MEMORIU DE PREZENTARE

 I. Denumirea proiectului: “Infiintare sistem de distributie gaze naturale in comuna Bunesti, judetul Valcea”..

II. Titular
  - numele : comuna Bunesti, judetul Valcea;
  - adresa postala: comuna Bunesti, judetul Valcea;

- puncte de lucru: teritoriul administrativ al localitatilor Mihaesti  si Bunesti cu satele apartinatoare Bunesti, Firesti, Rapanesti, Titireci, Teiusu, Coasta Mare, judetul Valcea.

- numarul de telefon: 0250-774490; fax: 0250-774434 ; adresa de e-mail: bunesti@vl.e-adm.ro

- numele persoanelor de contact: consiler superior Radu Mariana.
  - director/manager/administrator: primar – Radi Viorel.
  - responsabil pentru protecţia mediului -  consiler superior Radu Mariana

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

- un rezumat al proiectului

Proiectul consta in construirea unei retele de distributie gaze naturale in comuna Bunesti, judetul Valcea.

Profilul constructiei este distribuirea gazelor naturale prin conducte din polietilena PE 100 SDR 11, presiune medie, cu diametre de 180 mm pe DJ 67 si 90 ÷110 mm pe drumurile comunale, pe o lungime de 23 km pe teritoriul comunei Bunesti si 1,2 km pe teritoriul comunei Mihaesti.

Reteaua de distributie gaze naturale are capacitatea de vehiculare a gazelor naturale pentru alimentarea obiectivelor existente, respectiv: 999 gospodarii individuale, 3 obiective social-cuturale, 12 agenti economici.

Alimentarea cu gaze naturale a localitatii Bunesti se va realiza prin

racord pentru extinderea retelei de gaze naturale de medie presiune din intersectia DC din satul Gurisoara, comuna Mihaesti, cu DC spre orasul Baile Govora, continuat pe DN 67, pana la intrarea in comuna Bunesti. Reteaua de gaze naturale se va executa din polietilena tip PE 100 SDR 11, Dn 180 mm, in montaj ingropat in pamant pe domeniul public, in afara partii carosabile.

De la intrarea in comuna Bunesti pe DN 67 pana la iesirea spre comuna Stoenesti, reteaua de gaze naturale se va executa din polietilena tip PE 100 SDR 11, Dn 110 mm, in montaj ingropat in pamant pe domeniul public, de-a lungul DN 67, in afara partii carosabile.

Reteaua de distributie amplasata in intravilanul localitatii, pe strazi adiacente ce pornesc din DN 67, se va executa din polietilena de tip PE 100 SDR 11 cu Dn 90 mm .Traseele au fost alese pe domeniul public de-a lungul strazilor, in afara partii carosabile, sub adancimea de inghet, in zona verde sau pe marginea drumului pe un traseu paralel cu acesta,

In interiorul localitatii, reteaua de distributie a gazelor naturale se va face pe urmatoarele strazi:

| Nr. crt | Denumire străzi | Tronson | Diametre mm | Lungime tronson (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Com. Mihăești |
| 1.1 | DN 67 (Racord la rețeaua existentă) | pct A ÷B | 180 | 1700 |
| total 1. 1700 |
| 2. Com. Bunești |
| 2.1 | DN 67 - aliniament principal | B - O | 180 | 2460 |
|  |  | O - V | 160 | 1275 |
| 2.2 | DN 67 – traversări și ramificații | D - D1 | 110 | 15 |
|  |  | D5 - D1 - D6 | 90 | 355 |
|  |  | H-H2 | 180 | 15 |
|  |  | M-M1 | 110 | 15 |
|  |  | M2-M3 | 90 | 735 |
|  |  | O-O1 | 110 | 15 |
|  |  | O2-O3 | 90 | 570 |
|  |  | R-R1 | 110 | 15 |
|  |  | R2-R3 |  | 405 |
|  |  | U-U1 | 110 | 15 |
|  |  | U2-U3 | 90 | 440 |
|  | total 2 | 6330 |
| 3. Sat Rîpănești+ sat Teiușu |
|  | Str. Teiului | C - C1 - C3 | 110 | 1160 |
|  | Str. Teiului | C3- C4 | 90 | 430 |
|  | Salcîmului | C6- C3- C5 | 90 | 250 |
|  | Str. Irisului | C1 - C2 | 90 | 375 |
|  | Str. Zambilei | D1 -D2 - D3 - D4 | 90 | 280 |
|  | Str. Viorelelor | D7 - D2- D8 | 90 | 370 |
|  | Str.Crizantemelor | D9 - D3- D10 | 90 | 345 |
|  | Str.Macului | D4 -D11+ D15 - D16 | 90 | 375 |
|  | Str.Toporașului | D12 - D7 -D13 | 90 | 150 |
|  | Str.Pîrîului | D14 -D15 | 90 | 85 |
|  | Str.Mărului | E - E1 - E2 - E3 | 90 | 210 |
|  | Str.Mărului | F -F1 | 90 | 90 |
|  | total 3. | 4120 |
| 4. sat Firești + sat Coasta Mare |
|  | Str. Freziei | F2 -F3 | 90 | 65 |
|  | Str. Bujorului | G - G1 –G2 | 110 | 727 |
|  | Str. Rozelor | G2-G3 | 90 | 250 |
|  | Str.Florilor | H -H1 | 90 | 330 |
|  | Str.Panseluței | I-I1 | 90 | 183 |
|  | Str.Ciocîrliei | J -J1 | 90 | 125 |
|  | Str. Crinului | K -K1 | 90 | 120 |
|  | Str. Margaretei | L -L1 | 90 | 125 |
|  | total 4. | 1925 |
| 5.Sat Titireci |
|  | Str. Titireci | N - N1 - N2 | 90 | 560 |
|  | Str. Trandafirului | N1 - O5 - N3 - N6 | 90 | 420 |
|  | Str. Parcului | O5-O4 | 90 | 220 |
|  | Str. Iasomiei | N3 - N5 | 90 | 110 |
|  | Str. Drăgăneasa | N3 - N4 | 90 | 95 |
|  | Str. Parcului | O-O3 | 90 | 240 |
|  | total 5. | 1645 |

| Nr. crt | Denumire străzi | Tronson | Diametre mm | Lungime tronson (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Sat Bunești |
|  | Str. Dc 167 (str. Bunești) | P - P9 | 125 | 1050 |
|  | Str. Dc 167 (str. Bunești) | P9 - P16 | 125 | 320 |
|  | Str. Dc 167 (str. Bunești) | P16 - P17 | 90 | 305 |
|  | Str. Garofiței | P1 - P18 | 90 | 355 |
|  | Str. Violetelor | P2 - P19 | 90 | 50 |
|  | Str. Lămâiței | P3 - P20 | 90 | 70 |
|  | Str. Sălcilor | P4 - P21 | 90 | 370 |
|  | Str. Cornetului | P5 - P22 - P23 | 90 | 310 |
|  | Str. Cornețel | P22 - P24 | 90 | 170 |
|  | Str. Brîndușelor | P6 - P25 | 90 | 425 |
|  | Str. Privighetorii | P7 - P26 | 90 | 120 |
|  | Str. Primolei | P8 - P27 | 90 | 100 |
|  | Str. Caisului | P9 - P28 | 90 | 95 |
|  | Str. Scoica | P10 - P29 - P30 | 90 | 225 |
|  | Str. Arinilor | P29 - P31 | 90 | 270 |
|  | Str. Molidului | P11 - P32 | 90 | 280 |
|  | Str. Castanului | P32 - P33 | 90 | 65 |
|  | Str. Arinilor | P12 - P34 - P35 | 90 | 130 |
|  | Str. Gladiolei | P13 - P36 | 90 | 185 |
|  | Str. Gladiolei | P14 - P37 | 90 | 255 |
|  | Str. Magnoliei | P15 - P38 - P39 | 90 | 170 |
|  | Str. Alunului | P38 - P40 | 90 | 325 |
|  | Str.Bradului | P16 - P41 - P42 | 90 | 140 |
|  | Str.Frasinului | P41 - P43 | 90 | 85 |
|  | str. Sălcilor | S - S1 | 90 | 255 |
|  | str. Liliacului | T - T1 | 90 | 60 |
|  | str. Fîntînii | T1 - T2 - T3 | 90 | 215 |
|  | str. Treime | U1 - U4 | 90 | 345 |
|  | str. Izlazului | U5 - U4 - U6 | 90 | 535 |
|  | total 6. | 7280 |
|  | TOTAL GENERAL | 23000 |

In zona podurilor rutiere de pe DJ 67, traversarea cursurilor de apa Govora si Bunesti se face subteran, dupa cum urmeaza:

▪	In zona podului rutier de pe DJ 67, la cca.8,0 m aval, traversarea paraului Govora cu conducta de distributie gaze naturale din PEHD, ( 180 mm, L = 49 m, se face subteran, in tub de protectie Dn 280 mm, din teava OL, izolata.

Caracteristici tehnice si functionale

- Lungimea subtraversarii : L = 49  m

- Conducta din polietilena tip PE100 SDR 11 cu Dn 180 mm;

- Adancimea de pozare a conductei la subtraversare: 1.50 m sub cota talveg.

- Montare robinet sectionare;

- Cota talveg 257,80 mdM

▪       Traversarea paraului Bunesti cu conducta de distributie gaze ( 180 mm – PEHD se face subteran ìn zona DN 67, la cca. 8 m amonte de podul rutier de pe DN 67.

Conducta ce subtraverseaza paraul Bunesti, in lungime de 22 m, se va monta in tub de protectie din otel, cu diametrul de 280 mm.

Caracteristici tehnice si functionale

- Lungimea subtraversarii : L = 22  m

- Conducta din polietilena tip PE100 SDR 11 cu Dn 180 mm;

- Adancimea de pozare a conductei la subtraversare: 1.50 m sub cota talveg.

- Montare robinet sectionare;

- Cota talveg 290,20 mdM

Tuburile de protectie se vor executa din otel, avand diametrul interior mai mare cu 100 mm decat diametrul exterior al conductei de distributie.La capetele tuburilor de protectie se vor monta rasuflatori pentru evacuarea eventualelor scapari de gaz.

In cazul in care lucrarile propuse vor intersecta accidental alte retele de utilitati existente, a caror pozitie nu a fost confirmata prin avize emise de societatile detinatoare de utilitati, se vor lua toate masurile necesare evitarii perturbarii bunei functionari a acestor retele.

▪	Traversarea paraului Govora in partea aval a drumului satesc se face aerian cu conducta Ø 80 mm, din polietilena PE 100 SDR 11(PEHD) fiind montata aparent pe suportii metalici ai podul metalic de pe paraul Govora..

Caracteristici tehnice si functionale

Coordonate STEREO’70: X = 401386       Y = 439908

- Lungimea aeriana a traversarii: 26,0 m

-    Conducta din polietilena tip PE100 SDR 11 cu Dn 80 mm;

- Traversarea va fi sprijinita pe suporti metalici de podul metallic existent;

- Se protejeaza lucrarea prin vopsire;

- Montare robinet sectionare;

- Cota talveg:287,23 mdM, H = 2,77 m.

▪	 Conducta de distributie gaze naturale Ø 180 mm, din polietilena PE 100 SDR 11(PEHD) traverseaza aerian paraul Oarzanelor  fiind montata aparent pe suporti metalici pe pasarela pietonala de pe paraul Oarzănelor.

Caracteristici tehnice si functionale

-     Lungimea aeriana a traversarii: 16,32 m

-    Conducta din polietilena tip PE100 SDR 11 cu Dn 180 mm;

- Traversarea va fi sprijinita pe suporti metalici de podul metallic existent;

- Se protejeaza lucrarea prin vopsire;

- Montare robinet sectionare;

- Cota talveg:276,56 mdM, H = 4,05 m.

b) justificarea necesităţii proiectului:

Situatia actuala de alimentare cu combustibil a locuintelor pentru incalzire,  prepararea hranei si a apei calde menajere implica aprovizionarea cu combustibil solid (lemne, carbuni), gaz lichefiat si consum de energie electrica.

Aceste surse implica pentru populatia din zona preturi de cost mari.

Avand in vedere situatia dificila creata de aprovizionarea cu combustibilii nominalizati mai sus, necesitatea reducerii la minim a taierilor de masa lemnoasa, cat si asigurarea unui minim de confort termic pentru un trai civilizat, este necesara investitia pentru infiinarea distributiei de gaze naturale in comuna Bunesti, judetul Valcea.

Din punct de vedere economic, proiectul este necesar, oportun si posibil a fi realizat, deoarece:

- contribuie la dezvoltarea  economica locala;

- modernizarea spatiului rural;

- contribuie la dezvolarea infrastructurii de utilitati publice;

- promoveaza conceptual dezvoltarii durabile;

- imbunatateste calitatea vietii prin ridicarea gradului de confort al localnicilor;

- reduce cheltuielile pentru incalzire si preparare hrana;

- reduce gradul de poluare al mediului.

# Necesitatea si oportunitatea investiţiei consta in satisfacerea nevoilor populatiei si operatorilor economici din zona legata de alimentarea cu gaze naturale.

c) valoarea investitiei:  8.926.302lei.

d) perioada de implementare propusa: 24 luni

e)planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente):

- Limitele amplasamentului proiectului sunt reprezentate de: anexa la memoriul de prezentare.

- Limitele amplasamentului proiectului sunt reprezentate de: anexa la memoriul de prezentare.

- plan de incadrare in zona: scara 1/50000;

- plan de incadrare in zona (comuna Bunesti): scara 1/25000;

- plan de situatie comuna Mihaesti, sat Gurisoara: scara 1/5000;

- plan de situatie comuna Bunesi, sat Firesti- Titireci: scara 1/5000;

- plan de situatie comuna Bunesti, sat Rapanesti- Coasta Mare: scara 1/5000;

-plan de situatie comuna Bunesti, sat Teiusu, scara 1/5000

-plan de situatie comuna Bunesti, scara 1/5000

-plan de situatie comuna Bunesti, scara 1/5000

f) descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- suprafata teren comuna Mihaesti:1.900,00 mp (extindere retea gaze);

- suprafata teren comuna Bunesti: 21.100,00 mp (infiintare sistem distributie gaze).

- lungime retea transport gaze naturale: 23 km;

- materiale de constructie: PE 100 SDR 11

- nisip;

- beton.

* profilul şi capacităţile de producţie:                                                                                      - profil de activitate: Transporturi prin conducte, cod CAEN - 4950.

- capacitate: Qtotal = 726 Nmc/h

* descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz):

Instalatia existenta de transport gaze naturale prin conducta de medie presiune executata din OL Ø 8” (200 mm); face parte din traseul Ramnicu Valcea –Mihaesti – Govora. PIF: 2004.

* descrierea proceselor de producţie: nu este cazul.

* materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora: la realizare proiect si in functionare

- in faza de executie: conducta PE 100-SDR 11, Dn 180 mm ÷ 90 mm, Ltotal = 23 km;

- fir insotitor tip monofilar din cupru;

- nisip pentru realizarea patului de asezare;

- beton.                                                                                                                   - in faza de functionare : gaze naturale Qtotal = 726 Nmc/h ;

* racordarea la retele utilitare existente in zona:

- pentru organizarea de santier: alimentarea cu apa si canalizarea se vor asigura din reteaua de gospodarie comunala; energia electrica se va asigura prin bransament.

- Functionarea retelei de distributie gaze naturale nu necesita racordarea la retele utilitare existente in zona ( energie electrica, apa, canal).

- energie electrica necesara la sudarea fitingurilor si a tevilor din PEHD va fi produsa de un grup generator al constructorului;

Conform avizului eliberat de Distrigaz Sud Retele, cuplarea sistemului de distributie proiectat se va realiza in conducta de medie presiune, OL 8”. Tranzitarea in zona satului Gurisoara se face pe o lungime de 1,2 km. Presiunea minima la punctul de cuplare: 2 bari.

*Utilitati:

- energie electrica necesara la sudarea fitingurilor si a tevilor din PEHD va fi produsa de un grup generator al constructorului;

- principalii combustibili folositi la realizarea retelei de distribuite, motorina/benzina necesare pentru actionarea utilajelor mici care sapa/acopera santul in care se monteaza conductele si pentru mijloacele de transport.

Mijloacele de transport se vor alimenta cu combustibil in statii PECO autorizate.

* descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

Conductele se vor poza pe cat posibil in zone care nu necesita refaceri. Acolo unde se impune refacerea carosabilului, se va tine cont de situatia existenta la inceputul lucrarilor, aducandu-se suprafata drumului la starea initiala.

Dupa executarea lucrarilor de investitie se impune refacerea amplasamentului in zona afectata:

Se vor lua masuri adecvate de ecologizare a zonei si protectia mediului prin: - - umplerea cu pamant a santului conductei;

- curatarea terenului de eventuale deseuri rezultate in procesul de montare si predarea deseurilor revalorificabile la unitati de profil;

- nivelarea terenului, tasare, fertilizare, insamantare, plantare de vegetatie specifica zonei;

- refacerea stratului de asfalt afectat;

- indepartarea molozului rezultat in urma sapaturii si depozitarea acestuia in locatie precizata de Primaria Bunesti.

* căi noi de acces sau schimbări ale celor existente:

Nu se creeaza cai noi de acces si nu se schimba drumurile de acces existente. Amplasamentul conductelor urmareste drumurile interioare ale localitatii.

* resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare:

- in faza de construire

: - suprafata teren comuna Mihaesti:1.900,00 mp (extindere retea gaze);

- suprafata teren comuna Bunesti: 21.100,00 mp (infiintare sistem distributie gaze).

- nisip pentru pozarea conductelor.  375 mc

- in faza de functionare: gaze naturale Qtotal = 726 Nmc/h

* metode folosite în construcţie/demolare:

Principalele metode folosite in constructia retelei de distributie gaze naturale sunt:

- decopertarea stratului vegetal sau a imbracamintii asfaltice a drumurilor;

- saparea santurilor de montaj;

- montarea conductelor;

- efectuarea probelor la rezistenta si etanseitate;

- acoperirea conductelor cu pamant;

-readucerea terenului la starea initiala.

* planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară:

- etapa I: lucrari de pregatire si deschidere;

- decopertarea stratului vegetal

- etapa a II-a: realizarea lucrarilor de investitie.

Fluxul tehnologic consta in urmatoarele operatiuni:

- saparea santului de montaj;

- montarea conductelor in sant, sub adancimea de inghet, in zona verde sau pe marginea drumului pe un traseu paralel cu acesta;

- cuplarea conductei proiectate in conducta existenta ; .

- efectuarea probelor de rezistenta si etanseitate;

- acoperirea conductelor cu pamant in straturi successive; tasarea acestuia;

- readucerea terenului la starea initiala.

- subtraversarile drumurilor si apelor se vor executa conform STAS 9312-87, cu tuburi de   protectie, rasuflatori si prize de potential;

- montarea in tuburile de protectie se face astfel incat sa nu existe imbinari pe toata lungimea tubului;

-  se prevad robinete de sectionare montate in camine de vane;

- izolare anticoroziva exterioara;

Imbinarile se vor realiza prin urmatoarele procedee: imbinare prin sudura conform NTPEE – 2008,  SR EN ISO 9692/2, 8183, 8299, SR EN 29692), imbinare prin electrofuziune, imbinare prin fitinguri mecanice.

Adancimea minima la montajul ingropat = minim 1,1 m fata de generatoarea superioara;

- pante de minim 2%o  in profil longitudinal al retelei de gaze;

- adancimea minima la subtraversarea cursurilor de apa: 1,5 m.

- aducerea terenului dezafectat la configuratia si la categoria de folosinta initiala.

La intrarea si iesirea din pamant traversarea subterana se va proteja cu insule din beton armat.

Pentru punerea in siguranta si evitarea accidentelor ecologice la conductele de transport gaze naturale, se vor executa lucrari de montaj subteran a tronsoanelor ce vor subtraversa integral prin foraj orizontal dirijat cursurile de apa de pe teritoriul comunei Bunesti.                                                                                                         Procedeul de foraj orizontal dirijat cuprinde trei etape tehnologice consecutive:                        a) Realizarea forajului pilot prin avansarea in teren a capului dirijabil;                                        b) Largiri succesive in functie de diametrul conductei ce trebuie pozata;                                      c) Pozarea prin tragere a conductei in tunelul creat.

Punerea in functiune a conductei de distributie gaze naturale se face de catre instalator autorizat al operatorului sistemului de Distributie gaze.

* relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: proiectul analizat se va realiza prin extinderea retelei de gaze naturale de medie pesiune din satul Gurisoara, comuna Mihaesti.

* detalii privind alternativele care au fost luate în considerare:

A fost luata in calcul o alternativa prin care alimentarea cu gaze naturale urmeaza a se realiza printr-un  racord de medie presiune din intersectia DC din satul Gurisoara, comuna Mihaesti, cu DC spre orasul Baile Govora, continuat pe DN 67, pana la intrarea in comuna Bunesti. Cuplarea sistemului de distributie proiectat se va realiza in conducta de medie presiune, OL 8”, existenta in satul Gurisoara, in zona intersectie Oras Baile Govora cu satul Gurisoara. Tranzitarea in zona satului Gurisoara se face pe o lungime de 1,2 km. Presiunea minima la punctul de cuplare: 2 bari.

Reteaua de distributie in comuna Bunesti de la intrarea in comuna Bunesti pe DN 67 pana la iesirea spre comuna Stoenesti, se va executa din polietilena tip PE 100 SDR 11, Dn 110 mm.

Retele de distributie pe strazi adiacente ce pornesc din DN 67 se vor executa din polietilena de tip PE 100 SDR 11 cu Dn 90 mm.

Pozarea conductelor a fost prevazuta in montaj ingropat in pamant pe domeniul public, in afara partii carosabile.

Pe traseul proiectat conducta va traversa cursurile de apa Govora, Bunesti si Oarzănelor.

Traseul proiectat a fost ales astfel incat lungimea conductei de gaze sa fie cat mai scurta si sa fie evitata suprapunerea cu alte retele edilitare.

* alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului: proiectul are legatua cu :

# extinderea initiativei private;

# stimularea micilor intreprinzatori datorita accesului la utilitati.

# *alte autorizaţii cerute pentru proiect :

- Certificat de Urbanism;

- Studiu geotehnic

- Avize utilitati urbane:

- Alimentare cu apa

- Canalizare

- Alimentare cu energie electrica

- Telefonizare

- Fibra optica-internet

- Avize ale administratiei publice:

- Aviz Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei;

- Aviz administrator drum national, judetean si comunal, dupa caz;

- Aviz sistemul de gospodarire a apelor;

- Aviz inspectoratul de politie al judetului Valcea-Serviciul de Politie Rutiera Valcea;

- Aviz Stat Major General M.Ap.N;

- Aviz tehnic racordare al Operatorului de distributie a gazelor naturale al comunei Mihaesti si aviz de amplasament;

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare: nu este cazul. Proiectul nu cupride lucrari de demolare.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu este cazul.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a demolării: nu este cazul.

V. Descrierea  amplasării proiectului :

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificarile si completarile ulterioare: nu este cazul. Proiectul se va amplasa la  distanta mai mare de 190 km fata de granita.

Localizarea amplasamentului:

Lucrarile care fac obiectul proiectului propus se vor amplasa pe terenuri intravilan  pe terioriul administrativ al localitatilor Mihaesti  si Bunesti cu satele apartinatoare Bunesti, Firesti, Rapanesti, Titiresti, Teiusi, Coasta Mare, judetul Valcea.

Lucrarile de investitie nu sunt amplasate in arie naturala protejata.

Traseul conductei de transport gaze naturale se inscrie pe drumuri comunale si DN 67, in afara partii carosabile.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii:

- planuri de incadrare in zona: scara 1/5000

- plan de situatie: scara 1/100-1/200   si 1/500, anexe la prezentul document.

* folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia:

Folosinte actuale: cai de comunicatie rutiera (drum national, judetan si comunal);

* politici de zonare şi de folosire a terenului:

Nu exista.

* arealele sensibile: nu este cazul.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970.

Coordonate in sistem STEREO’70

In punctul de racord(Mihaesti-sat Gurisorea):   X=  396759.          Y = 440941

Supratraversare parau Govora                          X = 401386           Y = 439908

Supratraversare parau Oarzanelor                    X = 399416           Y = 438443

Subtraversare parau Govora                             X = 398590           Y = 438629

Subtraversare parau Bunesti                           X = 401327           Y = 436277

* detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare:

Nu au fost luate in considerare alte variante de amplasament.

Varianta propusa a fost aleasa astfel incat lungimea conductei de gaze sa fie cat mai scurta, si sa fie evitata suprapunerea cu alte retele edilitare.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu  la realizarea proiectului si in funcționare surse ce fac cu ele, măsuri

a) Protecţia calitatii apelor:
    - sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

- in faza de construire  sursele poluanți pot fi:

- ape pluviale care pot antrena fragmente de sol si  posibile scurgeri de carburanti si lubrifianti de la utilajele folosite.

Utilajele ce vor deservi activitatile de constructie vor trebui sa detina toate inspectiile tehnice necesare care sa ateste functionarea corespunzatoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de carburanti sau lubrifianti. In aceste conditii riscul producerii unui accident poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluari cu hidrocarburi va fi redus.

- in faza de construire si in faza de functionare nu se deverseaza ape uzate menajere sau tehnologice in apele de suprafata, deci nu va exista impact asupra calitatii apelor indusa de o astfel de actiune.

Realizarea proiectului nu produce modificari ale conformatiei terenului si nu deviaza caile de scurgere naturala a apelor pluviale.

*staţiile şi instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute: nu este cazul. Investitia de baza nu genereaza ape uzate.

Masuri de diminuare a impactului asupra mediului

- In perioada de realizare si functionare  a proiectului:

- in perimetru nu se vor depozita carburanti;

- alimentarea utilajelor cu carburanti si lubrifianti se va face numai la unitati de profil;

- reparatiile la utilaje se vor efectua numai in ateliere de specialitate;

- deseurile de orice fel se vor depozita in locuri amenajate;

- in cazul unei potentiale poluari accidentale se vor lua masuri de limitare si sistare a poluarii, in scopul limitarii efectelor negative asupra solului si apelor subterane.

b) Protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer

# - in perioada realizarii proiectului sursele de poluanti pentru aer sunt reprezentate de :

# - poluanti specifici din gazele de esapament (pulberi, monoxid de carbon, dioxid de sulf și oxizi de azot), generati de motoarele utilajelor terasiere  si mijloacelor de transport;

# - pulberi datorate activitatii de transport, excavari si din tranzitarea zonei de santier. Regimul emisiilor acestor poluanti depinde de nivelul activitatii zilnice, variind de la o zi la alta, de la o faza de activitate la alta.

Datorita caracteristicilor spatiilor din zonele de lucru din intravilan (zone betonate si asfaltate) cantitatea acestor poluanti este foarte mica, dispersia este mare si nu pun probleme de afectare a aerului.

- masuri de diminuare a impactului: date fiind caracteristicile proiectului, pe perioada de functionare a obiectivului nu sunt aplicabile si nici necesare masuri speciale de protectie a aerului. Prin realizarea proiectului se estimeaza reducerea poluarii atmosferice pe termen lung, data fiind  inlocuirea metodelor actuale de incalzire a locuintelor.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera: nu este cazul.

c) Protectia împotriva zgomotului şi vibratiilor:
    - sursele de zgomot şi de vibratii:

- in faza de executie sursele de zgomot sunt cele rezultate din activitatea de excavare, cu nivel variabil;

Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate in general numai pe perioada zilei.

Se apreciaza ca emisiile de zgomot nu vor depasi nivelul prevazut  de legislatia in vigoare.

- in faza de functionare: nu este cazul.

* Masuri de diminuare a impactului:

a) Pentru faza de executie a proiectului:

- desfasurarea activitatilor de santier se va realiza cu respectarea programului de lucru, in vederea limitarii disconfortului generat de poluarea fonica;

- intretinerea si functionarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport, astfel incat sa fie atenuat impactul sonor;

- respectarea limitei maxime de viteza, in conformitate cu starea drumului si conditiile de circulatie.
    * amenajarile şi dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor: nu este cazul.

d) Protectia împotriva radiatiilor:

- sursele de radiatii: nu este cazul.

- amenajarile si dotarile pentru protectia împotriva radiatiilor: nu este cazul.

e) Protectia solului si a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

a) In faza de executie a amenajarii  sursele de poluanti pentru sol si subsol pot fi:

- scapari accidentale de carburanti si uleiuri rezultate in urma operatiunilor de stationare a utilajelor si mijloacelor de transport sau datorita functionarii necorespunzatoare a acestora;

- depozitarea necontrolata a deseurilor.

Intrucat lucrarea se va executa etapizat, fara o mobilizare masiva de personal si echipamente/utilaje in zona, nu se preconizeaza inregistrarea unor influente cuantificabile a poluantilor.

Pamantul excavat se va depozita temporar pe marginea sapaturii, utilizandu-se la recopertarea ulterioara.

Pentru implementarea proiectului nu este necesara schimbarea destinatiei unor terenuri si/sau scoaterea terenurilor din circuit natural.

b) lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.: nu este cazul.

f) Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: traseul conductei de transport gaze naturale nu este amplasat in arie naturala protejata.

Conform Certificatului de Urbanism, folosinta actuala a terenului este „cai de comunicatie rutiera (drum national, judetan si communal)”.

Traseul conductei de transport gaze naturale urmeaza caile de acces rutier din intravilanul comunelor Mihaesti si Bunesti si vor fi pozate in montaj ingropat, sub adancimea de inghet, in zona verde sau pe marginea drumului pe un traseu paralel cu acesta, astfel incat sa nu afecteze habitate prioritare sau zone cu aglomerari importante  de specii. In vecinatatile imediate ale drumurilor  se desfasoara regulat lucrari de intretinere  a acostamentului, de toaletare a vegetatiei lemnoase si ierboase. Pentru speciile de fauna, zonele limitrofe pentru pozarea conductelor nu sunt favorabile cuibaritului, datorita taficului rutier si interventiilor susmentionate.

g) Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:
    - identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv faţa de monumente istorice şi de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional etc.:

In zona studiata si in apropierea acesteia nu exista valori de patrimoniu care sa necesite protectie speciala.

Se va inregistra un disconfort asupra zonelor locuite in perioada de implementare a proiectului.

Activitatea propusa va avea un impact pozitiv asupra calitatii vietii, deoarece prin lucrarea propusa se asigura o alternativa mai putin costisitoare si mai putin poluanta fata de cele utilizate in prezent (lemne, carbuni), gaz lichefiat).

Masurile adoptate in timpul constructiei pentru protectia aerului si masurile pentru diminuarea zgomotului vor minimiza impactul asupra zonelor rezidentiale.

Prin proiectare s-au luat masuri pentru respectarea distantelor de siguranta dintre conducta si diferite obiective  prevazute in „Norme tehnice pentru proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimenatre cu gaze naturale”.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public: nu este cazul.

h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

# - In faza de executie:

Principalele deseuri rezultate din procesul de construire sunt:

- 17 05 04 – pamant si pietre din excavari          4,6 mc/an

- 20 03 01 - deseuri municipale amestecate	  0, 5 t/an

- 17 01 07 – beton, caramizi;                               0,2 mc/an

- 17 02 01 – lemn;                                                0,1 mc/an

- 17 02 03 – materiale plastice;                            0,5 ma/an

- 17 04 07 – amestecuri metalice;                        0,3 t/an

- 17 04 05 – fier si otel.                                         0,2 t/an

- gestionare a deșeurilor: se depoziteaza selectiv in containere corespunzatoare si sunt valorificate/ eliminate prin societati autorizate pe baza de contract;

- pentru fiecare tip de deseu generat se vor amenaja sisteme temporare de stocare corespunzatoare, astfel incat sa nu existe riscul poluarii factorilor de mediu si crearea de disconfort.

- pamant din sapatura: se va utiliza ca material de umplutura la refacerea terenului limitrof constructiei.

In faza de functionare:

- 17 04 07 – amestecuri metalice;                            0,2 t/an

- 17 04 05 – fier si  otel de la reparatii  conducta.    0,1 t/an

Modul de gestionare :se depoziteaza selectiv in containere corespunzatoare si sunt valorificate/ eliminate prin societati autorizate pe baza de contract

i) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:
     - substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse: prin proiectul propus a se realiza nu se vor genera substante chimice periculoase.

La realizarea proiectului   singura substanță periculoasă este motorina din rezervoarele utilajelelor terasiere si de transport care va fi alimentată în statii PECO autorizate.

In faza de functionare:

Vehicularea gazului natural in reteaua de distributie se realizeaza securizat, fiind rspectate Normele tehnice NTPEE /2008.

Substanta chimica: gaz natural;

Fraze de pericol:

- H220 - gaz extrem de  inflamabil;

- H280 - contie gaz sub presiune; pericol de explozie in caz de incalzire

Fisa de securitate se anexeaza in copie la documentatie.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatătii populatiei,  conform fisei cu date de securitate:

*modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

- depozitarea in conditii de securitate (utilizarea de containere, coturi, conducte, etc. realizate din material potrivit pentru utilizarea hidrocarburilor gazoase sub presiune;

- realizarea inspectiei si reviziei periodice a tuturor conductelor din system care transporta gazul natural in zona de depozitare si manipulare;

- impamantarea si izolarea tuturor conductelor folosite in tansportul gazului natural sau de transfer;

- conductele/containerele se amplaseaza departe de sursele de aprindere si caldura si eparte de substantele incompatibile (produse oxidante sau autoignifuge); evitarea fumatului in zona de lucru unde exista posibilitatea de expunere la gazul natural;

- tinerea containerelor inchise inr-un loc racoros, departe de razele soarelui sau alte surse de radiatii, bine ventilat si accesibil doar persoanelor autorizate;

-  respectarea instructiunilor de depozitare ale furnizorului.

*. asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu se asigura prin:

- localizarea si oprirea sursei care produce scurgeri de gaz;

- prevenirea intrarii gazelor in santuri, canalizari,beciuri, incaperi subterane, etc.;

*asigurarea conditiilor de protectie a sanatătii populatiei se face prin:

- asigurarea protectiei respiratorie cu aparat respirator, sub indicatii de specialitate;

- instalareaunui detector sensibil automat care sa previna muncitorii asupra ddeficitului de oxigen din atmosfera sau de amestecul potential exploziv aer-gaz;

- asigurarea sistemelor de ventilare generala si locala pentru a mentine concentratiile sub limitele admise;

- asigurarea de asistenta medicala imediata si tratamente special necesare in caz de axfisiere, stop respirator, contact dermal, contact cu ochii;

Prevederi pentru monitorizarea mediului: 
    - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu:

Dotarile si masurile pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, constau in:

* dispozitive de masurare a presiunii si identificare a scurgerilor. Aparatele de baza pentru masurarea presiunii si temperaturii sunt de tipul cu inregistrare continua, cu verificarea metrologica in termen de valabilitate.

Verificarile si probele de rezistentea la etanseitate la presiune se efectueaza cu:

- aer comprimat, in conductele de distributie a gazelor naturale, posturile de reglare, masurare sau reglare-masurare;

- apa, in statiile de reglare/ reglare-masurare a gazelor naturale.

B.Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii : - teren comuna Mihaesti:1,900,00 mp (extindere retea gaze);

- teren comuna Bunesti: 21.100,00 mp (infiintare sistem distributie gaze).

- nisip cu granulatie 0,3-0,8 mm     375 mc

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente; natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ);

- In perioada de executie: impact pozitiv prin cearea unor noi locuri de munca.

- In perioada de exploatare: impact pozitiv ca urmare a dezvoltarii locale.

Impactul asupra solului, florei si faunei

-  In faza de executie solul si vegetatia pot fi afectate ca urmare a operatiilor de amenajare a obiectivului de investitie;

- In perioada de exploatare: impact nesemnificativ.

Impactul asupra folosintelor:

Impactul asupra folosintei terenurilor adiacente retelei de gaze naturale pe perioada executiei, amenajarii si amplasarii dotarilor: impact nesemnificativ.

Impactul asupra bunurilor materiale:

Nu sunt afectate bunuri materiale – impact nesemnificativ.

Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei: nesemnificativ.

Impactul asupra calitatii aerului: nesemnificativ.

- In perioada realizarii proiectului sursele de poluanti pentru aer sunt reprezentate de:

-poluanti specifici din gazele de esapament (compusi organici volatili, monoxid de carbon, dioxid de sulf), rezultati de la utilajele si mijloacele de transport;

# b) in perioada de functionare:	nu este cazul.

Impactul asupra climei:

Nu este cazul.

Impactul asupra zgomotelor si vibratiilor: nu este cazul.

* impactul asupra peisajului si mediului vizual:  nu este cazul.                                                          *impactul asupra patrimoniului istoric si cultural:

Obiectivul de investitii nu va afecta conditiile si culturale din zona.

*Natura impactului

Efectele lucrarilor de investitii nu se vor resimti asupra obiectivelor existente in zona (terenuri agricole, drumuri). Zona in care se resimte impactul direct al lucrarilor de realizare a lucrarilor se limiteaza strict la terenul de amplasament.

*extinderea impactului: local, in zona amplasamentului proiectului, 23.000 mp, numai pe perioada executiei lucrarilor.

-   numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate

# - numarul persoanelor afectate: prin realizarea proiectului nu vor fi persoane afectate negativ.

# - in vederea amplasarii obiectivului in zona mentionata, nu sunt necesare actiuni care ar putea sa aiba impact asupra biodiversitatii. In perimetrul analizat nu exista exemplare de plante sau animale rare, pe cale de disparitie, specii de plante cu importanta economica.

# Lucrarile se vor executa etapizat, din aproape in aproape, vizand suprafete mici de teren, astfel incat aspectele asupra speciilor de fauna de interes comunitar sunt  nesemnificative.

# Impactul prognozat asupra biodiversitatii, datorat functionarii obiectivului va fi, astfel, redus.

*zone impadurite in arealul amplasamentului: nu este cazul. Lucrarile de construire se executa in intravillan.

* magnitudinea si complexitatea impactului, probabilitatea impactului

- in perioada de realizare a proiectului: impact asupra componentei aer datorat emisiilor si impact datorat zgomotului generat local si temporar in zona frontului de lucru.

- in perioada de functionare impactul asupra mediului va fi nesemnificativ.

- probabilitatea impactului: impact probabil asupra aerului, numai pe perioada executarii proiectului.

*durata, frecventa si reversibilitatea impactului: impact temporar, variabil si reversibil, in zona frontului de lucru.

* masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: nu este cazul.

# *Natura transfrontiera a impactuluni: lucrarile proiectate nu au efecte de natura transfrontaliera.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului

# - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu: nu este cazul.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare

A.Justificarea incadrării proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte normative nationale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele):nu este cazul.

B. se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat: proiectul este finantat din fonduri guvernamentale.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:
	  - descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier:

Organizarea de santier va avea loc in spatiu deschis, cu suprafata minim afectata.

- localizarea organizării de şantier:

Organizarea de santer se va amplasa in intravilanul comunei Bunesti, pe malul stang al paraului Govora, in apropierea statiei de sortare (Goscom Govora).

Amplasamentul va fi inconjurat cu gard din plasa de sarma pe stalpi metalici.

Lucrări necesare organizării de şantier:

Se vor realiza urmatoarele lucrari:

- asigurarea spatiilor de depozitare a materialelor, cai de acces libere care sa impiedice producerea unor accidente de munca;

- amenajarea platformei pentru parcarea utilajelor;

- amplasare grup sanitar ecologic;

- organizarea de santier nu cuprinde spatii de cazare.

Organizarea de santier va cuprinde urmatoarele obiecte:

- container administrativ;

- magazie tevi;

- pichet PSI;

- magazie materiale si piese marunte;

- parcare vehicule;

- panou santier;

- imprejmuire (gard din plasa de sarma si porti de acces);

- stalp electric existent;

- retea apa potabila (existenta);

- bransament electric provizoriu;

- bloc protectie si masura electric- provizoriu;

- bransament apa provizoriu –PEDH 32 mm;

- camin apometru;

- cabina ecologica wc.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier: Impactul asupra mediului este peisagistic pe perioada de executie a lucrarilor.

# Executia lucrarilor pentru organizarea de santier poate avea impact negativ ca urmare a traficului de santier (poluanti specifici din gazele de esapament (pulberi, monoxid de carbon, dioxid de sulf și oxizi de azot) generati de motoarele utilajelor terasiere  si mijloacelor de transport, pulberi datorate activitatii de transport).

Datorita caracteristicilor  amplasamentului organizarii de santier cantitatea acestor poluanti este foarte mica, dispersia este mare si nu pun probleme de afectare a aerului.

.

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu in timpul organizării de şantier.

Surse de poluanti:

Utilajele si autovehiculele folosite la transportul materialelor si a personalului muncitor sunt surse tempoare de poluare fonica, praf, emisii si vibratii.

Nu se evacueaza substante reziduale sau toxice care sa altereze calitatea factorilor de mediu.

Proiectul nu este caracterizat de producerea de zgomote sau vibratii de mare intensitate.

Carburantii si lubrifiantii ce vor fi folositi in activitatea de executie se vor aproviziona din statii PECO. Pe amplasament nu exista depozit de carburanti.

Materialele utilizate pentru constructii sunt inerte si nu genereaza impact negativ asupra biodiversitatii.

Deseurile se vor stoca temporar, in loc special amenajat si se vor elimina prin operatorul zonal autorizat.

- Instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu in timpul organizării de şantier: nu este cazul.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:nu este cazul.

Pe perioada de realizare a proiectului si in perioada de exploatare, se vor executa lucrari de intretinere, revizii tehnice si reparatii, a caror volum si periodicitate sunt prezentate in noemele legale.

Nu vor fi afectate alte suprafetede teren in afara celor aprobate prin actele de reglementare.

Nu vor fi admise pe amplasament utilaje a caror stare tehnica nu corespunde cerintelor legale.

In gestioarea deseurilor se va urmari reducerea cantitativa, selectare corecta si eliminare prin operator autorizat.

.           Amplasamentul va fi imprejmuit pentru a evita accesul accidental/neautorizat.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

Dupa incheierea lucrarilor se va curata terenul de materialele si deseurile rezultate in urma lucrarilor de constructie si se va aduce terenul la categoria de folosinta initiala;

Suprafata asfaltata apartinand domeniului public va fi refacuta.

Astuparea cu pamant a conductei, dupa montarea in sant, se va realiza manual si mecanizat, conform Normelor Tehnice pentru proiectarea si executaia conductelor de transport gaze naturale.

Se interzice ingroparea lemnului folosit la sprijinirea malurilor.

Compactarea se va realiza  la gradul de compactare a terenului natural din jur.

Se vor reface toate drumurile folosite pentu accesul la amplasamentul lucrarilor.

*aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

-     Combaterea poluarilor accidentale trateaza orice situatie de urgenta care poate sa apara pe amplasament, pentru minimizarea efectelor asupra mediului. Cauzele care pot conduce la producerea poluarilor accidentale pot fi:

-  scurgeri de carburanti si lubrifianti de la utilajele terasiere si/sau mijloacele de transport;

- depozitarea haotica a deseurilor.

La aparitia unor poluanti, factorii responsabili executa:

- devierea, colectarea, neutralizarea sau distrugerea dupa caz a poluantilor.

Procedurile de alarmare in caz de poluare accidental sunt:

- la primirea avertizarii privind poluarea accidentala a sursei de apa, angajatul unitatii care a primit avertizarea, anunta imediat conducerea unitatii;                                                               -  conducerea unitatii dispune de urgenta personalului special desemnat acestui scop, trecerea la realizarea actiunilor si masurilor proprii pentru limitarea pagubelor care ar putea fi produse de deteriorarea calitătii solului si apei freatice.                                                                       Cadrul organizat in contextul caruia poluatorul actioneaza eficient in scopul prevenirii, stoparii, limitarii si neutralizarii efectelor unor evenimente nedorite produse in urma unor avarii, accidente sau chiar celor datorate neglijentei, este Planul de Prevenire si Combatere a Poluarilor Accidentale.

* aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei: nu este cazul.

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente şi/sau la încetarea activității

După terminarea lucrărilor, toate suprafețele afectate de lucrări se vor reface la forma inițială.

La inchiderea/ dezafectarea/ demolarea instalatiei, se vor avea în vedere masurile obisnuite de dezafectare, conform legislatiei în vigoare și bunele practici.

Partile componente se vor sorta in functie de natura materialului (plastic, metal, etc.).

Materialele reciclabile vor fi valorificate prin operatori economici autorizati.

Materialele nereciclabile vor fi eliminate prin operatori economici autorizati.

Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Pentru prevenirea poluării accidentale, executantul se va asigura ca prin proiect va prevedea măsuri adecvate, conform cerințelor legale în vigoare.

* modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului:

Terenul va fi readus la categori de folosinta initiala, prin executarea urmatoarelor lucrari:

- eliberarea terenului de orice fel de deseuri;

- imprastierea pe traseu a stratului de sol fertil;

- nivelarea si compactarea terenului;

- insamantarea acolo unde este cazul;

- solul se va fertiliza prin administrare de ingrasaminte.

XII. Anexe - piese desenate

- planuri de incadrare in zona  a obiectivului

- planuri de situaţie

Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare. Nu este cazul;

Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului. Nu este cazul;

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 1970) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

Proiectul nu intra sub incidenta art.28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu completarile si modificarile ulterioare.

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar: nu este cauzul.

c)prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului: nu este cazul.

Descrierea speciilor posibil afectate de proiect:

- nu este cazul.

d)se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar:

Proiectul propus pentru amenajare nu are legatura cu o ariei naturala protejata de interes comunitar.

e)se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria natural protejată de interes comunitar:

1.Impactul direct si indirect: nu este cazul.

2.Impactul pe termen scurt sau lung: nu este cazul.

f) alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată: nu exista alte informatii.

Caracteristicile planurilor si programelor cu privire in special la:                                                                a) gradul in care planul creaza un cadru pentru proiecte si alte activitati viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de functionare, fie in privinta alocarii resurselor: nu este cazul.

- activitati sau lucrari care sa afecteze direct sau indirect zonele de hranire, reproducere sau migrare a speciilor din sit: nu este cazul.

- realizarea de constructii care sa afecteze habitate sau specii prioritare de interes comunitar: nu este cazul.

- utilizarea, stocarea, transportul sau producerea de substante, materiale, deseuri solide, noxe sau aerosoli care ar putea afecta habitatele si speciile din sit: nu este cazul.

b) gradul in care planul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe cele in care se integreaza sau care deriva din ele: in zona nu sunt propuse alte planuri sau programe.

c) relevanta planului in/pentru implementarea legislatiei nationale si comuniare de mediu : s-au luat in considerare prevederile legislatiei nationale si ale Directivelor Consiliului European.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele,  memoriul va fi completat cu următoarele, informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate

1.Localizarea proiectului:  - bazinul hidrografic - cursul de apă: denumire şi codul cadastral - corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire şi cod

Lucrarile proiectate se supun prevederilor Legii Apelor 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform Atlasului Apelor din Romania, obiectivul de investitie este amplasat in bazinul hidrografic Olt, cursul de apa Govora cu afluentii Bunesti si Oarzănelor, cod cadastral VIII.I.149,

- alimentare cu apa:

Apa potabila pentru angajati se asigura individual, din comert sau fantanile din zona.

Apa tehnologica: nu este cazul.

S-a emis avizul de gopodarire ape nr.107 din 18.10.2019, emis de catre Sistemul de Gospodarire a Apelor, cu următoarele conditii:

- nu se vor deversa ape uzate si nici alte substante poluante in emisarii din zona;

- nu se vor depozita deseuri de orice natura pe malurile sau in albiile cursurilor de apa;

- reglementarea regimului juridic al terenurilor ce se vor ocupa temporar sau definitiv ;

- obtinerea acordurior si avizelor legale necesare promovarii lucrarilor de investitie;

- remedierea oricarei avarii survenita la lucrari in timpul executiei si exploatarii, datorita viiturilor sau altor cauze, intra in sarcina beneiciarului;

2.Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

-calitatea apei de suprafata: moderata/buna.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz.

Denumirea corpului de apa: Govora (pr. Barsesc) – Govora cu afluentii Cacova si Hinta:

Cod corp de apa de suprafata: RORW8.1.149_B1.

RISCURI

Identificarea riscului consta in: precizarea surselor de risc si aprecierea probabilitatii producerii evenimentelor nedorite.

Referitor la situatiile de risc se pot identifica urmatoarele riscuri naturale:

- cutremure de pamant;

- inundatii;

- alunecari de teren;

- riscuri asupra sanatatii umane din cauza poluarii atmosferice;

- riscuri de exploatare.

Riscuri legate de Cutremure de pământ

Riscurile seismice in general nu pot fi prevenite decât prin masuri constructive, prognozele de producere a evenimentelor seismice fiind lipsite de eficacitatea economica a posibilităţii oferirii unor masuri de intervenţie imediata, astfel ca in aceasta categorie de riscuri nu pot fi întreprinse masuri preventive înaintea producerii catastrofelor naturale, decât in ceea ce priveşte dimensionarea stabilităţii construcţiilor.

Normativul P 100-1/2014 incadreaza locatia amplasamentului cercetat la zona ag = 0,20si perioada de colt Tc = 0.7sec.

Riscuri legate de inundaţii (la supratraversarea cursurilor de apa)

Spre deosebire de riscurile seismice, riscurile de inundaţii pot fi prognozate si ameliorate prin masuri preventive anterioare in afara celor constructive, iar aceste tipuri de masuri vizează in general managementul resurselor de apa si o activitate sistematica de gospodărire a apelor, in special la traversarea cursurilor de apa.

Riscuri legate de alunecări de teren

In general, alunecările de teren sunt  dezastre naturale induse de actvitatea antropică neadecvata, fiind fenomene greu predictibile, a căror prognoza s-a dovedit dificila, mai ales acolo unde terenul natural este favorabil producerii unor astfel de fenomene.

Amplasamentul studiat nu face parte din zonele favorabile producerii unor asemenea fenomene, terenul fiind plat, stabil.

Riscuri legate de sănătatea umana

Modul in care reteaua de distributie gaze naturale va fi executata si exploatata, reduce aproape in totalitate riscul producerii unor accidente ce ar putea afecta factorii de mediu si sanatatea populatiei, cum ar fi: exploziile si eliberarea necontrolata a gazului in mediul inconjurator.

In scopul depistarii eventualelor pierderi  de gaz pe traseul conductei si la utilizator, in conductele cu metan se adauga datorita mirosului specific etilmercaptan, substanta cu rol de odorizant, indispensabila pentru securitatea instalatiilor de gaze naturale.

Riscurile de exploatare , ca faza de functionare anormala, se refera la eliberarea accidentala a emisiilor de gaz natural, in cazul unor neetanseitati (necontrolabile): rupere, fisurare, fracturare de material, distrugerea unei garnituri de etansare, cedarea altor componente.

Orice situatie de functionare in afara parametrilor de lucru stabiliti poate fi generatoare de situatii de urgenta.

In caz de avarie, masurile de interventie sunt prevazute in Regulamentul de functionare, Instructiunile de lucru, Instructiunile de SSM si PSI.

Incidentele care se iau in considerare la calculul indicatorilor de caracterizare a marimii riscului atasat functionarii conductelor sunt numai cele care au cauzat:

- ranirea sau moartea unei persone;

- umplerea conductei, incendiu sau explozie;

- pierderi economice (cheltuieli) importante, a caror valoare Cp depaseste    nivelul conventional admis Cpa = 10000 lei, sau

- o scapare de gaze al carei volum Vgs depaseste un volum conventional  Vga = 5000 mc.

MASURI:

    - mentinerea integritatii sistemului de conducte prin gestionarea riscurilor relevante, in special din cauza faptului ca reteaua de conducte este situata in mediu deschis si accesibil publicului;

▪         colectarea datelor si informatiilor cu privire la riscurile relevante pentru a permite transportatorului sa clasifice in ordinea prioritatilor si sa planifice activitatile de intretinere;

▪         masuri operative de interventie dupa declansarea fenomenelor periculoase cu urmari grave;

▪         masuri de interventie ulterioara pentru recuperare si reabilitare;

▪         supravegherea continua a traseului sistemului de conducte, prin puncte cheie in intreaga retea;

▪         supravegherea parametrilor operationali (presiune, debit si temperatura);

▪        respectarea  programului de inspectie a conductelor;

▪        supravegherea activitatilor  din apropierea retelei de conducte Ia ctivitati de excavare sau de constructie sau a altor evenimente ce se pot produce in apropierea retelei de conducte) pentru prevenirea deeriorarii acestora;

▪        gestionarea retelei de gaze de catre personal competent;

▪         reparare si modificare; procedurile de reparare vor acoperi selectarea tehnicilor de reparare conform gravitatii avariei sau prejudiciului. Acestea acopera, de asemenea, executarea in siguranta a reparatiilor sau modificarilor;

▪        calibrarea/etalonarea instrumentelor de masurare;

▪        asigurarea conformitatii cu politica de securitate;

Semnatura titularului                                                   SC TEHNIC PROIECT SRL

Rm. Valcea

----------------------                                                              Ing. Maria Fălcescu