APAVIL SA

2020

MEMORIU DE PREZENTARE IN VEDEREA EMITERII

ACORDULUI DE MEDIU

DENUMIRE PROIECT

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE

A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL VALCEA

Fisa de aprobare a documentului

FOAIE DE CONTROL

| Titlu Contract: | “Asistenta Tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Valcea, in perioada 2014 - 2020” |
| --- | --- |
| Cod contract: | CS06 |
| Beneficiar: | APAVIL S.A. |
| Consultant: | EPTISA Romania S.R.L. – Liderul Asocierii constituite impreuna cu EPTISA Servicios de Ingenieria, S.L |
| Document: | Memoriu de prezentare in vederea emiterii Acordului de mediu |

| Elaborat | Aprobat |
| --- | --- |
| Consultant | Nume/Pozitia | Nume/Pozitia | Nume/Pozitia |
|  | Tatiana DIMACHE Expert de mediu – evaluare adecvata |  | Mihai DOBRESCU Lider de Echipa |
| DATA: |  |  |  |

| Verificat | Avizat | Aprobat |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar / Autoritate Contractanta | Nume/Pozitia | Nume/Pozitia | Nume/Pozitia |
|  | Alina LUPU Manager Contract | Manuela VACAREL SEF Unitate Implementare Proiecte | Gigi PREDUS Director General |
| DATA: |  |  |  |

CUPRINS

1.	DENUMIREA PROIECTULUI	6

2.	TITULAR	7

3.	DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT	7

3.1.	Rezumatul proiectului	7

3.2.	Justificarea necesitatii proiectului	24

3.3.	Valoarea investitiei	25

3.4.	Perioada de implementare propusa	25

3.5.	Amplasamentul proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar	25

3.6.	Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului	29

3.6.1.	Profilul si capacitatile de productie	41

Descrierea proceselor de productie ale proiectului in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marime, capacitate	41

Statiile de epurare existente si viitoare	44

3.6.2.	Materii prime, energia si combustibili utilizati, cu modul de asigurare al acestora	53

3.6.3.	Racordarea la retelele utilitare existente in zona	53

3.6.4.	Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei	53

3.6.5.	Cai noi de acees sau schimbari ale celor existente	55

3.6.6.	Resurse naturale folosite in constructie si functionare	55

3.6.7.	Metode folosite in constructie / demolare	55

3.6.8.	Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara	56

3.6.9.	Relatia cu alte proiecte existente sau planificate	57

3.6.10.	Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare	59

3.6.11.	Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (asigurarea unei noi surse de apa, eliminarea apelor uzate si a deseurilor, etc)	71

3.6.12.	Alte avize / autorizatii cerute prin proiect	72

4.	DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE	74

5.	DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI	74

5.1.	Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare	81

5.2.	Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare	81

5.3.	Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:	81

5.3.1.	Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia	81

5.3.2.	Politici de zonare şi de folosire a terenului	84

5.3.3.	Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970	84

5.3.4.	Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare	84

Sisteme de alimentare cu apa	85

6.	DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE	88

6.1.	Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu	88

6.1.1.	Protecţia calităţii apelor	88

6.1.2.	Protecţia aerului	89

6.1.3.	Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor	91

6.1.4.	Protecţia împotriva radiaţiilor	94

6.1.6.	Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice	97

6.1.7.	Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public	99

6.1.8.	Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea	100

6.1.9.	Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase	109

6.2.	Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii	109

7.	DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT	110

7.1.	Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)	113

7.2.	Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei / habitatelor / speciilor afectate)	113

7.3.	Magnitudinea şi complexitatea impactului	113

7.4.	Probabilitatea impactului	114

7.5.	Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului	114

7.6.	Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului	114

7.7.	Natura transfrontalieră a impactului	114

8.	PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINŢELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENŢEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ	114

9.	LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE	117

9.1.	Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele)	117

9.2.	Se va menţiona planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat	117

10.	LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER	117

10.1.	Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier	118

10.2.	Localizarea organizării de şantier	119

10.3.	Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier	120

10.4.	Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier	121

10.5.	Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu	121

11.	LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE	123

11.1.	Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii	123

11.2.	Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale	123

11.3.	Aspecte referitoare la închiderea / dezafectarea / demolarea instalaţiei	123

11.4.	Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului	123

12.	PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE:	124

12.1.	Descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970	124

12.2.	Numele şi codul ariilor naturale protejate de interes comunitar	134

12.3.	Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului	162

12.4.	Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;	162

12.5.	Se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar	170

12.6.	Alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare	172

12.7.	Anexe	173

13.	PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAŢII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE	173

13.1.	Localizarea proiectului	173

13.1.1.	Bazinul hidrografic	175

13.1.2.	Cursul de apă: denumirea şi codul cadastral	175

13.1.3.	Corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod	176

13.2.	Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă	176

13.3.	Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz	178

# DENUMIREA PROIECTULUI

”Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea”

Proiectul se incadreaza in Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa 2:

- Punctul 2.d.3 – [..] foraje pentru alimentare cu apa;

- Punctul 10.b – proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto;

- Punctul 10.f – [..] lucrări de canalizare;

- Punctul 10.g – baraje si alte instalatii proiectate pentru retinerea sau stocarea apei pe termen lung, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1;

- Punctul 10.j – instalatii de apeducte de lungime mare;

- Punctul 11.b – instalatii pentru eliminarea deseurilor, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1

- Punctul 11.c - statii pentru epurarea apelor uzate, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1

- Punctul 11.d – amplasamente pentru depozitarea namolurilor provenite de la statiile de epuare

- Punctul 13.a – orice alte modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la punctul 24 din Anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in Anexa 1 sau in prezenta Anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului

# TITULAR

Nume:						APAVIL SA

Adresa postala:	Str. Carol I nr. 3-5, Ramnicu Valcea, Jud. Valcea.

Nr.telefon / fax:				0250 739 580 / 0250 738 903

e-mail:						apavil@apavil.ro

web:						www.apavil.ro/

Nume persoane de contact: 			Manuela Vacarel

Director / Manager / Administrator: 		Gigi Preduş

Responsabil pentru protectia mediului: 	Tatiana Dimache

# DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT

Investitiile in infrastructura de apa si canalizare pentru localitatile din judetul Valcea incluse in proiect au avut in vedere imbunatatirea calitatii factorilor de mediu si imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei. Prin investitiile cuprinse in acest proiect se continua procesul de extindere si reabilitare ale infrastructurii de apa si apa uzata realizate in etapa 2007-2013 in zonele urbane si se propun investitii in extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa din zona rurala si pentru infiintarea sistemelor de canalizare in zonele rurale.

## Rezumatul proiectului

Investitiile pentru infrastructura de apa propuse la nivelul zonei de proiect au urmarit:

- dezvoltarea unor sisteme de apa care sa asigure conditiile de calitate ai apei conform cu cerintele Directivei 98/83/CE si ale Legii 458/2002 modificata si completata de Legea 311/2004, cu influenta directa asupra sanatatii populatiei;

- asigurarea sigurantei in exploatare;

- asigurarea continuitatii in furnizarea serviciului de alimentare cu apa;

- eliminarea deficientelor actuale;

- functionarea sistemelor cu costuri de exploatarea minime

- asigurarea posibilitatii de extindere a acestor sisteme in viitor.

Prin investitiile propuse s-a urmarit asigurarea cresterii randamentului si a eficientei sistemelor existente de distributie a apei prin eliminarea pierderilor din sistem, prin reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili si energie electrica cat si prin reproiectarea, reutilarea si retehnologizarea sistemelor.

Investitiile din sectorul de apa uzata incluse in cadrul proiectului constau in:

- in aglomerarile urbane extinderea si reabilitarea retelelor de canalizare de pe strazile care nu au facut parte din finantarea 2007-2013

- infiintarea de sisteme de canalizare in zona rurala, sisteme care sa asigure posibilitatea de dezvoltare ulterioara a sistemului de canalizare si sa permita colectarea si epurarea apelor uzate cu costuri minime.

In zona proiectului din judetul Valcea, s-au identificat 16 clustere/aglomerari rurale si urbane >2000 LE definite conform Directivei apa uzate 91/271/EEC. Termenul „aglomerare”, conform Directivei Apei 91/271/EEC., reprezinta „o zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apele uzate sa fie colectate si directionate spre o statie de epurare a apei uzate sau catre un punct de evacuare finala”.

Pentru aglomerarile rurale in care nu exista sistem de colectare al apei uzate s-a propus infiintarea de sisteme de canalizare, colectoare pe strazile principale din localitate, proiectate astfel incat sa poata fi dezvoltate ulterior pe masura cresterii cerintei de conectare a populatiei.

Obiectivul general al proiectului este de a oferi o strategie regionala de dezvoltare a sectorului de apa si de apa uzata astfel incat sa fie in concordanta cu obiectivele generale negociate de Romania in cadrul procesului de aderare si post-aderare si conformarea legislativa cu angajamentele de tranzitie si obiectivele intermediare convenite intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei pentru implementarea Directivei 91/271/CEE a CE cu privire la colectarea si tratarea apelor uzate urbane, si conformarea la Directiva 98/83/CE a CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, asa cum a fost transpusa in legislatia romaneasca de Legea nr. 458/2002 si care sa conduca la imbunatatirea performantelor operationale a infrastructurii de apa a judetului, pentru a se asigura viabilitatea financiara si operationala.

Principalul obiectiv al proiectului este infintarea unor sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare in cadrul judetului Valcea avand ca scop final asigurarea unei ape potabile corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ, protejarea mediului prin infintarea sistemelor noi de canalizare menajera, cresterea gradului de confort si de conectare al populatiei.

Alimentarea cu apa

Obiectivele principale ale proiectului pentru infrastructura de apa sunt:

- infiintarea de sisteme noi de alimentare cu apa;

- asigurarea continuitatii, calitatii si sigurantei in furnizarea serviciului de alimentare cu apa prin infiintarea unor sisteme de apa zonale constand din aductiuni care vor asigura sistemelor cantitatea de apa conform cerintei, calitatea si controlul surselor conform normelor in vigoare;

- extinderea retelelor de alimentare cu apa in sistemele de apa existente, precum si reabilitarea retelelor actuale acolo unde sunt necesare recalibrari in vederea cresterii gradului de conectare al populatiei;

- executia de bransamente la retelele noi si existente de distributie in localitatile care fac obiectul Studiului de Fezabilitate;

- reabilitarea rezervoarelor existente in vederea asigurarii sigurantei in exploatarea sistemelor;

- construirea de statii de tratare apa, pentru asigurarea calitatii apei potabile conform reglementarilor actuale;

Investitiile in sectorul de apa din cadrul Studiului de Fezabilitate sunt destinate asigurarii accesului la apa potabila de calitate a populatiei din localitati ale judetului, grupate in 28 sisteme de alimentare cu apa:

| Sistemul de alimentare cu apa | Populatie beneficiara (locuitori) | Sumarul investitiilor |
| --- | --- | --- |
| RATA DE CONECTARE 100% |
| SAA Babeni (UAT Babeni) | 3244 | - extinderea retelei de distributie, Dn=110 mm, L=6.6 km |
| SAA Baile Olanesti (UAT Baile Olanesti) | 643 | - extindere retea de distributie Dn=110 mm, L= 4.3 km - statii de pompare noi - 4 buc |
| INVESTITII PROPUSE PRIN POIM 2014 - 2020 |
| SAA Baile Govora (UAT Baile Govora) | 3354 | - reabilitare conducta aductiune apa, Dn=200 mm, L = 1.8 km; - reabilitare rezervor existent, din beton, montat ingropat, V = 1200 mc - extinderea retea de distributie Baile Govora, Dn=63÷200 mm, L = 8.2 km; - statii de pompare noi – 4 buc |
| SAA Brezoi (UAT Brezoi) | 5199 | - conducta noua de aductiune (aductiunea Bradisor – rezervoare de stocare), Dn=160mm, L=1.5 km - reabilitare rezervoare existente, din beton armat monolit, montat semingropat, V= 1500 mc (2x750mc) - reabilitare rezervor tampon, din beton armat monolit, montat semingropat, V= 50mc - reabilitare conducta distributie a apei potabile existenta, Dn= 110÷160 mm, L=3.2 km; - statie de pompare noua |
| SAA Cernisoara (UAT Cernisoara) | 3251 | - Captare noua amplasata in satul Obarsia - 2 puturi forate, P1 - H= 350 m, P2 - H=250 m, Q calcul = 8.72l/s - Conducta de aductiune de la puturi la rezervor, Dn=90 mm, L= 0.1 km - Rezervor nou, metalic, montat suprateran, V = 200 mc - Statie de tratare noua amplasata in satul Obarsia, Qcalcul= 8.72 l/s - extindere retea de distributie, Dn=90÷140 mm, L= 14,2 km - Statie de pompare noua |
| SAA Copaceni (UAT Copaceni) | 2278 | - modernizare statie tratare, Qcalcul = 6.43 l/s - reabilitare rezervoare existente, din beton armat, montat suprateran - V= 1000 mc (2 x 500 mc) - extinderea retelei de distributie, Dn=90÷110 mm, L= 1.4 km - o statie de pompare |
| SAA Daesti (UAT Daesti) | 223 | - extinderea retelei de distributie, Dn=63÷110 mm, L=2 km |
| SAA Francesti (UAT Francesti) | 735 | - extinderea retelei de distributie, Dn=50÷140 mm, L= 10 km |
| SAA Galicea – Olanu- Dragoesti (UAT Galicea, UAT Olanu si UAT Dragoesti) | 5931 | - aductiune Galicea – Olanu – Dragoesti, Dn=110÷250 mm, L= 24 km - Modernizare gospodariilor de apa o Gospodaria de apa Cremenari o Gospodaria de apa Galicea o Gospodaria de apa Olanu o Gospodaria de apa Dragoesti - Extinderea retelelor de distributie existente, Dn=63÷160 mm: UAT Galicea – 7.8 km; UAT Olanu – 25.3 km; UAT Dragoesti – 12.4 km - 1 statie de pompare noua in UAT Dragoesti si 2 statii de pompare noi in UAT Olanu - reabilitare o statie de pompare in UAT Dragoesti |
| SAA Creteni – Gusoeni (UAT Creteni si UAT Gusoeni) | 3228 | Infiintare sistem de alimentare cu apa Gusoeni compus din: - 7 Foraje - H= 250 m, Q calcul = 8.71 l/s - Conducta de aductiune de la foraje pana la rezervoare, Dn=50 mm, L=0.3 km - Statie clorinare, Qcalcul = 4,34 l/s - Rezervor de inmagazinare, V=250mc - infiintare retea de distributie apa potabila, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110÷200 mm, L= 13 km - 1 statie de pompare Extindere sistem de alimentare cu apa Creteni compus din: - Conducta de aductiune din localitatea Gusoeni catre Creteni, din PEID, PE100, SDR 11, Dn=140 mm, L= 4 km - Statie de clorinare noua, Qcalcul = 5.25 l/s - extindere retea de distributie apa potabila, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110 mm, L=0.2 km - 1 statie de pompare |
| SAA Horezu (UAT Horezu si UAT Maldarasti) | 7155 | o UAT Horezu : - lucrari de reabilitare la captare Ramesti, inclusiv refacere zona de protectie sanitara, Q calcul= 34 l/s - lucrari de reabilitare si modernizare a facilitatilor de tratare in STAP Olari, in vederea eliminarii turbiditatii apei si a corectiei duritatii apei, Q calcul= 23 l/s - reabilitare rezervoare existente, din beton armat, montate suprateran, 2x500 mc - reabilitare conducte de aductiune apa bruta, Dn=250 mm, L =6.3 km - reabilitare retea de distributie, din Dn=110÷315 mm, L = 10.4 km - extindere retea de distribuie, Dn=110 mm, L = 1.8 km o UAT Maldarasti: - Construire statie de clorinare - rezervor de inmagazinare nou, din beton armat monolit, montat semiingropat, V=300 mc - Reabilitare retea de distributie, Dn=63÷140 mm, L= 6.4 km - Extindere retea de distributie, Dn=63÷110 mm, L= 25.2 km - Staţii de pompare apă potabilă - 3 buc |
| SAA Lalosu (UAT Lalosu) | 2171 | - reabilitarea si modernizarea statiei de tratare in vederea conformarii pentru parametri turbiditate, amoniu si duritate, Qcalcul= 5.98 l/s |
| SAA Livezi (UAT Livezi) | 2010 | Infiintare sistem de alimentare cu apa compus din: - puturi forate pentru captarea apei subterane - 2 puturi forate, H=350-400 m, Qcalcul= 6.36 l/s - conducta de aductiune a apei intre puturi, Dn=90 mm, L= 0.6 km; - statie de tratare - 1buc; Qcalcul=5.29 l/s - rezervor de inmagazinare, din beton armat monolit, montat semiingropat, V=300 mc - retea de distributie, Dn=63÷200 mm, L= 19.3 km; - statie de pompare 2 buc |
| SAA Maciuca (UAT Maciuca) | 1569 | o Gospodaria de apa Oveselu - modernizare statie de tratare in vederea reducerii manganului si turbiditatii si cresterea duritatii totale pentru apa bruta - statie de pompare noua o Gospodariei de apa Botorani - lucrari de modernizare a instalatiilor de dozare si control cu hipoclorit de sodiu - rezervor de inmagazinare nou, V= 150 mc - statie de pompare noua - extindere retea de distributie, Dn=110 mm, L=9.6 km - Statii de pompare de pompare noi - 3 buc |
| SAA Manailesti (UAT Francesti) | 1132 | Infiintare sistem de alimentare cu apa compus din: - front captare - 2 foraje amplasate in satul Manailesti, H= 220 m, Qcalcul=3.9 l/s - conducta de aductiune a apei intre puturi, Dn=140 mm, L = 0.7 km - statie de clorinare, Qcalcul=3.9 l/s - rezervor inmagazinare, din beton armat, montat semiingropat, V= 300 mc - retea distributie apa potabila, Dn=63÷140 mm, L = 11.5 km - statii de pompare - 2 buc |
| SAA Milcoiu (UAT Milcoiu) | 857 | Gospodaria de apa GA 1 “Zona Balastiera”: - reabilitare sistem de drenaj, Qcalcul= 4.5 l/s - Statie de tratare noua - Statie de clorare noua ce cuprinde camin de injectie clor pentru pre-oxidare clor, si camin de injectie nou pentru post-oxidare ; Qcalcul=3.961 l/s - Rezervor tampon nou, V=50mc (bazin de reactie clor) - Reabilitare rezervor tampon, din beton armat, montat semiingropat, V= 50 mc - Reabilitare statie de pompare existenta Gospodaria de apa GA 2 “Comanca 2”: - Statie de clorare noua - Reabilitare rezervor existent, din beton arma monolit, montat semiingropat, V=50mc - Reabilitare statie de pompare apa potabila aferenta rezervorului Gospodaria de apa GA 3 ”Izbasesti” - Statie de clorare noua. - Reabilitare rezervor existent, din beton armat monolit, montat semiingropat, V=300 mc, |
| SAA Obarsia Lotrului (UAT Voineasa) | 240 | Infiintare sistem de alimentare cu apa compus din: - captare cu dren pe paraul Pravat, Q calcul = 2 l/s -conducta aductiune apa bruta, Dn 50mm, L = 500m - statie de tratare - 1buc, Q calcul = 2 l/s - rezervor de inmagazinare, din beton armat monolit, montat semiingropat, V= 200 mc - retea de distributie, Dn=125÷160mm, L= 2.8 km |
| SAA Pesceana (UAT Pesceana) | 1449 | - extindere retea de distributie, Dn=63÷125 mm, L= 16 km - statie de pompare apa – 2 buc; |
| SAA Pietrari (UAT Pietrari) | 2520 | - Reabilitarea foraj, Qcalcul=3 l/s, H = 100 m - Modernizarea si reabiltarea statiei de tratare existenta si echiparea in vederea tratarii fierului si manganului, Qcalcul = 6.74 l/s |
| SAA Stoilesti (UAT Stoilesti) | 2775 | o GA Balomireasa - decolmatarea sursei existente - statie de clorinare noua - Statie de pompare - 1 buc o GA Delureni - Foraj de mare adancime, Qcalcul=3.5-4 l/s, H=300 m - Aductiune GA Delureni, Dn=110 mm, L= 1.5 km - statie de clorinare noua - Rezervor de inmagazinare GA Delureni, V=150 mc - Statie de pompare - 1 buc o GA Obogeni - Foraj de mare adancime, Qcalcul=3.5-4 l/s, H=300 m - statie de clorinare noua o GA Geamana - Foraj de mare adancime, Qcalcul=3.5-4 l/s, H=300 m - statie de clorinare noua - Reabilitare statie de pompare Geamana - 1 buc - Extinderea retelei de distributie, Dn=110 mm, L=2.7 km - Statie de pompare - 1 buc |
| SAA Stefanesti UAT Stefanesti) | 2841 | - extinderea capacitatii de captare cu inca un foraj, Qcalcul = 3 l/s, H= 230m - reabilitare foraje existente existente (deznisipare si igienizare) - Qcalcul = 5 l/s, H=250 m - Aductiune apa bruta, Dn=90 mm, L=0.7 km - Modernizarea si reabilitare gospodariei de apa in vederea reducerii concentratiilor pentru parametri turbiditate si mangan |
| SAA Titesti (UAT Titesti) | 787 | - Reabilitare captare Valea Casariei - aparari de maluri cu gabioane, Qcalcul=2.56 l/s - Statie de tratare noua Valea Casariei in vederea reducerii turbiditatii. Qcalcul=2.56 l/s Conducta de aductiune de la decantoare, la statia de tratare din De=110mm, L = 350 m. Conducta de aductiune de la statia de tratare, la rezervor, din De=110mm, L = 15m. |
| SAA Tomsani (UAT Tomsani) | 3267 | - reabilitarea si decolmatere dren - 1 buc - realizare statie clorinare noua in incinta gospodariei de apa - 1 buc, Qcalcul = 8.66 l/s - reabilitare pompa dozatoare clor la frontul de captare - 1 buc. - Extinderea retelei de distributie, Dn=110 mm, L=10 km - statii de pompare - 4 buc |
| SAA Vaideeni (UAT Vaideeni) | 2830 | - modernizare si reabilitare a facilitatilor de tratare GA Vaideeni • reabilitare structurala, precum si reabilitare instalatii hidraulice a obiectelor tehnologice existente: decantoare, filtre lente, rezervor de inmagazinare a apei, statie de clorinare; • reabilitarea instalatiei de clorinare existente, in conformitate cu normativele in vigoare; Qcalcul=12,4 l/s • extindere facilitate de tratare pentru corectia duritatii apei - modernizare si reabilitare a facilitatilor de tratare GA Izvoru Rece • reabilitare structurala, precum si reabilitare instalatii hidraulice a obiectelor tehnologice existente: decantoare, filtre lente, rezervor de inmagazinare a apei, statie de clorinare; • reabilitarea instalatiei de clorinare existente, in conformitate cu normativele in vigoare; Qcalcul = 5,3 l/s; • extindere facilitate de tratare pentru corectia duritatii apei |
| SAA Valea Mare (UAT ValeaMare) | 2283 | - Reabilitarea celor doua foraje existente, Qcalcul=6.2 l/s, H=250m - Modernizare si reabilitare statie de tratare, Qcalcul = 6.2 l/s - Extinderea retea existenta, Dn=75mm, L=1.1 km - o statie de pompare. |
| SAA Voicesti (UAT Voicesti) | 1156 | - Aductiune Dragasani – Rezervor GA Voicesti, Dn=100 mm, L=3.5 km - Rezervor de inmagazinare nou, V= 250 mc - extindere retea distributie, Dn=63÷110mm, L=1.4 km. |
| SAA Voineasa (UAT Voineasa) | 1273 | - reabilitarea frontului de captare - Qmed=2.32 l/s - reabilitare aductiune apa bruta, Dn=200mm, L=0.5 km - modernizare Gospodarie de Apa Manaileasa (debitul mediu al localitatii este de 5,88 l/s) - reabilitare 2 rezervoare inmagazinare Capra Foii, din beton armat, montat semiingropat, V=1000 mc (2x500mc) - reabilitare conducta aductiune (G.A. Manaileasa – Rezervoare Capra Foii), De=200mm, L=3.1 km |

*Nota – toate lungimimiile retelelor indicate mai sus includ si lungimea traversariilor.

*Nota – investitiile propuse includ si lucrari conexe (bransamente, hidranti, camine, traversari cursuri de apa, drumuri, etc)

Apa uzata

Obiectivele principale ale Studiului de Fezabilitate pentru infrastructura de apa uzata sunt:

- cresterea gradului de conectare la sistemele de canalizare prin extinderea retelelor de canalizare existente;

- infiintarea de sisteme de canalizare in clusterele/aglomerarile rurale peste 2.000 LE constand in realizarea de colectoare principale, statii de pompare si conducte de refulare care permit dezvoltarea ulterioara a sistemului pe masura cresterii gradului de conectare;

- constructia a 3 statii de epurare noi (Brezoi, Susani, Francesti) si extinderea facilitatilor a 5 statii de epurare existente (Ramnicu Valcea, Babeni, Dragoesti, Valea Mare si Creteni) .

Pentru aglomerarile rurale in care nu exista in prezent sistem de colectare al apei uzate s-a propus infiintarea de colectoare de canalizare pe strazile principale din localitate. Sistemele au fost proiectate astfel incat sa poata fi dezvoltate ulterior pe masura cresterii cerintei de conectare a populatiei.

Din cele 16 clustere si aglomerari de apa uzata, in studiul de fezabilitate sunt cuprinse investitii de extindere a retelelor de canalizare existente in 9 localitati urbane si in 11 localitati rurale, iar in 7 localitati  rurale se vor infiinta retele de canalizare pentru care se vor construi 3 statii noi de epurare si se vor extinde 5 statii de epurare.

| Cluster/ Aglomerare | Populatie beneficiara (locuitori echivalenti) | Sumarul Investitiilor |
| --- | --- | --- |
| RATA DE CONECTARE 100% |
| Cluster Babeni – Mihaesti – Baile Govora (UAT Babeni) | 5815 | - extindere retele de canalizare in UAT Babeni, Dn=250 mm, L= 21 km - 6 statii de pompare in UAT Babeni - conducte de refulare in UAT Babeni , Dn 110mm, L= 2.5 km |
| Cluster Baile Olanesti (UAT Baile Olanesti) | 1290 | - extindere retele de canalizare in UAT Baile Olanesti ,Dn=250 mm, L= 10.6 km - 4 statii de pompare in UAT Baile Olanesti - conducte de refulare in UAT Baile Olanesti, Dn= 90 mm, L= 0.4 km |
| Aglomerarea Calimanesti (UAT Calimanesti) | 3352 | - extindere retele de canalizare, Dn= 250 mm, L= 6.7 km - 3 statii de pompare - conducte de refulare, Dn=90÷180 mm, L= 0.3 km |
| Aglomerarea Dragasani (UAT Dragasani) | 7939 | - extindere retele canalizare, Dn=200÷ 250mm, L=14 km - 11 buc statii de pompare - conducte de refulare din Dn 110mm, L= 2.7 km |
| Aglomerarea Ramnicu Valcea (UAT Ramnicu Valcea si UAT Ocnele Mari) | 25365 | - extindere retele de canalizare noi, Dn= 250 mm in Municipiul Ramnicu Valcea si Ocnele Mari, L= 20 km - 11 statii de pompare in in Municipiul Ramnicu Valcea si Ocnele Mari - conducte de refulare , Dn=90÷225 mm in Municipiul Ramnicu Valcea si Ocnele Mari, L= 4.6 km |
| INVESTITII PROPUSE PRIN POIM 2014 - 2020 |
| Cluster Babeni – Mihaesti - Baile Govora (UAT Babeni, UAT Mihaesti si UAT Baile Govora) | 17000 | - extindere retea de canalizare in UAT Babeni si UAT Baile Govora si infiintare retea de canalizare in UAT Mihaesti, Dn= 200÷400 mm, Pn 10, SDR 17, dupa cum urmeaza: • retele de canalizare noi in UAT Baile Govora (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora), L= 3.8 km • retele de canalizare noi in UAT Mihaesti, L= 60.6 km • retele de canalizare noi in UAT Babeni (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora), L= 6 km - 2 statii de pompare in UAT Baile Govora (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora) - 24 statii de pompare in UAT Mihaesti: - 3 statii de pompare in UAT Babeni (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora) - 34 statii de pompare individuale - conducte de refulare - Dn=90÷200 mm conducte de refulare in UAT Baile Govora, L= 0.7 km conducte de refulare in UAT Mihaesti, L= 7.2 km conducte de refulare in UAT Babeni (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora), L=0.3 km - Extindere capacitate statiei de epurare Babeni de la 7500 LE la 17.580 LE |
| Cluster Baile Olanesti (UAT Pausesti Maglasi) | 1219 | - extindere retea de canalizare, Dn= 250 mm in UAT Pausesti Maglasi, L= 3.2 km - 3 statii de pompare apa uzata in UAT Pausesti - Maglasi - conducta de refulare din, Dn=110÷125 mm in UAT Pausesti - Maglasi, L= 0.8 km |
| Cluster Horezu – Francesti (UAT Pausesti, UAT Francesti, UAT Tomsani, UAT Horezu, UAT Vaideeni, UAT Maldaresti) | 15715 | • extindere retea de canalizare in UAT Vaideeni, UAT Horezu si UAT Tomsani si infiintare retea de canalizare in UAT Maldaresti, Pausesti si Francesti, Dn=200÷500 mm dupa cum urmeaza: o retele de canalizare noi in UAT Pausesti, L= 33.1 km o retele de canalizare noi in UAT Francesti, L= 42.3 km o retele de canalizare noi in UAT Tomsani, L= 10.4 km o retele de canalizare noi in UAT Horezu, L= 13.5 km o retele de canalizare noi in UAT Vaideeni, L= 13 km o retele de canalizare noi in UAT Maldaresti, L= 26.9 km • reabilitare retele de canalizare in UAT Horezu din PVC, cu diametrul Dn=250÷400 mm, L= 1.1 km • statii de pompare apa uzata noi dupa cum urmeaza: o 10 statii de pompare in UAT Pausesti o 18 statii de pompare in UAT Francesti o 4 statii de pompare in UAT Tomsani o 6 statii de pompare in UAT Horezu o 11 statii de pompare in UAT Vaideeni o 18 statii de pompare in UAT Maldaresti • statii de pompare individuale apa uzata noi dupa cum urmeaza: o 12 statii de pompare individuale in UAT Pausesti o 139 statii de pompare individuale in UAT Horezu si Maldaresti o 5 statii de pompare individuale in in UAT Francesti o 1 statii de pompare individuale in UAT Francesti – Genuneni si Manailesti o 108 statii de pompare individuale in UAT Vaideeni • Conducte de refulare aferente statiilor de pompare ape uzate, Dn=90 - 315mm. o conducte de refulare in UAT Pausesti, L= 0.9 km o conducte de refulare in UAT Francesti, L= 6.4 km o conducte de refulare in UAT Tomsani, L= 0.2 km o conducte de refulare in UAT Horezu, L= 1.7 km o conducte de refulare in UAT Vaideeni, L= 2 km o conducte de refulare in UAT Maldaresti, L= 8 km • statie de epurare noua Francesti dimensionata pentru 23.470 LE • conducta de transport ape uzate Horezu – Francesti, Dn=250÷315 mm , L=22 km |
| Aglomerarea Brezoi (UAT Brezoi) | 4712 | - extindere retea de canalizare, Dn=250÷315 mm, L=15 km - Reabilitare retea de canalizare - L= 2.2 km - 8 statii de pompare in UAT Brezoi - 1 statie de pompare individuala - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din, Dn=90 ÷ 140 mm. L=3.4 km - statie de epurare noua in Brezoi 5.700 LE |
| Aglomerarea Budesti (UAT Budesti) | 1455 | - extindere retea de canalizare, Dn=250mm, L=18.2 km - 15 - statii de pompare apa uzata noi - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata, Dn=110 mm, L= 6.5 km |
| Aglomerarea Bunesti (UAT Bunesti) | 308 | - extindere retea de canalizare, Dn=250mm, L=2.7 km - 3 Statii de pompare apa uzata noi si 5 statii de pompare individuale - Conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata, Dn=90 mm, L=0.7 km |
| Aglomerarea Cernisoara (UAT Cernisoara) | 1523 | - extndere retea de canalizare, Dn=250 mm, L=13 km - 17 - statii de pompare apa uzata noi - conducte de refulare aferente, Dn=110 mm, L=3.4 km |
| Aglomerarea Creteni – Gusoeni (UAT Creteni si UAT Gusoeni) | 3241 | - extindere retea de canalizare in UAT Creteni si infiintarea retea de canalizare in UAT Gusoeni din, Dn= 250 mm: • retele de canalizare noi in UAT Creteni DN 250 mm, L=13.1 km; • retele de canalizare noi in UAT Gusoeni DN 250 mm, L=12.9 km - 8 - statii de pompare apa uzata noi, 12 camine menajere de pompare si conducte de refulare aferente: - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata, Dn=90 ÷ 110 mm: • conducte de refulare in UAT Creteni L=3.1 km • conducte de refulare in UAT Gusoeni L=2.6 km - extinderea statie de epurare existenta Creteni de la 1.500 LE la 3.393 LE |
| Aglomerarea Galicea – Olanu – Dragoesti (UAT Galicea, UAT Olanu si UAT Dragoesti) | 6496 | - extindere retea de canalizare, Dn= 250 mm • retele de canalizare noi in UAT Galicea, L= 18.5 km • retele de canalizare noi in UAT Olanu, L= 22.1 km • retele de canalizare noi in UAT Dragoesti, L=11 km - 12 statii de pompare apa uzata noi si 31 noi camine menajere de pompare: • 5 statii de pompare in UAT Galicea • 8 camine menajere de pompare in UAT Galicea • 5 statii de pompare in UAT Olanu • 13 camine menajere de pompare in UAT Olanu • 2 statii de pompare in UAT Dragoesti • 10 camine menajere de pompare in UAT Dragoesti - 2 statii de pompare existente ce se propun pentru reabilitare in UAT Galicea • SPAU 1 existenta - reabilitare Q=11.5 l/s si H=16.5 mCa • SPAU 5 existenta - reabilitare Q=4 l/s si H=13 mCa - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata, Dn=63 ÷ 200 mm. • conducte de refulare in UAT Galicea, L= 9.3 km • conducte de refulare in UAT Olanu, L= 8.7 km • conducte de refulare in UAT Dragoesti, L= 2.5 km - Extindere capacitate statie de epurare existenta Dragoesti de la 1.900 LE la 7.084 LE |
| Aglomerarea Maciuca - Valea Mare (UAT Valea Mare si UAT Maciuca) | 3383 | - extindere retea de canalizare in UAT Valea Mare si infiintare retea de canalizare in UAT Maciuca, Dn=250 mm - retele de canalizare noi in UAT Valea Mare, L=10.9 km - retele de canalizare noi in UAT Maciuca, L= 29.3 km - 1 statie de pompare si 4 camine menajere de pompare in UAT Valea Mare - 1 statie de pompare si 9 camine menajere de pompare in UAT Maciuca - 4 statii de pompare apa uzata redimensionate in UAT Valea Mare - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata, Dn= 90 ÷ 110 mm • conducte de refulare in UAT Valea Mare, L= 4.8 km • conducte de refulare in UAT Maciuca, L=4.8 km - Extindere capacitate statie de epurare Valea Mare de la 2.450 LE la 4.052 LE |
| Aglomerarea Pausesti Maglasi (UAT Pausesti Maglasi) | 1800 | - extindere retea de canalizare, Dn = 250 mm, L= 27 km - 8 - statii de pompare apa uzata noi si 26 statii de pompare individuale (SPI). - conducte refulare, Dn=110 mm, L = 2.9 km |
| Aglomerarea Pietrari (UAT Pietrari) | 2562 | - extindere retea de canalizare, Dn=250 mm, L= 12.2 km - 4 SPAU si 4 Camine menajere de pompare - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata si caminele menajere de pompare, Dn=90 mm, L=1.3 km |
| Aglomerarea Ramnicu Valcea (UAT Ramnicu Valcea, UAT Bujoreni si UAT Budesti) | 114847 | - extindere retea de canalizare, Dn=250 mm • retele de canalizare in UAT Bujoreni, L=17.9 km • retele de canalizare in UAT Budesti, L= 2.9 km • 14 statii de pompare in UAT Bujoreni • 1 statie de pompare in UAT Budesti • conducte de refulare in UAT Bujoreni Dn= 110 mm, L= 3.9 km • conducte de refulare in UAT Budesti, , Dn=110mm, L= 0.1 km • Modernizare statie de epurare Ramnicu Valcea prin construire linie de uscare si varlorificare termica a namolurilor |
| Aglomerarea Susani (UAT Susani) | 2980 | - infiintare retea de canalizare noua, Dn=250 mm, L=18.7 km - 11 - statii de pompare apa uzata - conducte de refulare, Dn= 90÷125mm,L= 3 km - statie de epurare noua Susani 3.154 LE |

*Nota – toate lungimimiile retelelor indicate mai sus includ si lungimea traversariilor.

*Nota – investitiile propuse includ si lucrari conexe (racorduri, camine, traversari cursuri de apa, drumuri etc)

In cadrul proiectului pentru aglomerarile rurale s-a propus infiintarea de sisteme de canalizare, colectoare pe strazile principale din localitati. Sistemele au fost proiectate astfel incat sa poata fi dezvoltate ulterior pe masura cresterii cerintei de conectare a populatiei.

Statii de epurare

  - Statie de epurare ape uzate Ramnicu Valcea

Apele uzate colectate in aria aglomerarii Ramnicu - Valcea descarca in statia de epurare Ramnicu-Valcea existenta, modernizata prin POS Mediu, capacitate 130.000 L.E.

Pentru tratarea namolurilor rezultate din statiile de epurare din judetul Valcea in incinta statiei de epurare existente Ramnicu Valcea se va construi o linie de uscare avansata a namolurilor (23.000 t/an namol umed) si valorificarea acestora.

Parti componente :

- Linie de alimentare  cu nămol a uscătorului – care preia nămolul direct de la instalația de deshidratare.

- Stație de recepție a nămolurilor in care se descarcă nămolurile aduse de la stațiile de epurare deservite de APAVIL.

- Instalația de uscare avansata a nămolurilor – uscare avansata, unde se asigura o uscare a nămolurilor pana la 85 – 90% SU.

- Sistemul de peletizare a namolurilor uscate (5.300 t/an SU 90%)

  - Statia de epurare Francesti

Statia noua de epurare Francesti – 23.470 L.E.

Pentru dimensionarea Statiei de epurare s-au luat in considerare debitele si incarcarile apei uzate provenite din aglomerariile Pausesti – Francesti, Vaideeni, Tomsani si Horezu - Maldaresti.

Parametri  de proiectare

Staţia nouă de epurare, va fi amplasata in localitatea FRANCESTI si va avea o tehnologie de epurare prevăzută cu următoarele trepte de epurare:

- epurare mecanică

- epurare biologică cu aerare extinsă pentru stabilizare aerobă a nămolului activ, treaptă terţiară pentru eliminarea nutrientilor (azot si fosfor)

- îngroşarea si deshidratarea mecanică a nămolului, cu depozitarea intermediară a acestuia.

Procesul tehnologic va fi complet automatizat, cu posibilitatea acţionarii manuale locale in caz de necesitate. Operaţiile sunt monitorizate si controlate prin sistemul SCADA.

Amplasamentul propus pentru statia de epurare nu prezinta risc de inundatii.

Debitele de apa uzata considerate in calculul de dimensionare, sunt:

Debite de proiectare

| Debite proiectare | Unitate | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Debit de apa uzata zilnic mediu: Quz zi med | m3/zi | 3.236 |
| Debit de apa uzata zilnic maxim: Q uz zi max | m3/zi | 4.004 |
| Debit de apa uzata orar mediu: Q uz or med | m3/h | 167 |
| Debit de apa uzata orar maxim Q uz or max | m3/h | 376 |

Incarcarile/concentratiile apei uzate influente ce trebuie epurata conform cerintelor de mai sus sunt:

Incarcari/concentratii ale influentului

| Parametri | Incarcare (kg/zi) | Concentratie (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): | 2.816 | 703,5 |
| Consum biochimic de oxigen (BOD5): | 1.408 | 351,7 |
| Materii solide (SS): | 1.643 | 410,4 |
| Azot total (NT): | 258 | 64,5 |
| Fosfor total (PT) | 94 | 23,4 |

Emisarul statiei de epurare va fi Raul Bistrita. Debitul emisarului este de Qmedmultianual = 3.73 mc/s.

Din datele de proiectare reiese ca debitul zilnic mediu de apa uzata al efluentului este de 0.037 mc/s   care este mult mai mic decat debitul emisarului.

Parametri  de evacuare a efluentului ce trebuie respectati, au fost stabiliti prin HG 352/21.04.2005 privind modificarea si completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare a apelor uzate (NTPA 001/2005 privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali si NTPA 011/2005 privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti), precum si prin Directiva EU nr. 271/EEC din 21 mai, 1991 privind epurarea apelor uzate urbane, modificata si completata de Directiva CE 98/15 EC in 27.02.1998, dupa cum urmeaza:

Parametri  efluentului

| Parametri | Concentratie (mg/l) |
| --- | --- |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): | 125 |
| Consum biochimic de oxigen (BOD5): | 25 |
| Materii solide (SS): | 60 |
| Azot total (NT) | 15 |
| Fosfor total (PT) | 2 |

Epurare mecanica va fi compusa din :

- Camera de admisie apa uzata

- Gratare rare - Vor fi prevazute doua linii de gratare rare, automate

- Statie de pompare apa uzata construita din beton, amplasata subteran, prevăzuta cu 3 pompe submersibile (2 active +1 rezervă) cu debit variabil prin convertizor de frecventă. Pompele funcţionează alternativ, automat, pentru uzură egală.

- Statia de receptie automata pentru namolul provenit din fose septice

- Camera de distributie decantoare primare

- Decantare primara - sunt prevazute 2 unitati de decantare primare

Epurare biologica prevazuta cu:

- Camera de distributie bazine biologice

- Reactoare biologice - 2 buc

- Bazine pentru eliminarea pe cale biologica a fosforului

- Statia de suflante pentru bioreactoare amplasată in vecinatatea bioreactoarelor.

- Statia de dozare reactiv precipitare fosfor - s-a prevăzut o instalaţie de îndepărtare chimica a fosforului prin precipitarea chimică a fosforului cu FeCl3.

- Camera de distributie decantoare secundare.

- Decantoare secundare radiale - 2 buc echipate fiecare cu pod raclor cu suctiune, care va colecta si dirija nămolul spre staţia de pompare nămol activ recirculat si in exces.

- Rezervor de apa epurata si statie de pompare apa tehnologica.

- Statia de pompare namol activat (de recirculare si in exces)

- Bazin de stocare-stabilizare namol in exces si namol primar - aerul este furnizat de 1+1 suflante si insuflat in apa prin intermediul difuzorilor cu bule fine.

- Depozitare namol deshidratat - Zona de depozitare a nămolului deshidratat este proiectata sa depoziteze nămol deshidratat timp de aprox. 6 luni. Zona va fi acoperita, realizata din materiale care sa permită transferul razelor solare si care sa ajute la continuarea procesului de deshidratare prin evaporare. De asemenea, sistemul de acoperire permite o ventilaţie corespunzătoare a incintei acoperite. Platforma de depozitare este prevăzută cu sistem de drenare supernatant.

- Statie de pompare supernatant - este tip cheson umed, circular, din beton armat, amplasată subteran. Staţia este dotată cu 2 pompe submersibile (1A +1R), cu funcţionare automată in funcţie de nivel.

  - Statie de epurare ape uzate Babeni

Cerintele principale pentru Statia de epurare existenta a orasului Babeni se rezuma la extinderea capacitatii treptei actuale biologice de la 7500 PE  la 17.580 PE, precum si la modificarea liniei de tratare namol.

Statia de epurare va fi prevazuta cu bazine biologice noi cu sistem de aerare cu bule fine si decantoare secundare noi, pentru preluarea/tratarea debitelor suplimentare de apa uzata, un bazin de stocare namol ingrosat 6% SU si 2 unitati de ingrosare namol la 6% SU.

Capacitatea proiectata a statiei de epurare extinse este de 17.580 PE.

Debitele de apa uzata considerate in calculul de dimensionare, sunt:

Debite de proiectare extindere

| Debite proiectare | unitate | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Debit de apa uzata zilnic mediu: Quz zi med | m3/zi | 1983.84 |
| Debit de apa uzata zilnic maxim: Q uz zi max | m3/zi | 3132.0 |
| Debit de apa uzata orar mediu: Q uz or med | m3/h | 82.66 |
| Debit de apa uzata orar maxim pe timp uscat: Q uz or max | m3/h | 302.44 |

Incarcarile/concentratiile apei uzate influente ce trebuie epurata conform cerintelor de mai sus sunt:

Incarcari/concentratii ale influentului

| Parametri | Incarcare (kg/zi) | Concentratie (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): | 2109.5 | 1063.4 |
| Consum biochimic de oxigen (BOD5): | 1054.8 | 531.7 |
| Materii solide (SS): | 1230.6 | 620.3 |
| Azot total (TN): | 193.4 | 97.5 |
| Fosfor total (TP): | 70.3 | 35.4 |

Emisarul statiei de epurare este canalul Raioasa, care debuseaza la o distanta de aproximativ 5km, in zona de confluenta dintre paraul Luncavat si raul Olt. Debitul emisarului (paraul Luncavat) este de Qmedmultianual = 3.23 mc/s.

Din datele de proiectare reiese ca debitul zilnic mediu de apa uzata al efluentului este de 0.023 mc/s   care este mult mai mic decat debitul emisarului.

Parametri  de evacuare a efluentului ce trebuie respectati, au fost stabiliti prin HG 352/21.04.2005 privind modificarea si completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare a apelor uzate (NTPA 001/2005 privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali si NTPA 011/2005 privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti), precum si prin Directiva EU nr. 271/EEC din 21 mai, 1991 privind epurarea apelor uzate urbane, modificata si completata de Directiva CE 98/15 EC in 27.02.1998, dupa cum urmeaza:

Parametri efluentului

| Parameteri | Concentratie (mg/l) |
| --- | --- |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): | 125 |
| Consum biochimic de oxigen (BOD5): | 25 |
| Materii solide (SS): | 35 |
| Azot total (TN): | 15 |
| Azot amoniacal (NH4-N): | 3 |
| Fosfor total (TP): | 2 |

Epurare biologica

In vederea preluarii/epurarii debitelor suplimentare de apa uzata provenite de la Baile Govora si Mihaesti (zonele cuprinse in Clusterul Babeni) statia de epurare Babeni va cuprinde urmatoarele obiecte tehnologice:

- Bazin biologic - existent.

- Bazine biologice - constructie noua - Extinderea treptei biologice a statiei de epurare Babeni, va cuprinde doua linii biologice independente care vor functiona in paralel. Bazinele biologice vor fi dotate cu echipamente de agitare pentru mentinerea biomasei in suspensie si recirculare interna si sistem de insuflare aer cu bule fine.

- Statia de stocare si dozare clorura ferica – intalatie noua - Pentru extindere se va realiza o unitate de stocare dozare precipitant, noua, care o va inlocui pe cea existenta, care va contine un bazin si pompe de dozare 3A+1R.

- Decantarea secundara (extindere) - pentru extindere vor fi prevazute 2 decantoare secundare noi, D=19 m, de tip circular cu pod raclor radial.

- Recirculare namol activ (extindere) - pentru extindere se va monta inca 1 buc. pompa de recirculare cu caractersiticile celor existente.

- Prelucrare namol (extindere) - namolul in exces nestabilizat aerob, se va extrage si ingrosa 6% SU in 2 instalatii de ingrosare noi. Va fi prevazut un bazin de stocare namol ingrosat de unde va fi transportat la SEAU Ramnicu Valcea pentru stabilizare anaeroba.

- Ingrosare mecanica a namolului (constructie noua)  instalatia noua va formata din 2 buc. ingrosatoare mecanice.

- Bazin de stocare namol ingrosat (existent) - volumul bazinului va asigura stocarea pentru min. 16 ore a namolului ingrosat produs in statie.

- Deshidratare mecanica a namolului (existent)

- Instalatia de preparare si dozare polimer-existenta

  - Statie de epurare ape uzate Dragoesti

Extinderea statiei existente de epurare de la Dragoiesti va permite epurarea apei uzate rezultate din extinderea sistemelor existente de canalizare din localitatile Dragoiesti, Olanu si Galicea.

Statia de epurare ape uzate existenta are in componenta: treapta mecanica, treapta biologica si treapta de tratare namol.

Statia de epurare a fost dimensionata considerand un influent cu indicatorii de calitate prevazuţi in NTPA 002. Conform proiectului, debitul maxim epurat este de 380 m3/zi si o incarcare maxima de 114 kg CBO5/zi.

Capacitatea actuala a statiei de epurare (1900 PE) si va fi extinsa pentru o capacitate maxima totala de 7.084 P.E.

Statia de epurare este amplasata in localitatea Dragoiesti, judetul Valcea.

Debitele de apa uzata considerate in calculul de dimensionare pentru extinderea capacitatii totale a statiei de epurare, sunt:

Debite de proiectare

| Debite proiectare | Unitate | Capacitate totala |
| --- | --- | --- |
| Debit de apa uzata zilnic mediu: Quz zi med | m3/zi | 925 |
| Debit de apa uzata zilnic maxim: Q uz zi max | m3/zi | 1.139 |
| Debit de apa uzata orar maxim: Q uz or max | m3/h | 117 |

Incarcarile/concentratiile apei uzate influente ce trebuie epurata conform cerintelor de mai sus sunt:

Incarcari/concentratii ale influentului

| Parametri | Capacitate Totala |
| --- | --- |
|  | Incarcare (kg/zi) | Concentratie (mg/l) |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): | 850 | 747 |
| Consum biochimic de oxigen (BOD5): | 425 | 373 |
| Materii solide (SS): | 566 | 498 |
| Azot total (NT): | 71 | 62 |
| Fosfor total (PT) | 14 | 12.44 |

Emisarul statiei de epurare este paraul Broscar.

Din datele de proiectare reiese ca debitul zilnic mediu de apa uzata al efluentului este de 0.011 mc/s.

Parametri  de evacuare a efluentului ce trebuie respectati, au fost stabiliti prin HG 352/21.04.2005 privind modificarea si completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare a apelor uzate (NTPA 001/2005 privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali si NTPA 011/2005 privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti), precum si prin Directiva EU nr. 271/EEC din 21 mai, 1991 privind epurarea apelor uzate urbane, modificata si completata de Directiva CE 98/15 EC in 27.02.1998, dupa cum urmeaza:

Parametri efluentului

| Parametri | Concentratie (mg/l) |
| --- | --- |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): | 125 |
| Consum biochimic de oxigen (BOD5): | 25 |
| Materii solide (SS): | 60 |
| Azot total | 15 |
| Fosfor total (PT) | 2 |

Epurare mecanica

- Camera de admisie- existenta

- Bazinul de omogenizare-egalizare-constructie noua va fi echipat cu 2 pompe noi (1+1 rezerva) si sistem de mixare.

- Masurare debite (constructie noua)

- Instalatia compacta de pretratare - va fi prevazut un modul compact de pretratare pentru retinerea corpurilor care au trecut prin gratarele rare, a nisipului si a grasimilor din apa uzata.

Epurare biologica

- Bazin biologic (constructie noua) - va fi dimensionat pentru realizarea unei epurari avansate, cu aerare prelungita; contine doua bazine separate de nitrificare si denitrificare cu pompe de recirculare interna, sau cu realizarea proceselor de nitrificare si denitrificare in acelasi bazin.

- Statia de suflante si sistemul de aerare (constructie noua) Aerul necesar proceselor biologice cu namol activ va fi produs de un numar de 2 suflante de capacitate egala (1+1 stand by).

- Statie de stocare si dozare clorura ferica (constructie noua)

- Decantarea secundara (constructie noua)

- Statia de pompare a namolului recirculat (constructie noua)

- Sistemul de evacuare a apei epurate (constructie noua)

- Deshidratarea mecanica a namolului (constructie noua)

- Depozitarea namolului deshidratat (constructie noua)

  - Statie de epurare ape uzate Brezoi

Cerintele principale pentru Statia de epurare a orasului Brezoi constau din realizarea unei statii de epurare noi pe amplasamentul statiei de epurare existente, care sa permita preluarea si epurarea apelor uzate provenite din Aglomerarea Brezoi. Statia va fi dimensionata pentru o populatie echivalenta de 5.700 P.E.

Debitele de apa uzata considerate in calculul de dimensionare, sunt:

Debite de proiectare

| Debite proiectare | Unitate | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Debit de apa uzata zilnic maxim: Q uz zi max | m3/zi | 1,396 |
| Debit de apa uzata zilnic mediu: Quz zi med | m3/zi | 1,139 |
| Debit de apa uzata orar maxim: Q uz or max | m3/h | 132 |

Incarcarile/concentratiile apei uzate influente ce trebuie epurata conform cerintelor de mai sus sunt:

Incarcari/concentratii ale influentului

| Parametri | Incarcare (kg/zi) | Concentratie (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): | 942 | 675 |
| Consum biochimic de oxigen (BOD5): | 471 | 337 |
| Materii solide (SS): | 550 | 394 |
| Azot total (TN): | 86 | 62 |
| Fosfor total (TP): | 31 | 22 |

Emisarul statiei de epurare va fi raul Lotru. Debitul emisarului este Qmedmultianual = 17.5 mc/s.

Din datele de proiectare reiese ca debitul zilnic mediu de apa uzata al efluentului este de 0.016 mc/s care este mult mai mic decat debitul emisarului.

Parametri  de evacuare a efluentului ce trebuie respectati, au fost stabiliti prin HG 352/21.04.2005 privind modificarea si completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare a apelor uzate (NTPA 001/2005 privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali si NTPA 011/2005 privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti), precum si prin Directiva EU nr. 271/EEC din 21 mai, 1991 privind epurarea apelor uzate urbane, modificata si completata de Directiva CE 98/15 EC in 27.02.1998, dupa cum urmeaza:

Parametri  efluentului

| Parametri | Concentratie (mg/l) |
| --- | --- |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): | 125 |
| Consum biochimic de oxigen (BOD5): | 25 |
| Materii solide (SS): | 60 |
| Azot total (TN): | 15 |
| Azot amoniacal (NH4-N): | 3 |
| Fosfor total (TP): | 2 |

Epurare mecanica

- Camera de admisie

- Gratare rare -Vor fi prevazute doua gratare rare cu functionare automata, cu deschiderea intre bare de cel mult 30 mm.

- Statie pompare apa uzata - dupa gratarele rare, apa uzata colectata in camera de admisie va fi pompata prin intermediul a 2 pompe (1A+1R) catre 2 unitatati compacte de pretratare.

- Instalatia compacta de pretratare - Vor fi prevazute doua module compacte de pretratare (1 A+1 stand by) pentru retinerea corpurilor care au trecut prin gratarele rare, a nisipului si a grasimilor din apa uzata.

- Statie de receptie pentru namolul provenit din fose septice

Epurare biologica

Procesul biologic cu namol activ va fi contine doua bazine separate de nitrificare si denitrificare cu pompe de recirculare interna, sau cu realizarea proceselor de nitrificare si denitrificare in acelasi bazin.

- Statia de suflante si sistemul de aerare - Aerul necesar proceselor biologice cu namol activ va fi furnizat de un numar de 3 suflante de capacitate egala (2A + 1R) . Va fi prevazut un sistem de aerare cu difuzori cu membrana cu bule fine.

- Statie de stocare si dozare clorura ferica Instalatia va contine: 1 rezervor de stocare solutie cu un timp minim de retentie de 30 zile, racord de alimentare rezervor, pompe de dozare clorura ferica, inclusiv toate instalatiile si armaturile necesare.

- Decantarea secundara - Vor fi prevazute 2 decantoare secundare

- Statia de pompare a namolului recirculat - Vor fi montate 3 pompe (2A + 1R)

- Sistemul de evacuare a apei epurate

Prelucrare namol

- Concentrarea namolului biologic in exces - Namolul bilogic in exces va fi pompat prin intermediul a doua pompe (1A + 1R) catre doua unitati mecanice de ingrosare.

- Bazin de stocare a namolului ingrosat

- Deshidratarea mecanica a namolului Instalatia de deshidratare va cuprinde doua echipamente de deshidratare cu banda (1A + 1R)

- Depozitarea temporara a namolului deshidratat

  - Statie de epurare ape uzate Valea Mare

Pentru a respecta legislatia aplicabila in domeniu, filiera clasica existenta de epurare va fi inlocuita cu o filiera modulara.

Statia de epurare va fi prevazuta cu un bazin de omogenizare cu sistem de mixare, statie de pompare, instalatii de sitare, deznisipare si separator de grasimi inclus, bioreactor modular de epurare, compus din urmatoarele compartimente: decantor primar, zona de tratare biologica, decantor secundar, treapta de tratare a namolului care sa contina o stabilizare aeroba si o treapta de deshidratare a namolului. Namolul deshidratat va fi evacuat sau stocat in depozitul intermediar amplasat in incinta statiei de epurare.

Statia de epurare va fi proiectata pentru o capacitate totala de 4052 PE.

Debitele de apa uzata considerate in calculul de dimensionare, sunt:

Debite de proiectare

| Debite proiectare | Unitate | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Debit de apa uzata zilnic mediu: Quz zi med | m3/zi | 570 |
| Debit de apa uzata zilnic maxim: Q uz zi max | m3/zi | 696 |
| Debit de apa uzata orar maxim: Q uz or max | m3/h | 70 |

Incarcarile/concentratiile apei uzate influente ce trebuie epurata conform cerintelor de mai sus sunt:

Incarcari/concentratii ale influentului

| Parametri | Incarcare(kg/zi) | Concentratie (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): | 486 | 699 |
| Consum biochimic de oxigen (BOD5): | 243 | 350 |
| Materii solide (SS): | 284 | 408 |
| Azot total (NT): | 45 | 64 |
| Fosfor total (PT) | 16 | 23 |

Emisarul statiei de epurare va fi raul Cerna. Debitul emisarului este Qmedmultianual = 3.56 mc/s

Din datele de proiectare reiese ca debitul zilnic mediu de apa uzata al efluentului este de 0.006 mc/s   care este mult mai mic decat debitul emisarului.

Parametri  de evacuare a efluentului ce trebuie respectati, au fost stabiliti prin HG 352/21.04.2005 privind modificarea si completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare a apelor uzate (NTPA 001/2005 privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali si NTPA 011/2005 privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti), precum si prin Directiva EU nr. 271/EEC din 21 mai, 1991 privind epurarea apelor uzate urbane, modificata si completata de Directiva CE 98/15 EC in 27.02.1998, dupa cum urmeaza:

Parametri  efluentului

| Parametri | Concentratie(mg/l) |
| --- | --- |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): | 125 |
| Consum biochimic de oxigen (BOD5): | 25 |
| Materii solide (SS): | 60 |
| Azot total | 15 |
| Fosfor total (PT) | 2 |

Epurare mecanica

- Camera de admisie - Va fi utilizata camera de admisie existenta.

- Bazinul de omogenizare - egalizare Bazinul de egalizare si omogenizare existent va fi reabilitat si reintegrat in noul proces. Bazinul va fi echipat cu 2 pompe noi (1A+1R) si sistem de mixare

- Instalatia compacta de pretratare (constructie noua) - Va fi prevazut un modul compact de pretratare pentru retinerea corpurilor care au trecut prin gratarele rare, a nisipului si a grasimilor din apa uzata.

- Statie de stocare si dozare FeCl3 (constructie noua) - Pompe de dozare reactiv (1A+1R) ;

- Sistemul de evacuare a apei epurate (constructie noua)

Prelucrare namol

- Bazin de stabilizare aeroba Bazinul biologic existent va fi reabilitat si reintegrat in noul proces cu destinatia bazin de stabilizarea aeroba a namolului primar amestecat cu namolul biologic in exces. Bazinul va fi echipat cu rampe noi de aerare si sistem de mixare. Vor fi prevazute doua suflante noi care vor deservi acest proces (1A+1R).

- Deshidratarea mecanica a namolului (constructie noua)

- Depozitarea  temporara namolului deshidratat (constructie noua)

  - Statie de epurare ape uzate Creteni

Statia de epurare existenta deserveste in prezent doar o parte din UAT Creteni si nu a fost pusa in functiune pana in prezent. Prin prezentul studiu de fezabilitate se propune extinderea capacitatii de epurare pentru a prelua debitele suplimentare de apa uzata rezultate prin extinderea retelelor de canalizare din UAT Creteni si UAT Gusoeni.

Statia existenta de epurare ape uzate are in componenta: treapta mecanica, treapta biologica si treapta de tratare namol.

Statia de epurare va fi extinsa de la 1500 PE la capacitatea maxima totala de 3393 PE.

Debitele de apa uzata considerate in calculul de dimensionare, sunt:

Debite de proiectare

| Debite proiectare | Unitate | Capacitate totala |
| --- | --- | --- |
| Debit de apa uzata zilnic mediu: Quz zi med | m3/zi | 408 |
| Debit de apa uzata zilnic maxim: Q uz zi max | m3/zi | 511 |
| Debit de apa uzata orar maxim: Q uz or max | m3/h | 55 |

Incarcarile/concentratiile apei uzate influente ce trebuie epurata conform cerintelor de mai sus sunt:

Incarcari/concentratii ale influentului

| Parametri | Capacitate Totala |
| --- | --- |
|  | Incarcare (kg/zi) | Concentratie (mg/l) |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): | 407 | 796. |
| Consum biochimic de oxigen (BOD5): | 204 | 398 |
| Materii solide (SS): | 272 | 531 |
| Azot total (NT): | 34 | 66 |
| Fosfor total (PT) | 7 | 13 |

Emisarul statiei de epurare este raul Pesceana. Debitul emisarului este Qmedmultianual = 0.995 mc/s

Din datele de proiectare reiese ca debitul zilnic mediu de apa uzata al efluentului este de 0.004 mc/s   care este mult mai mic decat debitul emisarului.

Parametri  de evacuare a efluentului ce trebuie respectati, au fost stabiliti prin HG 352-/21.04.2005 privind modificarea si completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare a apelor uzate (NTPA 001/2005 privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali si NTPA 011/2005 privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti), precum si prin Directiva EU nr. 271/EEC din 21 mai, 1991 privind epurarea apelor uzate urbane, modificata si completata de Directiva CE 98/15 EC in 27.02.1998, dupa cum urmeaza:

Parametri  efluentului

| Parametri | Concentratie (mg/l) |
| --- | --- |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): | 125 |
| Consum biochimic de oxigen (BOD5): | 25 |
| Materii solide (SS): | 60 |
| Azot total | 15 |
| Fosfor total (PT) | 2 |

Epurare mecanica

- Camera de admisie - Va fi utilizata camera de admisie existenta.

- Bazinul de omogenizare - egalizare - Va fi prevazut un bazin de omogenizare si egalizare nou. Bazinul va fi echipat cu 2 pompe noi (1A+1R) si sistem de mixare.

- Instalatia compacta de pretratare - Va fi prevazut un modul nou compact de pretratare pentru retinerea corpurilor care au trecut prin gratarele rare, a nisipului si a grasimilor din apa uzata.

Epurare biologica

- Module biologice (constructie noua) vor contine zone de proces cu urmatoarele functionalitati:

- zona de decantare primara, cu eliminare namol primar si retineri pe decantorul primar conform normativelor in vigoare;

- zona pentru eliminarea pe cale biologica a carbonului;

- zona de decantare finala, pentru separarea namolului biologic rezultat si a apei epurate

- Statie de stocare si dozare FeCl3 (constructie noua)

- Sistemul de evacuare a apei epurate (constructie exsitenta)

Prelucrare namol

- Bazin de stabilizare aeroba (constructie noua) - Namolul primar amestecat cu namolul biologic in exces, va fi stabilizat prin aerare prelungita, intr-un bazin special conceput, dotat cu echipamente de aerare si mixare.

- Deshidratarea mecanica a namolului (constructie noua) - Namolul stabilizat va fi stocat in bazinul de aspiratie a pompelor si va fi pompat prin intermediul a doua pompe (1A + 1R) catre unitatea de deshidratare.

- Depozitarea temporara a namolului deshidratat (constructie noua)

Lucrari conexe pentru functionarea statiei de epuare

  - Statie de epurare ape uzate Susani

Aglomerarea Susani nu dispune in prezent de sistem centralizat de canalizare. Se va construi o statie de epurare noua in localitatea Susani.

Parametri  de proiectare

Statia de epurare va fi prevazuta cu un bazin de retentie de colectare prevazut cu gratar rar, statie de pompare, unitate compacta de pretratare, bazin biologic cu sistem de aerare cu bule fine, o treapta de dozare reactiv pentru eliminarea chimica a fosforului si o treapta de deshidratare a namolului.

Statia de epurare este proiectata pentru o populatie echivalenta de 3154 PE.

Debitele de apa uzata considerate in calculul de dimensionare, sunt:

Debite de proiectare

| Debite proiectare | Unitate | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Debit de apa uzata zilnic maxim: Q uz zi max | m3/zi | 493 |
| Debit de apa uzata zilnic mediu: Quz zi med | m3/zi | 395.30 |
| Debit de apa uzata orar maxim: Q uz or max, | m3/h | 50.72 |

Incarcarile/concentratiile apei uzate influente ce trebuie epurata conform cerintelor de mai sus sunt:

Incarcari/concentratii ale influentului

| Parametri | Incarcare (kg/zi) | Concentratie (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): | 378 | 767 |
| Consum biochimic de oxigen (BOD5): | 189 | 383 |
| Materii solide (SS): | 221 | 447 |
| Azot Total | 35 | 70 |
| Fosfor total (PT) | 13 | 26 |

Emisarul statiei de epurare va fi raul Beica. Debitul emisarului este Qmedmultianual = 0.602 mc/s

Din datele de proiectare reiese ca debitul zilnic mediu de apa uzata al efluentului este de 0.006 mc/s   care este mult mai mic decat debitul emisarului.

Parametri  de evacuare a efluentului ce trebuie respectati, au fost stabiliti prin HG 352/21.04.2005 privind modificarea si completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare a apelor uzate (NTPA 001/2005 privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali si NTPA 011/2005 privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti), precum si prin Directiva EU nr. 271/EEC din 21 mai, 1991 privind epurarea apelor uzate urbane, modificata si completata de Directiva CE 98/15 EC in 27.02.1998, dupa cum urmeaza:

Parametri  efluentului

| Parametri | Concentratie (mg/l) |
| --- | --- |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr): | 125 |
| Consum biochimic de oxigen (BOD5): | 25 |
| Materii solide (SS): | 60 |
| Azot total | 15 |
| Fosfor total (PT) | 2 |

Epurare mecanica

- Camera de admisie si gratare rare

- Vor fi prevazute doua linii de gratare rare: unul automat si unul manual de rezeva.

- Apa uzata care intra in statie va fi dirijata catre bazinul de omogenizare prin intermediul unei statii de pompare echipata cu 2 pompe noi (1A+1R).

- Bazinul de omogenizare egalizare

- Instalatia compacta de pretratare

- Va fi prevazut un modul compact de pretratare pentru retinerea corpurilor care au trecut prin gratarele rare, a nisipului si a grasimilor din apa uzata. Unitatea de pretratare va fi realizata din otel inoxidabil, si echipat pentru urmatoarele functiuni: gratar des cu curatire mecanica; deznisipator aerat separator de grasimi.

- Unitatea va fi adapostita intr-o hala noua inchisa si ventilata. Aerul viciat va fi extras si dirijat in exteriorul cladirii.

- Statie de receptie pentru namolul provenit din fose septice

Epurare biologica

- Bazin biologic - Procesul biologic cu namol activ va fi contine doua bazine separate de nitrificare si denitrificare cu pompe de recirculare interna, sau cu realizarea proceselor de nitrificare si denitrificare in acelasi bazin.

- Statia de suflante si sistemul de aerare - Aerul necesar proceselor biologice cu namol activ va fi produs de un numar de 2 suflante de capacitate egala (1A+1R).

- Statie de stocare si dozare clorura ferica

- Decantarea secundara- decantor

- Statia de pompare a namolului recirculat

- Sistemul de evacuare a apei epurate

- Deshidratarea mecanica a namolului Namolul biologic in exces va fi stocat in bazinul nou de aspiratie a pompelor de recirculare si va fi pompat prin intermediul a doua pompe (1A + 1R) catre unitatea de deshidratare.

- Depozitarea temporara a namolului deshidratat

## Justificarea necesitatii proiectului

Conform obligatiilor ce revin Romaniei in calitatea sa de stat membru, precum si a termenelor asumate prin Tratatul de Aderare, autoritătile nationale trebuiau sa asigure colectarea si epurarea apelor uzate urbane in aglomerarile cu peste 2000 de locuitori echivalenti pana la 22 decembrie 2018. Totodata, Romania trebuia sa asigure conformarea cu directiva europeana specifica privind calitatea apei destinate consumului uman, prin care se impune asigurarea calitatii apei distribuite in sisteme centralizate, cu termen de conformare 22 decembrie 2015.

Prezentul proiect este elaborat in cadrul contractului „Asistenta Tehnica Pentru Pregatirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Valcea in Perioada 2014-2020” si urmareste continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare Ia Uniunea Europeana in judetul Valcea.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii în sectoarele de apă și canalizare din localitățile din judetul Valcea în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformitate stabilite prin Programul Operațional Sectorial Mediu, Tratatul de Aderare și Directiva Europeană 98/83/CE referitoare la calitatea apei potabile, transpusă în legislația națională prin Legea 311/2004 și Directiva 91/271/CE transpusă în legislația națională prin Hotărârea 352/2005, referitoare la epurarea apei uzate urbane.

Lucrarile de investitii cuprinse in prezentul proiect au fost propuse plecand de la urmatoarele premise:

- Sistemele de alimentare cu apa si cele de canalizare din localitatile in care se va implementa proiectul trebuie conformate cerintelor prevazute in Directivele Europene 91/271/CEE si 98/83/CEE. Conformarea impune racordarea 100% la cele doua sisteme a consumatorilor casnici dar si preluarea, acolo unde este cazul, a consumatorilor non-casnici care solicita racordarea. Conformarea la cele doua Directive Europene mai presupune ca orice sistem de alimentare cu apa existent/nou trebuie sa asigure capacitatea necesara programului de 24 de ore de furnizare la calitate corespunzatoare.

- Dupa implementarea proiectului sistemele de alimentare cu apa si canalizare trebuie sa ramana conformate pentru o perioada rezonabila de timp, de minimum 10 ani, fara alte interventii investitionale majore. Daca masurile de conformare genereaza si unele cresteri de capacitate asupra lucrarilor existente - conducte/colectoare principale sau statii de pompare, tratare, epurare - deoarece altfel nu ar fi suficiente pentru orizontul de timp 2030 atunci lucrarile de suplimentare trebuie incluse in proiect si dezvoltate la orizontul de timp corespunzator obiectivelor noi.

- Acolo unde deficientele constatate ale lucrarilor existente sunt de natura functionala sau pun in pericol stabilitatea obiectelor s-au propus masuri de reabilitare.

- Optimizarea functionarii sistemelor din punct de vedere energetic este un deziderat de baza astfel ca s-au prevazut toate lucrarile necesare pentru reducerea pierderilor si infiltratiilor si dotarile adecvate pentru detectarea acestora de catre operator;

- S-au luat in considerare variante de diferentiere a orizontului de timp al lucrarilor pentru obiectivele care se pot extinde cum ar fi : statii de pompare, statii de tratare, statii de epurare, rezervoare aceasta abordare fiind recomandabila pentru a evita bugetarea unor capacitati care nu sunt necesare pe o perioada importanta de la momentul implementarii proiectului iar daca vor fi utilizate genereaza costuri de intretinere/exploatare inutile. In acest sens pe zona rurala, acolo unde tendinta de dezvoltare economica este mai redusa, orizontul de timp pentru proiectarea acestor obiective este anul 2030, iar pentru celelate lucrari orizontul de timp este anul 2045.

- Lucrarile propuse includ echipamente si materiale performante fiind concepute pentru o functionare sigura condusa si monitorizata automat.

## Valoarea investitiei

| ESALONAREA PE ANI A INVESTITIEI | TOTAL | anul I | anul II | anul III | anul IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INVESTITIE | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | (Euro) |  |  |  |  |
| Esalonare Investitie |  | 20.00% | 35.00% | 35.00% | 10.00% |
| Procent din investitie | 223,421,451 € |  |  |  |  |
| (Euro, preturi constante, fara TVA) |  | 44,684,290 € | 78,197,508 € | 78,197,508 € | 22,342,145 € |

## Perioada de implementare propusa

Perioada de implementare propusa este de 4 ani.

## Amplasamentul proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar

Proiectul este amplasat pe teritoriul judetului Valcea.

Județul Vâlcea, localizat în sudul României, se întinde pe o suprafață de 5.765 km² și se învecinează cu județele Alba și Sibiu la nord, județul Argeș la est, județul Olt la sud și sud-est, județul Dolj la sud-vest, județul Gorj la vest și județul Hunedoara la nord-vest.

Figura 1 – Judetul Valcea

Din punct de vedere administrativ, județul Vâlcea se intinde pe o suprafața de 5,765 km2, este împărțit în 2 municipii, 9 orașe și 78 de comune.

Populaţia judeţului Vâlcea era, conform recensământului din anul 2011 de 371,692 locuitori, cu o densitate de 64.4 loc/km2, înscriindu-se printre județele cu o densitate relativ mică, sub media națională, dar apropiata regiunii din care face parte.

Judeţul Vâlcea prezintă un relief variat cu circa 33% munți incluzând şi depresiunea Loviştea, 20% dealuri şi depresiuni subcarpațice, 45% dealuri piemontane și 2% lunci, fiind marcat de pronunţate fragmentări, dispus în trepte de la N la S pe o diferenţă de nivel de 2,274 m (între vârful Ciortea de 2426 altitudinea maximă și lunca Oltului, aflată la 152 m alt. în aval de Drăgăşani).

Lucrarile proiectate sunt localizate in urmatoarele localitati:

- Intravilanul si extravilanul UAT Babeni

- Intravilanul si extravilanul UAT Baile Govora

- Intravilanul si extravilanul UAT Baile Olanesti

- Intravilanul si extravilanul UAT Brezoi

- Intravilanul si extravilanul UAT Budesti

- Intravilanul si extravilanul UAT Bujoreni

- Intravilanul si extravilanul UAT Cernisoara

- Intravilanul si extravilanul UAT Copaceni

- Intravilanul si extravilanul UAT Creteni

- Intravilanul si extravilanul UAT Daesti

- Intravilanul si extravilanul UAT Dragoesti

- Intravilanul si extravilanul UAT Francesti

- Intravilanul si extravilanul UAT Galicea

- Intravilanul si extravilanul UAT Gusoeni

- Intravilanul si extravilanul UAT Horezu

- Intravilanul si extravilanul UAT Lalosu

- Intravilanul si extravilanul UAT Livezi

- Intravilanul si extravilanul UAT Maldaresti

- Intravilanul si extravilanul UAT Maciuca

- Intravilanul si extravilanul UAT Mihaesti

- Intravilanul si extravilanul UAT Milcoiu

- Intravilanul si extravilanul UAT Olanu

- Intravilanul si extravilanul UAT Pausesti

- Intravilanul si extravilanul UAT Pausesti Maglasi

- Intravilanul si extravilanul UAT Pesceana

- Intravilanul si extravilanul UAT Pietrari

- Intravilanul si extravilanul UAT Ramnicu Valcea

- Intravilanul si extravilanul UAT Stefanesti

- Intravilanul si extravilanul UAT Stoilesti

- Intravilanul si extravilanul UAT Susani

- Intravilanul si extravilanul UAT Titesti

- Intravilanul si extravilanul UAT Tomsani

- Intravilanul si extravilanul UAT Vaideeni

- Intravilanul si extravilanul UAT Valea Mare

- Intravilanul si extravilanul com. Voicesti

- Intravilanul si extravilanul com. Voineasa (inclusiv zona Obarsia Lotrului)

| Nr. crt. | UAT | LOCALITATI | EMITENT | Utilizarea actuala a terenurilor | Utilizarea terenurilor dupa proiect | NR. CERTIFICAT DE URBANISM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băbeni, Băile Govora, Mihăeşti | Oraşele Băbeni şi Băile Govora, com. Mihăeşti | Consiliul Judetean Valcea | Teren intravilan,extravilan al unitatilor administrativ teritoriale. Domeniu public. Teren in suprafata de 134.862 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera si feroviara, arabil,ape, neproductiv. | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 8/3200/30.03.2018 Valabil: 29.03.2020 |
| 2 | Brezoi | Brezoi | Oraşul Brezoi | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 79250 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 128/05.11.2019 Valabil: 05.11.2021 |
| 3 | Budeşti | Budeşti | Primaria comunei Budeşti | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 279120 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera si amenajari aferente | Nu se modifica folosinta actuala a terenului | 82/16.05.2019 Valabil: 16.05.2020 |
| 4 | Cernişoara | Cernişoara | Primaria Cernişoara | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 47.885,59 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera, neproductiv | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 18/08.12.2017 Valabil: 09.12.2020 |
| 5 | Creţeni Guşoeni | Creţeni Guşoeni | Consiliul Judetean Valcea | Teren intravilan,extravilan al unitatilor administrativ teritoriale. Domeniu public. Teren in suprafata de 81506 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera, arabil,ape, neproductiv. | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 15/6541/07.06.2018 Valabil: 06.06.2020 |
| 6 | Daeşti | Daeşti | Primăria Comunei Dăeşti | Teren intravilan,. Domeniu public. Teren in suprafata de 1765 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera ,neproductiv. | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 27/10.05.2019 Valabil: 10.05.2020 |
| 7 | Galicea Olanu Drăgoeşti | Galicea Olanu Drăgoeşti | Consiliul Judetean Valcea | Teren intravilan,extravilan al unitatilor administrative teritoriale. Domeniu public. Teren in suprafata de 222.842 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera, ape, neproductiv. | Nu se modifica folosinta actuala a terenului | 14/6540/05.05.2018 Valabil: 04.06.2020 |
| 8 | Horezu | Horezu, Vaideeni, Măldăreşti, Tomşani, Păuşeşti, Frânceşti | Consiliul Judetean Valcea | Teren intravilan,extravilan al unitatilor administrative teritoriale. Domeniu public. Teren in suprafata de 583.929 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera, arabil,ape, neproductiv. | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 6/3201/26.03.2018 Valabil: 25.03.2020 |
| 9 | Laloşu | Laloşu | Comuna Laloşu | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 1620 m2. Zona gospodarie Comunala | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 7/06.11.2019 Valabil: 06.11.2020 |
| 10 | Livezi | Livezi | UAT Comuna Livezi | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 79228 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera, neproductiv agricol, pasiune, arabil extravilan | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 19/08.12.2017 Valabil: 08.12.2020 |
| 11 | Milcoiu | Milcoiu | Comuna Milcoiu | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 4673 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera si utilitati aferente | Nu se modifica folosinta actuala a terenului | 23/04.11.2019 Valabil: 03.11.2020 |
| 12 | Păuşeşti Măglaşi | Păuşeşti Măglaşi | Comuna Păuşeşti Măglaşi | Teren intravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 33536 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera si zone aferente acestora, ape, tehnico edilitare | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 99/23.05.2019 Valabil: 23.05.2020 |
| 13 | Pesceana | Pesceana | Comuna Pesceana | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 46611 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera, curti constructii | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 7/24.04.2019 Valabil: 24.04.2020 |
| 14 | Pietrari | Pietrari | Primăria comunei Pietrari | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 80 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera si pietonala | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 8/19.02.2020 Valabil: 19.02.2021 |
| 15 | Ştefăneşti | Ştefăneşti | Primăria comunei Ştefăneşti | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 7139 m2. Cai de circulatie rutiera.Zona gospodarie Comunala | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 31/06.11.2019 Valabil: 06.11.2020 |
| 16 | Stoileşti | Stoileşti | Primăria Stoileşti | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 8935 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera, curti constructii | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 12/18.04.2018 Valabil: 18.04.2020 |
| 17 | Copăceni | Copăceni | Primăria Copăceni | Teren intravilan. Domeniu public. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutier | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 25/05.11.2019 Valabil: 05.05.2020 |
| 18 | Şuşani | Şuşani | Primăria comunei Şuşani | Teren intravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 41092,80 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera neproductiv, curti constructii | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 10/18.04.2018 Valabil: 28.03.2020 |
| 19 | Valea Mare Măciuca | Valea Mare Măciuca | Consiliul Judeţean Vâlcea | Teren intravilan,extravilan al unitatilor administrative teritoriale. Domeniu public. Teren in suprafata de 83.220 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera, ,ape, neproductiv. | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 13/6542/05.06.2018 Valabil: 04.06.2020 |
| 20 | Voiceşti | Voiceşti | Primăria comunei Voiceşti | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 5698 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera si utilitati aferente | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 14/08.10.2019 Valabil: 08.10.2020 |
| 21 | Voineasa | Voineasa | Primăria comunei Voineasa | Teren intravilan. Domeniu public. Folosinta actuala: Cai de circulatie | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 37/26.09.2019 Valabil: 26.09.2021 |
| 22 | Bujoreni | Bujoreni | Primăria comunei Bujoreni | Teren intravilan. Domeniu public. Folosinta actuala: Drumuri publice | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 130/11.10.2018 Valabil: 11.10.2020 |
| 23 | Titeşti | Titeşti | Primăria comunei Titeşti | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 2729 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera si utilitati aferente | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 2/06.11.2018 Valabil: 06.11.2020 |
| 24 | Ramnicu Valcea | Ramnicu Valcea | Primaria Ramnicu Valcea | Teren intravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 81.530 m2 curti si constructii aferente SEAU Ramnicu Valcea | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 1795/45064/11.11.2019 Valabil:11.11.2020 |

## Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului

Principalul obiectiv al proiectului este infintarea unor sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare in cadrul judetului Valcea avand ca scop final asigurarea unei ape potabile corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ, protejarea mediului prin infintarea sistemelor noi de canalizare menajera, cresterea gradului de confort si de conectare al populatiei.

Alimentarea cu apa

Obiectivele principale ale proiectului pentru infrastructura de apa sunt:

- infiintarea de sisteme noi de alimentare cu apa;

- asigurarea continuitatii, calitatii si sigurantei in furnizarea serviciului de alimentare cu apa prin infiintarea unor sisteme de apa zonale constand din aductiuni care vor asigura sistemelor cantitatea de apa conform cerintei, calitatea si controlul surselor conform normelor in vigoare;

- extinderea retelelor de alimentare cu apa in sistemele de apa existente, precum si reabilitarea retelelor actuale acolo unde sunt necesare recalibrari in vederea cresterii gradului de conectare al populatiei;

- executia de bransamente la retelele noi si existente de distributie in localitatile care fac obiectul Studiului de Fezabilitate;

- reabilitarea rezervoarelor existente in vederea asigurarii sigurantei in exploatarea sistemelor;

- construirea de statii de tratare apa, pentru asigurarea calitatii apei potabile conform reglementarilor actuale;

Informatii generale sisteme de alimentare cu apa

Retea de distributie

La pozarea conductei se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Retele de distributie si STAS 8591/97- Amplasarea in localitati a retelelor subterane.

Pentru functionarea corespunzatoare a retelei de distributie au fost proiectate urmatoarele tipuri de camine de vane :

- camin de sectorizare si golire

- camin de sectorizare aerisire/dezerisire

- camin de aerisire/dezerisire

- camin de golire

- camine de sectorizare

- camin de reducere de presiune

Caminele de sectorizare si golire au fost propuse pentru a se asigura posibilitatea de interventie in caz de avarie pe retea. Aceste camine vor fi realizate din beton armat, dimensiunile acestora variind in functie de echiparea fiecarui camin in parte si vor fi prevazute cu capace carosabile conform SR EN 124-1996, clasa D400.

Hidrantii vor fi amplasati la maxim 2 m de marginea cailor de circulatie, sau minim 5 m de zidul cladirilor pe care le protejeaza, iar prin intermediul lor se va putea realiza si spalarea retelei de alimentare cu apa.

Racordarea hidrantilor la conducta de apa se va face prin intermediul unei conducte de PEID, pozata cu generatoarea superioara la limita adancimii de inghet.

Hidrantii vor fi montati intr-o pozitie riguros verticala, cu respectarea adancimii de acoperire de minim 0.9 m din dreptul generatoarei superioare a cotului hidrantului.

Bransamentele vor fi realizate din teava din PEID, PE80 cu diametre De 25mm si vor fi conectate la conducta de alimentare cu apa prin intermediul unui colier de bransare intarit cu prindere mecanica.

Lucrari speciale

Subtraversari de drumuri

Subtraversarile de drum national si judetean se vor realiza prin foraj orizontal, in conducta de protectie, etansata la capete.

Generatoarea superioara a conductei de protectie se va afla la minim 1,50 m sub cota carosabilului in punctul de subtraversare.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PEID. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de minim 1% spre caminul de vane si golire, care izoleaza subtraversarea.

Lucrarile prevazute pentru subtraversarile drumurilor se vor executa strict dupa normele si normativele in vigoare, acordandu-se o deosebita atentie masurilor de avertizare si semnalizare atat pe timp de zi cat si noaptea, datorita pericolelor producerii de accidente in caz de nerespectarea acestora. Datorita faptului ca lucrarile se executa in regim de circulatie, este obligatorie instruirea personalului ce lucreaza pe santier pentru evitarea accidentarilor, santierul fiind obligat sa foloseasca toate mijloacele pentru asigurarea unei cat mai eficiente securitati a muncitorilor (bariere de protectie, parapete, semnalizari luminoase, avertizarea din timp a vehiculelor asupra prezentei santierului si a drumului ingustat, costume reflectorizante, etc.).

Subtraversari cursuri de apa

Subtraversarea cursurilor de apa se va realiza prin sapatura deschisa, in conducta de protectie, etansata la capete.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PEID. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de minim 1%.

Apa uzata

Obiectivele principale ale Studiului de Fezabilitate pentru infrastructura de apa uzata sunt:

- cresterea gradului de conectare la sistemele de canalizare prin extinderea retelelor de canalizare existente;

- infiintarea de sisteme de canalizare in clusterele/aglomerarile rurale peste 2.000 LE constand in realizarea de colectoare principale, statii de pompare si conducte de refulare care permit dezvoltarea ulterioara a sistemului pe masura cresterii gradului de conectare;

- constructia a 3 statii de epurare noi (Brezoi, Susani, Francesti) si  extinderea facilitatilor a 5 statii de epurare existente (Ramnicu Valcea, Babeni, Dragoesti, Valea Mare si Creteni).

Pentru aglomerarile rurale in care nu exista in prezent sistem de colectare al apei uzate s-a propus infiintarea de colectoare de canalizare pe strazile principale din localitate. Sistemele au fost proiectate astfel incat sa poata fi dezvoltate ulterior pe masura cresterii cerintei de conectare a populatiei.

Informatii generale sisteme de canalizare

Retea de canalizare

Conductele se vor amplasa pe mijlocul drumului, in acostamentul drumului, pe trotuar sau in spatiul verde in functie de spatiul disponibil, de categoria drumului, precum si de celelalte utilitati existente. Traseul retelelor proiectate va respecta planurile de situatie, iar adancimea de montaj conform detaliilor din profilele longitudinale anexate, intocmite pe fiecare strada in parte. Profilele longitudinale s-au elaborat cu respectarea cotelor din ridicarile topografice executate pe teren.

Caminele de vizitare din cadrul retelei de canalizare vor fi circulare, cu diametrul interior 1000 mm din beton armat, de conceptie modulara si conforme cu standardul SR EN 13598-1, respectiv 1917/2008. Capacele vor fi carosabile, iar treptele de acces vor fi protejate anticoroziv. Capacele vor fi prevazute cu garnitura de etansare din EPDM, balamale, sistem de închidere si blocare antifurt.

Caminele de racord se vor amplasa în spatiul dintre limita de proprietate si carosabil. Acestea se vor executa etans si vor asigura accesul la racord. Caminele de racord individuale vor fi circulare, prefabricate, din materiale plastice.

Amplasarea exacta a racordurilor noi se va stabili la executia lucrarilor impreuna cu Beneficiarul.

Racordurile proprietatilor la reteaua de canalizare vor fi realizate din teava din PVC, SN8, De 160 mm si vor fi racordate în una din urmatoarele variante:

- racord cuplat direct la un camin de vizitare stradal;

- racord cuplat direct la conducta de canalizare prin intermediul unei piese de racord.

Acolo unde tronsoanele prezinta viteza mai mica decât viteza de autocuratire, Operatorul va proceda la întretinerea lor prin spalari periodice la o frecventa mai mare decât pentru restul sistemului.

La pozarea colectoarelor se va tine seama de celelalte retele edilitare existente (LES linie electrica subterana, LEA linie electrica aeriana; TC telefonie; telecomunicatii locale, interne si internationale; gaze naturale de medie presiune si presiune redusa; apa; etc.).

La definitivarea amplasarii colectoarelor se vor avea în vedere prevederile STAS 8591 – 97 privind retelele edilitare subterane.

În zonele în care conductele se vor intersecta cu alte retele, mentionate de utilizatori pe planul coordonator, sapaturile vor fi executate manual.

La terminarea lucrarilor terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala, respectiv se vor reface drumurile, trotuarele si spatiile verzi afectate.

In acelasi timp cu realizarea extinderii retelei de canalizare menajera, se va executa si racordarea tuturor utilizatorilor la aceasta. Antreprenorul are obligatia de a conecta racordurile la instalatiile interioare ale consumatorilor pana la limita de proprietate.

Caminele de racord vor fi prefabricate din PVC/PP Dn315mm si vor fi acoperite cu capace din compozit DN315mm in zone carosabile clasa D400.

Pentru întreţinerea şi buna funcţionare a reţelei de canalizare, s-au prevăzut construcţii anexa de tipul căminelor de vizitare, conform STAS 2448/82.

Statii de pompare

La intrarea in fiecare statie de pompare s-a prevazut cate un camin de decantare pentru materii solide.

Pentru statiile de pompare cu debit mai mic de 10 l/s, s-a optat pentru solutia de echipare cu pompe submersibile montate imersat iar pentru statiile de pompare cu debit mai mare sau egal cu 10 l/s s-a optat pentru solutia de echipare cu pompe montate uscat cu separare de solide.

Statiile de pompare sunt echipate cu 1A+1R pompe, cu capacitatea calculata in functie de debitul colectat si de inaltimea de pompare necesara pe refulare.

Statiile de pompare vor fi automatizate si se va asigura transmiterea/receptia de date si comenzi la dispeceri utilizand transmisia GSM/GPRS.

Pentru statiile de pompare s-a optat pentru solutia cu separare de solide, care presupune echiparea cu pompe submersibile montate uscat.

Fiecare statie de pompare apa uzata prefabricata  cu separare de solide va cuprinde:

- conducta de intrare in statia de pompare;

- un distribuitor catre rezervoarele colectoare de solide;

- doua rezervoare colectoare (separatoare) de solide, fiecare prevazut cu: sfera obturatoare pe intrare, clapeta de separare solide pe iesire;

- un rezervor colector de apa uzata filtrata;

- conducta de aerisire pentru rezervorul colector de apa uzata filtrata;

- doua pompe de apa uzata submersibile, cu rotor monocanal sau vortex, montate uscat;

- cele doua pompe de apa uzata vor avea caracteristicile conform Fiselor tehnice si vor fi alese astfel incat sa porneasca/opreasca in functie de nivelul apei uzate din rezervorul colector de apa uzata filtrata;

- conducte de aspiratie si refulare pentru fiecare pompa; conductele de refulare vor fi prevazute cu robinet antiretur si robinet de inchidere;

- conducta de refulare a statiei de pompare;

- sistem de ventilatie fortata cu functionare automatizata;

- pompa de basa cu functionare automatizata;

- camin ingropat din beton armat sau poliester armat cu fibra de sticla / polipropilena / polietilena ranforsata,  care adaposteste toate instalatiile statiei de pompare.

Statiile de pompare apa uzata vor avea un sistem care sa nu permita corpurilor solide grosiere din apele reziduale sa vina in contact direct cu electropompele. Acest sistem se va auto-curata si se va auto-goli fara interventia operatorului uman.

Alimentarea cu energie electrică a statiei de pompare va fi asigurată din cel mai apropiat post de transformare existent în zonă.

Staţiile de pompare vor fi structuri din PEID cu perete dublu de tip „fagure” compatibile pentru instalarea în soluri cu pânză freatica aproape de suprafaţa si care, în cazul deteriorarii unuia dintre pereţi, sa rămână in continuare etanşe, pentru evitarea infiltratiilor.

Regimul normal de funcţionare al pompelor din staţii este regim AUTOMAT controlat de către nivele de apă din cheson în cazul SPAU sau de debit/presiune în reţeaua de apă potabilă (în cazul SP). Se va asigura permutarea funcţionării pompelor pentru a asigura un număr de ore de funcţionare aproximativ egal pentru toate pompele din staţie.

În cazul SPAU se va asigura :

- Alarma nivel minim N1

  - La activare - Oprirea pompei / pompelor pe nivelul minim N1

  - La dezactivare – pornirea uneia din cele doua pompe (cea care a fost in repaus in ciclul anterior)

- Alarma nivel maxim N2

  - La activare – comanda pornirea si celei de a doua pompe (cea aflata in repaus)

  - La dezactivare – N/A

- Alarma nivel avarie NA

  - La activare – emiterea unui semnal de avarie catre SCADA – necesita interventie de urgenta a echipei de mentenanta.

  - La dezactivare – N/A

Statiile de pompare vor functiona automat, functiile si protectiile asigurate vor fi:

- protectii pentru electropompe (supra/subtensiune, lipsa faza, sincronizare faze, senzor de temperatura si umiditate, supracurent) ;

- senzor prezenta apa in compartimentul uscat ;

- masurare parametri  electrici (tensiuni, curenti, cos Ø, putere act/react/aparenta, randament, energii)

- masurare parametri  hidraulici (nivel) ;

- sistem antiefractie pe capacul statiei de pompare ;

- sistemul de automatizare va indeplini minim urmatoarele functiuni (pornire/oprire pompe functie de nivelul apei din bazin, rotirea functionarii pompelor, tratarea avariilor) ;

- sistemul de automatizare va fi doatat cu ecran ( afisaj) ;

- sistem de transmisie date GRPS, care va permite integrarea in sistemul general de monitorizare si comanda tip SCADA instalat de beneficiar;

- date transmise : debit, presiune, parametri  electrici, stare pompe (pornit, oprit, avarie, selectare/neselectare), regim de lucru (manual, O, automat), ore de functionare, alarme efractie;

- date receptionate : comenzi START/STOP, interogari la cerere, setare parametri  (nivel pornire/oprire, timpi si intervalle de decizie);

- automatul programabil aflat in componenta tabloului de automatizare sa permita o extindere a  intrarilor/iesirilor de minim 20%.

SPAU-rile sunt prevazute cu tablou electric de comanda si automatizare si cu toate accesoriile necesare bunei functionari.

Statiile de pompare vor fi automatizate si se va asigura transmiterea/receptia de date si comenzi la dispeceri utilizand transmisia GSM/GPRS.

Controlul fiecarei statii se realizeaza de catre un automat programabil echipat cu interfete de comunicatie, inclusiv cu un modem GPRS pentru transmiterea datelor la distanta, prin intermediul retelei de telefonie mobila functionala in zona.

Modemul GPRS va fi echipat cu 2 cartele SIM pentru comunicatia pe 2 retele diferite, astfel incat sa creasca siguranta transmisiei/ receptiei datelor. Comunicatia trebuie sa fie bidirectionala asigurand atat transmisia datelor cat si emiterea de comenzi catre statiile de pompare.

Sistemul de automatizare locala a statiilor de pompare apa uzata  trebuie sa asigure urmatoarele functii:

- asigurarea regimurilor de functionare a statiei de pompare (automat/manual)

- functionarea statiei de pompare apa uzata independent de  comunicatia la distanta.

- functionarea in regim automat functie de evolutia nivelului si a presiunii pe conducta de refulare.

- alternarea automata a pompelor pe principiul orelor de functionare.

- alternarea automata a pompelor in caz de avarie. In cazul defectarii unei pompe in functiune, trebuie sa se porneasca automat pompa de rezerva.

- repornirea automata a sistemului la revenirea tensiunii de alimentare (dupa lipsa tensiune).

- semnalizarea starii de avarie la atingerea nivelului minim de avarie;

- contorizarea orelor de functionare a pompelor

- masurarea parametrilor (nivele, parametri energetici-U,I, cos fi, energie activa, energie reactiva)

- stocarea locala a datelor (istorice) – data logging.

- transmiterea la distanta a parametrilor de functionare si a valorilor masurate prin comunicatie GPRS.

- emiterea unui semnal de avarie la patrunderea unor persoane neautorizate in incinta SPAU

- prelucrarea  comenzilor  emise de la distanta;

- programarea la fata locului a automatului programabil prin interfata dedicata.

Statiile de pompare apa uzata vor avea un sistem care sa nu permita corpurilor solide grosiere din apele reziduale sa vina in contact direct cu electropompele. Acest sistem se va auto-curata si se va auto-goli fara interventia operatorului uman.

Lucrari speciale

Pe traseul conductelor vor fi necesare traversari de drum national, judetean, comunal si cursuri de apa.

Subtraversările vor fi amplasate la o adâncime minima de 1,5 m fata de cota drumului în ax (sau cota talveg la o curgere de apă) şi până la generatoare superioara a conductei de protecţie. Subtraversările se vor executa sub un unghi cat mai apropiat de 90 de grade sexagesimale, dar nu mai mic decât 60 de grade sexagesimale intre axul drumului şi axul conductei de protecţie.

Subtraversare drum national DN

Subtraversarea drumului national se va realiza prin foraj orizontal in conducta de protectie, etansata la capete.

Generatoarea superioara a conductei de protectie se va afla la minim 1,50 m sub cota carosabilului in punctul de subtraversare.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PVC SN8. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de minim 0.5% spre caminul din aval.

Subtraversare drum judetean

Subtraversarea drumului judetean se va realiza prin foraj orizontal sau sapatura deschisa in conducta de protectie, etansata la capete.

Generatoarea superioara a conductei de protectie se va afla la minim 1,50 m sub cota carosabilului in punctul de subtraversare.

Subtraversarile de tubulatura existenta (descarcari de ape meteorice din vai), rigole se realizeaza prin sapatura deschisa.

Subtraversarile perpendiculare pe axul drumului vor fi prevazute cu camine de vizitare poziționate de o parte si de alta a drumului subtraversat precum si cu țeavă de protecție din otel conform STAS 9312-87.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PVC SN8. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de minim 0.5% spre caminul din aval.

Lucrările pentru executarea tranșeelor pentru pozarea conductei nu vor afecta circulația rutieră în zona drumului judetean.

Subtraversare drum comunal

Subtraversarea drumului comunal se va realiza prin foraj orizontal sau sapatura deschisa in conducta de protectie, etansata la capete.

Generatoarea superioara a conductei de protectie se va afla la minim 1,50 m sub cota carosabilului in punctul de subtraversare.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PVC SN8. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de minim 0.5% spre caminul din aval.

Subtraversare podet

Subtraversarea de podet se va realiza prin foraj orizontal in conducta de protectie, etansata la capete.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PVC SN8. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de minim 0.5% spre caminul din aval.

Traversari cursuri de apa

Pe traseul conductelor de canalizare apare necesitatea traversarii unor cursuri de rauri / parauri. Subtraversarile se vor executa din teava de polietilena, protejata intr-un tub de protectie din otel.

Subtraversarile cursurilor de apa prin foraj orizontal dirijat se vor executa din teava de polietilena, protejata intr-un tub de protectie din otel.

Conducte de refulare

Conductele de refulare vor transporta apa uzata menajera de la (din) statiile de pompare la reteaua de canalizare menajera, gravitationala.

Pe conductele de refulare se vor prevedea urmatoarele tipuri de camine:

- camine de golire care se amplaseaza in punctele cele mai joase ale tronsoanelor de conducta, pentru a da posibilitatea golirii complete a acestora;

- camine de aerisire-dezaerisire, amplasate in punctele inalte ale conductei pentru a permite admisia aerului la golirea retelei, evacuarea aerului la umplerea retelei si evacuarea aerului sub presiune in timpul functionarii retelei;

- camine cu vane de linie, pentru izolarea subtraversarilor/supratraversarilor;

- camine de curatire, amplasate pe conductele cu lungimi mai mari de 500 m.

Din punct de vedere al instalatiilor hidraulice, caminele vor fi echipate cu vane de linie, vane de golire, teuri, adaptoare.

Lucrari speciale

Pe traseul conductelor vor fi necesare traversari de drum national, judetean, comunal si cursuri de apa.

Subtraversarile vor fi pozate la adâncime de minim 1,5 m în axul drumului si vor fi prevazute cu camine de vizitare pozitionate de o parte si de alta a drumului subtraversat precum si cu teava de protectie din otel conform STAS 9312-87.

Subtraversarile s-au propus a fi realizate prin foraj orizontal, perpendicular pe axul drumului, la adâncimea minima de 1,50m sub cota carosabilului in punctul de subtraversare.

Conducta de protectie va fi metalica, iar conducta din interiorul tubului de protectie va fi din PEID. Tubul de protectie va fi inchis la capete si va avea o panta de 1% spre aval.

Lucrarile pentru executarea transeelor pentru pozarea canalelor nu vor afecta circulatia rutiera în zona drumurile respective.

Pe traseul conductelor de canalizare apare necesitatea traversarii unor cursuri de rauri/parauri. Subtraversarile se vor executa din teava de polietilena, protejata intr-un tub de protectie din otel. Tubul de protectie va fi inglobat intr-un bloc de beton in cazul in care subtraversarea se executa prin sapatura deschisa.

Supratraversarea peste rau se va realiza cu conducta din PEID preizolată cu spumă PUR în manta de protecţie din tablă tip SPIRO din aluminiu. Conductele se vor sprijini pe 2 masive de beton, iar pentru portanţă se vor introduce în tuburi de OL.

In cadrul proiectului pentru aglomerarile rurale s-a propus infiintarea de sisteme de canalizare, colectoare pe strazile principale din localitati. Sistemele au fost proiectate astfel incat sa poata fi dezvoltate ulterior pe masura cresterii cerintei de conectare a populatiei.

Caracteristicile tehnice principale ale retelelor de alimentare cu apa si a obiectivelor propuse a se realiza in fiecare cluster sunt date in tabelul urmator:

| Sistemul de alimentare cu apa | Populatie beneficiara (locuitori) | Sumarul investitiilor |
| --- | --- | --- |
| RATA DE CONECTARE 100% |
| SAA Babeni (UAT Babeni) | 3244 | - extinderea retelei de distributie, Dn=110 mm, L=6.6 km |
| SAA Baile Olanesti (UAT Baile Olanesti) | 643 | - extindere retea de distributie Dn=110 mm, L= 4.3 km - statii de pompare noi - 4 buc |
| INVESTITII PROPUSE PRIN POIM 2014 - 2020 |
| SAA Baile Govora (UAT Baile Govora) | 3354 | - reabilitare conducta aductiune apa, Dn=200 mm, L = 1.8 km; - reabilitare rezervor existent, din beton, montat ingropat, V = 1200 mc - extinderea retea de distributie Baile Govora, Dn=63÷200 mm, L = 8.2 km; - statii de pompare noi – 4 buc |
| SAA Brezoi (UAT Brezoi) | 5199 | - conducta noua de aductiune (aductiunea Bradisor – rezervoare de stocare), Dn=160mm, L=1.5 km - reabilitare rezervoare existente, din beton armat monolit, montat semingropat, V= 1500 mc (2x750mc) - reabilitare rezervor tampon, din beton armat monolit, montat semingropat, V= 50mc - reabilitare conducta distributie a apei potabile existenta, Dn= 110÷160 mm, L=3.2 km; - statie de pompare noua |
| SAA Cernisoara (UAT Cernisoara) | 3251 | - Captare noua amplasata in satul Obarsia - 2 puturi forate, P1 - H= 350 m, P2 - H=250 m, Q calcul = 8.72l/s - Conducta de aductiune de la puturi la rezervor, Dn=90 mm, L= 0.1 km - Rezervor nou, metalic, montat suprateran, V = 200 mc - Statie de tratare noua amplasata in satul Obarsia, Qcalcul= 8.72 l/s - extindere retea de distributie, Dn=90÷140 mm, L= 14 km - Statie de pompare noua |
| SAA Copaceni (UAT Copaceni) | 2278 | - modernizare statie tratare, Qcalcul = 6.43 l/s - reabilitare rezervoare existente, din beton armat, montat suprateran - V= 1000 mc (2 x 500 mc) - extinderea retelei de distributie, Dn=90÷110 mm, L= 1.4 km - o statie de pompare |
| SAA Daesti (UAT Daesti) | 223 | - extinderea retelei de distributie, Dn=63÷110 mm, L=2 km |
| SAA Francesti (UAT Francesti) | 735 | - extinderea retelei de distributie, Dn=50÷140 mm, L= 10 km |
| SAA Galicea – Olanu- Dragoesti (UAT Galicea, UAT Olanu si UAT Dragoesti) | 5931 | - aductiune Galicea – Olanu – Dragoesti, Dn=110÷250 mm, L= 24 km - Modernizare gospodariilor de apa o Gospodaria de apa Cremenari o Gospodaria de apa Galicea o Gospodaria de apa Olanu o Gospodaria de apa Dragoesti - Extinderea retelelor de distributie existente, Dn=63÷160 mm: UAT Galicea – 7.8 km; UAT Olanu – 25.3 km; UAT Dragoesti – 12.4 km - 1 statie de pompare noua in UAT Dragoesti si 2 statii de pompare noi in UAT Olanu - reabilitare o statie de pompare in UAT Dragoesti |
| SAA Creteni – Gusoeni (UAT Creteni si UAT Gusoeni) | 3228 | Infiintare sistem de alimentare cu apa Gusoeni compus din: - 7 Foraje - H= 250 m, Q calcul = 8.71 l/s - Conducta de aductiune de la foraje pana la rezervoare, Dn=50 mm, L=0.3 km - Conducta de aductiune Gusoianca, din PEID, PE100, SDR 9/11/17, Dn=90÷200 mm L=1.6 km - Statie clorinare, Qcalcul = 4,34 l/s - Rezervor de inmagazinare, V=250mc - infiintare retea de distributie apa potabila, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110÷200 mm, L= 13 km - 1 statie de pompare Extindere sistem de alimentare cu apa Creteni compus din: - Conducta de aductiune din localitatea Gusoeni catre Creteni, din PEID, PE100, SDR 11, Dn=140 mm, L= 4 km - Statie de clorinare noua, Qcalcul = 5.25 l/s - extindere retea de distributie apa potabila, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110 mm, L=0.2 km - 1 statie de pompare |
| SAA Horezu (UAT Horezu si UAT Maldarasti) | 7155 | o UAT Horezu : - lucrari de reabilitare la captare Ramesti, inclusiv refacere zona de protectie sanitara, Q calcul= 34 l/s - lucrari de reabilitare si modernizare a facilitatilor de tratare in STAP Olari, in vederea eliminarii turbiditatii apei si a corectiei duritatii apei, Q calcul= 23 l/s - reabilitare rezervoare existente, din beton armat, montate suprateran, 2x500 mc - reabilitare conducte de aductiune apa bruta, Dn=250 mm, L =6.3 km - reabilitare retea de distributie, din Dn=110÷315 mm, L = 10.4 km - extindere retea de distribuie, Dn=110 mm, L = 1.8 km o UAT Maldarasti: - Construire statie de clorinare - rezervor de inmagazinare nou, din beton armat monolit, montat semiingropat, V=300 mc - Reabilitare retea de distributie, Dn=63÷140 mm, L= 6.4 km - Extindere retea de distributie, Dn=63÷110 mm, L= 25.2 km - Staţii de pompare apă potabilă - 3 buc |
| SAA Lalosu (UAT Lalosu) | 2171 | - reabilitarea si modernizarea statiei de tratare in vederea conformarii pentru parametri turbiditate, amoniu si duritate, Qcalcul= 5.98 l/s |
| SAA Livezi (UAT Livezi) | 2010 | Infiintare sistem de alimentare cu apa compus din: - puturi forate pentru captarea apei subterane - 2 puturi forate, H=350-400 m, Qcalcul= 6.36 l/s - conducta de aductiune a apei intre puturi, Dn=90 mm, L= 0.6 km; - statie de tratare - 1buc; Qcalcul=5.29 l/s - rezervor de inmagazinare, din beton armat monolit, montat semiingropat, V=300 mc - retea de distributie, Dn=63÷200 mm, L= 19.3 km; - statie de pompare 2 buc |
| SAA Maciuca (UAT Maciuca) | 1569 | o Gospodaria de apa Oveselu - modernizare statie de tratare in vederea reducerii manganului si turbiditatii si cresterea duritatii totale pentru apa bruta - statie de pompare noua o Gospodariei de apa Botorani - lucrari de modernizare a instalatiilor de dozare si control cu hipoclorit de sodiu - rezervor de inmagazinare nou, V= 150 mc - statie de pompare noua - extindere retea de distributie, Dn=110 mm, L=9.6 km - Statii de pompare de pompare noi - 3 buc |
| SAA Manailesti (UAT Francesti) | 1132 | Infiintare sistem de alimentare cu apa compus din: - front captare - 2 foraje amplasate in satul Manailesti, H= 220 m, Qcalcul=3.9 l/s - conducta de aductiune a apei intre puturi, Dn=140 mm, L = 0.7 km - statie de clorinare, Qcalcul=3.9 l/s - rezervor inmagazinare, din beton armat, montat semiingropat, V= 300 mc (2x150 mc) - retea distributie apa potabila, Dn=63÷140 mm, L = 11.5 km - statii de pompare - 2 buc |
| SAA Milcoiu (UAT Milcoiu) | 857 | Gospodaria de apa GA 1 “Zona Balastiera”: - reabilitare sistem de drenaj, Qcalcul= 4.5 l/s - Statie de tratare noua - Statie de clorare noua ce cuprinde camin de injectie clor pentru pre-oxidare clor, si camin de injectie nou pentru post-oxidare ; Qcalcul=3.961 l/s - Rezervor tampon nou, V=50mc (bazin de reactie clor) - Reabilitare rezervor tampon, din beton armat, montat semiingropat, V= 50 mc - Reabilitare statie de pompare existenta Gospodaria de apa GA 2 “Comanca 2”: - Statie de clorare noua - Reabilitare rezervor existent, din beton arma monolit, montat semiingropat, V=50mc - Reabilitare statie de pompare apa potabila aferenta rezervorului Gospodaria de apa GA 3 ”Izbasesti” - Statie de clorare noua. - Reabilitare rezervor existent, din beton armat monolit, montat semiingropat, V=300 mc, |
| SAA Obarsia Lotrului (UAT Voineasa) | 240 | Infiintare sistem de alimentare cu apa compus din: - captare cu dren pe paraul Pravat, Q calcul = 2 l/s -conducta aductiune apa bruta, Dn 50mm, L = 500m - statie de tratare - 1buc, Q calcul = 2 l/s - rezervor de inmagazinare, din beton armat monolit, montat semiingropat, V= 200 mc - retea de distributie, Dn=125÷160mm, L= 2.8 km |
| SAA Pesceana (UAT Pesceana) | 1449 | - extindere retea de distributie, Dn=63÷125 mm, L= 16 km - statie de pompare apa – 2 buc; |
| SAA Pietrari (UAT Pietrari) | 2520 | - Reabilitarea foraj, Qcalcul=3 l/s, H = 100 m - Modernizarea si reabiltarea statiei de tratare existenta si echiparea in vederea tratarii fierului si manganului, Qcalcul = 6.74 l/s |
| SAA Stoilesti (UAT Stoilesti) | 2775 | o GA Balomireasa - decolmatarea sursei existente - statie de clorinare noua - Statie de pompare - 1 buc o GA Delureni - Foraj de mare adancime, Qcalcul=3.5-4 l/s, H=300 m - Aductiune GA Delureni, Dn=110 mm, L= 1.5 km - statie de clorinare noua - Rezervor de inmagazinare GA Delureni, V=150 mc - Statie de pompare - 1 buc o GA Obogeni - Foraj de mare adancime, Qcalcul=3.5-4 l/s, H=300 m - statie de clorinare noua o GA Geamana - Foraj de mare adancime, Qcalcul=3.5-4 l/s, H=300 m - statie de clorinare noua - Reabilitare statie de pompare Geamana - 1 buc - Extinderea retelei de distributie, Dn=110 mm, L=2.7 km - Statie de pompare - 1 buc |
| SAA Stefanesti UAT Stefanesti) | 2841 | - extinderea capacitatii de captare cu inca un foraj, Qcalcul = 3 l/s, H= 230m - reabilitare foraje existente existente (deznisipare si igienizare) - Qcalcul = 5 l/s, H=250 m - Aductiune apa bruta, Dn=90 mm, L=0.7 km - Modernizarea si reabilitare gospodariei de apa in vederea reducerii concentratiilor pentru parametri turbiditate si mangan |
| SAA Titesti (UAT Titesti) | 787 | - Reabilitare captare Valea Casariei - aparari de maluri cu gabioane, Qcalcul=2.56 l/s - Statie de tratare noua Valea Casariei in vederea reducerii turbiditatii. Qcalcul=2.56 l/s Conducta de aductiune de la decantoare, la statia de tratare din De=110mm, L = 350 m. Conducta de aductiune de la statia de tratare, la rezervor, din De=110mm, L = 15m. |
| SAA Tomsani (UAT Tomsani) | 3267 | - reabilitarea si decolmatere dren - 1 buc - realizare statie clorinare noua in incinta gospodariei de apa - 1 buc, Qcalcul = 8.66 l/s - reabilitare pompa dozatoare clor la frontul de captare - 1 buc. - Extinderea retelei de distributie, Dn=110 mm, L=10 km - statii de pompare - 4 buc |
| SAA Vaideeni (UAT Vaideeni) | 2830 | - modernizare si reabilitare a facilitatilor de tratare GA Vaideeni • reabilitare structurala, precum si reabilitare instalatii hidraulice a obiectelor tehnologice existente: decantoare, filtre lente, rezervor de inmagazinare a apei, statie de clorinare; • reabilitarea instalatiei de clorinare existente, in conformitate cu normativele in vigoare; Qcalcul=12,4 l/s • extindere facilitate de tratare pentru corectia duritatii apei - modernizare si reabilitare a facilitatilor de tratare GA Izvoru Rece • reabilitare structurala, precum si reabilitare instalatii hidraulice a obiectelor tehnologice existente: decantoare, filtre lente, rezervor de inmagazinare a apei, statie de clorinare; • reabilitarea instalatiei de clorinare existente, in conformitate cu normativele in vigoare; Qcalcul = 5,3 l/s; • extindere facilitate de tratare pentru corectia duritatii apei |
| SAA Valea Mare (UAT ValeaMare) | 2283 | - Reabilitarea celor doua foraje existente, Qcalcul=6.2 l/s, H=250m - Modernizare si reabilitare statie de tratare, Qcalcul = 6.2 l/s - Extinderea retea existenta, Dn=75mm, L=1.1 km - o statie de pompare. |
| SAA Voicesti (UAT Voicesti) | 1156 | - Aductiune Dragasani – Rezervor GA Voicesti, Dn=100 mm, L=3.5 km - Rezervor de inmagazinare nou, V= 250 mc - extindere retea distributie, Dn=63÷110mm, L=1.4 km. |
| SAA Voineasa (UAT Voineasa) | 1273 | - reabilitarea frontului de captare - Qmed=2.32 l/s - reabilitare aductiune apa bruta, Dn=200mm, L=0.5 km - modernizare Gospodarie de Apa Manaileasa (debitul mediu al localitatii este de 5,88 l/s) - reabilitare 2 rezervoare inmagazinare Capra Foii, din beton armat, montat semiingropat, V=1000 mc (2x500mc) - reabilitare conducta aductiune (G.A. Manaileasa – Rezervoare Capra Foii), De=200mm, L=3.1 km |

*Nota – toate lungimimiile retelelor indicate mai sus includ si lungimea traversariilor.

*Nota – investitiile propuse includ si lucrari conexe (SCADA, bransamente, hidranti, camine, traversari cursuri de apa, drumuri de acces, etc)

Caracteristicile tehnice principale ale retelelor de canalizare si a obiectivelor propuse a se realiza in fiecare cluster sunt date in tabelul urmator:

| Cluster/ Aglomerare | Populatie beneficiara (locuitori echivalenti) | Sumarul Investitiilor |
| --- | --- | --- |
| RATA DE CONECTARE 100% |
| Cluster Babeni – Mihaesti – Baile Govora (UAT Babeni) | 5815 | - extindere retele de canalizare in UAT Babeni, Dn=250 mm, L= 21 km - 6 statii de pompare in UAT Babeni - conducte de refulare in UAT Babeni , Dn 110mm, L= 2.5 km |
| Cluster Baile Olanesti (UAT Baile Olanesti) | 1290 | - extindere retele de canalizare in UAT Baile Olanesti ,Dn=250 mm, L= 10.6 km - 4 statii de pompare in UAT Baile Olanesti - conducte de refulare in UAT Baile Olanesti, Dn= 90 mm, L= 0.4 km |
| Aglomerarea Calimanesti (UAT Calimanesti) | 3352 | - extindere retele de canalizare, Dn= 250 mm, L= 6.7 km - 3 statii de pompare - conducte de refulare, Dn=90÷180 mm, L= 0.3 km |
| Aglomerarea Dragasani (UAT Dragasani) | 7939 | - extindere retele canalizare, Dn=200÷ 250mm, L=14 km - 11 buc statii de pompare - conducte de refulare din Dn 110mm, L= 2.7 km |
| Aglomerarea Ramnicu Valcea (UAT Ramnicu Valcea si UAT Ocnele Mari) | 25365 | - extindere retele de canalizare noi, Dn= 250 mm in Municipiul Ramnicu Valcea si Ocnele Mari, L= 20 km - 11 statii de pompare in in Municipiul Ramnicu Valcea si Ocnele Mari - conducte de refulare , Dn=90÷225 mm in Municipiul Ramnicu Valcea si Ocnele Mari, L= 4.6 km |
| INVESTITII PROPUSE PRIN POIM 2014 - 2020 |
| Cluster Babeni – Mihaesti - Baile Govora (UAT Babeni, UAT Mihaesti si UAT Baile Govora) | 17000 | - extindere retea de canalizare in UAT Babeni si UAT Baile Govora si infiintare retea de canalizare in UAT Mihaesti, Dn= 200÷400 mm, Pn 10, SDR 17, dupa cum urmeaza: • retele de canalizare noi in UAT Baile Govora (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora), L= 3.8 km • retele de canalizare noi in UAT Mihaesti, L= 60.6 km • retele de canalizare noi in UAT Babeni (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora), L= 6 km - 2 statii de pompare in UAT Baile Govora (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora) - 24 statii de pompare in UAT Mihaesti: - 3 statii de pompare in UAT Babeni (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora) - 34 statii de pompare individuale - conducte de refulare - Dn=90÷200 mm conducte de refulare in UAT Baile Govora, L= 0.7 km conducte de refulare in UAT Mihaesti, L= 7.2 km conducte de refulare in UAT Babeni (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora), L=0.3 km - Extindere capacitate statiei de epurare Babeni de la 7500 LE la 17.580 LE |
| Cluster Baile Olanesti (UAT Pausesti Maglasi) | 1219 | - extindere retea de canalizare, Dn= 250 mm in UAT Pausesti Maglasi, L= 3.2 km - 3 statii de pompare apa uzata in UAT Pausesti - Maglasi - conducta de refulare din, Dn=110÷125 mm in UAT Pausesti - Maglasi, L= 0.8 km |
| Cluster Horezu – Francesti (UAT Pausesti, UAT Francesti, UAT Tomsani, UAT Horezu, UAT Vaideeni, UAT Maldaresti) | 15715 | • extindere retea de canalizare in UAT Vaideeni, UAT Horezu si UAT Tomsani si infiintare retea de canalizare in UAT Maldaresti, Pausesti si Francesti, Dn=200÷500 mm dupa cum urmeaza: o retele de canalizare noi in UAT Pausesti, L= 33.1 km o retele de canalizare noi in UAT Francesti, L= 42.3 km o retele de canalizare noi in UAT Tomsani, L= 10.4 km o retele de canalizare noi in UAT Horezu, L= 13.5 km o retele de canalizare noi in UAT Vaideeni, L= 13 km o retele de canalizare noi in UAT Maldaresti, L= 26.9 km • reabilitare retele de canalizare in UAT Horezu din PVC, cu diametrul Dn=250÷400 mm, L= 1.1 km • statii de pompare apa uzata noi dupa cum urmeaza: o 10 statii de pompare in UAT Pausesti o 18 statii de pompare in UAT Francesti o 4 statii de pompare in UAT Tomsani o 6 statii de pompare in UAT Horezu o 11 statii de pompare in UAT Vaideeni o 18 statii de pompare in UAT Maldaresti • statii de pompare individuale apa uzata noi dupa cum urmeaza: o 12 statii de pompare individuale in UAT Pausesti o 139 statii de pompare individuale in UAT Horezu si Maldaresti o 5 statii de pompare individuale in in UAT Francesti o 1 statii de pompare individuale in UAT Francesti – Genuneni si Manailesti o 108 statii de pompare individuale in UAT Vaideeni • Conducte de refulare aferente statiilor de pompare ape uzate, Dn=90 - 315mm. o conducte de refulare in UAT Pausesti, L= 0.9 km o conducte de refulare in UAT Francesti, L= 6.4 km o conducte de refulare in UAT Tomsani, L= 0.2 km o conducte de refulare in UAT Horezu, L= 1.7 km o conducte de refulare in UAT Vaideeni, L= 2 km o conducte de refulare in UAT Maldaresti, L= 8 km • statie de epurare noua Francesti dimensionata pentru 23.470 LE • conducta de transport ape uzate Horezu – Francesti, Dn=250÷315 mm , L=22 km |
| Aglomerarea Brezoi (UAT Brezoi) | 4712 | - extindere retea de canalizare, Dn=250÷315 mm, L=15 km - Reabilitare retea de canalizare - L= 2.2 km - 8 statii de pompare in UAT Brezoi - 1 statie de pompare individuala - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din, Dn=90 ÷ 140 mm. L=3.4 km - statie de epurare noua in Brezoi 5.700 LE |
| Aglomerarea Budesti (UAT Budesti) | 1455 | - extindere retea de canalizare, Dn=250mm, L=18.2 km - 15 - statii de pompare apa uzata noi - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata, Dn=110 mm, L= 6.5 km |
| Aglomerarea Bunesti (UAT Bunesti) | 308 | - extindere retea de canalizare, Dn=250mm, L=2.7 km - 3 Statii de pompare apa uzata noi si 5 statii de pompare individuale - Conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata, Dn=90 mm, L=0.7 km |
| Aglomerarea Cernisoara (UAT Cernisoara) | 1523 | - extndere retea de canalizare, Dn=250 mm, L=13 km - 17 - statii de pompare apa uzata noi - conducte de refulare aferente, Dn=110 mm, L=3.4 km |
| Aglomerarea Creteni – Gusoeni (UAT Creteni si UAT Gusoeni) | 3241 | - extindere retea de canalizare in UAT Creteni si infiintarea retea de canalizare in UAT Gusoeni din, Dn= 250 mm: • retele de canalizare noi in UAT Creteni DN 250 mm, L=13.1 km; • retele de canalizare noi in UAT Gusoeni DN 250 mm, L=12.9 km - 8 - statii de pompare apa uzata noi, 12 camine menajere de pompare si conducte de refulare aferente: - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata, Dn=90 ÷ 110 mm: • conducte de refulare in UAT Creteni L=3.1 km • conducte de refulare in UAT Gusoeni L=2.6 km - extinderea statie de epurare existenta Creteni de la 1.500 LE la 3.393 LE |
| Aglomerarea Galicea – Olanu – Dragoesti (UAT Galicea, UAT Olanu si UAT Dragoesti) | 6496 | - extindere retea de canalizare, Dn= 250 mm • retele de canalizare noi in UAT Galicea, L= 18.5 km • retele de canalizare noi in UAT Olanu, L= 22.1 km • retele de canalizare noi in UAT Dragoesti, L=11 km - 12 statii de pompare apa uzata noi si 31 noi camine menajere de pompare: • 5 statii de pompare in UAT Galicea • 8 camine menajere de pompare in UAT Galicea • 5 statii de pompare in UAT Olanu • 13 camine menajere de pompare in UAT Olanu • 2 statii de pompare in UAT Dragoesti • 10 camine menajere de pompare in UAT Dragoesti - 2 statii de pompare existente ce se propun pentru reabilitare in UAT Galicea • SPAU 1 existenta - reabilitare Q=11.5 l/s si H=16.5 mCa • SPAU 5 existenta - reabilitare Q=4 l/s si H=13 mCa - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata, Dn=63 ÷ 200 mm. • conducte de refulare in UAT Galicea, L= 9.3 km • conducte de refulare in UAT Olanu, L= 8.7 km • conducte de refulare in UAT Dragoesti, L= 2.5 km - Extindere capacitate statie de epurare existenta Dragoesti de la 1.900 LE la 7.084 LE |
| Aglomerarea Maciuca - Valea Mare (UAT Valea Mare si UAT Maciuca) | 3383 | - extindere retea de canalizare in UAT Valea Mare si infiintare retea de canalizare in UAT Maciuca, Dn=250 mm - retele de canalizare noi in UAT Valea Mare, L=10.9 km - retele de canalizare noi in UAT Maciuca, L= 29.3 km - 1 statie de pompare si 4 camine menajere de pompare in UAT Valea Mare - 1 statie de pompare si 9 camine menajere de pompare in UAT Maciuca - 4 statii de pompare apa uzata redimensionate in UAT Valea Mare - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata, Dn= 90 ÷ 110 mm • conducte de refulare in UAT Valea Mare, L= 4.8 km • conducte de refulare in UAT Maciuca, L=4.8 km - Extindere capacitate statie de epurare Valea Mare de la 2.450 LE la 4.052 LE |
| Aglomerarea Pausesti Maglasi (UAT Pausesti Maglasi) | 1800 | - extindere retea de canalizare, Dn = 250 mm, L= 27 km - 8 - statii de pompare apa uzata noi si 26 statii de pompare individuale (SPI). - conducte refulare, Dn=110 mm, L = 2.9 km |
| Aglomerarea Pietrari (UAT Pietrari) | 2562 | - extindere retea de canalizare, Dn=250 mm, L= 12.2 km - 4 SPAU si 4 Camine menajere de pompare - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata si caminele menajere de pompare, Dn=90 mm, L=1.3 km |
| Aglomerarea Ramnicu Valcea (UAT Ramnicu Valcea, UAT Bujoreni si UAT Budesti) | 114847 | - extindere retea de canalizare, Dn=250 mm • retele de canalizare in UAT Bujoreni, L=17.9 km • retele de canalizare in UAT Budesti, L= 2.9 km • 14 statii de pompare in UAT Bujoreni • 1 statie de pompare in UAT Budesti • conducte de refulare in UAT Bujoreni Dn= 110 mm, L= 3.9 km • conducte de refulare in UAT Budesti, , Dn=110mm, L= 0.1 km • Modernizare statie de epurare Ramnicu Valcea prin construire linie de uscare si varlorificare termica a namolurilor |
| Aglomerarea Susani (UAT Susani) | 2980 | - infiintare retea de canalizare noua, Dn=250 mm, L=18.7 km - 11 - statii de pompare apa uzata - conducte de refulare, Dn= 90÷125mm,L= 3 km - statie de epurare noua Susani 3.154 LE |

*Nota – toate lungimimiile retelelor indicate mai sus includ si lungimea traversariilor.

*Nota – investitiile propuse includ si lucrari conexe (SCADA, racorduri, camine, traversari cursuri de apa, drumuri de accces, etc).

    - Profilul si capacitatile de productie

Specificul proiectului prezentat este captarea si transportul apei potabile catre consumatori finali, colectarea, transportul si epuarea apei uzate provenita de la utilizatori.

Descrierea proceselor de productie ale proiectului in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marime, capacitate

Avand in vedere specificul proiectului nu exista procese de productie efective. In urma tratarii apei si a epurarii apelor uzate menajere rezulta un produs secundar, namolul, care este inevitabil generat in urma tratarii apei si epurarii apelor uzate.

Namolul generat in urma epurarii apelor uzate cuprinde materii fecale si biomasa reziduala, o varietate de substante naturale (nutrienti, materii organice) si potential toxice (metale grele, micropoluanti organici, microorganisme patogene).

Procesele de epurare ale apelor uzate concentreaza si elimina materiile reziduale din acestea, care in amestec cu apa, formeaza namolul de epurare.

Astfel, namolul rezultat poate contine o varietate de compusi dizolvati sau in suspensie, din care unii au valoare agronomica (nutrienti: compusi cu azot, fosfor, potasiu, calciu, magneziu, silicati, aluminati, materie organica, oligoelemente – bor, cobalt, selenium, iod, etc.), iar altii reprezinta potentiali poluanti (metale grele, substante greu biodegradabile, compusi organici, organisme patogene: virusi, bacterii).

Namolul contine inevitabil metale grele si in timp ce sursele industriale pot fi controlate impunand limite de descarcare si cerinte de pretratare pentru anumite industrii, o proportie semnificativa de metale grele deriva din surse difuze precum produsele menajere si apa pluviala.

Complexitatea problemelor legate de tratarea namolului provenit de la epurarea apelor uzate domestice se datoreaza urmatoarelor aspecte:

- in namol se regaseste cea mai mare parte dintre contaminantii continuti de influentul in statie (ape uzate industriale si menajere);

- excesul de namol activ rezultat din procesul epurarii biologice ce trebuie depozitat temporar contine, pe linga compusii organici rezultati din proces, si  poluanti a caror concentratie poate fi  mai mare decat cea din influent.

Astfel, calitatea namolului produs de fiecare SEAU este determinata de calitatea apei reziduale primite de catre SEAU si de tipul de tratament al namolului si al apelor uzate.

Calitatea namolului de epurare se reflecta in urmatoarele proprietati:

- continutul de nutrienti, cu valoare de ingrasamant in cazul utilizarii namolului pe teren dar care poate reprezenta o sursa de poluare a apei daca nu este controlat;

- continutul de materie organica, important pentru imbunatatirea proprietatilor fizice ale solului cand este aplicat pe teren dar poate fi si o sursa de energie daca este prelucrat prin combustie;

- continutul in apa (umiditatea), important pentru utilizarea economica si pentru imprastierea namolului pe teren si maximizarea recuperarii energiei in procesele de combustie;

- concentratii ale substantelor poluante - in special metale grele si contaminanti organici - care ar putea reprezenta riscuri in ceea ce priveste protejarea calitatii solului si a recoltei atunci cand namolul este utilizat pe camp si nu este controlat in mod corespunzator;

- continutul de agenti patogeni, ce reprezinta un risc pentru sanatatea oamenilor in special in cazul utilizarii namolului in agricultura daca nu este tratat in mod adecvat.

Tratarea namolului este importanta in stabilizarea namolului prin reducerea continutului de substante volatile (aproximativ echivalentul continutului de materie organica) pentru a minimiza mirosul si pentru a reduce continutul de agenti patogeni.

Namolurile evacuate din procesele de epurare ape uzate se pot clasifica dupa mai multe criterii:

- Dupa criteriul compozitiei chimice:

  - namol mineral, care contine peste 50% substante minerale (exprimat in substanta uscata);

  - namol organic, care contine peste 50% substante volatile (exprimat in substanta uscata)

- Dupa criteriul treptei de epurare a statiei din care provine:

  - namol primar, rezultat din treapta de epurare mecanica, din decantoarele primare;

  - namol secundar, rezultat din treapta de epurare biologica a apei, din decantoarele secundare;

  - namol stabilizat

    - anaerob (rezultat din rezervoarele de fermentare a namolurilor) sau

    - aerob (rezultat fie din procesul de epurare biologica avansata – respectiv nitrificare cu stabilizare, fie din stabilizatorul de namol, de pe linia namolului), sau

    - chimic

Conform catalogului European privind deseurile (CED) aprobat prin Directiva Europeana nr. 2000/532/CE cu toate modificarile si completarile ulterioare, transpusa si in legislatia romaneasca, categoriile de namoluri provenite din procesul de epurare a apelor uzate pot fi grupate in functie de gradul de periculozitate astfel:

- Deseuri nepericuloase:

| 19 08 05 | namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti |
| --- | --- |
| 19 08 12 | namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale altele decat cele specificate la 19 08 11 |
| 19 08 14 | namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decat cele specificate la 19 08 13. |

- Deseuri periculoase:

| 19 08 11* | namoluri cu continut de substante periculoase de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale |
| --- | --- |
| 19 08 13* | namoluri cu continut de substante periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale |

In general, namolurile generate de la statiile de tratare apa se refera la apele de suprafata, statiile de tratare aferente surselor subterane neimplicand generarea de namoluri in urma tratarii.

Avand in vedere tehnologia de tratare a apei potabile (coagulare, floculare, sedimentare, filtrare, dezinfectie prin clorinare, absorbtie pe carbune activ), sursele de generare a reziduurilor solide sunt:

- Decantoare (namolurile separate prin sedimentarea suspensiilor) – CED: 19 09 02;

- filtre cu nisip (namolurile separate din apele de spalare a filtrelor) – CED: 19 09 02.

Spre deosebire de namolul de epurare, nu exista cerinte specifice privind analiza namolului ce provine din tratarea apei potabile.

Namolul provenit din statiile de tratare apa este un amestec de materie coloidala si materie organica dizolvata, nisip, particule de lut, microorganisme, fier coloidal si hidroxid de aluminium, produse de precipitare ale caror concentratii depind de calitatea apei de suprafata si de tipul de coagulanti folositi, iar cantitatile de namol de tratare generate sunt mult mai mici decat cele de namol de epurare provenite de la statiile de epurare a apei uzate.

Implicit, pe langa parametri  analizati in mod normal in vederea utilizarii pe camp, namolul provenit din apa potabila poate contine concentratii semnificative de fier, mangan sau aluminiu.

Caracteristicile namolului din SEAU depind de natura poluantilor si gradul de poluare al apelor uzate supuse epurarii si de metodele de epurare a namolurilor.

Astfel, caracteristicile fizico-chimice ale namolurilor depind de provenienta apei uzate si tehnologia de epurare. In general continutul de nutrienti si solide volatile din namolul de tratare a apei potabile este nesemnificativ si de aceea nu prezinta beneficii pentru utilizarea in agricultura. Concentratia de metale grele din acest tip de namol este semnificativa si este posibil sa nu se incadreze in standardele utilizarii in agricultura. Arsenicul poate fi de asemenea un element ce impune restrictii, avand in vedere ca la nivel national doar 33% din namolul de tratare a apei potabile se incadreaza in standarde din acest punct de vedere. In plus, concentratiile medii si mediene ale metalelor grele si ale poluantilor organici in namolul de tratare a apei potabile sunt mai mari decat cele prezente in namolul de epurare.

Caracterizarea namolurilor de tratare apa potabila se face dupa:

- indicatori generali: umiditate, greutate specifica, continut in suspensii, etc.;

- indicatori specifici: substante care determina turbiditatea sau culoarea apei, substante organice, alge, bacterii, virusuri, precipitate (CaCo3, Mg(OH2),etc.).

In judetul Valcea de la tratarea apei potabile repectiv epurarea apelor uzate din sistemele de alimentare cu apa / aglomerari vor rezulta doua tipuri de namoluri:

- namoluri generate de procesul de potabilizare a apei –namol  preponderent mineral;

- namoluri generate de  procesul de epurare a apelor uzate – este un namol preponderent organic.

La nivelul judetului Valcea statiile de tratare a apei subterane nu genereaza namol, acestea fiind de doua tipuri:

- Tratare prin clorinare (In cazul in care calitatea apei subterane respecta legea 458/2002);

- Tratarea cu filtre cu nisip / carbune activ - daca in apa subterana sunt prezente metale (fier, magneziu) care depasesc valorile limite admisibile. Apa de spalare de la filtre este descarcata in sistemul de canalizare (aceasta fiind conforma cu prevederile HG 188/2002 – NTPA 002, modificata prin HG 352/2005).

Statiile de tratare a apei de suprafata genereaza in mod inevitabil namol, datorita prezentei particulelor solide, a microorganismelor si a propriei chimii.

In prezent namolul rezultat din procesul de tratare a apei potabile este generat semnificativ in doua STAP care au fost recent reabilitate prin proiectul major „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si  apa uzata in Judetul Valcea” finantat prin POS Mediu 2007 – 2013:

- STAP Ramnicu Valecea (Valea lui Stan);

- STAP Olanesti;

Prin prezentul proiect finantabil in cadrul POIM 2014 – 2020 se vor continua politicile si strategiile din sectorul apei demarate prin programul anterior POS Mediu 2007-2013, prin dezvoltarea de noi proiecte in vederea conformarii cu Directiva 98 privind alimentarea cu apa.

In tabelul de mai jos sunt prezentate STAP existente precum si cele propuse a fi finantate in cadrul POIM 2014 – 2020:

Tabel 1 - STAP existente / finantate prin POIM 2014 - 2020

| Nr. | STAP | Sistem de alimentare cu apa deservit / Localitate | Lucrari propuse POIM | Tratare namol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STAP Ramnicu Valcea (Valea lui Stan) | Sistemul zonal de alimentare cu apa Ramnicu Valcea | NA (reabilitata prin POS1) | Unitate de deshidratare (filtru presa) Namolul rezultat din procesul de decantare si cel de filtrare este deversat in batalul special construit in incinta statiei de tratare |
| 2 | STAP Olanesti | Baile Olanesti | NA (reabilitata prin POS1) | Unitate de deshidratare (centrifuga) Namolul rezultat din procesul de decantare si cel de filtrare este deversat in batalul special construit in incinta statiei de tratare |
| 3 | STAP Horezu | Horezu, Maldaresti | lucrari de reabilitare la captare Ramesti, inclusiv refacere zona de protectie sanitara; lucrari de reabilitare si extindere a facilitatilor de tratare in STAP Olari | Linie de tratare a namolului – obiecte tehnologice noi: ingrosator gravitational; bazin de amestec si omogenizare namol; statie de deshidratare namol. |

### Statiile de epurare existente si viitoare

La nivelul judetului Valcea este in curs de finalizare implementarea proiectului major „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si  apa uzata in Judetul Valcea” finantat prin POS Mediu 2007 – 2013 prin care s-au realizat inclusiv investitii la o parte din statiile de epurare ape uzate si tratare apa din zona de operare ROC.

Prin prezentul proiect finantabil in cadrul POIM 2014 – 2020 se vor continua politicile si strategiile din sectorul apei demarate prin programul anterior POS Mediu 2007-2013, prin dezvoltarea de noi proiecte pentru conformarea cu prevederile directivelor in ceea ce priveste colectarea si epurarea apelor uzate urbane in aglomerarile cu peste 2.000 l.e., cele cu peste 10.000 l.e. fiind prioritare.

Situatia actuala si propusa a statiilor de epurare din zona de operare ROC este prezentata in tabelele urmatoare, distinct pe fiecare sursa de finantare.

La nivelul judetului Valcea, in cadrul proiectului major finantat prin POS Mediu 2007 – 2013 „Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de apa si  apa uzata in Judetul Valcea” s-au realizat urmatoarele investitii aferente statiilor de epurare din judet:

Tabel 2  -  SEAU finantate prin POS Mediu 2007 - 2013

| Nr crt. | SEAU | Aglomerare deservita | Lucrari realizate / nivel epurare | Capacitate proiectata (p.e.) | Debit mediu (mc/zi) | Tratare namol | Facilitati stocare namol | Propuneri POIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SEAU Ramnicu Valcea | Ramnicu Valcea (Ramnicu Valcea, Ocnele Mari, Valadesti, Bujoreni, Budesti, Stuparei- Mihaesti, Muereasca) | Extindere si reabilitare SEAU existenta, epurare avansata. Stadiu:receptia finala in decembrie 2017 | 130,000 | 38,880 | Fermentare anaeroba mezofilica cu producere de biogaz. Statie de deshidratare mecanica centrifuga . | 4 paturi de uscare betonate si acoperite (2 ISPA+2 POS1) Suprafata totala 6,240 mc – stocare pentru aprox 11 luni (L 40 m X l 20 m h1 = 2 m h2=1.2 m h3/h4 = 2.3 m) | Uscare avansata a namolurilor |
| 2 | SEAU Dragasani | Dragasani - Voicesti | Extindere si reabilitare SEAU existenta de la 6,000 p.e la 29,000 p.e; epurare avansata. Stadiu: SEAU in executie (lucrarile sunt fazate), termen estimat de finalizare decembrie 2020 | 29,000 | 5,440 | Fermentare aeroba Statie de deshidratare mecanica namol ingrosat (filtru presa) | 2 paturi de uscare betonate si acoperite. Suprafata totala 1015 mp (2030 mc) stocare pentru aprox 6 luni | NA |
| 3 | SEAU Babeni | Babeni, Mihaesti – Baile Govora | Extindere si reabilitare SEAU existenta, epurare biologica. Stadiu: SEAU finalizata in decembrie 2016 | 7,500 | 1,207 | Fermentare aeroba Statie de deshidratare mecanica namol ingrosat (filtru banda) | Platforma acoperita, 12m x 9.5m (aprox 228 mc) stocare pentru aprox 6 luni | extindere de la 7,500 p.e la 17,580 p.e, epurare avansata – in vederea asigurarii conformarii clusterului Babeni – Mihaesti - Baile Govora Namol: stabilizare aeroba, deshidratare mecanica, stocare pentru aprox 6 luni pe platforme acoperite |
| 4 | SEAU Calimanesti | Aglom. Berislavesti, Calimanesti din aglom. Calimanesti – Salatrucel, | Extindere si reabilitare SEAU existenta, epurare avansata. Stadiu: SEAU receptie finala in iulie 2017 | 14,651 | 3,458 | Fermentare aeroba Statie de deshidratare mecanica namol ingrosat (filtru banda) | Platforma acoperita, 270 mp (540 mc) Stocare pentru aprox 6 luni | NA |
| 5 | SEAU Baile Olanesti | Baile Olanesti – Pausesti - Maglasi | Extindere si reabilitare SEAU existenta, epurare avansata. Stadiu: SEAU receptie finala in noiembrie 2017 | 12,000 | 3,619 | Fermentare aeroba, Deshidratare mecanica namol | Platforma acoperita, 200 mp (400 mc) Stocare pentru aprox 6 luni | NA |
| 6 | SEAU Balcesti | Balcesti | Extindere si reabilitare SEAU existenta (de la 2,000 p.e la 4000 p.e), epurare avansata, modulara. Stadiu: SEAU in executie (lucrarile sunt fazate), termen estimat de finalizare decembrie 2020 | 4,000 | 600 | Stabilizarea namolului in SBR Deshidratare namol - filtru presa. | Platforma acoperita 96 mp (192 mc) Stocare pentru aprox 6 luni | NA |

In paralel autoritatile locale au accesat diverse fonduri nationale pentru realizarea urmatoarelor statii de epurare:

Tabel 3 - Statii de epurare existente finantate din alte surse

| Nt. crt | SEAU | Aglomerare deservita | Lucrari realizate / nivel epurare | Capacitate proiectata (p.e.) | Debit mediu (mc/zi) | Tratare namol | Facilitati stocare namol | Propuneri POIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SEAU Brezoi | Brezoi | Epurare biologica, nefunctionala | 5,000 | 750 | Proces necontrolat de stabilizare, continut ridicat de nisip | Paturi namol, 500 mp | Construire SEAU cu o capacitate de 5,700 PE in vederea asigurarii conformarii aglomerarii Brezoi. Namol: deshidratare mecanica namol ingrosat (filtru banda), stabilizare chimica cu var, stocare pentru aprox. 6 luni pe platforme acoperite |
| 2 | SEAU Salatrucel | Salatrucel din aglomerarea Calimanesti – Salatrucel | Epurare biologica, functionala | 2,500 | 300 | Fermentare aeroba Deshidratare namol | Paturi namol | NA |
| 3 | SEAU Bunesti | Bunesti | SEAU Resetilov containerizata, epurare biologica functionala. | 2,500 | 400 | Instalatie de deshidratare namol cu saci | Paturi namol | NA |
| 4 | SEAU Voineasa | Voineasa | SEAU modulara, epurare biologica, functionala | 2,000 | 200 | instalatie de deshidratare si compactare namol (filtru presa) | depozitare in saci pe platforma de stocare | NA |
| 5 | SEAU Dragoesti | partial Dragoiesti din aglomerarea Galicea – Olanu - Dragoiesti | SEAU containerizata, biologica, nefunctionala, aflata in conservare. | 1,900 | 380 | Instalatie de deshidratare namol cu saci - instalatie de preparare si dozare sol. floculant polimeric | Platforma de depozitare containere | Extindere SEAU pana la 7,084 p.e. in vederea asigurarii conformarii aglomerari Galicea – Olanu – Dragoesti, epurare tertiara Namol: stocare pentru aprox. 6 luni pe platforme acoperite |
| 6 | SEAU Galicea | partial Galicea din aglomerarea Galicea – Olanu - Dragoesti | SEAU containerizata, biologica, nefunctionala, aflata in conservare. | 800 | 381 | Instalatie de deshidratare namol cu saci - instalatie de preparare si dozare sol. poliectrolit | Platforma de depozitare containere (2 X 1.5 M) | NA |
| 7 | SEAU Olanu | partial Olanu din aglomerarea Galicea – Olanu - Dragoesti | SEAU containerizata, biologica, ne-pusa in functiune | 585 | 189 | Instalatie de deshidratare namol cu saci - instalatie de preparare si dozare sol. poliectrolit | Platforma de depozitare containere | NA |
| 8 | SEAU Valea Mare | Maciuca – Valea Mare | SEAU clasica biologica, nu respecta restrictiile impuse de DSP (Ordin 119) legate de distantele minime de protectie sanitara. Statia este pornita sporadic, nu functioneaza la parametri optimi. | 2,450 | 500 | stabilizare aeroba namol, deshidratare namol cu saci - instalatie de preparare si dozare polimer. Instalatia de deshidratare a namolului nu a fost utilizata pana in prezent. | Platforma de depozitare containere | Extindere SEAU pana la 4,052 p.e.- SEAU modulara, biologica. Namol: stabilizare aeroba, deshidratare mecanica, stocare pentru aprox. 6 luni pe platforme acoperite. |
| 9 | SEAU Pausesti - Maglasi | Pausesti - Maglasi | SEAU Resetilovs containerizata, epurare biologica, ne-pusa in functiune. | 1,000 | 200 | stabilizare cu biopreparate, instalatie deshidratare cu saci, instalatie dozate polielectroloit | Platforma de depozitare acoperita (114 mp) | NA |
| 10 | SEAU Prundeni | Prundeni | SEAU Resetilovs containerizata, epurare biologica, functionala | 2,000 | 240 | stabilizare cu biopreparate, instalatie deshidratare cu saci, instalatie dozate polielectroloit | Platforma de depozitare acoperita (124 mp) | NA |
| 11 | SEAU Cernisoara | Cernisoara | SEAU INTELLIBIO cu membrane ultrafiltrante, epurare biologica | 3,000 | 450 | unitate de deshidratare (saci filtranti) | platforma de containere, prevazuta cu gratar de scurgere la partea inferioara. | NA |
| 12 | SEAU Creteni | Gusoeni - Creteni | SEAU modulara, ne pusa in functiune | 1,800 | 300 | unitate de deshidratare (saci filtranti) | Platforma de depozitare | extindere SEAU pana la 3,393 p.e., epurare biologica Namol: stocare pentru aprox. 6 luni pe platforme acoperite. |
| 13 | SEAU Stefanesti | Stefanesti | SEAU modulara, ne pusa in functiune. | 2,500 | 400 | unitate de deshidratare (saci filtranti) | Platforma de depozitare | NA |
| 14 | SEAU Lungesti | Lungesti | SEAU epurare biologica, in perioada de teste | 1,600 | 260 | unitate de deshidratare (saci filtranti) | Platforma de depozitare | NA |
| 15 | SEAU Pietrari | Pietrari | SEAU Resetilovs containerizata, epurare biologica, in conservare | 1,000 | 200 | stabilizare cu biopreparate, instalatie deshidratare cu saci, instalatie dozate polielectrolit | Platforma de depozitare containere (24mp) | NA |

Investitiile incluse in prezentul proiect propus a fi finantat prin POIM 2014 – 2020 includ lucrari la urmatoarele statii de epurare:

Tabel 4  - Investitii aferente SEAU finantate prin POIM 2014 - 2020

| Nr. crt | SEAU | Aglomerare deservita | Capacitate proiectate SEAU (p.e.) | Debit mediu (mc/zi) | Lucrari propuse - POIM | Facilitati stocare | Termen finalizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Lucrari propuse / Nivel epurare | Tratare namol |  |  |
| 1 | SEAU Babeni | Babeni, Mihaesti – Baile Govora | 17,580 | 2,554 | Extindere SEAU existenta de la 7,500 p.e la 17,691 p.e., in vederea asigurarii conformarii clusterului Babeni – Mihaesti - Baile Govora; epurare avansata N si P, clasic | Stabilizare aeroba namol Statie de deshidratare mecanica namol ingrosat (filtru banda). | Depozit intermediar 6 luni (platforma namol, acoperita, rigole pentru drenaj). | 2023 |
| 2 | SEAU Brezoi | Brezoi | 5,700 | 1,139 | SEAU noua 5,700 PE in vederea asigurarii conformarii aglomerarii Brezoi; epurare biologica. | Stabilizare aeroba namol Statie de deshidratare mecanica namol ingrosat (filtru banda). | Depozit intermediar 6 luni luni (platforme namol acoperite, rigole pentru drenaj). | 2023 |
| 3 | SEAU Francesti | Horezu – Maldaresti, Vaideeni, Tomsani, Pausesti - Francesti | 23,470 | 3,235 | SEAU noua; epurare tertiara. | Stabilizare aeroba namol Statie de deshidratare mecanica namol ingrosat (filtru banda). | Depozit intermediar 6 luni luni (platforme namol acoperite, rigole pentru drenaj). | 2023 |
| 4 | SEAU Dragoesti | Galicea – Olanu - Dragoesti | 7,084 | 925 | Extindere SEAU existenta de la 1,900 p.e. la 7,084 p.e. in vederea asigurarii conformarii aglomerari Galicea – Olanu – Dragoesti, epurare tertiara | Stabilizare aeroba namol Statie de deshidratare mecanica namol ingrosat (filtru banda). | Depozit intermediar 6 luni luni (platforme namol acoperite, rigole pentru drenaj). | 2023 |
| 5 | SEAU Valea Mare | Maciuca – Valea Mare | 4,052 | 570 | Reabilitare si extindere SEAU (SEAU noua modulara). Epurare biologica | Stabilizare aeroba namol Statie de deshidratare mecanica namol ingrosat (filtru banda). | Depozit intermediar 6 luni luni (platforme namol acoperite, rigole pentru drenaj). | 2023 |
| 6 | SEAU Creteni | Gusoieni - Creteni | 3,393 | 408 | Extindere SEAU existenta de la 1,800 p.e. la 3,393 p.e. in vederea asigurarii conformarii aglomerari Gusoeni - Creteni, Epurare biologica | Stabilizare aeroba namol Statie de deshidratare mecanica namol ingrosat (filtru banda). | Depozit intermediar 6 luni luni (platforme namol acoperite, rigole pentru drenaj). | 2023 |
| 7 | SEAU Susani | Susani | 3,154 | 395 | SEAU noua Epurare biologica | Stabilizare aeroba namol Statie de deshidratare mecanica namol ingrosat (filtru banda). | Depozit intermediar 6 luni luni (platforme namol acoperite, rigole pentru drenaj). | 2023 |

    - Materii prime, energia si combustibili utilizati, cu modul de asigurare al acestora

Materiile prime necesare realizarii lucrarilor sunt: balast, nisip, piatra sparta, beton C20/25. Pentru manipularea pamantului (excavare si transport) se vor folosi excavator, basculanta iar pentru transportul materialelor se va folosi autocamion. Aceste utilaje vor utiliza ca si combustibil motorina.

Toate materialele, armaturile, confectiile si accesoriile utilizate vor fi depozitate corespunzator pe toata durata executiei, pentru a se evita deteriorarea, degradarea sau pierderea acestora.

Toate materialele, armaturile, confectiile si accesoriile utilizate la executia conductelor, vor corespunde standardelor si normelor de fabricatie si vor fi insotite de certificate de calitate care se vor pastra (arhiva) pentru a fi incluse in Cartea Tehnica a Constructiei.

La receptia materialelor se va verifica corespondenta cu certificatele de calitate insotitoare.

Materialele care nu corespund calitativ nu vor fi folosite la executarea lucrarii.

Orice inlocuire sau schimbare de material se va putea face numai cu acordul scris al proiectantului general si al beneficiarului.

Pe perioada de constructii si montaj a conductelor, echipamentelor, instalatiilor, energia electrica si combustibilii pentru functionarea echipamentelor vor fi asigurate de antreprenor.

    - Racordarea la retelele utilitare existente in zona

Se vor executa instalatii interioare electrice, iluminat de incinta, apa potabila si canalizare in incinta fiecarei statii de epurare. Asigurarea energiei electrice se va realiza cu ajutorul unui bransament electric de la reteaua electrica din zona.

Alimentarea cu energie electrica. Se va realiza racordarea la reteaua de electricitate existenta in zona.

Toate circuitele de forta si comanda se vor realiza cu cabluri din cupru cu izolatie din PVC.

La centura de legare la pamant se vor racorda tabloul electric, toate motoarele electrice precum si toate partile metalice care nu sunt sub tensiune dar care accidental pot fi puse sub tensiune.

Canalizarea statiei de epurare. Canalizarea proprie a retelei de canalizare menajera se realizeaza prin racordarea la instalatia de epurare care se va realiza.

    - Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Din punct de vedere al amplasarii, terenurile ocupate de investitie fac parte din intravilanul si extravilanul unitatilor administrativ teritoriale, judetul Valcea.

Din punct de vedere juridic, terenurile pe care urmeaza sa se amplaseze lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect, fac parte din suprafata detinuta/administrata de primariile Unitatilor Administrativ Teritoriale implicate in proiect.

Din punct de vedere al folosintei, terenurile pe care sunt amplasate lucrarile sunt terenuri cu folosinta drumuri, constructii si agricola.

Date privind suprafetele ocupate de viitoarele investitii:

| Localitate | Suprafete temporare | Suprafete definitive noi |
| --- | --- | --- |
| Brezoi | 23,803.00 | 320.00 |
| Voineasa | - | - |
| Obarsia Lotrului | 2,851.00 | 2,000.00 |
| Budesti | 24,016.00 | 375.00 |
| Titesti | - | - |
| Horezu | 21,392.00 | 150.00 |
| Vaideeni | 17,920.00 | 275.00 |
| Maldaresti | 70,700.00 | 2,895.00 |
| Cernisoara | 42,445.00 | 1,940.00 |
| Copaceni | 1,600.00 | 115.00 |
| Pesceana | 22,640.00 | 30.00 |
| Livezi | 25,926.00 | 4,965.00 |
| Valea Mare | 22,889.00 | 140.00 |
| Maciuca | 53,892.00 | 295.00 |
| Gusoeni | 43,347.00 | 5,775.00 |
| Creteni | 32,042.00 | 375.00 |
| Voicesti | 5,246.00 | - |
| Stefanesti | 700.00 | 100.00 |
| Susani | 31,100.00 | 5,275.00 |
| Lalosu | 29,202.00 | 425.00 |
| Baile Govora | 21,072.00 | 185.00 |
| Mihaesti | 84,664.00 | 600.00 |
| Pausesti | 45,040.00 | 300.00 |
| Francesti | 87,602.00 | 12,800.00 |
| Pietrari | 21,089.00 | 100.00 |
| Tomsani | 25,780.00 | 160.00 |
| Daesti | 2,256.00 | - |
| Bujoreni | 27,596.00 | 350.00 |
| Pausesti Maglasi | 39,964.00 | 200.00 |
| Milcoiu | - | 900.00 |
| Galicea | 60,562.00 | 325.00 |
| Stoilesti | 4,860.00 | 5,050.00 |
| Olanu | 83,020.00 | 450.00 |
| Dragoesti | 35,933.00 | 5,330.00 |
| Refulare Horezu - Francesti | 22,000.00 | 25.00 |

Traseele retelelor de alimentare cu apa si canalizare au fost alese in toate cazurile pe domeniul public al localitatilor, urmand in mare parte drumurile existente.

Conductele vor fi pozate, dupa caz, prin foraj orizontal sau prin sapaturi/excavari. Dupa finalizarea lucrarilor, acolo unde este cazul, terenul va fi redat circuitului initial. Acolo unde se impune refacerea carosabilului, se va tine cont de situatia existenta la inceputul lucrarilor, aducandu-se suprafata drumului la starea initiala.

Natura imbracamintii caii de circulatie si importanta acesteia pentru traficul rutier reprezinta un reper important pentru lucrarile de refacere. In momentul de fata, carosabilul sau trotuarele pe care se amplaseaza conductele si care trebuie aduse la starea initiala dupa finalizarea investitiei sunt in general din imbracaminte asfaltica, piatra sparta, bolovani de rau sau din pamant. Dupa terminarea si receptia provizorie a lucrarilor, suprafetele carosabila si necarosabila supuse sapaturilor si lucrarilor de instalatii se vor reface si intretine pana la receptia finala. La fel, se refac si spatiile verzi care au fost degradate de lucrari.

Molozul si pamantul excedentar se vor evacua doar in zonele indicate de catre Autoritatea locala.

Lucrarile se considera finalizate, dupa ce Antreprenorul va realiza si scoaterea din functiune a tuturor conductelor vechi de pe strazi si din intersectii, prin intreruperea legaturilor (prin blindare) in caminele stradale.

Prin grija Antreprenorului, la faza de executie, acesta va identifica, functie de situatia terenului la acel moment, amplasamente prin care sa reduca afectarea temporara sau permanenta a spatiilor verzi din localitatile incluse in proiect. Prin grija Antreprenorului, spatiile verzi posibil a fi afectate de lucrari se vor reface integral la finalizarea acestora, terenul aducandu-se la starea initiala.

Lucrarile de traversare/subtraversare se vor face tinand cont de conditiile impuse de detinatorul de utilitati/drumuri intersectate.

    - Cai noi de acees sau schimbari ale celor existente

Modificarile propuse nu conduc la modificari in ceea ce priveste caile de acces propuse a fi utilizate.

    - Resurse naturale folosite in constructie si functionare

APA – ca sursa de alimentare a sistemelor de alimentare cu apa – debitele captate au fost astfel calculate incat sa nu influenteze cantitativ sau calitativ starea corpurilor de apa de suprafata sau subterane; debitele si calitatea apelor epurate evacuate in emisari vor respecta conditiile legale stabilite prin Avizul de gospodarirea apelor.

- Surse de apa subterane/de suprafata:

- Obarsia Lotrului: captare de suprafata pe paraul Pravat (Q=2 l/s); tip captare - tub de dren;

- Horezu: lucrari de reabilitare captare Ramesti (Q = 34 l/s);

- Voineasa: reabilitare GA Manaileasa;

- Cernisoara: captare noua amplasata in satul Obarsia - 2 puturi forate (H = 250-350 m; Q= 8,716 l/s);

- Francesti: infiintare front captare – 2 foraje noi, amplasate in satul Manailesti (H = 220 m; Q= 3,9 l/s);

- Livezi: realizarea de puturi forate noi pentru captarea apei subterane -  2 puturi forate (H = 350-400 m; Q= 6,36 l/s);

- Lapusata: se va executa un put forat in satul Zarnesti (H = 200 m; Q= 1,5 l/s);

- Valea Mare: reabilitarea celor doua foraje existente (Q= 6,45 l/s);

- Tomsani: reabilitare dren existent;

- Susani: reabilitarea forajului existent si executia a doua noi foraje;

- Titesti: reabilitare captare - Valea Casariei;

- Milcoiu: reabilitare sursa (sistem de drenaj) - Q= 4,5 l/s;

- Stoilesti: 3 foraje noi de mare adancime in gospodariile de apa: Delureni, Geamana si Obogeni;

- Pietrari: reabilitarea foraj - 1buc (Q=3.5 l/s);

- Stefanesti: 1 foraj nou si reabilitarea frontului de captare existent (Q= 7.38 l/s);

- Gusoeni: 2 foraje noi;

- Restituiri de apa epurata din statiile de epurare:

- SEAU Francesti, Qmax,zi = 4.004 mc/zi; Emisar raul Bistrita;

- SEAU Babeni,  Qmax,zi = 3132.0 mc/zi; Emisar este canalul Raioasa, care debuseaza la o distanta de aproximativ 5 km, in zona de confluenta dintre paraul Luncavat si raul Olt;

- SEAU Dragoesti,  Qmax,zi = 1.139 mc/zi; Emisar paraul Broscar;

- SEAU Brezoi,  Qmax,zi = 1,396 mc/zi; Emisar raul Lotru;

- SEAU Valea Mare,  Qmax,zi = 696mc/zi; Emisar raul Cerna;

- SEAU Creteni,  Qmax,zi = 511 mc/zi; Emisar raul Pesceana;

- SEAU Susani, Qmax,zi = 493 mc/zi; Emisar raul Beica.

    - Metode folosite in constructie / demolare

Lucrarile de constructii prin care se vor realiza obiectivele propuse constau in:

- Terasamente (sapatura, umplutura, compactare, nivelare etc);

- Montarea de conducte;

- Montare statii de pompare;

- Constructie obiecte statii de epurare.

La pozarea conductelor noi, se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Retele de distributie si STAS 8591/97- Amplasarea in localitati a retelelor subterane.

Subtraversarile se vor realiza in conformitate cu normativele in vigoare (STAS 9312-87): camine de vane amonte si aval de subtraversare, protectia conductei cu tub de protectie OL si executia unui camin de colectare si a unei tevi de legatura pentru scurgere. Subtraversarile se vor realiza prin foraj orizontal in tub de protectie din otel. Gropile de lansare vor fi folosite pentru realizarea caminelor de vane, de o parte si de alta a traversarii. Intai se va executa forajul si apoi se vor executa caminele.

Sapatura pentru pozarea conductelor de distributie se va executa atat manual cat si mecanizat.

Conducta se va poza pe un pat din material necoeziv (nisip) avand granulometria ≤ 10 mm si grosimea de 15 cm. De asemenea peste generatoarea superioara se va realiza un strat de umplutura cu grosimea de 15 cm din acelasi material necoeziv (nisip) cu aceeasi granulometrie. In rest umplutura se va executa cu straturi de max. 15 cm (straturi succesive din pamant curatat de elemente cu diametrul ≥ 10 cm si de fragmente vegetale si animale), umplutura compactata 95%. Adancimea de pozare a conductelor variaza intre 1.1 – 1.7 m in ax, in functie de panta data conductelor, pentru realizarea golirii tronsoanelor de retea.

La pozarea conductelor se va tine seama de celelalte retele edilitare existente (LES linie electrica subterana de 20 kV, 6kV si 1 kV; LEA linie electrica aeriana; cabluri alimentare retea transport urban; TC telefonie; telecomunicatii locale, interne si internationale; gaze naturale de medie presiune si presiune redusa; apa; termoficare; canalizare menajera si pluviala, etc).

La definitivarea amplasarii canalului colector se vor avea in vedere prevederile STAS 8591 – 97 privind retelele edilitare subterane.

In cazul in care lucrarile vor intersecta alte retele subterane existente a caror pozitie nu a fost confirmata prin avize de societatile detinatoare de retele, se vor lua toate masurile necesare evitarii perturbarii bunei functionari a acestora.

Sapaturile in zonele de intersectie cu alte retele se vor efectua manual, cu deosebita atentie si cu anuntarea prealabila a societatilor care exploateaza retelele intersectate. Se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii, conform normativelor in vigoare.

La terminarea lucrarilor terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala, respectiv se vor reface drumurile, trotuarele, spatiile verzi afectate si se va replanta cel putin acelasi numar de arbori taiati.

    - Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara

Planul de executie se va definitivat si detaliat la faza de proiect tehnic.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul General/Constructorul are obligatia de a readuce terenurile ocupate temporar la starea initiala, respectiv de a reface drumurile, trotuarele si spatiile verzi afectate.

In general, principalele faze de amenajare pentru lucrarile propuse prin prezentul proiect sunt date de:

Reteaua de canalizare si alimentare cu apa:

- Saparea santului de pozare a conductelor;

- Asternere strat de nisip;

- Pozarea conductelor;

- Acoperire cu pamant

- Aplicare strat de balast si piatra sparta acolo unde este necesara refacerea structurii rutiere

- Turnare beton (unde este necesar);

- Transportul pamantului in exces

Statii de pompare

- Sapatura;

- Montare camin prefabricat;

- Montarea statie de pompare in acest camin si racordarea acesteia cu reteaua de canalizare, respectiv de alimentare cu apa.

Statii de epurare

- Sapatura;

- Fundatie balast

- Turnare fundatii de beton

- Construirea obiectelor statiei de epurare si racordarea acesteia cu reteaua de canalizare

- Construire imprejmuire statie de epurare.

    - Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea, in perioada 2014 – 2020, se incadreaza in strategia de finantare a POIM 2014-2020, Axa prioritara 3 - Investitii in sectorul apei, Obiectiv Specific OS 3.2. - Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei.

Lucrarile prevazute a se executa prin prezentul proiect vin in completarea infrastructurii existente si au ca scop imbunatatirea conditiilor existente privind sistemele de alimentare cu apa si canalizare. In acest sens, o parte din gospodariile de apa si statiile de epurare existente vor fi rehabilitate/extinse pentru a asigura alimentarea populatiei cu apa potabila la calitatea corespunzatoare, respectiv pentru a asigura colectarea, epurarea si deversarea in receptori naturali a apelor uzate cu incarcare minima de poluanti specifici. Sistemele de alimentarea cu apa si canalizare care deservesc in prezent localitatile incluse in proiect, au fost realizate anterior prin diverse programe/fonduri de investitii sau prin surse financiare proprii.

Nu exista un potențial impact cumulativ cu infrastuctura deja existenta in aria proiectului care se afla in exploatare, doar in faza de construcție putand aparea intreruperi de foarte scurta durata pentru interconectarea obiectivelor de investitii cu cele existente, acolo unde este cazul. In aceste cazuri impactul cumulat este nesemnificativ, reversibil si de scurta durata.

De asemenea,  proiectul nu afectează semnificativ factorii de mediu biodiversitate (flora si fauna) si nu exista o interacțiune sinergica cu imisiile sau  sursele de perturbare prin zgomot si lumina, existente pe amplasamente.

Impactul cumulativ cu alte proiecte posibil sa apara in diverse zone asupra habitatelor si speciilor din siturile Natura 2000 este redus, temporar doar pe perioade scurte in timpul executiei sau nu exista impact, avand in vedere ca realizarea in aceiasi perioada a altor proiecte (de exemplu lucrari de drumuri) este putin probabila, lucrarile acestui proiect se vor derula pe suprafete relativ restranse, in marea lor majoritate  in localitati aflate la distante considerabile.

De asemenea, avand in vedere ca impactul proiectului asupra siturilor Natura 2000 aflate in apropiere si a factorilor de mediu in faza de operare este nesemnificativ, apreciem ca nu va fi inregistrat un impact cumulat cu alte proiecte sau alte activitati care se vor desfasura in zona proiectului.

Din punct de vedere al impactului cumulat al componentelor proiectului, nu sunt afectate speciile de interes conservativ, nu se produce o fragmentare a habitatelor speciilor, intensitatea si durata factorilor perturbatori sunt reduse.

Avand in vedere ca:

- Lucrarile proiectului Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Vâlcea conform graficului de executie lucrarile vor fi finalizate anterior inceperii lucrarilor propuse prin prezentul proiect, un impact cumulat asupra factorilor de mediu nu poate fi identificat – doar impact pozitiv asupra sanatatii umane si calitatii solului si apelor de suprafata si freatice, la finalizarea ambelor proiecte;

- Proiectul autostrazii Sibiu - Pitesti  - nu sunt propuse investitii in UAT-urile prin care este propus traseul autostrazii si deci nu se poate identifica un impact cumulat. Cea mai apropiata localitate in care sunt prevazute investitii in cadul proiectului este localitatea Brezoi, distanta minima pana la traseul autostrazii (sectorul S3 – zona Cornetu) fiind de aproximativ 6.18 km.

- Desi exista posibilitatea ca alte proiecte de reabilitare drumuri  sa fie propuse a se desfasura concomitent cu proiectul propus,  suprapunerera acestora din punct de vedere temporar este improbabila, avand in vedere caracterul complementar al acestora conform legislatiei in vigoare (realizarea retelelor de utilitati anterior executiei lucrarilor de realizare/modernizare drumuri).

- Impactul cumulat cu proiectul BRUA (Proiectul „Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Sistemului National de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria – Romania – Ungaria – Austria”) – investiile propuse prin programul POIM 2014 – 2020 nu se intersecteaza cu lucrariile propuse prin proiectul BRUA. Conducta BRUA trece la o distanta de aproximtiv 50 m de lucrarile propuse in UAT Gusoieni si, din informatiile puse la dispozitie de autoritatea locala, aceste lucrari vor fi finalizate in cursul anului 2020, anterior inceperii lucrarilor din cadrul acestui proiect.

- Impactul cumulat generat de realizarea componentelor proiectului: conform Memoriului de prezentare (informatiile referitoare la impactul cumulat intre componentele proiectului pe fiecare UAT), impactul potential este minor,  sau nesemnificativ si cu o probabilitate de aparitie  moderata, manifestindu-se local, momentan  sau pe perioada redusa, reversibil, care poate fi absorbit in conditii normale de lucru si prin masurile deja propuse in proiect sau prin masuri de urgenta in cazuri de accidente, cu posibilitati de prevenire /diminuare si monitorizare.

- Impactul lucrarilor proiectului cumulativ cu alte proiecte din judetele Gorj, Dolj, Olt, Sibiu si Arges:  lucrarile propuse in acest proiect sunt dispersate in mai multe localitati din judet, iar in judetele invecinate nu sunt propuse lucrari aferente sistemelor de apa si canalizare in localitati  situatein vecinatatea ariei de proiect si nici nu au fost identificate alte proiecte al caror impact sa poata fi cumulat cu proiectul.

- Impactul cumulat care poate aparea din accidente, evenimente neobisnuite, sau expunerea proiectului la dezastre naturale sau antropice, pe factorul de mediu apa si in contextul schimbarilor climatice, este nesemnificativ deoarece in proiect au fost integrate masuri de adaptare la schimbarile climatice, impactul rezidual fiind redus si, conform legislatiei in vigoare, masurile de prevenire a accidentelor/poluarilor accidentale sunt obligatorii a fi integrate in proiect si respectate atat pe perioada construirii, cat si a exploatarii infrastructurii.

- In cea mai mare parte investitiile propuse nu se suprapun cu zonele protejate din judetul Valcea, singurele situatii in care lucrarile se suprapun cu siturile Natura 2000 fiind in ROSCI0354 Platforma Cotmeana (zona este traversata de o conducta de refulare pe o lungime de 500 m in zona Dealu Mare – Valea Raului care apartine UAT Galicea; suprafata ocupata temporar de lucrari este de aprox. 400 mp si reprezinta numai 0,3% din suprafata ariei protejate - 12558,31 ha) si ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior (zona este traversata in marginea estica de conducta de aductiunea Galicea – Olanu – Dragoesti, pe o lungime totala de 771 de m; suprafata ocupata temporar de lucrari este de aprox. 780 mp si reprezinta numai 0,14% din suprafata ariei protejate - 54.074 ha).

- durata si intensitatea factorilor perturbatori  sunt reduse, lucrarile fiind temporare si se vor realiza etapizat in zone cu un grad sporit de antropizare (zona de ampriza a drumurilor judetene si nationale, comunale, drumuri de exploatare, strazi, in incintele infrastructurii existente sau pe terenuri libere de sarcini);

- la finalizarea lucrarilor terenul este adus la stare initiala,

se poate mentiona ca, un impact cumulat asupra factorilor de mediu sau biodiversitatii, care sa necesite masuri suplimentare fata de cele propuse prin proiect, nu a fost identificat deoarece, prin realizarea proiectului, nu vor fi afectate functiile ecologice ale speciilor, habitatelor si obiectivelor de conservare a siturilor.

    - Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

In stabilirea optiunilor ce urmeaza sa fie implementate prin prezentul proiect s-au luat in considerare angajamentele pe care Romania trebuie sa le respecte din punct de vedere al protectiei mediului si schimbarilor climatice. Pentru evaluarea alternativelor din punct de vedere al protectiei mediului s-a facut o ierarhizare a lucrarilor propuse functie de marimea impactului si a fost aleasa alternativa cu cel mai mic impact negativ asupra mediului. Ca urmare, s-a luat in considerare, acolo unde a fost posibil infiintare unor sisteme centralizate atat pentru alimentarea cu apa cat si pentru retelele de colectare si epurare ape uzate.

De asemenea, s-a facut analiza optiunilor din punct de vedere al sursei de apa bruta, in contextul schimbarilor climatice si a recomandarilor la nivel european. S-au facut buletine de analize pentru zonele unde au fost identificate surse de suprafata (rauri) si s-au masurat debitele si parametri  chimici. Pentru sursele subterane s-au efectuat studii hidrogeologice pentru determinarea debitelor ce pot fi exploatate si parametri  apei subterane. In functie de rezultatele obtinute din masuratori s-a stabilit care este optiunea fezabila din punct de vedere tehnic si economic.

Selectarea opţiunilor pentru realizarea investiţiilor in domeniul apei potabile a avut in vedere conformarea cu cerinţele Directivei 98/83/CE si ale Legii 458/2002 modificata si completata de Legea 311/2004, prin care trebuie sa se asigure atat parametri  de calitate ai apei, cu influenţă directă asupra sănătătii populatiei, cat si indicatorii de funcţionare a instalaţiilor de tratare şi de distribuţie apa potabila.

Pentru sistemele de colectare si epurare ape uzate s-a avut in vedere ca sistemele propuse sa contribuie la reducerea riscurilor pentru sanatatea populatiei si mediului. Astfel au fost analizate urmatoarele aspecte:

- Gradul de conformare conform cerintelor legislatiei europene si nationale in vigoare

- Calitatea efluentilor

- Concentrarea activitatii de epurare astfel incat sa se poate controla cat mai bine procesul tehnologic si sa se permita o monitorizare stricta a impactului efluentilor asupra emisarilor;

- Strategia namolului, care a luat in considerare reducerea pe cat posibil a transportului namolului pe drumurile publice, spatii de depozitare/tratare a namolului cat mai concentrate

- Consumul de resurse.

In analiza optiunilor si propunerea investitiilor s-au luat in considerare si urmatoarele aspecte:

- Impactul asupra mediului si masuri de prevenire a schimbarilor climatice

- Amplasarea siturilor Natura 2000 si a zonelor protejate

- Includerea in compararea costurilor a optiunilor semnificative de costuri si beneficii economice, in mod deosebit pentru externalizari de mediu pentru a justifica solutiile de cost

- Protectia surselor si prevenirea si eliminarea contaminarilor prin imbunatatirea procesului de tratare

- Reducerea impactului asupra calitatii, cantitatii si regimului de curgere al apei

- Managementul optim al surselor de apa, inclusiv folosirea rationala a acestora

- Prevenirea producerii alunecarii de terenuri in cazul retelelor de alimentare cu apa si canalizare

- Reducerea consumurilor energetice si implicit reducerea emisilor gazelor de sera

- Asigurarea conditiilor de descarcarea a apei uzate in parametri  impusi prin legislatia nationala si europeana si protectia corpurilor de apa de suprafata si subterane

In analiza optiunilor au fost luate in calcul toate masurile necesare pentru eliminarea riscurilor identificate si atingerea obiectivelor propuse prin prezentul proiect.

| Risc | Masuri de prevenire si atenuare |
| --- | --- |
| Cutremure | La proiectarea investitiilor propuse s-au luat in calcul prevederile normativului P 100-1/2013 „Cod de proiectare seismica -Partea I -Prevederi de proiectare pentru cladiri. |
| Alunecari de teren | Pe traseul retelei de distributie,aductiune si pe amplasamentul gospodariei de apa s-au executat foraje geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare pe baza carora s-a realizat studiul geotehnic anexat cu recomandarile pt executarea lucrarilor.Proiectarea retelei de distributie s-a facut tinand cont de recomandarile din studiul geotehnic: Pentru conducte: Adancimea sapaturii minim 1 m Sapatura va fi executata numai cu sprijiniri pe toata lungimea si adancimea transeei Patul de pozare al conductelor va fi din material drenant respectiv nisip compactat. Pentru evitarea starii de plutire se vor lesta obiectele sau se vor ancora. Pentru Gospodaria de apa: Pentru fundatiile situate deasupra panzei freatice se recomanda sapatura generala; Compactarea,cilindrarea bazei sapaturii,asternerea betonului de egalizare-Fundatia va fi de tip radier general. Pentru fundatiile situate sub nivelul panzei freatice se recomanda sapatura generala,epuismente directe sau indirecte,imbunatatirea terenului de fundare prin perna de balast-Fundatia va fi tip radier general sau cheson in functie de inaltimea coloanei de apa. In costurile investitiei sunt luate in considerare toate recomandarile din Studiul Geotehnic specificate mai sus,astfel incat sa se evite alunecarile de teren sau orice alte probleme legate de natura terenului. |
| Seceta | Datele din monitorizarea exploatarii au demonstrat ca perioadele de seceta nu au afectat cantitatea sursei conform Studiul hidrogeologic anexat. Calculul necesarului de apa pentru sistemul de alimentare cu apa s-a facut tinandu-se cont de studiul hidrogeologic realizat si de recomandarile din referatul INHGA. |
| Inundatii | In conformitate cu Hartile de Hazard si Risc de Inundatii de pe site-ul Administratiei Nationale Apele Romane, Cartierul Vartopu nu se afla in zona de risc la inundatii. |
| Inghet | Optiunea include costuri pentru atenuarea riscului de inghet. Astfel, pe traseul retelei de distributie in zona supratraversarilor de cursuri de apa s-au prevazut urmatoarele masuri: conductele de distributie pe traseul supratraversarilor, sunt din PEID preizolat cu spuma PUR in manta de protectie din teava de otel. Conductele de distributie ingropate se vor poza sub adancimea de inghet. |
| Incendii | Proiectarea tuturor obiectivelor s-a facut cu respectarea normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor P118/2-2013. |

#### Optiuni privind alimentarea cu apa potabila

Considerente generale

Prezentul proiect cuprinde investitii in zone urbane (orase) si zone rurale (sate).

O parte din investitii se refera la extinderea si reabilitarea sistemelor existente prin cresterea ratei de conectare la 100%. In aceste cazuri se intalnesc doua situatii:

sursa de apa si statia de tratare au capacitate suficienta pentru a asigura apa la parametri de calitate si cantitate necesari inclusiv pentru extinderile retelei prevazute in acest proiect si/sau pentru localitati invecinate;

sursa de apa si statia de tratare au nevoie de extindere pentru a asigura apa la parametri de calitate si cantitate necesari inclusiv pentru extinderile retelei prevazute in acest proiect si/sau pentru localitati invecinate.

Cealalta parte a investitiilor se refera la infiintarea unor noi sisteme de alimentare cu apa in zonele rurale. Si in acest caz se intalnesc mai multe situatii:

sisteme de alimentare cu apa care cuprind sursa, statie de tratare, inmagazinare si distributie proprii;

sisteme de alimentare cu apa care cuprind sursa si statia de tratare comune, iar inmagazinarea si distributia proprii.

Toate situatiile descrise mai sus fac obiectul analizei de optiuni prezentata in continuare.

Optiuni generale

Analiza de optiuni se face la nivelul tuturor componentelor sistemului de alimentare cu apa din cadrul ariei de proiect. Optiunile care trebuie luate in discutie la nivel general au in vedere urmatoarele:

Modul de configurare a sistemelor de alimentare cu apa

Descentralizat – Fiecare sistem de alimentare cu apa este alimentat din sursa proprie;

Centralizat – Sistemele de alimentare sunt grupate zonal la o sursa centrala care poate fi amplasata pe teritoriul unui sistem component. Sau un sistem de alimentare cu apa local poate fi conectat la un sistem existent daca acesta are posibilitatea sa-i furnizeze debitul necesar.

Tipul Sursei

Subterana

Solutia constructiva a statiei de tratare

Solutii clasice

Solutii compacte

Procesul tehnologic

Diverse tehnologii de tratare a apei

Reteaua de distributie

- Optiuni privind alegerea sursei

- In cadrul acestui proiect optiunile pentru alegerea sursei au fost analizate  doar in cazul sistemelor complet noi si anume: Livezi si Gusoeni. Optiuninile  selectate au fost cele cu impactul minim asupra resurselor de apa si care sa nu fie influentate de schimbarile climatice. Toate celelalte sisteme au surse existente, care se vor pastra in conditiile actuale, se vor extinde sau se vor reabilita in functie de fiecare caz in parte.

- Optiuni privind solutia constructiva a statiei de tratare

- Statiile de tratare se pot construi in sistem clasic sau in sistem compact.

- Statiile de tratare existente la care sunt propuse lucrari prin proiect sunt construite in sistem clasic, prin urmare nicio analiza de optiuni privind solutia constructiva nu a fost viabila.

- Statiile de tratare noi propuse reprezinta doar statii de clorare. Nici in acest caz nu a fost necesara realizarea unei analize de optiuni privind solutia constructiva .

- Optiuni privind procesul tehnologic

- Investitiile prevazute pentru statiile de tratare existente cuprinse in acest proiect nu au impact asupra procesului tehnologic, acesta ramanand neschimbat.

- Pentru sistemele noi de alimentare cu apa care vor fi deservite de sursa proprie, procesul tehnologic va consta in dezinfectie cu clor, in concluzie nu au fost necesare optiuni specifice privind procesul tehnologic.

Analiza optiunilor pentru sistemele de alimentare cu apa – sistem centralizat versus sistem descentralizat

Pentru sistemele de alimentare cu apa incluse in prezentul proiect s-a ales solutia de sisteme centralizate. Justificarile,avantajele si dezavantajele solutiei unui sistem de apa centralizat versus sistem descentralizat sunt prezentate in tabelul urmator:

| Obiect | Optiuni | Selectare optiuni | Justificare alegere |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistem de alimentare cu apa | Sistem centralizat | selectata | Avantaje: Asigura capacitatea si calitatea necesara; Simplifica efortul depus de operator pentru exploatarea sistemului; Costurile de operare nu cresc proportional cu necesarul de debit suplimentar; Suprafata construita a captarii si a statiei de tratare ramane aceeasi in cazul sistemelor de apa existente iar in cazul celor noi va fi o singura gospodarie de apa care va deservi consumatorii din sistem; Un singur punct operational. Dezavantaje: Costuri de investitie pentru executia conductelor de transport apa potabila. |
|  | Sistem descentralizat | respinsa | Avantaje: Asigura capacitatea si calitatea necesara. Dezavantaje: Costuri de investitie pentru executia surselor de apa si a statiilor de tratare multiple; Eforturi pentru obtinerea terenului necesar pentru surse si statii de tratare; Costuri de operare mai mari decat in solutia centralizata, proportionale cu necesarul de debit care se capteaza si se trateaza; Puncte operationale multiple; Costuri de operare,intretinere si cu personalul mai mari. |

#### Optiuni privind reteaua de canalizare

Din punct de vedere al tipului de investitie, reteaua de canalizare se imparte astfel:

Extinderea retelei de canalizare este necesara pentru ca toti locuitorii sa aiba acces la sistemul de canalizare. Pentru realizarea conformarii de 100% populatie conectata la sistemul de canalizare, aceasta este singura optiune posibila.

Reabilitarea retelei de canalizare va avea ca efect diminuarea infiltratiilor pe retea si nu face obiectul unei analize a optiunilor. Reabilitarea se va face prin inlocuire si se va aplica in primul rand, tronsoanelor cu un grad ridicat de uzura pe care se inregistreaza numeroase avarii.

Din punct de vedere al configuratiei si al tipului retelei de canalizare, se pot intalni mai multe situatii:

Sapaturi adanci si numar mic de statii de pompare versus sapaturi putin adanci si numar mare de statii de pompare

Alegerea in implementarea unei statii de pompare trebuie sa ia in considerare urmatoarele:

Adancimea retelei existente de canalizare unde colectoarele noi vor fi conectate;

Conditiile apei subterane (un nivel ridicat al apei poate duce la conditii speciale de sapatura si apoi costuri mult mai ridicate de executie);

Debitul transportat care influenteaza capacitatea statiei de pompare (camera si pompele) si consumul de energie electrica;

Lungimea conductei.

Pentru o lungime totala de canalizare mai mica de 600 m, este in general recomandat sa se evite implementarea unei statii de pompare. Peste 5-6 m adancime vor fi prevazute statii de pompare apa uzata astfel incat sa nu fie ingreunata intretinerea si repararea colectoarelor.

In functie de caracteristicile fiecarui sistem de canalizare, se va alege solutia tehnica pe care Consultantul o considera cea mai potrivita si nu va exista o analiza a optiunilor.

Sapatura deschisa versus solutia fara sapatura (foraj orizontal dirijat, pipe jacking)

Scopul solutiilor fara sapatura deschisa este de a propune o alternativa, in special in cazul in care costurile directe si indirecte la nivelul dificultatii lucrarilor au un impact negativ asupra costului total al sapaturilor deschise.

Sunt aplicabile uzual in urmatoarele conditii:

Subtraversari de: drumuri nationale, cai ferate, rauri etc.

Adancime mare, nivelul ridicat al apei subterane, mlastini si soluri nestructurate, trafic intens (sau consecinte negative asupra deviatiilor traficului), spatiu foarte limitat datorita prezentei altor retele (gaz, electricitate) etc.

In functie de caracteristicile fiecarui amplasament, de conditiile impuse de legislatia in vigoare, precum si de conditiile impuse prin avize se va considera una din cele doua solutii si nu va exista o analiza a optiunilor.

Alegerea tipului de sistem de canalizare

Extinderea retelelor de canalizare si retelele noi se vor realiza in sistem separativ. Colectoarele menajere pot fi configurate in 3 optiuni posibile :

Canalizare gravitationala: Colectoarele preiau si transporta gravitational apele uzate catre puncte de descarcare. Acolo unde adancimile cresc peste 5 m se prevad statii de pompare care fie transporta apa direct la punctul de descarcare fie intr-un camin adiacent de pe colectorul principal (cazul SP mici si foarte mici). S-a evitat cuplarea mai multor SP la aceeasi conducta de refulare deoarece functionarea lor este influentata negativ atunci cand ele sunt de capacitati diferite sau nu functioneaza simultan.

Canalizare sub presiune: Apele uzate de la fiecare consumator in parte sunt preluate prin pompare intr-o retea similara retelei de distributie pana la punctul de descarcare;

Canalizare sub vacuum: Reteaua de colectoare este adusa la presiune negativa astfel incat apa uzata este absorbita din caminul de concesie al fiecarui consumator si transportata la punctul de colectare de unde mai departe se pompeaza catre punctul de descarcare.

Se elimina de la inceput solutia canalizarii sub presiune care ar conduce in mod evident la costuri de investitie dar mai ales de operare oneroase raportate la numarul de locuitori. La acestea se adauga deficientele de operare care inerent ar aparea la exploatarea unui astfel de sistem mixat cu cel existent gravitational.

In acest proiect s-a adoptat solutia gravitationala combinata local cu pompare din urmatoarele motive:

Toate extinderile se fac pentru sisteme existente configurate similar;

Configuratia terenului nu favorizeaza solutia cu vacuum care devine profitabila in terenuri plate. Altfel sunt necesare statii de vacuum + pompare la mai putin de 5 km de retea. Diferenta maxima de presiune pe care o pot asigura este de 6 m ceea ce pentru terenuri in contrapanta inseamna o statie de vacuum + pompare pe fiecare tronson de acest tip;

Operatorul are deja experienta exploatarii unor astfel de sisteme si nu doreste implementarea altui tip de sistem. Un sistem cu vacuum necesita un personal specializat in rezolvarea rapida si eficienta a avariilor sau delegari de service costisitoare;

Sistemul gravitational prezinta fiabilitate mai mare in functionare datorata numarului mai mic de echipamente. Canalizarea cu vacuum cu toate ca prezinta avantajul diametrelor reduse pana la 100 mm necesita camine de concesie cu configuratie speciala echipate cu supape speciale egale ca numar cu cel al consumatorilor. Acestea se adauga la numarul statiilor de vacuum suficient de mare (una la cel mult 5 km) dublate cu pompe. Cu toate ca sistemul cu vacuum prezinta viteze mari de transport practica o dovedeste ca atat in zona caminelor de racord dar si pe colectoarele profilate longitudinal se pot produce blocaje urmate uneori de pierderea vacuumului.

#### Optiuni privind solutia constructiva a statiei de epurare

Statiile de epurare noi, in functie de capacitatea lor, pot fi construite in sistem clasic cu bazine de namol activ sau in sistem compact/modular.

Statiile de epurare existente sunt construite in sistem clasic cu biomasa in suspensie (namol activat) cu o degradare aeroba a materiilor organice urmata de o separare a apei epurate de namol. Pentru reabilitarea si extinderea lor au fost luate in considerare solutiile tehnice care sa permita reutilizarea integrala a structurilor existente si adaptarea lor la noile cerinte de proces. Echipamentele electromecanice prevazute in etapele anterioare de retehnologizare au fost reintegrate/adaptate conform noilor cerinte de proces.

#### Optiuni privind procesul tehnologic

Statiile de epurare compacte s-au dezvoltat in special din necesitatea reducerii suprafetelor de teren destinate pentru realizarea statiilor de epurare si din reducerea timpului de necesar de construire si punere in functiune. Utilizarea unor tehnologii preuzinate, automatizate si centralizate, asigura o imbunatatie sporita a calitatii atat executiei instalatiilor cat si a procesului de epurare.

Statiile de epurare compacte sunt utilizate preponderent pentru localitati mici de 100-3000 L.E. Utilizarea acestor tehnologii compacte pentru localitati mai mari de > 3000L.E. devine oneroasa si foarte greu de operat fiind necesare mai multe linii de epurare cu funtionare in paralel.

Schemele tehnologice cuprind in principal urmatoarele etape de epurare:

- Treapta de pre–epurare: degrosisare, decantoare primare;

- Treapta de biologica: tehnologia cu peliculă fixata (MBBR, biodiscuri), tehnologia cu pelicula in suspensie, cu operare secvențială (SBR) in care se elimina decantoarele secundare.

Schemele tehnologice pentru statiile de epurare compacte sunt completate si adaptate in functie de urmatoarele cerinte:

Sistem de prelevarea a apelor uzate de la sistemele de fose septice;

Utilizarea de bazine de omogenizare pentru preluarea volumelor din fosele septice;

Influenti cu variații mari de incarcari;

Descarcarea apelor uzate epurate cu conditii restrictive de calitate impuse de receptor sau de solutia de reutilizare a apelor epurate.

Tehnologia cu biomasa fixata MBBR:

Aspecte tehnice

Procedeul MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) este bazat pe principiul dezvoltarii biofilmului fixat pe suport din plastic aflat in suspensie in reactorul biologic. Suportul din plastic este denumit in literatura de specialitate “media” si este disponibil in mai multe tipuri, in functie suprafata protejata (200 – 1200 m2/m3), de material suportului, de materialul peretilor bazinului, de gradul de umplere a bazinului aerat variaza intre (55-70%) etc.

Suportul din plastic este selectat in functie de : calitatea apei pretratate (dimensiune particula de nisip, treapta primara de decantare, etc), prezenta compusilor filamentosi, volumul disponibil pentru construirea reactorului, tipul de epuarare selectat (carbon, N si P).

Durata de viata a acestui suport din plastic este estimata la 20 de ani pentru bazin metalic si 15 ani pentru bazin din beton. Pentru bazinele biologice din beton sunt impuse conditii restrictive legate de rugozitatea suprafetelor interioare pentru a se evita deteriorarea rapida a suportului din plastic.

In cazul unui proces cu eliminare a azotului, in perioada realizarii procesului de denitrificare, suportul din plastic poate fi degradat inclusiv de sistemul de mixare selectat.

Sistemul de mixare este compus din mixere cu o capacitate de mixare de 0.74-1.24 m3/s. Toate piesele in contact cu suportul din plastic (elice, corpul mixerului, etc) trebuie sa fie din inox 316Ti. Conceptia elicei trebuie sa fie una specifica (se evita capetele ascutite, ele vor fi rotunjite la 12mm), pentru a reduce efectul distructiv al elicei asupra suportului din plastic. La selectarea mixerelor trebuie sa se tina cont la modul de amplsare (unghiul de inclinare), modul de etansare a rotorului, la modul de ancorare a cablului de alimentare, etc. Numarul de mixere este definit de forma bazinului, inaltimea de apa, de respectarea conditiei minime de kW pe m3, (20 -25kW/m3) pentru mentinerea suportului din plastic in suspensie.

Gradul de umplere este selectat in functie de tipul de suport si este conditionat la minim 35% din volumul bazinului. Un grad de umplere inferior <20%, antreneaza un transfer redus de oxigen in biomasa. Gradul de umplere este determinat si in functie de gradul de incarcare raportat la timpul de retentie. Durata minima de retentie pentru o apa uzata municipala (usor biodegradabila) trebuie sa depaseasca >30 min.

Pentru elimnarea riscului de evacuare accidentala a suportului din plastic din bazinul aerat sunt prevazute ecrane sau site in fata rezervarilor de descarcare a apei epurate. Pentru eliminarea riscului de colmatare a acestor site trebuie prevazut un sistem suplimentar de curatare cu jet de aer.

Aplicabilitate

Tehnologia poate fi utilizata atat la realizarea statiilor compacte cat si la reabilitarea statiilor de epurare existente cu capacitati ce depasesc >3 000L.E. Utilizarea acestei tehnologii nu este limitata din punct de vedere al capacitatii de epurare ea putand fi utilizata pentru orice tip de localitate. Tehnologia a fost dezvoltata in special din necesitatea reducerii suprafetelor de teren destinate pentru realizarea unei statii de epurare cu filiera clasica cu namol activ.

Avantaje:

- Eficiente de epurare comparabile sau superioare in raport cu sistemul clasic de epurare namol activat;

- Permite epurarea apelor uzate cu variatii mari de incarcari (MS, CCOCr, CBO5, N);

- Toleranta mare pentru socuri toxice in raport cu sistemul clasic de peurare cu namol activat;

- Toleranta mare pentru incarcari mari de MS fara a utiliza decantare primara;

- Capacitatea de epurare poate fi adapatata si modificata prin cresterea volumului de media;Instalatie compacta preuzinata, pentru localitati mici < 3 000 L.E.;

- Tehnlogia MBBR poate fi utilizata pentru reabilitarea unor structuri existente sau la marirea capacitatii de epurare.

Dezavantaje:

- Necesita personal calificat si o monitorizare regulata a parametrilor functionali;

- Costuri de investie foarte mari, pretul suportului de plastic variaza intre 400-1100€/m3 in functie de tipul de suport selectat;

- Necesita o treapta de pretratare cu eficenta mare pentru a evita colmatarea filtrelor montate pentru mentinerea suportului in bazinul de aerare. Riscul de colmatare a sitemului de sitare la evacuarea apei din bazinul aerat este foarte greu de gestionat;

- Necesita un sistem de aerare performant cu bule fine si medii.

- Sistemul de mixare pentru mentinerea in suspensie a suportului din plastic, trebuie sa fie selectat si dimensionat pentru respectarea conditiilor precizate mai sus;

- Necesitatea de inlocuire periodica a suportului din plastic in functie de gradul de uzura;

- Consum mare de electricitate (nivel ridicat de mixare, necesar mare de KgO2/h, rate mari de recirculare interna).

- Durata mica de retentie in reactor conduce la o hidroliza redusa a meteriilor in suspensie conduce la necesitatea realizarii unei decantari cu o eficienta ridicata.

- Namolul biologic in exces, evacuat din reactor, nu este stabilizat.

- Pentru linia de namol este necesar sa se prevada un bazin de stabilizare aeroba.

Biodiscuri

Aspecte tehnice

Tehnologia cu biodiscuri (denumirea Rotating Biological Contactors – RBC) sunt instalatii de epurare alcatuite din discuri din material plastic cufundate 35-40% din diametru in apa uzata decantata primar in prealabil, care se rotesc lent (1-3 rot/min.). Aceste, instalatii sunt cunoscute şi sub denumirea de Filtre Biologice cu Discuri (FBD), iar discurile constituente se mai numesc biodiscuri. Filtrele biologice cu discuri au rolul de a mineraliza si de a elimina substanţele organice biodegradabile aflate în stare coloidală sau dizolvată din apele uzate decantate primar. Ele pot fi utilizate si in scheme de epurare prin care se urmareste nitrificarea, denitrificarea si retinerea fosforului din apele uzate.

Filtrele biologice cu discuri se amplasează în fluxul tehnologic după decantoarele primare şi în amontele decantoarelor secundare. Decantorul primar si decantorul secundar nu pot lipsi din schema de epurare care contine filtre biologice cu discuri. In schemele de epurare cu filtre biologice cu discuri nu se recircula, de regula, nici apa epurata, nici namolul biologic.

Aplicabilitate

Tehnologia este utilizata preponderant pentru localitati mici de 100-3 000L.E., pentru localitati rurale, hoteluri, resorturi etc. Tehnoligia este utilizata in special pentru tratarea carbonului si a meteriei in suspensie. Pentru tratarea nutrientilor N si P tehnologia cu biodiscuri trebuie completata cu bazine suplimentare pentru realizarea procesului de denitrificare.

Utilizarea acestei tehnologii impune utilizarea unei filiere complete care sa includa o pre-epurare si o decantare primara avansata.

Avantajele utilizarii acestei tehnologii

- Consum redus de energie electrica prin lipsa utilizarii suflantelor;

- Instalatie compacta, in special pentru poceselor care se rezuma strict la tratarea carbonului;

- Pentru capacitati mici, localitati mici, tehnologia este preuzinata.

Dezavantaje

- Eficiente de epurare reduse comparativ bazinul cu namol activat;

- Indiferent de capacitatea instalatiei este necesara utilizarea treptei de decanatare primara;

- Costuri de investitie ridicate cu aproximativ 15-25% decat pentru tehnologia cu namol activat in functie de filiera adoptata;

- Filiera de epurare necesita o pre-epurarea avansata pentru elimnarea riscului de colmatare a biodiscurilor;

- Monitorizarea si controlul avansat a concentratiei de MS din bazinul biologic ;

- Pentru eliminarea nutrientilor N si P sunt necesare structuri suplimentare pentru realizarea procesului de denitificare;

- Risc de inghet – discurile trebuie protejate in mod special;

- Necesita personal calificat si o monitorizare parametrilor;

- Namolul biologic in exces este evacuat din reactor nu este stabilizat.

- Pentru linia de namol este necesar sa se prevada un bazin de stabilizare aeroba.

Tehnologia SBR:

Aspecte tehnice

Tehnologia SBR (Sequencing Batch Reactor) constituie o varianta particulara a procesului cu namol activ. Sunt aplicate si utilizate aceleasi principii de baza ca si pentru epurarea clasica cu namol activ :

Formarea unei biomase in suspensie;

Concentrarea biomasei intr-un reactor biologic;

Separarea biomasei in efluentul epurat;

Tehnologia SBR realizeaza aceste etape sucesive de epurare biologica intr-un singur bazin. Secventele de aerare/neaerare se succed si se repeta pentru realizarea epurarii biologice si de separare a solidelor.

Pentru o apa uzata municipala competivitatea tehnologiei SBR este limitata de urmatorii factori :

Influent diluat ;

Un coeficient de varf mare pentru perioada ploioasa;

Durate foarte lungi pentru realizarea ciclurile de functionare (defosfatare biologica sau garantarea unor parametri  mult mai restrictivi restrictivi ai apei epurate);

Pentru selectarea acestei tehnologii se vor avea in verdere urmatorii factori:

Influent concentrat ;

O suprafata redusa pentru realizarea unei statii de euprare noi;

O calitate mediocra a terenului de fundare ;

Reabilitarea unor structuri existente din statia de epurare ;

Aplicabilitate:

Tehnologia poate fi utilizata atat la realizarea statiilor compacte cu capacitati <3 000 L.E cat si la reabilitarea statiilor de epurare existente cu capacitati ce depasesc >3 000 L.E. Utilizarea acestei tehnologii este recomandata pentru capacitati cuprinse 3 000< L.E < 100 000. Tehnologia a fost dezvoltata in special din necesitatea reducerii suprafetelor de teren destinate pentru realizarea unei statiei de epurare cu filiera clasica cu namol activ.

Avantaje

- Toate fazele de epurare sunt realizate in acelasi reactor biologic. Structurile de degazare, decantare secundara si recirculare externa sunt suprimate. Pompele de recirculare nu sunt necesare deoarece biomasa este mentinuta permanent in reactorul biologic.

- Amprenta la sol este redusa;

- Diversitatea redusa a echipamantelor electromecanice instalate;

- Functionarea reactorului SBR este flexibila, parametrul ajustabil fiind strict durata ciclului;

- Permite integrarea acestei tehnologii utilizand structuri existente;

- Marirea capacitatii de epurare consta din realizarea unei linii paralele cu cea existenta.

Dezavantaje

- Necesitatea utilizarii unui bazin de egalizare pentru perioade ploioase sau cand este utilizat un singur bazin SBR pentru epurarea unui influent continuu.

- Untilizarea a doua reactoare biologice SBR, cu functionare in paralel si evacuare a apei epurate in mod discontinuu.

- Volumul reactorului biologic SBR este superior volumului bazinului biologic clasic cu namol active. In volumul reactorului fiind inclus si volumul decantorului secundar.

- In cazul unui namol care prezinat o deficienta din punct de vedere al capacitatii de decantare, atunci, timpul de alocat decantarii trebuie marit in detrimentul timpilor alocati reactiior biologice;

- Necesitatea realizarii un sistem de colectare si evacuare a materiilor flotante. Acumalarea continua a acestor materii flotante are un efect nefast in timp asupra realizarii procesului de epurare biologica;

- Amorsarea procesului biologic este dificila, sunt greu de definit duratele de functionare pentru fiecare faza;

- Capacitati mari pentru echipamentelor instalate: pompe de alimentare, suflante, rampe de aerare, pompe de descarcare apa epurata, etc.

- Consum mare de electricitate;

- Utilizarea a trei linii de reactoare biologice SBR devine extrem de scumpa si foarte greu de exploatat;

- In absenta unui bazin de stocare apa epurata in aval de reactor, conditioneaza dimensionarea treptelor ulterioare la debitul de evacuare si nu la debitul de alimentare a rectorului biologic;

- Pentru dimensionarea structurilor din beton/metal trebuie sa se tina seama de stabilitatea structurilor la alternanta fazelor de functionare a reactorului, gol/plin ;

- Namolul biologic in exces evacuat din reactor nu este stabilizat.

- Pentru linia de namol este necesar sa se prevada un bazin de stabilizare aeroba.

Procedeul clasic cu namol activ:

Aspecte tehnice

Procedeul clasic cu namol activ este cel mai raspandit in intreaga lume si reprezinta solutia cea mai robusta care permite preluarea variatiilor de debit si incarcari atat vara cat si iarna.

Tehnologiile cu biomasa fixata (MBBR, biodiscuri) sunt utilizate in prezent preponderent in sectorul industrial sau pentru localitati mici de 100-3 000 L.E., hoteluri, resorturi etc.

Epurarea cu biomasa in suspensie (namol activat) consta in degradarea aeroba a materiilor organice de catre biomasa in suspensie urmata de o separare a apei epurate de namol.

Statia de epurare cu namol activat presupune urmatoarele trepte de epurare: treapta de pre-epurare, epurare biologica cu namol activat (bazine de aerare), decantare secundara (si recirculare namol), evacuare efluent;

Proiectarea bazinelor de epurare cu namol activat presupune adoptarea urmatorilor parametri  de dimensionare:

Incarcare masica (F/M): < 0,1 kg CBO5/kg MLVSS,zi;

Incarcarea volumica : 0.2 – 0.32 CBO5/m3,zi

Incarcarea volumica: < 0,35 kg CBO5/m3,zi;

Concentratia namolului: 4 000 – 5 000 mg MS/l in functie de filiera adoptata, de tipul de defosfatare selectat (defosfatare chimica sau biologica);

Varsta namolului 15-30 zile.

Pentru o stabilizarea a namolului direct in bazinul biologic varsta a namolului  este de 25 zile.

Necesarul de oxigen: >1,3 kg O2/ kg CBO5 eliminat;

Avantaje

- Eficienta procesului biologic cu aerare prelungita este de 95% pentru CBO5 si N din influent.

- Eficienta mare pentru eliminara poluantilor CCOCr, MS si P;

- Permite utilizarea de solutii personalizate, adaptate conditiilor de teren si la necesitatilor de tratare specifice fiecarei aglomerari, zone protejate si sensibile;

- Pentru capacitati <10 000 LE treapta de decantare primara poate fi suprimata;

- Renuntarea la decantorul primar permite evitarea unor riscuri in cazul in care calitatea apei uzate, respectiv raportul CBO5/CCOCr = 0,5 nu este indeplinit.

- Anuleaza colectarea namolului primar si tratarea lui separat (statie de pompare namol primar, ingrosarea gravitationala a namolului primar, bazin de omogenizare a namolului primar si biologic in exces, etc.)

- Stabilizarea namolului in bazinul biologic anuleaza construirea unui bazin separat pentru stabilizarea a namolului.

- Obtinerea unei cantitati zilnice diminuate de aproximatic 3-5% de namol biologic in exces in functie de varsta namolului;

- Limitarea concentratiei biomasei la 4.5 g/l, la o temperatura de calcul de 10°C, permite stocarea namolului biologic in exces pe o perioada a minim 2 zile in bazinul biologic. Aceasta stocare permite reducerea programului de lucru a treptei de tratare a namolului la maxim 5 zile pe saptamana fara a mai stoca namolul biologic in exces intr-un bazin separat.

- Stocarea namolului direct in bazinul biologic anuleaza riscul de trecere a fosforului asimilat in biomasa in zona anaeroba, inapoi in forma solubila si evacuarea lui prin intermediul retururilor in camera de receptie a influentului.

- Acest tip de proces permite gestionarea de supraincarcari hidraulice si de poluanti din influent;

- Costuri de instalare reduse, echipamente clasice si reduse ca numar;

- Costuri de operare si intretinere reduse, un numar redus si posturi in functiune;

- Permite optimizarea consumurilor energetice prin adaptarea operarii la incarcarea nominala a reactorului.

Dezavantaje

- Costuri de investitie ridicate pe partea de realizare a structurilor din beton;

- Proces sensibil la supraincarcari hidraulice;

- Realizarea unei stabilizari directe in bazinul biologic implica realizarea unui bazin biologic cu un volum mai mare cu aproximativ 15% si un consum zilnic de oxigen cu aproximativ 7% mai mare.

#### Optiuni privind modul de configurare a aglomerarilor

Conform informatiilor prezentate si analizate in cadrul sub-capitolelor 8.4.2.1 – 8.4.2.3 rezulta ca singura varianta ramasa pentru analiza de optiuni o reprezinta solutia centralizata versus solutia descentralizata.

In general, costul epurarii apei uzate este cu atat mai mic cu cat volumul de apa uzata epurata este mai mare. Acest lucru se datoreaza faptului ca eforturile de operare sunt constante si independente de marimea statiei de epurare si pot fi adaptate unui volum mai mare de apa uzata colectata.

Pe de alta parte, exista limitari economice in cazul crearii unor clustere mai mari, cum ar fi distante, topografie etc. Solutia tipica aplicata este amplasarea unei statii de epurare in aglomerarea principala ce va epura si apele uzate provenite de la aglomerarile limitrofe.

Se va analiza ce aglomerari din aria de proiect pot fi grupate economic si tehnic pentru a deveni un cluster de apa uzata (solutia centralizata) si care vor ramane independente (solutia descentralizata).

Exista o distanta critica intre aglomerari, care este relevanta atunci cand se evalueaza daca o aglomerare poate fi conectata cu alta aglomerare si daca acest lucru este fezabil din punct de vedere economic.

Distanta critica nu este o lungime constanta, dar depinde de o serie de conditii:

Topografie

Distanta va creste cand aglomerarea poate fi conectata gravitational la cea mai mare aglomerare apropiata (de exemplu cand intre doua aglomerari exista o panta naturala ce trebuie urmarita) si va descreste cand conectarea se face prin pompare (in cazul pantelor naturale negative).

Marimea aglomerarii ce va fi conectata

O aglomerare ce urmeaza a fi conectata la un sistem centralizat trebuie sa aiba o anumita marime si un numar suficient de PE, altfel costurile de investitie si cele operationale vor fi mai mari in comparatie cu varianta implementarii unui sistem individual.

Alte aspecte cum ar fi traversari de rauri, granite politice etc.

    - Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (asigurarea unei noi surse de apa, eliminarea apelor uzate si a deseurilor, etc)

Fronturile de captare / Noile surse de apa vor fi realizate in conformitate cu Normativele in vigoare; de asemenea, la punerea in functiune, se vor respecta prevederile HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica.

Apele uzate trebuie evacuate astfel incat sa se asigure respectarea cerintelor de calitate pentru apele deversate in emisari conform legislatiei nationale in vigoare (NTPA-001/2005) si Directivelor europene (91/271/EEC).

Namolul rezultat din statiile de epurare se va elimina/valorifica conform strategiei nationale de gestionare a namolurilor si a strategiei de gestionare a namolurilor rezultate din SEAU si STAP ale judetului Valcea, din aria proiectului, elaborata pentru Proiectul major.

    - Alte avize / autorizatii cerute prin proiect

Avizele cerute prin proiect sunt mentionate in urmatoarele Certificate de urbanism:

| Nr. crt. | UAT | LOCALITATI | EMITENT | NR. CERTIFICAT DE URBANISM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băbeni, Băile Govora, Mihăeşti | Oraşele Băbeni şi Băile Govora, com. Mihăeşti | Consiliul Judetean Valcea | 8/3200/30.03.2018 Valabil: 29.03.2020 |
| 2 | Brezoi | Brezoi | Oraşul Brezoi | 128/05.11.2019 Valabil: 05.11.2021 |
| 3 | Budeşti | Budeşti | Primaria comunei Budeşti | 82/16.05.2019 Valabil: 16.05.2020 |
| 4 | Cernişoara | Cernişoara | Primaria Cernişoara | 18/08.12.2017 Valabil: 09.12.2020 |
| 5 | Creţeni Guşoeni | Creţeni Guşoeni | Consiliul Judetean Valcea | 15/6541/07.06.2018 Valabil: 06.06.2020 |
| 6 | Daeşti | Daeşti | Primăria Comunei Dăeşti | 27/10.05.2019 Valabil: 10.05.2020 |
| 7 | Galicea Olanu Drăgoeşti | Galicea Olanu Drăgoeşti | Consiliul Judetean Valcea | 14/6540/05.05.2018 Valabil: 04.06.2020 |
| 8 | Horezu | Horezu, Vaideeni, Măldăreşti, Tomşani, Păuşeşti, Frânceşti | Consiliul Judetean Valcea | 6/3201/26.03.2018 Valabil: 25.03.2020 |
| 9 | Laloşu | Laloşu | Comuna Laloşu | 7/06.11.2019 Valabil: 06.11.2020 |
| 10 | Livezi | Livezi | UAT Comuna Livezi | 19/08.12.2017 Valabil: 08.12.2020 |
| 11 | Milcoiu | Milcoiu | Comuna Milcoiu | 23/04.11.2019 Valabil: 03.11.2020 |
| 12 | Păuşeşti Măglaşi | Păuşeşti Măglaşi | Comuna Păuşeşti Măglaşi | 99/23.05.2019 Valabil: 23.05.2020 |
| 13 | Pesceana | Pesceana | Comuna Pesceana | 7/24.04.2019 Valabil: 24.04.2020 |
| 14 | Pietrari | Pietrari | Primăria comunei Pietrari | 8/19.02.2020 Valabil: 19.02.2021 |
| 15 | Ştefăneşti | Ştefăneşti | Primăria comunei Ştefăneşti | 31/06.11.2019 Valabil: 06.11.2020 |
| 16 | Stoileşti | Stoileşti | Primăria Stoileşti | 12/18.04.2018 Valabil: 18.04.2020 |
| 17 | Copăceni | Copăceni | Primăria Copăceni | 25/05.11.2019 Valabil: 05.05.2020 |
| 18 | Şuşani | Şuşani | Primăria comunei Şuşani | 10/18.04.2018 Valabil: 28.03.2020 |
| 19 | Valea Mare Măciuca | Valea Mare Măciuca | Consiliul Judeţean Vâlcea | 13/6542/05.06.2018 Valabil: 04.06.2020 |
| 20 | Voiceşti | Voiceşti | Primăria comunei Voiceşti | 14/08.10.2019 Valabil: 08.10.2020 |
| 21 | Voineasa | Voineasa | Primăria comunei Voineasa | 37/26.09.2019 Valabil: 26.09.2021 |
| 22 | Bujoreni | Bujoreni | Primăria comunei Bujoreni | 130/11.10.2018 Valabil: 11.10.2020 |
| 23 | Titeşti | Titeşti | Primăria comunei Titeşti | 2/06.11.2018 Valabil: 06.11.2020 |
| 24 | Ramnicu Valcea | Ramnicu Valcea | Primaria Ramnicu Valcea | 1795/45064/11.11.2019 Valabil:11.11.2020 |

# DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul deorece lucrarile propuse prin proiect nu prevad si lucrari de demolare.

# DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Proiectul este amplasat pe teritoriul judetului Valcea.

Județul Vâlcea, localizat în sudul României, se întinde pe o suprafață de 5.765 km² și se învecinează cu județele Alba și Sibiu la nord, județul Argeș la est, județul Olt la sud și sud-est, județul Dolj la sud-vest, județul Gorj la vest și județul Hunedoara la nord-vest.

Din punct de vedere administrativ, județul Vâlcea se întinde pe o suprafața de 5,765 km2, este împărțit în 2 municipii, 9 orașe și 78 de comune.

Lucrarile proiectate sunt localizate in urmatoarele localitati:

- Intravilanul si extravilanul UAT Babeni

- Intravilanul si extravilanul UAT Baile Govora

- Intravilanul si extravilanul UAT Baile Olanesti

- Intravilanul si extravilanul UAT Brezoi

- Intravilanul si extravilanul UAT Budesti

- Intravilanul si extravilanul UAT Bujoreni

- Intravilanul si extravilanul UAT Cernisoara

- Intravilanul si extravilanul UAT Copaceni

- Intravilanul si extravilanul UAT Creteni

- Intravilanul si extravilanul UAT Daesti

- Intravilanul si extravilanul UAT Dragoesti

- Intravilanul si extravilanul UAT Francesti

- Intravilanul si extravilanul UAT Galicea

- Intravilanul si extravilanul UAT Gusoeni

- Intravilanul si extravilanul UAT Horezu

- Intravilanul si extravilanul UAT Lalosu

- Intravilanul si extravilanul UAT Livezi

- Intravilanul si extravilanul UAT Maldaresti

- Intravilanul si extravilanul UAT Maciuca

- Intravilanul si extravilanul UAT Mihaesti

- Intravilanul si extravilnul UAT Milcoiu

- Intravilanul si extravilanul UAT Olanu

- Intravilanul si extravilanul UAT Pausesti

- Intravilanul si extravilanul UAT Pausesti Maglasi

- Intravilanul si extravilanul UAT Pesceana

- Intravilanul si extravilanul UAT Pietrari

- Intravilanul si extravilanul UAT Ramnicu Valcea

- Intravilanul si extravilanul UAT Stefanesti

- Intravilanul si extravilanul UAT Stoilesti

- Intravilanul si extravilanul UAT Susani

- Intravilanul si extravilanul UAT Titesti

- Intravilanul si extravilanul UAT Tomsani

- Intravilanul si extravilanul UAT Vaideeni

- Intravilanul si extravilanul UAT Valea Mare

- Intravilanul si extravilanul com. Voicesti

- Intravilanul si extravilanul com. Voineasa (inclusiv zona Obarsia Lotrului)

Clima

Teritoriul judetului Valcea se incadreaza in conditiile climatului temperat de nuantǎ continentalǎ, ca o consecintǎ a pozitiei geografice fata de principalele componente ale circulatiei generale a atmosferei, la care se adaugǎ diversitatea conditiilor naturale.

Principalele elemente climatice se caracterizeazǎ prin mari variatii ale valorilor medii si extreme, urmare a interdependentei conditiilor  de circulatie a atmosferei cu cele geografice locale, ĩn special de relief. Prin altitudine si structurǎ, aceasta creeazǎ atat diferentieri climatice intre zona montanǎ si deluroasǎ a judetului, cat si o zonare pe verticalǎ a elementelor climatice.

A.Temperatura aerului

Datoritǎ interactiunii proceselor dinamice cu conditiile fizico-geografice, regimul termic prezintǎ, in cuprinsul judetului, o serie de particularitǎti.

Temperatura medie anuala creste ca valoare de la nord la sud, pe masura ce relieful scade in altitudine. Astfel, dacǎ in Muntii Fǎgǎras se inregistreazǎ o medie de -2°C pe an, in extremitatea sudicǎ a Piemontului Oltetului ajunge la 10-11°C. Statistica medie inregistrata in ultimul deceniu la statiile meteorologice aratǎ urmǎtoarele valori: 3,2° C la Obarsia Lotrului; 7,9° C la Voineasa; 10,8° C la Ramnicu Valcea si 11,2° C la Drǎgǎsani.

Desfǎsurarea  izotermelor lunii ianuarie relevǎ si ea configuratia reliefului. Temperatura medie a aerului din partea central-vestica este de -1-2° C; aceleasi valori caracterizeazǎ unele areale mai restranse si izolate din sectorul central-estic al judetului, situatie care pune ĩn evidentǎ rolul climatologic al vǎii Oltului ca factor local.Ĩn sudul judetului si de-a lungul vǎii Oltului, temperatura scade sensibil la -2-3° C. Ĩn zona montanǎ cu altitudini mai scǎzute, media termicǎ a lunii ianuarie oscileazǎ intre -6-8° C, iar in arealele cele mai inalte coboarǎ la -8-10° C. In ultimii zece ani, acest parametru climatic a fost de -6,7° C la statia meteorologicǎ Obarsia Lotrului, -3,3° C la Voineasa si -1,9° C la Ramnicu Valcea si Drǎgǎsani.

Luna iulie se caracterizeazǎ prin valori medii de temperaturǎ cuprinse intre 22° C pe trepte de relief joase si 6-8° C pe inǎltimi. Cele mai mari valori sunt in  extremitatea sud-esticǎ a judetului, care se inscrie in campul de temperaturi mai mari de 20° C. Media ultimului deceniu pentru temperatura lunii celei mai calde a fost de 22,3° C la Drǎgasani, 21,8° C la Ramnicu Valcea, 17,7° C la Voineasa si 13,0° C la Obarsia Lotrului.

Extremele absolute inregistrate pe o perioadǎ indelungata indicǎ amplitudini absolute de peste 70° C. Astfel, cea mai scazuta temperatura a fost de -33,5° C la Drǎgasani in 24 ianuarie 1942, determinatǎ de aerul rece arctic sosit prin intermediul unui anticiclon scandinav. Maxima absoluta a fost de 42° C la Orlesti in 14 august 1946, datoritǎ advectiei aerului fierbinte din sudul continentului. Amplitudinile absolute descresc  de la 74,8° C la Drǎgasani, la 66,5° C la Ramnicu Valcea, 60,3° C la Voineasa si mult mai reduse in zonele montane inalte.

B.Umezeala relativa, nebulozitatea, durata de stralucire a Soarelui

Exprimand cantitatea de vapori din atmosferǎ, umezeala relativǎ, are valori ridicate avand in vedere suprafetele forestiere si cele acvatice; media anualǎ variazǎ intre 75% in sudul judetului si peste 80% in nord.

Nebulozitatea totala are valori cuprinse intre 4 zecimi in sud si 6 zecimi in nord. Numǎrul mediu anual de zile cu cer senin depǎseste 60 de zile in jumǎtatea sudicǎ a judetului, in timp ce in zona montanǎ coboarǎ la 40 de zile. Din punct de vedere al numǎrului mediu de zile cu cer acoperit se pot individualiza trei trepte valorice: sub 100 de zile in Piemontul Oltetului, intre 100-120 zile in partea central nordicǎ si peste 120 de zile Muntii Fǎgǎras, Parang, Lotrului etc.

Durata de stralucire a Soarelui  care este in corelatie cu nebulozitatea inregistreazǎ o medie anualǎ de 2200 ore in extremitatea sudicǎ si 2000 ore in cea nordicǎ a judetului.

C.Precipitatiile atmosferice

Repartitia si regimul precipitatiilor atmosferice este, de asemenea, consecintǎ interdependentei dintre circulatia atmosferei si conditiile de relief. Ca urmare, legea zonalitǎtii verticale isi spune din nou cuvantul. Astfel, precipitatiile prezintǎ o crestere pe mǎsurǎ ce relieful castigǎ altitudine.

Izohieta de 600 mm/an  strǎbate sudul judetului (cu patrundere amplǎ pe valea Oltului), iar cea de 1200 mm/an corespunde pǎrtii de nord. Media anualǎ a precipitatiilor este de 578,8 mm/an la Drǎgǎsani, 707,3 mm/an la Ramnicu Valcea si 1200-1400 mm/an in arealele montane cele mai inalte.

Repartitia lunarǎ a precipitatiilor atmosferice  evidentiazǎ existenta unui maxim pluviometric la sfarsitul primǎverii si inceputul verii ( in lunile mai si iunie), dupǎ care precipitatiile scad. In octombrie si noiembrie se constatǎ o usoarǎ crestere  a cantitǎtii de precipitatii, urmatǎ  de o noua scǎdere a acestora in perioada de iarnǎ. Mediile lunii iunie oscileazǎ intre 82,6 mm la Drǎgǎsani, 92,2 mm la Ramnicu Valcea si peste 150 mm in zonele montane inalte. In luna februarie se inregistreazǎ in medie 30,7mm la Drǎgǎsani si 36,5 mm la Ramnicu Valcea. Pentru regiunea montanǎ cantitǎtiile medii lunare cele mai mici cad in luna septembrie, cca 50 mm.

In sezonul cald al anului sunt frecvente ploile torentiale, cand in 24 de ore cantitatiile de precipitatii cǎzute pot depǎsii media multianualǎ a lunii respective. Astfel, la Bǎile Govora, in 17 iunie 1920 au cǎzut 120,0 mm, la Ramnicu Valcea in 12 iulie 1941 s-au inregistrat 121,9 mm, iar la Drǎgǎsani 105,0 (12 iulie 1941).

Numǎrul mediu al zilelor cu ploaie creste de la 120-140 in zonele joase sudice, la peste 180 in cele montane din nord-est. Numǎrul mediu al zilelor cu ninsoare este de 20-25 in sudul Podisului Oltetului, 30-35 in dealurile subcarpatice si peste 80 in masivele mai inalte.

Stratul de zǎpadǎ persistǎ putine zile in partea joasǎ a judetului (in medie 40-45 de zile), pentru cǎ in zona de dealuri mai inalte sǎ urce la 60-80 zile; in Depresiunea Lovistei  durata medie anualǎ oscileazǎ intre 80-120 zile, iar in etajul alpin ajunge la cca. 200 zile.

Grosimea medie a stratului de zǎpadǎ atinge valori maxime de 10-15 cm. in sudul judetului si cca. 100 cm. in muntii inalti.

D.Vanturile

Circulatia generala a atmosferei impreunǎ cu configuratia reliefului judetului Valcea determinǎ frecventa, durata si viteza vanturilor.

In sud-estul judetului, la Drǎgǎsani cea mai mare frecventa medie in cursul unui an o au vanturile din nord (14,8%) si nord-est (10,8%). Pentru celelalte directii frecventa se mentine intre 8,2 si 8,6%. La Ramnicu Valcea frecventa cea mai mare o au vanturile din sud (13,5%), urmate de cele din nord (10,2%), restul directiilor avand valori cuprinse intre 2,1 si 4,7% evidentiind astfel rolul de culoar pe care il are Oltul in directionarea maselor de aer. La Voineasa datoritǎ orientǎrii reliefului, frecventa medie cea mai mare revine vanturilor din sud-est, urmate de cele din vest. Pe muntii cei mai inalti, dominante sunt vanturile din vest (25,1%) si nord-vest (20,0%)

Vitezele medii anuale  oscileazǎ intre 1,2-2,4 m/s la Drǎgǎsani, 0,8-2,1 m/s la Ramnicu Valcea, 4,0-7,0 m/s pe culmile cele mai inalte.

Calmul atmosferic  are o frecventǎ cu mare discontinuitate teritorialǎ. Frecventa medie anualǎ a calmului cu cele mai mici valori de cca.5% pe culmile muntoase, unde vanturile sunt frecvente si au viteze mari. Cea mai mare frecventǎ a timpului calm, peste 70% se remarcǎ in Depresiunea Lovistei (71,6% la Voineasa) datoritǎ adǎpostului oferit de rama muntoasǎ; cu valori medii se inscriu arealele aferente oraselor Drǎgǎsani (37,4%) si Ramnicu Valcea (34,5%).

Datorita marii diversitati a reliefului, in cuprinsul judetului Valcea se pot deosebi topoclimate complexe de munte si de dealuri.In cadrul topoclimatelor de munte se diferentiazǎ subetajul topoclimatic al muntilor inalti de peste 1700m (S)-1900(N) si cel al muntilor josi care au urmǎtorii parametri caracteristici: temperatura medie anualǎ:+2-2s C; temperatura medie a lunii ianuarie:-8-10s C; temperatura medie a lunii iulie: 8-14s C; amplitudinea termicǎ medie anualǎ:17-20s C; temperatura maximǎ absolutǎ:20-22s C; temperatura minimǎ absolutǎ: -34-38s C; zile cu inghet: >40; umezealǎ medie anualǎ: >85%; nebulozitate medie anualǎ: 6.0->7.0 zecimi; zile senine/an: <40; zile cu cer acoperit/an: 120-140; precipitatii medii: 1000-1400 mm/an; maxime de precipitatii in 24 de ore: 80-200 mm; zile cu strat de zǎpadǎ:100-200; vanturi locale: brize de munte-vale. Topoclimatul complex de dealuri cuprinde douǎ subetaje: de dealuri joase (300-500 m) si dealuri inalte (500-800 m) cu urmǎtoarele valori climatice: temperatura medie anualǎ 8-10s C; temperatura medie a lunii ianuarie: -2-3s C; temperatura medie a lunii iulie 19-21s C; amplitudine medie anualǎ 22,0-24,5s C; temperatura maximǎ absolutǎ 32-38s C; temperaturǎ minimǎ absolutǎ  -30-33s C; zile cu inghet 100-120; 78->80% umezealǎ medie anualǎ; 5,5-6,0 zecimi nebulozitate medie anualǎ; 40-55 zile senine/an; 90-120 zile cu cer acoperit /an; 500-850 mm/ an precipitatii; 80-200 mm precipitatii maxime in 24 de ore; 60-80 de zile cu strat de zapadǎ; local apar efecte de foenizare a aerului (inseninare,incalzire) reducerea umezelii relative si a cantitǎtii de precipitatii.

In cadrul topoclimatelor complexe pot fi identificate  o multime de topoclimate elementare a cǎror existentǎ este legatǎ de varietatea caracteristicilor suprafetei active montane si deluroase. Cele mai frecvente topoclimate elementare din zona montanǎ sunt cele de: culoar si defileu (Oltul- cu o dinamicǎ accentuatǎ a aerului de-a lungul vǎilor); de lacuri naturale si artificiale (Galcescu, Vidra, Galbenu, Petrimanu, Jidoaia- cu regim hidric mai mare, temperaturi moderate, brize), de depresiune (Lovistea- cu umezealǎ mai multǎ, circulatie redusǎ a maselor de aer, regim termic moderat), de versanti (cu caracteristici diferite in functie de orientare), de culme (cu temperaturi mai scǎzute, precipitatii bogate si vanturi cu frecventa si intensitate mare; valoarea acestor parametric depinde de altitudine, orientare, masivitate etc.).

La randul lor, topoclimatele elementare din zona de deal si podis pot fi: de culmi deluroase (principale si secundare), de lacuri, de pǎduri, de versanti (expusi circulatiei de vest sau adǎpostiti), de depresiuni subcarpatice, de suprafete calcaroase, de terase, lunci, piemonturi etc. (Neamu Gh., 1983, p. 281).

Fiecare din topoclimatele mentionate au fost valorificate diferit de comunitatile umane, in functie de potentialul lor climatic. Asezǎrile omenesti si economia ruralǎ  s-au adoptat tipului de topoclimat. Astfel, in cazul culoarelor de vale (Olt, Lotru, Oltet, s.a) asezǎrile sunt localizate in general la baza versantilor cu orientare nordicǎ a cǎror suprafete prezintǎ un grad de insolatie mai ridicat datoritǎ expunerii predominant sudice (Ciunget, Mǎlaia, Valea Mǎcesului s.a.)

Topoclimatul versantilor insoriti are un grad de  favorabilitate mult mai mare pentru amplasarea vetrelor comparativ cu versantii umbriti. Datoritǎ orientǎrii sudice, sud-estice sau sud-vestice, versantii insoriti primesc mai multǎ luminǎ si cǎldura, vegetatia este mai bogatǎ si solul mai fertil, ceea ce ii face mult mai pretabili pentru organizarea habitatului.

Pe langa aceste topoclimate induse de varietatea conditiilor naturale locale, este de mentionat topoclimatul municipiului Ramnicu Valcea: El se inscrie in categoria  topoclimatelor urbane  care se formeazǎ datoritǎ specificului suprafetei subiacentǎ: valori ridicate ale concentrǎrii populatiei si densitatii clǎdirilor, fondul locativ dominat de blocuri, zone industriale, zone verzi etc. Aceastǎ antropizare conferǎ orasului caractere proprii care il particularizeazǎ in peisajul zonei subcarpatice.

In ansamblul sǎu, topoclimatul municipiului Ramnicu Valcea se caracterizeazǎ prin temperaturi mai ridicate (care scad de la centru spre periferie), umezealǎ relativǎ a aerului mai scǎzutǎ, frecventǎ si intensitate mai micǎ vantului (directionare dupǎ trama stradalǎ), precipitatii mai bogate (datoritǎ multimii nucleelor de condensare generate de poluare).

Indicii ecometrici climatic ai judetului Valcea au valori variabile de la nord la sud, demonstrand favorabilitatea pentru anumite culturi si activitǎti agricole. Se poate aprecia cǎ judetul Valcea are clima temperat continentalǎ moderatǎ, care prezintǎ o serie de particularitǎti, imprimate de treptele de relief si orientarea acestora. Specificul acestui climat a oferit conditii favorabile de populare si dezvoltare economicǎ.

Solurile

Marea neuniformitate a factorilor pedogenetici din cuprinsul judetului Valcea se reflectǎ in fizionomia cuverturii de sol, fizionomie supusǎ unor modificǎri datoritǎ interventiei antropice. In concordantǎ cu dispunerea etajatǎ a reliefului, climei, vegetatiei, pǎtura de soluri prezintǎ o repartie zonalǎ. Pe fondul general al solurilor zonale  se inscriu solurile intrazonale , cu o mare rǎspandire. Aceasta face ca harta pedogeograficǎ a judetului Valcea sǎ fie foarte mozaicatǎ. Din etajul superior alpin panǎ in luncile joase, invelisul edafic este alcatuit din umbrisoluri, spodosoluri, cambisoluri, soluri argifluviale, aluviale, rendzinice etc.

Umbrisolurile  sunt specifice zonei alpine, unde au evoluat pe terenuri cu declivitǎti, mai reduse, sub o vegetatie de pajisti alpine. Aceastǎ clasǎ este reprezentatǎ de solurile humico-silicatice prezente la altitudini mari pe latura nord-esticǎ a Muntilor Fǎgǎras. Se dezvoltǎ pe roci dure, putin aerate, intr-un climat rece si bogat in precipitatii, sub o fitogenezǎ exclusiv ierboasǎ. Temperatura foarte scǎzutǎ determinǎ o descompunere lentǎ si incompletǎ a materiei organice cu formare de humus brut. Aceste soluri au o texturǎ mijlociu-grosierǎ, luto-nisipoasǎ cu numeroase fragmente scheletice, cu reactie puternic acidǎ, ceea ce le conferǎ o fertilitate foarte scǎzutǎ, fapt ce conditioneazǎ utilizarea lor doar ca pǎsuni si fanete de slabǎ calitate.

Spodosolurile sunt caracteristice zonelor montane inalte cu climat rece si umed. Ele dominǎ areale muntoase de peste 1500m, dar se dezvoltǎ si in zona subcarpaticǎ, in dealurile mai inalte de la contactul cu muntele. Au o texturǎ grosierǎ pe intregul profil si continut ridicat de schelet care ii conferǎ rezistenta la eroziune.Solurile brune feriiluviale acoperǎ suprafete intinse din Muntii Lotrului intr-o fasie continuǎ de la vest la est cu indindere dublǎ in partea centralǎ. De asemenea are dezvoltare mare pe flancurile nordice si sudice ale Muntilor Cǎpǎtanii. Sunt soluri acide cu un orizont biocumulativ subtire. Roca de solificare este formatǎ dintr-o pǎturǎ foarte subtire de alterare asezatǎ pe roci dure, acide, de tipul micasisturilor, gresiilor, conglomeratelor, sisturilor cristaline s.a. Textura este mijlocie pe intregul profil de sol, in amestec cu fragmente scheletice mari, fapt ce conferǎ o circulatie rapidǎ a apei si a aerului. Sunt utilizate ca pǎsuni si fanete necesitand interventii ameliorative prin actiuni de calcarizare si aplicare de ingrǎseminte indeosebi cu azot. In asociatie cu solurile brune feriiluviale apar podzolurile . Acestea au evoluat pe roci acide (sisturi cristaline, gresii, granite etc.) pe o pǎturǎ de materiale eluviale foarte subtire. Au o texturǎ mijlocie si o mare cantitate de materiale scheletice. In orizontul biocumulativ podzolurile au o cantitate insemnatǎ de materie organicǎ, putin mineralizatǎ. Sunt rǎspandite in extremitatea sud-vesticǎ a Muntilor Cǎpǎtanii. In asociatie cu solurile brune feriiluviale, podzolurile au o rǎspandire foarte mozaicalǎ , in stransǎ dependenta cu configuratia reliefului si in special a microreliefului (pe versantii slab inclinati cu expozitie nordicǎ si nord-esticǎ). Podzolurile sunt folosite pentru pǎduri, pǎsuni si fanete, necesitand fertilizare si mǎsuri antierozionale.

Cambisolurile apar in judetul Valcea in douǎ areale distincte: in zona montanǎ si in cea de deal. In general, sunt soluri moderat dezvoltate, cu profil slab diferentiat textural, de culoare bruna sau brun-roscatǎ, in care se constatǎ fatǎ de materialul parental, modificǎri de culoare, structurǎ si compozitie mineralogicǎ. Geneza lor este legatǎ de o denudatie slabǎ pe forme de relief inclinate, spǎlare care incetineste pedogeneza, mentinand solul intr-un stadiu moderat de evolutie. In schimb, in luncile neinundabile si pe terasele joase pedogeneza are o duratǎ relativ scurtǎ.

In zona montanǎ, cambisolurile sunt reprezentate de solurile brun acide care se formeazǎ in toate masivele muntoase panǎ la altitudinea de 1300m, in conditii de clima rece si umedǎ, fiind favorabile pǎdurilor de fag si celor mixte. Se caracterizeazǎ printr-o biocumulare puternic acidǎ. Aceste soluri sunt ocupate de pǎduri si pajisti naturale, iar pe suprafete mici sunt cultivate cu un sortiment redus de plante (trifoi, cartof, ovǎz). Sunt sǎrace in elemente nutritive si au o activitate biologicǎ redusǎ. Prezenta agentilor fulvici se adaugǎ sǎrǎciei in elemente nutritive si determinǎ o fertilitate naturalǎ scǎzutǎ. In silviculturǎ, solurile brun acide sunt apreciate ca avand o valoare ridicatǎ. Sunt rǎspandite in nord-estul judetului unde formeazǎ un areal compact de o parte si de alta a Oltului, in jumǎtatea sudicǎ si in nord-estul Muntilor Cǎpǎtanii, in Depresiunea Lovistei, sudul Muntilor Lotrului si estul Masivului Cozia.

Solurile brune en-mezobazice ocupǎ dealuri si munti josi cu inclinare foarte slabǎ. Reprezintǎ un tip de cambisol care a evoluat numai pe roci bogate in baze: argile, marne, aluviuni vechi sau diverse produse de dezagregare si alterare a rocilor bazice. Solurile brune en-mezobazice se caracterizeazǎ printr-un profil de sol bine structurat, dar slab diferentiat textural si morfologic. Sub aspectul fertilitatii au o calitate medie spre bunǎ. Au o arie largǎ de rǎspandire in podisul Oltetului, indeosebi in partea centralǎ si de vest, precum si in vestul si sudul Masivului Cozia.

Argiluvisolurile constituie o clasǎ de soluri aflate intr-un stadiu inaintat de evolutie. Se formeazǎ pe un material parental variat ( depozite loessoide, nisipoase, lutoase etc.)in conditii climatice caracterizate prin temperaturi medii anuale de 8-10° C si precipitatii de 600-800 mm/an. Profilul de sol este bine dezvoltat cu orizonturile profunde si bine evidentiate. Datoritǎ drenajului natural foarte bun, procesul pedogenetic specific acestei clase edafice este migrarea spre adancime a sǎrurilor solubile, a argilei si acumularea intr-un orizont subiacent. Circuitul biologic este activ, iar fertilitatea este medie spre redusǎ. Sunt de mai multe tipuri, rǎspandire mai mare avand solurile argiloiluviale podzolice si solurile argiloiluviale brune podzolite ce ocupǎ suprafete intinse in partea centralǎ a judetului de la Ramnicu Valcea panǎ la est de valea Cernei, in Piemontul Cotmenei si in vestul Podisului Oltetului (un areal de formǎ triunghiularǎ intre vǎile Cerna si Oltet).Solurile argiloiluviale podzolice sunt caracteristice pǎdurilor de stejar ca formatiune vegetalǎ naturalǎ , dar sunt folosite mai mult ca terenuri arabile si pǎsuni, fiind mai putin acoperite de fanete si pǎduri. Sunt soluri acide, sǎrace in elemente fertilizante si cu un nivel de productie scǎzut. In mod obisnuit, se preteazǎ pentru un sortiment redus de plante de culturǎ, dar prin calcarizǎri si fertilizǎri corespunzǎtoare pot deveni fertile. Cele mai bune podzolite au o fertilitate naturalǎ mijlocie spre bunǎ fiind folosite ca terenuri arabile, fanete, pǎsuni, livezi si pǎduri. Totodatǎ, sunt soluri favorabile pentru un sortiment larg de plante de culturǎ. In sudul judetului in perimetrul comunelor Lungesti, Mǎdulari, Creteni si Ghioroiu apar soluri argiloiluviale pseudogleizate si pseudogleice, inclusivplanosoluri . Materialul parental dominant este format din depozite argiloase, se caracterizeazǎ printr-un exces de umiditate (indeosebi in perioada muncilor agricole), au reactie acidǎ din care cauzǎ au o valoare productivǎ redusǎ, ele fiind incadrate in categoria solurilor slab productive. Au nevoie de fertilizare si de lucrǎri de drenare a excesului hidric.

Clasa vertisolurilor detine un mic areal in sudul judetului apartinand administrativ de comunele Susani, Mǎdulari, Valea Mare si Mǎciuca, unde se dezvoltǎ in asociatie cu solurile aluviale. In conditii naturale, vertisolurile prezintǎ o fertilitate medie, iar in situatii ameliorate (irigǎri, drenǎri, ingrǎsǎminte organice) dau productii mari.

Solurile neevoluate, trunchiate sau desfundate se intalnesc fie in zone in care sedimentarea sau denudatia nu a favorizat pedogeneza, fie in peisaje degradate antropic, in care orizonturile de sol au fost direct sau indirect indepǎrtate. Tipurile de sol din aceastǎ clasǎ reprezintǎ stadii initiale ale solificǎrii, tineretea lor fiind determinatǎ de varstǎ suportului parental ('tinerete absolutǎ'), sau de permanenta proceselor de denudare sau sedimentare ('tinerete relativǎ'). Litosolurile sunt soluri neevoluate, scheletice, formate pe roci metamorfice compacte. Aparitia lor este legatǎ de forme de relief foarte accidentate cu declivitate mare, culmi inguste unde procesele denudationale indepǎrteazǎ materialul alterat. Litosolurile constituie prima etapǎ de evolutie a solurilor pe roci compacte. Degradarea fizicǎ reprezintǎ procesul pedogenetic predominant, ceea ce explicǎ potentialul redus de fertilitate, fiind folosite pentru pǎsuni si fanete. Importanta lor este cu totul redusǎ, necesitand si mǎsuri de prevenire si combatere a eroziunii. Regosolurile sunt soluri neevoluate sau slab evaluate formate pe roci sedimentare neconsolidate. Au o fertilitate scǎzutǎ, fiind pretabile pentru pǎsuni si fanete. Sunt rǎspandite sub forma unor fasii longitudinale in sud-estul Podisului Oltetului intre vǎile Beica si Pesceana, in vestul si partea central-esticǎ a Piemontului Cotmeana, in vestul si sudul Dealului Negru. Aluviunile si solurile aluviale se intalnesc in luncile inundabile ale Oltului, Oltetului, Topologului, Cernei etc. Primele reprezintǎ depozite aluvionare grosiere, foarte slab evoluate si structurate, cu putine elemente nutritive, ceea ce le incadreazǎ in categoria solurilor slab productive. S-au format pe depozite aluviale sau aluvio-proluviale, in conditii de repetare periodicǎ (intervale rare) a procesului de inundare-aluvionare. Au o fertilitate mare datoritǎ continutului ridicat in substante nutritive, a caracteristicilor fizice bune si a umiditǎtii permanente. Sunt folosite legumiculturii si pǎsunilor.

Cu caracter intrazonal apar pseudorendzinele si pseudorendzinele cambice in sud-estul judetului pe valea Pesceana in arealul comunelor Creteni, Amǎrǎsti si Glǎvile. Materialul parental este format, in principal, din depozite argilo-marnoase, marne, argile cu concretiuni calcaroase. Prin lucrǎri agrotehnice corespunzǎtoare si administrare de ingrǎsǎminte, aceste soluri sunt favorabile pomiculturii si viticulturii.

Caracteristicile invelisului edafic rezultate din conditiile formǎrii lor constituie, sunt raportul fertilitǎtii si, deci al pretabilitǎtii pentru culturi, un suport variat al economiei agricole. Privite in ansamblu din punct de vedere pedogeografic, terenurile agricole din judetul Valcea pot fi zonate astfel: in sud in zona de luncǎ extinsǎ si cea de dealuri joase cu soluri fertile si conditii favorabile, predominǎ tipul de agriculturǎ cu profil legumicol, viticol si cerealier; in partea centralǎ suprapusǎ dealurilor piemontane si subcarpatice se practicǎ o agriculturǎ cu profil pomicol si agrozootehnic; in sectorul nordic, cu altitudini mari, soluri cu fertilitate redusǎ si putine terenuri agricole, dominanta este agricultura pastoralǎ.

Utilizarea sub diverse aspecte a solurilor a dus la aparitia si dezvoltarea unor procese de risc pedologic, care le diminueazǎ fertilitate si care le impun mǎsuri de prevenire si ameliorare. Cel mai important fenomen care afecteazǎ invelisul edafic este eroziunea, care se manifestǎ sub formǎ de: alunecǎri superficiale- la Muereasca, Bǎrbǎtesti, Feteni, Ianculesti, Pǎusesti-Mǎglasi, Runcu, Tigneni, Valea Plutei etc; alunecǎri de adancime mai ample- la Serbǎnesti, Dǎngesti, Genuneni; procese de ravenare in arealul Dealul Dumbrǎvita, Coasta Rea, Apa Rosie s.a.

## Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare

Nu este cazul deorece amplasarea obiectelor de investitie in judetul Valcea atesta faptul ca proiectele nu cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001.

## Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, şi Repertoriului arheologic naţional prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Nu sunt propuse investitii care sa necesite avize de la Ministerul Culturii.

## Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

    - Folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia

| Nr. crt. | UAT | LOCALITATI | EMITENT | Utilizarea actuala a terenurilor | Utilizarea terenurilor dupa proiect | NR. CERTIFICAT DE URBANISM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băbeni, Băile Govora, Mihăeşti | Oraşele Băbeni şi Băile Govora, com. Mihăeşti | Consiliul Judetean Valcea | Teren intravilan,extravilan al unitatilor administrativ teritoriale. Domeniu public. Teren in suprafata de 134.862 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera si feroviara, arabil,ape, neproductiv. | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 8/3200/30.03.2018 Valabil: 29.03.2020 |
| 2 | Brezoi | Brezoi | Oraşul Brezoi | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 79250 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 128/05.11.2019 Valabil: 05.11.2021 |
| 3 | Budeşti | Budeşti | Primaria comunei Budeşti | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 279120 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera si amenajari aferente | Nu se modifica folosinta actuala a terenului | 82/16.05.2019 Valabil: 16.05.2020 |
| 4 | Cernişoara | Cernişoara | Primaria Cernişoara | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 47.885,59 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera, neproductiv | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 18/08.12.2017 Valabil: 09.12.2020 |
| 5 | Creţeni Guşoeni | Creţeni Guşoeni | Consiliul Judetean Valcea | Teren intravilan,extravilan al unitatilor administrativ teritoriale. Domeniu public. Teren in suprafata de 81506 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera, arabil,ape, neproductiv. | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 15/6541/07.06.2018 Valabil: 06.06.2020 |
| 6 | Daeşti | Daeşti | Primăria Comunei Dăeşti | Teren intravilan,. Domeniu public. Teren in suprafata de 1765 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera ,neproductiv. | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 27/10.05.2019 Valabil: 10.05.2020 |
| 7 | Galicea Olanu Drăgoeşti | Galicea Olanu Drăgoeşti | Consiliul Judetean Valcea | Teren intravilan,extravilan al unitatilor administrative teritoriale. Domeniu public. Teren in suprafata de 222.842 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera, ape, neproductiv. | Nu se modifica folosinta actuala a terenului | 14/6540/05.05.2018 Valabil: 04.06.2020 |
| 8 | Horezu | Horezu, Vaideeni, Măldăreşti, Tomşani, Păuşeşti, Frânceşti | Consiliul Judetean Valcea | Teren intravilan,extravilan al unitatilor administrative teritoriale. Domeniu public. Teren in suprafata de 583.929 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera, arabil,ape, neproductiv. | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 6/3201/26.03.2018 Valabil: 25.03.2020 |
| 9 | Laloşu | Laloşu | Comuna Laloşu | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 1620 m2. Zona gospodarie Comunala | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 7/06.11.2019 Valabil: 06.11.2020 |
| 10 | Livezi | Livezi | UAT Comuna Livezi | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 79228 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera, neproductiv agricol, pasiune, arabil extravilan | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 19/08.12.2017 Valabil: 08.12.2020 |
| 11 | Milcoiu | Milcoiu | Comuna Milcoiu | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 4673 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera si utilitati aferente | Nu se modifica folosinta actuala a terenului | 23/04.11.2019 Valabil: 03.11.2020 |
| 12 | Păuşeşti Măglaşi | Păuşeşti Măglaşi | Comuna Păuşeşti Măglaşi | Teren intravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 33536 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera si zone aferente acestora, ape, tehnico edilitare | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 99/23.05.2019 Valabil: 23.05.2020 |
| 13 | Pesceana | Pesceana | Comuna Pesceana | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 46611 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera, curti constructii | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 7/24.04.2019 Valabil: 24.04.2020 |
| 14 | Pietrari | Pietrari | Primăria comunei Pietrari | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 80 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera si pietonala | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 8/19.02.2020 Valabil: 19.02.2021 |
| 15 | Ştefăneşti | Ştefăneşti | Primăria comunei Ştefăneşti | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 7139 m2. Cai de circulatie rutiera.Zona gospodarie Comunala | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 31/06.11.2019 Valabil: 06.11.2020 |
| 16 | Stoileşti | Stoileşti | Primăria Stoileşti | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 8935 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera, curti constructii | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 12/18.04.2018 Valabil: 18.04.2020 |
| 17 | Copăceni | Copăceni | Primăria Copăceni | Teren intravilan. Domeniu public. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutier | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 25/05.11.2019 Valabil: 05.05.2020 |
| 18 | Şuşani | Şuşani | Primăria comunei Şuşani | Teren intravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 41092,80 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera neproductiv, curti constructii | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 10/18.04.2018 Valabil: 28.03.2020 |
| 19 | Valea Mare Măciuca | Valea Mare Măciuca | Consiliul Judeţean Vâlcea | Teren intravilan,extravilan al unitatilor administrative teritoriale. Domeniu public. Teren in suprafata de 83.220 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera, ,ape, neproductiv. | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 13/6542/05.06.2018 Valabil: 04.06.2020 |
| 20 | Voiceşti | Voiceşti | Primăria comunei Voiceşti | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 5698 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera si utilitati aferente | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 14/08.10.2019 Valabil: 08.10.2020 |
| 21 | Voineasa | Voineasa | Primăria comunei Voineasa | Teren intravilan. Domeniu public. Folosinta actuala: Cai de circulatie | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 37/26.09.2019 Valabil: 26.09.2021 |
| 22 | Bujoreni | Bujoreni | Primăria comunei Bujoreni | Teren intravilan. Domeniu public. Folosinta actuala: Drumuri publice | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 130/11.10.2018 Valabil: 11.10.2020 |
| 23 | Titeşti | Titeşti | Primăria comunei Titeşti | Teren intravilan,extravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 2729 m2. Folosinta actuala: Cai de circulatie rutiera si utilitati aferente | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 2/06.11.2018 Valabil: 06.11.2020 |
| 24 | Ramnicu Valcea | Ramnicu Valcea | Primaria Ramnicu Valcea | Teren intravilan. Domeniu public. Teren in suprafata de 81.530 m2 curti si constructii aferente SEAU Ramnicu Valcea | Nu se modifica folosinta actuala a terenului. | 1795/45064/11.11.2019 Valabil:11.11.2020 |

    - Politici de zonare şi de folosire a terenului

Incadrarea terenurilor este data prin Certificatele de urbanism obtinute pentru fiecare UAT in parte.

    - Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970

Anexat se gasesc Tabelele cu Coordonatele STEREO 70 ale proiectului.

    - Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Diversitatea solutiilor strategice si tehnologice conduce la necesitatea realizarii unor analize a optiunilor. Obiectivul acestor analize este gasirea solutiilor prin care pot fi atinse tintele stabilite in Directivele Europene, in modul cel mai eficient din punct de vedere al costurilor.

Master Planul pentru judetul Valcea cuprinde Analiza Optiunilor (capitolul 5 din MP), care a fost intocmita pentru:

Definirea aglomerarilor;

Definirea sistemelor de alimentare cu apa;

Definirea clusterelor.

Analiza de optiuni la nivel de studiu de fezabilitate se bazeaza pe revizuirea/confirmarea limitelor aglomerarilor, sistemelor de alimentare cu apa si clusterelor definite in Master Plan, in functie de noile informatii furnizate de Operatorul Regional si de Autoritatile Locale, luand in calcul in acelasi timp elementele tehnice si impactul economic.

Analizele de optiuni, de la captarea apei pana la descarcarea apelor uzate, se impart in doua categorii principale:

Optiuni generale aplicabile pentru toate aglomerarile/sistemele de alimentare cu apa/clusterele;

Optiuni specifice pentru fiecare aglomerare/sistem de alimentare cu apa/cluster care fac parte din proiect, in functie de particularitatile fiecaruia.

Dupa o prima filtrare a optiunilor potentiale, optiunile alese pentru o analiza amanuntita au fost comparate in functie de evaluari detaliate financiare si economice, folosindu-se costurile de investitie, costurile de operare si valoarea neta actualizata (VAN).

Aglomerarile propuse pentru aplicatia finantata prin Fonduri de Coeziune, precum si sistemele de alimentare cu apa / clusterele aferente, sunt definite astfel:

Aglomerare (A)

Conform cu Termenii si definitiile din Directiva referitoare la epurarea apelor uzate urbane din ianuarie 2007 “Aglomerarea reprezinta o zona unde populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate in ceea ce priveste colectarea si dirijarea apelor uzate urbane catre o statie de epurare sau catre un punct final de descarcare”.

O aglomerare poate include mai multe unitati administrativ-teritoriale sau parti ale unei unitati administrativ-teritoriale.

Cluster (C)

Clusterul reprezinta un grup de asezari/aglomerari care pot fi unite si deservite de un sistem de colectare si epurare centralizat.

Sistem de alimentare cu apa (SAA)

Sistemul de alimentare cu apa reprezinta un grup de localitati, care sunt deservite de aceeasi sursa de apa. In general, sistemul de alimentare cu apa nu coincide cu clusterul.

Date de baza

Pentru intocmirea Studiului de Fezabilitate s-au actualizat si completat toate datele privind situatia existenta si situatia proiectelor in derulare conform informatiilor primite de la Operatorul Regional si Autoritatile Judetene.

Parametri de proiectare folositi pentru analiza optiunilor sunt aceiasi ca in restul documentatiei si se regasesc descrisi in capitolul 7.

Preturile unitare, pe baza carora s-au analizat optiunile din punct de vedere financiar sunt cele folosite pentru evaluarea investitiilor propuse si se regasesc in anexa de preturi unitare.

In cadrul Master Plan au fost stabilite aglomerarile, sistemele de alimentare cu apa si clusterele pentru toate localitatile din judet. In cadrul studiului de fezabilitate s-a reluat metoda de stabilire a acestora, revizuindu-se astfel doar cele aflate pe lista prioritara stabilita in Master Plan.

### Sisteme de alimentare cu apa

Dezvoltarea sau infiintarea sistemelor din aria proiectului s-a realizat plecand de la conditia conformarii la cerintele Directivei Europene 98/83/CE.

Directiva europeana privind calitatea apei potabile impune tarilor membre conformarea tuturor sistemelor de alimentare cu apa centralizate la un nivel egal sau mai mare de 50 de locuitori cu cerintele prezentei transpuse la nivel national prin legea 458/2002 cu actualizarile ulterioare. Aici sunt stabilite concentratiile limita admisibile pe care trebuie sa le indeplineasca apa potabila la diversi indicatori de calitate si este prevazuta obligativitatea furnizarii apei 24/24 de ore pentru sistemele centralizate.

Pentru o cat mai fidela identificare a componentelor sistemelor s-au avut in vedere toate acele elemente specifice pentru definire, cum ar fi: aspecte geografice, tendinte de dezvoltare in areal economic si demografic, aspecte de ordin tehnic etc.

Toate aspectele luate in considerare s-au materializat in optiuni, care au fost analizate si diferentiate in functie de valoare neta actualizata (VAN), calculata pe baza costurilor de investitie si a costurilor de operare si intretinere.

Consideratii privind protectia mediului si schimbarile climatice

In stabilirea optiunilor ce urmeaza sa fie implementate prin prezentul proiect s-au luat in considerare angajamentele pe care Romania trebuie sa le respecte din punct de vedere al protectiei mediului si schimbarilor climatice. Pentru evaluarea alternativelor din punct de vedere al protectiei mediului s-a facut o ierarhizare a lucrarilor propuse functie de marimea impactului si a fost aleasa alternativa cu cel mai mic impact negativ asupra mediului. Ca urmare, s-a luat in considerare, acolo unde a fost posibil infiintare unor sisteme centralizate atat pentru alimentarea cu apa cat si pentru retelele de colectare si epurare ape uzate.

De asemenea, s-a facut analiza optiunilor din punct de vedere al sursei de apa bruta, in contextul schimbarilor climatice si a recomandarilor la nivel european. S-au facut buletine de analize pentru zonele unde au fost identificate surse de suprafata (rauri) si s-au masurat debitele si parametri  chimici. Pentru sursele subterane s-au efectuat studii hidrogeologice pentru determinarea debitelor ce pot fi exploatate si parametri  apei subterane. In functie de rezultatele obtinute din masuratori s-a stabilit care este optiunea fezabila din punct de vedere tehnic si economic.

Selectarea opţiunilor pentru realizarea investiţiilor in domeniul apei potabile a avut in vedere  conformarea cu cerinţele Directivei 98/83/CE si ale Legii 458/2002 modificata si completata de Legea 311/2004, prin care trebuie sa se asigure atat parametri  de calitate ai apei, cu influenţă directă asupra sănătătii populatiei, cat si indicatorii de funcţionare a instalaţiilor de tratare şi de distribuţie apa potabila.

Pentru sistemele de colectare si epurare ape uzate s-a avut in vedere ca sistemele propuse sa contribuie la reducerea riscurilor pentru sanatatea populatiei si mediului. Astfel au fost analizate urmatoarele aspecte:

- Gradul de conformare conform cerintelor legislatiei europene si nationale in vigoare

- Calitatea efluentilor

- Concentrarea activitatii de epurare astfel incat sa se poate controla cat mai bine procesul tehnologic si sa se permita o monitorizare stricta a impactului efluentilor asupra emisarilor;

- Strategia namolului, care a luat in considerare reducerea pe cat posibil a transportului namolului pe drumurile publice, spatii de depozitare/tratare a namolului cat mai concentrate

- Consumul de resurse

In analiza optiunilor si propunerea investitiilor s-au luat in considerare si urmatoarele aspecte:

- Impactul asupra mediului si masuri de prevenire a schimbarilor climatice

- Amplasarea siturilor Natura 2000 si a zonelor protejate

- Includerea in compararea costurilor a optiunilor semnificative de costuri si beneficii economice, in mod deosebit pentru externalizari de mediu pentru a justifica solutiile de cost

- Protectia surselor si prevenirea si eliminarea contaminarilor prin imbunatatirea procesului de tratare

- Reducerea impactului asupra calitatii, cantitatii si regimului de curgere al apei

- Managementul optim al surselor de apa, inclusiv folosirea rationala a acestora

- Prevenirea producerii alunecarii de terenuri in cazul retelelor de alimentare cu apa si canalizare

- Reducerea consumurilor energetice si implicit reducerea emisilor gazelor de sera

- Asigurarea conditiilor de descarcarea a apei uzate in parametri  impusi prin legislatia nationala si europeana si protectia corpurilor de apa de suprafata si subterane

In analiza optiunilor au fost luate in calcul toate masurile necesare pentru eliminarea riscurilor identificate si atingerea obiectivelor propuse prin prezentul proiect.

| Risc | Masuri de prevenire si atenuare |
| --- | --- |
| Cutremure | La proiectarea investitiilor propuse s-au luat in calcul prevederile normativului P 100-1/2013 „Cod de proiectare seismica -Partea I -Prevederi de proiectare pentru cladiri. |
| Alunecari de teren | Pe traseul retelei de distributie,aductiune si pe amplasamentul gospodariei de apa s-au executat foraje geotehnice pentru identificarea naturii terenului de fundare pe baza carora s-a realizat studiul geotehnic anexat cu recomandarile pt executarea lucrarilor.Proiectarea retelei de distributie s-a facut tinand cont de recomandarile din studiul geotehnic: Pentru conducte: Adancimea sapaturii minim 1 m Sapatura va fi executata numai cu sprijiniri pe toata lungimea si adancimea transeei Patul de pozare al conductelor va fi din material drenant respectiv nisip compactat. Pentru evitarea starii de plutire se vor lesta obiectele sau se vor ancora. Pentru Gospodaria de apa: Pentru fundatiile situate deasupra panzei freatice se recomanda sapatura generala; Compactarea,cilindrarea bazei sapaturii,asternerea betonului de egalizare ; Fundatia va fi de tip radier general. Pentru fundatiile situate sub nivelul panzei freatice se recomanda sapatura generala,epuismente directe sau indirecte,imbunatatirea terenului de fundare prin perna de balast-Fundatia va fi tip radier general sau cheson in functie de inaltimea coloanei de apa. In costurile investitiei sunt luate in considerare toate recomandarile din Studiul Geotehnic specificate mai sus,astfel incat sa se evite alunecarile de teren sau orice alte probleme legate de natura terenului. |
| Seceta | Datele din monitorizarea exploatarii au demonstrat ca perioadele de seceta nu au afectat cantitatea sursei conform Studiul hidrogeologic anexat. Calculul necesarului de apa pentru sistemul de alimentare cu apa s-a facut tinandu-se cont de studiul hidrogeologic realizat si de recomandarile din referatul INHGA. |
| Inundatii | In conformitate cu Hartile de Hazard si Risc de Inundatii de pe site-ul Administratiei Nationale Apele Romane, Cartierul Vartopu nu se afla in zona de risc la inundatii. |
| Inghet | Optiunea include costuri pentru atenuarea riscului de inghet. Astfel, pe traseul retelei de distributie in zona supratraversarilor de cursuri de apa s-au prevazut urmatoarele masuri: conductele de distributie pe traseul supratraversarilor, sunt din PEID preizolat cu spuma PUR in manta de protectie din teava de otel. Conductele de distributie ingropate se vor poza sub adancimea de inghet. |
| Incendii | Proiectarea tuturor obiectivelor s-a facut cu respectarea normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor P118/2-2013. |

Schimbarile climatice

Lucrarile propuse in cadrul proiectului se inscriu in masurile incluse in domeniul resurselor de apa in cadrul Strategiei Nationale privind Schimbarile Climatice 2013 – 2020 si in Planul National de Actiune 2016 -2020 privind Schimbarile Climatice si vor contribui la atingerea tintei de reducere cu 20% a emisiilor GES fata de nivelurile din 1990.

Efectele viitoare ale schimbarilor climatice pot avea ca efect reducerea cantitativa sau variatii cantitative neprevazute ale surselor de ape, afectarea nivelului de calitate a surselor, ce poate conduce la cresterea incidentei a bolilor hidrice, punerea sub presiune a retelelor de canalizare  si statiilor de epurare ca urmare a ploilor de scurta durata cu intensitate mare si inunudarea zonelor locuite, cresterea concentratiilor poluantilor in cursurile de apa in perioadele secetoase, costuri de operare neprevazute etc.

La nivelul sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din cadrul proiectului, principalele riscuri identificate sunt: modificari ale cantitatilor de precipitatii extreme, cresterea temperaturilor extreme, inundatiile si alunecarile de teren. Pentru aceste riscuri au fost identificate si detaliate masuri de adaptare la efectele schimbarilor climatice si rezilienta in fata dezastrelor.

In proiect, masurile de adaptare la efectele schimbarilor climatice sunt integrate in investitiile propuse pentru reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si de apa uzata, prin redimensionare - reconfigurare in functie niveluri de risc,  prin conectare la surse de apa mai fiabile, reducerea pierderilor prin inlocuirea conductelor cu durata de viata depasita, reconsiderarea capacitatilor de inmagazinare si/ sau tratare, analizarea gradului de acoperire, implementarea sistemelor automate de masura si control, etc. impreuna cu tehnologii de modernizare pentru conformare cu directivele apei potabile si a apelor uzate municipale.

Solutiile de proiectare adoptate au implementat masuri care conduc la minimizarea tuturor acestor riscuri, asa cum a fost detaliat in studiul de schimbari climatice si in analiza de risc.

Investitiile propuse prin proiect  integreaza urmatoarele masuri de combatere a schimbarilor climatice prin reducerea directa sau indirecta a emisiilor de GES, in conformitate cu CCS si Planul de actiune:

- Masuri de gestionare eficienta a namolurilor:

- achizitia unei instalatii de uscare a namolurilor in scopul valorificarii energetice si materiale a acestora; instalatia de uscare va asigura deshidratarea namolurilor pana la un continut de SU de 90% si va procesa intrega cantitatea de namol generate la statiille de epurare din aria de operare a APAVIL SA.

- Masuri pentru implementarea unor sisteme eficiente de epurare a apelor uzate si utilizarea eficienta a resurselor, in contextul schimbarilor climatice

- prin proiect colectarea apelor uzate din aglomerarile cu mai mult de 2000 l.e din zona proiectului si epurarea acestora in statiile de epurare existente sau realizate/extinse prin proiect; apele epurate sunt descarcate in emisari de suprafata cu respectarea indicatorilor de calitate stabiliti prin HG nr 188/2002, modificata prin HG nr 352/2005 -NTPA001 (colectarea si epurarea apelor uzate contribuie la evitarea contaminarii apelor si compromiterii calitatii acestora ce ar genera costuri suplimentare cu energia, emisii indirecte de GES si materiale  in cazul potabilizarii);

- reabilitarea prin proiect a aductiunilor, conduce la evitarea infiltratiilor in retele si diluarii apei uzate, respectiv reducerea consumului de resurse si a costurilor de epurare si indirect reducerea GES ;

- monitorizarea apelor epurate descarcate in emisari ;

- prevenirea producerii exfiltratiilor din retelele de canalizare prin verificarea periodica cu echipamente de detectare a pierderilor, conduce la evitarea contaminarii apei freatice si compromiterii calitatii apelor subterane si implicit la reducerea costurilor privind tratarea in vederea potabilizarii;

- montarea aparatelor de masura  a debitelor de apa furnizate si descarcate in retelele de canalizare incurajeaza reducerea consumului de apa, respectiv utilizarea eficienta a resurselor de apa in contextual schimbarilor climatice  si reducerea emisiilor indirecte de GES ;

- implementarea principiului recuperarii costurilor de operare a serviciilor de canalizare, avand in vedere respectarea principiului poluatorul plateste are rolul de a incuraja utilizarea eficienta a resurselor de apa;

- achizitionarea de utilaje echipate cu motoare conventionale cu consum redus de energie si emisii reduse de CO2;

- statiile de pompare, statiile de tratare si statiile de epurare vor fi prevazute cu echipamentele SCADA pentru monitorizarea, supervizarea si conducerea proceselor tehnologice din sistemele de alimentare cu apa si canalizare din aria de operare.

# DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAŢIILOR DISPONIBILE

## Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

    - Protecţia calităţii apelor

Surse potentiale de poluare a apelor in faza de construire sunt:

In perioada de executie a lucrarilor propuse, principalele surse de poluare pentru ape sunt reprezentate de lucrarile de realizare a sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare, organizarea de santier, traficul utilajelor si mijloacelor de transport. Impactul asupra componentei de mediu apa in etapa de realizare a investitiei este redus si temporar.

Sursele de poluare pe timpul executiei pot fi:

- organizarea de santier prin apele uzate menajere neepurate sau insuficient epurate provenite de la grupurile sanitare si cantine;

- lucrarile desfasurate pe santier si traficul utilajelor si mijloacelor de transport sunt generatoare de noxe si pulberi care, prin intermediul ploilor, spala suprafata organizarii de santier, rezultand astfel ape pluviale contaminate;

- depozitarea pe termen lung a deseurilor rezultate in perioada de executie;

- depozitarea in conditii necorespunzatoare a combustibililor utilizati pentru functionarea masinilor si utilajelor utilizate in realizarea lucrarilor de constructii;

- intretinerea necorespunzatoare a utilajelor utilizate pentru realizarea lucrarilor propuse;

- statiile de mentenanta a utilajelor si mijloacelor de transport pot genera uleiuri, combustibili si apa uzata de la spalarea masinilor;

- utilajele si mijloacele de transport ale santierului datorita accidentelor prin deversarea de materiale, combustibili, uleiuri.

In perioada de executie, pentru colectarea apelor uzate generate in organizarea de santier proiectul propune prevederea unui sistem de colectare a apelor uzate menajere de la grupurile sanitare si evacuarea lor in bazine ecologice, vidanjabile periodic.

Prin caietele de sarcini se vor pune conditii ca echipamentele si utilajele sa se incadreze in normele de poluare admise.

Eliminarea deseurilor se va face periodic astfel incat sa nu se creeze posibilitatea poluarii apelor de suprafata sau subterane.

Organizarile de santier nu vor fi dotate cu rezervoare de combustibil, acestia vor fi procurati de la unitati autorizate.

La iesirea din organizarile de santier utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate sistematic in vederea eliminarii posibilitatilor de poluare a apelor. De asemenea, schimbarea uleiurilor se va face doar in service-uri autorizate.

Organizarile de santier vor fi dotate cu miljoace si materiale de interventie pentru poluari accidentale.

Lucrarile de executie se vor realiza conform prevederilor legislatiei in vigoare.

Organizarea de santier nu va fi amplasata in zona forajelor de alimentare cu apa, in zonele de protectie sanitara  si in zonele de protectie a cursurilor de apa, astfel asigurandu-se prevenirea si minimizarea impactului potential asupra corpurilor de apa de suprafata si subterane.

Surse potentiale de poluare a apelor in faza de functionare sunt:

In perioada de operare, in cazul in care tehnologia este exploatata corespunzator, infrastructura de alimentare cu apa si canal nu va produce poluari care sa afecteze factorii de mediu: sol, ape de suprafata sau subterane. S-au adoptat scheme tehnologice moderne, iar deseurile rezultate ca urmare a procesului tehnologic (namol si apa de spalare de la filtre) sunt recuperate, apa de spalare nemaifiind descarcata in emisar.

Masurile ce se vor lua prin proiectare exclud orice risc de poluare a apelor in exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare.

    - Protecţia aerului

Pentru protejarea calitatii aerului, atat in perioada de executie a lucrarilor cat si in perioada de Sursele de emisii in aer in faza de construire sunt:

Principalele surse de poluare a aerului in perioada executiei lucrarilor pot fi date de manevrarea pamantului excavat si utilajele folosite pentru executia lucrarilor sau pentru transportul materialelor pe amplasamente. Acestea pot genera in atmosfera emisii de pulberi in suspensie si emisii specifice gazelor de esapament. Nivelul emisiilor de pulberi si noxe specifice arderii carburantilor difera de la o zi la alta, functie de nivelul activitatii, conditii meteorologice si de specificul operatiilor.

Poluantii generati de aceste surse sunt: praf, pulberi, gaze de esapament. Aria de manifestare a acestor surse corespunde exclusiv suprafetei de realizare a lucrarilor.

Operatiunile de manevrare a pamanturilor, care se constituie in surse de impurificare a atmosferei, sunt reprezentate de:

        - sapaturi pentru: decopertarea stratului vegetal, executarea santurilor necesare pozarii conductelor de alimentare cu apa si canalizare, a caminelor de vizitare si a statiilor de pompare;

        - umpluturi: depunerea, imprastierea stratului drenant din balast; aplicarea stratului de nisip si de piatra sparta si eroziunea eoliana.

Poluantii atmosferici caracteristici lucrarilor de terasamente sunt particulele de provenienta naturala (praf terestru) emise in timpul manevrarii pamantului si prin eroziunea eoliana de pe solul descoperit.

Manipularea si punerea in opera a materialelor de constructii (beton, pamant, balast etc.) determina emisii specifice fiecarui tip de material si fiecarei operatii de constructie. Se pot produce pierderi accidentale de materiale, combustibili, uleiuri din masinile si utilajele santierului.

Traficul greu, specific santierului, determina diverse emisii de substante poluante in atmosfera (NOx, CO, SOx, particule in suspensie etc). De asemenea, vor fi si particule  rezultate prin frecare si uzura (din calea de rulare, din pneuri). Atmosfera este spalata de ploi, astfel incat poluantii din aer sunt transferati in ceilalti factori de mediu (apa de suprafata si subterana, sol etc).

Utilajele de constructie functioneaza cu motoare Diesel, gazele de esapament evacuate in atmosfera continand intregul complex de poluanti specific arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOX), compusi organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2).

In vederea diminuarii impactului asupra aerului proiectul propune masuri locale cu efecte imediate cum sunt umectarea periodica a fronturilor de lucru si traseelor de transport a materialelor, transportul materialelor pulverulente cu utilaje acoperite, stabilirea unor trasee pentru transportul materialelor astfel incat sa fie diminuata posibilitatea de poluare a zonelor rezidentiale si a unui orar de lucru adecvat. De asemenea, prin caietele de sarcini se vor pune conditii ca echipamentele si utilajele sa se incadreze in normele de poluare admise

Sursele de emisii in aer in faza de functionare:

In perioada de operare, singurele surse potentiale de poluare a aerului le pot constitui statiile de epurare (linia de tratare apa uzata si linia de tratare a namolului) si statiile de pompare apa si apa uzata. Statiile de epurare sunt amplasate la distante considerabile fata de zonele rezidentiale, respectand conditiile de amplasare si distantele minime impuse prin legislatia in vigoare, ceea ce conduce la minimizarea sau lipsa emisiilor si mirosurilor neplacute.

In perioada de operare, se vor implementa urmatoarele masuri:

        - Eliminarea namolului de pe amplasament, in conformitate cu solutia prevazuta in Strategia de gestiune a namolului (uscarea avansata si peletizarea, etc);

        - Controlarea procesului de epurare a apelor uzate si de tratare a namolului si monitorizarea parametrilor acestor procese;

        - Structura acoperita pentru tratarea si stocarea namolului;

        - Evitarea traversarii zonelor urbane si utilizarea traseelor alternative pentru transportul namolului pana la destinatia finala;

        - Realizarea de inspectii periodice ale retelei de canalizare si ale statiei de epurare pentru a se detecta la timp orice disfunctionalitati si adoptarea masurilor corective adecvate pentru evitarea mirosurilor neplacute/altor defectiuni.

        - pe perimetrul statiilor de epurare se vor planta bariere verzi formate din arbori si arbusti;

        - retelele de canalizare vor fi inspectate periodic si decolmatate, pentru prevenirea emisiilor de hidrogen sulfurat;

Statiile de epurare a apelor uzate au fost amplasate, pe cat posibil, la distante considerabile fata de zonele rezidentiale, astfel incat sa fie minimizate mirosurile neplacute ce ar putea proveni de la namolul generat de statiile de epurare.

In perioada de operare se vor monitoriza,  imisiile, in special legate de mirosuri (NH3 si H2S), comparativ cu concentratiile maxim admise prevazute in STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate ale aerului din zonele protejate, detalierea acestor conditii se va face in Autorizatia de functionare.

    - Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

Sursele de zgomot si vibratii in faza de construire:

In perioada executiei lucrarilor se va respecta tehnologia de executie si se vor utiliza utilaje in perfecta stare de functionare, astfel incat disconfortul produs de acestea sa fie minim.

In perioada de executie a lucrarilor, impactul fonic va fi generat pe de o parte ca urmare a functionarii utilajelor si echipamentelor de-a lungul fronturilor de lucru si pe de alta parte, de vehiculele utilizate pentru transportul materialelor, echipamentelor si deseurilor. Prin caietele de sarcini se vor impune conditii ca utilajele si mijloacele de transport ale antreprenorilor sa respecte conditiile legale. De asemenea, se vor impune perioade de lucru adecvate in zonele rezidentiale.

Impactul negativ va fi temporar de scurta durata, incetand o data cu finalizarea lucrarilor pe fiecare front de lucru, limitat la zonele de amplasare a lucrarilor; disconfortul creat va fi resimtit in zonele unde lucrarile vor fi executate in apropierea zonelor locuite.

Sursele de zgomot si vibratii in faza de functionare:

In perioada de operare, principalele surse de zgomot si vibratii sunt reprezentata de:

- statiile de pompare, amplasate in gospodariile de apa;

- statiile de repompare amplasate pe traseul retelei de distributie;

- statiile de pompare ape uzate de pe traseul retelei de canalizare;

- statiile de pompare din cadrul statiei de epurare;

- suflantele din cadrul statiei de epurare.

Tinand cont ca: utilajele prevazute sunt cu nivel redus de zgomot, amplasamentele acestora sunt cu preponderenta subterane (construtiile statiilor de pompare ape uzate sunt compacte - izolate fonic), amplasamentele statiilor de epurare sunt la distanta de zonele locuite si au fost prevazute perdele vegetale de protectie, impactul produs de sursele de zgomot si vibratii pe perioada functionarii va fi unul redus.

    - Protecţia împotriva radiaţiilor

- Nu este cazul, atat in perioada de executie a lucrarilor cat si in perioada de operare nu vor exista surse de radiatii.

    - Protecţia solului şi a subsolului

Sursele de emisii in sol, subsol  in faza de construire sunt:

In perioada de executie, principalele surse de emisii de poluanti pentru sol si subsol sunt reprezentate de:

- traficul mijloacelor de transport si utilajelor folosite pentru executarea lucrarilor care vor genera poluanti atat de la arderea combustibililor (NOx, SOx, CO si pulberi in suspensie),cat si de la functionarea acestora in campurile de lucru, poluanti care, odata emisi in atmosfera, se pot depune pe suprafata solului;

- intretinerea necorespunzatoare a utilajelor, alimentarea cu carburanti in spatii neamenajate, accidente ce pot genera pierderi de combustibil si lubrifianti direct pe sol care pot consuce la modificarea caracteristicilor solului;

- inlaturarea stratului de sol vegetal;

- pierderea caracteristicilor naturale ale stratului de sol fertil prin depozitare neadecvata a acestuia in haldele de sol rezultate din decopertari;

- izolarea unor suprafete de sol fata de circuitele ecologice naturale, prin betonarea acestora;

- deversari acidentale ale unor substante/compusi direct pe sol;

- depozitarea necontrolata a deseurilor, a materialelor de constructie sau a deseurilor tehnologice;

- modificari calitative ale solului sub influenta poluantilor prezenti in aer (modificari calitative si cantitative ale circuitelor geochimice locale).

Principalul impact asupra solului in perioada de executie este consecinta ocuparii temporare de terenuri pentru platforme, organizari de santier, gropi de imprumut si zone de depozitare temporara. In vederea diminuarii impactului asupra solulu si subsolului proiectul prevede ca la finalizarea lucrarilor, sa fie obligatorie readucerea terenului la starea initiala sau refacerea zonelor de drum, acesse la proprietati, rigole, etc..

Impactul produs asupra solului de cumulul de activitati desfasurate in perioada de executie poate fi  important avand in vedere ca pe suprafetele ocupate se vor induce modificari stucturale temporare in profilul de sol. Cu toate acestea, impactul potential identificat este minor si temporar avand in vedere caracteristicile solului de pe amplasamente, marea majoritate a lucrarilor sunt proiectate de-a lungul drumurilor existente pe soluri de calitate inferioara, fara functii  ecologice, cu o structura deja modificata de interventiile anterioare. Pentru lucrarile de pe amplasamente noi, acestea sunt in zone antropizate, la marginea zonelor locuite, iar impactul final asupra solului si subsolului al implementarii proiectului prin colectarea si epurarea apelor uzare este unul pozitiv fata de situatia existenta.

In ceea ce priveste riscul poluarii solului, prin pierderi/scurgeri accidentale de substante periculoase (uleiuri, carburanti, etc.) si/sau de ape uzate, precum si prin depozitarea necorespunzatoare a materiilor prime, materialelor si deseurilor, se apreciaza ca acesta va fi relativ redus, in urma implementarii masurilor de diminuare a impactului propuse, specifice organizarilor de santier si fronturilor de lucru,

In conditiile in care se vor respecta traseele si caile de acces pentru utilaje, a tehnologiei de executie si ulterior a regulamentelor de exploatare, lucrarile prevazute prin proiect nu vor genera un impact negativ semnificativ asupra solului.

Izolarea unor suprafete de sol fata de circuitele ecologice naturale, prin betonarea acestora este improbabila avand in vedere caracteristicile amplasamentelor respective in intravilanul loalitatilor, pe marginea drumurilor, locatii cu obiective deja existente, corelat cu caracteristicile lucrarilor propuse.

Impactul asupra solului in perioada executiei lucarilor este redus, temporar si reversibil si se manifesta doar pe perioada executiei lucrarilor.

Lucrarile prevazute a se realiza prin prezentul proiect impreuna cu cele existente sau in curs de implementare, nu vor genera un impact cumulativ negativ semnificativ asupra calitatii solului sau mediului geologic, impactul fiind temporar, reversibil, limitat la aria de amplasare a lucrarilor iar impactul dupa finalizarea lucrarilor proiectului va fi pozitiv.

La finalizarea executarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia de a reface zonele afectate temporar si a readuce terenul la starea initiala.

Sursele de emisii in sol, subsol si ape freatice in faza de functionare:

In perioada de operare, in conditii normale de functionare, nu vor exista surse de poluare a solului sau mediului geologic. Singurele surse de poluare le pot constitui potentialele scurgeri (exfiltratii) ale sistemelor de canalizare/colectare ape uzate si pluviale.

Scopul lucrarilor este de a proteja atat calitatea solului, cat si a apelor subterane, prin racordarea populatiei la sistemul centralizat de canalizare.

In perioada de operare se recomanda respectarea urmatoarelor masuri de protejare a solului si subsolului:

- asigurarea unei intretineri corespunzatoare a infrastructurii de alimentare cu apa si canalizare;

- gestionarea corespunzatoare si eliminarea in spatii special destinate a deseurilor generate;

- eliminarea namolului de pe amplasamentele statiilor de epurare in conformitate cu solutiile prevazute in Strategia privind gestionarea namolului (uscare avansata si valorificare, etc.);

- controlarea si verificarea permanenta a procesului de epurare a apelor uzate, de tratare a namolului si monitorizarea paramatrilor caracteristici acestor procese;

- este interzisa deversarea pe sol a oricaror categoorii de ape uzate;

- se va elabora, implementa si respecta planul de masuri si interventie in caz de poluari accidentale.

Conditiile detaliate se vor stabili prin Autorizatia de mediu care va fi solicitata dupa finalizarea lucrarilor si inainte de punerea in functiune

    - Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

### Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice

Proiectul este destinat in principal zonelor locuibile (orase, sate) din judetul Valcea, iar din obiectivele / lucrarile prevazute doar o mica parte sunt situate in interiorul sau in vecinatatea siturilor Natura 2000. Suprapunerile cu siturile Natura 2000 sunt:

- ROSCI0354 Platforma Cotmeana - suprafata ocupata temporar de lucrari este de aprox. 400 mp si reprezinta numai 0,3% din suprafata ariei protejate - 12558,31 ha)

- ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior (suprafata ocupata temporar de lucrari este de aprox. 780 mp si reprezinta numai 0,14% din suprafata ariei protejate - 54.074 ha) si nu influenteaza starea de conservare a speciilor sau habitatelor de interes conservative.

In perioada de executie a lucrarilor, cauzele care ar putea afecta ecosistemele sunt  redate in cele ce urmeaza:

- perturbarea speciilor/ habitatelor prin prezenta personalului de lucru, a utilajelor și a materialelor de construcții si  implicit prin realizarea propriu-zisa a activității de construcție și montaj;

- generare de praf – pulberile; pentru diminuarea acestora se va proceda la stropirea periodica în frontul de lucru;

- generare de emisii poluante (gaze de eșapament) provenite din traficul vehiculelor și din funcționarea utilajelor și aparate;

- generarea zgomotului și vibrațiilor prin funcționarea utilajelor și vehiculelor, prin manevrarea materialelor de construcție, prin procesele de montare, etc.

- generarea de deșeuri menajere, materiale de construcție (deșeuri metalice, lemn, ambalaje, uleiuri / lubrifianți uzați)

- ocuparea suprafețelor de teren prin realizarea lucrărilor de construcției/ montaj, depozitarea utilajelor și materialelor de construcție; impactul va fi în cea mai mare parte temporar, la finalizarea execuției terenurile afectate vor fi aduse la starea inițială;

- distrugerea florei și habitatelor terestre și acvatice locale în timpul perioadei de construcție.

- organizarea de șantier, depozitarea materialelor și deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate în faza de construcție, intervenția asupra habitatelor și vegetației, utilizarea unor utilaje care poluează puternic fonic pot genera efecte negative semnificative asupra arealului protejat.

Pe perioada execuției lucrărilor, pierderile accidentale de hidrocarburi de la utilajele folosite pentru realizarea lucrărilor pot conduce la modificarea calității apei în zona de execuție a lucrărilor. Fauna acvatică de asemenea poate fi afectata direct de calitatea apei cu precădere în secțiunea în care se execută lucrările propuse.

Proiectul include masuri care conduc la diminuarea si/sau eliminarea impactului asupra ecosistemelor, astfel:

- amplasamentele lucrarilor au fost astfel selectate incat pe suprafetele care sunt necesare implementarii proiectului sa nu se afle specii valoroase, protejate. Lucrarile sunt propuse in intravilan si in apropierea zonelor locuite pe terenuri antropizate, astfel incat este putin probabila existenta florei sau a habitatelor pe aceste terenuri deci si afectarea lor potentiala este minima.

- Prin caietele de sarcini se vor impune caracteristici pentru utilaje si mijloace de transport astfel incat emisiile, zgomotul si vibratiile sa se incadreze in limitele legale. De asemena, in zona fronturilor de lucru si pe traseele de transport materiale se va proceda la umectarea terenului pentru a diminua raspandirea pulberilor si prafului.

- Deseurile vor fi gestionate corespunzator legislatiei specifice, cu eliminarea lor de pe amplasament in cel mai scurt timp dupa generarea acestora

- Desfasurarea activitatilor in organizarile de santier sa va face cu respectarea normelor in vigoare ceea ce asigura riscuri minime pentru flora si fauna din imediata vecinatate.

- Supervizorul va asigura verificarea implementarii planurilor de protectia mediului si a poluarilor accidentale, precum si raportarea periodica la autoritatile competente.

In perioada de operare sursele de poluare vor fi reprezentate de traficul masinilor de interventie sau de functionarea defectuoasa a unor instalatii sau componentelor sistemelor de apa si canalizare.

Arealele posibil a fi afectate in perioada de operare sunt:

- flora si fauna acvatica situata in aval de statiile de epurare, in caz de accidente sau epurare necorespunzatoare a apelor uzate.

Flora si fauna aflate in vecinatatea traseelor conductelor de apa si /sau canalizare.

La finalizarea lucrarilor si inainte de punerea in functiune a obiectivelor prevazute prin proiect in Autorizatia de mediu se vor stabili masuri concrete care sa asigure diminuarea imactului potential pe perioada exploatarii sistemului, cum ar fi stabilirea traseelor pentru masinile de interventie, verificarea perioadica a instalatiilor si echipamentelor din statiile de tratare si epurare.

Prin implementarea sistemului SCADA se asigura identificarea rapida a unor probleme in functionarea sistemelor astfel incat operatorul poate interveni preventiv, fapt care conduce la diminuarea riscurilor de poluare inclusiv asupra ecosistemelor.

    - Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public

#### Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional şi altele

Statiile de epurare sunt amplasate la o distanta mai mare de 300 m fata de zonele rezidentiale, in conformitate cu Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

Retelele de alimentare cu apa si canalizare sunt amplasate pe domeniul public, respectand in cea mai mare parte, traseul drumurilor existente. In zona de amplasare a acestora sau in imediata vecinatate nu sunt obiective de interes public, investitii, monumente istorice sau de arhitectura, care ar putea fi afectate de lucrarile de constructie prevazute in cadrul proiectului de investitie.

Adancimea de pozare a conductelor si pozitionarea acestora respecta normativele care stabilesc distantele minime necesare intre retelele de utilitati.

Masuri de proiectare: prin respectarea normativelor, riscurile sunt eliminate.

In perioada de executie a lucrarilor, deplasarea utilajelor mari de constructie ar putea bloca unele drumuri sau ar putea ingreuna accesul masinilor de interventie. In acest sens, in colaborare cu autoritatile competente, vor fi stabilite traseele de acces si eventuale restrictii pentru anumite tipuri de utilaje.

In perioada de operare, prin masurile prevazute prin proiect la amplasarea obiectivelor, nu vor fi afectate asezarile umane sau alte obiective de interes public.

#### Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public

In perioada de executie a lucrarilor, zonele organizarilor de santier pot reprezenta surse de insecuritate pentru locuitorii din zona. Prin respectarea normativelor specifice lucrarilor hidroedilitare si normelor de protectia muncii vor fi evitate accidentele in care se pot implica mijloacele de transport ale materiale de constructie si accidentele provocate de utilajele de constructie.

In perioada de executie a lucrarilor se vor avea in vedere urmatoarele masuri de protectie a locuitorilor din apropierea/vecinatatea fronturilor de lucru:

- in zonele de lucru amplasate in vecinatatea zonelor locuite, activitatile specifice organizarilor de santier se vor desfasura numai in perioada de zi, cu respectarea perioadei de liniste si odihna de noapte;

- executarea lucrarilor cu luarea masurilor de dimuarea a  disconfortului locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibratii;

- evitarea rutelor de transport prin localitati si utilizarea, pe cat posibil, a unor rute ocolitoare;

- optimizarea traseelor pe care circula utilajele de constructii si mijloacele de transport a materialelor, astfel incat sa fie evitate blocajele si acccidentele de circulatie;

- realizarea lucrarilor pe tronsoane, pe baza unui grafic de lucrari, astfel incat sa fie optimizata perioada de executie pentru a diminua durata de manifestare a potentialelor efecte asupra mediului si in acelasi timp pentru refacerea zonelor afectate in cel mai surt timp ;

- utilizarea echipamentelor si utilajelor de transport care respecta normelor in vigoare;

- mentinerea la parametri optimi de functionare a utilajelor tehnologice si mijlaocelor de transport pentru diminuarea noxelor si zgomotului care ar putea afecta lozuitorii din zona de implementare a proiectului;

- umectarea periodica a materialelor de terasamante pentru reducerea emisiilor in atmosfera pe perioada manevrarii ;

- asigurarea in incintele organizarilor de santier de puncte de curatare manuala sau mecanizata a pneurilor utilajelor tehnologice si mijloacelor de transport;

- evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;

- asigurarea mentinerii curateniei traseelor si drumurilor de accces folosite de mijloacele tehnologice de transport;

- asigurarea semnalizarii zonelor de lucru cu panouri de avertizare;

- anuntarea autoritatilor competente din domeniul protectiei monumentelor istorice, siturilor arheologice, in cazul in care pe perioada executiei vor fi descoperite vestigii sau fragmente de vase din lut sau ceramica ;

- refacerea  zonelor afectate de organizarile de santier si redarea terenului circuitului initial;

- evitarea afectarii altor lucrari de interes public existente pe traseul obiectivului propus;

- asigurarea accesului echipelor de interventie a autoritatilor specializate pentru prevenirea sau remedierea unor defectiuni ale retelelor sau lucrarilor de interes public existente in zona organizarilor de santier;

- Toate masurile prevazute in Memoriul de prezentare pentru perioada de executie, pentru fiecare factor de mediu in parte, pentru a se evita impactul potential asupra asezarilor umane si a altor obiective de inters public.

In situatia in care pe timpul executiei lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare vor avea loc descoperiri arhelogice intamplatoare vor fi sistate lucrarile si se va anunta in termen de 72 de ore autoritatile pe raza careia s-a realizat descoperirea.

In executie, Antreprenorul va respecta conditiile impuse prin Autorizatiile de Constructie si alte avize/acorduri emise de institutiile abilitate.

    - Prevenirea şi gestionarea deşeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea

#### Lista deşeurilor (clasificate şi codificate în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale privind deşeurile), cantităţi de deşeuri generate

#### In perioada executiei lucrarilor, deseurile generate sunt de urmatoarele tipuri:

- deseuri menajere produse de personalul care executa lucrarile;

- deseuri tehnologice rezultate din procesul de preparare si turnare a betonului, pamant rezultat din exacavatii;

- deseuri tehnologice rezultate din dezafectarea instalatiilor existente sau in timpul lucrarilor de reabilitare a instalatiilor existente;

- deseuri rezultate din activitati conexe, cum sunt cele provenite de la intretinerea echipamentelor si instalatiilor (ex.: ulei uzat si alti lubrifianti).

Deseurile menajere generate pe amplasament in zonele organizarilor de santier, vor fi colecte temporar in containere acoperite, in zone special destinate si periodic vor fi preluate si transportate de firme autorizate, pe baza de contracte de prestari servicii, in vederea valorificarii/eliminarii finale in spatii special destinate/depozite de deseuri municipale de pe raza judetului Valcea.

Resturile de beton rezultate din dezafectarea constructiilor existente (ex. Statii de epurare) vor fi depozitate temporar intr-o zona special destinata in incinta amplasamentelor sau in imediata vecinatate a acestora, de unde vor fi preluate si transportate de firme autorizate la depozite de deseuri inerte autorizate sau dupa caz, refolosite pentru executia fundatiilor sau drumurilor de acces propuse a se realiza prin prezentul proiect.

Pentru depozitarea deseurilor de orice natura, se vor amenaja spatii de depozitare special destinate, deseurile vor fi depozitate selectiv, temporar, urmand ca acestea sa fie valorificate in functie de categorie, la unitati de profil sau depozitate final la depozitele de deseuri de pe raza judetului Valcea.

Deseuri menajere

Aceste deseuri vor fi in cantitati reduse si nu prezinta un pericol pentru mediu sau pentru sanatatea oamenilor. Ele pot constitui o sursa de degradare a peisajului sau de poluarea a factorilor de mediu doar printr-o gospodarire neadecvata.

Deseuri tehnologice si deseurile din constructii

Cod 20 01 01	hartie si carton

Cod 01 03 01	sol vegetal

Cod 16.02.	deseuri de la echipamentele electrice si electronic 					(echipamente electrice de mici dimensiuni)

Cod 17 05 00	pamant si material excavat

Cod 17.01.	beton, caramizi, tigle si materiale ceramica

Cod 17 01 01	beton

Cod 17 01 02	caramizi

Cod 17 01 07	amestecuri de beton, caramizi, tiglesi materiale ceramice

Cod 17.02.	lemn, sticla si materiale plastice

Cod 17.02.00	lemn, sticla, materiale plastice si cauciuc

Cod 17 04	metale (inclusiv aliajele lor)

Cod 17 04 05	fier si otel (fier beton din structura betoanelor armate, 					echipamente electromecanice si instalatii hidraulice)

Cod 17 05	pamant (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), 				pietre si deseuri de la dragare (materiale din excavatii)

Cod 17 07 00	amestecuri de deseuri de la constructii Cod 17.09.

alte deseuri de la constructii

Deseuri din activitati conexe

Cod 13		deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi

Cod 13 02 00	uleiul de motor uzat, de transmisie si de degresare

Cod 13 02 07	uleiuri de motor,de transmisie si de ungere usor 						biodegradabile

Cod 13.07.01	ulei de comustibil si combustibil Diesel

Cod 13.07.02	benzina

Cod 13.07.03	alti combustibili (inclusiv amestecuri)

Cod 16 06 00	baterii si acumulatori

Cod 16 01 03	anvelope uzate

Cod 16 01 07	metale feroase

Aceste deseuri rezulta de la utilajele si mijloacelor de transport folosite in timpul executiei. Combustibilii lichizi si uleiurile pot aparea accidental si in cantitati nesemnificative. Ele pot constitui o sursa de poluare a solului printr-o gospodarire neadecvata.

Deseurile rezultate din activitatea de executie vor fi colectate corespunzator in pubele, iar acestea vor fi preluate de o societate autorizata, pe baza de contract. Materialul rezultat in urma excavarii va fi folosit ulterior ca material de umplutura.

Intretinerea si micile reparatii ale utilajelor care deservesc santierul se vor executa numai in incinta administrativa, iar reparatiile capitale numai in unitati specializate.

Din punct de vedere al managementului deseurilor se recomanda inventarierea deseurilor ce pot fi valorificate si a celor rezultate si eliminate pe amplasament.

Pentru etapa de realizare a proiectului de investitie, materialele metalice, deseurile din constructii si demolari, deseurile reciclabile si cele specifice organizarilor de santier se vor colecta separat in vederea depozitarii temporare pe amplasament pana la preluarea de catre firme autorizate, pe baza contractelor de prestari servicii, conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor. Deseurile inerte rezultate in perioada de executie (ex. pamant din excavatii, amestecuri de pamant si pietre, moloz, etc.) vor fi evacuate la un depozit de deseuri inerte de pe raza judetului Valcea sau reutilizate ca umpluturi in cadrul lucrarilor prevazute prin prezentul proiect (ex.: pentru drumurile noi de acces ca material de umplutura, la fundatii etc.).

Tabel 5 – Deseuri estimate a fi produse din activitatea de constructii montaj

| Cod deseu | Denumire deseu | Cantitatea prevazuta a fi generata (kg / an) | Modul de gestionare | Provenienta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valorificare | Eliminarea | Stocare |  |
| 17 01 07 | amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06 | - aproximativ 2800 m3 - aproximativ 400 m3 |  | Integral |  | SEAU |
| 17 04 05 | Fier si otel | 6000 3000 | Integral |  |  |  |
| 17 05 04 | Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | Aproximativ 20000 | 10000 | 10000 |  | Pamantul rezultat din sapatari, va fi refolosit pentru reumplerea golurilor, pe cat posibil |
| 15 02 02 | Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | 50 |  | Integral |  |  |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | 1000 |  | Integral |  |  |
| 17 04 11 | Cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 | 10 | Inetgral |  |  |  |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | 5 | Integral |  |  |  |

In perioada de operare, deseurile generate in urma desfasurarii activitatii obiectivelor propuse prin prezentul proiect sunt reprezentate de urmatoarele categorii:

- deseuri municipale amestecate;

- deseuri rezultate de la activitatile de intretinere a echipamentelor si instalatiilor: materiale metalice, ulei uzat si alti lubrifianti rezultati din activitatea de intretinere a echipamentelor, utilajelor si mijloacelor de transport proprii;

Tabel 6 – Tipuri si cantitati de deseuri estimate a fi generate in perioada de operare conform obiectivelor existente similare generatoare de deseuri:

| Cod deseu | Denumire deseu | Cantitatea prevazuta a fi generata (kg / an) | Modul de gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valorificare | Eliminarea | Stocare |
| 17 04 05 | Fier si otel | Nespecificat | Integral, prin firme autorizate |  | Stocare temporara in spatii special amenajate |
| 19 10 02 | Deseuri neferoase | Nespecificat | Integral, prin firme autorizate |  |  |
| 15 01 01 | Deseuri de hartie si carton | Nespecificat | Integral, prin firme autorizate |  |  |
| 20 03 01 | Deseuri municipale amestecate | Nespecificat |  | Integral |  |
| 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | Nespecificat | Integral, prin firme autorizate |  |  |

La nivelul anului 2016 cantitatile de namol generate de SEAU existente au fost urmatoarele:

| Nr crt | SEAU | Capacitati proiectate existente | Cantitati medii namol - an 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | p.e | Debit mediu mc/zi |  |
|  |  |  |  | Continut S.U. [%] | t s.u. / an | t namol umed/an | mc / an |
| 1 | RAMNICU VALCEA | 130,000 | 38,880 | 20% | 2,152.8 | 10,764.0 | 9,360.0 |
| 2 | DRAGASANI | 29,000 | 5,440 | 18% | 35.1 | 195.0 | 184.0 |
| 3 | BABENI | 7,500 | 1,207 | 18% | 23.5 | 130.8 | 123.4 |
| 4 | CALIMANESTI | 14,651 | 3,458 | 18% | 0.7 | 4.0 | 3.8 |
| 5 | BREZOI | 5,000 | 750 | 18% | 13.2 | 73.6 | 69.4 |
| 6 | SALATRUCEL | 2,500 | 300 | 18% | 11.0 | 61.0 | 57.5 |
| 7 | BAILE OLANESTI | 12,000 | 3,619 | 18% | 18.4 | 102.4 | 96.6 |
| 8 | BALCESTI | 4,000 | 600 | 18% | 0.2 | 1.2 | 1.1 |
| 9 | BUNESTI | 2,500 | 400 | 18% | 0.04 | 0.2 | 0.2 |
| 10 | VOINEASA | 2,000 | 200 | 18% | 9.2 | 51.0 | 48.1 |
| 11 | PRUNDENI | 2,000 | 240 | 18% | 15.3 | 84.9 | 80.1 |
| 12 | CERNISOARA | 3,000 | 450 | 18% | 5.9 | 32.8 | 31.0 |
| Total Namol generat (18% s.u.) | 18% | 132.7 | 737.0 | 695.3 |
| Total Namol generat (20% s.u.) | 20% | 2,152.8 | 10,764.0 | 9,360.0 |
| TOTAL Namol generat (an 2016) | 2,285.7 | 11,501.0 | 10,055.3 |

Ca urmare a finalizarii lucrarilor la statiile de epurare si tratare apa potabila finantate atat prin POS Mediu 2007 – 2013 cat si alte surse atrase de consiliile locale, precum si ca urmare a implementarii prezentului proiect finantabil prin POIM 2014 – 2020, cantitatile de namol generate la nivelul judetului Valcea se asteapta sa creasca considerabil.

Cantitatea de namol estimata conform breviarelor de proces ale STAP, dupa construirea / modernizarea si functionarea la capacitate maxima (an 2023) este prezentata in tabelul de mai jos:

Tabel 7- Productia viitoare de namol de la STAP – an 2023

| Nr crt | STAP | Sistem de alimentare cu apa deservit | Continut S.U. [%] | Tone s.u / zi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STAP Ramnicu Valcea (Valea lui Stan) | Sistemul zonal de alimentare cu apa Ramnicu Valcea | 18% | 21.1 |
| 2 | STAP Olanesti | Baile Olanesti | 18% | 0.02 |
| 3 | STAP Horezu | Horezu, Maldaresti | 18% | 1.138 |
| TOTAL |  | 22.26 |

Tabel 8 - Productia viitoare de namol de la SEAU – an 2023

| Nr crt | SEAU | Capacitati proiectate | Cantitati maxime namol - an 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | p.e | Debit mediu mc/zi |  |
|  |  |  |  | Continut SU [%] | t s.u. / an | t namol umed/an | mc / an |
| 1 | RAMNICU VALCEA | 130,000 | 38,880 | 25% | 2,257.9 | 9,031.7 | 7,853.6 |
| 2 | DRAGASANI | 29,000 | 5,440 | 18% | 723.3 | 4,018.4 | 3,791.0 |
| 3 | BABENI* | 17,580 | 2,554 | 18% | 359.4 | 1,996.4 | 1,883.4 |
| 4 | CALIMANESTI | 14,651 | 3,458 | 18% | 366.4 | 2,035.6 | 1,920.4 |
| 5 | BREZOI* | 5,700 | 1,139 | 20% | 174.7 | 873.4 | 824.0 |
| 6 | SALATRUCEL | 2,500 | 300 | 18% | 21.2 | 117.9 | 111.3 |
| 7 | BAILE OLANESTI | 12,000 | 3,619 | 18% | 219.2 | 1,217.8 | 1,148.8 |
| 8 | BALCESTI | 4,000 | 600 | 18% | 100.4 | 557.6 | 526.1 |
| 9 | BUNESTI | 2,500 | 400 | 18% | 39.1 | 217.4 | 205.1 |
| 10 | VOINEASA | 2,000 | 200 | 18% | 51.5 | 285.9 | 269.7 |
| 11 | FRANCESTI* | 23,470 | 3,235 | 22% | 239.2 | 1,087.2 | 1,025.7 |
| 12 | DRAGOESTI* | 7,084 | 925 | 20% | 93.5 | 467.4 | 440.9 |
| 13 | GALICEA | 800 | 381 | 24% | 31.7 | 132.0 | 124.5 |
| 14 | OLANU | 585 | 189 | 24% | 33.7 | 140.4 | 132.5 |
| 15 | COPACENI | 5,008 | 651 | 22% | 140.4 | 638.4 | 602.3 |
| 16 | VALEA MARE* | 4,052 | 570 | 24% | 120.8 | 503.4 | 474.9 |
| 17 | PAUSESTI - MAGLASI | 1,000 | 200 | 18% | 24.5 | 135.9 | 128.2 |
| 18 | PRUNDENI | 2,000 | 240 | 18% | 51.0 | 283.1 | 267.1 |
| 19 | CERNISOARA | 3,000 | 450 | 18% | 73.9 | 410.4 | 387.2 |
| 20 | CRETENI* | 3,393 | 408 | 24% | 61.7 | 257.2 | 242.6 |
| 21 | SUSANI* | 3,154 | 395 | 20% | 72.7 | 363.0 | 342.5 |
| 22 | STEFANESTI | 2,500 | 400 | 18% | 62.4 | 346.8 | 327.1 |
| 23 | LUNGESTI | 1,600 | 260 | 18% | 39.9 | 221.6 | 209.1 |
| 24 | PIETRARI | 1,000 | 200 | 18% | 24.5 | 135.9 | 128.2 |
| 25 | LALOSU | 2,543 | 338 | 20% | 58.3 | 291.5 | 275.0 |
| Total Namol generat (18% s.u.) | 18% | 2,157 | 11,981 | 11,303 |
| Total Namol generat (20% s.u.) | 20% | 399 | 1,995 | 1,882 |
| Total Namol generat (22% s.u.) | 22 % | 380 | 1,726 | 1,628 |
| Total Namol generat (24% s.u.) | 24% | 248 | 1,033 | 975 |
| Total Namol generat (25% s.u.) | 25% | 2,258 | 9,032 | 7,854 |
| TOTAL Namol maxim generat (an 2023) | 5,441 | 25,766 | 23,641 |

Cantitatea exacta de namol produsa de SEAU se va putea cunoaste cu exactitate dupa finalizarea lucrarilor de constructie (atat cele finantate prin POIM cat si cele in curs de executie pe POS 1 sau alte fonduri); aceasta poate fi mai mica decat cantitatea estimata la faza SF unde sunt luate in calcul debitele si incarcarea maxime.

Cantitatea maxima de substanta uscata din namolul generat la nivelul ariei ROC este de 5,411 tone s.u. / an (25,766 t namol umed / an respectiv 23,641 mc/an) din care in medie 42% din cantitatea de substanta uscata este generata de SEAU Ramnicu Valcea.

Pe langa namolul rezultat in urma epurarii apei uzate, in cadrul SEAU rezulta si alte tipuri de reziduuri din deznisipatoare – separatoare de grasimi. Grasimile rezultate din separator sunt stocate temporar si ulterior predate catre firme specializate, autorizate pentru colectarea acestui tip de deseuri.

Nisipul este considerat un deseu solid menajer, cantitatile de nisip rezultate se vor colecta si se vor elimina la un depozit de deseuri autorizat. Reziduurile rezultate din lucrarile de intretinere a canalizarii vor fi adaugate in influentul care intra in statia de epurare a apei uzate, fiind luate in considerare impreuna cu cantitatea de namol provenit din apele uzate.

In tabelul urmator sunt prezentate reziduurile (grasimi, nisip) de la gratarele SEAU din judet:

Tabel 9  - Productia de reziduuri rezultate de la SEAU

| Nr crt | SEAU | Capacitati proiectate | Cantitati maxime reziduuri - an 2023 (mc/an) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | p.e | Debit mediu mc/zi |  |
|  |  |  |  | gratare | grasimi | nisip |
| 1 | RAMNICU VALCEA | 130,000 | 38,880 | 4,340 | 1,263 | 1,180 |
| 2 | DRAGASANI | 29,000 | 5,440 | 775 | 221 | 207 |
| 3 | BABENI* | 17,580 | 2,554 | 260 | 15 | 10 |
| 4 | CALIMANESTI | 14,651 | 3,458 | 430 | 120 | 115 |
| 5 | BREZOI* | 5,700 | 1,139 | 70.7 | 15.6 | 41.6 |
| 6 | SALATRUCEL | 2,500 | 300 | 22.9 | 4.6 | 12.3 |
| 7 | BAILE OLANESTI | 12,000 | 3,619 | 48 | 4 | 39 |
| 8 | BALCESTI | 4,000 | 600 | 130 | 7 | 5.5 |
| 9 | BUNESTI | 2,500 | 400 | 22.9 | 4.6 | 12.3 |
| 10 | VOINEASA | 2,000 | 200 | 18.3 | 3.7 | 9.9 |
| 11 | FRANCESTI* | 23,470 | 3,235 | 612.3 | 174.6 | 163.5 |
| 12 | DRAGOESTI* | 7,084 | 925 | 46.7 | 5.1 | 13.5 |
| 13 | GALICEA | 800 | 381 | 7.3 | 1.5 | 3.9 |
| 14 | OLANU | 585 | 189 | 5.3 | 1.1 | 2.8 |
| 15 | COPACENI | 5,008 | 651 | 36.5 | 9.2 | 29.2 |
| 16 | VALEA MARE* | 4,052 | 570 | 36.5 | 7.8 | 20.8 |
| 17 | PAUSESTI - MAGLASI | 1,000 | 200 | 9.2 | 1.8 | 4.9 |
| 18 | PRUNDENI | 2,000 | 240 | 18.3 | 3.7 | 9.9 |
| 19 | CERNISOARA | 3,000 | 450 | 27.5 | 5.5 | 14.8 |
| 20 | CRETENI* | 3,393 | 408 | 21.5 | 3.5 | 9.4 |
| 21 | SUSANI* | 3,154 | 395 | 28.4 | 5.4 | 14.4 |
| 22 | STEFANESTI | 2,500 | 400 | 22.7 | 4.6 | 12.2 |
| 23 | LUNGESTI | 1,600 | 260 | 14.6 | 3.0 | 7.9 |
| 24 | PIETRARI | 1,000 | 200 | 9.2 | 1.8 | 4.9 |
| 25 | LALOSU | 2,543 | 338 | 22.9 | 4.6 | 12.3 |
| TOTAL | 281,231 | 65,833 | 7,036 | 1,892 | 1,957 |

* SEAU incluse in Aplicatia POIM 2014 - 2020

#### Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate

In perioada de executie a lucrarilor, deseurile generate si modul de gospodarire al acestora se va realiza asa cum este descris in cele ce urmeaza:

•	deseuri menajere - colectarea se face pe baza de contract in pubele speciale, amplasate pe platforme betonate. Acestea vor fi preluate de firme specializate pe baza de contract. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile predate in conformitate cu prevederile HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

•	deseuri metalice - colectarea se va face pe platforme betonate si valorificate pe baza de contract cu firme specializate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor;

•	deseuri inerte (sol, pamant, argila, nisip, asfalt, etc.) - colectarea pe platforme speciale si refolosite pentru umplutura, lucrarile de terasamente cat si pentru lucrari provizorii de drumuri, platforme, nivelari;

•	acumulatori uzati - colectare in spatii special amenajate si predate unitatilor specializate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate conform prevederilor HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori

•	anvelope uzate - colectare in spatii special amenajate si predate unitatilor specializate conform Ord. nr. 386/2004 pentru aprobarea Normelor privind procedura si criteriile de autorizare a activitatii de gestionare a anvelopelor uzate;

•	uleiuri uzate - colectare in spatii special amenajate si predate unitatilor  specializate conform prevederilor HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

•	hartie - colectare selectiva. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate conform prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje;

•	deseurile de ambalaje (hartie si carton, saci, recipient substante) sunt colectate selectiv , in recipiente/spatii special amenajate, in vederea valorificarii/eliminarii prin societati specializate autorizate.

In perioada de operare, gestionarea deseurilor se va face corespunzator reglementarilor in vigoare, astfel:

•	deseuri menajere - colectarea se face pe baza de contract in pubele speciale, amplasate pe platforme betonate. Acestea vor fi preluate de firme specializate pe baza de contract. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile predate in conformitate cu prevederile HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

•	deseuri metalice - colectarea se va face pe platforme betonate si valorificate pe baza de contract cu firme specializate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate in conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor;

•	deseuri inerte (sol, pamant, argila, nisip, asfalt, etc.) - colectarea pe platforme speciale si refolosite pentru umplutura, lucrarile de terasamente cat si pentru lucrari provizorii de drumuri, platforme, nivelari;

•	acumulatori uzati - colectare in spatii special amenajate si predate unitatilor specializate. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate conform prevederilor HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori;

•	anvelope uzate - colectare in spatii special amenajate si predate unitatilor specializate conform Ord. nr. 386/2004 pentru aprobarea Normelor privind procedura si criteriile de autorizare a activitatii de gestionare a anvelopelor uzate

•	uleiuri uzate - colectare in spatii special amenajate si predate unitatilor  specializate conform prevederilor HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

•	hartie - colectare selectiva. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile valorificate conform prevederilor 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje

•	Deseurile de ambalaje (hartie si carton, saci, recipient substante) sunt colectate selectiv , in recipiente/spatii special amenajate, in vederea valorificarii/eliminarii prin societati specializate autorizate

•	Deseurile reciclabile  (hartie si carton, metale feroase si neferoase) sunt colectate selectiv , in recipiente/spatii destinate acestui scop, in vederea valorificarii prin societati specializate autorizate

•	deseurile din procesele tehnologice (deseuri retinute pe site, deseuri de la deznisipatoare) sunt colectate selectiv, in recipiente/spatii special amenajate, in vederea eliminarii

•	DEEE-urile sunt colectate selectiv, in recipiente/spatii destinate acestui scop, in vederea valorificarii prin societati specializate autorizate

•	namolul rezultat din statiile de epurare se colecteaza temporar in incinta statiilor, pe paturile de depozitare namol special destinate acestui scop, in vederea eliminarii/valorificarii ulterioare.

#### Planul de gestionare a deşeurilor

Reziduurile provenite din statia de epurare vor fi colectate si transportate spre depozitare la groapa de gunoi. Vor fi pastrate evidente cu cantitatile predate in conformitate cu prevederile HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor.

Nisipul retinut in deznisipatoare va fi curatat, spalat si folosit in constructii.

Grasimile vor fi depozitate provizoriu in cadrul statiei de epurare, dupa care vor fi preluate prin vidanjare si prelucrate de firme specializate.

Programul si traseul pentru transportul deseurilor rezultate din functionarea statiei de epurare vor fi riguros stabilite in vederea minimizarii impactului.

O parte a namolului va fi ulterior transportata si depozitata la depozitele de deseuri.

Pentru cantitatile de namol folosite in agricultura vor fi pastrate evidente cu cantitatile de namol rezultate din procesul tehnologic si in locul de descarcare. Pentru utilizarea in agricultura vor fi respectate prevederile Ordinului 344/2004 referitoare la aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor cand se utilizeaza namol de epurare in agricultura.

    - Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul, in perioada de executie a lucrarilor propuse nu se vor utiliza substante toxice si periculoase. In organizarea de santier nu vor exista depozite de carburanti, alimentarea utilajelor si a autovehiculelor se va realiza la statiile de combustibil din zona.

In perioada de operare, substantele folosite nu sunt incadrate in categoria substantelor toxice si periculoase.

## Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Pentru amenajarea retelelor de canalizare menajera, apa potabila, pozitionarea statiilor de pompare si a statiilor de epurare, precum si pentru realizarea constructiilor aferente acestora sunt necesare urmatoarele materii prime: balast, nisip, piatra sparta si beton C20/25.

Aceste produse de balastiera vor fi procurate de la cele mai apropiate unitati specializate.

Transportul lor se va face in conditii de siguranta cu masini speciale de mare tonaj.

Suprafetele noi ocupate definitiv prin executarea lucrarilor sunt:

| Localitate | Suprafete definitive noi |
| --- | --- |
| Brezoi | 320.00 |
| Voineasa | - |
| Obarsia Lotrului | 2,000.00 |
| Budesti | 375.00 |
| Titesti | - |
| Horezu | 150.00 |
| Vaideeni | 275.00 |
| Maldaresti | 2,895.00 |
| Cernisoara | 1,940.00 |
| Copaceni | 115.00 |
| Pesceana | 30.00 |
| Livezi | 4,965.00 |
| Valea Mare | 140.00 |
| Maciuca | 295.00 |
| Gusoeni | 5,775.00 |
| Creteni | 375.00 |
| Voicesti | - |
| Stefanesti | 100.00 |
| Susani | 5,275.00 |
| Lalosu | 425.00 |
| Baile Govora | 185.00 |
| Mihaesti | 600.00 |
| Pausesti | 300.00 |
| Francesti | 12,800.00 |
| Pietrari | 100.00 |
| Tomsani | 160.00 |
| Daesti | - |
| Bujoreni | 350.00 |
| Pausesti Maglasi | 200.00 |
| Milcoiu | 900.00 |
| Galicea | 325.00 |
| Stoilesti | 5,050.00 |
| Olanu | 450.00 |
| Dragoesti | 5,330.00 |
| Refulare Horezu - Francesti | 25.00 |

# DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

In situatia respectarii reglementarilor de specialitate aplicabile si a masurilor propuse prin studiul de fezabilitate propus, nu se preconizeaza aparitia unor efecte notabile semnificative asupra mediului. De asemenea, avand in vedere obiectivul general al lucrarilor si anume extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul Valcea, nu este de asteptat atingerea unor valori critice ale indicatorilor ecologici specifici.

Prin realizarea lucrarilor propuse se vor obtine beneficii socio – economice atat pentru locuitorii din zona proiectului care se vor racorda la retelele de alimentare cu apa si canalizare, cat si pentru cei din afara zonei, prin imbunatatirea infrastructurii de alimentare cu apa si canalizare si implicit reducerea poluarii asociate asupra factorilor de mediu.

In perioada de executie a lucrarilor, principalii poluanti emisi in atmosfera sunt reprezentati de particule de praf provenite din executia sapaturilor si poluanti emisi prin gazele de evacuare ale autovehiculelor care transvazeaza zona, cum sunt: monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (NOx), oxizi de sulf (SO, SO2), particule (fum) – in cazul alimentarii cu combustibili diesel.

In perioada de operare, poluantii emisi pot fi reprezentati de noxele emise de la statiile de pompare apa uzata si de la liniile de tratare a apei uzate si liniile de tratare namol de la statiile de epurare ape uzate, emisii de la platformele temporare de depozitare a namolului din incinta statiilor de epurare ape uzate.

Pe langa impactul direct produs de acesti poluanti asupra mediului, exista si efectele indirecte.

Atmosfera este spalata de ploi iar poluantii din aer pot fi transferati in ceilalti factori de mediu – sol, freatic, ape de suprafata, vegetatie, fauna si pot ajunge in final sa aiba efecte negative si asupra starii de sanatate a populatiei.

Impactul posibil a fi produs de lucrarile propuse asupra factorilor de mediu a fost evaluat din punct de vedere al tipului de impact, al extinderii in timp si spatiu, posibilitatii de diminuare si monitorizarii, asa cum se vede in tabelele de mai jos. Clasificarea elementelor de evaluare este urmatoarea:

- Tipul impactului - direct, indirect si cumulativ

- Reversibilitatea impactului – impact momentan si reversibil (M), reversibil in timp indelungat, ireversibil

- Extindere temporala - in timpul construirii si dupa construire

- Extindere spatiala - pe scara larga si local

- Posibilitate de diminuare – totala si partiala

- Posibilitate de monitorizare total si partiala

Pentru aprecierea impactului se considera o scala de valori de la –1 la +5 reprezentand:

- ± 5 Impact pozitiv/negativ major, cumulativ, ireversibil

- ± 4 Impact pozitiv/negativ major, ireversibil

- ± 3 Impact pozitiv/negativ mediu, pe termen lung, reversibil

- ± 2 Impact pozitiv/negativ mediu, pe termen scurt , reversibil

- ± 1 Impact pozitiv/negativ redus, momentan, reversibil

- 0 Nu exista impact

Tabel 10- Evaluarea impactului Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Valcea–asupra mediului

| Nr. crt | Elementele impactului asupra mediului | Tipul impactului | Reversibilitatea impactului | Extinderea temporara | Extinderea spatiala | Posibilitatea de diminuare | Posibilitatea de monitorizare | SCOR in timpul executiei | SCOR in operare/dupa construire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Direct | Indirect | Cumulativ | Impact momentan si reversibil | Impact reversibil | Ireversibil | In timpul construirii | Dupa construire | Pe scara larga | Local | Totala | Partiala | Totala | Partiala |  |  |
| 1 | Repartizarea eronata a beneficiilor si a pagubelor | x |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x |  | x |  | -3 | -3 |
| 2 | Folosinte si bunuri materiale |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  | 0 |  |
| 3 | Patrimoniul cultural |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  | 0 |  |
| 4 | Conflicte locale de interese | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | -4 |  |
| 5 | Flaora, fauna si divesitatea biologica |  | x |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  | x |  | -1 | 0 |
| 6 | Peisajul | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  | -1 | +3 |
| 7 | Poluarea aerului | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  | -1 | 0 |
| 8 | Poluarea apei |  | x |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  | x |  | -1 | +5 |
| 9 | Zgomot si vibratii | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  | x | x |  | -1 | 0 |
| 10 | Sol | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  | x |  | -1 | +3 |
| 11 | Schimbari climatice |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  | -1 | 0 |

Tabel 11- Evaluarea impactului Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Valcea, in perioada 2014 – 2020, cumulat cu proiectele implementate deja sau aflate in implementare in cadrul programului POS MEDIU, asupra mediului

| Nr. crt | Elementele impactului asupra mediului | Ttipul impactului | Reversibilitatea impactului | Extinderea temporara | Extinderea spatiala | Posibilitatea de diminuare | Posibilitatea de monitorizare | SCOR in timpul executiei | SCOR in operare/ dupa construire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Direct | Indirect | Cumulativ | Impact momentan si reversibil | Impact reversibil | Ireversibil | In timpul construirii | Dupa construire | Pe scara larga | Local | Totala | Partiala | Totala | Partiala |  |  |
| 1 | Repartizarea eronata a beneficiilor si a pagubelor | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x |  | x |  | -4 | -4 |
| 2 | Folosinte si bunuri materiale |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  | 0 |  |
| 3 | Patrimoniul cultural | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  | x |  | -1 |  |
| 4 | Conflicte locale de interese | x |  |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  | x | -4 |  |
| 5 | Flaora, fauna si divesitatea biologica | x |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  | x |  | -1 | 0 |
| 6 | Peisajul | x |  |  | x |  |  | x | x | x |  |  | x | x |  | -2 | +3 |
| 7 | Poluarea aerului | x |  |  | x |  |  | x | x | x |  |  | x | x |  | -2 | 0 |
| 8 | Poluarea apei |  | x |  | x |  |  | x | x |  | x | x |  | x |  | -1 | +5 |
| 9 | Zgomot si vibratii | x |  |  | x |  |  | x | x | x |  |  | x | x |  | -1 | 0 |
| 10 | Sol | x |  |  | x |  |  | x | x | x |  | x |  | x |  | -1 | +3 |
| 11 | Schimbari climatice |  | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  | -1 | 0 |

## Impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenţie specială speciilor şi habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei (de exemplu, natura şi amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ)

Lucrarile propuse prin proiect reduc impactul negativ potential al intregului proiect asupra populatiei si sanatatii umane.

In perioada executarii lucrarilor se va crea disconfort populatiei din zona de amplasare a lucrarilor sau zonele limitrofe acestora, fara risc asupra starii de sanatatate a acesteia, disconfort ce va fi temporar, local, limitat la aria si perioada de desfasurare a a lucrarilor. Astfel, se estimeaza ca pe perioda executiei lucrarilor, impactul generat de proiect asupra populatiei si sanatatii umane va fi direct, nesemnificativ, momentan si reversibil (reprezentat in principal de pulberi, zgomot si noxe de la utilajele si vehiculele utilizate in realizarea lucrarilor si din activitatile desfasurate).

Proiectul propus, impreuna cu celelalte proiecte realizate la nivelul judetului Valcea, nu vor genera impact cumulat negativ pe perioada de executie a lucrarilor asupra populatiei si sanatatii umane.

Lucrarile se vor desfasura in mare parte la distante apreciabile de zonele protejate, in intravilanul si extravilanul localitatilor, impactul generat fiind temporar, pe termen scurt si mediu, cauzat in principal de deplasarea utilajelor pe teritoriul localitatilor si emisiilor de praf generate de sapaturile realizate pentru pozarea conductelor.

Lucrarile propuse prin prezentul proiect, impreuna cu proiectele similare implementate deja la nivelul judetului Vaalcea, nu vor genera impact negativ asupra populatiei si sanatatii umane, impactul acestuia fiind pozitiv, prin asigurarea accesului populatiei la apa potabila si la sistemul centralizat de canalizare si epurare a apelor uzate.

In perioada de operare, impactul social creat ca urmare a implementarii proiectului – reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare si cresterea gradului de acces al populatiei la facilitatile create, va fi net pozitiv si va conduce la:

- imbunatatirea calitatea vietii locuitorilor

- imbunatatirea starii de sanatate a populatiei

- imbunatatirea situatiei sociale si economice a locuitorilor din zona

Nu s-au constatat in zona afectari majore ale factorilor de mediu cu impact asupra populatiei si starii de sanatate a acesteia.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor impuse de Directiva Cadru Apă (Directiva 2000/60/EC),  Directiva privind Tratarea Apelor Uzate Urbane (Directiva 91/271/EEC), Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, prin:

-construirea/reabilitarea rețelelor de canalizare şi a SEAU în aglomerările cu peste 2000 le;

-eficientizarea managementului nămolului;

-dezvoltarea şi îmbunătățirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă;

- reabilitarea şi construcția de stații de tratare a apei potabile, împreună cu măsuri de creștere a siguranței în alimentare şi reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile.

Reducerea poluării difuze şi punctiforme datorate evacuării apelor uzate neepurate/insuficient epurate va avea un impact pozitiv de lungă durată şi va conduce la îmbunătățirea atât a stării componentelor de biodiversitate (în principal specii şi habitate dependente de apă), a stării corpurilor de apă, dar şi a activităților umane. Prin asigurarea calitativă şi cantitativă a apei potabile sunt vizate direct obiectivele de mediu privind îmbunătățirea stării de sănătate a populației.

Dimensionarea cantitativă a surselor de apă s-a realizat într-o manieră durabilă, cu asigurarea capacității de regenerare naturală a resursei de apă. Lucrările de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă vor contribui la reducerea pierderilor de apă şi astfel la o utilizare eficientă a resurselor, dar constituie şi o măsură de adaptare la riscurile asociate schimbărilor climatice.

Lucrările de reabilitare şi modernizare, precum şi noile investiții propuse au în vedere reducerea consumurilor de energie şi astfel reducerea emisiilor GES.

Proiectul propus respectă cele patru principii fundamentale ale politicii de mediu la nivel european şi național.

Principiul precauției este un instrument de gestionare a riscurilor ce poate fi invocat în cazul în care există o incertitudine științifică cu privire la un posibil risc la adresa sănătății umane sau a mediului. Măsurile de adaptare la schimbările climatice incluse în proiect pot fi considerate prin prisma acestui principiu.

Proiectul a fost dezvoltat avand in vedere prevederile Master Planului actualizat privind alimentarea cu apa si canalizarea in judetul Valcea. Master Planul a fost realizat luand in considerare obiectivele nationale privind apa si apa reziduala, masurile pentru implementarea directivelor europene relevante (Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate si Directiva nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman) prevazute de Planul de Management al Bazinului Hidrografic Olt 2016-2021, precum si politicile, obiectivele si strategiile definite in Tratatul de aderare si Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020.

Masurile investitionale au fost analizate, prin prisma principiului precautiei, avand in vedere evaluarea impactului si a celor mai reduse riscuri asociate asupra mediului, apelor, habitatelor si speciilor; avand in vedere masurile de reducere a impactului luate prin proiect, s-a constatat ca proiectul nu are un impact semnificativ si ireversibil asupra mediului, habitatelor, speciilor si starii apelor.

Principiul acțiunii preventive vizează prevenirea poluării pentru a evita costurile combaterii şi remedierii daunelor, proiectul respectându-l prin: extinderea rețelelor de canalizare, reabilitarea rețelelor şi prevederea de materiale de calitate superioară pentru investițiile noi (reducerea infiltrațiilor), realizarea de noi SEAU conforme, prevăzute cu sisteme de monitorizare online, gestionarea adecvată a nămolului, monitorizarea operatorilor industriali ce deversează ape uzate în rețea.

Controlul sistemelor de alimentare cu apa si a sistemelor de canalizare prin achizitia de echipamente pentru integrarea in sistemul SCADA existent.

Se va realiza monitorizarea cantitativa si calitativa a apei tratate si epurate in conformitate cu legislatia nationala care transpune directivele specifice domeniului.

Se  va efectua   monitorizarea	conform  indicatorilor  de  monitorizare   impusi prin  actele de reglementare din domeniul mediului si gospodaririi apelor.

Principiul remedierii daunelor cu prioritate la sursă va fi respectat prin implementarea următoarelor măsuri: SEAU cu trepte biologice şi dotate cu echipamente de monitorizare on-line a parametrilor de calitate a efluentului; apele descărcate în rețelele de canalizare vor respecta NTPA 002/2005.

Construcţia şi operarea obiectivelor propuse prin proiect pot genera următoarele forme princi-	pale de impact:

- Impact pozitiv semnificativ la scară zonală şi judeţeană ca urmare a reducerii poluării difuze şi punctiforme datorate evacuării apelor uzate neepurate şi a celor insuficient epurate;

- Impact negativ local ca urmare a amplasării obiectivelor în interiorul sau imediata vecinătate a unor zone sensibile precum ariile naturale protejate.

Impactul pozitiv este unul de lungă durată şi conduce la îmbunătățirea deopotrivă a stării componentelor de biodiversitate (în principal a speciilor şi habitatelor dependente de apă), dar şi a activităților umane (o îmbunătățire a calității corpurilor de apă conducând la oportunități de dezvoltare socio-economică).

Deopotrivă, prin asigurarea calitativă şi cantitativă a apei potabile sunt vizate direct obiectivele de mediu privind îmbunătățirea stării de sănătate a populației umane şi deci impactul asupra acestei componente de mediu este de asemenea unul pozitiv.

Dimensionarea cantitativă a surselor de apă s-a realizat într-o manieră durabilă, cu asigurarea capacității de regenerare naturală a resursei de apă. Analizele efectuate pentru identificarea riscurilor asociate schimbărilor climatice prognozate pentru orizontul anului 2050 nu au condus la identificarea unor situații critice privind asigurarea cu apă sau posibilitatea apariției unor impacturi ca urmare a modificării semnificative a condițiilor climatice.

## Extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei / habitatelor / speciilor afectate)

Impactul pozitiv generat de implementarea proiectului asupra populatiei din zona si sanatatii umane se va manifesta asupra populatiei localitatilor incluse in proiect.

## Magnitudinea şi complexitatea impactului

Magnitutinea impactului negativ este redusa, de complexitate redusa si se va manifesta doar pe perioada de executie a lucrarilor in zonele vizate de proiect sau in imediata vecinatate a acestora.

## Probabilitatea impactului

Prin masurile constructive adoptate, tehnologia de executie si regulamentele de exploatare care vor fi aplicate in conformitate cu legislatia in vigoare, atat in perioada de executie a lucrarilor cat si in perioada de operare, se vor reduce la minim probabilitatea de aparitie a oricarui impact negativ semnificativ asupra populatiei si sanatatii umane.

## Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului

Datorita masurilor prevazute prin proiect, realizarea lucrarilor si operarea acestora nu vor avea impact negativ asupra sanatatii populatiei sau factorilor de mediu, din punct de vedere al duratei, frecventei si reversibilitatii.

## Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Prin lucrarile propuse se contribuie semnificativ la protejarea factorilor de mediu, imbunatatirea calitatii vietii si, implicit, protejarea sanatatii populatiei. Executarea lucrarilor se va realiza cu respectarea reglementarilor in vigoare astfel incat sa se minimizeze posibilitatea generarii unui impact negativ asupra populatiei si sanatatii umane.

## Natura transfrontalieră a impactului

Nu este cazul. Lucrarile prevazute a se executa nu au impact transfrontalier, judetul Valcea aflandu-se la peste 90 de km de cea mai apropiata granita.

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINŢELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENŢEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ

Calitatea apelor uzate intrate si evacuate din statiile de epurare vor fi monitorizate printr-un program care va fi stabilit de autoritatea competenta in domeniu, Administratia Nationala Apele Romane si Administratiile regionale sau locale din subordinea acesteia.

Calitatea apei potabile furnizata catre beneficiari va fi controlata de autoritatile cu competente in protejarea sanatatii umane.

Prin natura obiectivului proiectului, investitiile ce urmeaza a fi realizate necesita in faza de executie, controlul emisiilor de poluanti in mediu astfel:

Tabel 12 – Controlul emisiilor de poluanti

| Factor de mediu | Frecventa de monitorizare | Responsabilitate |
| --- | --- | --- |
| Aer | Monitorizarea vizuala a sapaturilor si umectarea suprafetelor, dupa caz Zilnic, monitorizarea vizuala a functionarii utilajelor si autovehiculelor de transport | Antreprenor general |
| Zgomot | Nivelul decibelilor emisi de utilaje cand se lucreaza in zona mai aproape de 100 m de asezarile umane | Antreprenor general |
| Apa | Periodic, dupa caz, pentru evitarea scurgerilor de ape pluviale potential contaminate in afara zonelor de lucru si vidanjarea baselor de colectare ape pluviale sau bazinelor vidanjabile, pentru apele menajere rezultate in incinta organizarii de santier | Antreprenor general |
| Sol | Zilnic, in perioada executiei sapaturilor | Antreprenor general |
| Deseuri | Saptamanal | Antreprenor general |

Pentru prevenirea si combaterea poluarii mediului in perioada de operare, in zonele de amplasare a obiectivelor se impune implementarea si respectarea cel putin a urmatoarelor masuri:

- identificarea surselor de poluare (neetanseitati, sparturi, avarii);

- observarea si controlul continuu al traseului de conducte;

- realizarea unui sistem de monitorizare adecvat;

- planificarea prealabila a reparatiilor capitale ale conductelor

Instalatiile care vor fi utilizate in cadrul sistemului de alimentare cu apa si canalizare, respectiv a statiei de epurare, vor fi dotate cu un sistem de automonitorizare si comanda pentru a controla parametri  procesului tehnologic. Emisiile de substante poluante rezultate din procesul de epurare vor fi in permanenta monitorizate prin prelevare de probe si efectuarea analizelor fizico – chimice a paramatrilor de calitate. De asemenea, cantitatile de apa prelevate de la sursa si cantitatile de apa epurate si evacuate in receptori se vor monitoriza permanent prin instalarea echipamentelor de emasura a debitelor.

Monitorizarea emisiilor in perioada de executie a lucrarilor va avea scopul de a verifica conformarea cu conditiile impuse prin legislatia nationala in vigoare (OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase) si prin actele de reglementare emise de institutiile abilitate cu competente in domeniu.

Monitorizarea tehnologica va fi o actiune distincta si va avea ca scop verificarea periodica a starii de functionare a instalatiei, respectiv:

- Verificarea permanenta a starii de functionare a tuturor componentelor sistemului de alimentare cu apa si canalizare cat si a statiei de epurare:

  - functionarea instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare;

  - starea traseelor de alimentare cu apa catre consumatori;

  - functionarea instalatiilor de retinere a poluantilor (bazinele si rezervoarele).

- Urmarirea gradului de tasare a terenului:

  - comportarea constructiilor;

  - aparitia unor tasari diferentiale si stabilirea masurilor de prevenire a lor;

- Controlul intrarilor si iesirilor de deseuri:

  - verificarea documentelor care insotesc intrarile si livrarile de deseuri.

- Masuratori ale parametrilor cantitativi: debitele de apa uzata vehiculate prin statie, debitele de aer necesare proceselor de epurare ce se desfasoara in rezervorul deznisipatorseparator de grasimi aerat si in bazinul cu namol activ, debitele de namol rezultate din procesele de epurare, debitele de polielectrolit care sunt necesare proceselor de tratare a namolului, cantitatea de energie consumata.

- Masuratori ale parametrilor de calitate care necesita prelevare de probe pentru analize de laborator: substante organice biodegradabile exprimate sub forma de CBO5, consum chimic de oxigen (exprimat sub forma de CCO-Cr sau CCO-Mn), suspensii, azot total, fosfor total, metale grele. Acestea vor vor incadra sub valorile limita de admisie impuse prin H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic al apelor uzate, Anexa nr.1 (NTPA – 011 Norme tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate urbane), art. 9 care prevede ca statiile de epurare vor fi proiectate sau modificate astfel incat din punctele de control stabilite sa se poata preleva probe reprezentative din influentul statiei si din efluentul epurat inainte de evacuarea in receptor. Metodele de monitorizare, numarul minim de probe de prelevat in functie de marimea statiei de epurare si modul de interpretare a rezultatelor trebuie sa fie in concordanta cu prevederile stipulate in art. 10 din NTPA – 011.

In perioada de operare, se recomanda a se realiza monitorizarea factorilor de mediu posibil a fi afectati, astfel:

- calitatea apelor epurate deversate in emisar; in aceste conditii vor fi monitorizati indicatorii la descarcare in emisar in vederea incadrarii in valorile limita prevazute de Normativul NTPA 001/2005.

- nivelului de zgomot se va realiza la locurile de munca, in timpul probelor mecanice si tehnologice, cat si periodic in timpul desfasurarii procesului tehnologic. In acest sens se va monitoriza nivelul de zgomot la limita amplasamentului in vederea incadrari in limita admisibila a nivelului de zgomot de 65 dB(A), pentru zona industriala grea, conform Ordinului M.M.G.A. nr. 678/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitatile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinatatea aeroporturilor.

- Cantitatea de deseuri rezultate din procesul tehnologic vor fi monitorizate atat calitativ cat si cantitativ, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase. In cadrul statiei de epurare se vor intocmi proceduri scrise, prin care se va asigura ca deseurile evacuate vor fi manipulate, depozitate temporar si evacuate definitiv conform prevederilor legale. In cadrul procedurilor, se va prezenta modul cum va fi controlata acumularea si stocarea cantitatilor de deseuri, iar frecventa analizelor deseurilor rezultate va fi specifica si va depinde de compozitia acestora. Totodata se va tine o evidenta a cantitatilor de namol rezultate din procesul de epurare a aplor uzate.

# LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI / SAU PLANURI / PROGRAME / STRATEGII / DOCUMENTE DE PLANIFICARE

## Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele)

Rezultatul urmarit prin promovarea investitiilor in domeniul apei si apei uzate vizeaza realizarea angajamentelor ce deriva din directivele europene privind epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC) si calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), respectiv:

- ape uzate urbane colectate si epurate (din perspectiva incarcarii organice biodegradabile) pentru toate aglomerarile mai mari de 2.000 l.e. si

- serviciu public de alimentare cu apa potabila, controlata microbiologic, in conditii de siguranta si protectie a sanatatii, extins la populatia din localitatile cu peste 50 locuitori.

## Se va menţiona planul / programul / strategia / documentul de programare / planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Investitiile prezentate in prezentul memoriu de prezentare pentru judetul Valcea, sunt propuse spre finantare prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației

La nivel naţional, Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) 2014 -2020, promovat de Ministerul Fondurilor Europene  a fost aprobat de către MMAP - Direcţia Generală de Evaluare Impact şi Controlul Poluării care a emis AVIZUL DE MEDIU nr.3 din 20.08.2015.

Proiectul a fost dezvoltat avand in vedere prevederile Master Planului actualizat privind alimentarea cu apa si canalizarea in judetul Valcea. Master Planul a fost realizat luand in considerare obiectivele nationale privind apa si apa reziduala, masurile pentru implementarea directivelor europene relevante (Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate si Directiva nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman) prevazute de Planul de Management al Bazinului Hidrografic Olt 2016-2021, precum si politicile, obiectivele si strategiile definite in Tratatul de aderare si Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020.

# LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Pe durata executarii lucrarilor de constructie se vor respecta urmatoarele:

- Legea 90/1996 privind protectia muncii;

- Normele generale de protectia muncii;

- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor;

Prezenta documentatie, la faza de Proiect pentru autorizatia de constructie, va fi elaborata prin respectarea prevederilor Legii 50/1991 si Legii 10/1995 si a normativelor tehnice in vigoare. Zona de organizare de santier se va incadra in prevederile Ordinului Comun MMDD Nr. 1415/06.11.2008 si MF Nr. 3395/17.11.2008.

## Descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier

- descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier:

Documentati tehnica, la faza de Proiect pentru autorizatia de constructie, va fi elaborata prin respectarea prevederilor Legii 50/1991 si Legii 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si a normativelor tehnice in vigoare. Zona de organizare de santier se va incadra in prevederile Ordinului Comun MMDD Nr. 1415/06.11.2008 si MF Nr. 3395/17.11.2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Organizarea de santier se va desfasura in mai multe etape caracteristice:

- instalarea santierului - reprezentand un volum minim de lucrari de organizare necesare inceperii in conditii normale a lucrarilor de baza, instalare in termene scurte.

- dezvoltarea si adaptarea organizarii santierului - conform necesitatilor rezultate din programul de desfasurarea lucrarilor de baza si conditiilor speciale survenite pe parcursul executiei

- lichidarea santierului prin dezafectarea lucrarilor de pe santier (mutare, demontare etc.) care trebuie facuta rapid in conditii optime de redare a terenului, amplasamentului pentru folosinta initiala.

- organizarea de santier va fi prevazuta cu un pichet de stingerea incendiilor dotat corespunzator conform cerintelor din legislatia specifica aplicabila.

Organizarii de santier va cuprinde urmatoarele zone:

- Spatiu containere tip pentru birouri si utilitati;

- Parcare autoturisme;

- Spatiu depozitare materiale;

- Spatiu tehnic, paza si materilale P.S.I.;

- Spatiu toalete ecologice;

- Spatiu amenajat pentru circulatie;

- Spatiu amenajat pentru acces si parcare utilaje de constructii;

- Spatiu pentru spalare si igienizare utilaje.

## Localizarea organizării de şantier

Organizarea de santier intra in sarcina Antreprenorului care va fi desemnat in urma procesului de licitatie publica si care va stabili solutiile cele mai avantajoase, cu acceptul Operatorului Regional.

In cazul statiilor de epurare, Antreprenorul va incerca sa realizeze organizarea de santier pe cat posibil, in incinta statiei de epurare respective. Pentru celelalte lucrari, organizarea de santier se va face pe terenuri proprietate publica si va fi amplasata astfel incat sa nu afecteze zonele sensibile din zona.

De asemenea, Antreprenorul va intocmi Proiectul de Organizare de Santier (P.O.E.) inainte de inceperea executiei pentru bransamentele si constructiile provizorii necesare organizarii santierului.

Amplasamentul privind organizarea de santier se poate stabili cu respectarea anumitor criterii generale:

- Terenul sa fie pozitionat pe cat posibil, in afara zonelor locuite sau la periferia localitatilor si nu in vecinatatea zonelor impadurite sau ariilor natural protejate;

- Asigurarea unei suprafete cat mai compacte pentru fiecare organizare de santier;

- Parcugerea unor distante cat mai mici intre amplasamentul organizarii de santier si punctele de aprovizionare pe de o parte, respectiv amplasamentele lucrarilor ce urmeaza a fi executate, pe de alta parte;

- Acces facil la drumurile principale;

- Adoptarea celor mai economice solutii pentru transportul muncitorilor;

- Suprafetele incintelor si a drumului de acces sa fie stabile.

## Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier

In organizarile de santier specific acesor tipuri de lucrari nu se desfasoara activitati de productie.

Singurele activitati sunt de ordin administrative-birouri si pentru depozitarea materialelor si pregatirea lor pentru punerea in opera.

Avand in vedere cele de mai sus impactul activitatilor din organizarile de santer este nesemnificativ.

In vederea prevenirii poluarii aerului cu pulberi provenite din material sau pe perioadele secetoase se va asigura umectarea suprafetelor.

Drumurile de santier vor fi permanent intretinute prin nivelare si stropire cu apa pentru a se reduce praful. In cazul transportului de pamant se vor prevedea pe cat posibil trasee situate chiar pe corpul umpluturii astfel incat pe de o parte sa se obtina o compactare suplimentara, iar pe de alta parte pentru a restrange aria de emisii de praf si gaze de esapament.

Emisiile de noxe se vor  incadra in limitele maxime admise impuse prin Ordinul 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, iar nivelul de zgomot si vibratii se va incadra in limitele admise prin STAS 10.009/88 si in limitele prevazute in Ord. Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

In anumite cazuri, functie de caracteristicile zoneli, poate aparea un impact asupra peisajului pe perioada de executie a lucrarilor.

Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoara in santier sa nu afecteze cadrul natural din zona respectiva si nici vecinii zonei de lucru.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curateniei la locul de munca si a normelor de igiena.

Impactul activitatii asupra apei este redus avand in vedere dotarile propuse pentru colectarea si evacuarea apelor din incinta organizarii  de santier

Materialele folosite pentru constructia organizarii sunt materiale inerte, materiale care nu afecteaza calitatea factorilor de mediu.

Impactul activitatii utilajelor asupra aerului este redus in situatia respectarii stricte a normelor si normativelor in vigoare.

Deseurile generate pe amplasament pe perioada de executie a lucrarilor vor fi gestionate in conformitate cu legislatia in vigoare. In incinta organizarii de santier se vor prevedea facilitati pentru colectarea selective a deseurilor, pe tipuri de deseuri generate

## Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier

Emisiile de la autovehicule trebuie sa corespunda conditiilor tehnice prevazute la inspectiile tehnice care se efectueaza periodic pe toata durata utilizarii tuturor autovehiculelor inmatriculate in tara.

Lucrarile de organizare a santierului vor fi corect concepute si executate, cu dotari moderne in baracamente si instalatii, care sa reduca emisia de poluanti in aer, apa si pe sol. Concentrarea lor pe cat mai putine amplasamente este benefica diminuand zonele de impact si favorizand o exploatare controlata si corecta.

Pentru perioada de iarna, parcurile de utilaje si mijloace de transport vor fi dotate cu roboti electrici de pornire, pentru a se evita evacuarea de gaze de esapament pe timpul unor demarari lungi sau dificile. Asemenea instalatii se vor prevedea si la punctele de lucru.

Utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni.

La lucrari se vor utiliza numai utilaje si mijloace de transport dotate cu motoare Diesel care nu produc emisii de Pb si foarte putin monoxid de carbon.

Utilajele si autovehiculele folosite la transportul materialelor, a personalului muncitor sunt surse temporare de poluare fonica, praf, emisii si vibratii.

Lucrarile ce se vor executa nu constituie surse de poluare pentru ape, aer, sol. Nu se evacueaza substante reziduale sau toxice, care sa altereze intr-un fel calitatea mediului.

Toate emisile rezultate de la utilajele implicate in lucrarile de executie, precum si cele rezultate pe perioada functionarii vor respecta regulamentele si legislatia de protectia mediului in Romania.

Proiectul nu este caracterizat de producerea de zgomote sau vibratii de mare intensitate. Nivelul de zgomot pe perioada lucrarilor se incadreaza in cel admisibil nefiind necesara protectie speciala.

In ce priveste carburantii si lubrifiantii ce vor fi folositi de constructor, activitatea acestuia se va desfasura conform reglementarilor in vigoare, efectele si riscurile potentiale fiind cele uzuale pentru lucrari de constructii.

Materialele utilizate pentru constructii sunt inerte si nu genereaza un impact negativ asupra biodiversitatii. Amplasamentul va fi imprejmuit pentru a evita accesul accidental / neautorizat.

Colectarea si depozitarea deseurilor se va asigura conform normelor de igiena in vigoare astfel incat sa se indeplineasca conditiile impuse de protectia mediului.

## Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu

In perioada lucrarilor de constructie nu este necesara monitorizarea emisiilor de poluanti in mediu. Respectarea masurilor impuse este suficienta pentru a diminua eventualul discomfort provocat populatiei.

Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a inlatura eventualele riscuri in ceea ce priveste protectia si securitatea muncii, avand totodata obligatia de a asigura o buna organizare a muncii, precum si dotare tehnica corespunzatoare.

Pe intreaga perioada de desfasurare a lucrarilor se vor lua masuri astfel incat sa nu existe surse de poluanti pentru apele de suprafata sau apele subterane.

Pentru realizarea sigurantei in exploatare a instalatiilor se vor executa lucrari de urmarire, intretinere, revizii tehnice si reparatii a caror volum si periodicitate sunt prezentate in normele legale.

Pe intreaga perioada de desfasurare a lucrarilor, facilitatile de alimentare cu apa si evacuare ape uzate vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.

Concentratiile de substante poluante in aer in punctele de lucru vor fi inferioare concentratiilor admisibile. Executantul lucrarilor trebuie sa imbunatateasca performantele tehnologice in scopul reducerii emisiilor si sa nu puna in exploatare instalatii prin care se depasesc limitele maxime admise.

Pe intreaga perioada de desfasurare a lucrarilor se vor lua masuri astfel incat sa nu existe poluanti pentru sol. Orice emisii pe sol vor fi eliminate.

Nu vor fi afectate alte suprafete de teren in afara celor aprobate prin actele reglementate de autoritati.

Nu vor fi admise pe amplasament utilaje care sa prezinte scurgeri sau a caror stare tehnica sa nu corespunda cerintelor legale, documentata prin avize.

Orice scurgere de lichide (ulei, combustibil) de la utilajele de pe amplasament va fi eliminata.

Lucrarile ce se vor executa nu constituie sursa de poluare pentru sol. Nu se evacueaza in mediu substante reziduale sau toxice, care sa altereze intr-un fel calitatea solului.

Colectarea si depozitarea deseurilor se vor asigura conform normelor de igiena in vigoare astfel incat sa se indeplineasca conditiile impuse de protectia mediului.

Toate deseurile generate vor fi gestionate corespunzator.

In gestionarea deseurilor urmatoarele principii vor fi respectate:

reducere cantitativa (prevenire)

selectare (colectare selectiva)

corecta eliminare (eliminare in depozite de deseuri periculoase/nepericulaose functie de tipul de deseu si tinand cont de Ordinul MMGA nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri si HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare).

Toate deseurile generate vor fi colectate in locul de depozitare special si separate in containere pe categorii.

La terminarea lucrarilor se vor evacua toate deseurile si se vor elimina toate echipamentele, materialele si structurile utilizate pentru realizarea lucrarilor.

Starea mediului va fi urmarita in permanenta de executantii lucrarii, iar deprecierea mediului limitata la strictul necesar.

Lucrarile se vor executa in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, a conditiilor stabilite prin avize, acorduri si autorizatiile obtinute de la organele in drept, precum si a tuturor prescriptiilor de calitate.

Atat in timpul desfasurarii lucrarilor de amenajare a organizarii de executie a lucrarilor, cat si in timpul lucrarilor permanente, se vor aplica masuri de protectie in vederea evitarii contaminarii si impurificarii apei, aerului si solului. Personalul de executie va fi instruit cu privire la respectarea tuturor conditiilor necesare si cunoasterea normelor specifice de protectie sanitara cu regim restrictiv inainte de accesul in zona sanitara cu regim sever pentru executarea lucrarilor.

Personalul de executie care va avea acces in zona organizarii de executie a lucrarilor va detine avizul medical legal care permite accesul in zona de restrictie, cu respectarea prescriptiilor HG 930/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru reducerea efectelor negative asupra asezarilor umane si asupra sanatatii populatiei se vor lua urmatoarele masuri:

programul de lucru va fi stabilit intre oreie 7-18, nu se vor efectua lucrari dupa terminarea programului decat in situatii de urgenta si numai cu acordul partilor implicate.

programul de lucru este stabilit in asa fel incat sa reduca la minim sursele de zgomot in perioade de timp neacceptate. Se va acorda o atentie sporita mentinerii zgomotului si vibratiiior in santiere nivelul impus de normele in vigoare.

pentru limitarea la maxim a emisilor de gaze, se vor folosi utilaje certificate, iar mijloacele de transport repartizate vor avea Inspectiile Tehnice Periodice la zi, asfel incat emisiile sa se incadreze in prevederile legale.

masinile folosite in santier vor fi intretinute corespunzator, iar cauciucurile vor fi curatate la parasirea santierului de lucru.

la interceptarea anumitor situri arheologice/istorice se vor opri lucrarile si se vor anunta Autoritatile locale.

Antreprenorul se angajeaza ca la finalul lucrarilor sa dezafecteze in intregime platforma organizarii,  sa indeparteze toate materialele, inclusiv platformele construite, redand terenului starea initiala.

# LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE

## Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii

La finalizarea executarii lucrarilor, organizarile de santier se va demonta, iar terenul ocupat provizoriu va fi redat circuitului initial cu respectarea tuturor normativelor in vigoare.

De asemenea, Constructorul are obligatia de a readuce terenul la stare pe care a avut-o inainte de inceperea executiei lucrarilor si redarea acestuia categoriei de folosinta initiale.

## Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Atat pe perioada de executie, cat si in exploatare, elaborarea planurilor de interventie in caz de accidente si poluari accidentale este obligatorie inclusiv actualizarea lor periodica. Prin aceste planuri si caietele de sarcini se va prevedea obligativitatea Antreprenorului de a avea in dotare mijloace si materiale de interventie specifice tipului de activitate, conform legislatiei aplicabile, in caz de poluare pentru actiune rapida si evicienta. In cazul aparitiei unui accident sau poluare accidentala se actioneaza conform programului de interventie sub supravegherea supervizolului si se vor anunta autoritatile competente.

## Aspecte referitoare la închiderea / dezafectarea / demolarea instalaţiei

Atat pentru retelele, cat si pentru statiile realizate prin proiect s-a avut in vedere aplicarea legislatiei si normelor privind durata de viata a fiecarei componente. Pentru statii de tratare si epurare se vor aplica programele de mentenanta si se vor asigura reabilitari periodice pentru asigurarea functionarii la parametri  proiectati. Retelele vor fi intretinute corespunzator iar la finalul perioadei de viata vor fi inlocuite cu asigurarea valorificarii si eliminarii deseurilor conform legislatiei specific

Astfel, impactul deseurilor produse la finalul perioadei de viata este redus.

## Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Terenul va fi readus la categoria de folosinta initiala, prin executarea urmatoarelor lucrari:

- eliberarea terenului de toate categoriile de deseuri;

- nivelarea terenului;

- asfaltare, unde este cazul;

- reutilizarea stratului vegetal, dupa caz;

- asigurarea utilizarii optime as suprafetelor in zona fronturilor de lucru.

Implementarea acestor masuri va fi in sarcina antreprenorilor sub supravegherea supervizorilor si a Beneficiarului.

# PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ŞI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE:

## Descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970

Investitiile in infrastructura de apa si canalizare pentru localitatile din judetul Valcea incluse in proiect au avut in vedere imbunatatirea calitatii factorilor de mediu si imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei. Prin investitiile cuprinse in acest proiect se continua procesul de extindere si reabilitare ale infrastructurii de apa si apa uzata realizate in etapa 2007-2013 in zonele urbane si se propun investitii in extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa din zona rurala si pentru infiintarea sistemelor de canalizare in zonele rurale.

Investitiile pentru infrastructura de apa propuse la nivelul zonei de proiect au urmarit:

- dezvoltarea unor sisteme de apa care sa asigure conditiile de calitate ai apei conform cu cerintele Directivei 98/83/CE si ale Legii 458/2002 modificata si completata de Legea 311/2004, cu influenta directa asupra sanatatii populatiei;

- asigurarea sigurantei in exploatare;

- asigurarea continuitatii in furnizarea serviciului de alimentare cu apa;

- eliminarea deficientelor actuale;

- functionarea sistemelor cu costuri de exploatarea minime

- asigurarea posibilitatii de extindere a acestor sisteme in viitor.

Prin investitiile propuse s-a urmarit asigurarea cresterii randamentului si a eficientei sistemelor existente de distributie a apei prin eliminarea pierderilor din sistem, prin reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili si energie electrica cat si prin reproiectarea, reutilarea si retehnologizarea sistemelor.

Reabilitarea propusa atat pentru reteaua de distributie cat si pentru conductele de aductiune, va sustine totodata si extinderea retelei, care va da mai multa flexibilitate retelei existente de alimentare cu apa si va mari capacitatea sistemului de distributie.

In urma analizei sistemelor de alimentare cu apa din punct de vedere a calitatii apei si disponibilitii sursei, a functionalitatii retelei existente si a posibilitatii de extindere, a capacitatii de inmagazinare si tratare, investitiile din cadrul proiectului s-au axat in directia infiintarii unor sisteme de alimentare cu apa care sa dispuna de o sursa de apa care sa respecte conditiile de calitate cu costuri minime de tratare, care sa permita extinderea in viitor al sistemului prin conectarea de noi consumatori.

Investitiile in sectorul de alimentare cu apa s-au axat pe reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa existente, si infiintarea sistemelor noi de alimentare cu apa (Manailesti, Obarsia Lotrului, Livezi si Gusoeni).

Investitiile din sectorul de apa uzata incluse in cadrul proiectului constau in:

- in aglomerarile urbane extinderea si reabilitarea retelelor de canalizare de pe strazile care nu au facut parte din finantarea 2007-2013

- infiintarea de sisteme de canalizare in zona rurala, sisteme care sa asigure posibilitatea de dezvoltare ulterioara a sistemului de canalizare si sa permita colectarea si epurarea apelor uzate cu costuri minime.

In zona proiectului din judetul Valcea, s-au identificat 16 clustere/aglomerari rurale si urbane >2000 LE definite conform Directivei apa uzate 91/271/EEC. Termenul „aglomerare”, conform Directivei Apei 91/271/EEC., reprezinta „o zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apele uzate sa fie colectate si directionate spre o statie de epurare a apei uzate sau catre un punct de evacuare finala”.

Pentru aglomerarile rurale in care nu exista sistem de colectare al apei uzate s-a propus infiintarea de sisteme de canalizare, colectoare pe strazile principale din localitate, proiectate astfel incat sa poata fi dezvoltate ulterior pe masura cresterii cerintei de conectare a populatiei.

Au fost identificate solutiile tehnice optime pentru colectarea si epurarea apelor uzate colectate de pe suprafata aglomerarilor rurale in care se infiinteaza retele de canalizare. Aglomerarile au fost grupate in clustere deservite de o singura statie de epurare avand la baza configuratia terenului natural, distanta intre aglomerari si existenta statiilor de epurarea si a emisarilor.

Obiectivul general al proiectului este de a oferi o strategie regionala de dezvoltare a sectorului de apa si de apa uzata astfel incat sa fie in concordanta cu obiectivele generale negociate de Romania in cadrul procesului de aderare si post-aderare si conformarea legislativa cu angajamentele de tranzitie si obiectivele intermediare convenite intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei pentru implementarea Directivei 91/271/CEE a CE cu privire la colectarea si tratarea apelor uzate urbane, si conformarea la Directiva 98/83/CE a CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, asa cum a fost transpusa in legislatia romaneasca de Legea nr. 458/2002 si care sa conduca la imbunatatirea performantelor operationale a infrastructurii de apa a judetului, pentru a se asigura viabilitatea financiara si operationala.

Principalul obiectiv al proiectului este infintarea unor sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare in cadrul judetului Valcea avand ca scop final asigurarea unei ape potabile corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ, protejarea mediului prin infintarea sistemelor noi de canalizare menajera, cresterea gradului de confort si de conectare al populatiei.

Alimentarea cu apa

Obiectivele principale ale proiectului pentru infrastructura de apa sunt:

- infiintarea de sisteme noi de alimentare cu apa;

- asigurarea continuitatii, calitatii si sigurantei in furnizarea serviciului de alimentare cu apa prin infiintarea unor sisteme de apa zonale constand din aductiuni care vor asigura sistemelor cantitatea de apa conform cerintei, calitatea si controlul surselor conform normelor in vigoare;

- extinderea retelelor de alimentare cu apa in sistemele de apa existente, precum si reabilitarea retelelor actuale acolo unde sunt necesare recalibrari in vederea cresterii gradului de conectare al populatiei;

- executia de bransamente la retelele noi si existente de distributie in localitatile care fac obiectul Studiului de Fezabilitate;

- reabilitarea rezervoarelor existente in vederea asigurarii sigurantei in exploatarea sistemelor;

- construirea de statii de tratare apa, pentru asigurarea calitatii apei potabile conform reglementarilor actuale;

Investitiile in sectorul de apa din cadrul Studiului de Fezabilitate sunt destinate asigurarii accesului la apa potabila de calitate a populatiei din localitati ale judetului, grupate in 28 sisteme de alimentare cu apa :

| Sistemul de alimentare cu apa | Populatie beneficiara (locuitori) | Sumarul investitiilor | Distanta minima fata de cea mai apropiata zona protejata |
| --- | --- | --- | --- |
| INVESTITII PROPUSE PRIN POIM 2014 - 2020 |  |
| SAA Baile Govora (UAT Baile Govora) | 3354 | - reabilitare conducta aductiune apa, Dn=200 mm, L = 1.8 km; - reabilitare rezervor existent, din beton, montat ingropat, V = 1200 mc - extinderea retea de distributie Baile Govora, Dn=63÷200 mm, L = 8.2 km; - statii de pompare noi – 4 buc | Rezervatia Naturala Ocnele Mari – 6555 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea de distributie apa in zona Prajila ) Rezervatia Naturala Muzeul Trovantilor – 8835 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea de distributie apa in zona Prajila) |
| SAA Brezoi (UAT Brezoi) | 5199 | - conducta noua de aductiune (aductiunea Bradisor – rezervoare de stocare), Dn=160mm, L=1.5 km - reabilitare rezervoare existente, din beton armat monolit, montat semingropat, V= 1500 mc (2x750mc) - reabilitare rezervor tampon, din beton armat monolit, montat semingropat, V= 50mc - reabilitare conducta distributie a apei potabile existenta, Dn= 110÷160 mm, L=3.2 km; - statie de pompare noua | ROSCI 00046 Parcul National Cozia – 28 m (locatie rezervor de inmagazinare) ROSCI0046 Parcul National Cozia – 18 m (raportat la cel mai apropiat capat de retea de distributie apa in zona sat Varatica) |
| SAA Cernisoara (UAT Cernisoara) | 3251 | - Captare noua amplasata in satul Obarsia - 2 puturi forate, P1 - H= 350 m, P2 - H=250 m, Q calcul = 8.72l/s - Conducta de aductiune de la puturi la rezervor, Dn=90 mm, L= 0.1 km - Rezervor nou, metalic, montat suprateran, V = 200 mc - Statie de tratare noua amplasata in satul Obarsia, Qcalcul= 8.72 l/s - extindere retea de distributie, Dn=90÷140 mm, L= 14 km - Statie de pompare noua | Rezervatia Naturala Piramidele de la Slatioara – 6657 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea distributie apa in zona sat Cernisoara) |
| SAA Copaceni (UAT Copaceni) | 2278 | - modernizare statie tratare, Qcalcul = 6.43 l/s - reabilitare rezervoare existente, din beton armat, montat suprateran - V= 1000 mc (2 x 500 mc) - extinderea retelei de distributie, Dn=90÷110 mm, L= 1.4 km - o statie de pompare | Rezervatia Naturala Piramidele de la Slatioara – 11727 m (raportata la locatia gospodariei de apa din sat Balteni) |
| SAA Daesti (UAT Daesti) | 223 | - extinderea retelei de distributie, Dn=63÷110 mm, L=2 km | Rezervatia Naturala Piramidele din Valea Stancioiului – 6702 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea de distributie apa in zona sat Sanbotin) |
| SAA Francesti (UAT Francesti) | 735 | - extinderea retelei de distributie, Dn=50÷140 mm, L= 10 km | ROSPA0106 Valea Oltului Inferior – 3906 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea distributie apa in zona sat Francesti) Rezervatia Naturala Ocnele Mari – 7938 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea de distributie apa in zona sat Balutoaia) |
| SAA Galicea – Olanu- Dragoesti (UAT Galicea, UAT Olanu si UAT Dragoesti) | 5931 | - aductiune Galicea – Olanu – Dragoesti, Dn=110÷250 mm, L= 24 km - Modernizare gospodariilor de apa o Gospodaria de apa Cremenari o Gospodaria de apa Galicea o Gospodaria de apa Olanu o Gospodaria de apa Dragoesti - Extinderea retelelor de distributie existente, Dn=63÷160 mm: UAT Galicea – 7.8 km; UAT Olanu – 25.3 km; UAT Dragoesti – 12.4 km - 1 statie de pompare noua in UAT Dragoesti si 2 statii de pompare noi in UAT Olanu - reabilitare o statie de pompare in UAT Dragoesti | ROSPA0106 Valea Oltului Inferior - Zona este traversata in marginea estica (malul stang al raului Olt) de catre conducta de aductiunea Galicea – Olanu – Dragoesti pe o lungime totala de 771 de metri in zona Cocoru – Valea Raului (UAT Galicea); zona de suprapunere reprezinta doar 0,3% din suprafata ariei protejate ROSCI0354 Rezervatia Naturala Platforma Cotmeana – 115 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea din zona sat Galicea) ROSPA0106 Valea Oltului Inferior – 62 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea distributie apa in zona sat Nicolesti, UAT Olanu) ROSCI0354 Rezervatia Naturala Platforma Cotmeana – 44 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea din zona sat Dragioiu, UAT Olanu) ROSPA0106 Valea Oltului Inferior – 177 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea distributie apa in zona sat Buciumeni, UAT Dragoesti) |
| SAA Creteni – Gusoeni (UAT Creteni si UAT Gusoeni) | 3228 | Infiintare sistem de alimentare cu apa Gusoeni compus din: - 7 Foraje - H= 250 m, Q calcul = 8.71 l/s - Conducta de aductiune de la foraje pana la rezervoare, Dn=50 mm, L=0.3 km - Conducta de aductiune Gusoianca, din PEID, PE100, SDR 9/11/17, Dn=90÷200 mm L=1.6 km - Statie clorinare, Qcalcul = 4,34 l/s - Rezervor de inmagazinare, V=250mc - infiintare retea de distributie apa potabila, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110÷200 mm, L= 13 km - 1 statie de pompare Extindere sistem de alimentare cu apa Creteni compus din: - Conducta de aductiune din localitatea Gusoeni catre Creteni, din PEID, PE100, SDR 11, Dn=140 mm, L= 4 km - Statie de clorinare noua, Qcalcul = 5.25 l/s - extindere retea de distributie apa potabila, din PEID, PE100, PN10, SDR 17, Dn=110 mm, L=0.2 km - 1 statie de pompare | ROSCI0296 Dealurile Dragasaniului – 237 m (raportata la pozitia conductei de aductiune Gusoeni – Creteni in zona limita adminitrativa Gusoeni - Creteni) ROSCI0296 Dealurile Dragasaniului – 1149 m (raportata la locatia SPAP Sparleni, UAT Gusoeni) |
| SAA Horezu (UAT Horezu si UAT Maldarasti) | 7155 | o UAT Horezu : - lucrari de reabilitare la captare Ramesti, inclusiv refacere zona de protectie sanitara, Q calcul= 34 l/s - lucrari de reabilitare si modernizare a facilitatilor de tratare in STAP Olari, in vederea eliminarii turbiditatii apei si a corectiei duritatii apei, Q calcul= 23 l/s - reabilitare rezervoare existente, din beton armat, montate suprateran, 2x500 mc - reabilitare conducte de aductiune apa bruta, Dn=250 mm, L =6.3 km - reabilitare retea de distributie, din Dn=110÷315 mm, L = 10.4 km - extindere retea de distribuie, Dn=110 mm, L = 1.8 km o UAT Maldarasti: - Construire statie de clorinare - rezervor de inmagazinare nou, din beton armat monolit, montat semiingropat, V=300 mc - Reabilitare retea de distributie, Dn=63÷140 mm, L= 6.4 km - Extindere retea de distributie, Dn=63÷110 mm, L= 25.2 km - Staţii de pompare apă potabilă - 3 buc | ROSCI0015 Parcul National Buila – Vanturarita - 3796 m (raportata la traseul conductei de aductiune Ramesti – Olari in zona sat Ifrimesti, UAT Horezu) ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est – 11118 m (raportata la locatia captarii Ramesti) Rezervatia Naturala Muzeul Trovantilor - 5601 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea distributie apa in zona limitei administrative dintre UAT Horezu si UAT Maldaresti) Rezervatia Naturala Piramidele de la Slatioara - 4754 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea distributie apa in zona sat Maldaresti) |
| SAA Lalosu (UAT Lalosu) | 2171 | - reabilitarea si modernizarea statiei de tratare in vederea conformarii pentru parametrii turbiditate, amoniu si duritate, Qcalcul= 5.98 l/s | ROSCI0168 Padurea Sarului – 4583 m (raportata la locatia gospodariei de apa, sat Mologesti) |
| SAA Livezi (UAT Livezi) | 2010 | Infiintare sistem de alimentare cu apa compus din: - puturi forate pentru captarea apei subterane - 2 puturi forate, H=350-400 m, Qcalcul= 6.36 l/s - conducta de aductiune a apei intre puturi, Dn=90 mm, L= 0.6 km; - statie de tratare - 1buc; Qcalcul=5.29 l/s - rezervor de inmagazinare, din beton armat monolit, montat semiingropat, V=300 mc - retea de distributie, Dn=63÷200 mm, L= 19.3 km; - statie de pompare 2 buc | Rezervatia Naturala Locul Fosilier Valea Desului – 17269 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea distributie apa in zona sat Livezi) |
| SAA Maciuca (UAT Maciuca) | 1569 | o Gospodaria de apa Oveselu - modernizare statie de tratare in vederea reducerii manganului si turbiditatii si cresterea duritatii totale pentru apa bruta - statie de pompare noua o Gospodariei de apa Botorani - lucrari de modernizare a instalatiilor de dozare si control cu hipoclorit de sodiu - rezervor de inmagazinare nou, V= 150 mc - statie de pompare noua - extindere retea de distributie, Dn=110 mm, L=9.6 km - Statii de pompare de pompare noi - 3 buc | ROSCI0296 Dealurile Dragasaniului – 11014 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea distributie apa in zona sat Ciocanari) |
| SAA Manailesti (UAT Francesti) | 1132 | Infiintare sistem de alimentare cu apa compus din: - front captare - 2 foraje amplasate in satul Manailesti, H= 220 m, Qcalcul=3.9 l/s - conducta de aductiune a apei intre puturi, Dn=140 mm, L = 0.7 km - statie de clorinare, Qcalcul=3.9 l/s - rezervor inmagazinare, din beton armat, montat semiingropat, V= 300 mc - retea distributie apa potabila, Dn=63÷140 mm, L = 11.5 km - statii de pompare - 2 buc | Rezervatia Muzeul Trovantilor – 10149 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea de distributie apa in zona Genuneni) |
| SAA Milcoiu (UAT Milcoiu) | 857 | Gospodaria de apa GA 1 “Zona Balastiera”: - reabilitare sistem de drenaj, Qcalcul= 4.5 l/s - Statie de tratare noua - Statie de clorare noua ce cuprinde camin de injectie clor pentru pre-oxidare clor, si camin de injectie nou pentru post-oxidare ; Qcalcul=3.961 l/s - Rezervor tampon nou, V=50mc (bazin de reactie clor) - Reabilitare rezervor tampon, din beton armat, montat semiingropat, V= 50 mc - Reabilitare statie de pompare existenta Gospodaria de apa GA 2 “Comanca 2”: - Statie de clorare noua - Reabilitare rezervor existent, din beton arma monolit, montat semiingropat, V=50mc - Reabilitare statie de pompare apa potabila aferenta rezervorului Gospodaria de apa GA 3 ”Izbasesti” - Statie de clorare noua. - Reabilitare rezervor existent, din beton armat monolit, montat semiingropat, V=300 mc, | Platforma Cotmeana ROSCI0354 – 10 m (raportata la locatia Gospodariei de Apa Balastiera) |
| SAA Obarsia Lotrului (UAT Voineasa) | 240 | Infiintare sistem de alimentare cu apa compus din: - captare cu dren pe paraul Pravat, Q calcul = 2 l/s -conducta aductiune apa bruta, Dn 50mm, L = 500m - statie de tratare - 1buc, Q calcul = 2 l/s - rezervor de inmagazinare, din beton armat monolit, montat semiingropat, V= 200 mc - retea de distributie, Dn=125÷160mm, L= 2.8 km | ROSCI0085 Frumoasa – 15 m (raportata la traseul retelei de distributie apa) ROSCI0188 Parang – 11 m (raportata la capatul de retea distributie apa) |
| SAA Pesceana (UAT Pesceana) | 1449 | - extindere retea de distributie, Dn=63÷125 mm, L= 16 km - statie de pompare apa – 2 buc; | ROSPA0106 Valea Oltului Inferior – 7042 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea distributie apa in zona sat Pesceana) |
| SAA Pietrari (UAT Pietrari) | 2520 | - Reabilitarea foraj, Qcalcul=3 l/s, H = 100 m - Modernizarea si reabiltarea statiei de tratare existenta si echiparea in vederea tratarii fierului si manganului, Qcalcul = 6.74 l/s | Rezervatia Naturala Muzeul Trovantilor - 3395 m (raportata la locatia gospodariei de apa, sat Barzesti) |
| SAA Stoilesti (UAT Stoilesti) | 2775 | o GA Balomireasa - decolmatarea sursei existente - statie de clorinare noua - Statie de pompare - 1 buc o GA Delureni - Foraj de mare adancime, Qcalcul=3.5-4 l/s, H=300 m - Aductiune GA Delureni, Dn=110 mm, L= 1.5 km - statie de clorinare noua - Rezervor de inmagazinare GA Delureni, V=150 mc - Statie de pompare - 1 buc o GA Obogeni - Foraj de mare adancime, Qcalcul=3.5-4 l/s, H=300 m - statie de clorinare noua o GA Geamana - Foraj de mare adancime, Qcalcul=3.5-4 l/s, H=300 m - statie de clorinare noua - Reabilitare statie de pompare Geamana - 1 buc - Extinderea retelei de distributie, Dn=110 mm, L=2.7 km - Statie de pompare - 1 buc | ROSCI0354 Platforma Cotmeana – 506 m (raportata la locatia gospodariei de apa Obogeni, sat Obogeni) |
| SAA Stefanesti UAT Stefanesti) | 2841 | - extinderea capacitatii de captare cu inca un foraj, Qcalcul = 3 l/s, H= 230m - reabilitare foraje existente existente (deznisipare si igienizare) - Qcalcul = 5 l/s, H=250 m - Aductiune apa bruta, Dn=90 mm, L=0.7 km - Modernizarea si reabilitare gospodariei de apa in vederea reducerii concentratiilor pentru parametrii turbiditate si mangan | ROSCI0296 Dealurile Dragasaniului - 146 m (raportata la locatia forajului nou propus) |
| SAA Titesti (UAT Titesti) | 787 | - Reabilitare captare Valea Casariei - aparari de maluri cu gabioane, Qcalcul=2.56 l/s - Statie de tratare noua Valea Casariei in vederea reducerii turbiditatii. Qcalcul=2.56 l/s Conducta de aductiune de la decantoare, la statia de tratare din De=110mm, L = 350 m. Conducta de aductiune de la statia de tratare, la rezervor, din De=110mm, L = 15m. | ROSCI0122 Muntii Fagaras – 1556 m (raportata la locatia Gospodarie de apa Titesti) ROSCI0046 Cozia – 6624 m (raportata la locatia Gospodariei de apa Titesti) |
| SAA Tomsani (UAT Tomsani) | 3267 | - reabilitarea si decolmatere dren - 1 buc - realizare statie clorinare noua in incinta gospodariei de apa - 1 buc, Qcalcul = 8.66 l/s - reabilitare pompa dozatoare clor la frontul de captare - 1 buc. - Extinderea retelei de distributie, Dn=110 mm, L=10 km - statii de pompare - 4 buc | Rezervatia Naturala Muzeul Trovantilor – 2066 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea distributie apa in zona sat Chiceni) |
| SAA Vaideeni (UAT Vaideeni) | 2830 | - modernizare si reabilitare a facilitatilor de tratare GA Vaideeni • reabilitare structurala, precum si reabilitare instalatii hidraulice a obiectelor tehnologice existente: decantoare, filtre lente, rezervor de inmagazinare a apei, statie de clorinare; • reabilitarea instalatiei de clorinare existente, in conformitate cu normativele in vigoare; Qcalcul=12,4 l/s • extindere facilitate de tratare pentru corectia duritatii apei - modernizare si reabilitare a facilitatilor de tratare GA Izvoru Rece • reabilitare structurala, precum si reabilitare instalatii hidraulice a obiectelor tehnologice existente: decantoare, filtre lente, rezervor de inmagazinare a apei, statie de clorinare; • reabilitarea instalatiei de clorinare existente, in conformitate cu normativele in vigoare; Qcalcul = 5,3 l/s; • extindere facilitate de tratare pentru corectia duritatii apei | ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est – 3558 m (raportata la locatia gospodariei de apa Izvorul Rece) |
| SAA Valea Mare (UAT Valea Mare) | 2283 | - Reabilitarea celor doua foraje existente, Qcalcul=6.2 l/s, H=250m - Modernizare si reabilitare statie de tratare, Qcalcul = 6.2 l/s - Extinderea retea existenta, Dn=75mm, L=1.1 km - o statie de pompare. | ROSCI0296 Dealurile Dragasaniului - 9956 m (raportata la locatia gospodariei de apa din zona sat Batasani) |
| SAA Voicesti (UAT Voicesti) | 1156 | - Aductiune Dragasani – Rezervor GA Voicesti, Dn=100 mm, L=3.5 km - Rezervor de inmagazinare nou, V= 250 mc - extindere retea distributie, Dn=63÷110mm, L=1.4 km. | ROSPA0106 Valea Oltului Inferior – 36 m (raportata la traseul retelei de distributie apa in zona sat Voicestii din Vale). |
| SAA Voineasa (UAT Voineasa) | 1273 | - reabilitarea frontului de captare - Qmed=2.32 l/s - reabilitare aductiune apa bruta, Dn=200mm, L=0.5 km - modernizare Gospodarie de Apa Manaileasa (debitul mediu al localitatii este de 5,88 l/s) - reabilitare 2 rezervoare inmagazinare Capra Foii, din beton armat, montat semiingropat, V=1000 mc (2x500mc) - reabilitare conducta aductiune (G.A. Manaileasa – Rezervoare Capra Foii), De=200mm, L=3.1 km | ROSCI0085 Frumoasa – 3434 m (raportata la locatia sursei de apa Manailesti) ROSCI0239 Tarnovu Mare – Latorita – 4445 m (raportata la locatia gospodariei de apa Voineasa) |

*Nota – toate lungimimiile retelelor indicate mai sus includ si lungimea traversariilor.

*Nota – investitiile propuse includ si lucrari conexe (bransamente, hidranti, camine, traversari cursuri de apa, drumuri, etc)

Apa uzata

Obiectivele principale ale Studiului de Fezabilitate pentru infrastructura de apa uzata sunt:

- cresterea gradului de conectare la sistemele de canalizare prin extinderea retelelor de canalizare existente;

- infiintarea de sisteme de canalizare in clusterele/aglomerarile rurale peste 2.000 LE constand in realizarea de colectoare principale, statii de pompare si conducte de refulare care permit dezvoltarea ulterioara a sistemului pe masura cresterii gradului de conectare;

- constructia a 3 statii de epurare noi (Brezoi, Susani, Francesti) si extinderea facilitatilor a 5 statii de epurare existente (Ramnicu Valcea, Babeni, Dragoesti, Valea Mare si Creteni) .

Pentru aglomerarile rurale in care nu exista in prezent sistem de colectare al apei uzate s-a propus infiintarea de colectoare de canalizare pe strazile principale din localitate. Sistemele au fost proiectate astfel incat sa poata fi dezvoltate ulterior pe masura cresterii cerintei de conectare a populatiei.

Din cele 16 clustere si aglomerari de apa uzata, in studiul de fezabilitate sunt cuprinse investitii de extindere a retelelor de canalizare existente in 9 localitati urbane si in 11 localitati rurale, iar in 7 localitati  rurale se vor infiinta retele de canalizare pentru care se vor construi 3 statii noi de epurare si se vor extinde 5 statii de epurare.

| Cluster/ Aglomerare | Populatie beneficiara (locuitori echivalenti) | Sumarul Investitiilor *, ** | Distanta minima fata de cea mai apropiata zona protejata |
| --- | --- | --- | --- |
| INVESTITII PROPUSE PRIN POIM 2014 - 2020 |  |
| Cluster Babeni – Mihaesti - Baile Govora (UAT Babeni, UAT Mihaesti si UAT Baile Govora) | 17000 | - extindere retea de canalizare in UAT Babeni si UAT Baile Govora si infiintare retea de canalizare in UAT Mihaesti, Dn= 200÷400 mm, Pn 10, SDR 17, dupa cum urmeaza: • retele de canalizare noi in UAT Baile Govora (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora), L= 3.8 km • retele de canalizare noi in UAT Mihaesti, L= 60.6 km • retele de canalizare noi in UAT Babeni (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora), L= 6 km - 2 statii de pompare in UAT Baile Govora (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora) - 24 statii de pompare in UAT Mihaesti: - 3 statii de pompare in UAT Babeni (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora) - 34 statii de pompare individuale - conducte de refulare - Dn=90÷200 mm conducte de refulare in UAT Baile Govora, L= 0.7 km conducte de refulare in UAT Mihaesti, L= 7.2 km conducte de refulare in UAT Babeni (aglomerarea Mihaesti – Baile Govora), L=0.3 km - Extindere capacitate statiei de epurare Babeni de la 7500 LE la 17.580 LE | ROSPA0106 Valea Oltului Inferior – 6 m (raportata la traseul retelei de canalizare in zona sat Munteni, UAT Babeni) Rezervatia Naturala Ocnele Mari – 6137 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea canalizare zona sat Prajila, UAT Baile Govora) Rezervatia Naturala Ocnele Mari – 3607 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea canalizare zona sat Govora, UAT Mihaesti) |
| Cluster Baile Olanesti (UAT Pausesti Maglasi) | 1219 | - extindere retea de canalizare, Dn= 250 mm in UAT Pausesti Maglasi, L= 3.2 km - 3 statii de pompare apa uzata in UAT Pausesti - Maglasi - conducta de refulare din, Dn=110÷125 mm in UAT Pausesti - Maglasi, L= 0.8 km | Rezervatia Naturala Mlastina Mosoroasa - 3383 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea canalizare in zona sat Cheia, UAT Baile Olanesti) Rezervatia Naturala Radita – Manzu - 10233 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea canalizare in zona sat Valea Cheii, UAT Baile Olanesti) |
| Cluster Horezu – Francesti (UAT Pausesti, UAT Francesti, UAT Tomsani, UAT Horezu, UAT Vaideeni, UAT Maldaresti) | 15715 | • extindere retea de canalizare in UAT Vaideeni, UAT Horezu si UAT Tomsani si infiintare retea de canalizare in UAT Maldaresti, Pausesti si Francesti, Dn=200÷500 mm dupa cum urmeaza: o retele de canalizare noi in UAT Pausesti, L= 33.1 km o retele de canalizare noi in UAT Francesti, L= 42.3 km o retele de canalizare noi in UAT Tomsani, L= 10.4 km o retele de canalizare noi in UAT Horezu, L= 13.5 km o retele de canalizare noi in UAT Vaideeni, L= 13 km o retele de canalizare noi in UAT Maldaresti, L= 26.9 km • reabilitare retele de canalizare in UAT Horezu din PVC, cu diametrul Dn=250÷400 mm, L= 1.1 km • statii de pompare apa uzata noi dupa cum urmeaza: o 10 statii de pompare in UAT Pausesti o 18 statii de pompare in UAT Francesti o 4 statii de pompare in UAT Tomsani o 6 statii de pompare in UAT Horezu o 11 statii de pompare in UAT Vaideeni o 18 statii de pompare in UAT Maldaresti • statii de pompare individuale apa uzata noi dupa cum urmeaza: o 12 statii de pompare individuale in UAT Pausesti o 139 statii de pompare individuale in UAT Horezu si Maldaresti o 5 statii de pompare individuale in in UAT Francesti o 1 statii de pompare individuale in UAT Francesti – Genuneni si Manailesti o 108 statii de pompare individuale in UAT Vaideeni • Conducte de refulare aferente statiilor de pompare ape uzate, Dn=90 - 315mm. o conducte de refulare in UAT Pausesti, L= 0.9 km o conducte de refulare in UAT Francesti, L= 6.4 km o conducte de refulare in UAT Tomsani, L= 0.2 km o conducte de refulare in UAT Horezu, L= 1.7 km o conducte de refulare in UAT Vaideeni, L= 2 km o conducte de refulare in UAT Maldaresti, L= 8 km • statie de epurare noua Francesti dimensionata pentru 23.470 LE • conducta de transport ape uzate Horezu – Francesti, Dn=250÷315 mm , L=22 km | ROSCI0015 Buila – Vanturarita – 5076 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea canalizare in zona sat Romanii de Jos, UAT Horezu) Rezervatia Naturala Muzeul Trovantilor – 4839 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea canalizare in zona sat Romanii de Jos, UAT Horezu). ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est – 9313 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea canalizare in zona sat Ramesti, UAT Horezu) Rezervatia Naturala Muzeul Trovantilor – 4942 m (raportata la traseul retea canalizare in zona sat Maldaresti, UAT Maldaresti). ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est – 9175 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea canalizare in zona sat Maldaresti, UAT Maldaresti) ROSCI0015 Buila – Vanturarita – 6669 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea canalizare in zona sat Vaideeni, UAT Vaideeni) ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est – 5383 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea canalizare in zona sat Vaideeni, UAT Vaideeni) Rezervatia Naturala Muzeul Trovantilor – 2066 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea canalizare in zona sat Chiceni, UAT Vaideeni). Rezervatia Naturala Muzeul Trovantilor – 6739 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea canalizare in zona sat Valeni, UAT Pausesti). ROSPA0106 Valea Oltului Inferior – 3207 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea canalizare in zona Sat Francesti, UAT Francesti) |
| Aglomerarea Brezoi (UAT Brezoi) | 4712 | - extindere retea de canalizare, Dn=250÷315 mm, L=15 km - Reabilitare retea de canalizare - L= 2.2 km - 8 statii de pompare in UAT Brezoi - 1 statie de pompare individuala - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata din, Dn=90 ÷ 140 mm. L=3.4 km - statie de epurare noua in Brezoi 5.700 LE | ROSCI0046 Parcul National Cozia – 3 m (raportata la traseul retelei de canalizare in zona sat Valea Lui Stan, UAT Brezoi) ROSCI0046 Parcul National Cozia – 128 m (raportata la locatia statiei de epurare in zona satt Varatica, UAT Brezoi) |
| Aglomerarea Budesti (UAT Budesti) | 1455 | - extindere retea de canalizare, Dn=250mm, L=18.2 km - 15 - statii de pompare apa uzata noi - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata, Dn=110 mm, L= 6.5 km | ROSPA0106 Valea Oltului Inferior – 1 m (raportata la traseul retelei de canalizare in zona sat Bercioiu, UAT Budesti) Impactul generat de realizarea investitiilor va fi de natura temporara (ca urmare a sapaturilor, zgomotelor sau vibratiilor), nesemnificativ, reversibil, fara a produce perturabarea activitatilor speciilor de interes comunitar (hranire, cubarire, reproducere sau comunicarea inter-si intraspecifice). Nu au fost identificate alte proiecte care sa se suprapuna cu proiectul propus. |
| Aglomerarea Bunesti (UAT Bunesti) | 308 | - extindere retea de canalizare, Dn=250mm, L=2.7 km - 3 Statii de pompare apa uzata noi si 5 statii de pompare individuale - Conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata, Dn=90 mm, L=0.7 km | Rezervatia Naturala Ocnele Mari – 4498 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea canalizare in zoan sat Gatejesti, UAT Baile Govora). |
| Aglomerarea Cernisoara (UAT Cernisoara) | 1523 | - extndere retea de canalizare, Dn=250 mm, L=13 km - 17 - statii de pompare apa uzata noi - conducte de refulare aferente, Dn=110 mm, L=3.4 km | Rezervatia Naturala Piramidele de la Slatioara – 6657 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea canalizare, in zona sat Cernisoara, UAT Cernisoara) |
| Aglomerarea Creteni – Gusoeni (UAT Creteni si UAT Gusoeni) | 3241 | - extindere retea de canalizare in UAT Creteni si infiintarea retea de canalizare in UAT Gusoeni din, Dn= 250 mm: • retele de canalizare noi in UAT Creteni DN 250 mm, L=13.1 km; • retele de canalizare noi in UAT Gusoeni DN 250 mm, L=12.9 km - 8 - statii de pompare apa uzata noi, 12 camine menajere de pompare si conducte de refulare aferente: - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata, Dn=90 ÷ 110 mm: • conducte de refulare in UAT Creteni L=3.1 km • conducte de refulare in UAT Gusoeni L=2.6 km - extinderea statie de epurare existenta Creteni de la 1.500 LE la 3.393 LE | ROSCI0296 Dealurile Dragasaniului – 370 m (raportata la traseul retelei de canalizare in zona limitei adminstrative dintre UAT Gusoeni si UAT Creteni) ROSCI0296 Dealurile Dragasaniului - 132 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea canalizare in zona sat Streminoasa, UAT Creteni) |
| Aglomerarea Galicea – Olanu – Dragoesti (UAT Galicea, UAT Olanu si UAT Dragoesti) | 6496 | - extindere retea de canalizare, Dn= 250 mm • retele de canalizare noi in UAT Galicea, L= 18.5 km • retele de canalizare noi in UAT Olanu, L= 22.1 km • retele de canalizare noi in UAT Dragoesti, L=11 km - 12 statii de pompare apa uzata noi si 31 noi camine menajere de pompare: • 5 statii de pompare in UAT Galicea • 8 camine menajere de pompare in UAT Galicea • 5 statii de pompare in UAT Olanu • 13 camine menajere de pompare in UAT Olanu • 2 statii de pompare in UAT Dragoesti • 10 camine menajere de pompare in UAT Dragoesti - 2 statii de pompare existente ce se propun pentru reabilitare in UAT Galicea • SPAU 1 existenta - reabilitare Q=11.5 l/s si H=16.5 mCa • SPAU 5 existenta - reabilitare Q=4 l/s si H=13 mCa - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata, Dn=63 ÷ 200 mm. • conducte de refulare in UAT Galicea, L= 9.3 km • conducte de refulare in UAT Olanu, L= 8.7 km • conducte de refulare in UAT Dragoesti, L= 2.5 km - Extindere capacitate statie de epurare existenta Dragoesti de la 1.900 LE la 7.084 LE | ROSCI0354 Platforma Cotmeana*** - Zona protejata este traversata de o conducta de refulare (cu regim de functionare sub presiune) pe o lungime de 500 m in zona Dealu Mare – Valea Raului care apartine UAT Galicea. Zona de suprapunere reprezinta doar 0,14% din suprafata ariei protejate ROSPA0106 Valea Oltului Inferior – 21 m (raportata la capatul cel mai apropiat al retelei de canalizare in zona Bratia din Deal, UAT Galicea). ROSCI0354 Platforma Cotmeana – 49 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea canalizare in zona sat Dragioiu, UAT Olanu). ROSPA0106 Valea Oltului Inferior – 372 m (raportata la capatul cel mai apropiat al retelei de canalizare in zona Stoicanesti, UAT Olanu). ROSPA0106 Valea Oltului Inferior – 177 m (raportata la capatul cel mai apropiat al retelei de canalizare in zona Buciumeni, UAT Dragoesti). |
| Aglomerarea Maciuca - Valea Mare (UAT Valea Mare si UAT Maciuca) | 3383 | - extindere retea de canalizare in UAT Valea Mare si infiintare retea de canalizare in UAT Maciuca, Dn=250 mm - retele de canalizare noi in UAT Valea Mare, L=10.9 km - retele de canalizare noi in UAT Maciuca, L= 29.3 km - 1 statie de pompare si 4 camine menajere de pompare in UAT Valea Mare - 1 statie de pompare si 9 camine menajere de pompare in UAT Maciuca - 4 statii de pompare apa redimensionate in UAT Valea Mare - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata, Dn= 90 ÷ 110 mm • conducte de refulare in UAT Valea Mare, L= 4.8 km • conducte de refulare in UAT Maciuca, L=4.8 km - Extindere capacitate statie de epurare Valea Mare de la 2.450 LE la 4.052 LE | ROSCI0296 Dealurile Dragasaniului - 9543 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea canalizare in zona sat Botorani, UAT Maciuca) ROSCI0296 Dealurile Dragasaniului - 7076 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea canalizare in zona sat Delureni, UAT Valea Mare) |
| Aglomerarea Pausesti Maglasi (UAT Pausesti Maglasi) | 1800 | - extindere retea de canalizare, Dn = 250 mm, L= 27 km - 8 - statii de pompare apa uzata noi si 26 statii de pompare individuale (SPI). - conducte refulare, Dn=110 mm, L = 2.9 km | Rezervatia Naturala Mlastina Mosoroasa - 2428 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea canalizare in zona sat Proporu, UAT Pausesti Maglasi) |
| Aglomerarea Pietrari (UAT Pietrari) | 2562 | - extindere retea de canalizare, Dn=250 mm, L= 12.2 km - 4 SPAU si 4 Camine menajere de pompare - conducte refulare de la statiile de pompare apa uzata si caminele menajere de pompare, Dn=90 mm, L=1.3 km | Rezervatia Naturala Muzeul Trovantilor – 2171 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea canalizare in in zona sat Pietrarii de Sus, UAT Pietrari) |
| Aglomerarea Ramnicu Valcea (UAT Ramnicu Valcea, UAT Bujoreni si UAT Budesti) | 114847 | - extindere retea de canalizare, Dn=250 mm • retele de canalizare in UAT Bujoreni, L=17.9 km • retele de canalizare in UAT Budesti, L= 2.9 km • 14 statii de pompare in UAT Bujoreni • 1 statie de pompare in UAT Budesti • conducte de refulare in UAT Bujoreni Dn= 110 mm, L= 3.9 km • conducte de refulare in UAT Budesti, , Dn=110mm, L= 0.1 km • Modernizare statie de epurare Ramnicu Valcea prin construire linie de uscare si varlorificare termica a namolurilor | ROSPA0106 Valea Oltului Inferior – 4189 m (raportata la cel mai apropiat capat de retea canalizare in zona sat Bujoreni) ROSPA0106 Valea Oltului Inferior – 904 m (raportat la traseul retelei de canalizare in zona sat Racovita, UAT Budesti) |
| Aglomerarea Susani (UAT Susani) | 2980 | - infiintare retea de canalizare noua, Dn=250 mm, L=18.7 km - 11 - statii de pompare apa uzata - conducte de refulare, Dn= 90÷125mm,L= 3 km - statie de epurare noua Susani 3.154 LE | ROSCI0296 Dealurile Dragasaniului – 75 m (raportata la locatia statiei de epurare , in zona sat Ramesti, UAT Susani). |

*Nota – toate lungimimiile retelelor indicate mai sus includ si lungimea traversariilor.

**Nota – investitiile propuse includ si lucrari conexe (racorduri, camine, traversari cursuri de apa, drumuri etc)

In cadrul proiectului pentru aglomerarile rurale s-a propus infiintarea de sisteme de canalizare, colectoare pe strazile principale din localitati. Sistemele au fost proiectate astfel incat sa poata fi dezvoltate ulterior pe masura cresterii cerintei de conectare a populatiei.

## Numele şi codul ariilor naturale protejate de interes comunitar

Distributia siturilor Natura 2000 (situri de importanta comunitara respectiv arii de protectie speciala aviafaunistica) in judetul Valcea sunt date in figura de mai jos.

Distributia siturilor Natura 2000 (ROSCI - situri de importanta comunitara) in judetul Valcea sunt date in figura de mai jos:

Distributia siturilor Natura 2000 (ROSPA - arii de protectie speciala avifaunistica) in judetul Valcea sunt date in figura de mai jos.

Numele şi codul ariilor naturale protejate ROSCI - situri de importanta comunitara sunt:

ROSCI0015 – Buila – Vânturarița.

ROSCI 0015 Buila Vânturariţa cu o suprafaţă de 4490 ha, face parte din regiunea biogeografică alpină, cu un număr de 17 tipuri de habitate de interes comunitar, 5 specii de mamifere, 1 specie de amfibieni şi 3 specii de floră; se suprapune în totalitate peste suprafaţa Parcului Naţional Buila – Vânturariţa. Administrația: RNP Romsilva, Administraţia Parcului Naţional Buila – Vânturariţa.

Planul de management al Parcului Național Buila-Vânturarița, al siturilor Natura 2000 ROSCI0015 Buila-Vânturarița, ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturarița și al ariilor naturale protejate incluse în acestea a fost aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1151/2016.

Obiectivul general al planului de management al Parcului National Buila Vanturarita este: conservarea şi promovarea biodiversităţii, a geodiversităţii şi a diversităţii culturale pentru dezvoltarea durabilă a regiunii. Dezvoltarea durabilă presupune implicarea comunităţilor locale în desfăşurarea unor activităţi de natură ecoturistică, conservarea obiceiurilor şi tradiţiilor locale, educaţie ecologică, exploatarea durabilă a resurselor, conştientizarea populaţiei, cercetare.

Obiectivele specifice ale planului de management:

- Asigurarea stării adecvate de conservare a elementelor geodiversităţii

- Asigurarea statutului de conservare favorabilă pentru habitatele şi speciile din parc

- Conservarea şi promovarea elementelor culturale

- Menţinerea şi promovarea activităţilor durabile de exploatare a resurselor în zone desemnate acestor activităţi şi reducerea până la eliminare a celor nedurabile pe perioada de implementare a planului de management; minimalizarea impactului asupra biodiversităţii

- Dezvoltarea şi promovarea ecoturismului

- Educarea elevilor şcolilor din zonă şi numai, informarea localnicilor şi vizitatorilor parcului

- Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei parcului

Masuri de conservare:

| Cod Natura 2000 | Denumire habitat | Stare de conservare | Amenințări existente sau potenţiale identificate | Măsură de conservare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4060 | Tufărişuri alpine şi boreale | favorabilă | Turismul necontrolat; Suprapăşunatul | Restricționarea sau controlul activităților de agrement, emiterea de restricții în ceea ce privește colectarea plantelor medicinale în scop comercial precum şi a celor protejate de lege, a jneapănului, restricționarea pășunatului (în funcţie de caz); Interzicerea defrișărilor și incendierilor jnepenişurilor; Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice şi interzicerea abaterii turiştilor de la potecile marcate. |
| 4070* | Tufărişuri de Pinus mugo şi Rhododendron hirsutum (Mugo- Rhododendretum hirsuti) | favorabilă | Utilizarea jneapănului ca lemn de foc de ciobani sau turişti; Turism necontrolat; Defrişare în scopul extinderii păşunilor; Păşunat intens în zona limitrofă; Recoltarea lăstarilor de jneapăn. | Restricționarea sau controlul activităților de agrement, emiterea de restricții în ceea ce privește colectarea plantelor medicinale, interzicerea incendierii sau tăierii jneapănului, restricționarea pășunatului; Controlul defrișărilor; Interzicerea culegerii de catre turisti a unor exemplare din speciile de interes; Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice şi interzicerea abaterii turiştilor de la potecile marcate. |
| 6170 | Pajişti calcifile alpine şi subalpine | favorabilă | Turismul necontrolat; Suprapăşunat. | Încurajarea practicilor tradiţionale de folosire a pajiştilor și fânețelor; Atenționarea turiştilor asupra modului de comportare; Interzicerea culegerii de către turişti a unor exemplare din speciile de interes; Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice. |
| 6190 | Pajişti panonice de stâncării (Stipo- Festucetalia pallentis) | favorabilă | Turismul necontrolat; | Încurajarea practicilor tradiţionale de folosire a pajiştilor și fânețelor; Atenționarea turiştilor asupra modului de comportare; Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice. |
| 6230* | Pajişti de Nardus bogate în specii, pe Substraturi silicatice din zone montane (şi submontane, în Europa continentală) | favorabilă; | Pășunatul intensiv | Incurajarea practicilor tradiţionale de folosire a pajiştilor și fânețelor (folosirea tradițională – pășunat până la sfârşitul lui aprilie, apoi folosire ca fâneaţă pentru a nu intra în succesiune); Atenționarea turiştilor asupra modului de comportare; Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice; Conştientizarea şi instruirea ciobanilor, a proprietarilor de păşuni cu privire la importanţa practicării păşunatului raţional; Reglementarea păşunatului prin practicarea unui păşunat |
| 6430 | Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie şi din etajul montan până în cel alpin | favorabilă | Turismul necontrolat Exploatările forestiere neconforme cu amenajamentele silvice Construirea de drumuri forestiere | Aplicarea unor tehnici de management conservativ care sa contracareze abandonarea activităţilor tradiţionale; Atenționarea turiştilor asupra modului de comportare; Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice; Restricţionarea desecărilor şi a construirii de drumuri forestiere, limitarea păşunatului în aceste zone; Verificarea conformităţii exploatărilor forestiere cu amenajamentele silvice şi legislaţia în vigoare. |
| 6520 | Fâneţe montane | favorabilă | Pășunatul intensiv | Incurajarea practicilor tradiţionale de folosire a pajiştilor și fânețelor; Aplicarea unor tehnici de management conservativ care sa contracareze abandonarea activităţilor tradiţionale - se recomandă cosirea acestora începând cu sfârşitul lunii iulie, când majoritatea speciilor componente au fructificat, dar şi evitarea abandonării cositului. Interzicerea folosirii îngrășămintelor chimice și a diferitelor pesticide; Atenționarea turiştilor asupra modului de comportare; Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice; Reglementarea păşunatului prin practicarea unui păşunat moderat, în funcţie de capacitatea de suport a pajiştii; Conştientizarea şi instruirea ciobanilor, a proprietarilor de păşuni cu privire la importanţa practicării păşunatului raţional. |
| 8120 | Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii) | favorabilă | Turismul necontrolat; Suprapăşunatul | Amenajări de trasee turistice/de căţărare care să nu afecteze tipul de habitat; interzicerea exploatării de piatră; Evitarea suprapăşunatului. |
| 8210 | Versanţi stâncoşi calcaroşi cu vegetaţie casmofitică | favorabilă | Alpinismul; Turismul necontrolat. | Amenajări de poteci turistice/trasee de căţărare care să nu afecteze tipul de habitat; interzicerea exploatării de piatră; |
| 8310 | Peșteri în care accesul publicului este interzis | favorabilă | Turismul necontrolat | Montarea unor grilaje și/sau garduri care să restricționeze accesul turiștilor în peșterile nedeschise accesului public; Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice. Atenționarea turiştilor asupra modului de comportare; |
| 9110 | Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum | favorabilă | Exploatările forestiere neconforme cu amenajamentele şi normele de exploatare a masei lemnoase; Recoltarea excesivă a lemnului mort; Păşunatul în pădure (în unele cazuri) | Comunicarea cu proprietarii de terenuri ori deţinătorii drepturilor de utilizare a resurselor, autorităţile locale şi alţi factori interesaţi; Respectarea interdicţiei de a păşuna în pădure; Restricţionarea extragerii lemnului mort din pădure. |
| 9130 | Păduri d fa de tip Asperulo-Fagetum | favorabilă | Exploatările forestiere neconforme cu amenajamentele şi normele de exploatare a masei lemnoase; Recoltarea excesivă a lemnului mort; Păşunatul în pădure (în unele cazuri) | Comunicarea cu proprietarii de terenuri ori deţinătorii drepturilor de utilizare a resurselor, autorităţile locale şi alţi factori interesaţi; Respectarea interdicţiei de a păşuna în pădure; Restricţionarea extragerii lemnului mort din pădure. |
| 9150 | Păduri medio- europene de fag din Cephalanthero- Fagion pe substrate calcaroase | favorabilă | Turismul necontrolat; Exploatările forestiere neconforme cu amenajamentele şi normele de exploatare a masei lemnoase | Comunicarea cu proprietarii de terenuri ori deţinătorii drepturilor de utilizare a resurselor, autorităţile locale şi alţi factori interesaţi; Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice; Respectarea interdicţiei efectuării tăierilor rase; Protejarea stratului ierbos, alcătuit, în mare parte, din specii endemice sau de valoare ştiinţifică deosebită. |
| 9180* | Păduri de Tilio-Acerion pe versanţi, grohotişuri şi ravene | favorabilă | Exploatările forestiere, tăierile de arbori neconforme cu cotele ecologice | Comunicarea cu proprietarii de terenuri ori deţinătorii drepturilor de utilizare a resurselor, autorităţile locale şi alţi factori interesaţi; Măsurile de conservare trebuie să urmărească menţinerea fagului la un nivel de abundenţă scăzut (până în 30 %) şi prevenirea instalării molidului; |
| 91E0* | Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | favorabilă | Curățarea excesivă a albiei râului pentru prevenirea viiturilor; Camparea, respectiv acţiuni turistice distructive; Păşunat în pădure cu ovine sau bovine; | Comunicarea cu proprietarii de terenuri ori deţinătorii drepturilor de utilizare a resurselor, autorităţile locale şi alţi factori interesaţi; Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice. Respectarea interdicţiei de a păşuna în pădure; |
| 91V0 | Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) | favorabilă | Exploatările forestiere neconforme cu amenajamentele şi normele de exploatare a masei lemnoase Degradarea indivizilor de Taxus baccata (tisa) datorită căderilor de pietre; Popularizarea excesivă a valorii economice a lemnului de Taxus baccata; Accentuarea fenomenului de tăiere şi extragere a lemnului viu sau mort din pădure. | Comunicarea cu proprietarii de terenuri ori deţinătorii drepturilor de utilizare a resurselor, autorităţile locale şi alţi factori interesaţi; Atenționarea turiştilor asupra modului de comportare; |
| 9410 | Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (Vaccinio- Piceetea) | favorabilă | Exploatările forestiere neconforme cu amenajamentele şi normele de exploatare a masei lemnoase, păşunatul / tranzitarea cu oi şi capre în pădure, periclitând în special puieţii de molid; Apariţia necontrolată a traseelor turistice spontane prin zone cu strat subţire de sol, accentuând eroziunea solului de la mare altitudine, necesar pentru menţinerea suprafeţelor împădurite | Comunicarea cu proprietarii de terenuri ori deţinătorii drepturilor de utilizare a resurselor, autorităţile locale şi alţi factori interesaţi; Delimitarea clară a traseelor turistice după principii ecologice. |

Masuri pentru conservare pentru siturile geologice, geomorfologice si paleontologice:

| Nr. crt. | Denumire geotop | Locaţie | Stare de conservare | Amenințări - existente sau potenţiale identificate- | Măsuri de management |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Punctul fosilifer - coralgal+ identificare fauna crabi - Arnota | Vf. Arnota– imediat la nord de cariera, pe treapta superioara | Favorabil dar foarte expus | Turismul Exinderea carierei de calcar către nord | Controlul fluxurilor de turişti Respectarea traseelor turistice marcate Evitarea extinderii carierei către nord |
| 2. | Punctul fosilifer –coralgal - Ştevioara | Stâna Ştevioara | Favorabilă | Turismul | Controlul fluxurilor de turişti Respectarea traseelor turistice marcate |
| 3. | Punctul fosilifer -ammonoidee - Pătrunsa | Schitul Pătrunsa | Favorabilă | Turismul | Controlul fluxurilor de turişti Respectarea traseelor turistice marcate |
| 4. | Punctul fosilifer – ammonoidee - Costeşti | Cheile Costeşti | Favorabilă | Turismul | Controlul fluxurilor de turişti Respectarea traseelorturistice marcate Controlul activităților de alpinism și escaladă |
| 5. | Punctul fosilifer -brachiopode – Brâna Caprelor | Cheile Cheii | Favorabilă | Turismul | Controlul fluxurilor de turistiRespectarea traseelor turistice marcate Controlul activităților de alpinism și escaladă |
| 6. | Punctul fosilifer -coralgal- Albu | Muntele Albu | Favorabilă | Turismul | Controlul fluxurilor de turişti Respectarea traseelor turistice marcate |
| 7. | Punctul fosilifer –inocerami - Cheia | Valea Cheia | Favorabilă | Turismul Exploatările forestiere necontrolate | Controlul fluxurilor de turişti Respectarea traseelor turistice marcate Limitarea exploatărilor forestiere |
| 8. | Aragonitele din Ţucla Aragonitele din Albu Aragonitele din Vioreanu | Vf. Ţucla Vf. Buila Vf. Vioreanu | Favorabilă | Turismul | Controlul fluxurilor de turişti Respectarea traseelor turistice marcate |
| 9. | Jaspurile din Valea Bistriţa | Valea Bistriţa | Favorabilă | Turismul | Controlul fluxurilor de turişti Respectarea traseelor turistice marcate Controlul activităților de alpinism și escaladă |
| 10. | Cheile Bistriţei Cheile Costeşti | Bistriţa Pietreni | Favorabilă | Turismul, exploziile provenite din exploatările de piatră | Controlul fluxurilor de turişti Respectarea traseelor turistice marcate Controlul activităților de alpinism și escaladă |
| 11. | Cheile Cheii | Cheia | Favorabilă | Turismul Prăbușirile de pietre naturale | Controlul fluxurilor de turişti Respectarea traseelor turistice marcate Controlul activităților de alpinism și escaladă |
| 12. | Cheile Folea | Olăneşti | Favorabilă | Turismul | Controlul fluxurilor de turişti Respectarea traseelor turistice marcate Controlul activităților de alpinism și escaladă |
| 13. | Dolinele din Arnota | Muntele Arnota | Favorabilă dar foarte expus | Turismul Exinderea carierei de calcar către nord | Controlul fluxurilor de turişti Respectarea traseelor turistice marcate Evitarea extinderii carierei către nord |
| 14. | Dolina din Cacova Dolina din Piatra Casa de Piatră Lapiezurile din Piatra Lapiezurile din Albu Căldările Albului | Muntele Cacova Muntele Piatra Valea Pătrunsa Muntele Piatra Muntele Albu Muntele Albu | Favorabilă | Turismul | Controlul fluxurilor de turisti Respectarea traseelor turistice marcate |
| 15. | Peştera Liliecilor | Cheile Bistriţei | Favorabilă | Turismul | Controlul fluxurilor de turişti Respectarea traseelor turistice marcate Refacerea balustradei de siguranţă care însoţeşte calea de acces spre peşteră; Accesul în peşteră în grupuri mici de turişti (maxim 10 persoane) şi respectarea căilor de acces marcate; Delimitarea clară a sectorului de galerie unde se află coloniile de chiroptere de restul peşterii şi interzicerea accesului turiştilor; Instruirea ghidului care să poată oferi informaţii atât despre geneza peşterii şi necesitatea protecţiei faunei subterane, cât şi despre istoria activităţilor monahale din acest sit; Amplasarea unor panouri informative care să cuprindă informaţii despre Parcul Naţional Buila-Vânturariţa, informaţii despre peşteră, chiroptere etc. Afişarea la loc vizibil a regulilor de vizitare care trebuie respectate în peşterile cu colonii de lilieci; |
| 16. | Peştera Urşilor | Cheile Bistriţei | Favorabilă | Turismul | Controlul fluxurilor de turişti Respectarea traseelor turistice marcate Refacerea căi de acces către peşteră şi creşterea gradului de siguranţă a acesteia; Instruirea unui ghid care să poată oferi informaţii atât despre geneza peşterii şi necesitatea protecţiei faunei subterane, cât şi despre istoria locuirii in acest sit; Înlocuirea panoului informativ actual, cu unul care să cuprindă şi reguli privind vizitarea unei peşteri cu chiroptere, informaţii despre necesitatea protecţiei peşterii, a liliecilor şi a ariei naturale protejate în care se află. |
| 17. | Peştera Mirajului Peştera Lacul Verde Peştera Vâlcelul Caprelor Peştera cu Perle Peştera Munteanu Murgoci Peştera Pagodelor Peştera Arnăuţilor | Cheile Cheii Cheile Folea | Favorabilă | Turismul | Controlul fluxurilor de turişti Respectarea traseelor turistice marcate Reguli de vizitare |
| 18. | Valea Otăsău Vârful Buila Vârful Claia Mare Vârful Țucla Trigoaiele Ștevioarei | Bărbăteşti Muntele Buila Cheile Costești Muntele Piatra Masivul Vanturarita | Favorabilă | Turismul | Controlul fluxurilor de turişti Respectarea traseelor turistice marcate |
| 19. | Vârful Stogu Vârful Stogșoare Vârful Vânturarița Vârful Ștevioara Căpățâna Dracului Sacii cu Lână La Cârlige Pintenul lui Builă Creasta lui Păun Dinții de Ferăstrău Limba Zmeului Urma Uriașului Hornurile Popii Succesiunea Voiceasa Succesiunea Ghelălău | Complexul Stogu- Stogșoare Muntele Vânturarița Muntele Ștevioara Muntele Piatra Cheile Costești Cheile Costești Între Vf. Buila și Vf. Vânturarița Între Vf. Buila și Vf. Vânturarița Muntele Piatra Muntele Piatra Valea Cheia Curmătura Builei Valea Voiceasa Valea Voiceasa | Favorabilă | Turismul | Controlul fluxurilor de turişti Respectarea traseelor turistice marcate |

Măsurile de conservare şi ameninţările potenţiale pentru speciile de plante și animale care au dus la declararea masivului Buila-Vânturariţa sit de importanţă comunitară -specii listate în anexa 3 a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

| Numele speciei | Starea de conservare în sit | Ameninţări -potenţiale sau existente- | Măsuri de conservare | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rhinolophus ferrumequinum - liliac mare cu potcoavă, Rhinolophus hipposideros - liliac mic cu potcoavă, Barbastella barbastellus - liliac cu urechi late, Miniopterus schreibersi - liliac cu aripi lungi, Myotis blythii - liliac comun mic), Myotis capaccinii - liliac cu picioare lungi, Myotis emarginatus - liliac cărămiziu, Myotis myotis - liliac comun, Plecotus auritus, Myotis dasygneme | Favorabilă | Turism necontrolat în peşteri; Exploatările forestiere neconforme cu amenajamentele şi normele de exploatare a masei lemnoase; | Restricţionarea accesului turistic în unele peşteri; Păstrarea secretă a locaţiilor peşterilor care nu au amenajări pentru vizitare; Montarea de panouri de informare la intrarea în peşteri; Interzicerea vizitării peşterilor în perioada de maternitate sau hibernare. Respectarea amenajamentelor silvice şi a normelor de exploatare a mesei lemnoase. | Speciile Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus hipposideros, Miniopterus schreibersi, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Plecotus auritus, Myotis dasygneme nu sunt listate în formularul standard al sitului, dar au fost identificate în sit. |
| *Ursus arctos - urs Lynx lynx - râs Canis lupus – lup | Favorabilă | Activităţi antropice desfăşurate în mod permanent/ repetat în zona sitului; Braconajul; Numărul prea mare de câini la stâne (sau câini fără jujee); Cote de recoltă ridicate în cadrul fondurilor de vânătoare din vecinătatea parcului. | Combaterea braconajului; Reducerea activităţilor umane în interiorul sitului, mai ales în arealul speciei; Interzicerea abandonării de resturi menajere în sit, fapt ce poate perturba comportamentul animalelor (în special în cazul ursului). |  |
| Bombina variegata-buhaiul de baltă cu burta galbenă; | Favorabilă | Distrugerea bălţilor, tractarea de buşteni prin pâraie). | Evitarea distrugerii bălţilor şi tractării de buşteni prin pâraie |  |
| Cerambix cerdo - croitorul mare; Lucanus cervus -rădaşca; Morimus funereus – croitorul cenuşiu | Favorabilă | Distrugerea habitatului prin extragerea arborilor bătrâni sau a lemnului mort din pădure, exploatări forestiere. | Păstrarea, pe cât posibil, a arborilor bătrâni sau a lemnului mort din pădure. | Speciile Lucanus cervus și Morimus funereus nu au fost listate în formularul standard, dar au fost observate în sit |
| *Rosalia alpina - croitorul alpin al fagului | Favorabilă | Exploatările forestiere neconforme cu amenajamentele şi normele de exploatare a masei lemnoase; Plantarea de răşinoase în locul pădurilor de fag. Extragearea lemnului mort din pădure. | Evitarea plantării de răşinoase în arealul pădurilor de fag; Interzicerea extragerii lemnului mort din pădure. | Specia Rosalia alpina nu a fost listată în formularul standard, dar a fost observată în sit |
| Ligularia sibirica - curechi de munte | Favorabilă | Distrugerea habitatului speciei | Menţinerea habitatului speciei (menţinerea zonelor umede şi evitarea păşunatului în habitatul unde aceasta vegetează). |  |
| Campanula serrata - clopoţei | Favorabilă | Distrugerea habitatului speciei | Menţinerea habitatului speciei |  |
| Bonasa bonasia - ieruncă | Favorabilă | Exploatarea arboretelor unde cuibăreşte specia; Braconajul; Turismul necontrolat. | Interzicerea exploatărilor forestiere în arealul speciei, în perioada de cuibărire; Menţinerea intactă subarboretului de la marginea pădurilor; Combaterea braconajului; Supravegherea turismului mai ales în perioada de reproducere a acestei specii, monitorizarea şi educarea turiştilor |  |
| Dryocopus martius -ciocănitoarea neagră | Favorabilă | Distrugerea vegetaţiei forestiere poate duce la restrângerea sau degradarea habitatului; Braconajul; Turism necontrolat. | Menţinerea vegetaţiei forestiere, păstrarea arborilor bătrâni, scorburoşi; Control asupra turismului; Combaterea braconajului; Interzicerea utilizării tratamentelor chimice. |  |
| Lanius collurio -sfrâncioc roşiatic | Favorabilă | Distrugerea subarboretului duce la restrângerea şi degradarea habitatelor de cuibărit ; Turismul necontrolat este un factor de stres pentru specie | Menţinerea subarboretului; Menţinerea vegetaţiei forestiere, păstrarea arborilor bătrâni, scorburoşi; Monitorizarea şi educarea turiştilor. | Specia nu este listată în formularul standard, dar a fost identificată în sit |
| Picus canus - ciocănitoarea sură | Favorabilă | Distrugerea vegetaţiei silvice duce la restrângerea sau degradarea habitatului; Turism necontrolat. | Menţinerea vegetaţiei forestiere, păstrarea copacilor bătrâni, scorburoşi; Control asupra turismului; Combaterea braconajului; Utilizarea tratamentelor chimice numai cu avizul Consiliului Ştiinţific |  |
| Tetrao urogallus - cocoşul de munte | Favorabilă | Exploatarea arboretelor unde cuibăreşte specia; Braconajul. | Menţinerea intactă a arboretelor unde cuibăreşte şi a tufărişurilor de la marginea pădurilor; Menţinerea intactă a pădurilor unde are loc rotitul speciei; Combaterea braconajului. |  |
| Strix uralensis - huhurezul mic | Favorabilă | Exploatarea arboretelor unde cuibăreşte specia; | Interzicerea tăierii pădurilor şi extragerea de masa lemnoasă din molidișuri (răriri) în zonele unde specia a fost semnalată; Interzicerea lucrărilor de igienă prin eliminarea arborilor bătrâni și uscați, fapt care poate duce la scăderea numărului de potențiale cuiburi. |  |
| Bubo bubo - buha | Favorabilă | Exploatarea arboretelor unde cuibăreşte specia; Tăierea arborilor vârstnici; Braconajul. | Menţinerea intactă a arboretelor unde cuibăreşte; Combaterea braconajului. |  |

Măsurile de conservare şi ameninţările potenţiale pentru specii de faună de interes naţional care necesită protecție strictă și specii cheie identificate în parc

| Numele speciei | Ameninţări - potenţiale sau existente | Măsuri de conservare | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| Callobius claustrarius, Coelotes terrestris | Extragerile de masă lemnoasă efectuate necorespunzător; Împădurirea cu alte specii decât cele edificatoare pentru habitat; Eliminarea arborilor căzuţi; Deranjarea litierei; Incendiile. | Tăierile se vor realiza sub un control strict şi se va urmări declanşarea regenerării naturale şi promovarea nucleelor de regenerare deja existente. Se va evita eliminarea arborilor căzuţi sau deranjarea litierei; Aprinderea focului, fumatul, vor fi permise numai în zone special amenajate din afara habitatelor protejate, în locuri special amenajate. Amplasarea de panouri de avertizare şi aplicarea de sancţiuni pentru nerespectarea acestor prevederi. | Specii cheie |
| Everes alcetas | Tăierea totală sau parţială a pădurilor sau arborilor din jurul stâncilor; Suprapăşunatul; Turismul; Eroziunea solului sau decopertarea acestuia, care distruge vegetaţia existenta, adeseori habitate preferate de speciile de lepidoptere; Exploatare de piatră (cariere). | Interzicerea distrugerii habitatelor specifice; Practicarea unui turism controlat; Interzicerea suprapăşunatului; Interzicerea lucrărilor de desecări şi canalizări; Conservarea zonelor umede. | Specia este citată în anexa 4 a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare -specii de interes național care necesita o protecție stricta Specie cheie |
| Leptidea morsei | Tăierea totală sau parţială a pădurilor sau arborilor din jurul stâncilor; Suprapăşunatul; Turismul; Eroziunea solului sau decopertarea acestuia, care distruge vegetaţia existenta, adeseori habitate preferate de speciile de lepidoptere; Exploatare de piatră (cariere). | Interzicerea distrugerii habitatelor specifice; Practicarea unui turism controlat; Interzicerea suprapăşunatului; Interzicerea lucrărilor de desecări şi canalizări; Conservarea zonelor umede. | Specie cheie |
| Harpolithobius triacanthos | Extragerile de masă lemnoasă efectuate necorespunzător; Împădurirea cu alte specii decât cele edificatoare pentru habitat; Eliminarea arborilor căzuţi; Deranjarea litierei. | Interzicerea distrugerii habitatelor specifice; - Tăierile se vor realiza sub un control strict şi se va urmări declanşarea regenerării naturale şi promovarea nucleelor de regenerare deja existente; Evitarea eliminării arborilor căzuţi sau deranjarea litierei. | Specie endemic pentru România |

ROSCI0046 – Cozia

.

ROSCI 0046 Cozia cu o suprafaţă de 16720 ha, face parte din zona biogeografică alpină în care au fost inventariate 17 tipuri de habitate naturale, 6 specii de mamifere, 2 specii de amfibieni si reptile, 3 specii de pesti de interes comunitar, 7 specii de nevertebrate şi 4 specii de floră; se suprapune în totalitate peste suprafaţa Parcului Naţional Cozia.  Administratia: RNP Romsilva, Administraţia Parcului Naţional Cozia.

Planul de management al Parcului Național Cozia și al siturilor Natura 2000 din zona acestuia ROSCI0046 Cozia și ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturarița a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1060/2016

Obiective de management:

- Asigurarea condiţiilor pentru protejarea şi conservarea populaţiilor de plante şi animale.

- Menţinerea nealterată a peisajului natural în zona PNC.

- Posibilitatea utilizării unor resurse naturale, necesare subzistenței, de către comunitățile locale.

- Promovarea unor forme de turism şi recreere care să nu afecteze starea de conservare a habitatelor şi peisajele din parc şi care să ducă la creşterea respectului pentru valorile parcului.

- Încurajarea comunităţilor locale în vederea dezvoltării unor activităţi economice în afara PNC şi păstrarea resurselor naturale din parc, în beneficiul altor avantaje pe care acesta le poate oferi.

- Conştientizarea şi educarea publicului şi a factorilor interesaţi pentru înţelegerea importanţei conservării naturii şi pentru obţinerea sprijinului în vederea realizării obiectivelor PNC.

Priorităţile s-au stabilit ţinându-se cont atât de obiectivele majore de management, cât şi de resursele disponibile. Fiecărei acţiuni i s-a asociat o prioritate din cele trei tipuri utilizate.

Cele trei priorităţi au următoarea semnificaţie:

- Prioritatea 1: acţiuni care trebuie să se realizeze în perioada de implementare a Planului. Realizarea acestor acţiuni este hotărâtoare pentru întreg planul.

- Prioritatea 2: acţiuni care ar trebui să se realizeze. Există flexibilitate, dar trebuie să existe un motiv temeinic dacă aceste acţiuni nu se vor realiza.

- Prioritatea 3 : acţiuni ce ar putea să fie realizate când timpul şi/sau resursele rămân disponibile după îndeplinirea acţiunilor cu prioritatea 1 și 2

Pentru atingerea obiectivelor privind protejarea și conservarea habitatelor și speciilor din PN Cozia și siturile Natura 2000 din zona acestuia, se vor respecta prevederile legislației ariilor naturale protejate privind desfășurarea unor activități, diferențiat pe zonele interioare și în functie de distributia speciilor/habitatelor pentrut siturile Natura 2000. Prin Planul de acțiuni se va urmări implementarea și a unor măsuri speciale, cu scopul de a se atinge mai bine aceste obiective. Dintre acestea enumerăm:

- Supravegherea pe timp de zi/noapte a zonelor vulnerabile în care se pot produce încălcări ale Regulamentului arilor protejate din zona PN Cozia (sustrageri de arbori, braconaj, incendii, distrugeri ale diverselor amenajări, etc.,), cu o rețea de camere foto trapping și camere video live. Aceste echipamente vor fi folosite și în cadrul unor activități de monitorizare floră/faună, activități turistice, etc.,

- Restricționarea sau limitarea accesului în punctele în care acest lucru se impune, prin amplasarea unei rețele de bariere fixe și mobile,

- Efectuarea de patrulări săptămânale, pe cuprinsul ariilor protejate din zona PN Cozia de către agenții de teren ai APNC cu organe ale Jandarmeriei Montane, Poliției, etc,.

- Instituirea unui sistem de evacuare a deşeurilor din parc şi realizarea de coşuri de gunoi anti-urs care să evite atragerea animalelor sălbatice şi dependenţa lor de resturile menajere,

- Combaterea de către gestionarii fondurilor cinegetice a câinilor şi pisicilor hoinare, care aduc pagube directe şi indirecte unor specii de faună, prin tulburarea liniștii, uciderea unor exemplare - în mod special a puilor, distrugerea cuiburilor, a ouălor, răspândirea de boli şi paraziţi, etc.,

- Realizarea scărilor de trecere pentru speciile piscicole, pe văile cu amenajări (lucrări corecții torenți) care limitează deplasarea acestor specii: Valea Băiașului, Lotrișorul de Narățu, Valea Păușa. Repopularea cu specii de pește indigen a văilor calamitate de viiturile extraordinare din ultimii ani: Valea Călinești,

- Menținerea unui volum de lemn mort în habitatele forestiere. Deoarece în ZPI nu se fac tratamente și lucrări silvice care să impună aceste intervenții, măsura privește doar ZCD. Arborii uscați pe picior sau cei cazuți la pământ, contribuie la menținerea echilibrului relațiilor pradă-prădător și la complexitatea unor lanțuri trofice ce duc la stabilizarea ecosistemelor pădurii. Având în vedere specificul terenurilor forestiere din zona PN Cozia, cu pante în general mari, cu volum edafic relativ mic, se impune menținerea unui număr de arbori uscați pe picior, între 5%-10% din numărul total de arbori uscați la ha., în funcție și de situația concretă din teren,

- Interzicerea tăierilor rase în arboretele de rășinoase din zona PN Cozia. Motivația acestei măsuri este pentru faptul că în PN Cozia pădurile de rășinoase din ZCD care pot face obiectul exploatărilor forestiere, sunt situate la altitudini înalte, pe pante relativ mari. Se asigură astfel protecția solurilor împotriva eroziunii și aspectul peisagistic al cadrului natural într-o arie protejată de interes național,

- Referitor la recoltarea masei lemnoase, pentru amplasarea unor noi căi de acces (drumuri forestiere, drumuri de tractor), se vor analiza toate variantele de evitare a traversării cursurilor de apă. În situaţia în care acest lucru nu este posibil, traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă şi se vor amplasa podeţe pereate sau tuburi.

ROSCI0085 – Frumoasa.

ROSCI 0085 Frumoasa cu o suprafaţă de 137.113 ha face parte din zona biogeografică alpină , in care au fost inventariate 4 specii de mamifere, 2 specii de amfibieni şi reptile, 3 specii de pesti de interes comunitar, 11 specii de nevertebrate şi 5 specii de floră. Este în administrarea Consiliului Județean Alba.

Planul de management al siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1158/2016

Obiective Generale:

    - Asigurarea stării de conservare favorabilă penru toate tipurile de habitate și pentru speciile de interes comunitar din situri

    - Promovarea și aplicarea unor forme de vizitare și turism în concordanţă cu obiectivele de conservare ale sitului,

    - Îmbunătăţirea atitudinii populației faţă de valorile naturale ale sitului, prin informare, conştientizare, implicare și educare a tinerei generații în spiritul protecției naturii,

    - Asigurarea unui management integrat eficient și adaptabil în vederea realizării obiectivelor.

Obiective specifice si activitati/masuri de conservare

Obiectiv specific 1: Continuarea activităților de identificare și cartare a speciilor și habitatelor de interes conservativ

1. Recunoșterea de către administrație și factori interesați a habitatelor și speciilor de interes comunitar din situri

2. Continuarea identificării și cartării speciilor de interes conservativ Se vor realiza în continuare activități de identificare/cartare evaluarea presiunilor, amenințărilor și a stării de conservare a speciilor de interes conservativ. Datele primare din teren vor fi notate în carnet, punctele/poligoanele încărcate în GPS, apoi toate datele încărcate în baza electronică de date. Orice nouă specie de interes conservativ va fi luată în considerare. Activitatea se va aplica pe întreaga suprafață a sitului, în mod continuu și se va incheia până la jumătatea implementării Planului de menagement. Elemente vizate: speciile de floră și de faună de interes conservativ nou identificate prin studiile derulate prin programul POS mediu alte specii de interes conservativ care se identifică, specii de floră și faună menționate în formularul standard și care nu au fost identificate pe suprafața siturilor. Localizarea măsurii propuse: întreaga zonă a sitului.

3. Continuarea identificării și cartării habitatelor de interes conservativ Se vor realiza în continuare activități de identificare și cartare a habitatelor de interes conservativ. Datele primare din teren vor fi notate în carnet, punctele/poligoanele încărcate în GPS, apoi toate datele încărcate în baza electronică de date. Orice habitat de interes conservativ va fi luat în considerare, în principal acțiunea se va focusa pe habitatele de interes conservativ nou identificate prin studiile realizate în cadrul programului POS mediu. Activitatea se va aplica pe întreaga suprafață a sitului, în mod continuu, și se va incheia până la jumătatea implementării Planului de menagement Elemente vizate: habitatele de interes conservativ nou identificate prin studiile realizate în cadrul programului POS mediu. Localizarea măsurii propuse: întreaga zonă a sitului.

Obiectiv specific 2: Monitorizarea stării de conservare a habitatelor și speciilor de interes conservativ

1. Actualizarea permanentă a informațiilor privind speciile de interes conservativ prin monitorizarea acestora Scopul acestei activități este acela de a evalua eficiența măsurilor de management în conservarea elementelor protejate din sit. Activitatea se referă la monitorizarea speciilor de interes conservativ, conform Planului de monitorizare. Monitorizarea în teren se va concentra pe specie, habitatul caracteristic și amenințări. Elemente vizate: toate speciile de interes conservativ descrise în cadrul Planului de management. Localizarea activității propuse: activitatea se va realiza pe întreaga suprafață a sitului, în punctele și pe transectele de monitorizare selectate de către administrator.

2. Actualizarea permanentă a informațiilor privind habitatele de interes conservativ prin monitorizarea acestora Scopul acestei activități este acela de a evalua eficiența măsurilor de management în conservarea elementelor protejate din sit. Activitatea se referă la monitorizarea habitatele de interes conservativ, conform Planului de monitorizare. Monitorizarea în teren se va concentra pe structura, funcțiile, suprafața caracteristice tipurilor de habitate și amenințări. Elemente vizate: toate habitatele de interes conservativ. Localizarea activității propuse: activitatea se va realiza pe întreaga suprafață a sitului, în punctele și pe transectele de monitorizare selectate de către custode.

3. Evaluarea anuală a stării de conservare a speciilor de interes conservativ În urma raportului de monitorizare, se va demara etapa de evaluare a stării de conservare, printr-un raport anual. Evaluarea stării de conservare a speciilor va urma etapele standard - evaluarea din punct de vedere al populației, habitatului, perspectivelor speciei și evaluarea globală. Elemente vizate: toate speciile de interes conservativ menționate în Planul de management Localizarea activității propuse: evaluarea se va realiza pentru întreaga suprafață.

4. Evaluarea anuală a stării de conservare a habitatelor de interes conservativ În urma raportului de monitorizare, se va demara etapa de evaluare a stării de conservare, printr-un raport anual. Evaluarea stării de conservare a habitatelor va urma etapele standard - evaluarea din punct de vedere al suprafeței, structurii și funcțiilor specifice, perspectivelor speciei și evaluarea globală. Elemente vizate: toate habitatele de interes conservativ menționate în Planul de management. Localizarea activității propuse: evaluarea se va realiza pentru întreaga suprafață.

5. Evaluarea anuală a stării capitalului natural din rezervațiile naturale Se va realiza câte o fișă de monitorizare a stării elementelor naturale pentru care au fost constituită fiecare din rezervațiile naturale de pe suprafața siturilor Frunoasa Anual, odată cu monitorizarea stării de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar de pe suprafața siturilor Frumoasa se vor stabili și instala ca puncte de monitorizare obligatorii și puncte de pe suprafața rezervațiiilor naturale. Anual se completează fișele de monitorizare concepute pentru rezervații naturale și se actualizează baza de date .

Obiectiv specific 3: Aplicarea măsurilor pentru asigurarea stării de conservare favorabilă a habitatelor și speciilor de interes comunitar/național

3.1 Măsuri de management propuse pentru habitatele de pajiști naturale și seminaturale, stâncării și turbării. Măsurile de management comune tuturor habitatelor forestiere din sit sunt următoarele:

      - Amenajarea pădurilor din sit,

      - Elaborarea de măsuri de management a habitatelor forestiere în raport cu obiectivele de conservare.

      - Măsuri de prevenire a păşunatului în păduri,

      - Măsuri de prevenire a incendiilor de pădure,

      - Măsuri de prevenire şi combatere a factorilor vătămători biotici şi abiotici

      - Materializarea limitelor sitului pe teren conform legislatiei

3.2 Măsuri de management propuse pentru speciile de interes comunitar

3.3 Măsuri de management propuse pentru menţinerea speciilor de interes conservativ

Obiectiv specific 4: Aplicarea măsurilor pentru reconstrucție ecologică.

În cadrul obiectivului se urmărește realizarea unor studii de reconstrucție model a unor suprafețe de habitate de pajiști precum și implementarea acestora, selecția primelor suprafețe pilot se va realiza pornind de la gradul de afectare al habitatelor, disponibilitatea proprietarilor de terenuri, reprezentativitatea suprafețelor, posibilitatea de repicare ulterioară a zonelor de reconstrucție pilot.

Obiectiv specific 5: Întreținerea și diversificarea bazei de date privind biodiveristatea.

Baza de date creată pentru biodivrsitate se va acualiza permanent cu informațiile colectate din teren.

Obiectiv specific 6: Aplicarea măsurilor pentru conservarea peisajului caracteristic ariei protejate.

1. Păstrarea caracterului tradițional la lucrările de refacere/reparații stâne. Elemente vizate: toate habitatele și speciile de interes conservativ, peisajul sitului. Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a sitului.

2. Realizarea unui studiu privind valorile peisagistice al siturilor Frumoasa și modul în care se pot păstra valorile naturale și tradiționale. Studiul va avea în vedere o inventariere a valorilor peisagistice tangibile respectiv atât a valorilor naturale cât și a celor tradiționale, în care comunitățile locale s-au integrat armonios în contextul peisagistic natural, precum și limitele și modelele de dezvoltări durabile posibile care să nu afecteze peisajul. Elemente vizate: peisajul sitului, comunitățile locale, proiecte existente. Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a sitului.

3. Promovarea valorilor peisajistice naturale și culturale în materialele informative. Elemente vizate: toate habitatele și speciile de interes conservativ, peisajul sitului. Localizarea activității propuse: întreaga suprafață a sitului

ROSCI0296 – Dealurile Drăgășaniului.

ROSCI0296 Dealurile Drăgășaniului face parte din regiunea biogeografică continentală, având o suprafaţă de 7625,78 ha, sit localizat 90% în județul Vâlcea și 10% în județul Olt. – Nu are custode, plan de management și regulament.

ROSCI0354 – Platforma Cotmeana.

ROSCI0354 Platforma Cotmeana face parte din regiunea biogeografică continentală, având o suprafaţă de 12558,31 ha, sit localizat 75% în județul Vâlcea și 25% în județul Argeș.

Situl ROSCI0354 Platforma Cotmeana a fost desemnat în conformitate cu Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice NATURA 2000, publicat în Monitorul Oficial nr. 846 bis/ 29 noiembrie 2011.

Situl Natura 2000: ROSCI0354 Platforma Cotmeana a fost desemnat pentru conservarea a 9 habitate și 4 specii de importanță comunitară, și anume:

A. Habitate: 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun; 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen; 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae; 5. 40C0* Tufărișuri de foioase ponto-sarmatice; 6. 3260 Cursuri de apă din zonele de câmpie, pâna la cele montane, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion;  3270 Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri și Bidention; 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, pâna la cel montan și alpin;  6510 Pajiști de altitudine joasă- Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis.

B. Specii: 1193 Bombina variegata; 1088 Cerambyx cerdo; 1083 Lucanus cervus; 1089 Morimus funereus.

Planul de management al sitului ROSCI0354 Platforma Cotmeana a fost aprobat prin OM  MMAP nr.1201/201, publicat in MO nr. 795/10.10.2016

Obiective Generale

Obiectivele generale ale Planului de Management reprezintă ţinte clare care trebuie să fie atinse şi contribuie la îndeplinirea scopului planului de management, în perioada de timp declarată ca durată a planului de management. Acestea au fost definite astfel:

1. OG: Asigurarea conservării speciilor şi habitatelor pentru care a fost declarat Situl Natura 2000, în sensul atingerii și/sau menținerii stării de conservare favorabilă a acestora.

2. OG: Asigurarea bazei de informaţii/date referitoare la speciile pentru care a fost declarată aria naturală protejată, inclusiv starea de conservare a acestora, cu scopul de a oferi suportul necesar pentru managementul conservării biodiversităţii şi evaluarea eficienţei managementului.

3. OG: Asigurarea managementului eficient al ariei naturale protejate cu scopul menţinerii stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes conservativ.

4. OG: Creşterea nivelului de conştientizare, îmbunătăţirea cunoştinţelor şi schimbarea atitudinii şi comportamentului, pentru grupurile interesate care au impact asupra conservării biodiversităţii.

5. OG: Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, ce asigură suportul pentru speciile şi habitatele de interes conservativ.

6. OG: Crearea de oportunităţi pentru desfăşurarea unui turism durabil, prin promovarea valorilor naturale şi culturale ale Sitului Natura 2000

Obiective Specifice si Planul de Actiuni

1. OG: Asigurarea conservării speciilor şi habitatelor pentru care a fost declarat Situl Natura 2000, în sensul atingerii și/sau menținerii stării de conservare favorabilă a acestora

1.1. OS: Asigurarea conservării speciei Cerambyx cerdo, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acesteia

Plan de Actiuni:

- Menţinerea arborilor vârstnici, parțial uscați și a lemnului mort

- Interzicerea folosirii pesticidelor în pădure

- Controlul păşunatului în pădure

- Controlul accesului vehiculelor pe drumurile forestiere din sit

- Interzicerea colectării speciilor

- Menţinerea modului de utilizare a terenului

- Controlul şi eliminarea zonelor nereglementat e de depozitare a deşeurilor

1.2. OS: Asigurarea conservării speciei Lucanus cervus, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acesteia

Plan de Actiuni:

- Menţinerea arborilor vârstnici, parțial uscați și a lemnului mort

- Interzicerea folosirii pesticidelor în pădure

- Controlul păşunatului în pădure

- Controlul accesului vehiculelor pe drumurile forestiere din sit

- Interzicerea colectării speciilor

- Menţinerea modului de utilizare a terenului

- Controlul şi eliminarea zonelor nereglementat e de depozitare a deşeurilor

1.3. OS: Asigurarea conservării speciei Morimus funereus, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acesteia

Plan de Actiuni:

- Menţinerea arborilor vârstnici, parțial uscați și a lemnului mort

- Interzicerea folosirii pesticidelor în pădure

- Controlul păşunatului în pădure

- Controlul accesului vehiculelor pe drumurile forestiere din sit

- Interzicerea colectării speciilor

- Menţinerea modului de utilizare a terenului

- Controlul şi eliminarea zonelor nereglementat e de depozitare a deşeurilor

1.4. OS: Asigurarea conservării speciei Bombina variegata, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acesteia

Plan de Actiuni:

- Controlul poluării habitatelor acvatice

- Controlul şi eliminarea zonelor nereglementat e de depozitare a deşeurilor

- Reglementare a, limitarea şi/sau interzicerea oricăror activităţi susceptibile să ducă la reducerea suprafeţelor ocupate de habitatele acvatice permanente şi temporare din sit.

- Controlul accesului vehiculelor pe drumurile forestiere din sit

- Menţinerea modului de utilizare a terenului

1.5. OS: Asigurarea conservării habitatului 3260, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestuia

Plan de Actiuni:

- Monitorizarea / limitarea activităţilor cu potenţial impact negativ asupra stării de conservare a habitatului

- Monitorizarea instalării unor specii indicatori ai degradării habitatului

- Menţinerea modului de utilizare a terenului

- Controlul poluării habitatelor acvatice

- Controlul şi eliminarea zonelor nereglementat e de depozitare a deşeurilor

1.6. OS: Asigurarea conservării habitatului 3270, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestuia

Plan de Actiuni:

- Monitorizarea / limitarea activităţilor cu potenţial impact negativ asupra stării de conservare a habitatului

- Monitorizarea instalării unor specii indicatori ai degradării habitatului

- Menţinerea modului de utilizare a terenului

- Controlul extragerii agregatelor minerale naturale (nisip şi pietriş) din albia râului Topolog şi interzicerea acestor activităţi în imediata vecinătate a habitatului

- Controlul şi eliminarea zonelor nereglementat e de depozitare a deşeurilor

- Controlul poluării habitatelor acvatice

1.7. OS: Asigurarea conservării habitatului 40C0*, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestuia

Plan de Actiuni:

- Monitorizarea / limitarea activităţilor cu potenţial impact negativ asupra stării de conservare a habitatului

- Monitorizarea instalării unor specii indicatori ai degradării habitatului

- Menţinerea modului de utilizare a terenului

- Controlul şi eliminarea zonelor nereglementat e de depozitare a deşeurilor

1.8. OS: Asigurarea conservării habitatului 6430, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestuia

Plan de Actiuni:

- Monitorizarea / limitarea activităţilor cu potenţial impact negativ asupra stării de conservare a habitatului

- Monitorizarea instalării unor specii indicatori ai degradării habitatului

- Menţinerea modului de utilizare a terenului

- Controlul şi eliminarea zonelor nereglementat e de depozitare a deşeurilor

- Controlul păşunatului şi al tranzitului animalelor domestice în cadrul habitatului

1.9. OS: Asigurarea conservării habitatului 6510, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestuia

Plan de Actiuni:

- Monitorizarea / limitarea activităţilor cu potenţial impact negativ asupra stării de conservare a habitatului

- Monitorizarea instalării unor specii indicatori ai degradării habitatului

- Menţinerea modului de utilizare a terenului

- Controlul şi eliminarea zonelor nereglementat e de depozitare a deşeurilor

1.10. OS: Asigurarea conservării habitatului 9130, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestuia

Plan de Actiuni:

- Efectuarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor tinere conform planurilor prevăzute în amenajament ele silvice aprobate şi aflate în vigoare, cu dirijarea compoziţiei arboretelor înspre tipul fundamental de pădure şi înspre structuri (orizontale şi verticale) cât mai diversificate

- Menţinerea, respectiv refacerea unor structuri orizontale şi verticale ale arboretelor cât mai diversificate prin aplicarea tratamentelor silvotehnice (tăieri de regenerare ale arboretelor) conform planurilor prevăzute în amenajament ele silvice aprobate şi aflate în vigoare

- Menţinerea arborilor parţial uscaţi, bătrâni sau doborâţi; 7 astfel de arbori/ha

- Monitorizarea /limitarea activităţilor cu potenţial impact negativ asupra stării de conservare a habitatului

- Monitorizarea instalării unor specii indicatori ai degradării habitatului

- Interzicerea reîmpăduriril or şi a completărilor utilizând specii străine (alohtone), necaracteristi ce tipului natural fundamental de pădure, precum şi controlul reîmpăduriril or utilizând o singură specie

- Controlul păşunatului în pădure

- Interzicerea arderii resturilor vegetale în vecinătatea habitatului

- Menţinerea modului de utilizare a terenului

- Interzicerea lucrărilor de exploatare a lemnului prin ”tăieri rase”

- Controlul şi eliminarea zonelor nereglementat e de depozitare a deşeurilor

- Eliminarea speciilor străine (alohtone), necaracteristi ce tipului natural fundamental de

1.11. OS: Asigurarea conservării habitatului 91E0*, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestuia

Plan de Actiuni:

- Efectuarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor tinere conform planurilor prevăzute în amenajament ele silvice aprobate şi aflate în vigoare, cu dirijarea compoziţiei arboretelor înspre tipul fundamental de pădure şi înspre structuri (orizontale şi verticale) cât mai diversificate

- Menţinerea, respectiv refacerea unor structuri orizontale şi verticale ale arboretelor cât mai diversificate prin aplicarea tratamentelor silvotehnice (tăieri de regenerare ale arboretelor) conform planurilor prevăzute în amenajament ele silvice aprobate şi aflate în vigoare

- Menţinerea arborilor parţial uscaţi, bătrâni sau doborâţi; 7 astfel de arbori/ha

- Monitorizarea /limitarea activităţilor cu potenţial impact negativ asupra stării de conservare a habitatului

- Monitorizarea instalării unor specii indicatori ai degradării habitatului

- Interzicerea reîmpăduriril or şi a completărilor utilizând specii străine (alohtone), necaracteristi ce tipului natural fundamental de pădure, precum şi controlul reîmpăduriril or utilizând o singură specie

- Controlul păşunatului în pădure

- Interzicerea arderii resturilor vegetale în vecinătatea habitatului

- Menţinerea modului de utilizare a terenului

- Interzicerea lucrărilor de exploatare a lemnului prin ”tăieri rase”

- Controlul şi eliminarea zonelor nereglementat e de depozitare a deşeurilor

- Controlul extragerii de nisip şi pietriş

- Controlul fragmentării habitatului

1.12. OS: Asigurarea conservării habitatului 91M0, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestuia

Plan de Actiuni:

- Efectuarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor tinere conform planurilor prevăzute în amenajament ele silvice aprobate şi aflate în vigoare, cu dirijarea compoziţiei arboretelor înspre tipul fundamental de pădure şi înspre structuri (orizontale şi verticale) cât mai diversificate

- Menţinerea, respectiv refacerea unor structuri orizontale şi verticale ale arboretelor cât mai diversificate prin aplicarea tratamentelor silvotehnice (tăieri de regenerare ale arboretelor) conform planurilor prevăzute în amenajament ele silvice aprobate şi aflate în vigoare

- Menţinerea arborilor parţial uscaţi, bătrâni sau doborâţi; 7 astfel de arbori/ha

- Monitorizarea /limitarea activităţilor cu potenţial impact negativ asupra stării de conservare a habitatului

- Monitorizarea instalării unor specii indicatori ai degradării habitatului

- Interzicerea reîmpăduriril or şi a completărilor utilizând specii străine (alohtone), necaracteristi ce tipului natural fundamental de pădure, precum şi controlul reîmpăduriril or utilizând o singură specie

- Controlul păşunatului în pădure

- Interzicerea arderii resturilor vegetale în vecinătatea habitatului

- Menţinerea modului de utilizare a terenului

- Interzicerea lucrărilor de exploatare a lemnului prin ”tăieri rase”

- Controlul şi eliminarea zonelor nereglementat e de depozitare a deşeurilor

- Eliminarea speciilor străine (alohtone), necaracteristi ce tipului natural fundamental de pădure

1.13. OS: Asigurarea conservării habitatului 91Y0, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestuia

Plan de Actiuni:

- Efectuarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor tinere conform planurilor prevăzute în amenajament ele silvice aprobate şi aflate în vigoare, cu dirijarea compoziţiei arboretelor înspre tipul fundamental de pădure şi înspre structuri (orizontale şi verticale) cât mai diversificate

- Menţinerea, respectiv refacerea unor structuri orizontale şi verticale ale arboretelor cât mai diversificate prin aplicarea tratamentelor silvotehnice (tăieri de regenerare ale arboretelor) conform planurilor prevăzute în amenajament ele silvice aprobate şi aflate în vigoare

- Menţinerea arborilor parţial uscaţi, bătrâni sau doborâţi; 7 astfel de arbori/ha

- Monitorizarea /limitarea activităţilor cu potenţial impact negativ asupra stării de conservare a habitatului

- Monitorizarea instalării unor specii indicatori ai degradării habitatului

- Interzicerea reîmpăduriril or şi a completărilor utilizând specii străine (alohtone), necaracteristi ce tipului natural fundamental de pădure, precum şi controlul reîmpăduriril or utilizând o singură specie

- Controlul păşunatului în pădure

- Interzicerea arderii resturilor vegetale în vecinătatea habitatului

- Menţinerea modului de utilizare a terenului

- Interzicerea lucrărilor de exploatare a lemnului prin ”tăieri rase”

- Controlul şi eliminarea zonelor nereglementat e de depozitare a deşeurilor

- Eliminarea speciilor străine (alohtone), necaracteristi ce tipului natural fundamental de pădure

1.2. OG: Asigurarea bazei de informaţii/date referitoare la speciile și habitatele pentru care a fost declarată aria naturală protejată, inclusiv starea de conservare a acestora, cu scopul de a oferi suportul necesar pentru managementul conservării biodiversităţii şi evaluarea eficienţei managementului.

1.2.1. OS: Completarea şi actualizarea bazei de date referitoare la speciile pentru care a fost declarat situl

Plan de Actiuni:

- Actualizarea inventarelor prin evaluarea detaliată şi monitorizarea stării de conservare a speciei Cerambyx cerdo

- Actualizarea inventarelor prin evaluarea detaliată şi monitorizarea stării de conservare a speciei Lucanus cervus

- Actualizarea inventarelor prin evaluarea detaliată şi monitorizarea stării de conservare a speciei Morimus funereus

- Actualizarea inventarelor prin evaluarea detaliată şi monitorizarea stării de conservare a speciei Bombina variegate

- Completarea bazei de date cu alte specii nemenționate în formularul standard al sitului ROSCI0354 Platforma Cotmeana

1.2.2. OS: Completarea şi actualizarea bazei de date referitoare la habitatele pentru care a fost declarat situl

Plan de Actiuni:

- Actualizarea inventarelor prin evaluarea detaliată şi monitorizarea stării de conservare a habitatului 3260

- Actualizarea inventarelor prin evaluarea detaliată şi monitorizarea stării de conservare a habitatului 3270

- Actualizarea inventarelor prin evaluarea detaliată şi monitorizarea stării de conservare a habitatului 40C0*

- Actualizarea inventarelor prin evaluarea detaliată şi monitorizarea stării de conservare a habitatului 6430

- Actualizarea inventarelor prin evaluarea detaliată şi monitorizarea stării de conservare a habitatului 6510

- Actualizarea inventarelor prin evaluarea detaliată şi monitorizarea stării de conservare a habitatului 9130

- Actualizarea inventarelor prin evaluarea detaliată şi monitorizarea stării de conservare a habitatului 91E0*

- Actualizarea inventarelor prin evaluarea detaliată şi monitorizarea stării de conservare a habitatului 91M0

- Actualizarea inventarelor prin evaluarea detaliată şi monitorizarea stării de conservare a habitatului 91Y0

- Completarea bazei de date cu alte specii nemenționate în formularul standard al sitului ROSCI0354 Platforma Cotmeana

1.3. OG: Asigurarea managementului eficient al ariei naturale protejate cu scopul menţinerii stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes conservativ

1.3.1. OS: Funcţionarea corelată a structurilor de administrare

Plan de Actiuni:

- Implicarea unor instituții/orga nizații partenere pentru realizarea unui management participative

- Asigurarea personalului necesar administrării sitului

- Asigurarea bugetului necesar administrării sitului

1.3.2. OS: Materializarea limitelor pe teren şi menţinerea acestora

Plan de Actiuni:

- Realizarea şi montarea bornelor, panourilor şi indicatoarelor , pentru evidenţierea limitelor sitului

- Întreţinerea mijloacelor de semnalizare a limitelor sitului

1.3.3. OS: Urmărirea respectării regulamentului şi a prevederilor planului de management

Plan de Actiuni:

- Realizarea de patrule periodice pe teritoriul sitului

- Avizarea / neavizarea proiectelor şi planurilor / programelor care se realizează pe teritoriul sitului

1.3.4. OS: Asigurarea finanţării/bugetului necesar pentru implementarea planului de management

Plan de Actiuni:

- Depunerea cererilor de finanțare pentru diferite fonduri şi programe identificate

- Perceperea de taxe pentru avizele acordate

1.3.5. OS: Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a ariei naturale protejate

Plan de Actiuni:

- Achiziționare a elementelor de logistică necesare

- Întreținerea elementelor de logistică

1.3.6. OS: Monitorizarea implementării planului de management

Plan de Actiuni:

- Urmărirea realizării indicatorilor de monitorizare, calitativi şi cantitativi, milestoneurilor şi a livrabilelor planului de management.

- Ajustarea/mo dificarea indicatorilor în funcție de modificarea implementării planului de management

1.3.7. OS: Realizarea raportărilor necesare către autorităţi

Plan de Actiuni

- Elaborarea rapoartelor de activitate şi financiare, necesare

- Trimiterea şi completarea rapoartelor în funcție de solicitările autorităților

1.4. OG: Creşterea nivelului de conştientizare - îmbunătăţirea cunoştinţelor şi schimbarea atitudinii şi comportamentului - pentru grupurile interesate care au impact asupra conservării biodiversităţii

1.4.1. OS: Realizarea şi implementarea Planului de acţiune privind conştientizarea publicului

Plan de Actiuni:

- Realizarea planului de acţiune

- Realizarea de materiale informative referitoare la sit

- Realizarea / actualizarea site-ului web al sitului

- Realizarea unor trasee de interpretare a valorilor naturale ale sitului

- Realizarea de panouri educative

- Organizarea de activitati educative cu copii si tineri

1.5. OG: Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, ce asigură suportul pentru speciile şi habitatele de interes conservativ

1.5.1. OS: Promovarea utilizării durabile a resurselor forestiere

Plan de Actiuni:

- Respectarea standardelor FSC pentru pădurile aflate pe teritoriul sitului

- Includerea prevederilor Planului de management al sitului (măsurile referitoare la habitatele forestiere) în amenajament ul silvic

- Promovarea recoltării şi valorificării produselor nelemnoase ale pădurii

- Actualizarea bazei de date privind tipul de proprietate și administratorii de păduri

1.5.2. OS: Promovarea utilizării durabile a terenurilor Agricole

Plan de Actiuni:

- Promovarea Ghidului privind cele mai bune practici agricole şi a Codului pentru bune condiții agricole si de mediu (GAEC) în rândul agricultorilor

1.5.3. OS: Promovarea utilizării durabile a pajiştilor

Plan de Actiuni:

- Includerea măsurilor şi regulilor de gestionare durabilă a pajiştilor în contractele de închiriere a suprafeţelor de pajişte

1.5.4. OS: Promovarea unei dezvoltări urbane durabile a localităţilor aflate pe teritoriul sau în vecinătatea sitului

Plan de Actiuni:

- Luarea în considerare a prevederilor Planului de management în procesul de elaborare a planurilor de urbanism

1.5.5. OS:Promovarea realizării şi comercializării de produse tradiţionale

Plan de Actiuni:

- Conceperea și distribuirea siglei sitului către producătorii din zonă

- Realizarea de cursuri şi promovarea obținerea certificărilor necesare comercializării produselor tradiționale

- Promovarea produselor tradiționale

1.6. OG: Crearea de oportunităţi pentru desfăşurarea unui turism durabil, prin promovarea valorilor naturale şi culturale ale Sitului Natura 2000

1.6.1. OS: Elaborarea Strategiei de management a vizitatorilor

Plan de Actiuni:

- Constituirea unui Grup de lucru pentru elaborarea Strategiei

- Realizarea de întâlniri pentru elaborarea Strategiei

1.6.2. OS: Implementarea Strategiei de management a vizitatorilor

Plan de Actiuni:

- Crearea unor trasee ecoturistice în sit

- Instalarea de panouri și indicatoare în principalele puncte de interes

- Realizarea de publicaţii de promovare a valorilor naturale şi culturale

- Realizarea de cursuri pentru ghizi locali de prezentare a valorilor naturale şi culturale

- Realizarea de cursuri şi promovarea realizării de eco -pensiuni

- Realizarea unui ghid adresat pensiunilor de includere în activitatea acestora a unor programe de prezentare a valorilor naturale şi culturale

- Realizarea infrastructurii de vizitare

- Monitorizarea impactului turismului asupra starii de conservare a speciilor si habitatelor

Numele şi codul ariilor naturale protejate ROSPA - arii de protectie speciala avifaunistica sunt:

ROSPA0025 – Cozia-Buila-Vânturarița.

ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturariţa, având o suprafaţă de 21.769 ha, face parte din regiunea biogeografică alpină şi continentală, sunt inventariate un nr. de 16 specii de păsări protejate la nivel european.

Planul de management, obiectivele generale, specifice si masurile de conservare sunt descrise in randurile de mai sus.

ROSPA0043 – Frumoasa.

ROSPA0043 Frumoasa, având o suprafaţă de 131.182 ha, face parte din regiunea biogeografică alpină, sunt inventariate un nr. de 11 specii de păsări protejate la nivel european. Este în administrarea Consiliului Județean Alba.

Planul de management, obiectivele generale, specifice si masurile de conservare sunt descrise in randurile de mai sus.

ROSPA0106 – Valea Oltului Inferior.

ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior, având o suprafaţă de 54.074 ha, face parte                                 din regiunea biogeografică continentală, sunt inventariate un nr. de 13 specii de păsări protejate la nivel european. Este în custodia ANANP.

Planul de management al sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. nr. 1093/2016

Obiectivele Generale:

| Nr. | Cod obiectiv general | Denumire obiectiv general | Cod temă | Denumire temă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | O1 | Asigurarea conservării speciilor şi habitatelor pentru care a fost declarată aria naturală protejată, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestora | T1 | Conservarea şi managementul biodiversităţii (al speciilor şi habitatelor de interes conservativ) |
| 2. | OG-2 | Realizarea evaluărilor şi a monitorizarea speciilor prioritare din sit şi a factorilor cu impact asupra speciilor de păsări | T2 | Inventarierea/evaluarea detaliată şi monitoringul biodiversităţii |
| 3. | OG-3 | Realizarea administrării şi managementului efectiv al sitului şi asigurarea durabilităţii managementului | T3 | Administrarea şi managementul efectiv al ariei naturale protejate şi asigurarea durabilităţii managementului |
| 4. | OG-4 | Creşterea nivelului de conştientizare şi educaţie a publicului şi grupurilor interesate privind importanţa conservării biodiversităţii şi pentru obţinerea sprijinului în vederea realizării obiectivelor planului de management al sitului | T4 | Comunicare, educaţie ecologică şi conştientizarea publicului |
| 5. | OG-5 | Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, ce asigură suportul pentru speciile și habitatele de interes comunitar | T5 | Utilizarea durabilă a resurselor naturale |
| 6. | OG-6 | Crearea de oportunități pentru desfășurarea unui turism durabil prin intermediul valorilor naturale și culturale, cu obiectivelor planului de management al sitului | T6 | Turismul durabil (prin intermediul valorilor naturale şi culturale) |

Obiective Specifice

| Nr. | Cod obiectiv specific | Denumire obiectiv specific | Cod obiectiv general | Denumire obiectiv general |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OS-1.1 | Asigurarea unor condiţii optime de cuibărire pe durata implementării planului de management în scopul realizării unei stări de conservare favorabile pentru speciile criteriu din sit | O1 | Asigurarea conservării speciilor şi habitatelor pentru care a fost declarată aria naturală protejată, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestora |
| 2. | OS-1.2 | Asigurarea unor condiţii optime de hrănire pe durata implementării planului de management în scopul realizării unei stări de conservare favorabile pentru speciile criteriu din sit | O1 | Asigurarea conservării speciilor şi habitatelor pentru care a fost declarată aria naturală protejată, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestora |
| 3. | OS-1.3 | Reducerea deranjului speciilor de păsări prioritare din sit pe durata implementării planului de management. | O1 | Asigurarea conservării speciilor şi habitatelor pentru care a fost declarată aria naturală protejată, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestora |
| 4. | OS-1.4 | Reducerea la minim a mortalităţii directe cauzată de împuşcarea accidentală, coliziunea cu liniile electrice şi înecarea datorită plaselor de tip monofilament | O1 | Asigurarea conservării speciilor şi habitatelor pentru care a fost declarată aria naturală protejată, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestora |
| 5. | OS-2.1 | Realizarea/actualizarea inventarelor,evaluarea detaliată, pentru speciile de interes conservativ | OG-2 | Realizarea evaluărilor şi a monitorizarea speciilor prioritare din sit şi a factorilor cu impact asupra speciilor de păsări |
| 6. | OS-2.2 | Monitorizarea unor factori cu impact insuficient cunoscut asupra speciilor de păsări din sit | OG-2 | Realizarea evaluărilor şi a monitorizarea speciilor prioritare din sit şi a factorilor cu impact asupra speciilor de păsări |
| 7. | OS-3.1 | Asigurarea managementului eficient al ariei naturale protejate cu scopul menţinerii stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes conservative | OG-3 | Realizarea administrării şi managementului efectiv al sitului şi asigurarea durabilităţii managementului |
| 8. | OS-3.2 | Asigurarea resurselor financiare necesare unei administrări optime | OG-3 | Realizarea administrării şi managementului efectiv al sitului şi asigurarea durabilităţii managementului |
| 9. | OS-3.3 | Limitarea activităţilor ilegale şi dăunătoare valorilor naturale specifice sitului:braconaj piscicol şi cinegetic, exploatări neautorizate de material lemnos, poluare, managementul neadecvat al deşeurilor, incendieri, construcţii ilegale. | OG-3 | Realizarea administrării şi managementului efectiv al sitului şi asigurarea durabilităţii managementului |
| 10. | OS-4.1 | Promovarea valorilor naturale din cadrul ariei speciale de protecție avifaunistică prin intermediul materialelor informative, site-lui web și altor mijloace de comunicare | OG-4 | Creşterea nivelului de conştientizare şi educaţie a publicului şi grupurilor interesate privind importanţa conservării biodiversităţii şi pentru obţinerea sprijinului în vederea realizării obiectivelor planului de management al sitului |
| 11. | OS-4.2 | Crearea/amenajarea spațiilor de distribuire a informațiilor privind aria specială de protecție avifaunistică | OG-4 | Creşterea nivelului de conştientizare şi educaţie a publicului şi grupurilor interesate privind importanţa conservării biodiversităţii şi pentru obţinerea sprijinului în vederea realizării obiectivelor planului de management al sitului |
| 12. | OS-4.3 | Desfăşurarea de activități educaționale și conștientizare privind biodiversitatea din cadrul sitului | OG-4 | Creşterea nivelului de conştientizare şi educaţie a publicului şi grupurilor interesate privind importanţa conservării biodiversităţii şi pentru obţinerea sprijinului în vederea realizării obiectivelor planului de management al sitului |
| 13. | OS-5.1 | Promovarea dezvoltării durabile a localităților aflate pe teritoriul sau în vecinătatea ariei naturale protejate. | OG-5 | Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, ce asigură suportul pentru speciile și habitatele de interes comunitar |
| 14. | OS-5.2 | Promovarea și sprijinirea activităților tradiționale din sit, etichetate cu sigla ariei naturale protejate | OG-5 | Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, ce asigură suportul pentru speciile și habitatele de interes comunitar |
| 15. | OS-5.3 | Promovarea utilizării durabile a pescăriilor: stuf, calitatea și nivelul apei, modalităţi de gestionare. | OG-5 | Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, ce asigură suportul pentru speciile și habitatele de interes comunitar |
| 16. | OS-5.4 | Promovarea utilizării durabile a pajiştilor, păşunilor , fâneţelor și terenurilor agricole | OG-5 | Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, ce asigură suportul pentru speciile și habitatele de interes comunitar |
| 17. | OS-5.5 | Promovarea exploatării durabile a materialelor de construcții de pe teritoriul ariei naturale protejate: balastiere, cariereși altele asemenea, cu includerea prevederilor planului de management. | OG-5 | Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, ce asigură suportul pentru speciile și habitatele de interes comunitar |
| 18. | OS-6.1 | Promovarea turismului în cadrul sitului prin intermediul valorilor naturale, culturale și istorice locale | OG-6 | Crearea de oportunități pentru desfășurarea unui turism durabil prin intermediul valorilor naturale și culturale, cu scopul limitării impactului asupra mediului |
| 19. | OS-6.2 | Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor necesare unui turism durabil în cadrul sitului | OG-6 | Crearea de oportunități pentru desfășurarea unui turism durabil prin intermediul valorilor naturale și culturale, cu scopul limitării impactului asupra mediului |

Masuri specifice de conservare:

| Nr. | Cod măsură specifică | Denumire măsură specifică | Cod obiectiv specific |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MS-6.1.2 | Dezvoltarea și promovarea unuipachet turistic atractiv | OS-6.1 |
| 2. | MS-6.1.1 | Elaborarea unui plan strategic pentru dezvoltarea turismului durabil | OS-6.1 |
| 3. | MS-6.2.3 | Încurajarea parteneriatelor între iniţiativele turistice locale şi tour-operatori naționali pentru turism şi recreere orientate spre natură | OS-6.2 |
| 4. | MS-6.2.2 | Iniţierea şi sprijinul dezvoltării deservicii tradiționale de către localnici, care să diversifice şi să crească calitatea experienţelor vizitatorilor | OS-6.2 |
| 5. | MS-6.2.1 | Realizarea infrastructurii devizitare: trasee, zone de popas şi picnic și altele asemenea | OS-6.2 |
| 6. | MS-5.1.4 | Gestiunea durabilă a deșeurilor la nivelul autorităților locale | OS-5.1 |
| 7. | MS-5.1.3 | Respectarea ariilor de senzitivitate, propuse în actualul plan de management | OS-5.1 |
| 8. | MS-5.1.2 | Dezvoltarea unui mecanism deavizare internă a activităților cu posibil impact negativ asupra sitului, bazat pe hărţile de distribuţie ale speciilor şi cu respectarea măsurilor de conservare specifice | OS-5.1 |
| 9. | MS-5.1.1 | Luarea în considerare aprevederilor planului de management în procesul de elaborare a planurilor de urbanism, PUG, PUZ, amenajare teritorială, de utilizare a terenurilor și a tuturor modurilor de utilizare a resurselor. | OS-5.1 |
| 10. | MS-5.2.2 | Elaborarea unui plan depromovare a produselor locale de către custodele sitului, în colaborare cu autoritățile locale, prin conferirea identității deproveniență a produselor de peteritoriul sitului - brand garantat | OS-5.2 |
| 11. | MS-5.2.1 | Promovarea păstrării șirevitalizarea activităților tradiționale în cadrul comunităților locale | OS-5.2 |
| 12. | MS-5.3.2 | Promovarea accesării decompensații și stimulente și de fonduri europene pentru administrarea durabilă a fermelor piscicole | OS-5.3 |
| 13. | MS-5.3.1 | Promovarea administrării durabilea pescăriilor și includerea măsurilor și regulilor managementului durabil în contractele de administrare ale fermelor piscicole | OS-5.3 |
| 14. | MS-5.4.3 | Promovarea includerii măsurilorşi regulilor de gestionare durabilă a pajiștilor în contractele de închiriere | OS-5.4 |
| 15. | MS-5.4.2 | Promovarea Ghidului pentru bune condiții agricole si de mediu- GAEC agricultorilor de pe teritoriul ariei naturale protejate.în rândul | OS-5.4 |
| 16. | MS-5.4.1 | Promovarea elaborării unui ghid, cuprinzând cele mai bune practice de administrare a pajiștilor șipromovarea acestuia în rândurile proprietarilor/ gestionarilor de pajiști | OS-5.4 |
| 17. | MS-5.5.2 | Includerea prevederilor planului de management în cadrul condițiilor impuse asociate acordului/autorizației de mediu emisă pentru activitatea de exploatare a materialelor de construcții | OS-5.5 |
| 18. | MS-5.5.1 | Elaborarea unui Ghid privind tehnologiile și metodele de exploatare a materialelor de construcții de pe teritoriul ariei naturale protejate. | OS-5.5 |
| 19. | MS-4.1.4 | Realizarea de informație tematică referitoare la aria naturalăprotejată de exemplu pliante, CD, broşuri și altele asemenea pentru autoritățile locale și publicul larg | OS-4.1 |
| 20. | MS-4.1.3 | Realizarea și amplasarea depanouri informative în localitățile din cadrul sitului și în sit | OS-4.1 |
| 21. | MS-4.1.2 | Realizarea site-ului web al ariei naturale protejate și actualizarea permanentă a acestuia cu informaţii relevante pentru factorii interesați și publicul larg | OS-4.1 |
| 22. | MS-4.1.1 | Crearea unei identități vizuale a ariei naturale protejate | OS-4.1 |
| 23. | MS-4.2.2 | Crearea și amenajarea unui centru de vizitare pentru aria specială de protecție avifaunistică | OS-4.2 |
| 24. | MS-4.2.1 | Amenajarea unor puncte de informare pentru publicul larg | OS-4.2 |
| 25. | MS-4.3.6 | Evaluarea impactului activităților de conștientizare realizate în sit: sondaje, chestionare sociologice | OS-4.3 |
| 26. | MS-4.3.5 | Colaborarea cu unele instituții și organizații neguvernamentale locale sau naționale în acțiuni periodice educaționale și de conștientizare a publicului | OS-4.3 |
| 27. | MS-4.3.4 | Realizarea de expoziții defotografii cu valorile naturale, culturale și istorice din cadrul și vecinătatea ariei naturale protejate | OS-4.3 |
| 28. | MS-4.3.3 | Realizarea de cursuri tematicepentru cunoașterea mai bună a speciilor de păsări, ecologiei și comportamentul acestora, acțiuni de protecție necesare , incluzând lecții în natură. | OS-4.3 |
| 29. | MS-4.3.1 | Realizarea unei campanii deconștientizare privind situl , importanța valorilor sale naturale, culturale și istorice | OS-4.3 |
| 30. | MS-4.3.2 | Implementarea unor activități educaționale -cercuri tematice, ziua Păsărilor, Ziua Internațională a Pădurilor, Ziua Mediului- pentru a informa populația locală cu privire la importanța speciilor de păsări din cadrul sitului | OS-4.3 |
| 31. | MS-3.1.8 | Monitorizarea implementăriiplanului de management şi realizarea raportărilor necesare către autorităţi relevante | OS-3.1 |
| 32. | MS-3.1.7 | Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a ariei naturale protejate | OS-3.1 |
| 33. | MS-3.1.6 | Implicarea unor instituţii/organizaţii partenere şi a comunităţii locale pentru realizarea unui management participativ | OS-3.1 |
| 34. | MS-3.1.5 | Colaborarea cu toţi factoriiinteresaţi pentru desfăşurarea diferitelor activităţi ce vizează potenţialul sitului: patrulare, cercetare, proiecte de conservare implementate în zonă, conştientizare, activităţi generatoare de venit, și altele asemenea | OS-3.1 |
| 35. | MS-3.1.4 | Asigurarea personalului necesar administrării ariei naturale protejate | OS-3.1 |
| 36. | MS-3.1.3 | Organizarea de întâlniri pentru funcţionarea structurilor de administrare | OS-3.1 |
| 37. | MS-3.1.2 | Dezvoltarea unei structuri de administrare proprii a sitului | OS-3.1 |
| 38. | MS-3.1.1. | Respectarea convenției de custodie privind aria de protecție avifaunistică | OS-3.1 |
| 39. | MS-3.2.1 | Elaborarea bugetului annual necesar pentru activităţile de administrare şi management pentru atingerea scopului principal al planului de management din resurse proprii | OS-3.2 |
| 40. | MS-3.2.3 | Întocmirea planurilor de lucru anuale | OS-3.2 |
| 41. | MS-3.2.2 | Identificarea unor noi surse definanţare -accesare fonduri, sponsorizări- şi elaborarea unor proiecte de conservare cu finanţare externă | OS-3.2 |
| 42. | MS-3.3.8 | Elaborarea unui plan de lucru cu reţelele de voluntari și implementarea planului de lucru | OS-3.3 |
| 43. | MS-3.3.7 | Implicarea populaţiei locale în administrarea sitului și raportarea imediată a delictelor prin dezvoltarea unei rețele de voluntari | OS-3.3 |
| 44. | MS-3.3.6 | Acordarea de avize , negative sau pozitive, pentru proiectele și planurile/programele care se realizează pe teritoriul arieinaturale protejate | OS-3.3 |
| 45. | MS-3.3.5 | Întocmirea, aprobarea şi aplicarea planului de intervenţie şi instituirea unui sistem de reacţie rapidă pentru verificarea sesizărilor | OS-3.3 |
| 46. | MS-3.3.4 | Realizarea unui sistem de patrulare integrat | OS-3.3 |
| 47. | MS-3.3.3 | Implicarea activă a custodelui sitului în evaluarea activităţilor/resurselor cinegetice şi stoparea braconajului cinegeticşi a celui piscicol | OS-3.3 |
| 48. | MS-3.3.2 | Dezvoltarea capacităţii personalului implicat în administrarea/managementul ariei naturale protejate | OS-3.3 |
| 49. | MS-3.3.1 | Realizarea şi instalarea bornelor, panourilor și indicatoarelor, pentru evidenţierea limitelor ariei naturale protejate | OS-3.3 |
| 50. | MS-2.1.3 | Identificarea tuturor coloniilor monospecifice sau mixte de cuibărit pentru speciile dependente de mediul acvatic pe durata implementării planului de management | OS-2.1 |
| 51. | MS-2.1.2 | Inventarierea speciilor de păsări la care nivelul populaţional este insuficient cunoscut | OS-2.1 |
| 52. | MS-2.1.1 | Monitorizarea tendinţelor populaţionale pentru speciile prioritare de păsări în sit | OS-2.1 |
| 53. | MS-2.2.4 | Investigarea şi evaluarea utilizăriişi a tipurilor de pesticide folosite în pajiştile, păşunile şi terenurile agricole din sit | OS-2.2 |
| 54. | MS-2.2.3 | Monitorizarea schimbării folosinţei terenurilor | OS-2.2 |
| 55. | MS-2.2.2 | Controlul regulat la calităţii apei | OS-2.2 |
| 56. | MS-2.2.1 | Monitorizarea activităţilor de pescuit sportiv şi a celor de pescuit comercial nereglementat/de subzistenţă | OS-2.2 |
| 57. | MS-2.1.1. | “Menţinerea insulelor din interiorul acumulărilor ca habitate propice de cuibărit, cu respectarea regulamentelor de exploare aferente acumularilor respective.” | OS-1.1 |
| 58. | MS-1.1.9 | Amplasarea de structuri artificiale pentru îmbunătăţirea condiţiilor de cuibărit din sit | OS-1.1 |
| 59. | MS-1.1.7 | Limitarea deranjului speciilor cuibăritoare în păduri prin practici forestiere | OS-1.1 |
| 60. | MS-1.1.6 | Menţinerea şi/sau refacerea aliniamentelor de arbori pentru asigurarea condiţiilor de cuibărit pentru speciile Lanius minor, Coracias garrulus | OS-1.1 |
| 61. | MS-1.1.5 | Menţinerea vegetaţiei palustre în contra-canale în perioada aprilie- august pentru asigurarea habitatului de cuibărit pentru specia Ixobrychus minutus | OS-1.1 |
| 62. | MS-1.1.4 | Asigurarea unor condiţii de cuibărit propice pentru specia Coracias garrulus | OS-1.1 |
| 63. | MS-1.1.3 | Implementarea legislaţiei referitoare la numărul de câini însoţitori permis la o turmă în zonele de câmpie | OS-1.1 |
| 64. | MS-1.1.2 | Reducerea presiunii prin păşunat între începutul lunii aprilie şi jumătatea lunii mai în zonele de cuibărit ale speciei pasărea ogorului Burhinus oedicnemus | OS-1.1 |
| 65. | MS-1.1.1 | Prevenirea incendierilor de stuf şi papură în sit | OS-1.1 |
| 66. | MS-1.2.6 | Interzicerea populării lacurilor cu specii alohtone de peşti, în special ciprinide est asiatice | OS-1.2 |
| 67. | MS-1.2.5 | Asigurarea de zone extinse de apă de mică adâncime la coada lacurilor de acumulare în perioada martie-mai şi august-septembrie | OS-1.2 |
| 68. | MS-1.2.4 | Îmbunătăţirea calităţii habitatului de hrănire pentru specia Lanius minor | OS-1.2 |
| 69. | MS-1.2.3 | Menţinerea calităţii habitatului de hrănire pentru specia Coracias garrulus | OS-1.2 |
| 70. | MS-1.2.2 | Implementarea măsurilor legate de menţinerea calităţii apelor | OS-1.2 |
| 71. | MS-1.2.1 | Menţinerea calităţii habitatului de hrănire de la coada lacurilor pentru speciile criteriu | OS-1.2 |
| 72. | MS-1.3.7 | Managementul locurilor de înnoptare pentru Egretta alba şi Phalacrocorax pygmeus | OS-1.3 |
| 73. | MS-1.3.6 | Reglementarea accesului băcilor motorizate pe lacuri | OS-1.3 |
| 74. | MS-1.3.5 | Reglementarea formelor de agrement nautic în scopul reducerii deranjului cauzat speciilor de păsări protejate | OS-1.3 |
| 75. | MS-1.3.4 | Interzicerea accesului bărcilor încoada lacurilor | OS-1.3 |
| 76. | MS-1.3.3 | Prevenirea accesului în, sau în apropierea coloniilor de stârci în perioada martie-august | OS-1.3 |
| 77. | MS-1.3.2 | Reglementarea vânătorii în zonele unde această activitate este permisă | OS-1.3 |
| 78. | MS-1.3.1 | Stabilirea zonelor de linişte(pentru vânătoare) la coada lacurilor, în conformitate cu legislaţia din domeniu | OS-1.3 |
| 79. | MS-1.4.3 | Implementarea legislaţiei referitoare la plasele monofilament | OS-1.4 |
| 80. | MS-1.4.2 | Marcarea liniilor electrice de înaltă tensiune cu markere speciale pentru a preveni coliziunea | OS-1.4 |
| 81. | MS-1.4.1 | Instruirea vânătorilor în scopul identificării speciilor protejate | OS-1.4 |
| 82. | MS-6.2.3 | Încurajarea parteneriatelor între iniţiativele turistice locale şi tour- operatori naționali pentru turism şi recreere orientate spre natură | OS-6.2 |
| 83. | MS-6.2.2 | Iniţierea şi sprijinul dezvoltării de servicii tradiționale de către localnici, care să diversifice şi să crească calitatea experienţelor vizitatorilor | OS-6.2 |
| 84. | MS-6.2.1 | Realizarea infrastructurii de vizitare: trasee, zone de popas şi picnic și altele asemenea | OS-6.2 |
| 85. | MS-6.1.2 | Dezvoltarea și promovarea unui pachet turistic atractiv | OS-6.1 |
| 86. | MS-6.1.1 | Elaborarea unui plan strategic pentru dezvoltarea turismului durabil | OS-6.1 |
| 87. | MS-5.5.2 | Includerea prevederilor planului de management în cadrul condițiilor impuse asociate acordului/autorizației de mediu emisă pentru activitatea de exploatare a materialelor de construcții | OS-5.5 |
| 88. | MS-5.5.1 | Elaborarea unui Ghid privind tehnologiile și metodele de exploatare a materialelor de construcții de pe teritoriul ariei naturale protejate. | OS-5.5 |
| 89. | MS-5.4.3 | Promovarea includerii măsurilor şi regulilor de gestionare durabilă a pajiștilor în contractele de închiriere | OS-5.4 |
| 90. | MS-5.4.2 | Promovarea Ghidului pentru bune condiții agricole si de mediu - GAEC agricultorilor de pe teritoriul ariei naturale protejate.în rândul | OS-5.4 |
| 91. | MS-5.4.1 | Promovarea elaborării unui ghid, cuprinzând cele mai bune practici de administrare a pajiștilor șipromovarea acestuia în rândurile proprietarilor/ gestionarilor de pajiști | OS-5.4 |
| 92. | MS-5.3.2 | Promovarea accesării de compensații și stimulente și de fonduri europene pentru administrarea durabilă a fermelor piscicole | OS-5.3 |
| 93. | MS-5.3.1 | Promovarea administrării durabile a pescăriilor și includerea măsurilor și regulilor managementului durabil în contractele de administrare ale fermelor piscicole | OS-5.3 |
| 94. | MS-5.2.2 | Elaborarea unui plan de promovare a produselor locale de către custodele sitului, în colaborare cu autoritățile locale, prin conferirea identității de proveniență a produselor de pe teritoriul sitului - brand garantat | OS-5.2 |
| 95. | MS-5.2.1 | Promovarea păstrării și revitalizarea activităților tradiționale în cadrul comunităților locale | OS-5.2 |
| 96. | MS-5.1.4 | Gestiunea durabilă a deșeurilor la nivelul autorităților locale | OS-5.1 |
| 97. | MS-5.1.3 | Respectarea ariilor de senzitivitate, propuse în actualul plan de management | OS-5.1 |
| 98. | MS-5.1.2 | Dezvoltarea unui mecanism de avizare internă a activităților cu posibil impact negativ asupra sitului, bazat pe hărţile de distribuţie ale speciilor şi cu respectarea măsurilor de conservare specifice | OS-5.1 |
| 99. | MS-5.1.1 | Luarea în considerare a prevederilor planului de management în procesul de elaborare a planurilor de urbanism , PUG, PUZ, amenajare teritorială, de utilizare a terenurilor și a tuturor modurilor de utilizare a resurselor. | OS-5.1 |
| 100. | MS-4.3.6 | Evaluarea impactului activităților de conștientizare realizate în sit: sondaje, chestionare sociologice | OS-4.3 |
| 101. | MS-4.3.5 | Colaborarea cu unele instituții și organizații neguvernamentale locale sau naționale în acțiuni periodice educaționale și de conștientizare a publicului | OS-4.3 |
| 102. | MS-4.3.4 | Realizarea de expoziții de fotografii cu valorile naturale, culturale și istorice din cadrul și vecinătatea ariei naturale protejate | OS-4.3 |
| 103. | MS-4.3.3 | Realizarea de cursuri tematice pentru cunoașterea mai bună a speciilor de păsări, ecologiei și comportamentul acestora, acțiuni de protecție necesare , incluzând lecții în natură. | OS-4.3 |
| 104. | MS-4.3.1 | Realizarea unei campanii de conștientizare privind situl , importanța valorilor sale naturale, culturale și istorice | OS-4.3 |
| 105. | MS-4.3.2 | Implementarea unor activități educaționale -cercuri tematice, ziua Păsărilor, Ziua Internațională a Pădurilor, Ziua Mediului- pentru a informa populația locală cu privire la importanța speciilor de păsări din cadrul sitului | OS-4.3 |
| 106. | MS-4.2.2 | Crearea și amenajarea unui centru de vizitare pentru aria specială de protecție avifaunistică | OS-4.2 |
| 107. | MS-4.2.1 | Amenajarea unor puncte de informare pentru publicul larg | OS-4.2 |
| 108. | MS-4.1.4 | Realizarea de informație tematică referitoare la aria natural protejată de exemplu pliante, CD, broşuri și altele asemenea pentru autoritățile locale și publicul larg | OS-4.1 |
| 109. | MS-4.1.3 | Realizarea și amplasarea de panouri informative în localitățile din cadrul sitului și în sit | OS-4.1 |
| 110. | MS-4.1.2 | Realizarea site-ului web al ariei naturale protejate și actualizarea permanentă a acestuia cu informaţii relevante pentru factorii interesați și publicul larg | OS-4.1 |
| 111. | MS-4.1.1 | Crearea unei identități vizuale a ariei naturale protejate | OS-4.1 |
| 112. | MS-3.3.8 | Elaborarea unui plan de lucru cu reţelele de voluntari și implementarea planului de lucru | OS-3.3 |
| 113. | MS-3.3.7 | Implicarea populaţiei locale în administrarea sitului și raportarea imediată a delictelor prin dezvoltarea unei rețele de voluntari | OS-3.3 |
| 114. | MS-3.3.6 | Acordarea de avize , negative sau pozitive, pentru proiectele și planurile/programele care se realizează pe teritoriul ariei naturale protejate | OS-3.3 |
| 115. | MS-3.3.5 | Întocmirea, aprobarea şi aplicarea planului de intervenţie şi instituirea unui sistem de reacţie rapidă pentru verificarea sesizărilor | OS-3.3 |
| 116. | MS-3.3.4 | Realizarea unui sistem de patrulare integrat | OS-3.3 |
| 117. | MS-3.3.3 | Implicarea activă a custodelui sitului în evaluarea activităţilor/resurselor cinegetice şi stoparea braconajului cinegetic şi a celui piscicol | OS-3.3 |
| 118. | MS-3.3.2 | Dezvoltarea capacităţii personalului implicat în administrarea/managementul ariei naturale protejate | OS-3.3 |
| 119. | MS-3.3.1 | Realizarea şi instalarea bornelor, panourilor și indicatoarelor, pentru evidenţierea limitelor ariei naturale protejate | OS-3.3 |
| 120. | MS-3.2.1 | Elaborarea bugetului annual necesar pentru activităţile de administrare şi management pentru atingerea scopului principal al planului de management din resurse proprii | OS-3.2 |
| 121. | MS-3.2.3 | Întocmirea planurilor de lucru anuale | OS-3.2 |
| 122. | MS-3.2.2 | Identificarea unor noi surse de finanţare -accesare fonduri, sponsorizări- şi elaborarea unor proiecte de conservare cu finanţare externă | OS-3.2 |
| 123. | MS-3.1.8 | Monitorizarea implementării planului de management şi realizarea raportărilor necesare către autorităţi relevante | OS-3.1 |
| 124. | MS-3.1.7 | Asigurarea logisticii necesare pentru administrarea eficientă a ariei naturale protejate | OS-3.1 |
| 125. | MS-3.1.6 | Implicarea unor instituţii/organizaţii partenere şi a comunităţii locale pentru realizarea unui management participativ | OS-3.1 |
| 126. | MS-3.1.5 | Colaborarea cu toţi factorii interesaţi pentru desfăşurarea diferitelor activităţi ce vizează potenţialul sitului: patrulare, cercetare, proiecte de conservare implementate în zonă, | OS-3.1 |
| 127. | MS-3.1.4 | Asigurarea personalului necesar administrării ariei naturale protejate | OS-3.1 |
| 128. | MS-3.1.3 | Organizarea de întâlniri pentru funcţionarea structurilor de administrare | OS-3.1 |
| 129. | MS-3.1.2 | Dezvoltarea unei structuri de administrare proprii a sitului | OS-3.1 |
| 130. | 421193 | Respectarea convenției de custodie privind aria de protecție avifaunistică | OS-3.1 |
| 131. | MS-2.2.4 | Investigarea şi evaluarea utilizării şi a tipurilor de pesticide folosite | OS-2.2 |
| 132. | MS-2.2.3 | Monitorizarea schimbării folosinţei terenurilor | OS-2.2 |
| 133. | MS-2.2.2 | Controlul regulat la calităţii apei | OS-2.2 |
| 134. | MS-2.2.1 | Monitorizarea activităţilor de pescuit sportiv şi a celor de pescuit comercial nereglementat/de subzistenţă | OS-2.2 |
| 135. | MS-2.1.3 | Identificarea tuturor coloniilor monospecifice sau mixte de cuibărit pentru speciile dependente de mediul acvatic pe durata implementării planului de management | OS-2.1 |
| 136. | MS-2.1.2 | Inventarierea speciilor de păsări la care nivelul populaţional este insuficient cunoscut | OS-2.1 |
| 137. | MS-2.1.1 | Monitorizarea tendinţelor populaţionale pentru speciile prioritare de păsări în sit | OS-2.1 |
| 138. | MS-1.4.3 | Implementarea legislaţiei referitoare la plasele monofilament | OS-1.4 |
| 139. | MS-1.4.2 | Marcarea liniilor electrice de înaltă tensiune cu markere speciale pentru a preveni coliziunea | OS-1.4 |
| 140. | MS-1.4.1 | Instruirea vânătorilor în scopul identificării speciilor protejate | OS-1.4 |
| 141. | MS-1.3.7 | Managementul locurilor de înnoptare pentru Egretta alba şi Phalacrocorax pygmeus | OS-1.3 |
| 142. | MS-1.3.6 | Reglementarea accesului băcilor motorizate pe lacuri | OS-1.3 |
| 143. | MS-1.3.5 | Reglementarea formelor de agrement nautic în scopul reducerii deranjului cauzat speciilor de păsări protejate | OS-1.3 |
| 144. | MS-1.3.4 | Interzicerea accesului bărcilor în coada lacurilor | OS-1.3 |
| 145. | MS-1.3.3 | Prevenirea accesului în, sau în apropierea coloniilor de stârci în perioada martie-august | OS-1.3 |
| 146. | MS-1.3.2 | Reglementarea vânătorii în zonele unde această activitate este permisă | OS-1.3 |
| 147. | MS-1.3.1 | Stabilirea zonelor de linişte (pentru vânătoare) la coada lacurilor, în conformitate cu legislaţia din domeniu | OS-1.3 |
| 148. | MS-1.2.6 | Interzicerea populării lacurilor cu specii alohtone de peşti, în special ciprinide est asiatice | OS-1.2 |
| 149. | MS-1.2.5 | Asigurarea de zone extinse de apă de mică adâncime la coada lacurilor de acumulare în perioada martie-mai şi august-septembrie | OS-1.2 |
| 150. | MS-1.2.4 | Îmbunătăţirea calităţii habitatului de hrănire pentru specia Lanius minor | OS-1.2 |
| 151. | MS-1.2.3 | Menţinerea calităţii habitatului de hrănire pentru specia Coracias garrulus | OS-1.2 |
| 152. | MS-1.2.2 | Implementarea măsurilor legate de menţinerea calităţii apelor | OS-1.2 |
| 153. | MS-1.2.1 | Menţinerea calităţii habitatului de hrănire de la coada lacurilor pentru speciile criteriu | OS-1.2 |
| 154. | 3274 | “Menţinerea insulelor din interiorul acumulărilor ca habitate propice de cuibărit, cu respectarea regulamentelor de exploare aferente acumularilor respective.” | OS-1.1 |
| 155. | MS-1.1.9 | Amplasarea de structuri artificiale pentru îmbunătăţirea condiţiilor de cuibărit din sit | OS-1.1 |
| 156. | MS-1.1.7 | Limitarea deranjului speciilor cuibăritoare în păduri prin practici forestiere | OS-1.1 |
| 157. | MS-1.1.6 | Menţinerea şi/sau refacerea aliniamentelor de arbori pentru asigurarea condiţiilor de cuibărit pentru speciile Lanius minor, Coracias garrulus | OS-1.1 |
| 158. | MS-1.1.5 | Menţinerea vegetaţiei palustre în contra-canale în perioada aprilie- august pentru asigurarea habitatului de cuibărit pentru specia Ixobrychus minutus | OS-1.1 |
| 159. | MS-1.1.4 | Asigurarea unor condiţii de cuibărit propice pentru specia Coracias garrulus | OS-1.1 |
| 160. | MS-1.1.3 | Implementarea legislaţiei referitoare la numărul de câini însoţitori permis la o turmă în zonele de câmpie | OS-1.1 |
| 161. | MS-1.1.2 | Reducerea presiunii prin păşunat între începutul lunii aprilie şi jumătatea lunii mai în zonele de cuibărit ale speciei pasărea ogorului Burhinus oedicnemus | OS-1.1 |
| 162. | MS-1.1.1 | Prevenirea incendierilor de stuf şi papură în sit | OS-1.1 |

## Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului

Prezenta si efectivele / suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar sunt date in Formularele standard Natura 2000 anexate.

## Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Pe baza coordonatelor STEREO 70 si a hartilor Natura2000, informatiile referitoare la categoriile de lucrari si amplasarea acestora fata de siturile Natura 2000 sunt prezentate mai jos:

- PARCURI NATURALE

- Parcul national Cozia (17.100 ha)

    - Categorii de lucrari propuse

Lucrariile propuse in vecinatatea zonei protejate sunt amplasate in localitatea Brezoi si contin lucrari pentru extinderea retelelor de alimentare cu apa, extinderea si reabilitarea retelelor de canalizare si constructia unei statii noi de epurare (pe amplasamentul statiei de epurare existente).

    - Distanta minima pana la zona protejata

Distanta minima la zona protejata este de 3 metri (extindere retea de canalizare) in zona Valea lui Stan.

Impactul generat de realizarea investitiilor va fi de natura temporara (ca urmare a sapaturilor, zgomotelor sau vibratiilor), nesemnificativ, reversibil, fara a produce perturabarea activitatilor speciilor de interes comunitar (hranire, cubarire, reproducere sau comunicarea inter-si intraspecifice)

Nu au fost identificate alte proiecte care sa se suprapuna cu proiectul propus.

Distanta de la statia de epurarea Brezoi pana la zona protejata este de 128 de metri.

- Prin proiect se asigură colectarea și epurarea apelor uzate, precum și descărcarea apelor epurate în emisarul natural – r. Lotru cu respectarea indicatorilor de calitate prevăzuți de normativele în vigoare (apele epurate sunt descărcate în emisar cu respectarea indicatorilor de calitate stabiliți prin HG nr. 352/2005).

- Parcul National Buila – Vanturita (4.4490 ha)

- Categorii de lucrari propuse

Lucrarile propuse in vecintate sunt in localitatea Horezu si constau in reabilitarea captarii de la Ramesti si a gospodariei de apa de la Olari, extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare.

Distanta minima pana la zona protejata

Distanta minima pana la zona protejata este de 3.796 m, raportata la reabilitarea conductei de aductiune Ramesti – Olari.

- REZERVATIILE NATURALE

- Piramidele din Valea Stanciolului (14,6 ha)

- Categorii de lucrari propuse

Nu sunt propuse investitii in vecinatatea aceste zone.

- Distanta minima pana la zona protejata

Cea mai apropiata localitate in care sunt propuse investitii este localitatea Bujoreni (lucrari de extindere a retelelor de canalizare). Distanta minima pana la zona protejata este de 2.877 m (extindere retea de canalizare) in zona Malu Alb, comuna Bujoreni.

- Piramidele de la Slatioara (12,08 ha)

- Categorii de lucrari propuse

Nu sunt propuse investitii in vecinatatea aceste zone.

- Distanta minima pana la zona protejata

Cea mai apropiata localitate in care sunt propuse investitii este localitatea Maldaresti (extindere retele de canalizare). Distanta minima pana la zona protejata este de 4.722 metri raportat la cel mai apropiat capat de retea.

- Jnepenisul Stricatul  (81,4 ha)

- Categorii de lucrari propuse

Nu sunt propuse investitii in vecinatatea zonei protejate..

- Distanta minima pana la zona protejata

Cea mai apropiata localitate in care sunt propuse investitii este localitatea Voineasa (reabilitare captare de suprafata Manaileasa si reabilitare Gospodaria de apa Voineasa). Distanta minima pana la zona protejata este de 6.587 metri raportata la sursa de apa Manaileasa.

- Mlastina Mosoroasa – 1,4 ha

- Categorii de Lucrari Propuse

Nu sunt propuse investitii in vecinatatea zonei protejate.

- Distanta minima pana la zona protejata

Cea mai apropiata localitate in care sunt propuse investitii este localitatea Pausesti Maglasi (extinderea retelei de canalizare). Distanta minima pana la zona protejata este de 2.428 m, raportat la cel mai apropiat capat de retea.

- Padurea Tisa Mare – 19,3 ha

- Categorii de Lucrari Propuse

Nu sunt propuse investitii in vecinatatea zonei.

- Distanta minima pana la zona protejata

Cea mai apropiata localitate cu investitii este localitatea Stefanesti (foraj nou de mare adancime, reabilitatarea foraje existente si gospodarie de apa), distanta pana la zona protejata fiind de 2.365 m, raportat la locatia forajului nou propus.

- Padurea Silea  - 19,4 ha

- Categorii de Lucrari Propuse

Nu sunt propuse investitii in vecintatea zonei protejate.

- Distanta minima pana la zona protejata

Cea mai apropiata localitate cu investitii este localitatea Stefanesti (foraj nou de mare adancime, reabilitatarea foraje existente si gospodarie de apa), distanta pana la zona protejata fiind de 3.093 m, raportat la locatia forajului nou propus.

- Padurea Calinesti – Brezoi – 993 ha

- Categorii de Lucrari Propuse

Nu sunt propuse investitii in vecinatatea zonei protejate.

- Distanta minima pana la zona protejata

Cea mai apropiata localitate cu investitii este localitatea Brezoi (extindere si reabilitare sisteme de alimentare cu apa si canalizare, statie noua de epurare), distanta pana la zona protejata fiind de. 4.606 metri (raportat la cel mai apropiat capat de retea pentru extinderea retelei de apa).

- Caldarea  Calcescu  - 190,1 ha

- Categorii de Lucrari Propuse

Nu sunt propuse investitii in vecinatatea zonei protejate.

- Distanta minima pana la zona protejata

Cea mai apropiata localitate cu investitii este localitatea Voineasa (reabilitare captare de suprafata Manaileasa, reabilitare Gospodaria de apa Voineasa), aflata la o distanta de 24.116 m fata de zona protejata (raportata la locatia sursei de apa Manailesti).

- Rezervatia Miru - Bora – 74,9 ha

- Categorii de Lucrari Propuse

Nu sunt propuse investitii in vecinatatea zonei protejate.

- Distanta minima pana la zona protejata

Cea mai apropiata localitate cu investitii este localitatea Voineasa (reabilitare captare de suprafata Manaileasa, reabilitare Gospodaria de apa Voineasa), aflata la o distanta de 18.661 metri fata de zona protejata (raportata la locatia sursei de apa Manailesti).

- Rezervatia  Ocnele Mari – 1,4 ha

- Categorii de Lucrari Propuse

Nu sunt propuse investitii in vecinatatea zonei protejate.

- Distanta minima pana la zona protejata

Cea mai apropiata localitate cu investitii este localitatea Mihaesti (infiintarea retelei de canalizare), aflata la o distanta de 3.183 metri fata de zona protejata (sat Barsesti, comuna Mihaesti).

- Rezervatia Radita – Manzu – 80,7 ha

- Categorii de Lucrari Propuse

Nu sunt propuse investitii in vecinatatea zonei protejate.

- Distanta minima pana la zona protejata

Cea mai apropiata localitate cu investitii este localitatea Brezoi (extindere si reabilitare sisteme de alimentare cu apa si canalizare, statie noua de epurare), distanta pana la zona protejata fiind de 8.313 metri (raportat la cel mai apropiat capat de retea pentru extinderea retelei de apa/rezervor de inmagazinare).

- Iezerul Latoritei – 51,6 ha

- Categorii de Lucrari Propuse

Nu sunt propuse investitii in vecintatea zonei protejate.

- Distanta minima pana la zona protejata

Cea mai apropiata localitate cu investitii este localitatea Voineasa (reabilitare captare de suprafata Manaileasa, reabilitare Gospodaria de Apa Voineasa), aflata la o distanta de 17.094 metri fata de zona protejata (raportata la locatia sursei de apa Manailesti).

- Muntele Stogu -  31,4 ha

- Categorii de Lucrari Propuse

Nu sunt propuse investitii in vecintatea zonei protejate.

- Distanta minima pana la zona protejata

Cea mai apropiata localitate cu investitii este localitatea Brezoi (extindere si reabilitare sisteme de alimentare cu apa si canalizare, statie noua de epurare), distanta pana la zona protejata fiind de 7.337 m (raportat la cel mai apropiat capat de retea pentru extinderea retelei de canalizare).

- Padurea Latorita – 23,3 ha

- Categorii de Lucrari Propuse

Nu sunt propuse investitii in vecintatea zonei protejate.

- Distanta minima pana la zona protejata

Cea mai apropiata localitate cu investitii este localitatea Voineasa (reabilitare captare de suprafata Manaileasa, reabilitare Gospodaria de apa Voineasa), aflata la o distanta de 4.730 m fata de zona protejata (raportata la locatia aductiunii reabilitate).

- Rezervatia  Dealul Negru – Sterpu - 120,9 ha

- Categorii de Lucrari Propuse

Nu sunt propuse investitii in vecinatatea zonei protejate.

- Distanta minima pana la zona protejata

Cea mai apropiata localitate cu investitii este localitatea Voineasa (reabilitare captare de suprafata Manaileasa, reabilitare Gospodaria de apa Voineasa), aflata la o distanta de 11.336 metri fata de zona protejata (raportata la locatia aductiunii reabilitate).

- Rezervatia Cristesti  - 8,5 ha

- Categorii de Lucrari Propuse

Nu sunt propuse investitii in vecinatatea zonei protejate.

- Distanta minima pana la zona protejata

Cea mai apropiata localitate cu investitii este localitatea Voineasa (reabilitare captare de suprafata Manaileasa, reabilitare Gospodaria de Apa Voineasa), aflata la o distanta de 14.178 m fata de zona protejata (raportata la locatia sursei de apa Manailesti).

- Padurea Valea Cheii  - 1,2 ha

- Categorii de Lucrari Propuse

Nu sunt propuse investitii in vecinatatea zonei protejate.

- Distanta minima pana la zona protejata

Cea mai apropiata localitate cu investitii este localitatea Brezoi (extindere si reabilitare sisteme de alimentare cu apa si canalizare, statie noua de epurare), distanta pana la zona protejata fiind de. 9.231 metri (raportat la cel mai apropiat capat de retea pentru extinderea retelei de canalizare).

- Rezervatia paleontologica  Golesti – 1,2 ha

- Categorii de Lucrari Propuse

Nu sunt propuse investitii in vecinatatea zonei protejate.

- Distanta minima pana la zona protejata

Cea mai apropiata localitate cu investitii este localitatea Daesti (extindere retea de alimentare cu apa), distanta pana la zona protejata fiind de 7.016 m (sat Sanbotin, comuna Daesti).

- Rezervatia  Muzeul Trovantilor – 1,1 ha

- Categorii de Lucrari Propuse

Nu sunt propuse investitii in vecinatatea zonei protejate.

- Distanta minima pana la zona protejata

Cea mai apropiata localitate cu investitii este localitatea Pietrari (reabilitare sursa apa – foraj, reabilitare gospodarie de apa, extindere retele de canalizare), distanta pana la zona protejata fiind de 2.142 m (sat Pietrarii de Sus, comuna Pietrari – cel mai apropiat capat de retea canalizare).

ARII NATURALE PROTEJATE

- ROSCI 0015 Buila Vânturariţa

- Categorii de lucrari propuse

Lucrarile propuse in vecintate sunt in localitatea Horezu si constau in reabilitarea captarii de la Ramesti si a Gospodariei de apa de la Olari, extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare.

- Distanta minima pana la zona protejata

Distanta minima pana la zona protejata este de 3.796 m, raportata la reabilitarea conductei de aductiune Ramesti – Olari.

- ROSCI 0046 Cozia

- Categorii de lucrari propuse

Lucrariile propuse in vecinatate sunt in localitatea Brezoi si contin lucrari pentru extinderea retelelor de alimentare cu apa, extinderea si reabilitarea retelelor de canalizare si constructia unei statii de epurare noi.

- Distanta minima pana la zona protejata

Distanta minima la zona protejata este de 3 metri (extindere retea de canalizare) in zona Valea lui Stan.

Impactul generat de realizarea investitiilor va fi de natura temporara (ca urmare a sapaturilor, zgomotelor sau vibratiilor), nesemnificativ, reversibil, fara a produce perturabarea activitatilor speciilor de interes comunitar (hranire, cubarire, reproducere sau comunicarea inter-si intraspecifice)

Nu au fost identificate alte proiecte care sa se suprapuna cu proiectul propus.

Distanta minima de la statia de epurarea Brezoi pana la zona protejata este de 128 de metri.

- Prin proiect se asigură colectarea și epurarea apelor uzate, precum și descărcarea apelor epurate în emisarul natural – r. Lotru cu respectarea indicatorilor de calitate prevăzuți de normativele în vigoare (apele epurate sunt descărcate în emisar cu respectarea indicatorilor de calitate stabiliți prin HG nr. 352/2005).

- ROSCI 0085 Frumoasa

- Categorii de lucrari propuse

In vecinatatea zonei protejate sunt propuse lucrari de infiintare a sistemului de alimentare cu apa in zona Obarsia Lotrului (captare de suprafata din paraul Pravat, gospodarie de apa, infiintare retea de alimentare cu apa).

- Distanta minima pana la zona protejata

Distanta minima fata de zona protejata este de 15 metri raportata la cel mai pozitia retelei de alimentare cu apa.

Impactul generat de realizarea investitiilor va fi de natura temporara (ca urmare a sapaturilor, zgomotelor sau vibratiilor), nesemnificativ, reversibil, fara a produce perturabarea activitatilor speciilor de interes comunitar (hranire, cubarire, reproducere sau comunicarea inter-si intraspecifice)

Nu au fost identificate alte proiecte care sa se suprapuna cu proiectul propus.

- ROSCI 0122 Munţii Făgăraş

- Categorii de lucrari propuse

Nu sunt propuse investitii in vecinatatea zonei protejate.

- Distanta minima pana la zona protejata

Cea mai apropiata localitate cu investitii este localitatea Titesti (reabilitarea captare de suprafata Valea Casariei si reabilitarea gospodariei de apa Titesti), aflata la o distanta de 1.556 metri fata de zona protejata (raportata la locatia gospodariei de apa).

- ROSCI 0128 Nordul Gorjului de Est

- Categorii de lucrari propuse

Nu sunt propuse investitii in vecinatatea zonei protejate.

- Distanta minima pana la zona protejata

Cea mai apropiata localitate cu investitii este localitatea Vaideeni (reabilitarea gospodariilor de apa Vaideeni si Izvorul Rece), aflata la o distanta de 3.558 metri fata de zona protejata (raportata la locatia Gospodariei de apa Izvorul Rece).

- ROSCI 0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu

- Categorii de lucrari propuse

Nu sunt propuse investitii in vecinatatea zonei protejate.

- Distanta minima pana la zona protejata

Cea mai apropiata localitate cu investitii este localitatea Brezoi (extindere si reabilitare sisteme de alimentare cu apa si canalizare, statie noua de epurare), distanta pana la zona protejata fiind de. 7.765 metri (raportat la cel mai apropiat capat de retea pentru extinderea retelei de canalizare).

- ROSCI 0188 Parâng

- Categorii de lucrari propuse

In vecinatatea zonei protejate sunt propuse lucrari de infiintare a sistemului de alimentare cu apa in zona Obarsia Lotrului (captare de suprafata din paraul Pravat, gospodarie de apa, infiintare retea de alimentare cu apa).

- Distanta minima pana la zona protejata

Distanta minima fata de zona protejata este de 11 metri raportata la cel mai indepartat capat al retelei de alimentare cu apa.

Impactul generat de realizarea investitiilor va fi de natura temporara (ca urmare a sapaturilor, zgomotelor sau vibratiilor), nesemnificativ, reversibil, fara a produce perturabarea activitatilor speciilor de interes comunitar (hranire, cubarire, reproducere sau comunicarea inter-si intraspecifice)

Nu au fost identificate alte proiecte care sa se suprapuna cu proiectul propus.

- ROSCI 0239 Târnovu Mare-Latorița

- Categorii de lucrari propuse

Nu sunt propuse investitii in vecinatatea zonei protejate.

- Distanta minima pana la zona protejata

Cea mai apropiata localitate cu investitii este localitatea Voineasa (reabilitare captare de suprafata Manaileasa, reabilitare Gospodaria de apa Voineasa), aflata la o distanta de 4.445 metri fata de zona protejata (raportata la locatia aductiunii reabilitate).

- ROSCI0296 Dealurile Drăgășaniului

- Categorii de lucrari propuse

In vecinatatea zonei protejate sunt propuse lucrari pentru infiintarea sistemului de canalizare in localitatea Susani (retea de canalizare si statiei de epurare) si extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare, inclusiv extinderea statiei de epurare in localitatea Creteni.

- Distanta minima pana la zona protejata

Distanta minima pana la zona protejata este de 75 metri raportata la locatia Statiei de epurare din localitatea Susani.

- Prin proiect se asigură colectarea și epurarea apelor uzate, precum și descărcarea apelor epurate în emisarul natural – raul Beica cu respectarea indicatorilor de calitate prevăzuți de normativele în vigoare (apele epurate sunt descărcate în emisar cu respectarea indicatorilor de calitate stabiliți prin HG nr. 352/2005).

Distanta de la Statia de epurare Creteni la zona protejata este de 730 metri.

- Prin proiect se asigură colectarea și epurarea apelor uzate, precum și descărcarea apelor epurate în emisarul natural – raul Pesceana cu respectarea indicatorilor de calitate prevăzuți de normativele în vigoare (apele epurate sunt descărcate în emisar cu respectarea indicatorilor de calitate stabiliți prin HG nr. 352/2005).

- ROSCI0354 Platforma Cotmeana

- Categorii de lucrari propuse

Investitiile prevazute pentru extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in localitatiile Galicea, Olanu si Dragoesti, inclusiv conducta de aductiunea Galicea – Olanu – Dragoesti si extinderea statiei de epurare Dragoesti. De asemenea, in vecinatatea zonei protejate sunt propuse si lucrari de reabilitare si extindere sistem de alimentare cu apa in comuna Stoilesti (reabilitare si extindere gospodarii de apa, extindere retele de alimentare cu apa).

Lucrarile propuse a fi executate prin proiect nu fragmenteaza habitate si nu sunt incluse in lista activitatilor prezentate in planul de management al sitului ca avind un potential impact.

- Distanta minima pana la zona protejata

Investitiile propuse sunt amplasate in cea mai mare parte in vecinatatea zonei protejate. Lucrarile destinate reabilitarii sistemului de drenaj si Gospodariei de apa Balastiera care deserveste UAT Milcoiu se afla in vecinatatea zonei protejate, la o distanta minima de 10 m.

Zona protejata este traversata de o conducta de refulare (cu regim de functionare sub presiune) pe o lungime de 500 m (in zona Dealu Mare – Valea Raului care apartine UAT Galicea). Pe tronsonul conductei de refulare care se suprapune cu zona protejata, este prevazuta o traversare a raului Topolog,  pe o lungime de 170 m si care se va realiza in conducta de protectie.

Conform hartilor privind distribuţia tipurilor de habitate si a speciilor (Harta 28: Harta de distribuţie a tipurilor de habitate, Harta 29: Distribuţia speciei Cerambyx cerdo, Harta 30: Distribuţia speciei Lucanus cervus, Harta 31: Distribuţia speciei Morimus funereus, Harta 31: Distribuţia speciei Morimus funereus, Harta 32: Distribuţia speciei Bombina variegata) cuprinse in Planul de management al sitului ROSCI0354 Platforma Cotmeana a rezulat ca, in aria de implementare a investitiilor propuse in cadrul proiectului (care prezinta un grad avansat de antropizare), nu a fost identificata niciuna dintre speciile conservative pentru care situl a fost declarat arie naturala protejata.

Lucrarile nu presupun pierderi de suprafete din ariile naturale protejate deoarece se vor realiza in alt plan decat cel al suprafetelor ariilor naturale protejate, conductele fiind ingropate sau supratraversand cursuri de apa (structura constructiei metalice de suport a conductei de protectie a conductei de refulare fiind incastrata in structura podului existent).

Pentru restul investitiilor care nu se suprapun cu zonele protejate, distanta minima pana la zona protejata este de 10 metri raportata la traseul aductiunii Galicea – Olanu – Dragoesti in zona Cocoru – Ostroveni (intersectia ROSCI0354 Platforma Cotmeana cu ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior).

Impactul generat de realizarea investitiilor va fi de natura temporara (ca urmare a sapaturilor, zgomotelor sau vibratiilor), nesemnificativ, reversibil, fara a produce perturabarea activitatilor speciilor de interes comunitar (hranire, cubarire, reproducere sau comunicarea inter-si intraspecifice)

Nu au fost identificate alte proiecte care sa se suprapuna cu proiectul propus.

- ROSCI0168 Pădurea Sarului (județele Olt și Vâlcea)

- Categorii de lucrari propuse

Nu sunt propuse investitii in vecinatatea zonei protejate.

- Distanta minima pana la zona protejata

Cea mai apropiata localitate cu investitii este localitatea Susani (reabilitarea gospodariei de apa), aflata la o distanta de 2.993 metri fata de zona protejata (raportata la locatia SEAU Susani).

- ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturariţa

- Categorii de lucrari propuse

Lucrariile propuse in vecinatate sunt in localitatea Brezoi si contin lucrari pentru extinderea retelelor de alimentare cu apa, extinderea si reabilitarea retelelor de canalizare si constructia unei statii de epurare noi.

Lucrarile propuse in vecintate sunt in localitatea Horezu si constau in reabilitarea captarii de la Ramesti si a gospodariei de apa de la Olari, extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare.

- Distanta minima pana la zona protejata

Distanta minima la zona protejata este de 3 metri (extindere retea de canalizare) in zona Valea Lui Stan.

Impactul generat de realizarea investitiilor va fi de natura temporara (ca urmare a sapaturilor, zgomotelor sau vibratiilor), nesemnificativ, reversibil, fara a produce perturabarea activitatilor speciilor de interes comunitar (hranire, cubarire, reproducere sau comunicarea inter-si intraspecifice)

Nu au fost identificate alte proiecte care sa se suprapuna cu proiectul propus.

- ROSPA0043 Frumoasa

- Categorii de lucrari propuse

In vecinatatea zonei protejate sunt propuse lucrari de infiintare a sistemului de alimentare cu apa in zona Obarsia Lotrului (captare de suprafata din paraul Pravat, gospodarie de apa, infiintare retea de alimentare cu apa).

- Distanta minima pana la zona protejata

Distanta minima fata de zona protejata este de 15 metri raportata la cel mai pozitia retelei de alimentare cu apa.

Impactul generat de realizarea investitiilor va fi de natura temporara (ca urmare a sapaturilor, zgomotelor sau vibratiilor), nesemnificativ, reversibil, fara a produce perturabarea activitatilor speciilor de interes comunitar (hranire, cubarire, reproducere sau comunicarea inter-si intraspecifice)

Nu au fost identificate alte proiecte care sa se suprapuna cu proiectul propus.

- ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior

- Categorii de lucrari propuse

Zona este traversata in marginea estica (malul stang al raului Olt) de catre conducta de aductiunea Galicea – Olanu – Dragoesti pe o lungime totala de 771 de metri. Alte lucrari propuse in vecinatatea zonei protejate sunt extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in localitatiile Galicea, Olanu si Dragoesti si extinderea statiei de epurare Dragoesti.

De asemenea, in vecinatatea zonei protejate sunt incluse si lucrari pentru extinderea sistemului de canalizare in localitatea Babeni si extinderea statiei de epurare Babeni.

Lucrarile propuse a fi executate prin proiect nu sunt incluse in lista activitatilor prezentate in planul de management al sitului ca avind un potential impact.

Lucrarile propuse nu fragmenteaza habitate, traversarea sitului facandu-se in ampriza drumului judetean care strabate situl. Zona are un grad avansat de antropizare.

- Distanta minima pana la zona protejata

Distanta minima pana la zona protejata este de 62 metri (extinderea retelei de alimentare cu apa) in zona Nicolesti, sat Olanu si de 21 de metri (extinderea retelei de canalizare) in zona Bratia din Deal, sat Galicea.

Pentru localitatea Babeni, distanta minima fata de zona protejata este de aproximativ 6 metri in zona Munteni (extindere retea de canalizare), oras Babeni.

Impactul generat de realizarea investitiilor va fi de natura temporara (ca urmare a sapaturilor, zgomotelor sau vibratiilor), nesemnificativ, reversibil, fara a produce perturabarea activitatilor speciilor de interes comunitar (hranire, cubarire, reproducere sau comunicarea inter-si intraspecifice)

Nu au fost identificate alte proiecte care sa se suprapuna cu proiectul propus.

Distanta de la statia de epurare Dragoesti pana la zona protejata este de 500 de metri.

- Prin proiect se asigură colectarea și epurarea apelor uzate, precum și descărcarea apelor epurate în emisarul natural – paraul Broscar cu respectarea indicatorilor de calitate prevăzuți de normativele în vigoare (apele epurate sunt descărcate în emisar cu respectarea indicatorilor de calitate stabiliți prin HG nr. 352/2005).

Distanta de la Statia de epurare Babeni pana la zona protejata este de 90 de metri.

- Prin proiect se asigură colectarea și epurarea apelor uzate, precum și descărcarea apelor epurate în emisarul natural (emisarul statiei de epurare este canalul Raioasa, care debuseaza la o distanta de aproximativ 5 km, in zona de confluenta dintre paraul Luncavat si raul Olt) cu respectarea indicatorilor de calitate prevăzuți de normativele în vigoare (apele epurate sunt descărcate în emisar cu respectarea indicatorilor de calitate stabiliți prin HG nr. 352/2005).

Astfel, pe baza informatiilor prezentate anterior nu se constata un impact negativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, avand in vedere urmatoarele:

- Proiectul nu contravine prevederilor planurilor de management ale ariilor protejate si obiectivelor de conservare;

- Conform hartilor privind distribuţia tipurilor de habitate si a speciilor a rezulat ca, in aria de implementare a investitiilor propuse in cadrul proiectului, nu a fost identificata niciuna dintre speciile conservative pentru care situl a fost declarat arie naturala protejata;

- Amplasamentele propuse pentru realizarea proiectului sunt situate in general in zone cu grad ridicat de antropizare – zona de ampriza a drumurilor judetene si nationale, comunale, drumuri de exploatare, strazi, in incintele infrastructurii existente sau pe terenuri libere de sarcini;

- Amplasamentul lucrărilor propuse se află, in mare majoritate, în margine de drumuri, pe lângă partea carosabilă a drumurilor, către zone locuite a intravilanului sau areale antropizate și vor ocupa suprafețe tempoarare relativ mici;

- Speciile de plante si fauna pentru care au fost desemnate ariile nu sunt afectate negativ semificativ de implementarea proiectului;

- Datorita caracteristicilor proiectului, nu exista o fragmentare functionala a habitatelor utilizate de speciile de fauna, iar investitiile nu vor ocupa definitiv suprafete de teren situate in situri Natura 2000;

- Proiectul nu are un impact negativ in mentinerea starii favorabile de conservare a ariilor protejate in care este propus, proiectul nu va induce modificarea regimului cursului raurilor din sistem lotic in sistem lentic (comunitatiile de plante si animale nu isi vor schimba structura);

- Investițiile propuse prin acest proiect nu vor afecta funcțiile ecologice ale speciilor și habitatelor de interes comunitar pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000 din zona proiectului. Prin investițiile propuse proiectul contribuie la protejarea potențialului existent de biodiversitate prin colectarea și epurarea biologică a apelor uzate din aglomerările urbane, eliminând astfel o sursă importantă de poluarea solului, subsolului și apelor de suprafață, asigurând menținerea de ecosisteme sănătoase, evitarea pierderii biodiversității și menținerea rolului ecosistemelor terestre și acvatice de a absorbi și stoca carbonul. De asemenea, investițiile propuse prin proiect contribuie la reducerea presiunilor suplimentare asupra biodiversității și diminuarea impactului asupra apei freatice, prin asigurarea colectării și epurării biologice a apelor uzate;

- Petrurbarea datorata lucrarilor din faza de executie este temporara si nu afecteaza obiectivele de conservare ale ariilor naturale protejate;

- Regimul curgerii apei, ce determina procesele ecologice si evolutia comunitatiilor ripariene de plante, nu va fi modificat substantial prin implementarea proiectului;

- Lucrariile de constructie analizate nu modifica heterogenitatea conditiilor de biotop, astfel stadiile succesionale naturale ale vegetatiei nu vor fi modificate major.

Se impun totusi conditii obligatoriu a fi respectate in faza de executie a proiectului (care vor fi prevazute si in caietele de sarcini), si anume:

- La lucrarile de terasamente se va utiliza excavatorul in defavoarea buldozerului;

- Nu se vor depozita volume de pamant, stanci sau cioate dislocate in zonele in care pot obtura cursurile apelor de suprafata;

- Mijloacele de transport pentru materialele de constructie vor fi prevazute cu prelata pentru evitarea imprastierii de catre vant a particulelor usor spulberabile;

- Folosirea unor utilaje cu o capacitate in acord cu cerintele lucrarii (pentru evitarea lucrului cu motorul turat in permanenta dar in acelasi timp si pentru reducerea la maxim posibil a vibratiilor);

- Umezirea pe cat posibil a zonelor de depozitare provizorie a materiilor prime sau a deseurilor rezultate din sapatura (in special in perioadele cu vant puternic) pentru evitarea transportarii de catre curentii de aer a particulelor;

- Se va organiza activitatea de colectare, depozitare temporara si eliminare a deseurilor din perioada de realizare a obiectivului astfel incat sa nu prezinte risc pentru factorii de mediu;

- Sunt interzise activitatiile din perimetrul ariilor naturale protejate care pot sa genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor precum si perturbari ale mediului de viata al speciilor pentru care au fost desemnate ariile naturale protejate;

- Se interzice orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamare a exemplarelor aflate in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- Impactul generat de realizarea investitiilor va fi de natura temporara (ca urmare a sapaturilor, zgomotelor sau vibratiilor), reversibil, fara a produce perturabarea activitatilor speciilor de interes comunitar (hranire, cubarire, reproducere sau comunicarea inter-si intraspecifice);

- Se interzice deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualor din natura;

- Se interzice deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihna.

## Se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea, in perioada 2014 – 2020, se incadreaza in strategia de finantare a POIM 2014-2020, Axa prioritara 3 - Investitii in sectorul apei, Obiectiv Specific OS 3.2. - Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei.

Lucrarile prevazute a se executa prin prezentul proiect vin in completarea infrastructurii existente si au ca scop imbunatatirea conditiilor existente privind sistemele de alimentare cu apa si canalizare. In acest sens, o parte din gospodariile de apa si statiile de epurare existente vor fi reabilitate/extinse pentru a asigura alimentarea populatiei cu apa potabila la calitatea corespunzatoare, respectiv pentru a asigura colectarea, epurarea si deversarea in receptori naturali a apelor uzate cu incarcare minima de poluanti specifici. Sistemele de alimentarea cu apa si canalizare care deservesc in prezent localitatile incluse in proiect, au fost realizate anterior prin diverse programe/fonduri de investitii sau prin surse financiare proprii.

Nu exista un potențial impact cumulativ cu infrastuctura deja existenta in aria proiectului care se afla in exploatare, doar in faza de construcție putand aparea intreruperi de foarte scurta durata pentru interconectarea obiectivelor de investitii cu cele existente, acolo unde este cazul. In aceste cazuri impactul cumulat este nesemnificativ, reversibil si de scurta durata.

De asemenea,  proiectul nu afectează semnificativ factorii de mediu biodiversitate (flora si fauna) si nu exista o interacțiune sinergica cu imisiile sau  sursele de perturbare prin zgomot si lumina, existente pe amplasamente.

Impactul cumulativ cu alte proiecte posibil sa apara in diverse zone asupra habitatelor si speciilor din siturile Natura 2000 este redus, temporar doar pe perioade scurte in timpul executiei sau nu exista impact, avand in vedere ca realizarea in aceiasi perioada a altor proiecte (de exemplu lucrari de drumuri) este putin probabila, lucrarile acestui proiect se vor derula pe suprafete relativ restranse, in marea lor majoritate  in localitati aflate la distante considerabile.

De asemenea, avand in vedere ca impactul proiectului asupra siturilor Natura 2000 aflate in apropiere si a factorilor de mediu in faza de operare este nesemnificativ, apreciem ca nu va fi inregistrat un impact cumulat cu alte proiecte sau alte activitati care se vor desfasura in zona proiectului.

Din punct de vedere al impactului cumulat al componentelor proiectului, nu sunt afectate speciile de interes conservativ, nu se produce o fragmentare a habitatelor speciilor, intensitatea si durata factorilor perturbatori sunt reduse.

Avand in vedere ca:

- lucrarile proiectului Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în judeţul Vâlcea conform graficului de executie lucrarile vor fi finalizate anterior inceperii lucrarilor propuse prin prezentul proiect, un impact cumulat asupra factorilor de mediu nu poate fi identificat – doar impact pozitiv asupra sanatatii umane si calitatii solului si apelor de suprafata si freatice, la finalizarea ambelor proiecte;

- proiectul autostrazii Sibiu - Pitesti  - nu sunt propuse investitii in UAT-urile prin care este propus traseul autostrazii si deci nu se poate identifica un impact cumulat. Cea mai apropiata localitate in care sunt prevazute investitii in cadul proiectului este localitatea Brezoi, distanta minima pana la traseul autostrazii (sectorul S3 – zona Cornetu) fiind de aproximativ 6.18 km.

- desi exista posibilitatea ca alte proiecte de reabilitare drumuri  sa fie propuse a se desfasura concomitent cu proiectul propus,  suprapunerera acestora din punct de vedere temporar este improbabila, avand in vedere caracterul complementar al acestora conform legislatiei in vigoare (realizarea retelelor de utilitati anterior executiei lucrarilor de realizare/modernizare drumuri).

- impactul cumulat cu proiectul BRUA (Proiectul „Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a Sistemului National de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria – Romania – Ungaria – Austria”) – investiile propuse prin programul POIM 2014 – 2020 nu se intersecteaza cu lucrariile propuse prin proiectul BRUA. Conducta BRUA trece la o distanta de aproximtiv 50 m de lucrarile propuse in UAT Gusoieni si, din informatiile puse la dispozitie de autoritatea locala, aceste lucrari vor fi finalizate in cursul anului 2020, anterior inceperii lucrarilor din cadrul acestui proiect.

- impactul cumulat generat de realizarea componentelor proiectului: conform Memoriului de prezentare (informatiile referitoare la impactul cumulat intre componentele proiectului pe fiecare UAT), impactul potential este minor,  sau nesemnificativ si cu o probabilitate de aparitie  moderata, manifestindu-se local, momentan  sau pe perioada redusa, reversibil, care poate fi absorbit in conditii normale de lucru si prin masurile deja propuse in proiect sau prin masuri de urgenta in cazuri de accidente, cu posibilitati de prevenire /diminuare si monitorizare.

- impactul lucrarilor proiectului cumulativ cu alte proiecte din judetele Gorj, Dolj, Olt, Sibiu si Arges:  lucrarile propuse in acest proiect sunt dispersate in mai multe localitati din judet, iar in judetele invecinate nu sunt propuse lucrari aferente sistemelor de apa si canalizare in localitati  situatein vecinatatea ariei de proiect si nici nu au fost identificate alte proiecte al caror impact sa poata fi cumulat cu proiectul.

- impactul cumulat care poate aparea din accidente, evenimente neobisnuite, sau expunerea proiectului la dezastre naturale sau antropice, pe factorul de mediu apa si in contextul schimbarilor climatice, este nesemnificativ deoarece in proiect au fost integrate masuri de adaptare la schimbarile climatice, impactul rezidual fiind redus si, conform legislatiei in vigoare, masurile de prevenire a accidentelor/poluarilor accidentale sunt obligatorii a fi integrate in proiect si respectate atat pe perioada construirii, cat si a exploatarii infrastructurii.

- in cea mai mare parte investitiile propuse nu se suprapun cu zonele protejate din judetul Valcea, singurele situatii in care lucrarile se suprapun cu siturile Natura 2000 fiind in ROSCI0354 Platforma Cotmeana (zona este traversata de o conducta de refulare pe o lungime de 500 m in zona Dealu Mare – Valea Raului care apartine UAT Galicea; suprafata ocupata temporar de lucrari este de aprox. 400 mp si reprezinta numai 0,3% din suprafata ariei protejate - 12558,31 ha) si ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior (zona este traversata in marginea estica de conducta de aductiunea Galicea – Olanu – Dragoesti, pe o lungime totala de 771 de m; suprafata ocupata temporar de lucrari este de aprox. 780 mp si reprezinta numai 0,14% din suprafata ariei protejate - 54.074 ha).

- durata si intensitatea factorilor perturbatori  sunt reduse, lucrarile fiind temporare si se vor realiza etapizat in zone cu un grad sporit de antropizare (zona de ampriza a drumurilor judetene si nationale, comunale, drumuri de exploatare, strazi, in incintele infrastructurii existente sau pe terenuri libere de sarcini);

- la finalizarea lucrarilor terenul este adus la stare initiala,

s-a concluzionat ca un impact cumulat asupra factorilor de mediu sau biodiversitatii care sa necesite masuri suplimentare fata de cele propuse prin proiect nu a fost identificat deoarece, prin realizarea proiectului, nu vor fi afectate functiile ecologice ale speciilor, habitatelor si obiectivelor de conservare a siturilor.

Având în vedere măsurile propuse prin proiect, precum și condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea și diminuarea impactului asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar, prin implementarea proiectului se asigură menținerea statutului de conservare favorabil pentru speciile/habitatele de interes comunitar, pentru care au fost declarate siturile Natura 2000: se menține pe termen lung dinamica speciilor de interes conservativ, habitatele protejate și habitatele speciilor de interes conservativ nu sunt deteriorate prin proiect, habitatele speciilor sălbatice protejate sunt suficient de vaste și astfel este menținută integralitatea ariilor naturale protejate de interes conservativ, speciile de interes conservativ nu sunt afectate, intensitatea și durata factorilor perturbatori este redusă, lucrările fiind realizae etapizat. Pentru amplasarea investițiilor se ocupă temporar suprafețe de teren, iar la finalizarea lucrărilor acestea vor fi aduse la starea lor inițială.

Impact cumulat care poate aparea din accidente, evenimente neobisnuite sau expunerea proiectului la dezastre naturale sau antropice, pe factorul de mediu apa si in contextul schimbarilor climatice: Impactul cumulativ este nesemnificativ deoarece: in proiect au fost integrate masuri de adaptare la schimbarile climatice, impactul rezidual fiind redus; In cazul unei avarii exista impact cumult cu impactul generat de lucrarile/activitatile care se desfasoara pe aceleasi amplasamente (in special lucrari de drumuri, transport sau constructii civile), este de magnitudine redusa, pe termen redus, pe perioada remedierii avariei sau efectuarii lucrarii de reparatie, reversibil.

Impactul cumulat asupra starii cantitative a corpurilor de apa subterana: prin implementarea proiectului, respectiv realizarea/reabilitarea surselor existente si realizarea unui sistem de aductiuni, sursele existente sau sursele de alimentare cu apa individuale existente in UAT-uri vor intra in conservare dupa finalizarea si punerea in functiune a noului sistem realizat prin proiect. Avand in vedere ca in general alimentarea cu apa se va realiza din surse  subterane de adancime este de asteptat ca, prin conectarea la sistemele centralizate de alimentare cu apa, starea cantitativa  a corpurilor de apa freatice sa se imbunatateasca, impactul cumulat fiind unul pozitiv;

Impactul cumulat asupra starii calitative a corpurilor de apa de suprafata generat de descarcarile de ape in emisarii de suprafata: prin realizarea de sisteme de canalizare si epurare se contribuie la atingerea starii ecologice bune a cursurilor de apa, in conformitate cu obiectivele de mendiu pentru perioada 2016-2021 sau  2022-2027 pentru Raul Olt; avand in vedere ca debitele de apa restituite in emisari se situeaza mult sub debitele medii ale raurilor, iar descarcarea apelor epurate se realizeaza cu respectarea respectarea stantardelor in vigoare si a Avizului de gospodarirea apelor, impactul cumulat asupra ecosistemelor apelor de suprafata este nesemnificativ.

Impactul cumulat asupra starii calitative a corpurilor de apa de suprafata generat prin aparitia de noi activitati in zona proiectului: se reduce  gradului de poluare si impactului cumulat asupra solului, subsolului si apelor subterane, avand in vedere obligatia racordarii la retelele de canalizare  a populatiei si utilizatorilor industriali si epurarea corespunzatoare a apelor uzate in statiile de epurare din aria proiectului existente sau realizate/extinse prin proiect.

Proiectul nu implică utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanțe sau materiale care ar putea afecta speciile/habitatele de interes comunitar. Rețelele de canalizare și refulare asigură colectarea apelor uzate din localități și descărcarea lor în stații de epurare realizate conform standardelor europene.

În vederea prevenirii poluărilor accidentale Operatorul rețelelor va întocmi Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale care va conține măsurile pentru împiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor, metode de înlăturare a cauzelor care au condus la apariția incidentului.

In perioada de exploatare/intretinere, operatorul va aplica corespunzator si va actualiza periodic Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale pentru sistemul de alimentare cu apă  și canalizare.

In perioada de executie a lucrarilor, va fi asigurata supravegherea executarii, in conditii de siguranta pentru mediu, a operatiilor de manevrare a substantelor chimice (vopsele, lacuri, diluanti).

Proiectul nu provoacă o deteriorare sau o pierdere de habitate de interes comunitar.

În zona din vecinătatea și din interiorul siturilor Natura 2000 nu se realizează organizare de șantier și nici nu se vor constitui gropi de împrumut.

## Alte informaţii prevăzute în legislaţia în vigoare

Avand in vederere ca lucrarile proiectate nu se afla in interiorul nici unei arii naturale protejate, impactul, fără a impune măsuri speciale, altele decât cele prevăzute de legislaţie, nu este unul semnificativ, de natură a ameninţa integritatea ariei protejate. Aplicarea unor măsuri adresate direct unor categorii de impact minimizează efectul negativ şi restrânge aria de manifestare a acestora.

Tratarea efectelor cumulate este o componentă importantă în procesul de evaluare a impactului, un proiect cu toate că analizat singular poate să nu aibă efecte negative semnificative asupra mediului, în combinaţie cu alte proiecte dezvoltate simultan sau cu activităţi existente sau preconizate poate avea un impact semnificativ asupra unui factor de mediu sau mai mulţi.

Pentru a putea identifica proiectele şi activităţile cu care se poate cumula impactul proiectului studiat este necesar să fie determinate aria în care se manifestă impactul proiectului, scara temporală de manifestare a impactlui şi căile (atât ca vectori cât şi ca modalitate) de manifestare a unui eventual impact cumulat.

Scara de timp în care se poate manifesta un eventual impact cumulativ este atât pe termen scurt (perioada de execuţie) cât şi pe termen lung (perioada de funcţionare).

Căile prin care impactul se cumulează

- căile posibile de cumulare a impactului potențial la nivelul zonei proiectului sunt apa şi aerul atmosferic (eventuale emisii de poluanţi în apă şi aer, precum şi zgomotul produs de utilaje);

- la nivelul ariei un impact cumulat se poate manifesta prin diminuarea suprafeţelor ocupate de habitate similare celor din zona proiectului cu efecte direct asupra stării de conservare la nivelul ariei şi cu efect indirect asupra speciilor ce le utilizează.

Concluzii:

- Prin implementarea proiectului propus nu există pierderi de habitate care să afecteaze starea favorabilă de conservare a acestora la nivelul zonei de implementare şi al nivel de sit.

- Speciile de faună pentru care s-au desemnat siturile Natura 2000 nu sunt afectate negativ de implementarea proiectului.

- În cazul de faţă nu există o fragmentare habitatelor comunitare care la rândul ei să afecteaze starea favorabilă de conservare.

- Perturbarea datorată lucrărilor din faza de execuţie este temporară şi nu afectează obiectivele de conservare ale ariei protejate.

## Anexe

- Plan cu distantele obiectivelor proiectate fata de ariile naturale protejate.

- Fisele de observatie din teren.

# PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAŢII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE

## Localizarea proiectului

Județul Vâlcea este o unitate administrativă situată în sudul României, se întinde pe o suprafață de 5.765 km² și se învecinează cu județele Alba și Sibiu la nord, județul Argeș la est, județul Olt la sud și sud-est, județul Dolj la sud-vest, județul Gorj la vest și județul Hunedoara la nord-vest. Reședința județului este municipiul Râmnicu Vâlcea.

In zona de interes, judetul Valcea este definita de urmatoarele UAT-uri: UAT Babeni (Babeni, Bonciu, Capu Dealului, Paduretu, Romani, Tatarani, Valea Mare); UAT Baile Govora (Baile Govora, Curaturile, Gatejesti, Prajila); UAT Mihaesti (Arsanca, Barsesti, Buleta, Govora, Gurisoara, Magura, Mihaesti, Munteni, Negreni, Rugetu, Scarisoara, Stuparei, Vulpuesti); UAT Baile Olanesti (Cheia, Comanca, Gurguiata, Livadia, Mosoroasa, Olanesti, Pietrisu, Tisa), UAT Brezoi (Brezoi, Calinesti, Corbu, Draganesti, Golotreni, Pascoaia, Proieni, Valea lui Stan, Varatica), UAT CERNISOARA (Armășești, Cernișoara, Groși, Mădulari, Modoia, Obârșia, Sărsănești), UAT COPACENI (Bălteni, Bondoci, Copăceni, Hotărasa, Ulmetu, Vețelu), UAT CREŢENI (Crețeni, Izvoru, Mrenești, Streminoasa), UAT GUŞOENI (Burdălești, Dealu Mare, Gușoeni (reședința), Gușoianca, Măgureni, Spârleni), UAT DAEŞTI (Sanbotin, Daesti, Fedelesoiu), UAT VOICEŞTI (Tighina, Voiceștii din Vale, Voicești), UAT GALICEA (Bratia din Deal, Bratia din Vale, Cocoru, Cremenari, Dealu Mare, Galicea, Ostroveni, Teiu, Valea Râului), UAT OLANU (Olanu, Casa Veche, Cioboți, Dragioiu, Stoicănești, Nicolești), UAT DRĂGOEŞTI (Buciumeni, Drăgoești, Geamăna), UAT Horezu (Horezu, Ifrimești, Râmești, Romanii de Jos, Romanii de Sus, Tănăsești, Urșani); UAT FRANCESTI (Băluțoaia, Coșani, Dezrobiți, Frâncești, Genuneni, Mănăilești, Moșteni, Surpatele, Viișoara); UAT Tomsani (Bălțățeni, Bogdănești, Chiceni, Dumbrăvești, Foleștii de Jos, Foleștii de Sus, Mirești, Tomșani); UAT VAIDEENI (Cerna, Cornet, Izvoru Rece, Marița, Vaideeni); UAT Pausesti (Barcanele, Buzdugan, Cernelele, Păușești, Păușești-Otăsău, Șerbănești, Șolicești și Văleni); UAT LALOSU (Laloşu, Ghindari, Portăreşti, Mologeşti, Berbeşti,  Oltetani), UAT LIVEZI (Livezi, Părăușani, Pârâienii de Jos, Pârâienii de Mijloc, Pârâienii de Sus, Pleșoiu, Tina), UAT MACIUCA (Bocșa, Botorani, Ciocănari, Măciuceni, Măldărești, Oveselu, Popești, Ștefănești, Zăvoieni), UAT VALEA MARE (Bătășani, Delureni, Drăganu, Mărgineni, Pietroasa, Valea Mare), UAT MILCOIU (Căzănești, Ciutești, Izbășești, Milcoiu, Șuricaru, Tepșenari), UAT PĂUŞEŞTI MĂGLAŞI (Coasta, Păușești-Măglași, Pietrari, Ulmețel, Valea Cheii, Vlăduceni), UAT PIETRARI (Pietrarii de Sus, Pietrari), UAT BUJORENI (Bogdăneşti, Bujoreni, Gura Văii, Lunca, Malu Alb, Malu Vârtop şi Olteni), UAT BUDEŞTI (Barza, Bârseşti, Bercioiu, Budeşti, Linia, Piscu Pietrei, racoviţa şi Ruda),  UAT PESCEANA (Cermegeşti, Lupoaia, Negraia, Pesceana, Roeşti, Ursoaia), UAT ŞTEFĂNEŞTI (Condoiești, Dobrușa, Șerbănești, Ștefănești), UAT STOILEŞTI (Balomireasa, Bârsoiu, Bulagei, Delureni, Geamăna, Ghiobești, Giuroiu, Izvoru Rece, Malu, Nețești, Obogeni, Stănești, Stoilești, Urși, Vlădulești), UAT ŞUŞANI (Râmești, Sârbi, Stoiculești, Șușani, Ușurei), UAT TITEŞTI (Râmești, Sârbi, Stoiculești, Șușani, Ușurei UAT VOINEASA (Valea Măceșului, Voineasa, Voineșița, Obarşia Lotrului).

    - Bazinul hidrografic

Judetul Valcea se afla in bazinul hidrografic Olt. Râul Olt străbate județul pe o distanță de 135 km, primind apele a numeroși afluenți.

| Curs de apa | Cod cadastral | Cod corp de apa |
| --- | --- | --- |
| Olt | VIII.1. | ROLW8.1_B9; |
| BISTRITA | VIII.1.150 | RORW8.1.150_B1 |
| Otasau | VIII.1.150.4 | RORW8.1.150.4_B1 |
| Lotru-Ac. Bradisor | VIII.1.135 | ROLW8.1.135_B4 |
| Lotru-av. Ac. Bradisor | VIII.1.135 | RORW8.1.135_B5 |
| Olanesti | VIII.1.145 | RORW8.1.145_B1 |
| Rapuroasa | VIII.1.145 | RORW8.1.145_B1 |
| Oltet | VIII.1.173 | RORW8.1.173_B2 |
| Dosu | VIII.1.133.2. | RORW8.1.133_B1 |
| Govora | VIII.149 | RORW8.1.149_B1 |
| Pausa | VIII.1.137 | RORW*8.1.137_B1 |
| Cernisoara | VIII.1.173.9.3 | ROLW8.1.173.9_B1 |
| Cerna | VIII.1.173.9 | RORW8.1.173.9_B1 |
| Broscar | necadastrat | ROLW8.1_B10 |
| Pesceana | VIII.1.161 | RORW8.1.161_B1 |
| Valea Satului | VIII.1.143 | RORW8.1.143_B1 |
| Alunoasa | VIII.1.142 | RORW8.1.142_B1 |
| Ramesti | VIII.1.152.2.1 | RORW8.1.152_B1 |
| Luncavat | VIII.1.152 | RORW8.1.152_B1 |
| Bistricoara | VIII.1.150.3 | RORW8.1.150_B1 |
| Bistrita | VIII.1.150 | RORW8.150_B2 |
| Recea | VIII.1.173.9.2 | RORW8.1.173.9_B1 |
| Cerna | VIII.1.173.9_B1 | RORW8.1.173.9_B1 |
| Luncavat | VIII.1.152 | RORW8.1.152_B1 |
| Topolog | VIII.1.151 | RORW8.1.151_B1 |
| Mănăileasa | VIII.1.135.9 | RORW8.1.135_B1 |
| Cheia | VIII.1-145 | RORW8.1.145_B1 |
| Cheia | VIII.1.145.2 | RORW8.1.145_B2 |

    - Cursul de apă: denumirea şi codul cadastral

Corpuri de apa in care este prevazuta descărcarea efluentilor statiilor de epurare:

- SEAU BĂBENI: r. Olt, c.b.h. VIII-1.

- SEAU BĂILE GOVORA: r. Govora, c.b.h. VIII.1.149;

- SEAU OLĂNEŞTI: r. Olăneşti, cbh VIII.1.145;

- SEAU Brezoi: r. Lotru, c.b.h. VIII.1.135;

- SEAU Buneşti: r. Govora,c.b.h.VIII.149;

- SEAU Cernişoara: r. Cernisoara, c.b.h.VIII.1.173.9.3;

- SEAU Creţeni: r. Pesceana; c.b.h. VIII.1.161;

- SEAU Dăeşti: pr. Valea Satului, c.b.h.VIII.1.143;

- SEAU Drăgoeşti: pr. Broscar, necadastrat;

- SEAU Galicea: pr. Teianca, necadastrat;

- SEAU Valea Mare: r. Cerna; c.b.h. VIII.1.173.9;

- SEAU Pietrari: r. Otăsău; c.b.h. VIII.1.150.4;

    - Corpul de apă (de suprafaţă şi/sau subteran): denumire şi cod

Corpuri de apa in care este prevazuta descărcarea efluentilor statiilor de epurare:

- SEAU BĂBENI: r. Olt, cod corp de apa: ROLW8.1_B9.

- SEAU BĂILE GOVORA: r. Govora, cod corp de apă: RORW8.1.149_B1;

- SEAU OLĂNEŞTI: r. Olăneşti, cod corp de apă: RORW8.1.145_B1;

- SEAU Brezoi: r. Lotru, cod corp de apă: RORW8.1.135_B5;

- SEAU Buneşti: r. Govora, Cod corp de apa: RORW8.1.149_B1;

- SEAU Cernişoara: r. Cernisoara, cod corp de apa: ROLW8.1.173.9_B1;

- SEAU Creţeni: r. Pesceana; cod corp de apă: RORW8.1.161_B1;

- SEAU Dăeşti: pr. Valea Satului, cod corp de apă: RORW8.1.142_B1;

- SEAU Drăgoeşti: pr. Broscar, cod corp de apă: ROLW8.1_B10;

- SEAU Galicea: pr. Teianca,

- SEAU Valea Mare: r. Cerna; cod corp de apă: RORW8.1.173.9_B2;

- SEAU Pietrari: r. Otăsău; cod corp de apă: RORW8.1.150.4_B1;

## Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de suprafaţă; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a corpului de apă

Evaluarea stării ecologice / potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) pe spații/bazine hidrografice în anul 2018 (km) este urmatoarea:

Figura 2 - Starea ecologică / potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) pe spații/bazine hidrografice în anul 2018 (km)

*SE - stare ecologică / potenţial ecologic

Evaluarea stării ecologice / potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) pe spații/bazine hidrografice în anul 2018 (%)

Figura 3 - Starea ecologică / potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) pe spații/bazine hidrografice în anul 2018 (%)

Evoluția stării ecologice / potențialului ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) la nivel național în perioada 2011 - 2018 (km)

Figura 4 - Evoluția stării ecologice / potențialului ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) la nivel național în perioada 2011 - 2018 (km)

Figura 5 - Evoluția stării ecologice / potențialul ecologic al cursurilor de apă (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) monitorizată la nivel național în perioada 2011 - 2018 (%)

Evoluția stării ecologice / potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) la nivel național în perioada 2011 – 2018

Tabel 13- Evoluția stării ecologice / potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) la nivel național în perioada 2011 -2018

| Stare ecologică / Potenţial ecologic | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foarte Bună și Bună (%) / Maxim şi Bun (%) | 63,7 | 61,26 | 61,43 | 60,49 | 57,87 | 61,26 | 51,28 |
| Moderată (%) / Moderat (%) | 35,88 | 38,55 | 37,99 | 38,11 | 39,91 | 36,68 | 44,33 |
| Slabă (%) | 0,28 | 0,04 | 0,26 | 1,22 | 1,7 | 1,45 | 2,82 |
| Proastă (%) | 0,15 | 0,15 | 0,32 | 0,18 | 0,52 | 0,59 | 1,57 |
| SE inferioară stării bune (%) | 36,3 | 38,73 | 38,57 | 39,5 | 42,13 | 38,72 | 48,72 |
| Lungime rețea de râu monitorizată (km) | 29635,54 | 28886,47 | 31892,8 | 31262,58 | 37111,02 | 38128,85 | 37605,38 |
| Numărul secțiunilor de monitorizare | 1384 | 1407 | 1409 | 1332 | 1465 | 1464 | 1498 |

## Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz

La punerea in funcţiune a staţiilor de epurare noi sau reabilitate: Băbeni, Brezoi, Valea Mare, Creţeni, Şuşani, Frânceşti, Drăgoeşti, indicatorii de calitate ai apelor uzate epurate şi evacuate în receptorii naturali, se vor incadra în limitele prevăzute în H.G. nr.188/2002-NTPA 001, cu modificarile şi completările ulterioare.

SEMANTURA SI STAMPILA TITULARULUI