RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

pentru proiect

”Amenajare heleșteu piscicol și împrejmuire, în localitatea Băbeni, jud. Vâlcea”, propus a fi implementat în extravilanul localității Băbeni, CF nr. 38321 Băbeni, nr. cadastral 38321, tarla 25, parcela 6/58, județul Vâlcea

Titular proiect: S.C. WISE-PAVAJE S.R.L.

| Elaborat de: | În colaborare cu: |
| --- | --- |
| S.C. Geographica Transilvania S.R.L. Administrator, Muntean Octavian | MSc, ecolog Petrescu Mihai – Ciprian |
|  | MSc, ornitolog Fuciu Cătălin |

Iulie 2022

CUPRINS

Glosar de termeni	5

Introducere	14

1. Descrierea proiectului	16

1.1. Denumirea proiectului, titularul proiectului și autorul atestat al RIM	16

1.2. Amplasamentul proiectului	16

1.3. Caracteristicile fizice ale întregului proiect	19

1.3.1. Etapa de implementare a proiectului	20

1.3.2. Etapa de funcționare a proiectului	28

1.4. Deșeuri și emisii preconizate a fi generate	32

1.4.1. Deșeuri	32

1.4.2. Emisii de poluanți fizici și chimici	36

2. Descrierea alternativelor rezonabile	48

3. Aspecte relevante ale stării actuale a mediului și evoluția probabilă în cazul neimplementării proiectului	52

4. Descrierea factorilor de mediu relevanți susceptibili de a fi afectați de proiect	59

4.1. Populația și sănătatea umană	59

4.2. Biodiversitatea	63

4.3. Terenurile	72

4.4. Solul și subsolul	72

4.5. Apa	74

4.6. Aerul	77

4.7. Clima	80

4.8. Bunuri materiale	82

4.9. Patrimoniul cultural	82

4.10. Peisajul	82

5. Descrierea potențialelor efectelor semnificative ale proiectului asupra mediului	83

5.1. Biodiversitatea	83

5.1.1. Analiza speciilor de interes comunitar potențial afectate de implementarea proiectului	83

5.1.2. Prognoza impactului implementării proiectului asupra avifaunei de interes comunitar	90

5.2. Solul și subsolul	96

5.2.1. Surse de poluare a solului și subsolului	96

5.2.2. Prognoza impactului implementării proiectului asupra solului și subsolului	97

5.3. Aerul	98

5.3.1. Surse de poluare a aerului	98

5.3.2. Prognoza impactului implementării proiectului asupra aerului	103

5.4. Apa	104

5.4.1. Surse de poluare a apei	104

5.4.2. Prognoza impactului implementării proiectului asupra apei	105

6. Metode de prognoza utilizate pentru identificarea și evaluarea efectelor semnificative asupra mediului	107

7. Măsuri pentru evitarea, prevenirea, reducerea sau, dacă este posibil, compensarea oricăror efecte negative semnificative asupra mediului identificate	108

7.1. Măsuri pentru protecția biodiversității	108

7.2. Măsuri pentru protecția solului/subsolului	109

7.2.1. Măsuri pentru protecția solului/subsolului aferente perioadei de implementare a proiectului	109

7.2.2. Măsuri pentru protecția solului/subsolului aferente perioadei de funcționare a proiectului	111

7.3. Măsuri pentru protecția aerului	111

7.3.1. Măsuri pentru protecția aerului aferente perioadei de implementare a proiectului	111

7.3.2. Măsuri pentru protecția aerului aferente perioadei de funcționare a proiectului	112

7.4. Măsuri pentru protecția apei	112

7.4.1. Măsuri pentru protecția apei aferente perioadei de implementare a proiectului	112

7.4.2. Măsuri pentru protecția apei aferente perioadei de funcționare a proiectului	114

8. Măsuri de monitorizare propuse	114

9. Efecte negative semnificative preconizate ale proiectului asupra mediului, determinate de vulnerabilitatea proiectului în fața riscurilor de accidente majore și/sau dezastre relevante	116

10. Rezumat netehnic	117

11. Referințe de mediu în evaluarea de mediu	137

11.1. Literatură de specialitate	137

11.2. Legislație națională	139

# Glosar de termeni

accident ecologic - evenimentul produs ca urmare a unor neprevăzute deversări/emisii de substanţe sau preparate periculoase/poluante, sub formă lichidă, solidă, gazoasă ori sub formă de vapori sau de energie, rezultate din desfăşurarea unor activităţi antropice necontrolate/ bruşte, prin care se deteriorează ori se distrug ecosistemele naturale şi antropice;

acte de reglementare - aviz de mediu, acord de mediu, aviz Natura 2000, autorizaţie de mediu, autorizaţie integrată de mediu, autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră, autorizaţie privind activităţi cu organisme modificate genetic;

acord de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect;

adaptare - procesul de ajustare a priectului prin prevederi de masuri specific de adaptare la conditiile actuale si viitoare ale schimbrilor climatice si efectelor acestora. Masurile de adaptare prevazute incearca sa minimizeze sau sa evite posibille prejudicii provocate de fenomenele externe;

aprobare de dezvoltare - decizia autorității sau autorităților competente, care dă dreptul titularului proiectului să realizeze proiectul;

arie de protecţie specială avifaunistică - arie naturală protejată a cărei scopuri sunt conservarea, menţinerea şi, acolo unde este cazul, refacerea la o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări şi a habitatelor specifice, desemnată pentru protecţia unor specii de păsări de interes comunitar;

arie specială de conservare - situl de importanţă comunitară desemnat printr-un act statutar, administrativ şi/sau contractual în care sunt aplicate măsurile de conservare necesare menţinerii sau de refacere la o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale şi/sau a populaţiilor speciilor de interes comunitar pentru care situl este desemnat;

arie naturală protejată - zona terestra si/sau acvatica in care exista specii de plante si animale salbatice, elemente si formatiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de alta natura, cu valoare ecologica, științifică ori culturala deosebita;

autorizaţie de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare al unei activităţi existente sau al unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune;

biodiversitate - variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice continentale şi complexelor ecologice; aceasta include diversitatea intraspecifică, interspecifică şi diversitatea ecosistemelor;

cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor-limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său;

conservare - ansamblul de măsuri care se pun în aplicare pentru menţinerea sau refacerea habitatelor naturale şi a populaţiilor de specii de faună şi floră sălbatice, într-o stare favorabilă;

deşeu - orice substanţă, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislaţia specifică privind regimul deşeurilor, pe care deţinătorul îl aruncă, are intenţia sau are obligaţia de a-l arunca;

deşeu reciclabil - deşeu care poate constitui materie primă într-un proces de producţie pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri;

deşeuri periculoase - deşeurile încadrate generic, conform legislaţiei specifice privind regimul deşeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deşeuri şi care au cel puţin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase;

deteriorarea mediului - alterarea caracteristicilor fizico-chimice şi structurale ale componentelor naturale şi antropice ale mediului, reducerea diversităţii sau productivităţii biologice a ecosistemelor naturale şi antropizate, afectarea mediului natural cu efecte asupra calităţii vieţii, cauzate, în principal, de poluarea apei, atmosferei şi solului, supraexploatarea resurselor, gospodărirea şi valorificarea lor deficitară, ca şi prin amenajarea necorespunzătoare a teritoriului;

dezvoltare durabilă - dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi;

echilibru ecologic - ansamblul stărilor şi interrelaţiilor dintre elementele componente ale unui sistem ecologic, care asigură menţinerea structurii, funcţionarea şi dinamica ideală a acestuia;

ecosistem - complex dinamic de comunităţi de plante, animale şi microorganisme şi mediul abiotic, care interacţionează într-o unitate funcţională;

efluent - orice formă de deversare în mediu, emisie punctuală sau difuză, inclusiv prin scurgere, jeturi, injecţie, inoculare, depozitare, vidanjare sau vaporizare;

emisie - evacuarea directă ori indirectă, din surse punctuale sau difuze, de substanţe, vibraţii, radiaţii electromagnetice şi ionizante, căldură ori de zgomot în aer, apă sau sol;

evaluare adecvată - procesul menit să identifice, să descrie şi să stabilească, în funcţie de obiectivele de conservare şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale oricărui plan ori proiect, care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul unei arii naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, în mod individual ori în combinaţie cu alte planuri sau proiecte;

evaluarea impactului asupra mediului - proces menit să identifice, să descrie şi să stabilească, în funcţie de fiecare caz şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale unui proiect asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului;

evaluarea riscului - lucrare elaborată de persoane fizice sau juridice care au acest drept, potrivit legii, prin care se realizează analiza probabilităţii şi gravităţii principalelor componente ale impactului asupra mediului şi se stabileşte necesitatea măsurilor de prevenire, intervenţie şi/sau remediere;

exemplar - orice plantă sau animal în stare vie sau moartă, sau orice parte sau derivat din acestea, precum şi orice alte produse care conţin părţi sau derivate din acestea, aşa cum sunt specificate în documentele ce le însoţesc, pe ambalaje, pe mărci sau etichete sau în orice alte situaţii;

habitat al unei specii - mediul definit prin factori abiotici şi biotici, în care trăieşte o specie în orice stadiu al ciclului biologic;

habitate naturale - zonele terestre, acvatice sau subterane, în stare naturală sau seminaturală, ce se diferenţiază prin caracteristici geografice, abiotice şi biotice;

impact asupra mediului - efecte asupra mediului, ca urmare a desfășurării unei activități antropice;

impact semnificativ asupra mediului - efecte asupra mediului determinate ca fiind importante prin aplicarea criteriilor referitoare la dimensiunea, amplasarea și caracteristicile proiectului, sau referitoare la caracteristicile anumitor planuri și programe avându-se în vedere calitatea preconizată a factorilor de mediu;

instalaţie - orice unitate tehnică staţionară sau mobilă precum şi orice altă activitate direct legată, sub aspect tehnic, cu activităţile unităţilor staţionare/mobile aflate pe acelaşi amplasament, care poate produce emisii şi efecte asupra mediului;

mediu natural - ansamblul componentelor, structurilor şi proceselor fizico-geografice, biologice şi biocenotice naturale, terestre şi acvatice, având calitatea de păstrător al vieţii şi generator de resurse necesare acesteia;

modificări semnificative - schimbări în funcționarea unei instalații sau în modul de desfășurare a unei activități care, după opinia autorității competente pentru protecția mediului, poate avea un impact negativ semnificativ asupra oamenilor și mediului;

monitorizarea mediului - supravegherea, prognozarea, avertizarea şi intervenţia în vederea evaluării sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale elementelor de mediu, în scopul cunoaşterii stării de calitate şi a semnificaţiei ecologice a acestora, a evoluţiei şi implicaţiilor sociale ale schimbărilor produse, urmate de măsurile care se impun;

peisaj - zona percepută de către populaţie ca având caracteristici specifice rezultate în urma acţiunii şi interacţiunii factorilor naturali şi/sau umani;

plan de management al ariei naturale protejate - documentul care descrie şi evaluează situaţia prezentă a ariei naturale protejate, defineşte obiectivele, precizează acţiunile de conservare necesare şi reglementează activităţile care se pot desfăşura pe teritoriul ariilor, în conformitate cu obiectivele de management;

plan de management al bazinului hidrografic - instrumentul de implementare in cadrul activitatilor de gospodarire a apelor la nivel de bazin hidrografic, avand in vedere obiectivul principal, respectiv atingerea „starii bune ” pentru toate apele. Acest plan este un document detaliat care include, in principal, rezultate privind: caracteristicile bazinului hidrografic, presiunile si impactul activitatilor umane asupra apelor din bazinul hidrografic, precum si seturile de masuri necesare pentru atingerea obiectivelor de mediu.

poluare – introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activitatii umane, de substante, vibratii, caldura sau zgomot in aer, apa ori sol, susceptibile sa aduca prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa impiedice utilizarea in scop recreativ a mediului si/sau alte utilizari legitime ale acestuia;

poluant - orice substanţă, preparat sub formă solidă, lichidă, gazoasă sau sub formă de vapori ori de energie, radiaţie electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibraţii care, introdusă în mediu, modifică echilibrul constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune bunurilor materiale;

prejudiciu - efectul cuantificabil în cost al daunelor asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor sau mediului, provocat prin poluanţi, activităţi dăunătoare ori dezastre;

proiect - executarea lucrărilor de construcţii sau a altor instalaţii ori lucrări, precum și alte intervenții asupra cadrului natural şi peisajului, inclusiv cele care implică extragerea resurselor minerale;

public interesat - publicul afectat sau care ar putea fi afectat de procedura decizională privind mediul, ori care are un interes în cadrul respectivei proceduri; în sensul acestei definiţii, organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislația în materie sunt considerate ca având un interes;

raport privind impactul asupra mediului - documentul care conține informațiile furnizate de titularul proiectului, potrivit prevederilor art. 11 și art. 13 alin. (2) și (3) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

reconstrucţie ecologică - refacerea ecosistemelor naturale fundamentale şi menţinerea sau refacerea ecosistemelor conform obiectivelor ariei naturale protejate;

regulament al ariei naturale protejate - documentul în care se includ toate prevederile legate de activităţile umane permise şi modul lor de aprobare, precum şi activităţile restricţionate sau interzise pe teritoriul ariei naturale protejate;

resurse naturale - totalitatea elementelor naturale ale mediului ce pot fi folosite în activitatea umană: resurse neregenerabile - minerale şi combustibili fosili, regenerabile - apă, aer, sol, floră, fauna sălbatică, inclusiv cele inepuizabile - energie solară, eoliană, geotermală şi a valurilor;

reţea ecologică "Natura 2000" - reţeaua ecologică europeană de arii naturale protejate şi care cuprinde arii de protecţie specială avifaunistică, stabilite în conformitate cu prevederile Directivei 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice şi arii speciale de conservare desemnate de Comisia Europeană şi ale Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, a faunei şi florei sălbatice;

reţea naţională de arii naturale protejate - ansamblul ariilor naturale protejate, de interes naţional, comunitar şi internaţional;

risc - riscul asociază probabilitatea de apariție a evenimentelor sautendințelor periculoase (hazardul) cu impactul acestora. Exprimatmatematic, riscul este o funcție ce depinde atât de probabilitatea deapariție cât și de impactul hazardului analizat. Impactul, la rândullui, rezultă din expunere și vulnerabilitate.xpunerea lucrarilor proiecate la pericolele date schimbarilor climatice si hazardelor associate acestora;

sensivitate - reprezinta gradul in care transformari ale parametrilor externi induc schimbari in atributele interne ale unui sistem fiind, in cazul de fata, expresia rezistentei pe care lucrarile proiectate o opun la schimbare;

sit de importanţă comunitară - situl/aria care, în regiunea sau în regiunile biogeografice în care există, contribuie semnificativ la menţinerea ori restaurarea la o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale de interes comunitar sau a speciilor de interes comunitar şi care contribuie semnificativ la coerenţa reţelei "Natura 2000" şi/sau contribuie semnificativ la menţinerea diversităţii biologice în regiunea ori regiunile biogeografice respective. Pentru speciile de animale cu areal larg de răspândire, siturile de importanţă comunitară trebuie să corespundă zonelor din areal în care sunt prezenţi factori abiotici şi biotici esenţiali pentru existenţa şi reproducerea acestor specii;

specii alohtone - speciile introduse/răspândite, accidental sau intenţionat, din altă regiune geografică, ca urmare directă ori indirectă a activităţii umane, lipsind în mod natural dintr-o anumită regiune, cu o evoluţie istorică cunoscută într-o arie de răspândire naturală, alta decât zona de interes, care pot fi în competiţie, pot domina, pot avea un impact negativ asupra speciilor native, putând chiar să le înlocuiască;

specii de interes comunitar - speciile care pe teritoriul Uniunii Europene sunt: a). periclitate, cu excepţia celor al căror areal natural este situat la limita de distribuţie în areal şi care nu sunt nici periclitate, nici vulnerabile în regiunea vest-palearctică; b). vulnerabile, speciile a căror încadrare în categoria celor periclitate este probabilă într-un viitor apropiat dacă acţiunea factorilor perturbatori persistă; c). rare, speciile ale căror populaţii sunt reduse din punctul de vedere al distribuţiei sau/şi numeric şi care chiar dacă nu sunt în prezent periclitate sau vulnerabile riscă să devină. Aceste specii sunt localizate pe arii geografice restrânse sau sunt rar dispersate pe suprafeţe largi; d). endemice, speciile de plante/animale care se găsesc exclusiv într-o regiune/locaţie şi care necesită o atenţie particulară datorită caracteristicilor habitatului lor şi/sau impactului potenţial al exploatării acestora asupra stării lor de conservare;

specii invazive - speciile indigene sau alohtone, care şi-au extins arealul de distribuţie sau au fost introduse accidental ori intenţionat într-o arie şi/sau s-au reprodus într-o asemenea măsură şi atât de agresiv încât influenţează negativ/domină/înlocuiesc unele dintre speciile indigene, determinând modificarea structurii cantitative şi/sau calitative a biocenozei naturale, caracteristică unui anumit tip de biotop;

specii prioritare - speciile pentru a căror conservare Comunitatea Europeană are o responsabilitate specială datorită proporţiei reduse a arealului acestora pe teritoriul Uniunii Europene;

specii protejate - orice specie aparținând florei şi faunei sălbatice care beneficiază de un statut legal de protecţie;

stare de conservare a unui habitat natural - totalitatea factorilor ce acţionează asupra unui habitat natural şi asupra speciilor caracteristice acestuia şi care îi pot afecta pe termen lung distribuţia, structura şi funcţiile, precum şi supravieţuirea speciilor ce îi sunt caracteristice. Starea de conservare a unui habitat natural se consideră favorabilă atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a). arealul său natural şi suprafeţele pe care le acoperă în cadrul acestui areal sunt stabile sau în creştere; b). are structura şi funcţiile specifice necesare pentru menţinerea sa pe termen lung, iar probabilitatea menţinerii acestora în viitorul previzibil este mare; c). speciile care îi sunt caracteristice se află într-o stare de conservare favorabilă;

stare de conservare a unei specii - totalitatea factorilor ce acţionează asupra unei specii şi care pot influenţa pe termen lung distribuţia şi abundenţa populaţiilor speciei respective. Starea de conservare va fi considerată favorabilă dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii: a). datele privind dinamica populaţiilor speciei respective indică faptul că aceasta se menţine şi are şanse să se menţină pe termen lung ca o componentă viabilă a habitatului său natural; b). arealul natural al speciei nu se reduce şi nu există riscul să se reducă în viitorul previzibil; c). există un habitat suficient de vast pentru ca populaţiile speciei să se menţină pe termen lung;

substanţă - element chimic şi compuşi ai acestuia, în înţelesul reglementărilor legale în vigoare, cu excepţia substanţelor radioactive şi a organismelor modificate genetic;

substanţa periculoasă - orice substanţă clasificată ca periculoasă de legislaţia specifică în vigoare din domeniul chimicalelor;

sursă de radiaţii ionizante - entitate fizică, naturală, realizată sau utilizată ca element al unei activităţi care poate genera expuneri la radiaţii, prin emitere de radiaţii ionizante sau eliberare de substanţe radioactive;

tipuri de habitate naturale de interes comunitar - acele tipuri de habitate care: a). sunt în pericol de dispariţie în arealul lor natural; b)au un areal natural redus ca urmare a restrângerii acestuia sau datorită faptului că în mod natural suprafaţa sa este redusă; c). sunt eşantioane reprezentative cu caracteristici tipice pentru una sau mai multe dintre cele 5 regiuni biogeografice specifice pentru România: alpină, continentală, panonică, stepică şi pontică;

tipuri de habitate naturale prioritare - tipurile de habitate naturale în pericol de dispariţie, pentru a căror conservare Comunitatea Europeană are o responsabilitate particulară, ţinând cont de proporţia arealului lor natural de răspândire;

titularul proiectului- solicitantul aprobării de dezvoltare pentru un proiect privat, autoritatea publică care iniţiază un proiect;

zonă umedă - întindere de bălţi, mlaştini, turbării, de ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce, salmastra sau sărată, inclusiv întinderea de apa marină a cărei adâncime la reflux nu depăşeşte 6 m;

vulnerabilitate - reprezintă măsura în care un sistem (natural sau antropic), expus unui anumit tip de hazard, poate fi afectat. Vulnerabilitatea presupune disfuncționalități potențiale interne, ca urmare a efortului de adaptare al sistemului la transformări de mediu. Mai exact, vulnerabilitatea este definită ca un ansamblu de caracteristici care predispun comunitățile umane și sistemele de infrastructură la efectele dăunătoare ale hazardului analizat.

# Introducere

Prezentul studiu de evaluare a impactului asupra mediului este elaborat pentru proiectul ”Amenajare heleșteu piscicol și împrejmuire în localitatea Băbeni, jud. Vâlcea”, titular S.C. WISE-PAVAJE S.R.L.

Pentru proiectul analizat a fost elaborat și un studiu de evaluare adecvată, dată fiind amplasarea proiectului analizat în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior. Studiul de evaluare adecvată a fost elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 262/2020 pentru modificarea Ghidului metodologic metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010. Concluziile acestui studiu de evaluare adecvată sunt incluse în prezentul raport privind impactul asupra mediului.

Evaluarea impactului asupra mediului (EIM) a proiectelor este un instrument cheie al politicii de mediu a Uniunii Europene. EIM este legiferat la nivel european prin Directiva 2011/92/EU amendată prin  Directiva 2014/52/EU privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (Directiva EIM).

De la adoptarea primei Directive EIM din 1985 (Directiva 85/337 / CEE), atât legislația, cât și practicile EIM au evoluat. Directiva EIM a fost modificată prin Directivele 97/11 / CE, 2003/35 / CE și 2009/31 / CE. Directiva și cele trei amendamente au fost unificate în 2011 prin Directiva 2011/92/UE care la rândul ei a fost modificată ulterior prin Directiva 2014/52/UE.

Directiva EIM prevede ca proiectele publice și private care pot avea efecte semnificative asupra mediului, să facă obiectul unei evaluări înainte de acordarea aprobării de dezvoltare. Aprobarea de dezvoltare înseamnă decizia autorității competente sau a autorităților care dă dreptul titularului să continue proiectul. Înainte de acordarea aprobării pentru dezvoltare, se impune o evaluare a impactului asupra mediului dacă un proiect poate avea un impact semnificativ asupra mediului.

Evaluarea impactului asupra mediului în România este reglementată prin OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Prin amendarea Directivei 2011/92/EU privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, prin Directiva 2014/52/EU, s-au introdus mai multe completări și modificări care au fost transpuse în legislația națională prin Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului. La intrarea în vigoare a Legii nr. 292/2018, HG nr. 445/2009 și Ordinul nr. 135/2010 au fost abrogate.

Amendamentele aduse Directivei EIM în anul 2014 au produs modificări importante în procesul EIM; aceste modificări au fost transpuse în statele membre, inclusiv în România, prin Legea nr. 292/2018. Una dintre cele mai importante modificări este introducerea conceptului “one-step-shop” sau aplicarea de proceduri coordonate / comune, acolo unde este cazul, pentru evaluări în temeiul directivelor EIM și / sau al directivelor privind habitatele / păsările, directiva SEA, Directiva Cadru privind apa (DCA), Directiva privind emisiile industriale (DEI), Directiva cadru privind deșeurile, Directiva SEVESO.

Elaborarea prezentului raport privind impactul asupra mediului este în acord cu prevederile stipulate în Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră şi a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte, precum și cu ghidurile anexele anexe la acest act normativ.

În vederea reglementării și aprobării proiectului, Primăria orașului Băbeni a emis Certificatul de urbanism nr. 84/27.07.2021.

Pentru obiectivul de investiții heleșteu piscicol a fost realizat un Studiu hidrogeologic (elaborant S.C. HIDRO PROIECT S.R.L.) și Referatul de expertiză hidrogeologică nr. 4.568/08.02.2022 (întocmit de către Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor).

Studiu geotehnic pe amplasamentul analizat a fost întocmit de S.C. BEFAC S.R.L., mun. Râmnicu Vâlcea. Elaborarea studiului geotehnic a avut ca scop fundamentarea din punct de vedere geotehnic a condițiilor de proiectare. Programul de investigații a cuprins lucrări geotehnice specifice pentru identificarea succesiunii stratigrafice, determinarea caracteristicilor fizico–mecanice ale terenului, precizarea poziției nivelului hidrostatic. Studiul s–a întocmit în conformitate cu prevederile normativelor și STAS–urilor specifice activității de cercetare geotehnică, valabile pe teritoriul României. Studiul geotehnic a fost întocmit în conformitate cu NP074/2014–Normativ privind principiile, exigentele și metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare, EUROCODE 7. Informațiile pe care studiul geotehnic le–a furnizat au constituit baza de lucru pentru personalul tehnic implicat în procesul de proiectare și dimensionare a lucrărilor propuse.

# 1. Descrierea proiectului

# 1.1. Denumirea proiectului și titularul proiectului

Denumirea proiectului: Denumirea, obiectivele și descrierea proiectului

Denumirea proiectului: Amenajare heleșteu piscicol și împrejmuire în localitatea Băbeni, județul Vâlcea

Titularul proiectului: S.C. WISE-PAVAJE S.R.L.

| Adresa: | Mun. Râmnicu Vâlcea, str. Căzănești, nr. 204, jud. Vâlcea |
| --- | --- |
| Telefon: | 0745.671.246 |
| Reprezentant legal: | Dl. Stănciucu Marian – administrator |

# 1.2. Amplasamentul proiectului

Obiectivul de investiție ”Amenajare heleșteu piscicol și împrejmuire, în localitatea Băbeni, județul Vâlcea” este propus a se realiza în județul Vâlcea, oraș Băbeni, punct „Focșa”, pe un teren situat în extravilanul localității, având o suprafață de 6.840 mp (figura nr. 1).

Amplasamentul vizat de implementarea proiectului se află în bazinul hidrografic Olt, bazin hidrografic de ordin 1, pe malul drept al râului Olt, la o distanță de cca. 390 m vest față de digul de contur al Acumulării Băbeni de pe râul Olt și la cca. 732 m nord față de pârâul Arsanca.

Amplasamentul este situat la o distanță de aproximativ 10 km la sud de municipiul Rm. Vâlcea și la o distanță de aproximativ 35 km la nord de municipiul Drăgășani.

Figura nr. 1 – Încadrarea în teritoriu a amplasamentului proiectului

Conform datelor furnizate de Certificatul de urbanism nr. 84/27.07.2021 eliberat de către Primăria orașului Băbeni, terenul vizat de proiect, în suprafață de 6.840 mp, se identifică prin CF nr. 38321 Băbeni, nr. cadastral 38321, tarla 25, parcela 6/58 și are categoria de folosință actuală teren arabil.

Accesul în zonă se realizează din drumul judetean DJ678A Tătărani-Galicea de unde, în zona Tătărani, se ramifică spre sud un drum de tarla local, în lungime de cca. 260 m până la amplasamentul investiției propuse.

Coordonatele punctelor de contur ale perimetrului sunt furnizate în sistemul de proiecție național Stereografic 1970 în tabelul următor:

| Nr. crt. | X (m) | Y (m) |  | Nr. crt. | X (m) | Y (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 442701.791 | 387211.211 |  | 3. | 387238.725 | 442519.657 |
| 2. | 442685.057 | 387176.899 |  | 4. | 387275.500 | 442529.536 |

Din perspectiva relației amplasamentului proiectului cu rețeaua ecologică europeană de arii naturale protejate Natura 2000, acesta se află în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior (figurile nr. 2 și 3).

Figura nr. 2 – Încadrarea amplasamentului proiectului în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior

Figura nr. 3 – Detaliu privind localizarea amplasamentului proiectului în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior

Pentru proiectul analizat a fost elaborat un studiu de evaluare adecvată, dată fiind amplasarea proiectului analizat în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior. Studiul de evaluare adecvată a fost elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 262/2020 pentru modificarea Ghidului metodologic metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010. Concluziile acestui studiu de evaluare adecvată sunt incluse în prezentul raport privind impactul asupra mediului.

Conform datelor furnizate de Certificatul de urbanism nr. 84/27.07.2021 eliberat de către Primăria orașului Băbeni, terenul vizat de proiect, în suprafață de 6.840 mp, se identifică prin CF nr. 38321 Băbeni, nr. cadastral 38321, tarla 25, parcela 6/58 și are categoria de folosință actuală teren arabil.

Pe amplasament sau în imediata vecinătate nu sunt identificate monumente istorice specificate în Lista monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare sau în Repertoriului arheologic național prevăzut de O.G. nr. 43/2000 modificările și completările ulterioare.

Cel mai apropiat monument istoric în raport cu amplasamentul analizat este Aşezarea Latene de la Băbeni (cod LMI 2004: VL-I-s-B-09512). Acest monument se află localizat în spatele Gării Băbeni şi a Fabricii de cherestea, pe terasa Dealului Rumânilor, la minim 3,5 km distanță pe direcția S-V în raport cu amplasamentul proiectului.

Din punct de vedere al învecinării amplasamentului analizat cu așezările umane, se constată că amplasamentul obiectivului de investiții se află la minim 250 m distanță pe direcția sud în raport cu intravilanul construit al localității Munteni.

# 1.3. Caracteristicile fizice ale întregului proiect

În ideea de a dezvolta în zonă o mică afacere și a diversifica gama de servicii oferite la standarde europene, beneficiarul dorește realizarea lucrărilor propuse, respectiv amenajarea unui heleșteu piscicol.

Realizarea proiectului se justifică prin existența cererii pe piață, cât și nevoii personale.

Scopul realizării heleșteului piscicol este cel al practicării pisciculturii, asigurându–se o valorificare superioară a terenului aflat în proprietatea beneficiarului.

Heleșteul piscicol este un ecosistem acvatic antropogen care creează condiții optime pentru reproducerea și creșterea peștilor. Prin creșterea peștilor se pot obține cantități importante de material biologic, aceștia fiind o valoroasă sursă alimentară. Amenajarea piscicolă va funcționa în sistem semi–intensiv.

Conform datelor furnizate de Certificatul de urbanism nr. 84/27.07.2021 eliberat de către Primăria orașului Băbeni, terenul vizat de proiect, în suprafață de 6.840 mp, se identifică prin CF nr. 38321 Băbeni, nr. cadastral 38321, tarla 25, parcela 6/58 și are categoria de folosință actuală teren arabil.

Sursele de finanțare ale investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii. Investiția va fi coordonată în execuție de către titular, iar exploatarea și întreținerea lucrărilor va fi coordonată de către beneficiar.

Responsabilă cu implementarea proiectului este S.C. WISE-PAVAJE S.R.L.– cu sediul în Mun. Vâlcea, str Căzănești, nr. 204, județul Vâlcea, reprezentată de dl. Stănciucu Marian în calitate de administrator.

# 1.3.1. Etapa de implementare a proiectului

Suprafața propusă pentru realizarea investiției este amplasată în bazinul hidrografic Olt, bazin hidrografic de ordin 1, pe malul drept al râului Olt, la o distanță de cca. 390 m vest față de digul de contur al Acumulării Băbeni de pe râul Olt și la cca. 732 m nord față de pârâul Arsanca.

Accesul în zonă se realizează din drumul judetean DJ678A Tătărani-Galicea de unde, în zona Tătărani, se ramifică spre sud un drum de tarla local, în lungime de cca. 260 m până la amplasamentul investiției propuse.

Helesteul piscicol propus se va realiza pe o suprafață de 6.840 mp, suprafața fiind folosita astfel: 5.441 mp suprafață heleșteu și 1.399 mp pilieri de siguranță.

Heleșteul piscicol propus este o construcție poligonală, tip îngropat, cu pereții în taluz, stabilizati prin înierbare, astfel eliminandu–se riscul surpării malurilor, dar și pierderile de apă prin infiltrații. Taluzarea se va realiza cu o panta de 1/1,5. Taluzurile sunt reprezentate de suprafețele laterale (longitudinale) ale terasamentului și s–au dimensionat in functie de natura pamantului.

Distanțele dintre limitele de proprietate și investiția propusă (pilierii de siguranță) sunt stabilite astfel încat în timpul executiei lucrărilor să nu fie afectate alte proprietati:

- față de limita de N - 3 m; suprafață pilier S = 512 mp;

- față de limita de S - 3 m; suprafață pilier S = 518 mp;

- față de limita de E - 3 m; suprafață pilier S = 184 mp;

- față de limita de V - 3 m; suprafata pilier S = 185 mp.

Principalele caracteristici constructive ale investiției sunt prezentate în tabelul următor.

| Nr. Crt. | Caracteristici | U.M. | Helesteu piscicol |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Valoare |
| 1. | Suprafața totală a terenului | m2 | 6.840,00 |
| 2. | Suprafața iaz piscicol amenajat | m2 | 5.441,00 |
| 3. | Cota +0,00 m a investitiei (cota medie) | mdMN | +198,50 |
| 4. | Adâncimea medie a stratului vegetal | m | 0,50 |
| 5. | Cota medie a stratului vegetal | mdMN | +198,00 |
| 6. | Nivelul hidrostatic al apei subterane în zona studiată | m | - 3,00 |
| 7. | Cota medie a nivelului hidrostatic | mdMN | +195,50 |
| 8. | Adâncimea maximă de la cota +0,00 a terenului | m | - 6,50 |
| 9. | Cota medie finală (fundul iazului) | mdMN | +192,00 |
| 10. | Adâncimea medie a apei în iazul piscicol | m | 3,50 |
| 11. | Suprafața medie a luciului de apă | m2 | 3.702,00 |
| 12. | Suprafața la cota finală | m2 | 1.875,00 |
| 13. | Volum strat vegetal | m3 | 2.651,00 |
| 14. | Volum total strate geologice (total excavație) | m3 | 22.427,00 |
| 15 | Volumul mediu al apei acumulate | m3 | 10.884,00 |

Adâncimea finală a excavatiei este de circa 6,50 m din care face parte și solul vegetal. Extracția se va efectua asigurandu-se o protecție a nivelului hidrostatic prin păstrarea adâncimii maxime.

Adâncimea medie a nivelului hidrostatic, se află la cota + 195,50mdMN.

Cota medie a terenului natural se va situa la + 198,00mdMN.

Cota inferioara (fundul iazului piscicol) se va situa la + 192,00mdMN, cu 3,5 m sub cota medie a nivelui hidrostatic si 6,0 m sub cota medie a terenului natural.

Executarea lucrărilor propuse pentru realizarea investitiei se va face prin excavarea balastului si deschiderea acviferului freatic, cu realizarea unui luciu de apa, ce va fi utilizat ca helesteu piscicol.

Materialul excavat va fi valorificat astfel: acumulările de nisip si pietriș extrase vor fi transportate la stația de sortare – spălare – concasare proprie, situată la cca. 5,1 km distanță de amplasament, în comuna Mihăești. Prin sortare și/sau concasare se vor obtine agregate minerale sortate și/sau concasate care vor fi cuantificate ca material de constructii, în infrastructura de drumuri sau ca agregate pentru diferite materiale de constructii.

Faza de execuție a heleșteului piscicol cuprinde următoarele etape:

- Executarea și geometrizarea excavațiilor până la realizarea luciului de apă. Menționăm că adâncimea până la care se vor efectua excavările va fi de 6,50 m. Urmare acestui fapt si fundul heleșteului piscicol va avea aceeași adâncime.

- Lucrarile de excavatie se vor efectua în stratul de nisip mediu grosier și pietriș aluvionar care acoperă perimetrul studiat;

- Realizarea lucrărilor de terasamente, pentru stabilirea taluzelor emerse și submerse (taluzări, impermeabilizări, dacă este cazul, etc.).

- Volumul de copertă recuperat va fi utilizat pentru taluzarea malurilor excavației și amenajarea lor prin însămanțare cu ierburi perene, pentru a stabiliza taluzele bazinului piscicol.

Utilajele și mijloacele de transport necesare desfășurării activității de amenajare a iazului piscicol (1 excavator cu o cupă de încărcare de 1,2 m3, 1 excavator cu o cupă de încărcare de 1 m3 și 3 autobasculante cu o capacitate de 20 m3 fiecare) sunt în dotarea societății S.C. WISE-PAVAJE S.R.L.

Se estimează ca program de lucru o medie de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, pe o perioadă de cca. 6 luni. Lucrările de executare a iazului piscicol vor fi realizate de un personal compus din două persoane.

În vederea realizării heleșteului piscicol se estimează extragerea unui volum total de 22.427 m3 (2.651 m3 sol vegetal și 19.776 m3 nisip și pietriș).

Materialul excavat va fi valorificat astfel: acumulările de nisip si pietriș extrase vor fi transportate la stația de sortare – spălare – concasare proprie, situată la cca. 5,1 km distanță de amplasament, în comuna Mihăești. Prin sortare și/sau concasare se vor obtine agregate minerale sortate și/sau concasate care vor fi cuantificate ca material de constructii, în infrastructura de drumuri sau ca agregate pentru diferite materiale de constructii.

Procesul tehnologic de extractie a agregatelor minerale nu implica consum de apa.

Lucrările de amenajare ale heleșteului piscicol vor consta în lucrări de pregătire și deschidere, după care vor urma lucrări de excavare în vederea realizării cuvetei helesteului.

Lucrari de bornare si deschidere – sunt reprezentate de totalitatea activităților care au ca scop realizarea accesului pentru realizarea platformei de atac.

Pentru deschidere, zona se va amenaja prin lărgire, pentru a asigura transportul utilajului – excavatorului, la frontul de lucru. Se vor delimita punctele de contur ale heleșteului, pilierii de siguranta si suprafața unde se va depozita stratul vegetal.

- Lucrări de pregătire – reprezintă complexul de lucrări ce trebuie executate pentru a permite organizarea frontului de lucru în vederea efectuării excavațiilor.

- Lucrările de decopertare - se vor executa în avans față de lucrările de excavație și vor include înlăturarea și depozitarea selectivă a solului fertil necesar reconstrucției ecologice a terenului (taluzelor), la finalizarea heleșteului. Depozitarea se va realiza în partea de SE a amplasamentului pe o suprafata de 600 mp.

- Lucrari de excavare - pentru realizarea investitiei, excavația va începe de la latura de vest a terenului în fâșii de 5 m, pe toată lungimea laturii. Se vor respecta panta taluzelor și zonele de protecție față de terenurile limitrofe (pilierii de siguranță).

Excavația se va executa în două trepte succesive:

- de la suprafața decopertată și până la nivelul hidrostatic;

- de la nivelul hidrostatic ± 195,50 mdMN până la cota finală ± 192,00 mdMN.

Pentru protecția malurilor, se va face taluzare cu panta 1:1,5 si se va executa consolidarea de maluri vegetative prin inierbare.

Materialul excavat va fi valorificat astfel: acumulările de nisip și pietriș extrase vor fi transportate la stația de sortare-spălare–concasare proprie si la terți.

Prin sortare si/sau concasare se vor obtine agregate minerale sortate și/sau concasate care vor fi cuantificate ca material de construcții, în infrastructura de drumuri sau ca agregate pentru diferite materiale de constructii.

Utilajele necesare (buldozer, excavator si incarcator frontal) desfasurarii activitatii de exploatare sunt in dotarea beneficiarului. Transportul materialului excavat se va efectua cu autocamioane.

- Lucrari de împrejmuire - pentru prevenirea eventualelor accidente prin înnec (oameni și animale), heleșteul va fi împrejmuit cu gard din plasă de sârmă împletită, rolă, zincată, cu stâlpi din țeavă: înaltimea gardului va fi de 1,50 m, perimetrul împrejmuirii de cca 434 m.

- Lucrari de monitorizare - pentru a urmări evoluția în timp a calității apelor subterane din subsolul zonei de amplasament a heleșteului piscicol, se vor executata foraje de monitorizare.

Procesul tehnologic de extractie a agregatelor minerale nu implica consum de apa.

Solul vegetat depozitat anterior pe zonele neexploatate va fi folosit la refacerea terenului afectat de lucrarile de extracție prin reconstrucția ecologică a acestuia, în cadrul Proiectului de refacere a mediului.

Pe tot parcursul desfășurării activității de formare a heleșteului se vor respecta normele de tehnică a securității muncii specifice.

Pentru protecția malurilor, se va face taluzare cu panta 1/1,5 și se va executa consolidarea de maluri vegetative prin înierbare.

Procesul tehnologic de extracție a agregatelor minerale nu implică consum de apă.

Având în vedere caracterul tehnologic și natura obiectivului de investiții propus, se constată faptul că implementarea proiectului nu presupune folosirea de utilități și/sau realizarea de rețele de utilități.

Sursa de apă – alimentarea cu apă a heleșteului este făcută din pânza freatică, prin excavarea ce se va realiza pentru formarea acestuia. Alimentarea cu apă a bazinului se face natural, prin infiltrații, direct din pânza freatică și prin precipitații meteorice. Necesarul de apă pentru umplerea heleșteului piscicol a fost evaluat la 10.884 mc.

Pe tot parcursul desfășurării activității de formare a iazului piscicol se vor respecta normele de tehnica securității muncii specifice.

Pe tot parcursul derulării investiției beneficiarul va avea în vedere monitorizarea impactului pe care activitatea de excavare îl va avea asupra factorilor de mediu. Monitorizarea va urmări starea factorilor de mediu, sursele de poluanți, starea tehnică a utilajelor din dotare etc. Factorii de mediu care vor fi monitorizați vor fi apa, solul, ecosistemele și relieful.

Pentru lucrările propuse nu sunt necesare lucrări de deviere sau protejare a rețelelor. Lucrările propuse nu afectează rețelele existente în zona.

În conformitate cu H.G. nr. 766/1997 lucrarea se încadrează în categoria de importanță – C – normală.

Accesul în zonă se realizează din drumul judetean DJ678A Tătărani-Galicea de unde, în zona Tătărani, se ramifică spre sud un drum de tarla local, în lungime de cca. 260 m până la amplasamentul investiției propuse.

Având în vedere natura activității de amenajare heleșteu piscicol nu sunt necesare materii prime sau utilizarea de preparate chimice periculoase.

În prezent, pe amplasamentul avalizat nu există edificate construcții. Implementarea proiectului nu presupune efectuarea de lucrări de demolare.

În faza de execuție a lucrărilor nu este necesară ocuparea de alte terenuri suplimentare din domeniul public sau privat.

Implementarea proiectului nu necesită dezafectarea sau reamplasarea de conducte sau linii de transport energie electrică.

Având în vedere caracterul tehnologic și natura obiectivului de investiții propus, se constată faptul că implementarea proiectului nu presupune folosirea de utilități și/sau realizarea de rețele de utilități.

Modificări fizice ce decurg din implementarea proiectului analizat constă în Schimbarea categoriei de folosință actuale (arabil) în cea de ape și bălți ca urmare a realizării unui heleșteu piscicol. Schimbarea vizează o suprafață de 5.441 m2. Se apreciază că volumul de apă al heleșteului piscicol va fi de 10.884 m3. În vederea realizării acestui obiectiv de investiții este necesară decopertarea solului fertil și extragerea prin excavare a acumulării de agregate minerale (nisip și pietriș) pe o adâncime de 6,5 m față de cota 0 actuală. Se estimează extragerea unui volum total de 22.427 m3 (2.651 m3 sol vegetal și 19.776 m3 nisip și pietriș). Se va efectua taluzarea malurilor excavației. Volumul de copertă recuperat va fi utilizat pentru taluzarea malurilor excavației și amenajarea lor prin însămânțare cu ierburi perene, pentru a stabiliza taluzele bazinului piscicol.

În vederea organizării de șantier se va aloca o suprafață de circa 600,00 mp amplasată în interiorul incintei, unde se vor depozita solul fertil, rezultat din procesul de decopertare, acesta fiind necesar reconstrucției ecologice a terenului (taluzelor), după finalizarea heleșteului.

Apa potabilă va fi asigurată prin sticle cu apă plată/minerală îmbuteliată.

Perimetrul aferent organizării de șantier va fi prevăzut cu o toaletă ecologică.

În vederea colectării deșeurilor menajere sau industriale rezultate din activitatea angajaților și execuția lucrărilor propuse vor fi amplasate pubele și containere adecvate.

Pe durata execuției lucrărilor și în mod special la realizarea lucrărilor, se vor lua măsuri de semnalizare a punctelor de lucru, asigurându–se evitarea accidentelor de muncă.

Se vor folosi echipamentele de protecție a muncii adecvate lucrărilor executate.

Lucrările de construire prevăzute se vor realiza de către titularul proiectului, cu personal calificat pentru astfel de lucrări.

Organizarea de șantier presupune identificarea și amenajarea unei zone de depozitare de circa 600,00 mp amplasată în interiorul incintei, unde se vor depozita solul fertil, rezultat din procesul de decopertare.

Datorită distanței reduse dintre amplasamentul analizat și stația de sortare, situată la o distanță de cca. 5,1 km, în comuna Mălăești, nu este necesară identificarea și amenajarea unei zone de depozitare a materialelor vrac (pietriș și nisip). De asemenea nu vor fi realizate alte construcții pentru depozitarea materialelor.

Ulterior implementării proiectului nu sunt propuse alte noi dezvoltări pe amplasamentul analizat.

Având în vedere natura și caracteristicile proiectului se constată că la finalizarea lucrărilor de construire nu este necesară derularea unor lucrări de refacere a amplasamentului.

Pentru amenajarea heleșteului piscicol nu sunt necesare materii prime sau utilizarea de preparate chimice periculoase. La faza de funcționare a obiectivului de investiții nu vor fi produse sau utilizate preparate chimice periculoase.

Pentru activitatea de amenajare heleșteu piscicol sunt utilizate mijloace pentru excavare si extractie material mineral, precum si transport de mare tonaj (autobasculante), acestea utilizand ca si combustibil motorina (periculozitate: T, N; fraze de risc: R: 11, 20, 23/24/25, 38, 39/23/24/25, 40, 51/53, 65).

Se estimează ca program de lucru o medie de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, pe o perioadă de cca. 6 luni (cu un total de cca. 960 ore de lucru). Lucrările de executare a iazului piscicol vor fi realizate de un personal compus din două persoane.

Utilajele și mijloacele de transport necesare desfășurării activității de amenajare a iazului piscicol (1 excavator cu o cupă de încărcare de 1,2 m3, 1 excavator cu o cupă de încărcare de 1 m3 și 3 autobasculante cu o capacitate de 20 m3 fiecare) sunt în dotarea societății S.C. WISE-PAVAJE S.R.L.

Consumurile medii specifice de motorină ale utilajelor și mijloacelor de transport sunt următoarele: 9 litri/oră pentru excavatoare, 9 litri/oră pentru autobasculante.

Consumul maxim de motorină aferent utilajelor de manevrare a agregatelor minerale este apreciat, pentru un nr. de 672 ore de funcționare, la circa 12.096 litri. Prin aplicarea formulei M = V x 0,769 / 1000 (unde M este volumul de motorină în tone, V este volumul de motorină în litri, 0,769 este indicatorul de densitate pentru motorină pe kilogram pe litru), rezultă un consum de circa 9,96 tone motorină.

Pentru transportul de agregate minerale extrase în vederea realizării heleșteului piscicol se preconizează funcționarea cumulată a autobasculatelor pe o perioadă de circa 440 ore de lucru. Numărul orelor reduse de lucru se datorează localizării stației de sortare – spălare – concasare (5,1 km). În acest sens se apreciază că pentru transportul agregatelor materiale la stației de sortare – spălare – concasare se va înregistra un consum maxim de motorină de 3.960 litri. Prin aplicarea formulei M = V x 0.769 / 1000 (unde M este volumul de motorină în tone, V este volumul de motorină în litri, 0,769 este indicatorul de densitate pentru motorină pe kilogram pe litru), rezultă un consum de circa 3,04 tone motorină.

Având în vedere cele prezentate anterior se constată că pentru implementarea iazului piscicol este apreciat un consum de circa 13 tone de motorină.

Nu s-a facut estimarea necesarului de uleiuri de motor, de ungere, anvelope, acumulatori etc., deoarece pentru întretinerea utilajelor și mijloacelor de transport din organizarea de santier titularul proiectului are încheiat în acest sens un contract de service cu o societate autorizată.

# 1.3.2. Etapa de funcționare a proiectului

Faza de pregătire și exploatare piscicolă presupune plantări de vegetație specifică. Taluzele vor fi acoperite cu sol vegetal din depozitul de sol și însămânțate cu vegetație mezohigrofilă și palustră.

Pentru protecția calității apelor subterane din perimetrul heleșteului, se vor avea în vedere respectarea următoarelor recomandări:

- Nu se vor realiza excavații sub cota limită proiectată a fundului iazului piscicol (+192,00 mdMN), situată în perimetrul studiat la 6,5 m adâncime față de CTN (+198,50 mdMN).

- Nu se vor deversa reziduurile de carburanți și lubrifianți în iazul piscicol.

Principalele faze ale fluxului tehnologic în faza de funcționare sunt:

- Procurarea puietului din cadrul altor unități piscicole autorizate din punct de vedere sanitar veterinar, rezultat din înmulțirea artificială prin mulgerea peștelui reproducător în zona special amenajata în așa zisele „troci”;

- Transferul puietului în iazul piscicol până la vârsta de doi ani și greutatea de aproximativ 2 kg pentru valorificare.

Se are în vedere procurarea puietului din cadrul altor unități piscicole autorizate din punct de vedere sanitar veterinar. Se va achiziționa puiet de crap cu o greutate medie de 150 g, cantitate maximă necesară pentru întregul iaz piscicol fiind estimată la circa 32 kg.

Activitatea ce se va desfasura în cadrul obiectivului nu presupune un flux semnificativ de materii prime. În funcție de gradul de ocupare a helesteului (popularea cu puiet) este administrată hrana – în general solida. Tehnologia procesului de productie are ca scop producerea pestelui in cadrul unui ciclu de productie incomplet: puiet – peste pentru pescuit de agrement.

În procesul de creștere se pot distinge două etape: creșterea puieților și creșterea adulților pentru consum. Un rol hotărâtor în aceste procese îl are hrana. Trebuie să avem în vedere că hrana care se administrează trebuie să îndeplinească anumite calități pentru a satisface nevoile peștelui. Ca atare, un rol însemnat se va acorda în viitor hranei granulate care va asigura producția optimă. Hrana se va distribui la ore fixe, de mai multe ori pe zi, în porții mici, până se va remarca faptul că nu mai este consumată.

Speciile avute în vedere sunt reprezentate de crap, caras și șalău. Specia de bază va fi crapul.

Pentru amenajarea piscicolă propusă tehnologia de creștere are ca scop producerea peștelui de consum în cadrul unui cilcu de producție incomplet: puiet – pește pentru pescuit de agrement. Capacitatea proiectată este de 1.500 kg/ha. Capacitatea de producție anuală este de cca. 900 kg.

Ciprinicultura definește activitatea de creștere controlată a speciilor de pești din familia Ciprinide și este una din componentele de bază ale acvaculturii. Locul important al cipriniculturii în cadrul acvaculturii este dat de cantitatea mare de ciprinide realizată în crescătorii, numărul de specii, resursele trofice naturale valorificate, plasticitatea și rezistența la condițiile de mediu, valorificarea bună a furajelor, calitatea alimentară a cărnii și prețul de cost redus.

Sursa de apă – alimentarea cu apă a iazului este făcută din pânza freatică, prin excavarea ce se va realiza pentru formarea acestuia. Alimentarea cu apă a bazinului se face natural, prin infiltrații, direct din pânza freatică și prin precipitații meteorice. Pânza freatică a amplasamentului este alimentată prin infiltrație de mal din râul Olt și de apele subterane din terasă. Nivelul hidrostatic în zona studiată este de -3,00 m, cota medie a terenului analizat este de +198,50,50 mdMN.

Calitatea apei folosite în exploatația piscicolă trebuie să se încadreze în condițiile de calitate prevăzute în H.G. nr. 202/2002 privind calitatea apelor de suprafață care necesită protecție și ameliorare în scopul susținerii vieții piscicole. Acumularea apei se realizează fără executarea de diguri, baraje sau alte lucrări hidrotehnice.

În jurul amenajării piscicole se vor institui zone de protecție sanitară și hidrogeologică.

Pentru a urmări evoluția în timp a calitații apelor subterane din subsolul zonei de amplasament a iazului piscicol propus, se vor executa 3 foraje de monitorizare amplasate dupa cum urmeaza:

- 1 foraj de monitorizare martor FM1, amplasat amonte, în extremitatea vestica a iazului piscicol, în zona punctului de contur A;

- 1 foraj de monitorizare FM2, amplasat aval, în extremitatea estica a iazului piscicol;

- 1 foraj de monitorizare FM3, amplasat aval, în extremitatea sudica a iazului piscicol;

Forajele vor fi amplasate pe direcția de curgere al fluxului subteran care, în zona respectiva, este orientata VNV–ESE, spre râul Olt.

Forajele vor avea următoarele caracteristici tehnice:

- Adâncime: H – 8,00 – 10,00 m;

- Coloana definitivă cu diametrul: Ø – 160 – 200 mm.

Probele de apă prevalate de la forajele de monitorizare FM2 și FM3 vor fi comparate cu probele de apa recoltate de la forajul martor FM1. Se va avea astfel o evidența clară asupra impactului pe care îl are iazul piscicol asupra calitații apelor subterane freatice.

Prelevarea probelor de apa din forajele respective și efectuarea analizelor fizico– chimice și microbiologice se vor face dupa un program bine stabilit, de catre un personal autorizat în acest sens. Analizele vor fi efectuate de un laborator acreditat. Se va urmari sa nu fie depașite concentrațiile maxime admise de legislația în vigoare.

La faza de funcționare a proiectului, activitatea principală ce va fi desfășurată se înscrie la profilul: „Acvacultură în ape dulci – creșterea ciprinidelor: crap, sânger, cosaș, novac și șalău“ – cod CAEN 0322. Procesul de producție are ca scop producerea peștelui de consum în cadru unui ciclu incomplet:puiet pește – pește pentru pescuit de agrement. Capacitatea de producție – crap cu o greutate medie de 2 kg și o producție anuală estimată la 900kg/an.

La faza de funcționare a obiectivului de investiții nu vor fi produse sau utilizate preparate chimice periculoase.

Durata funcționării obiectivului proiectului este nelimitată. Având în vedere natura și caracterul obiectivului de investiții, nu se pune problema dezafectării în viitor a acestora.

# 1.4. Deșeuri și emisii preconizate a fi generate

# 1.4.1. Deșeuri

În procesul de implementare a obiectivului de investiții, realizare heleșteu piscicol vor fi generate următoarele categorii de deșeuri:

- Deșeuri menajere:

Aceste deşeuri vor fi inerent generate de către personalul care va efectua lucrările de executare a heleșteului piscicol.

Ca orice deşeuri din această categorie, vor avea o natură eterogenă şi sunt listate, conform Anexei nr. 2 la HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, în categoria de deșeuri 20 - Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separate, cu următoarele subcategorii:

| 20 01 01 | hârtie şi carton |
| --- | --- |
| 20 01 02 | sticlă |
| 20 01 08 | deşeuri biodegradabile de la bucătarii şi cantine |
| 20 01 11 | textile (lavete, cârpe etc.) |
| 20 01 39 | materiale plastice (ex: PETuri, pungi etc.) |
| 20 01 99 | alte fracţii, nespecificate |

Se constată faptul că nicio categorie de deșeuri menționată anterior nu reprezintă deşeuri periculoase.

Având în vedere faptul că în zona localității Băbeni nu există în prezent un sistem de colectare selectivă a acestor deșeuri, mai corect ar fi ca toate aceste subcategorii menționate anterior să fie considerate ca 20 03 01 - deșeuri municipale amestecate.

Pentru relizarea iazului piscicol se estimează utilizarea unui personal format din 2 persoane ce vor manevra utilajele în vederea mobilizării agregatelor minerale, iar ca program de lucru se estimează o medie de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, pe o perioadă de 6 luni, din care rezultă că pentru realizarea iazului piscicol vor fi necesare circa 960 ore de lucru (echivalentul a 120 zile de lucru cu 8 ore/zi).

Cantitatea de deșeuri menajere rezultate de la o persoană la un program de lucru de 8 ore/zi este estimată la 0,6 kg/zi.

În ceea ce priveşte o estimare a cantităţilor acestor deşeuri, relaţia cu care se află cantitatea produsă este, conform SR 13400/1998:

în care:

Vd = volumul / masa deşeurilor produse, (t/zi)

N = numărul de persoane producătoare de deşeuri

Ip = indicele de producere a deşeurilor, (0,6 kg/persoană/zi)

Aplicând formula de mai sus pe datele menționate anterior reies următoarele volume de deșeuri menajere generate pentru realizarea iazului piscicol:

Vd = 3 x 0,6 / 1000 = 0,0012 t/zi

0,0012 x 120 zile aferente implementării iazului piscicol = 0,144 tone total

În baza evaluărilor anterioare se constată că pe perioada de execuție a lucrărilor de realizare a iazului piscicol se va genera o cantitate cumulată totală de deșeuri menajere estimată la 0,144 tone.

Colectarea acestor deşeuri menajere se va face europubele sau eurocontainere care să asigure o capacitate de stocare adecvată, în vederea preluării acestora de către o societate autorizată. Depozitarea temporară va fi realizată strict în cadrul suprafeţei prevăzută pentru organizarea de şantier.

- Deșeuri tehnologice:

Ca şi încadrare tipologică, acestea sunt din gama deşeurilor inerte sau periculoase după caz. Se vor produce în mod curent sau accidental prin activităţile de construire prilejuite de lucrările propuse şi fac parte din grupa deşeurilor inerte şi nepericuloase.

Conform Anexei nr. 2 la HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, acestea vor fi:

Grupa 16 - deşeuri nespecificate în altă parte:

| 16 01 03 | anvelope scoase din uz |
| --- | --- |

Schimbul de anvelope se va realiza în cadrul unui societăți autorizate, cu care titularul proiectului deține un contract de service în prezent.

Anvelopele uzate schimbate din motive imperioase pe amplasamentul proiectului se vor colecta doar în cadrul organizării de şantier și vor fi predate unei societăți de profil autorizate.

Deșeuri tehnologice toxice și periculoase

În principiu, aceste deşeuri vor putea fi reprezentate de:

- deşeuri de baterii uzate (datorită conţinutului de acid sulfuric şi de metale grele);

- deşeuri de uleiuri uzate de la utilajele de lucru;

- deşeuri de combustibili pentru uzul utilajelor;

În cadrul clasificării din Anexa nr. 2 la HG nr. 856/2002, aceste deşeuri apar astfel:

Grupa 13 - Deşeuri uleioase şi deşeuri de combustibili lichizi:

| 13 01 11* | uleiuri hidraulice sintetice |
| --- | --- |
| 13 02 06* | uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere |
| 13 07 01* | ulei combustibil şi combustibil diesel |
| 13 07 03* | alţi combustibili (inclusiv amestecuri) |

Grupa 16 - deşeuri nespecificate în altă parte:

| 16 06 01* | baterii cu plumb |
| --- | --- |
| 16 06 02* | baterii cu Ni-Cd |
| 16 06 03* | baterii cu conţinut de mercur |
| 16 06 04 | baterii alcaline cu excepţia celor cu conţinut de mercur |
| 16 06 05 | alte baterii şi acumulatori |

După cum anterior s-a mentionat, titularul proiectului deține un contract de service auto. Astfel reviziile, schimburile de ulei și reparațiile utilajelor și mijloacelor de transport vor fi efectuate în cadrul unui service autorizat (S.C. MARCOM S.R.L.).

Cu toate acestea este posibil, ca pe orice șantier, să apară urgențe de reparare a unor defecțiuni care presupun intervenții în zona organizării de șantier. În acest sens, în scopul reducerii la minim a unui eventual impact asupra mediului produs prin gestiunea acestor tipuri de deşeuri, colectarea și eliminarea lor se va realiza astfel:

- deşeurile de baterii uzate se vor colecta şi depozita în containere metalice pentru stocare, astfel încât să fie împiedicate scurgerile de acizi şi eventuala poluare a solului și apei.

- se va evita efectuarea oricăror operaţii de întreţinere sau reparaţii asupra utilajelor pe amplasamentul lucrărilor propuse, acestea trebuind realizate în ateliere de reparaţii conforme.

- în situaţii excepţionale, când nu se pot evita unele lucrări de reparaţii, se va ţine o evidenţă clară conform HG nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori şi se vor elimina în baza unui contract încheiat cu o societate autorizată de specialitate, existând societăţi pe piaţă care colectează aceste deşeuri în vederea reciclării.

- deşeurile de uleiuri uzate sau de combustibili neconformi se vor colecta în recipienţi metalici etanşi. Evidenţa acestor tipuri de deşeuri se va ţine în baza prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor. Eliminarea se va face în baza unui contract încheiat de către titularul proiectului cu o societate autorizată de specialitate.

Există două aspecte de subliniat în ceea ce priveşte gestiunea acestor substanţe toxice şi periculoase (nu doar a deşeurilor provenite din utilizarea lor):

- natura periculoasă pentru mediu şi sănătatea umană;

- riscul unui impact asupra calităţii solului şi apelor cursurilor de suprafaţă.

Din aceste raţiuni se impune un regim strict de utilizare a acestor substanţe şi a deşeurilor provenite din utilizarea lor.

Ca şi măsuri de scădere a riscului pentru acest posibil impact, se pot enumera:

- întreţinerea corespunzătoare a parcului de utilaje ce va deservi lucrarea (inspecţii periodice, reparaţii curente);

- lucrările de întreţinere să nu fie executate pe cât posibil pe amplasamentul vizat de implementarea proiectului, ci în ateliere specializate, cu păstrarea documentelor doveditoare în acest sens.

Decoperta de sol vegetal provenită ca urmare a implementării proiectului nu trebuie considerată ca un deșeu inclus la subcategoria 01 01 02 - deşeuri de la excavarea minereurilor nemetalifere, întrucât acest material va fi utilizat la taluzarea malurilor excavației în vederea realizării iazului piscicol.

În timpul exploatării iazului piscicol este probabil ca uneori, datorită unor boli sau a scăderii semnificative a concentrației de oxigen dizolvat în apă, să se înregistreze mortalitate piscicolă. În acest caz se va produce tipul de deșeu 02 01 02 deşeuri de ţesuturi animale, în cantități imposibil a fi cuantificate în prezent, care va fi preluat de o societate autorizată în baza unui contract ce se va încheia cu titularul activității.

În perioada de funcționare a iazului piscicol personalul angajat va genera, în cantități reduse, deșeuri menajere ce pot fi considerate aparținând subcategoriei 20 03 01 - deșeuri municipale amestecate. Se estimează producerea unei cantități maxime de deșeuri menajere amestecate de 0,144 tone/an.

Colectarea acestor deşeuri menajere se va face europubele sau eurocontainere care să asigure o capacitate de stocare adecvată, în vederea preluării acestora de către o societate autorizată.

Titularul are obligatia, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, sa realizeze evidenta lunara si anuala a gestiunii deseurilor, respectiv a producerii, stocarii provizorii, tratarii si transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor.

# 1.4.2. Emisii de poluanți fizici și chimici

Zgomotul și vibrațiile

Considerate categorii aparte de poluanți care afectează mediul și implicit comunitățile umane, poluanții de natură fizică pot genera efecte semnificative dacă prezența acestora în mediu depășește limitele de suportabilitate. O categorie aparte o constituie zgomotul și vibrațiile, ca factori fizici de disconfort care sunt generați în urma implementării proiectului.

Nivelurile cele mai ridicate de zgomot si vibratii, dar de scurtă durată, se inregistreaza in faza de implementare a proiectului prin lucrările de deschidere, de pregătire, de decopertare și, mai ales, de excavare, la care se adaugă transportul agregatelor minerale extrase la stația de sortare – spălare – concasare.

În etapa de excavare se vor inregistra niveluri mai ridicate ale zgomotului care se vor manifesta cu intermitenta si care sunt cauzate in principal de utilaje și mijloacele grele de transport. De asemenea, vibratiile se pot propaga intermitent si cu frecventa ridicata.

Zgomotul in timpul perioadei de santier este generat de echipamente diverse cu functionare intermitenta, iar efectele in mediu au variații mari ca intensitate și sunt limitate ca durata de timp. Reamintim că pentru realizarea iazului piscicol se estimează ca program de lucru o medie de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, pe o perioadă de 6 luni, din care rezultă că pentru realizarea iazului piscicol vor fi necesare circa 960 ore de lucru.

Utilajele și mijloacele de transport necesare desfășurării activității de amenajare a iazului piscicol (1 excavator cu o cupă de încărcare de 1,2 m3, 1 excavator cu o cupă de încărcare de 1 m3 și 3 autobasculante cu o capacitate de 20 m3 fiecare) sunt în dotarea societății S.C. WISE-PAVAJE S.R.L.

Conform Directivei 2000/14/EC privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la zgomotul emis de echipamentele utilizate în exterior, cu modificările și completările ulterioare (Directiva 2005/88/EC), nivelul de zgomot generat de utilajele din șantier este următorul:

| Tip echipament/utilaj | Nivel acustic admis (dB) conform Directivei 2000/14/EC |
| --- | --- |
| Încărcătoare cu cupă pe roți | 101 |
| Excavatoare-încărcătoare pe șenile | 103 |
| Excavatoare | 93 |

Receptori sensibili care pot fi afectati în timpul implementării proiectului sunt in primul rând angajatii, care trebuie să poarte echipamentul de protecție, pentru ca zona construită a localității Munteni e la o distantă relativ mare in raport cu sursele de pe amplasament – aproximativ 250 m până la prima construcție de locuit. Astfel, putem considera că populatia din localitate nu va fi afectata de nivelul de zgomot inregistrat in timpul implementării proiectului. Chiar și în aceste condiții, se face o estimare teoretică a nivelului de zgomot înregistrat la nivelul receptorilor sensibili (populația localității Munteni) pentru situația defavorabilă când funcționează concomitent două utilaje (excavatoare).

Conform formulei de calcul pentru însumarea decibelilor, rezultă un nivel de zgomot la nivelul șantierului în timpul funcționării concomitente a celor două utilaje, de circa 96 dB.

unde:

- Lpi – presiunea sonora i care se insumeaza, in dB

- Lp – presiunea totala a insumarii in dB

- Lp=10 * log(109,3 + 109,3)= 10 * 9,6 = 96 dB

Metoda de calcul pentru nivelul de zgomot la o anumita distanta:

Se considera șantierul ca sursă punctuală de zgomot. De fiecare dată când se dublează distanța față de sursa punctiformă de zgomot, nivelul de presiune acustică scade cu 6 dB, indiferent dacă se lucrează cu indicatorul LAeq,24h sau cu indicatorul Lzsn. Conform Ghidului pentru realizarea, analizarea și evaluarea hărtilor strategice de zgomot, se indică următoarea formulă pentru estimarea nivelului de zgomot la o anumită distanță, adică la poziția receptorului:

unde:

- Lp – nivelul presiunii acustice la 0 m

- Lw – nivelul presiunii acustice la distanța r

- r – distanța la care se calculează nivelul presiunii acustice

În timpul funcționării obiectivului de investiții, dată fiind natura și caracteristicile tehnice ale acestuia, se poate afirma fără rezerve că nivelul de zgomot și vibrații va fi cu mult diminuat față de etapa de șantier. Preconizăm că zgomotul de fond al zonei va fi nesemnificativ mai ridicat comparativ cu situația actuală, în care nu a început implementarea proiectului.

Pe lângă populația umană un alt receptor sensibil îl reprezintă avifauna de interes conservativ din perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

Disturbarea nu afectează parametrii fizici ai unui sit, aceasta afectează în mod direct speciile şi de cele mai multe ori este limitată în timp (zgomot, surse de lumină, etc.). Intensitatea, durata şi frecvenţa elementului disturbator sunt parametrii ce trebuie luaţi in calcul.

In general, în perioada de execuţie de lucrări de construcţie in cadrul habitatelor naturale si seminaturale, este posibila aparitia unor factori perturbatori asupra florei si faunei. In cazul pasarilor și mamiferelor aceste efecte se pot concretiza in tendinta de retragere in zone limitrofe, motivul fiind ocuparea habitatului de catre constructii sau zgomotul generat de lucrarile efective de constructie.

Concluziile studiului de evaluare adecvată realizat pentru investițiile analizate relevă următorul asptect: Amplasamentul vizat de implementarea obiectivului de investiții și zona învecinată nu corespund cerințelor minime de habitat ale speciilor de interes comunitar din perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior. În acest sens se constată că implementarea proiectului nu va conduce, nici pe termen scurt și nici pe termen lung, la diminuarea de suprafețe corespunzătoare cerințelor ecologice ale avifaunei de interes comunitar ca habitate de adăpost, hrănire și/sau cuibărire, după caz.

Având în vedere contextul de implementare a proiectului, amplasament relativ redus ca dimensiune la care se adaugă lipsa în zonă de suprafețe de teren corespunzătoare cerințelor de habitat de adăpost, hrănire și/sau cuibărire ale avifaunei de interes comunitar), se constată că din toate perspectivele implementarea proiectului nu va conduce la afectarea vreunei specii de păsări de interes comunitar vizate de management conservativ în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior. În acest sens, constatăm că nu sunt identificabile măsuri specifice de diminuare a impactului asupra avifaunei de interes comunitar, întrucât acest impact nu se va înregistra în realitate.

Din analiza indicatorilor cheie relevanți privind potențialul impact al proiectului analizat asupra avifaunei de interes conservativ se constată fără rezerve că integritatea ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior nu va fi afectată sub nicio formă.

În baza concluziilor formulate în studiul de evaluare adecvată se constată că implementarea proiectului analizat nu va conduce, nici la faza de implementare și nici la cea de funcționare, la disturbarea avifaunei de interes conservativ din cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

Emisii de pulberi în suspensie și sedimentabile și gaze de eșapament

Alt factor fizic e reprezentat de emisiile de pulberi în suspensie și sedimentabile care apar în faza de implementare a proiectului. Emisiile de pulberi se produc în timpul executării lucrărilor de excavare și de încărcare a agregatelor minerale în autobasculante, precum și în urma transportului materialului excavat.

În faza de implementare a proiectului se vor înregistra impurificări ale aerului atmosferic, însă se pot estima ca fiind redus ca intensitate acest impact deoarece, aşa cum se va descrie mai jos, nu există surse semnificative de emisie a unor poluanţi în aer.

Astfel, pe amplasamentul proiectului propus, nu va exista nici o sursă fixă (staţionară dirijată) de emisie atmosferică, ci doar surse mobile şi staţionare nedirijate.

Emisiile de praf, care apar în timpul execuției lucrărilor, sunt asociate lucrărilor de excavare, de manipulare și punere în operă a pământului și a materialelor de construcție, de nivelare și taluzare, precum și altor lucrări de construcții specifice.

Afectări ale aerului se pot produce în timpul execuției ca urmare a antrenării prafului de pe sol și a gazelor rezultate din evacuările de la eșapamentele utilajelor. Pentru reducerea influenței negative, se va avea în vedere ca utilajele folosite să aibă verificările tehnice și de noxe, prevăzute de legislația în vigoare, la zi, precum și caiete tehnice ale acestora.

Sursele principale de poluare a aerului, specifice execuției lucrărilor, pot fi grupate după cum urmează:

- Activitatea utilajelor terasiere

Poluarea specifică activității utilajelor se apreciază după consumul de carburanți (substanțe poluante NOx, CO, COVnm, particule materiale din arderea carburanților etc.) și aria pe care se desfășoară aceste activități.

- Transportul agregatelor minerale

Circulația mijloacelor de transport reprezintă o sursă importantă de poluare a mediului pe șantierele de construcții. Poluarea specifică circulației vehiculelor se apreciază după consumul de carburanți (substanțe poluante NOx, CO, COVnm, particule materiale din arderea carburanților etc.) și distanțele parcurse (substanțe poluante, particule materiale ridicate în aer de pe suprafața drumurilor).

Pentru activitatea de amenajare iaz piscicol sunt utilizate mijloace pentru excavare si extractie material mineral, precum si transport de mare tonaj (autobasculante), acestea utilizand ca si combustibil motorina (periculozitate: T, N; fraze de risc: R: 11, 20, 23/24/25, 38, 39/23/24/25, 40, 51/53, 65).

Se estimează ca program de lucru o medie de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, pe o perioadă de 6 luni, din care rezultă că pentru realizarea iazului piscicol vor fi necesare circa 960 ore de lucru.

Utilajele și mijloacele de transport necesare desfășurării activității de amenajare a iazului piscicol (1 excavator cu o cupă de încărcare de 1,2 m3, 1 excavator cu o cupă de încărcare de 1 m3 și 3 autobasculante cu o capacitate de 20 m3 fiecare) sunt în dotarea societății S.C. WISE-PAVAJE S.R.L.

Consumurile medii specifice de motorină ale utilajelor și mijloacelor de transport sunt următoarele: 9 litri/oră pentru excavatoare, 9 litri/oră pentru autobasculante.

Consumul maxim de motorină aferent utilajelor de manevrare a agregatelor minerale este apreciat, pentru un nr. de 672 ore de funcționare, la circa 12.096 litri. Prin aplicarea formulei M = V x 0,769 / 1000 (unde M este volumul de motorină în tone, V este volumul de motorină în litri, 0,769 este indicatorul de densitate pentru motorină pe kilogram pe litru), rezultă un consum de circa 9,96 tone motorină.

Pentru transportul de agregate minerale extrase în vederea realizării heleșteului piscicol se preconizează funcționarea cumulată a autobasculatelor pe o perioadă de circa 440 ore de lucru. Numărul orelor reduse de lucru se datorează localizării stației de sortare – spălare – concasare (5,1 km). În acest sens se apreciază că pentru transportul agregatelor materiale la stației de sortare – spălare – concasare se va înregistra un consum maxim de motorină de 3.960 litri. Prin aplicarea formulei M = V x 0.769 / 1000 (unde M este volumul de motorină în tone, V este volumul de motorină în litri, 0,769 este indicatorul de densitate pentru motorină pe kilogram pe litru), rezultă un consum de circa 3,04 tone motorină.

Având în vedere cele prezentate anterior se constată că pentru implementarea iazului piscicol este apreciat un consum de circa 13 tone de motorină.

Alimentarea cu combustibili a autobasculantelor se va face de la stațiile de distribuție carburanți autorizate din zonă. Alimentarea utilajelor se va realiza perimetrul organizării de șantier.

Indiferent de tipul utilajelor folosite în procesul de execuție rezultă gaze de eșapament care sunt evacuate în atmosferă conținând întregul complex de poluanți specifici arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).

Conform metodolgiei CORINAIR [SNAP, 070101 TAB 7.34] se iau in considerare factorii de emisie pentru autovehicule Diesel grele (3,5-16 t) :

| Poluant | Factor de emisie (g/kg carburant) |
| --- | --- |
| Particule | 4,3 |
| CO | 82,8 |
| COV | 12 |
| NOx | 38,5 |

Cunoscand densitatea motorinei – 0,769 kg/l, consumurile zilnice si pe toata perioada executiei lucrarilor sunt :

| Consum de motorină per oră de lucru | Consum de motorină per perioadă implementare proiect (1.112 ore de lucru) |
| --- | --- |
| litri | kg | litri | kg |
| 14,43 | 11,09 | 16.056 | 12.347 |

În baza datelor furnizate anterior rezultă următoarele emisiile aferente executării heleșteului piscicol:

| Poluant | kg/oră | kg/zi de lucru de 8 ore | kg/perioadă implementare proiect (120 zile lucrătoare) |
| --- | --- | --- | --- |
| Particule | 0,048 | 0,381 | 45,78 |
| CO | 0,918 | 7,346 | 881,52 |
| COV | 0,133 | 1,065 | 127,76 |
| NOx | 0,427 | 3,416 | 409,89 |

Se va evita pe cât posibil mersul în gol și staționarea cu motoarele în funcțiune.

Emisiile de praf, care apar în timpul execuției lucrărilor propuse, sunt asociate lucrărilor de excavare și de manipulare a agregatelor minerale, de nivelare și taluzare.

Degajările de praf în atmosferă variază substanțial de la o zi la alta, depinzând de nivelul activității, de specificul operațiilor și de condițiile meteorologice.

Se apreciază că efectele acestor fenomene sunt nesemnificative deoarece numărul de utilaje din perimetru este redus, vor funcționa asincron, iar zona de lucru beneficiază de o bună ventilație naturală.

Se recomandă ca circulația utilajelor în timpul execuției să se facă la viteze reduse pentru a nu antrena cantități mari de praf și pulberi.

Conform metodologiei americane AP-42, factorul de emisie al particulelor în situaţia unor astfel de lucrări este de 2,69 t/ha/lună (cca. 0,269kg/mp/lună sau 0,009kg/mp/zi).

Aceste particule astfel emisie sunt de altfel inactive chimic şi depunerea lor pe terenul din zonă nu este de natură să cauzeze o eventuală poluarea solului.

Corespunzător metodologiei americane AP-42, concentraţiile de particule în imisie în cazul unor astfel de lucrări respectă în linii mari următoarea distribuţie:

- la o distanţă de 20 m scad la 50% din valorile iniţiale;

- la o distanţă de 50 m scad la 75% din valorile iniţiale.

Depunerea acestor particule variază direct cu dimensiunea lor, fiind aceptată următoarea schemă:

- Ø mai mare de 100 microni: sub 10 m distanţă;

- Ø 30 - 100 microni: sub 100 m distanţă;

- Ø sub 30 microni: trec de limita celor 100 m distanţă.

Dacă în timpul execuției se constată, la manipularea materialelor, emisii de pulberi în suspensie, se va proceda la o umezire corespunzătoare înainte de manipulare.

În perioada de exploatare a investiției sursele de impurificare a atmosferei, aferente obiectivului de investiții analizat pot fi surse mobile de ardere (internă).

Nivelul estimat al emisiilor în această fază nu produce un impact semnificativ asupra factorului de mediu aer, respectând legislația în vigoare.

În perioada de operare a obiectivului de investiții nu vor rezulta concentrații de poluanți care să depășească limitele maxime admisibile, nefiind necesare măsuri pentru protecția calității aerului.

Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare nu reglementează sursele staţionare nedirijate. Astfel, valorile estimate pentru emisiile de poluanţi de către sursele staţionare şi nedirijate din acest caz nu pot fi comparate cu limite legale.

Metoda de limitare a emisiilor din sursele mobile din cazul de faţă (autovehicule) este una de tip preventiv, ce se execută de către autoritatea rutieră prin condiţiile tehnice impuse la omologare (şi apoi la inspecţiile tehnice periodice). În plus, există o serie de măsuri preventive pe linie de producere şi comercializare a carburanţilor auto.

Se poate concluziona că prin desfăşurarea lucrărilor de extracţie a agregatelor minerale, datorită caracterului poluanţilor generaţi şi a limitării în timp a emisiilor într-un spaţiu dat, pentru factorul de mediu aer atmosferic nu se prognozează o influenţă de natură a cauza efecte semnificative sau ireversibile.

Surse potențiale de poluare a apelor

Investițiile propuse nu sunt generatoare de ape uzate menajere sau industriale. Activitățile piscicole nu sunt generatoare de ape uzate. Degradarea calității apei utilizate în piscicultură poate conduce la pierderea în totalitate a producției piscicole. Apa are circulație libera prin subteran și constituie acviferul freatic. Prin activitatea de exploatare piscicolă, calitatea apei subterane nu va fi modificată.

În jurul amenajării piscicole se vor institui zone de protecție sanitară și hidrogeologică.

In conditiile unei exploatari corecte a iazului piscicol nu sunt prognozate fenomene de poluare a apelor subterane sau de suprafata.

Pentru realizarea iazului piscicol se vor executa lucrări de excavație ce vor începe de la latura vestică, în fâșii de 5 m, pe toată lungimea laturii. Se vor respecta panta taluzelor și zonele de protecție față de terenurile limitrofe (pilierii de siguranță).

Excavația se va executa în două trepte succesive:

- de la suprafața decopertată până la nivelul hidrostatic prin săpare cu excavatorul;

- de la nivelul hidrostatic ± 195,50 mdMN până la cota finală ± 192,00 mdMN prin săpare cu excavatorul.

Prin acordarea unei atenții speciale cu privire la folosirea utilajelor se pot evita posibilele poluări accidentale care pot fi produse de scurgeri de combustibili și uleiuri de la acestea în apa freatică, în cantități necuantificabile. Un factor esențial este pregătirea personalului deservent privind modul de acționare în caz de apariție a unor poluări accidentale.

În acest sens, titularul va întocmi un plan de combatere a poluării accidentale pe tot timpul exploatării, în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Existența, exploatarea, funcționarea utilajelor tehnologice din dotare, cu toate activitățile aferente, nu constituie un factor de risc major dacă normele specifice de exploatare și întreținere sunt respectate cu strictețe. Fiecare loc de muncă, în perioada de execuție, va fi asigurat cu norme clare de exploatare și întreținere. Periodic se va face un instructaj al personalului. De altfel aceste măsuri sunt prevăzute în proiectul de execuție.

Riscul producerii unor accidente în timpul perioadei de execuție nu poate fi complet eliminat. Pentru evitarea oricăror situații de risc și accidente este necesar să se respecte toate prescripțiile tehnice, de exploatare și întreținere prevăzute în normativele tehnice de exploatare și întreținere a utilajelor folosite pe durata execuției. Personalul angajat trebuie să fie la curent și să respecte Normele de Tehnică a Securității Muncii pe șantierul creat.

Prin grija beneficiarului se va asigura un stoc suficient de absorbant biodegradabil (SPILSORB, CANSORB, etc.) cu care se va interveni în caz de poluare accidentală.

Alimentarea cu combustibili a autobasculantelor se va face de la stațiile de distribuție carburanți autorizate din zonă. Alimentarea utilajelor se va realiza perimetrul organizării de șantier.

Lucrarile prevazute in proiect au in vedere decopertarea si depozitarea solului vegetal in perimetrul amenajarii. Materialul de pe aceste depozite poate fi antrenat de apa meteorica prin mobilizarea masei minerale in freatic, in timpul lucrarilor pentru treapta a 2-a de exploatare. Pentru ca materialul mineral de pe depozitele de sol sa nu ajunga in freatic prin antrenarea de apa pluviala, se vor prevedea santuri de garda in ampriza zonei de depozitare sol vegetal, santuri prin care se vor dirija apele pluviale in afara perimetrului excavatiei.

Activitatea angajatilor din santier poate genera poluanti pentru apele subterane in cazul gestiunii deficitare a deseurilor menajere care, depozitate in locuri necorespunzatoare, pot fi antrenate de ape. Pentru a se evita astfel de situatii s-au prevazut europubele in zona organizarii de santier.

Nu se produc evacuari de ape uzate de la punctul social, acesta fiind echipat o toaletă ecologică.

Date fiind informatiile prezentate, se poate concluziona ca lucrarile de amenajare iaz piscicol nu sunt surse semnificative de poluare a apelor de suprafata sau subterane in conditiile respectarii Documentatiei Tehnice, a Avizului de Gospodarirea Apelor si a masurilor de reducere propuse prin prezentul studiu de mediu.

Surse potențiale de poluarea a solului și subsolului

Potențiale surse de poluare accidentală a solului și subsolului se pot înregistra în perioada de execuție a lucrărilor prin efectuarea excavațiilor aferente realizării heleșteului piscicol. În condițiile de funcționare normală și de respectare a instrucțiunilor de proiectare, solul și subsolul nu va fi afectat.

În timpul execuției acestor lucrări se identifică drept surse de poluare a solului și subsolului eventualele pierderi accidentale de ulei și combustibili de la utilajele folosite de constructor, în cantități necuantificabile. Pentru evitarea acestor situații, înainte de a începe lucrul, în fiecare zi, utilajele vor fi verificate vizual pentru a evita riscul producerii poluărilor. În cazul în care va exista acest gen de poluare se va avea grijă să se intervină cu absorbant biodegradabil (SPILSORB, CANSORB, etc.), remedierea zonei afectate și eliminarea solului afectat cu operatori autorizați în domeniu și pe linie de mediu. Acest lucru se va efectua de către constructor.

În perioada de execuție se vor face verificări periodice ale utilajelor utilizate, ori de câte ori se consideră necesar.

Alimentarea cu combustibili a autobasculantelor se va face de la stațiile de distribuție carburanți autorizate din zonă. Alimentarea utilajelor se va realiza perimetrul organizării de șantier.

Prin grija beneficiarului se va asigura un stoc suficient de absorbant biodegradabil (SPILSORB, CANSORB, etc.) cu care se va interveni în caz de poluare accidentală.

Prin acordarea unei atenții speciale cu privire la folosirea utilajelor se pot evita posibilele poluări accidentale care pot fi produse de scurgeri de combustibili și uleiuri de la acestea pe sol și în subsol. Un factor esențial este pregătirea personalului deservent privind modul de acționare în caz de apariție a unor poluări accidentale.

În acest sens, titularul va întocmi un plan de combatere a poluării accidentale pe tot timpul exploatării, în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

# 2. Descrierea alternativelor rezonabile

Alternativele trebuie înțelese ca fiind moduri fezabile în care titularul proiectului ar putea atinge scopul pentru care realizează proiectul, ca de exemplu un alt mod de acțiune, alegerea unui alt amplasament sau modificarea proiectului.

Conform Anexei 4 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, descrierea alternativelor rezonabile cuprinde, de exemplu:

- Alternativele de concepție, tehnologie, amplasare, dimensiune și anvergură a proiectului, analizate de către titularul proiectului, relevante pentru proiectul propus,

- Caracteristicile specifice ale proiectului și indicarea principalelor motive care stau la baza alegerii uneia dintre alternative;

- Compararea efectelor alternativelor asupra mediului.

Conform Directivei EIM, în contextul procesului EIM, alternativele sunt modalități diferite de a realiza Proiectul pentru a îndeplini obiectivul convenit. Alternativele pot lua diverse forme și pot varia de la ajustări minore ale Proiectului, la o reimaginare completă a Proiectului.

Identificarea și luarea în considerare a alternativelor poate oferi o oportunitate concretă de a adapta designul proiectului în vederea minimizării impactului asupra mediului și, astfel, a minimizării efectelor semnificative ale proiectului asupra mediului. În plus, identificarea și analizarea adecvată a Alternativelor de la bun început pot reduce întârzierile inutile în procesul EIM, în adoptarea deciziei de emitere a acordului de mediu sau în implementarea Proiectului.

Dacă o alternativă este foarte costisitoare sau dificilă din punct de vedere tehnic sau juridic, ar fi nerezonabil să considerăm că este o alternativă fezabilă.

În cele din urmă, alternativele trebuie să fie capabile să asigure îndeplinirea obiectivului proiectului într-o manieră satisfăcătoare și ar trebui, de asemenea, să fie fezabile în ceea ce privește criteriile tehnice, economice, politice și de altă natură, relevante în contextul proiectului.

Tipuri de alternative care pot fi luate în considerare includ proiectarea, tehnologia, locația, dimensiunea și scara.

Având în vedere natura și caracteristicile proiectului și ținându-se cont de zonele locuite și de ariile naturale protejate, alternativele la proiect se pot referi la:

- Amplasamentul proiectului;

- Momentul de execuție al lucrărilor;

- Tehnologia de execuție aplicată;

- Măsuri aplicabile pentru reducerea impactului potențial asupra mediului.

Din punct de vedere al amplasamentului, în cazul unor astfel de investiții (realizare heleștee piscicole), acesta este destul de restrictiv ca opțiune din cauza ca executia heleșteelor piscicole cu alimentare directa din acviferul zonei se executa in zonele de lunca a cursurilor de apa unde nivelul freatic este relativ ridicat. Din această perspectivă, în vederea diminuării impactului asupra mediului, s-a optat pentru un amplasament situat pe terasa râului Olt apropiat de calea principală de transport a agregatelor minerale extrase (DJ 678 Tătărani - Galicea), situat la o distanță rezonabilă față de zona locuită (minim 250 m), astfel încât populația locală să nu fie afectată, precum și situat aproape de limita ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, pe o suprafață în care observațiile efectuate în teren relevă că zona analizată nu corespunde sub nicio formă ca habitat de hrănire, adăpost și/sau cuibărire pentru speciile Botaurus stellaris, Burhinus oedicnemus, Coracias garrulus, Cygnus cygnus, Egretta alba, Ixobrychus minutus, Larus minutus, Mergus albellus, Philomachus pugnax și Recurvirostra avosetta și se află mult sub optimul ecologic ca și habitat de hrănire pentru speciile Ciconia ciconia, Circus cyaneus și Lanius minor.

Relocarea amplasamentului pe terasa râului Olt este nerelevantă având în vedere concluziile studiului de evaluare adecvată. Pe de altă parte, relocarea amplasamentului proiectului mai aproape de cursul de apă Olt ar putea conduce la afectarea unor suprafețe de teren cu un grad mai mare de naturalețe, ceea ce ar putea conduce la o disturbare semnificativă a unor specii de păsări de interes conservativ din cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

Momentul demarării proiectului si perioada de executie a lucrarilor sunt dependente de managementul si prognoza financiara a societatii, precum și de obtinerea tuturor aprobarilor necesare. Acest aspect nu afecteaza marimea impactului pe care proiectul l-ar putea avea asupra mediului si populatiei. Având în vedere concluziile studiului de evaluare adecvată, care indică din mai multe perspective că amplasamentul nu corespunde cerințelor ecologice de habitat ale avifaunei de interes conservativ din perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, momentul demararii proiectului și perioada de execuție a lucrărilor nu prezintă o relevanță semnificativă.

Din punct de vedere al tehnologiei aplicate, în vederea implementării unui astfel de proiect ce vizează realizarea unui heleșteu piscicol, singura metodă de lucru presupune excavarea până sub cota medie a nivelui hidrostatic (în acest caz cu 3,5 m).

Cu privire la măsurile de reducere a impactului potențial asupra mediului identificate în prezentul raport, acestea vor fi impuse prin acordul de mediu ce va fi emis de către autoritatea competentă pentru protecția mediului. Aceste măsuri pot suferi modificări și/sau completari daca acestea se consideră necesare și benefice pentru mediu si vecinatati.

Luarea în considerare a alternativelor viabile a fost realizată de către titularul proiectului încă din fazele studiilor de prefezabilitate și de fezabilitate. În principiu, acestea se referă în mod special la selectarea amplasamentului proiectului ținând cont de constrângeri legislative și de minimizarea impactului asupra mediului din această fază.

In ce priveste datele tehnice de executie a lucrarilor, având în vedere cele menționate anterior, s-au luat in considerare urmatoarele situații:

- Alternativa 0 (scenariului „do-nothing”), care presupune că proiectul nu va fi implementat;

- Alternativa I: realizarea heleșteului piscicol în urma extragerii de agregate minerale, conform proiectului propus;

- Alternativa II: extractia balastului deasupra nivelului freatic si refacerea mediului prin umplerea excavatiei rezultate cu aducerea nivelului terenului pana la cota terenurilor inconjuratoare.

Evaluarea alternativelor propuse:

| Alternativa 0 | Alternativa I | Alternativa II |
| --- | --- | --- |
| Nerealizarea proiectului va duce la mentinerea folosintei actuale a terenului: - teren proprietate a titularului proiectului (S.C. WISE - PAVAJE S.R.L.); - folosință actuală: teren arabil; | Realizarea proiectului în forma propusă de către titularul proiectului, care presupune realizarea unui eleșteu piscicol. Heleșteul piscicol propus va avea o suprafață totală de 5.441 m2 și un volum de apă apreciat la circa 10.884 m3. Cota inferioara (fundul iazului piscicol) se va situa la + 192,00 mdMN, cu 3,5 m sub cota medie a nivelui hidrostatic si 6,5 m sub cota medie a terenului natural. Realizarea iazului piscicol presupune excavarea și valorificarea unui volum de 19.776 m3 agregate minerale (nisip și pietriș). La faza de funcționare se preconizează o producție anuală de 900 kg de pește. | Excavatia terenului se face până la cota +195,50 mdMN, până la nivelul apelor subterane, astfel încât acoperamantul resursei sa nu fie afectat. Implementarea proiectului va conduce la exploatarea unui volum mai redus de agregate minerale, estimat la circa 7.700 m3 agregate minerale, fără realizarea iazului piscicol. După exploatarea agregatelor minerale se impune refacerea mediului, ceea ce presupune umplerea excavatiei rezultate cu material mineral pana la aducerea perimetrului la cota terenului natural si cu asternerea solului vegetal ce a fost haldat în prealabil la faza de decopertare. |

Din punct de vedere economic alternativa II nu este eficienta întrucât presupune un consum mare de resurse pentru extractia a doar circa 39% din volumul estimat de agregate minerale in alternativa I si nu conduce la realizarea scopul principal al proiectului si al Certificatului de urbanism nr. 84/27.07.2021 2021 eliberat de către Primăria orașului Băbeni, care este de „Amenajare heleșteu piscicol și împrejmuire, în localitatea Băbeni, jud. Vâlcea”.

Ca urmare a tuturor celor prezentate în cadrul acestei secțiuni a raportului privind impactul asupra mediului, se constată fără rezerve că din punct de vedere economic și al protecției mediului net favorabilă este implementarea alternativei I, respectiv proiectul în forma propusă de către titular.

În acest sens, evaluarea impactului asupra mediului va fi realizat pentru alternativa I.

# 3. Aspecte relevante ale stării actuale a mediului și evoluția probabilă în cazul neimplementării proiectului

Din punct de vedere administrativ amplasamentul proiectului analizat, în suprafață de 6.840 m2, se află situat în extravilanul localității Băbeni, județul Vâlcea, punct „Focșa)” (figura nr. 1). Terenul se identifică prin CF nr. 38321 Băbeni, nr. cadastral 38321, tarla 25, parcela 6/58 și are categoria de folosință actuală teren arabil.

Din punct de vedere hidrografic amplasamentul analizat este amplasat în Bazinul hidrografic Olt, bazin hidrografic de ordin 1, pe malul drept al râului Olt, la o distanță de aproximativ 580 m de malul drept.

Amplasamentul pe care se vor executa lucrările propuse se află pe corpul de apă subterană Lunca și terasele Oltului inferior, cod ROOT08.

Accesul în zonă se realizează din drumul judetean DJ678A Tătărani-Galicea de unde, în zona Tătărani, se ramifică spre sud un drum de tarla local, în lungime de cca. 260 m până la amplasamentul investiției propuse.

Amplasamentul analizat nu este traversat de rețele de utilități și nu prezintă construcții edificate.

Pe amplasament sau în imediata vecinătate nu sunt monumente istorice specificate în Lista monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare sau în Repertoriului arheologic național prevăzut de O.G. nr. 43/2000 modificările și completările ulterioare.

Cel mai apropiat monument istoric în raport cu amplasamentul analizat este Aşezarea Latene de la Băbeni (cod LMI 2004: VL-I-s-B-09512). Acest monument se află localizat în spatele Gării Băbeni şi a Fabricii de cherestea, pe terasa Dealului Rumânilor, la minim 3,5 km distanță pe direcția S-V în raport cu amplasamentul proiectului.

Din punct de vedere al învecinării amplasamentului analizat cu așezările umane, se constată că obiectivul de investiții se află la minim 250 m distanță pe direcția S în raport cu intravilanul construit al localității Munteni.

Vecinătăți ale terenului analizat: N - – teren agricol proprietate private și drum acces; E - teren agricol proprietate privată; S - – teren agricol proprietate privată; V – teren agricol proprietate privată (figura nr. 4).

Figura nr. 4 – Aspecte privind localizarea amplasamentului în teritoriu

Din perspectiva relației amplasamentului proiectului cu rețeaua ecologică europeană de arii naturale protejate Natura 2000, acesta se află în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior (figurile nr. 2 și 3).

În perimetrul vizat de implementarea proiectului au fost efectuate o serie de cercetări geotehnice care au constat în observații de ansamblu asupra terenului, precum și executarea a două foraje geotehnice care au investigat terenul până la adâncimea de 6,50 m. Toate aceste informații au fost centralizate în cadrul Studiului geotehnic nr. 10.574/2021, întocmit de către S.C. Befac S.R.L. din Râmnicu Vâlcea. Scopul acestor investigații a fost stabilirea condițiilor geotehnice, geologice și hidrogeologice în zonă.

Forajele geotehnice executate au interceptat următoarele succesiuni litologice:

F1 (+198,43):

  - 0,00 – 0,50 m 	– Sol vegetal (sol aluvionar);

  - 0,50 – 2,50 m 	– Nisip/nisip prăfos, în masă cu rar pietriș, resturi de plante carbonizate, cu intercalații locale de mâluri de băltire, cafeniu – gălbui, cu intercalații locale de mâluri de băltire, îndesare medie la afânat (2);

  - 2,50 – 6,00 m 	– Pietriș cu bolovăniș aluvionar cu nisip mediu și grosier, de îndesare medie.

  - 6,00 – 6,50 – Argilă prafoasă, cu lentile de nisip, cenușie, plastic.

Orizonturile acvifere freatice din perimetrul studiat sunt reprezentate prin acumulările grosiere ale teraselor și luncilor râurilor, precum și în stratele lenticulare de nisipuri care apar la partea superioară a interfluviilor.

Stratele acvifere din terase au o dezvoltare redusă, datorită, pe de o parte, extensiunii mici în suprafață a teraselor și fragmentării lor, iar pe de altă parte datorită drenajului puternic exercitat de nivelul de bază coborât al depresiunii. Stratele acvifere din luncile râurilor au o dezvoltare mai accentuată atât în privința dimensiunilor cât și a volumului de apă înmagazinat.

Corpul apă subterană ROOT08 Lunca și terasele Oltului inferior este freatic, de tip poros permeabil, dezvoltat în depozitele de luncă și terasă ale Oltului și ale afluenților săi, având vârsta cuaternară. Corpul de apă subterană se află în starea cantitativă și chimică bună.

Acviferul freatic este constituit din pietrișuri, nisipuri și bolovănișuri, se dezvoltă sub adâncimi de 15–20 m (în zona teraselor înalte), 5–15 m (în zona terasei superioare) și sub adâncimi de până la 5 m în zona de luncă. Depozite de terasă mai bine dezvoltate sunt pe dreapta Oltului – terasa joasă și terasa inferioară. Aici, nivelul piezometric este situat, în general, între 5 m și 15 m în treapta inferioară și 5–10 m în treapta joasă. La contactul celor două terase apar o serie de izvoare. Stratul acoperitor este constituit din silturi argiloase sau nisipoase, nisipuri fine sau depozite loessoide cu grosimi de 2–10 m.

Diagramele Piper și Schoeller executate pe apele forajelor de observație ale Rețelei Hidrogeologice Naționale și a celor din arhiva Prospecțiuni S.A. (Lazu et al.,1976; Lungu, 1967; Scafă, 1966, 1968, 1970) arată o foarte mare variație a chimismului apelor corpului. Această mare variație de la bicarbonatat calcic magneziană, la clorocalcică, clorosodică sau bicarbonatat sodică se poate datora întinderii corpului pe o suprafață mare, cu condiții de parageneză diferite.

Harta utilizării terenului elaborată pentru acest corp de apă subterană reliefează faptul că mare parte din suprafața corpului de apă subterană este acoperit de suprafețe cultivate.

Direcția predominantă a vânturilor este cea sudică (13,5%) și nordică (10,2%). Calmul înregistrează valoarea procentuală de 37,4%, iar intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 0,8 – 2,0 m/s.

La vizita pe amplasament s-a constat că la ora actuală solul fertil a fost decopertat și haldat pe amplasamentul proiectului (figura nr. 5).

Figura nr. 5 – Aspecte privind suprafața decopertată a amplasamentului analizat.

Inițial etapei de decopertare, pe suprafața amplasamentului analizat nu au fost prezente habitate acvatice, de arbori și/sau arbuști.

Cu toate că suprafața amplasamentului a fost decopertată la momentul observațiilor efectuate în teren, având în vedere vegetația din zona învecinată, se constată că ampalsamentul a fost format de un fragment de teren arabil cu exces de umiditate, indicator fiind prezența cu abundență medie a speciei Phragmites australis (trestie). În lipsa cultivării terenului din vecinătatea amplasamentului s-a observat prezența a câtorva specii segetale (buruienișuri caracteristice terenurilor arablie), fără interes conservativ.

În cazul speciilor de păsări de interes comunitar, strict dependente sau în foarte mare măsură dependente de ecosisteme acvatice și, după caz, de vegetația palustră (Botaurus stellaris, Cygnus cygnus, Egretta alba, Ixobrychus minutus, Larus minutus, Mergus albellus, Philomachus pugnax și Recurvirostra avosetta), în baza analizei datelor spațiale (imagini satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect) se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potential corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale acestor specii este de minim 1 km pe direcția sud (figura nr. 6).

Figura nr. 6 – Aspect privind prezența de suprafețe corespunzătoare sau potențial corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale speciilor de păsări acvatice și limicole de interes comunitar. Aceste suprafețe se află la o distanță de minim 1 km sud față de amplsamentul analizat

Din analiza în GIS a datelor spațiale privind distribuția speciilor de păsări de interes comunitar în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior se constată că terenul analizat se află inclus în suprafețele cartate ca habitate utilizate de speciile Lanius minor (sfrâncioc cu fruntea neagră) și Circus cyaneus (erete vânăt). Aceste componente de interes conservativ ale biodiversității pot fi considerate de departe cei mai sensibili receptori la implementarea proiectului, mai ales în faza de implementare a obiectivului de investiții. Asupra acestor specii se va focaliza în continuare analiza potențialului impact asupra avifaunei de interes comunitar.

În cazul speciei Lanius minor Planul de management al ROSPA0106 Valea Oltului Inferior prezintă următoarele informații:

- Mărimea populației speciei în aria naturală protejată: 130-210 perechi;

- Statut de prezență temporală: reproducere (oaspete de vară);

- Suprafața adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată: 10.936 ha;

- Stare globală de conservare în aria naturală protejată: necunoscută (nu există date suficiente);

- Statut de conservare în România: preocupare minimă;

- Distribuția în aria naturală protejată: specie prezentă în pajiştile şi terenurile agricole localizate la nivelul sitului. Cuibăreşte în arbori răzleţi, linii de arbori, liziera pădurilor, are o preferință ridicată pentru habitatele cu plop.

În cazul speciei Circus cyaneus Planul de management al ROSPA0106 Valea Oltului Inferior prezintă următoarele informații:

- Mărimea populației speciei în aria naturală protejată: 20-40 indivizi;

- Statut de prezență temporală: iernare (perioada octombrie-martie) și pasaj;

- Suprafața adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată: 30.747 ha;

- Stare globală de conservare în aria naturală protejată: favorabilă;

- Statut de conservare în România: preocupare minimă;

- Identificare certă: observată în apropierea sectorului Drăgănești-Olt (la circa 97 km depărtare de amplasamentul analizat).

În vederea colectării de date din teren a fost parcurs în totalitate tot amplasamentul vizat de implementarea proiectului, precum și zona învecinată a acestuia. Observațiile ornitologice efectuate au fost realizate din puncte fixe situate în vecinătatea amplasamentului analizat. Pe teren nu a fost detectată prezența speciei Lanius minor.

Evoluția foarte probabilă a terenului în caz de neimplementare a proiectului constă în menținerea folosinței actuale, de teren arabil cu exces de umiditate, indicator fiind prezența cu abundență medie a speciei Phragmites australis (trestie) și a câtorva specii segetale (buruienișuri caracteristice terenurilor arablie), habitat ce nu oferă condiții minime ca habitat de hrănire pentru speciile evidențiate de Planul de management al ROSPA0106 Valea Oltului Inferior ca potențial prezente în zonă (Lanius minor și Circus cyaneus).

# 4. Descrierea factorilor de mediu relevanți susceptibili de a fi afectați de proiect

# 4.1. Populația și sănătatea umană

Sănătatea umană este un factor foarte cuprinzător care depinde foarte mult de proiect. Noțiunea de sănătate umană trebuie luată în considerare în contextul celorlalți factori de la articolul 3 alineatul (1) din Directiva EIM și, prin urmare, în materie de sănătate legate de mediu (cum ar fi efectele asupra sănătății provocate de eliberarea de substanțe toxice în mediul înconjurător, de la pericolele majore asociate cu Proiectul, efectele cauzate de schimbările cauzate de proiect, modificările condițiilor de viață, efectele asupra grupurilor vulnerabile, expunerea la zgomotul traficului sau la poluanții atmosferici) sunt aspecte evidente ale studiului.

Din punct de vedere al învecinării amplasamentului analizat cu așezările umane, se constată că amplasamentul obiectivului de investiții se află la minim 250 m distanță pe direcția S în raport cu intravilanul construit al localității Munteni.

Conform recensământului efectuat în 2011, populația localității Munteni se ridică la 245 de locuitori.

Având în vedere natura și caracteristicile proiectului la faza de implementare / construire, potențiale emisii ce pot conduce la disconfortul populației, fără afectarea sănătății umane sunt zgomotul și vibrațiile, emisiile de pulberi în suspensie și sedimentabile și emisiile de gaze de eșapament.

Nivelurile cele mai ridicate de zgomot si vibratii, dar de scurtă durată, se inregistreaza in faza de implementare a proiectului prin lucrările de deschidere, de pregătire, de decopertare și, mai ales, de excavare, la care se adaugă transportul agregatelor minerale extrase la stația de sortare – spălare – concasare existentă în imediata vecinătate vestică a amplasamentului analizat.

În etapa de excavare se vor inregistra niveluri mai ridicate ale zgomotului care se vor manifesta cu intermitență si care sunt cauzate in principal de utilaje și mijloacele grele de transport. De asemenea, vibratiile se pot propaga intermitent si cu frecventa ridicata.

Zgomotul in timpul perioadei de santier este generat de echipamente diverse cu functionare intermitenta, iar efectele in mediu au variații mari ca intensitate și sunt limitate ca durata de timp.

Receptori sensibili care pot fi afectati în timpul implementării proiectului sunt in primul rând angajatii, care trebuie să poarte echipamentul de protecție, pentru ca zona rezidentiala a localitatii Munteni e la o distantă relativ mare in raport cu sursele de pe amplasament – aproximativ 250 m pe direcția S până la prima construcție de locuit). Astfel, putem considera că populatia din localitate nu va fi afectata de nivelul de zgomot inregistrat in timpul implementării proiectului. Chiar și în aceste condiții, se face o estimare teoretică a nivelului de zgomot înregistrat la nivelul receptorilor sensibili (populația localității Munteni) pentru situația defavorabilă când funcționează concomitent două utilaje: un încărcător și un excavator.

Conform formulei de calcul pentru însumarea decibelilor, rezultă un nivel de zgomot la nivelul șantierului în timpul funcționării concomitente a celor două utilaje, de circa 96 dB.

La nivelul receptorului – prima construcție de locuit, în situația cea mai defavorabilă se va înregistra un nivel de zgomot de 40 dB (96 – 10 * log (2502) – 8 = 96 – 47,95 – 8 = 40 dB).

Nivelul presiunii acustice, la cel mai apropiat receptor, în situația funcționării concomitente a celor două utilaje este de 40 dB. Acest nivel se cumulează cu nivelul de fond al zonei, însă se apreciază că acesta nu va depăși în oricare situație nivelul maxim admis de 55 dB la nivelul receptorului sensibil (pe timpul zilei, conform Ordinului ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei – care prevede la art. 16, lit. a) că ”in perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 55 dB și curba de zgomot Cz 50”). Având în vedere programul de lucru la faza de implementare a proiectului, acesta nu intră sub incidența reglementării art. 16, lit b) din Ordinul nr. 119/2014, care prevede un nivel de presiune acustică mai scăzut, de 45 db, între orele 23.00 și 07.00.

Date fiind caracteristicile și natura proiectului, nu au fost identificate potențiale riscuri de accidente majore și/sau dezastre care să conducă la afectarea populației și a sănătății umane ca urmare a unor creșteri semnificative a presiunii acustice.

Alt factor fizic ce poate conduce la afectarea populației și sănătății umane este reprezentat de emisiile de pulberi în suspensie și sedimentabile care apar în faza de implementare a proiectului. Emisiile de pulberi se produc în timpul executării lucrărilor de excavare și de încărcare a agregatelor minerale în autobasculante, precum și în urma transportului materialului excavat.

În faza de implementare a proiectului se vor înregistra impurificări ale aerului atmosferic, însă se pot estima ca fiind redus ca intensitate acest impact deoarece nu există surse semnificative de emisie a unor poluanţi în aer, întrucât nu va exista nici o sursă fixă (staţionară dirijată) de emisie atmosferică, ci doar surse mobile şi staţionare nedirijate.

Afectări ale aerului se pot produce în timpul execuției ca urmare a antrenării prafului de pe sol și a gazelor rezultate din evacuările de la eșapamentele utilajelor. Pentru reducerea influenței negative, se va avea în vedere ca utilajele folosite să aibă verificările tehnice și de noxe, prevăzute de legislația în vigoare, la zi, precum și caiete tehnice ale acestora.

Direcția predominantă a vânturilor este cea sudică (13,5%) și nordică (10,2%). Calmul înregistrează valoarea procentuală de 37,4%, iar intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 0,8 – 2,0 m/s.

Sursele principale de poluare a aerului, specifice execuției lucrărilor, pot fi grupate după cum urmează:

- Activitatea utilajelor terasiere

Poluarea specifică activității utilajelor se apreciază după consumul de carburanți (substanțe poluante NOx, CO, COVnm, particule materiale din arderea carburanților etc.) și aria pe care se desfășoară aceste activități.

- Transportul agregatelor minerale

Circulația mijloacelor de transport reprezintă o sursă importantă de poluare a mediului pe șantierele de construcții. Poluarea specifică circulației vehiculelor se apreciază după consumul de carburanți (substanțe poluante NOx, CO, COVnm, particule materiale din arderea carburanților etc.) și distanțele parcurse (substanțe poluante, particule materiale ridicate în aer de pe suprafața drumurilor).

Indiferent de tipul utilajelor folosite în procesul de execuție rezultă gaze de eșapament care sunt evacuate în atmosferă conținând întregul complex de poluanți specifici arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).

Emisiile de praf, care apar în timpul execuției lucrărilor de decolmatare, sunt asociate lucrărilor de excavare și de manipulare a agregatelor minerale, de nivelare și taluzare.

Degajările de praf în atmosferă variază substanțial de la o zi la alta, depinzând de nivelul activității, de specificul operațiilor și de condițiile meteorologice.

Se apreciază că efectele acestor fenomene sunt nesemnificative deoarece numărul de utilaje din perimetru este redus, vor funcționa asincron, iar zona de lucru beneficiază de o bună ventilație naturală.

Se recomandă ca circulația utilajelor în timpul execuției să se facă la viteze reduse pentru a nu antrena cantități mari de praf și pulberi.

Conform metodologiei americane AP-42, factorul de emisie al particulelor în situaţia unor astfel de lucrări este de 2,69 t/ha/lună (cca. 0,269kg/mp/lună sau 0,009kg/mp/zi).

Aceste particule astfel emisie sunt de altfel inactive chimic şi depunerea lor pe terenul din zonă nu este de natură să cauzeze o eventuală poluarea solului.

Corespunzător metodologiei americane AP-42, concentraţiile de particule în imisie în cazul unor astfel de lucrări respectă în linii mari următoarea distribuţie:

- la o distanţă de 20 m scad la 50% din valorile iniţiale;

- la o distanţă de 50 m scad la 75% din valorile iniţiale.

Depunerea acestor particule variază direct cu dimensiunea lor, fiind aceptată următoarea schemă:

- Ø mai mare de 100 microni: sub 10 m distanţă;

- Ø 30 - 100 microni: sub 100 m distanţă;

- Ø sub 30 microni: trec de limita celor 100 m distanţă.

În perioada de operare a obiectivului proiectului nu vor rezulta concentrații de poluanți care să depășească limitele maxime admisibile, nefiind necesare măsuri pentru protecția calității aerului.

Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare nu reglementează sursele staţionare nedirijate. Astfel, valorile estimate pentru emisiile de poluanţi de către sursele staţionare şi nedirijate din acest caz nu pot fi comparate cu limite legale.

Metoda de limitare a emisiilor din sursele mobile din cazul de faţă (autovehicule) este una de tip preventiv, ce se execută de către autoritatea rutieră prin condiţiile tehnice impuse la omologare (şi apoi la inspecţiile tehnice periodice). În plus, există o serie de măsuri preventive pe linie de producere şi comercializare a carburanţilor auto.

Date fiind caracteristicile și natura proiectului, nu au fost identificate potențiale riscuri de accidente majore și/sau dezastre care să conducă la afectarea populației și a sănătății umane ca urmare a unor creșteri semnificative de emisii în aer.

# 4.2. Biodiversitatea

Pe lângă populația umană un alt receptor sensibil îl reprezintă avifauna de interes conservativ din perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior. Amplasamentul proiectului se află în perimetrul acestei arii naturale protejate. (figurile nr.7 și 8).

Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, în suprafață de 52.789,8 ha, se întinde pe teritoriul județelor Vâlcea, Olt și Teleorman și a fost desemnat în vederea conservării a 13 specii de păsări sălbatice de interes comunitar.

Administrarea ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior intră în competența Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate.

Figura nr. 7 – Încadrarea amplasamentului proiectului în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior

Figura nr. 8 – Detaliu privind localizarea amplasamentului proiectului în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior

Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior a fost aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.093/2016.

Elaborarea Planului de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior s-a realizat în cadrul proiectului naţional “SINCRON – Sistem Integrat de Management şi Conştientizare în România a Reţelei Natura 2000”, beneficiarul proiectul fiind Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. Finanţarea acestui proiect s-a făcut prin intermediul Programului Operaţional Mediu - Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”.

În tabelul următor sunt prezentate speciile de interes conservativ pentru care a fost desemnată aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, precum și efectivele populaționale evaluate conform Planului de management al ariei naturale protejate.

| Nr. crt. | Cod Natura 2000 | Denumire specie | Marime populație (p-perechi, i-indivizi) | Evaluare sit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Min. | Max. | Pop. | Conserv. | Izolare | Global |
| 1. | A021 | Botaurus stellaris | 6 i | - | D | - | - | - |
| 2. | A133 | Burhinus oedicnemus | 40 p | 50 p | B | B | C | B |
| 3. | A031 | Ciconia ciconia – odihnă și hrănire | 700 i | 800 i | C | B | C | B |
|  |  | Ciconia ciconia – reproducere | 100 p | 120 p | C | B | C | B |
| 4. | A082 | Circus cyaneus | 20 i | 40 i | C | B | C | C |
| 5. | A231 | Coracias garrulus | 34 p | 50 p | C | B | C | C |
| 6. | A038 | Cygnus cygnus | 74 i | 98 i | B | B | C | B |
| 7. | A027 | Egretta alba | 240 i | 440 i | C | B | C | C |
| 8. | A022 | Ixobrychus minutus | 40 p | 50 p | C | B | C | B |
| 9. | A339 | Lanius minor | 130 p | 210 p | D | - | - | - |
| 10. | A177 | Larus minutus | 500 i | 800 i | C | B | C | B |
| 11. | A068 | Mergus albellus | 150 i | 150 i | A | B | C | B |
| 12. | A151 | Philomachus pugnax | 1.000 i | 4.500 i | C | B | C | B |
| 13. | A132 | Recurvirostra avosetta | 2 p | 4 p | C | B | C | C |

Conform datelor furnizate de Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, starea de conservare a speciilor de păsări sălbatice de interes comunitar în perimetrul ariei naturale protejate este prezentată în tabelul următor:

| Specie de interes comunitar | Starea de conservare a speciei |
| --- | --- |
|  | Starea de conservare din punct de vedere al populației speciei | Starea de conservare din punct de vedere al habitatului speciei | Starea de conservare din punct de vedere al perspectivelor speciei în viitor | Starea globală de conservare a speciei |
| Botaurus stellaris | Necunoscută | Necunoscută | Favorabilă | Necunoscută |
| Burhinus oedicnemus | Favorabilă | Necunoscută | Favorabilă | Favorabilă |
| Ciconia ciconia – odihnă și hrănire | Necunoscută | Necunoscută | Favorabilă | Necunoscută |
| Ciconia ciconia - reproducere | Favorabilă | Necunoscută | Favorabilă | Favorabilă |
| Circus cyaneus | Necunoscută | Favorabilă | Necunoscută | Favorabilă |
| Coracias garrulus | Favorabilă | Necunoscută | Necunoscută | Necunoscută |
| Cygnus cygnus | Nefavorabilă - inadecvată | Nefavorabilă - inadecvată | Necunoscută | Nefavorabilă - inadecvată |
| Egretta alba | Favorabilă | Favorabilă | Favorabilă | Favorabilă |
| Ixobrychus minutus | Favorabilă | Favorabilă | Favorabilă | Favorabilă |
| Lanius minor | Favorabilă | Necunoscută | Necunoscută | Necunoscută |
| Larus minutus | Necunoscută | Favorabilă | Favorabilă | Necunoscută |
| Mergus albellus | Nefavorabilă - inadecvată | Nefavorabilă - inadecvată | Necunoscută | Nefavorabilă - inadecvată |
| Philomachus pugnax | Favorabilă | Nefavorabilă - inadecvată | Favorabilă | Nefavorabilă - inadecvată |
| Recurvirostra avosetta | Nefavorabilă - inadecvată | Nefavorabilă - inadecvată | Necunoscută | Nefavorabilă - inadecvată |

De la desemnarea ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior și până în prezent a fost derulată o singură campanie de inventariere, cartare și evaluare a stării de conservare a speciilor de interes comunitar din perimetrul acestei arii naturale protejate. Informațiile colectate în cadrul acestei campanii au stat la baza de elaborare a Planului de management aflat în prezent în vigoare. În baza acestei prime evaluări a capitalului natural de interes comunitar nu este posibilă analiza dinamicii (tendințelor) structurii populațiilor speciilor de interes conservativ. Evaluarea dinamicii structurii populațiilor speciilor de interes conservativ va fi posibil de realizat doar în viitor, ulterior desfășurării unor activități de monitorizare a a avifaunei de interes comunitar, în baza unui plan de monitorizare și a unor protocoale de monitorizare adecvat elaborate.

Analizând informațiile furnizate de Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior se constată că acest document nu furnizează informații legate de relaţii structurale şi funcţionale care creează şi menţin integritatea ariei naturale protejate.

Conform art. 4 pct. 34 din OUG nr. 57/2007, aprobată cu modificări de Legea nr. 49/2009, definiţia planului de management al unei arii naturale protejate este următoarea: „documentul care descrie şi evaluează situaţia prezentă a ariei naturale protejate, defineşte obiectivele, precizează acţiunile de conservare necesare şi reglementează activităţile care se pot desfăşura pe teritoriul ariilor, în conformitate cu obiectivele de management”.

Obiectivele de conservare ale unei arii naturale protejate de interes comunitar au în vedere menţinerea şi/sau restaurarea statutului favorabil de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar. Stabilirea obiectivelor de conservare se realizează ţinându-se cont de caracteristicile fiecărei arii naturale protejate de interes comunitar (reprezentativitate, suprafaţa relativă, populaţia, statutul de conservare etc.), prin planurile de management al ariilor naturale protejate de interes comunitar, după cum s-a arătat în paragraful anterior.

În tabelul următor sunt prezentate obiectivele generale și specifice conform Planului de management al aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior:

| Cod ObiectivGeneral | Obiectiv general | Cod Obiectiv Specific | Obiectiv specific |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 | Asigurarea conservării speciilor şi habitatelor pentru care a fost declarată aria naturală protejată, în sensul menţinerii stării de conservare favorabilă a acestora | OS-1.1 | Asigurarea unor condiţii optime de cuibărire pe durata implementării planului de management în scopul realizării unei stări de conservare favorabilepentru speciile criteriu din sit |
|  |  | OS-1.2 | Asigurarea unor condiţii optime de hrănire pe durata implementării planului de management în scopul realizării unei stări de conservare favorabile pentru speciile criteriu din sit |
|  |  | OS-1.3 | Reducerea deranjului speciilor de păsări prioritare din sit pe durata implementării planului de management. |
|  |  | OS-1.4 | Reducerea la minim a mortalităţii directe cauzată de împuşcarea accidentală, coliziunea cu liniile electrice şi înecarea datorită plaselor de tip monofilament |
| O2 | Realizarea evaluărilor şi monitorizarea speciilor prioritare din sit şi a factorilor cu impact asupra speciilor de păsări | OS-2.1 | Realizarea/actualizarea inventarelor,evaluarea detaliată, pentru speciile de interes conservativ |
|  |  | OS-2.2 | Monitorizarea unor factori cu impact insuficient cunoscut asupra speciilor de păsări din sit |
| O3 | Realizarea administrării şi managementului efectiv al sitului şi asigurarea durabilităţii managementului | OS-3.1 | Asigurarea managementului eficient al ariei naturale protejate cu scopul menţinerii stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes conservativ |
|  |  | OS-3.2 | Asigurarea resurselor financiare necesare unei administrări optime |
|  |  | OS-3.3 | Limitarea activităţilor ilegale şi dăunătoare valorilor naturale specifice sitului:braconaj piscicol şi cinegetic, exploatări neautorizate de material lemnos, poluare, managementul neadecvat al deşeurilor, incendieri, construcţii ilegale |
| O4 | Creşterea nivelului de conştientizare şi educaţie a publicului şi grupurilor interesate privind importanţa conservării biodiversităţii şi pentru obţinerea sprijinului în vederea realizării obiectivelor planului de management al sitului | OS-4.1 | Promovarea valorilor naturale din cadrul ariei speciale de protecție avifaunistică prin intermediul materialelor informative, site-lui web și altor mijloace de comunicare |
|  |  | OS-4.2 | Crearea/amenajarea spațiilor de distribuire a informațiilor privind aria specială de protecție avifaunistică |
|  |  | OS-4.3 | Desfăşurarea de activități educaționale și conștientizare privind biodiversitatea din cadrul sitului |
| O5 | Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, ce asigură suportul pentru speciile și habitatele de interes comunitar | OS-5.1 | Promovarea dezvoltării durabile a localităților aflate pe teritoriul sau în vecinătatea ariei naturale protejate. |
|  |  | OS-5.2 | Promovarea și sprijinirea activităților tradiționale din sit, etichetate cu sigla ariei naturale protejate |
|  |  | OS-5.3 | Promovarea utilizării durabile a pescăriilor: stuf, calitatea și nivelul apei, modalităţi de gestionare. |
|  |  | OS-5.4 | Promovarea utilizării durabile a pajiştilor, păşunilor , fâneţelor și terenurilor agricole |
|  |  | OS-5.5 | Promovarea exploatării durabile a materialelor de construcții de pe teritoriul ariei naturale protejate: balastiere, cariere și altele asemenea, cu includerea prevederilor planului de management. |
| O6 | Crearea de oportunități pentru desfășurarea unui turism durabil prin intermediul valorilor naturale și culturale, cu scopul limitării impactului asupra mediului | OS-6.1 | Promovarea turismului în cadrul sitului prin intermediul valorilor naturale, culturale și istorice locale |
|  |  | OS-6.2 | Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor necesare unui turism durabil în cadrul sitului |

Ulterior aprobării Planului de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), instituția publică responsabilă în prezent cu administrarea ariei naturale protejate, a emis Decizia nr. 309/05.08.2020 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.093/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

Obiectivele de conservare specifice stabilite de către ANANP pentru aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior vizează:

- Menținerea stării de conservare pentru speciile Burhinus oedicnemus, Ciconia ciconia, Circus cyaneus, Egretta alba, Ixobrychus minutus și Larus minutus;

- Îmbunătățirea stării de conservare pentru speciile Cygnus cygnus, Mergus albellus, Philomachus pugnax și Recurvirostra avosetta;

- Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru speciile Botaurus stellaris, Coracias garrulus și Lanius minor.

Analizând informațiile furnizate de Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior se constată că acest document nu furnizează informații legate de starea actuală de conservare a ariei naturale protejate și nici analize privind posibile evoluții/schimbări care se pot produce în viitor în perimetrul ariei naturale protejate.

În cazul speciilor de păsări de interes comunitar, strict dependente sau în foarte mare măsură dependente de ecosisteme acvatice și, după caz, de vegetația palustră (Botaurus stellaris, Cygnus cygnus, Egretta alba, Ixobrychus minutus, Larus minutus, Mergus albellus, Philomachus pugnax și Recurvirostra avosetta), în baza analizei datelor spațiale (imagini satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect) se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potential corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale acestor specii este de minim 1 km pe direcția sud (figura nr. 6).

Din analiza în GIS a datelor spațiale privind distribuția speciilor de păsări de interes comunitar în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior se constată că terenul analizat se află inclus în suprafețele cartate ca habitate utilizate de speciile Lanius minor (sfrâncioc cu fruntea neagră) și Circus cyaneus (erete vânăt). Aceste componente de interes conservativ ale biodiversității pot fi considerate de departe cei mai sensibili receptori la implementarea proiectului, mai ales în faza de implementare a obiectivului de investiții. Asupra acestor specii se va focaliza în continuare analiza potențialului impact asupra avifaunei de interes comunitar.

În cazul speciei Lanius minor Planul de management al ROSPA0106 Valea Oltului Inferior prezintă următoarele informații:

- Mărimea populației speciei în aria naturală protejată: 130-210 perechi;

- Statut de prezență temporală: reproducere (oaspete de vară);

- Suprafața adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată: 10.936 ha;

- Stare globală de conservare în aria naturală protejată: necunoscută (nu există date suficiente);

- Statut de conservare în România: preocupare minimă;

- Distribuția în aria naturală protejată: specie prezentă în pajiştile şi terenurile agricole localizate la nivelul sitului. Cuibăreşte în arbori răzleţi, linii de arbori, liziera pădurilor, are o preferință ridicată pentru habitatele cu plop.

În cazul speciei Circus cyaneus Planul de management al ROSPA0106 Valea Oltului Inferior prezintă următoarele informații:

- Mărimea populației speciei în aria naturală protejată: 20-40 indivizi;

- Statut de prezență temporală: iernare (perioada octombrie-martie) și pasaj;

- Suprafața adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată: 30.747 ha;

- Stare globală de conservare în aria naturală protejată: favorabilă;

- Statut de conservare în România: preocupare minimă;

- Identificare certă: observată în apropierea sectorului Drăgănești-Olt (la circa 97 km depărtare de amplasamentul analizat).

În vederea colectării de date din teren a fost parcurs în totalitate tot amplasamentul vizat de implementarea proiectului, precum și zona învecinată a acestuia. Observațiile ornitologice efectuate au fost realizate din puncte fixe situate în vecinătatea amplasamentului analizat. Pe teren nu a fost detectată prezența speciei Lanius minor.

Disturbarea nu afectează parametrii fizici ai unui sit, aceasta afectează în mod direct speciile şi de cele mai multe ori este limitată în timp (zgomot, surse de lumină, etc.). Intensitatea, durata şi frecvenţa elementului disturbator sunt parametrii ce trebuie luaţi in calcul.

In general, în perioada de execuţie de lucrări de construcţie in cadrul habitatelor naturale si seminaturale, este posibila aparitia unor factori perturbatori asupra florei si faunei. In cazul pasarilor și mamiferelor aceste efecte se pot concretiza in tendinta de retragere in zone limitrofe, motivul fiind ocuparea habitatului de catre constructii sau zgomotul generat de lucrarile efective de constructie.

Biodiversitatea foartă scăzută în cadrul amplasamentului este datorată faptului că aria vizată este reprezentată de terenuri agricole necultivate pe suprafața cărora există o abundență medie a speciei Phragmites australis ceea ce denotă o surpafață de terenuri cu exces de umiditate.

Date fiind caracteristicile și natura proiectului, nu au fost identificate potențiale riscuri de accidente majore și/sau dezastre care să conducă la afectarea semnificativă a vreunei specii de păsări sălbatice de interes conservativ din cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

# 4.3. Terenurile

Conform datelor furnizate de Certificatul de urbanism nr. 84/27.07.2021 eliberat de către Primăria orașului Băbeni, terenul vizat de proiect, în suprafață de 6.840 mp, se identifică prin CF nr. 38321 Băbeni, nr. cadastral 38321, tarla 25, parcela 6/58 și are categoria de folosință actuală teren arabil.

Vecinătăți ale terenului analizat: N - – teren agricol proprietate private și drum acces; E - teren agricol proprietate privată; S - – teren agricol proprietate privată; V – teren agricol proprietate privată (figura nr. 4).

Modificări fizice ce decurg din implementarea proiectului analizat constă în Schimbarea categoriei de folosință actuale (arabil) în cea de ape și bălți ca urmare a realizării unui heleșteu piscicol. Schimbarea vizează o suprafață de 5.441 m2. Se apreciază că volumul de apă al heleșteului piscicol va fi de 10.884 m3. În vederea realizării acestui obiectiv de investiții este necesară decopertarea solului fertil și extragerea prin excavare a acumulării de agregate minerale (nisip și pietriș) pe o adâncime de 6,5 m față de cota 0 actuală. Se estimează extragerea unui volum total de 22.427 (2.651 m3 sol vegetal și 19.776 m3 nisip și pietriș). Se va efectua taluzarea malurilor excavației. Volumul de copertă recuperat va fi utilizat pentru taluzarea malurilor excavației și amenajarea lor prin însămânțare cu ierburi perene, pentru a stabiliza taluzele bazinului piscicol.

Date fiind caracteristicile și natura proiectului, nu au fost identificate potențiale riscuri de accidente majore și/sau dezastre care să conducă la afectarea terenurilor situate în vecinătatea amplasamentului analizat.

# 4.4. Solul și subsolul

Între componentele mediului geografic, solul ocupă un loc cu totul aparte, fapt ce decurge din poziția sa de la suprafața litosferei, zona de întâlnire și influența reciprocă a factorilor principalelor învelișuri ale Pământului: litosfera, hidrosfera, atmosfera, biosfera. Aceasta face ca solul sa ne apară ca un produs natural și complex al mediului în care s–a format. Este o rezultantă care exprimă particularitățile mediului în care s–a format.

Din punct de vedere pedologic, pe teritoriul localității Băbeni găsim în general soluri brune de pădure, soluri brune podzolite, soluri aluvial – stratificate, carbonatice și levigate și soluri aluvionare (lunca Oltului). În general, solurile sunt acide necesitând amendarea acestora pentru aducerea ph–ului la un nivel rezonabil. În zona de interes investițional sunt întâlnite soluri aluvionare.

Depozitele terasei joase în zona de interes a investiției este formată din acumulările aluvionare ale acestui nivel de terasă, ce se dezvoltă pe majoritatea râurilor din zonă și este constituit din bolovăniș, pietriș și nisipuri. Grosimea depozitelor variază între 5 – 8 m.

În perimetrul vizat de implementarea proiectului au fost efectuate o serie de cercetări geotehnice care au constat în observații de ansamblu asupra terenului, precum și executarea a două foraje geotehnice care au investigat terenul până la adâncimea de 6,50 m. Toate aceste informații au fost centralizate în cadrul Studiului geotehnic nr. 10.574/2021, întocmit de către S.C. Befac S.R.L. din Râmnicu Vâlcea. Scopul acestor investigații a fost stabilirea condițiilor geotehnice, geologice și hidrogeologice în zonă.

Forajele geotehnice executate au interceptat următoarele succesiuni litologice:

F1 (+198,43):

  - 0,00 – 0,50 m 	– Sol vegetal (sol aluvionar);

  - 0,50 – 2,50 m 	– Nisip/nisip prăfos, în masă cu rar pietriș, resturi de plante carbonizate, cu intercalații locale de mâluri de băltire, cafeniu – gălbui, cu intercalații locale de mâluri de băltire, îndesare medie la afânat (2);

  - 2,50 – 6,00 m 	– Pietriș cu bolovăniș aluvionar cu nisip mediu și grosier, de îndesare medie.

  - 6,00 – 6,50 – Argilă prafoasă, cu lentile de nisip, cenușie, plastic.

Adâncimea finală a excavației necesare pentru realizarea iazului piscicol va fi de circa 6,50 m din care face parte și solul vegetal. Extracția se va efectua asigurându–se protecția nivelului hidrostatic prin păstrarea adâncimii maxime.

Cantitatea totală de material excavat pentru execuție iaz piscicol va fi de 22.427 (2.651 m3 sol vegetal și 19.776 m3 nisip și pietriș).

Pământul rezultat în urma decopertării stratului vegetal va fi depozitat temporar în incinta și ulterior folosit la lucrările de umpluturi pentru sistematizarea terenului. Taluzele iazului piscicol, la finalizare, vor fi acoperite cu sol vegetal din depozitul de sol și însămânțate cu vegetație mezohigrofilă și palustră. Depozitarea stratului vegetal se va realiza în partea de vest a amplasamentului.

În vederea organizării de șantier se va aloca o suprafață de circa 600,00 mp amplasată în interiorul incintei, unde se vor depozita solul fertil, rezultat din procesul de decopertare, acesta fiind necesar reconstrucției ecologice a terenului (taluzelor), după finalizarea heleșteului.

În faza de execuție a lucrărilor nu este necesară ocuparea de alte terenuri suplimentare din domeniul public sau privat.

Date fiind caracteristicile și natura proiectului, nu au fost identificate potențiale riscuri de accidente majore și/sau dezastre care să conducă la afectarea solului și subsolului terenurilor situate în vecinătatea amplasamentului analizat.

# 4.5. Apa

Amplasamentul vizat de implementarea proiectului se află în bazinul hidrografic Olt, bazin hidrografic de ordin 1, pe malul drept al râului Olt, la o distanță de cca. 390 m vest față de digul de contur al Acumulării Băbeni de pe râul Olt și la cca. 732 m nord față de pârâul Arsanca.

Amplasamentul pe care se vor executa lucrările propuse se află pe corpul de apă subterană Lunca și terasele Oltului inferior, cod ROOT08.

În perimetrul vizat de implementarea proiectului au fost efectuate o serie de cercetări geotehnice care au constat în observații de ansamblu asupra terenului, precum și executarea a două foraje geotehnice care au investigat terenul până la adâncimea de 6,50 m. Toate aceste informații au fost centralizate în cadrul Studiului geotehnic nr. 10.574/2021, întocmit de către S.C. Befac S.R.L. din Râmnicu Vâlcea. Scopul acestor investigații a fost stabilirea condițiilor geotehnice, geologice și hidrogeologice în zonă.

Orizonturile acvifere freatice din perimetrul studiat sunt reprezentate prin acumulările grosiere ale teraselor și luncilor râurilor, precum și în stratele lenticulare de nisipuri care apar la partea superioară a interfluviilor.

Stratele acvifere din terase au o dezvoltare redusă, datorită, pe de o parte, extensiunii mici în suprafață a teraselor și fragmentării lor, iar pe de altă parte datorită drenajului puternic exercitat de nivelul de bază coborât al depresiunii. Stratele acvifere din luncile râurilor au o dezvoltare mai accentuată atât în privința dimensiunilor cât și a volumului de apă înmagazinat.

Corpul apă subterană ROOT08 Lunca și terasele Oltului inferior este freatic, de tip poros permeabil, dezvoltat în depozitele de luncă și terasă ale Oltului și ale afluenților săi, având vârsta cuaternară. Corpul de apă subterană se află în starea cantitativă și chimică bună.

Acviferul freatic este constituit din pietrișuri, nisipuri și bolovănișuri, se dezvoltă sub adâncimi de 15–20 m (în zona teraselor înalte), 5–15 m (în zona terasei superioare) și sub adâncimi de până la 5 m în zona de luncă. Depozite de terasă mai bine dezvoltate sunt pe dreapta Oltului – terasa joasă și terasa inferioară. Aici, nivelul piezometric este situat, în general, între 5 m și 15 m în treapta inferioară și 5–10 m în treapta joasă. La contactul celor două terase apar o serie de izvoare. Stratul acoperitor este constituit din silturi argiloase sau nisipoase, nisipuri fine sau depozite loessoide cu grosimi de 2–10 m.

Diagramele Piper și Schoeller executate pe apele forajelor de observație ale Rețelei Hidrogeologice Naționale și a celor din arhiva Prospecțiuni S.A. (Lazu et al.,1976; Lungu, 1967; Scafă, 1966, 1968, 1970) arată o foarte mare variație a chimismului apelor corpului. Această mare variație de la bicarbonatat calcic magneziană, la clorocalcică, clorosodică sau bicarbonatat sodică se poate datora întinderii corpului pe o suprafață mare, cu condiții de parageneză diferite.

Harta utilizării terenului elaborată pentru acest corp de apă subterană reliefează faptul că mare parte din suprafața corpului de apă subterană este acoperit de suprafețe cultivate.

Heleșteul piscicol propus va avea o suprafață totală de 5.441 m2 și un volum de apă apreciat la circa 10.884 m3. Excavarea va fi realizată până sub cota medie a nivelui hidrostatic (în acest caz cu 3,5 m). Alimentarea cu apă a heleșteului se va realiza din pânza freatică, prin excavarea ce se va realiza pentru formarea acestuia. Alimentarea cu apă a bazinului se va face natural, prin infiltrații, direct din pânza freatică și prin precipitații meteorice. Necesarul de apa pentru umplerea iazului piscicol a fost evaluat la 10.884 m2.

Investițiile propuse nu sunt generatoare de ape uzate menajere sau industriale. Activitățile piscicole nu sunt generatoare de ape uzate. Degradarea calității apei utilizate în piscicultură poate conduce la pierderea în totalitate a producției piscicole. Apa are circulație libera prin subteran și constituie acviferul freatic. Prin activitatea de exploatare piscicolă, calitatea apei subterane nu va fi modificată.

În jurul amenajării piscicole se vor institui zone de protecție sanitară și hidrogeologică.

In conditiile unei exploatari corecte a iazului piscicol nu sunt prognozate fenomene de poluare a apelor subterane sau de suprafata.

Prin acordarea unei atenții speciale cu privire la folosirea utilajelor se pot evita posibilele poluări accidentale care pot fi produse de scurgeri de combustibili și uleiuri de la acestea în apa freatică, în cantități necuantificabile. Un factor esențial este pregătirea personalului deservent privind modul de acționare în caz de apariție a unor poluări accidentale.

În acest sens, titularul va întocmi un plan de combatere a poluării accidentale pe tot timpul exploatării, în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Existența, exploatarea, funcționarea utilajelor tehnologice din dotare, cu toate activitățile aferente, nu constituie un factor de risc major dacă normele specifice de exploatare și întreținere sunt respectate cu strictețe. Fiecare loc de muncă, în perioada de execuție, va fi asigurat cu norme clare de exploatare și întreținere. Periodic se va face un instructaj al personalului. De altfel aceste măsuri sunt prevăzute în proiectul de execuție.

Riscul producerii unor accidente în timpul perioadei de execuție nu poate fi complet eliminat. Pentru evitarea oricăror situații de risc și accidente este necesar să se respecte toate prescripțiile tehnice, de exploatare și întreținere prevăzute în normativele tehnice de exploatare și întreținere a utilajelor folosite pe durata execuției. Personalul angajat trebuie să fie la curent și să respecte Normele de Tehnică a Securității Muncii pe șantierul creat.

Prin grija beneficiarului se va asigura un stoc suficient de absorbant biodegradabil (SPILSORB, CANSORB, etc.) cu care se va interveni în caz de poluare accidentală.

Alimentarea cu combustibili a autobasculantelor se va face de la stațiile de distribuție carburanți autorizate din zonă. Alimentarea utilajelor se va realiza perimetrul organizării de șantier.

Lucrarile prevazute in proiect au in vedere decopertarea si depozitarea solului vegetal in perimetrul amenajarii. Materialul de pe aceste depozite poate fi antrenat de apa meteorica prin mobilizarea masei minerale in freatic, in timpul lucrarilor pentru treapta a 2-a de exploatare. Pentru ca materialul mineral de pe depozitele de sol sa nu ajunga in freatic prin antrenarea de apa pluviala, se vor prevedea santuri de garda in ampriza zonei de depozitare sol vegetal, santuri prin care se vor dirija apele pluviale in afara perimetrului excavatiei.

Activitatea angajatilor din santier poate genera poluanti pentru apele subterane in cazul gestiunii deficitare a deseurilor menajere care, depozitate in locuri necorespunzatoare, pot fi antrenate de ape. Pentru a se evita astfel de situatii s-au prevazut europubele in zona organizarii de santier.

Nu se produc evacuari de ape uzate de la punctul social, acesta fiind echipat o toaletă ecologică.

Date fiind caracteristicile și natura proiectului, nu au fost identificate potențiale riscuri de accidente majore și/sau dezastre care să conducă la afectarea calității apelor de suprafață și/sau a freaticului.

# 4.6. Aerul

Direcția predominantă a vânturilor este cea sudică (13,5%) și nordică (10,2%). Calmul înregistrează valoarea procentuală de 37,4%, iar intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 0,8 – 2,0 m/s.

Emisiile de pulberi în suspensie și sedimentabile se produc în timpul executării lucrărilor de excavare și de încărcare a agregatelor minerale în autobasculante, precum și în urma transportului materialului excavat.

În faza de implementare a proiectului se vor înregistra impurificări ale aerului atmosferic, însă se pot estima ca fiind redus ca intensitate acest impact deoarece nu există surse semnificative de emisie a unor poluanţi în aer, întrucât nu va exista nici o sursă fixă (staţionară dirijată) de emisie atmosferică, ci doar surse mobile şi staţionare nedirijate.

Afectări ale aerului se pot produce în timpul execuției ca urmare a antrenării prafului de pe sol și a gazelor rezultate din evacuările de la eșapamentele utilajelor. Pentru reducerea influenței negative, se va avea în vedere ca utilajele folosite să aibă verificările tehnice și de noxe, prevăzute de legislația în vigoare, la zi, precum și caiete tehnice ale acestora.

Sursele principale de poluare a aerului, specifice execuției lucrărilor, pot fi grupate după cum urmează:

- Activitatea utilajelor terasiere

Poluarea specifică activității utilajelor se apreciază după consumul de carburanți (substanțe poluante NOx, CO, COVnm, particule materiale din arderea carburanților etc.) și aria pe care se desfășoară aceste activități.

- Transportul agregatelor minerale

Circulația mijloacelor de transport reprezintă o sursă importantă de poluare a mediului pe șantierele de construcții. Poluarea specifică circulației vehiculelor se apreciază după consumul de carburanți (substanțe poluante NOx, CO, COVnm, particule materiale din arderea carburanților etc.) și distanțele parcurse (substanțe poluante, particule materiale ridicate în aer de pe suprafața drumurilor).

Indiferent de tipul utilajelor folosite în procesul de execuție rezultă gaze de eșapament care sunt evacuate în atmosferă conținând întregul complex de poluanți specifici arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).

Emisiile de praf, care apar în timpul execuției lucrărilor de decolmatare, sunt asociate lucrărilor de excavare și de manipulare a agregatelor minerale, de nivelare și taluzare.

Degajările de praf în atmosferă variază substanțial de la o zi la alta, depinzând de nivelul activității, de specificul operațiilor și de condițiile meteorologice.

Se apreciază că efectele acestor fenomene sunt nesemnificative deoarece numărul de utilaje din perimetru este redus, vor funcționa asincron, iar zona de lucru beneficiază de o bună ventilație naturală.

Se recomandă ca circulația utilajelor în timpul execuției să se facă la viteze reduse pentru a nu antrena cantități mari de praf și pulberi.

Conform metodologiei americane AP-42, factorul de emisie al particulelor în situaţia unor astfel de lucrări este de 2,69 t/ha/lună (cca. 0,269kg/mp/lună sau 0,009kg/mp/zi).

Aceste particule astfel emisie sunt de altfel inactive chimic şi depunerea lor pe terenul din zonă nu este de natură să cauzeze o eventuală poluarea solului.

Corespunzător metodologiei americane AP-42, concentraţiile de particule în imisie în cazul unor astfel de lucrări respectă în linii mari următoarea distribuţie:

- la o distanţă de 20 m scad la 50% din valorile iniţiale;

- la o distanţă de 50 m scad la 75% din valorile iniţiale.

Depunerea acestor particule variază direct cu dimensiunea lor, fiind aceptată următoarea schemă:

- Ø mai mare de 100 microni: sub 10 m distanţă;

- Ø 30 - 100 microni: sub 100 m distanţă;

- Ø sub 30 microni: trec de limita celor 100 m distanţă.

În perioada de operare a obiectivului proiectului nu vor rezulta concentrații de poluanți care să depășească limitele maxime admisibile, nefiind necesare măsuri pentru protecția calității aerului.

Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare nu reglementează sursele staţionare nedirijate. Astfel, valorile estimate pentru emisiile de poluanţi de către sursele staţionare şi nedirijate din acest caz nu pot fi comparate cu limite legale.

Metoda de limitare a emisiilor din sursele mobile din cazul de faţă (autovehicule) este una de tip preventiv, ce se execută de către autoritatea rutieră prin condiţiile tehnice impuse la omologare (şi apoi la inspecţiile tehnice periodice). În plus, există o serie de măsuri preventive pe linie de producere şi comercializare a carburanţilor auto.

Date fiind caracteristicile și natura proiectului, nu au fost identificate potențiale riscuri de accidente majore și/sau dezastre care să conducă la afectarea semificativă a calității aerului.

# 4.7. Clima

Zona studiată se află situată în zona climatului temperat continental, iar prin poziția geografică într–un climat al dealurilor și podișurilor de la exteriorul Carpaților.

Clima temperat continentală moderată, fără schimbări bruște de temperatură și de umiditate, este influențată de poziția Subcarpaților la adăpostul Carpaților Meridionali, de largă deschidere spre sud, de desfășurarea reliefului pe o diferență de nivel de 300 – 500 m, și de existența Culoarului Oltului pe direcția nord – sud. Toate aceste condiții fac ca în timpul anului să fie întâlnite influențe ale maselor de aer din sud și sud – vest, mai ales la vest de Olt.

Radiația solară constituie sursa energetică primară a dezvoltării proceselor geofizice și biologice. Radiația globală a regiunii este apreciată între 110 și 122 kcal/cm2, iar durata de strălucire a soarelui este de 2.100 – 2.200 ore în această regiune subcarpatica (2.047 de ore la Râmnicu Vâlcea). Între aceste valori, radiația globală variază în raport cu particularitățile morfologice, gradul de înclinare a versanților și de fragmentare a reliefului.

Temperaturile medii anuale cresc dinspre nord (altitudini mai ridicate) spre sud, dar un rol foarte important îl are culoarul larg al Oltului care face posibil insinuarea izotermei de 10°C (caracteristică celei mai mari părți a Câmpiei Române) până la nord de Râmnicu Vâlcea.

Expunerea către sud și adăpostul oferit de către munți conduce la încălziri mai ridicate decât în celelalte regiuni – în depresiunile dintre dealuri. În general, se observă o creștere a maximelor absolute în raport cu scăderea altitudinii reliefului și cu particularitățile locale ale acestuia, astfel avem 38°C la Călimănești, 37°C la Govora și 39,9°C la Râmnicu Vâlcea. La Râmnicu Vâlcea temperatura medie anuală este de 10,8°C, iar valorile medii lunare variază între –4,2°C în luna ianuarie și 23,1°C în luna iulie.

Regimul precipitațiilor se caracterizează printr–o repartiție neuniformă atât temporar cât și spațial fiind dependente de frecvența diferitelor mase de aer și de specificul local al circulației acestora (descendențe bruște însoțite de disiparea norilor sau ascendenței favorabile convecției).

Cantitatea medie anuală a precipitațiilor în dealurile subcarpatice are valori cuprinse între 600 – 800 mm/an, astfel media multianuală înregistrată la stația Râmnicu Vâlcea a fost de 611,4 mm/an, iar la stația Olănești de 744,7 mm/an.

Repartiția precipitațiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel: iarna: 156,0 mm, primăvara: 211,0 mm, vara: 223,9 mm, toamna: 179,6 mm.

Direcția predominantă a vânturilor este cea sudică (13,5%) și nordică (10,2%). Calmul înregistrează valoarea procentuală de 37,4%, iar intensitatea medie a vânturilor la scara Beaufort are valoarea de 0,8 – 2,0 m/s.

Date fiind caracteristicile și natura proiectului, se constată că clima nu reprezintă un factor de mediu susceptibil de a fi afectat de proiect.

Pentru limitarea la maxim a emisiilor de gaze de eșapament, care conțin printre altele și gaze cu efect de seră (NO2, CO2 și CH4), în cadrul capitolului 7 (Măsuri pentru evitarea, prevenirea, reducerea sau, dacă este posibil, compensarea oricăror efecte negative semnificative asupra mediului identificate) sunt propuse o serie de măsuri care să conducă la reducerea acestor emisii.

# 4.8. Bunuri materiale

Nu au fost identificate bunuri materiale susceptibile a fi afectate ca urmare a implementării proiectului analizat.

# 4.9. Patrimoniul cultural

Din punct de vedere al învecinării amplasamentului analizat cu așezările umane, se constată că amplasamentul obiectivului de investiții se află la minim 250 m distanță pe direcția S în raport cu intravilanul construit al localității Munteni.

Pe amplasament sau în imediata vecinătate nu sunt monumente istorice specificate în Lista monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare sau în Repertoriului arheologic național prevăzut de O.G. nr. 43/2000 modificările și completările ulterioare.

Cel mai apropiat monument istoric în raport cu amplasamentul analizat este Aşezarea Latene de la Băbeni (cod LMI 2004: VL-I-s-B-09512). Acest monument se află localizat în spatele Gării Băbeni şi a Fabricii de cherestea, pe terasa Dealului Rumânilor, la minim 3,5 km distanță pe direcția S-V în raport cu amplasamentul proiectului.

Date fiind caracteristicile și natura proiectului, nu au fost identificate potențiale riscuri de accidente majore și/sau dezastre care să conducă la afectarea patrimoniului cultural și/sau istoric.

# 4.10. Peisajul

Amplasamentul proiectului se află pe un teren inclus în categoria de folosință arabil. În zona analizată mai sunt proiecte similare, aflate în funcțiune. Din acest punct de vedere se constată că amplasamentul analizat se află situat într-o zonă relativ antropizată, impactul implementării proiectului neafectând în mod semnificativ peisajul.

# 5. Descrierea potențialelor efectelor semnificative ale proiectului asupra mediului

Având în vedere natura și caracteristicile proiectului la faza de implementare și funcționare, ținând cont de distanța amplasamentului față de zona locuită și de relația cu aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, în baza informațiilor furnizate în cadrul capitolului 4 (Descrierea factorilor de mediu relevanți susceptibili de a fi afectați de proiect) se constată că potențialii factori de mediu (receptori sensibili) susceptibili a fi afectați de implementarea proiectului sunt biodiversitatea, apa, aerul și solul/subsolul.

# 5.1. Biodiversitatea

# 5.1.1. Analiza privind speciile de interes comunitar potențial afectate de implementarea proiectului

Speciile de păsări de interes conservativ vizate de management conservativ în cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior sunt următoarele: Botaurus stellaris, Burhinus oedicnemus, Ciconia ciconia, Circus cyaneus, Coracias garrulus, Cygnus cygnus, Egretta alba, Ixobrychus minutus, Lanius minor, Larus minutus, Mergus albellus, Philomachus pugnax și Recurvirostra avosetta.

Pentru evaluarea prezenței / potențialei prezențe a avifaunei de interes comunitar în zona de interes a implementării proiectului au fost luate în calcul următoarele aspecte:

- Informațiile furnizate de Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.093/2016;

- Analiza în GIS a datelor spațiale privind distribuția speciilor de interes conservativ, informații ce au stat la baza elaborării Planului de management al ROSPA0106 Valea Oltului Inferior;

- Ecologia și etologia speciilor de păsări de interes comunitar;

- Situația ecologică a amplasamentului analizat și a zonei învecinate;

- Rezultatele observațiilor ornitologice realizate din puncte fixe în zona amplasamentului proiectului.

În tabelul următor este prezentată o analiză a utilizării / potențialei utilizări a amplasamentului proiectului de către avifauna de interes comunitar, ținându-se cont de datele furnizate de Planul de management, de datele spațiale privind distribuția speciilor, de cerințele ecologice specific de habitat de adăpost, hrănire și/sau cuibărire, după caz, de starea ecologică a amplasamentului analizat și a vecinătății acestuia și de observațiile ornitologice efectuate.

| Nr. crt. | Denumire specie de interes conservativ | Prezență specie în perimetrrul ariei naturale protejate | Prognoza privind modificările induse de implementarea proiectului asupra speciei |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Botaurus stellaris | iernare | Buhaiul de baltă habitează în zone cu bălți și lacuri eutrofe cu vegetație acvatică abundentă, mai ales stufăriș intercalat cu suprafețe de apă liberă. În baza analizei datelor spațiale (imagini satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect) se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potențial corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale speciei, localizate în zona de confluență a cursurilor de apă Bistrița și Olt, este de 1,6 km. Din acest punct de vedere se poate afirma fără rezerve faptul că executarea lucrărilor de construire nu va genera disturbare asupra acestei specii. |
| 2. | Burhinus oedicnemus | reproducere | Pasărea ogorului habitează în ținuturi cu câmpuri aride, stepe necultivate (preferă stepa cu Euphorbia), adesea pe sol nisipos (grinduri, dune de nisip, litoralul mării) sau pe prundişuri (ţărmuri de ape, insule). În zona amplasamentului vizat de implementarea proiectului se regăsesc terenuri aflate în categoria de folosință arabil, terenuri ce se află cu mult sub optimul ecologic din perspectiva habitatelor utilizate de către această specie. Mai rar, specia habitează și în culturi agricole cu plante scunde (sfecla de zahăr, cartof) sau nu foarte dese (porumb, floarea-soarelui). În baza analizei datelor spațiale din cadrul Planului de management precum și a imaginilor satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potențial corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale speciei, este de cca 60 km Având în vedere aspectele de natură etologică ale speciei, se poate afirma fără rezerve faptul că zona în care se află terenul analizat nu corespunde sub nicio formă ca habitat de adăpost, hrănire și cuibărire. |
| 3. | Ciconia ciconia | reproducere; odihnă și hrănire | Barza albă habitează aproape în exclusivitate în apropierea omului. Specia cuibăreşte aproape în exclusivitate în zone antropizate, pe stâlpi de joasă tensiune, pe acoperişurile şi coşurile clădirilor etc. Supravieţuirea pe termen lung a speciei depinde de menţinerea în stare cât mai naturală a locurilor de hrănit preferate de berze (zone umede, fâneţe şi păşuni din apropierea locurilor de cuibărit). Având în vedere caracteristicile ecologice ale amplasamentului se constată că zona nu corespunde sub nicio formă cerințelor ecologice de habitat ale speciei. Datele spațiale privind distribuția speciei în perimetrul ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, date ce au stat la baza elaborării Planului de management, confirmă acest aspect. |
| 4. | Circus cyaneus | iernare | În România eretele vânăt este doar oaspete de iarnă. La noi specia iernează în zone deschise, preferând habitate bogate în rozătoare, terenuri agricole şi pajişti în mod special. Specia evită zonele împădurite, regiunile muntane sau zonele umede acoperite cu vegetaţie înaltă. Preferă o multitudine de habitate deschise, acoperite cu vegetaţie joasă, dar şi zone umede, habitate nisipoase şi stepe. Zona amplasamentului proiectului face parte din habitatele cartate ca fiind utilizate pentru hrănire de către specie, în interiorul ariei naturale protejate. Cu toate acestea, având în vedere suprafața mare a habitatelor de hrănire disponibile pentru specie în interiorul ariei naturale protejate, corelat cu efectivul redus evaluat la nivelul ariei protejate, se poate afirma fără rezerve că impactul implementării proiectului asupra speciei va fi minor și nesemnificativ. |
| 5. | Coracias garrulus | reproducere | Dumbrăveanca preferă pădurile bătrâne şi rare, însorite, cu arbori scorburoși din zonele de câmpie şi luncă, precum și terenurile deschise și cu arbori singuratici. Populează şi malurile lutoase, precum şi zonele cu alunecări de teren. Având în vedere caracteristicile ecologice ale amplasamentului se constată zona nu corespunde sub nicio formă cerințelor ecologice de habitat ale specie. Datele spațiale privind distribuția speciei în perimetrul ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, date ce au stat la baza elaborării Planului de management, confirmă acest aspect. |
| 6. | Cygnus cygnus | iernare | Lebăda de iarnă iernează la noi în zone cu bălți și lacuri eutrofe cu vegetație acvatică abundentă, mai ales stufăriș intercalat cu suprafețe de apă liberă. În baza analizei datelor spațiale (imagini satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect) se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potențial corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale speciei, localizate în zona cursului de apă, este de minim 1 km în aval. Din acest punct de vedere se poate afirma fără rezerve faptul că executarea lucrărilor de construire nu va genera disturbare asupra acestei specii. |
| 7. | Egretta alba | odihnă și hrănire | Egreta mare habitează în zone cu bălți și lacuri eutrofe cu vegetație acvatică abundentă, mai ales stufăriș intercalat cu suprafețe de apă liberă. În baza analizei datelor spațiale (imagini satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect) se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potențial corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale speciei, este de minim 1 km în aval. Din acest punct de vedere se poate afirma fără rezerve faptul că executarea lucrărilor de construire nu va genera disturbare asupra acestei specii. |
| 8. | Ixobrychus minutus | reproducere | Stârcul pitic este o specie specifică zonelor umede cu maluri acoperite de stuf și răchită. În baza analizei datelor spațiale (imagini satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect) se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potențial corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale specie, este de 1,2 km. Din acest punct de vedere se poate afirma fără rezerve faptul că executarea lucrărilor de construire nu va genera disturbare asupra acestei specii. |
| 9. | Lanius minor | reproducere | Specie caracteristică zonelor agricole deschise, cu tufișuri și arbori izolați, în special plopi (prezență obligatorie ca habitat de cuibărire). În zona amplasamentului proiectului nu au fost identificate suprafețe corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale speciei. Cea mai apropiată locație unde sfrânciocul cu frunte neagră este potanțial prezent este la aproximativ 500 de m, unde este present un aliniament de plop. În urma desfășurării etapei de teren, specia nu a fost observată în zona de interes. Ținând cond de cele menționate mai sus, se poate afirma fără rezerve faptul că executarea lucrărilor de construire nu va genera disturbare asupra acestei specii. |
| 10. | Larus minutus | odihnă și hrănire | Pescăruşul mic este o specie caracteristică zonelor umede reprezentate de lacuri bogate în stuf, mlaştini sau coaste lagunare cu apă salmastră sau marine. În baza analizei datelor spațiale (imagini satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect) se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potențial corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale speciei, este de minim 1 km. Din acest punct de vedere se poate afirma fără rezerve faptul că executarea lucrărilor de construire nu va genera disturbare asupra acestei specii. |
| 11. | Mergus albellus | odihnă și hrănire | În România ferestrașul mic este oaspete de iarnă în lunile octombrie – martie. Foarte rar s-au înregistrat cazuri izolate de cuibărire în ţară, mai ales în Deltă. Specia poate fi întâlnită la noi în perioada de iarnă, în zone cu bazine mari și râuri lente, adânci. În baza analizei datelor spațiale (imagini satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect) se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potențial corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale speciei este de 1 km. Din acest punct de vedere se poate afirma fără rezerve faptul că executarea lucrărilor de construire nu va genera disturbare asupra acestei specii. |
| 12. | Philomachus pugnax | odihnă și hrănire | Bătăuşul este o specie limnicolă ce apare în țara noastră în pasaj în stoluri mari. Indivizii se odihnesc în zone umede de apă dulce sau marine. În baza analizei datelor spațiale (imagini satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect) se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potențial corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale speciei este de 1 km. Din acest punct de vedere se poate afirma fără rezerve faptul că executarea lucrărilor de construire nu va genera disturbare asupra acestei specii. |
| 13. | Recurvirostra avosetta | reproducere | Ciocîntorsul este o specie caracteristică zonelor de ţărmuri şi coastelor marine, cu apă salmastră sau sărată. În baza analizei datelor spațiale (imagini satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect) se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potențial corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale specie, localizate în zona de confluență a cursurilor de apă Bistrița și Olt, este de 1 km. Conform datelor spațiale din cadrul Planului de management, distanța minima între amplasamentul analizat și suprafețe cu potential de cuibărire a speciei este de cca 65 km, în aval. Din acest punct de vedere se poate afirma fără rezerve faptul că executarea lucrărilor de construire nu va genera disturbare asupra acestei specii. |

În cazul speciilor de păsări de interes comunitar, strict dependente sau în foarte mare măsură dependente de ecosisteme acvatice și, după caz, de vegetația palustră (Botaurus stellaris, Cygnus cygnus, Egretta alba, Ixobrychus minutus, Larus minutus, Mergus albellus, Philomachus pugnax și Recurvirostra avosetta), în baza analizei datelor spațiale (imagini satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect) se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potential corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale acestor specii este de minim 1 km spre sud (figura nr. 6). Datele spațiale privind distribuția speciilor de interes conservativ, informații ce au stat la baza elaborării Planului de management al ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, confirmă acest aspect.

Zona de interes a investiției nu corespunde cerințelor ecologice specifice de habitat pentru speciile Burhinus oedicnemus și Coracias garrulus. Acest aspect este confirmate de datele spețiale privind distribuția speciilor de interes comunitar, date ce au stat la baza elaborării Planului de management al ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

Din analiza în GIS a datelor spațiale privind distribuția speciilor de păsări de interes comunitar în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior se constată că terenul analizat se află inclus în suprafețele cartate ca habitate utilizate de speciile Lanius minor (sfrâncioc cu fruntea neagră) și Circus cyaneus (erete vânăt). La acestea, având în vedere caracteristicile ecologice ale zonei, poate fi adăugată și specia Ciconia ciconia (barză albă).

# 5.1.2. Prognoza impactului implementării proiectului asupra avifaunei de interes comunitar

Conform informațiilor furnizate în cadrul secțiunii anterioare (5.1.1. - Analiza speciilor de interes comunitar potențial afectate de implementarea proiectului), se constată, conform datelor furnizate de Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior și a datelor spațiale privind distribuția speciilor (date solicitate și obținute în mod oficial de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului), că zona vizată de implementarea proiectului este potențial utilizată ca habitat de hrănire de către speciile Lanius minor (sfrâncioc cu fruntea neagră) și Circus cyaneus (erete vânăt). La acestea, având în vedere caracteristicile ecologice ale zonei, adăugăm ca potențială prezență în zonă și specia Ciconia ciconia (barză albă).

În cazul speciei Lanius minor Planul de management al ROSPA0106 Valea Oltului Inferior prezintă următoarele informații:

- Mărimea populației speciei în aria naturală protejată: 130-210 perechi;

- Statut de prezență temporală: reproducere (oaspete de vară);

- Suprafața adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată: 10.936 ha;

- Stare globală de conservare în aria naturală protejată: necunoscută (nu există date suficiente);

- Statut de conservare în România: preocupare minimă;

- Distribuția în aria naturală protejată: specie prezentă în pajiştile şi terenurile agricole localizate la nivelul sitului. Cuibăreşte în arbori răzleţi, linii de arbori, liziera pădurilor, are o preferință ridicată pentru habitatele cu plop.

Pentru specia Circus cyaneus Planul de management al ROSPA0106 Valea Oltului Inferior prezintă următoarele informații:

- Mărimea populației speciei în aria naturală protejată: 20-40 indivizi;

- Statut de prezență temporală: iernare (perioada octombrie-martie) și pasaj;

- Suprafața adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată: 30.747 ha;

- Stare globală de conservare în aria naturală protejată: favorabilă;

- Statut de conservare în România: preocupare minimă;

- Identificare certă: observată în apropierea sectorului Drăgănești-Olt (la circa 97 km depărtare de amplasamentul analizat).

Pentru specia Ciconia ciconia Planul de management al ROSPA0106 Valea Oltului Inferior prezintă următoarele informații:

- Mărimea populației speciei în aria naturală protejată: 100-120 perechi;

- Statut de prezență temporală: odihnă și hrănire, reproducere (oaspete de vară);

- Suprafața adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată: ”nu este cazul”;

- Stare globală de conservare în aria naturală protejată: favorabilă;

- Statut de conservare în România: vulnerabilă;

- Distribuția în aria naturală protejată: Această specie poate fi observată atât cuibărind în localităţile de la periferia, sau din sit (tehnic localităţile nu sunt incluse în sit, însă perechile cuibăritoare din aceste localităţi utilizează situl pentru procurarea hranei) cât şi în perioada de migraţie. Berzele se hrănesc pe câmpurile agricole, miriști și pârloage, pășuni, mlaştini, și altele asemenea.  Condiția prezenței perechilor clocitoare este existența în apropierea cuiburilor a unor habitate adecvate pentru hrănire: pajiști umede, smârcuri, mlaștini.

Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a habitatului speciei Lanius minor (sfrâncioc cu fruntea neagră), ce a stat la baza elaborării Planului de management al ROSPA0106 Valea Oltului Inferior: ”pentru determinarea suprafeţei adecvate pentru specie s-au însumat habitatele propice speciei din sit”.

Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a habitatului speciei Circus cyaneus (erete vânăt), ce a stat la baza elaborării Planului de management al ROSPA0106 Valea Oltului Inferior: ”în lipsa unor date istorice referitoare la suprafaţa habitatului adecvat în sit, suprafaţa adecvată a habitatului speciei a fost considerată a fi egală cu suprafaţa habitatului din sit adecvat speciei la data declarării sitului”.

Metodologia de apreciere a suprafeţei adecvate a habitatului speciei Circus cyaneus (erete vânăt), ce a stat la baza elaborării Planului de management al ROSPA0106 Valea Oltului Inferior: ”în lipsa unor date istorice privind mărimea populaţiei speciei în zonă considerăm că valoarea de referinţă favorabilă pentru specie în sit să fie egală cu media mărimii populaţiei identificată la nivelul anului 2012 deoarece sau recenzat toate localităţile pe teritoriul administrativ al cărora se întinde situl. Datorită limitărilor sistemului informatic SINCRON, mărimea populaţiei speciei a fost trecută 100-120; valorile pe care le considerăm relevante în acest caz sunt 90-120”.

La o primă analiză, dacă ar fi să considerăm că terenul analizat ar fi utilizat de către speciile Lanius minor, Circus cyaneus și Ciconia ciconia, implementarea proiectului ar conduce la pierderea unei suprafețe de maxim 6.840 m2 (suprafața totală a amplasamentului analizat), ceea ce raportat la suprafețele adecvate ale habitatelor speciei în aria naturală protejată (conform date furnizate de plan de management) ar presupune 0,0062 % din suprafața utilizabilă de către specia Lanius minor și 0,0022 % din suprafața utilizabilă de către specia Circus cyaneus. Pentru specia Ciconia ciconia această pondere nu poate fi calculată datorită lipsei informației în Planul de management cu privire la suprafața adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată. Cu toate acestea, având în vedere cerințele de habitat din perspectiva procurării hranei, această pondere ar fi chiar mai redusă decât în cazul speciei Circus cyaneus.

O evaluare a impactului cumulat al planurilor și proiectelor din perspectiva pierderii de habitate corespunzătoare cerințelor ecologice ale acestor specii de interes conservativ este imposibil de realizat datorită faptului că nu există la ora actuală o baza de date la nivelul autorităților competente pentru protecția mediului (ANANP, APM Vâlcea, ANPM) cu privire la suprafețele ocupate de alte proiecte care au condus la reduceri de suprafețe de habitat defalcat pe fiecare specie de interes comunitar în parte.

De asemenea, această imposibilitate derivă și din faptul că prin Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior nu s-au stabilit niște praguri decizionale cu privire la procentul maxim ce poate fi ocupat de către planuri și proiecte din habitatele specifice fiecărei specii de interes comunitar în parte, fără ca starea de conservare actuală să fie afectată semnificativ.

La vizita în amplasament s-a constat la ora actuală că solul fertil de pe suprafața de teren vizată de proiect a fost decopertat (figura nr. 5). Cu toate acestea, la momentul observațiilor efectuate în teren, având în vedere vegetația din zona învecinată, se constată fără rezerve că amplasamentul a fost format de un fragment de teren arabil cu exces de umiditate, indicator fiind prezența cu abundență medie a speciei Phragmites australis (trestie). În lipsa cultivării terenului din vecinătatea amplasamentului s-a observat prezența a câtorva specii segetale (buruienișuri caracteristice terenurilor arablie), fără interes conservativ.

În vederea colectării de date din teren a fost parcurs în totalitate tot amplasamentul vizat de implementarea proiectului, precum și zona învecinată a acestuia. Observațiile ornitologice efectuate au fost realizate din puncte fixe situate în vecinătatea amplasamentului analizat. Pe teren nu a fost detectată prezența speciilor Lanius minor și Ciconia ciconia. Observații privind specia Circus cyaneus pot fi realizate doar în perioada octombrie-martie.

Obiectivul principal al reţelei ecologice europene Natura 2000 constă în asigurarea pe termen lung a „statutul de conservare favorabilă” pentru speciile şi/sau habitatele de interes comunitar la nivelul fiecărui sit desemnat în parte.

Deşi legislaţia specifică nu defineşte în mod clar termenul de „statut de conservare favorabilă”, României îi va reveni obligaţia de a raporta periodic către Comunitatea Europeană, cu privire la îndeplinirea acestui obiectiv. Indicatorii obiectivi şi cantitativi cu privire la statutul unei specii într-o anumită zonă sunt mărimea şi distribuţia populaţiei din cadrul sitului. Este deci esenţial ca impactul unor investiţii asupra acelor specii pentru care zona a fost desemnată ca sit Natura 2000, să fie evaluat complet prin metode ştiinţifice. În majoritatea cazurilor impactul poate fi minimalizat sau sensibil micşorat prin selectarea atentă şi implementarea corectă a metodelor de diminuare a impactului.

Conform îndrumarului „Managing Natura 2000 sites : The provisions of Article 6 of the ‘Habitats’ Directive 92/43/EEC”:

- Degradarea habitatelor este o degradare fizică ce afectează un habitat. Conform art. 1 pct.e). al Directivei 92/43/CEE - Directiva Habitate, statele membre trebuie să ia in considerare impactul proiectelor asupra factorilor de mediu mediului (apă, aer sol) şi implicit asupra habitatelor. Dacă aceste impacturi au ca rezultat modificarea statutului de conservare al speciilor/habitatelor într-unul mai puţin favorabil faţă de situaţia anterioară impactului, atunci se poate considera ca a avut loc o deteriorare a habitatului. Pe lângă degradarea habitatelor, pierderea de suprafeţe de habitate naturale, specifice din punct de vedere ecologic şi etologic unor specii de interes comunitar, constituie o altă presiune asupra valorilor naturale de interes conservativ în spaţiul european.

- Disturbarea nu afectează parametrii fizici ai unui sit, aceasta afectează în mod direct speciile şi de cele mai multe ori este limitată în timp (zgomot, surse de lumină, etc.). Intensitatea, durata şi frecvenţa elementului disturbator sunt parametrii ce trebuie luaţi in calcul.

In general, în perioada de execuţie de lucrări de construcţie in cadrul habitatelor naturale si seminaturale, este posibila aparitia unor factori perturbatori asupra florei si faunei. In cazul pasarilor și mamiferelor aceste efecte se pot concretiza in tendinta de retragere in zone limitrofe, motivul fiind ocuparea habitatului de catre constructii sau zgomotul generat de lucrarile efective de constructie.

Datorită suprafeței de teren cu exces de umiditate (în special în sezoanele ploioase) pe suprafața căruia este prezentă cu abundență medie specia Phragmites australis (trestie) și a câtorva specii segetale (buruienișuri caracteristice terenurilor arablie) face ca zona analizată să nu corespundă cerințelor ecologice și etologice ale speciilor Lanius minor, Circus cyaneus și Ciconia ciconia din perspectiva utilizării terenului ca habitat de hrănire.

Concluziile studiului de evaluare adecvată realizat pentru investițiile analizate relevă următoarele aspecte:

- Amplasamentul vizat de implementarea obiectivului de investiții și zona învecinată nu corespund cerințelor minime de habitat ale speciilor de interes comunitar din perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior. În acest sens, se constată că implementarea proiectului nu va conduce, nici pe termen scurt și nici pe termen lung, la diminuarea de suprafețe corespunzătoare cerințelor ecologice ale avifaunei de interes comunitar ca habitate de adăpost, hrănire și/sau cuibărire, după caz.

- Având în vedere contextul de implementare a proiectului, amplasament relativ redus ca dimensiune și fără suprafețe de teren corespunzătoare cerințelor de habitat de adăpost, hrănire și/sau cuibărire ale avifaunei de interes comunitar, se constată că din toate perspectivele implementarea proiectului nu va conduce la afectarea vreunei specii de păsări de interes comunitar vizate de managementul conservativ în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior. În acest sens, constatăm că nu sunt identificabile măsuri specifice de diminuare a impactului asupra avifaunei de interes comunitar, întrucât acest impact nu se va înregistra în realitate.

- Din analiza indicatorilor cheie relevanți privind potențialul impact al proiectului analizat asupra avifaunei de interes conservativ se constată fără rezerve că integritatea ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior nu va fi afectată sub nicio formă.

În baza concluziilor formulate în studiul de evaluare adecvată se constată că implementarea proiectului analizat nu va conduce nici la faza de implementare și nici la cea de funcționare la afectarea avifaunei de interes conservativ din cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

# 5.2. Solul și subsolul

# 5.2.1. Surse de poluare a solului și subsolului

Adâncimea finală a excavației necesare pentru realizarea iazului piscicol va fi de circa 6,50 m din care face parte și solul vegetal. Extracția se va efectua asigurându–se protecția nivelului hidrostatic prin păstrarea adâncimii maxime.

Cantitatea totală de material excavat pentru execuție iaz piscicol va fi de 22.427 (2.651 m3 sol vegetal și 19.776 m3 nisip și pietriș).

Pământul rezultat în urma decopertării stratului vegetal va fi depozitat temporar în incinta și ulterior folosit la lucrările de umpluturi pentru sistematizarea terenului. Taluzele iazului piscicol, la finalizare, vor fi acoperite cu sol vegetal din depozitul de sol și însămânțate cu vegetație mezohigrofilă și palustră. Depozitarea stratului vegetal se va realiza în partea de vest a amplasamentului.

În vederea organizării de șantier se va aloca o suprafață de circa 600,00 mp amplasată în interiorul incintei, unde se vor depozita solul fertil, rezultat din procesul de decopertare, acesta fiind necesar reconstrucției ecologice a terenului (taluzelor), după finalizarea heleșteului.

În faza de execuție a lucrărilor nu este necesară ocuparea de alte terenuri suplimentare din domeniul public sau privat.

Aprovizionarea cu combustibil a mijloacelor de transport se va realiza la stațiile de distribuție carburanți din zonă, iar pentru utilaje alimentarea se va realiza la amplasament, carburanții fiind transportati cu cisterna sau în bidoane, fără a fi depozitați pe amplasament.

Reparațiile utilajelor și mijloacelor de transport, schimburile de ulei hidraulic și ulei de motor se vor realiza doar în cadrul unui service autorizat (S.C. MARCOM S.R.L.) cu care titularul deține un contract de prestări servicii.

Perimetrul aferent organizării de șantier va fi prevăzut cu o toaletă ecologică.

În vederea colectării deșeurilor menajere sau industriale rezultate din activitatea angajaților și execuția lucrărilor propuse vor fi amplasate pubele și containere adecvate.

Colectarea acestor deşeuri se va face în mod selectiv, depozitarea temporară fiind realizată doar în cadrul suprafeţei prevăzută pentru organizarea de şantier. În acest scop vor fi containere care să asigure o capacitate de stocare adecvată, în vederea preluării acestora de către o societate autorizată sau transportării la o rampă de gunoi autorizată cu scopul eliminării/valorificării.

Potențiale surse de poluare accidentală a solului și subsolului se pot înregistra în perioada de execuție a lucrărilor prin efectuarea excavațiilor aferente realizării iazului piscicol. În condițiile de funcționare normală și de respectare a instrucțiunilor de proiectare, solul și subsolul nu va fi afectat.

În perioada de implementare a proiectului singura sursă potențial semnificativă de poluare a solului este reprezentată de scurgeri de combustibili și uleiuri provenite de la utilaje, în cantități necuantificabile.

Dată fiind natură și caracteristicile proiectului se constată că la faza de funcționare a proiectului nu vor exista surse semnificative de poluare a solului.

# 5.2.2. Prognoza impactului implementării proiectului asupra solului și subsolului

Prin acordarea unei atenții speciale cu privire la folosirea utilajelor se pot evita posibilele poluări accidentale care pot fi produse de scurgeri de combustibili și uleiuri de la acestea pe sol. Un factor esențial este pregătirea personalului deservent privind modul de acționare în caz de apariție a unor poluări accidentale.

În acest sens, titularul va întocmi un plan de combatere a poluării accidentale pe tot timpul exploatării, în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Existența, exploatarea, funcționarea utilajelor tehnologice din dotare, cu toate activitățile aferente, nu constituie un factor de risc major dacă normele specifice de exploatare și întreținere sunt respectate cu strictețe. Fiecare loc de muncă, în perioada de execuție, va fi asigurat cu norme clare de exploatare și întreținere. Periodic se va face un instructaj al personalului. De altfel aceste măsuri sunt prevăzute în proiectul de execuție.

Riscul producerii unor accidente în timpul perioadei de execuție nu poate fi complet eliminat. Pentru evitarea oricăror situații de risc și accidente este necesar să se respecte toate prescripțiile tehnice, de exploatare și întreținere prevăzute în normativele tehnice de exploatare și întreținere a utilajelor folosite pe durata execuției. Personalul angajat trebuie să fie la curent și să respecte Normele de Tehnică a Securității Muncii pe șantierul creat.

Prin grija beneficiarului se va asigura un stoc suficient de absorbant biodegradabil (SPILSORB, CANSORB, etc.) cu care se va interveni în caz de poluare accidentală.

Alimentarea cu combustibili a autobasculantelor se va face de la stațiile de distribuție carburanți autorizate din zonă. Alimentarea utilajelor se va realiza  în perimetrul organizării de șantier.

În perioada de execuție lucrărilor se vor face verificări periodice ale utilajelor utilizate, ori de câte ori se consideră necesar.

Nu se produc evacuari de ape uzate de la punctul social, acesta fiind echipat o toaletă ecologică.

Date fiind informatiile prezentate, se poate concluziona ca lucrările de amenajare a heleșteului piscicol nu pot genera surse semnificative de poluare a solului/subsolului în condițiile respectării măsurilor de evitare, prevenire și reducere a potențialului impact propuse în prezentul raport.

# 5.3. Aerul

# 5.3.1. Surse de poluare a aerului

Emisiile de pulberi în suspensie și sedimentabile se produc în timpul executării lucrărilor de excavare și de încărcare a agregatelor minerale în autobasculante, precum și în urma transportului materialului excavat.

În faza de implementare a proiectului se vor înregistra impurificări ale aerului atmosferic, însă se pot estima ca fiind redus ca intensitate acest impact deoarece, aşa cum se va descrie mai jos, nu există surse semnificative de emisie a unor poluanţi în aer.

Astfel, pe amplasamentul proiectului propus, nu va exista nici o sursă fixă (staţionară dirijată) de emisie atmosferică, ci doar surse mobile şi staţionare nedirijate.

Emisiile de praf, care apar în timpul execuției lucrărilor, sunt asociate lucrărilor de excavare, de manipulare și punere în operă a pământului și a materialelor de construcție, de nivelare și taluzare, precum și altor lucrări de construcții specifice.

Afectări ale aerului se pot produce în timpul execuției ca urmare a antrenării prafului de pe sol și a gazelor rezultate din evacuările de la eșapamentele utilajelor. Pentru reducerea influenței negative, se va avea în vedere ca utilajele folosite să aibă verificările tehnice și de noxe, prevăzute de legislația în vigoare, la zi, precum și caiete tehnice ale acestora.

Sursele principale de poluare a aerului, specifice execuției lucrărilor, pot fi grupate după cum urmează:

- Activitatea utilajelor terasiere

Poluarea specifică activității utilajelor se apreciază după consumul de carburanți (substanțe poluante NOx, CO, COVnm, particule materiale din arderea carburanților etc.) și aria pe care se desfășoară aceste activități.

- Transportul agregatelor minerale

Circulația mijloacelor de transport reprezintă o sursă importantă de poluare a mediului pe șantierele de construcții. Poluarea specifică circulației vehiculelor se apreciază după consumul de carburanți (substanțe poluante NOx, CO, COVnm, particule materiale din arderea carburanților etc.) și distanțele parcurse (substanțe poluante, particule materiale ridicate în aer de pe suprafața drumurilor).

Pentru activitatea de amenajare iaz piscicol sunt utilizate mijloace pentru excavare si extractie material mineral, precum si transport de mare tonaj (autobasculante), acestea utilizand ca si combustibil motorina (periculozitate: T, N; fraze de risc: R: 11, 20, 23/24/25, 38, 39/23/24/25, 40, 51/53, 65).

Se estimează ca program de lucru o medie de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, pe o perioadă de 6 luni, din care rezultă că pentru realizarea iazului piscicol vor fi necesare circa 960 ore de lucru.

Utilajele și mijloacele de transport necesare desfășurării activității de amenajare a iazului piscicol (1 excavator cu o cupă de încărcare de 1,2 m3, 1 excavator cu o cupă de încărcare de 1 m3 și 3 autobasculante cu o capacitate de 20 m3 fiecare) sunt în dotarea societății S.C. WISE-PAVAJE S.R.L.

Consumurile medii specifice de motorină ale utilajelor și mijloacelor de transport sunt următoarele: 9 litri/oră pentru excavatoare, 9 litri/oră pentru autobasculante.

Consumul maxim de motorină aferent utilajelor de manevrare a agregatelor minerale este apreciat, pentru un nr. de 672 ore de funcționare, la circa 12.096 litri. Prin aplicarea formulei M = V x 0,769 / 1000 (unde M este volumul de motorină în tone, V este volumul de motorină în litri, 0,769 este indicatorul de densitate pentru motorină pe kilogram pe litru), rezultă un consum de circa 9,96 tone motorină.

Pentru transportul de agregate minerale extrase în vederea realizării heleșteului piscicol se preconizează funcționarea cumulată a autobasculatelor pe o perioadă de circa 440 ore de lucru. Numărul orelor reduse de lucru se datorează localizării stației de sortare – spălare – concasare (5,1 km). În acest sens se apreciază că pentru transportul agregatelor materiale la stației de sortare – spălare – concasare se va înregistra un consum maxim de motorină de 3.960 litri. Prin aplicarea formulei M = V x 0.769 / 1000 (unde M este volumul de motorină în tone, V este volumul de motorină în litri, 0,769 este indicatorul de densitate pentru motorină pe kilogram pe litru), rezultă un consum de circa 3,04 tone motorină.

Având în vedere cele prezentate anterior se constată că pentru implementarea iazului piscicol este apreciat un consum de circa 13 tone de motorină.

Alimentarea cu combustibili a autobasculantelor se va face de la stațiile de distribuție carburanți autorizate din zonă. Alimentarea utilajelor se va realiza perimetrul organizării de șantier.

Indiferent de tipul utilajelor folosite în procesul de execuție rezultă gaze de eșapament care sunt evacuate în atmosferă conținând întregul complex de poluanți specifici arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nonmetanici (COVnm), metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn), hidrocarburi aromatice policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2).

Conform metodolgiei CORINAIR [SNAP, 070101 TAB 7.34] se iau in considerare factorii de emisie pentru autovehicule Diesel grele (3,5-16 t) :

| Poluant | Factor de emisie (g/kg carburant) |
| --- | --- |
| Particule | 4,3 |
| CO | 82,8 |
| COV | 12 |
| NOx | 38,5 |

Cunoscand densitatea motorinei – 0,769 kg/l, consumurile zilnice si pe toata perioada executiei lucrarilor sunt :

| Consum de motorină per oră de lucru | Consum de motorină per perioadă implementare proiect (580 ore de lucru) |
| --- | --- |
| litri | kg | litri | kg |
| 14,43 | 11,09 | 16.056 | 12.347 |

În baza datelor furnizate anterior rezultă următoarele emisiile aferente executării heleșteului piscicol:

| Poluant | kg/oră | kg/zi de lucru de 8 ore | kg/perioadă implementare proiect (120 zile lucrătoare) |
| --- | --- | --- | --- |
| Particule | 0,048 | 0,381 | 45,78 |
| CO | 0,918 | 7,346 | 881,52 |
| COV | 0,133 | 1,065 | 127,76 |
| NOx | 0,427 | 3,416 | 409,89 |

Se va evita pe cât posibil mersul în gol și staționarea cu motoarele în funcțiune.

Emisiile de praf, care apar în timpul execuției lucrărilor de decolmatare, sunt asociate lucrărilor de excavare și de manipulare a agregatelor minerale, de nivelare și taluzare.

Degajările de praf în atmosferă variază substanțial de la o zi la alta, depinzând de nivelul activității, de specificul operațiilor și de condițiile meteorologice.

Se apreciază că efectele acestor fenomene sunt nesemnificative deoarece numărul de utilaje din perimetru este redus, vor funcționa asincron, iar zona de lucru beneficiază de o bună ventilație naturală.

Se recomandă ca circulația utilajelor în timpul execuției să se facă la viteze reduse pentru a nu antrena cantități mari de praf și pulberi.

Conform metodologiei americane AP-42, factorul de emisie al particulelor în situaţia unor astfel de lucrări este de 2,69 t/ha/lună (cca. 0,269kg/mp/lună sau 0,009kg/mp/zi).

Aceste particule astfel emisie sunt de altfel inactive chimic şi depunerea lor pe terenul din zonă nu este de natură să cauzeze o eventuală poluarea solului.

Corespunzător metodologiei americane AP-42, concentraţiile de particule în imisie în cazul unor astfel de lucrări respectă în linii mari următoarea distribuţie:

- la o distanţă de 20 m scad la 50% din valorile iniţiale;

- la o distanţă de 50 m scad la 75% din valorile iniţiale.

Depunerea acestor particule variază direct cu dimensiunea lor, fiind aceptată următoarea schemă:

- Ø mai mare de 100 microni: sub 10 m distanţă;

- Ø 30 - 100 microni: sub 100 m distanţă;

- Ø sub 30 microni: trec de limita celor 100 m distanţă.

Caracteristicile emisiilor rezultate din lucrarile de amenajare heleșteu piscicol sunt urmatoarele:

- nu sunt surse dirijate;

- in principal sunt emisii de pulberi si gaze de eșapament care se produc aproape de sol;

- emisiile de pulberi se reduc considerabil prin extractia materialului mineral in mediu umed (treapta 2);

- pulberile sedimenteaza rapid si au un efect de scurta durata;

- emisiile nu prezinta uniformitate, in sensul ca apar perioade in care se emit cantitati semnificative de pulberi si gaze de esapament, sau perioade in care emisiile sunt diminuate;

- sursele actioneaza intermitent si in puncte diferite ale amenajarii;

- emisiile vor genera un impact limitat ca durata, efectul rezidual fiind nesemnificativ.

Din punct de vedere al învecinării amplasamentului analizat cu așezările umane, se constată că amplasamentul obiectivului de investiții se află la minim 250 m distanță pe direcția S în raport cu intravilanul construit al localității Munteni. Se constată că această distanță este rezonabil de mare pentru a nu considera populația ca fiind un receptor sensibil.

# 5.3.2. Prognoza impactului implementării proiectului asupra aerului

În perioada de operare a obiectivului de investiții, nu vor rezulta concentrații de poluanți care să depășească limitele maxime admisibile, nefiind necesare măsuri speciale pentru protecția calității aerului.

Pe perioadă scurtă de timp, aferentă fazei de implementare a proiectului se vor înregistra emisii conform celor prezentate în secțiunea 5.3.1. - Surse de poluare a aerului.

Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare nu reglementează sursele staţionare nedirijate. Astfel, valorile estimate pentru emisiile de poluanţi de către sursele staţionare şi nedirijate din acest caz nu pot fi comparate cu limite legale.

Metoda de limitare a emisiilor din sursele mobile din cazul de faţă (autovehicule) este una de tip preventiv, ce se execută de către autoritatea rutieră prin condiţiile tehnice impuse la omologare (şi apoi la inspecţiile tehnice periodice). În plus, există o serie de măsuri preventive pe linie de producere şi comercializare a carburanţilor auto.

Se poate concluziona că prin desfăşurarea lucrărilor de extracţie a agregatelor minerale, datorită caracterului poluanţilor generaţi şi a limitării în timp a emisiilor într-un spaţiu dat, pentru factorul de mediu aer atmosferic nu se prognozează o influenţă de natură a cauza efecte semnificative sau ireversibile.

Pentru limitarea la maxim a emisiilor de gaze de eșapament, care conțin printre altele și gaze cu efect de seră (NO2, CO2 și CH4), în cadrul capitolului 7 (Măsuri pentru evitarea, prevenirea, reducerea sau, dacă este posibil, compensarea oricăror efecte negative semnificative asupra mediului identificate) sunt propuse o serie de măsuri care să conducă la reducerea acestor emisii.

# 5.4. Apa

# 5.4.1. Surse de poluare a apei

Pentru realizarea iazului piscicol se vor executa lucrări de excavație ce vor începe de la latura vestică, în fâșii de 5 m, pe toată lungimea laturii. Se vor respecta panta taluzelor și zonele de protecție față de terenurile limitrofe (pilierii de siguranță).

Excavația se va executa în două trepte succesive:

- de la suprafața decopertată până la nivelul hidrostatic prin săpare cu excavatorul;

- de la nivelul hidrostatic ± 195,50 mdMN până la cota finală ± 192,00 mdMN prin săpare cu excavatorul.

În vederea organizării de șantier se va aloca o suprafață de circa 600,00 mp amplasată în interiorul incintei, unde se vor depozita solul fertil, rezultat din procesul de decopertare, acesta fiind necesar reconstrucției ecologice a terenului (taluzelor), după finalizarea heleșteului.

În faza de execuție a lucrărilor nu este necesară ocuparea de alte terenuri suplimentare din domeniul public sau privat.

Aprovizionarea cu combustibil a mijloacelor de transport se va realiza la stațiile de distribuție carburanți din zonă, iar pentru utilaje alimentarea se va realiza la amplasament, carburanții fiind transportati cu cisterna sau în bidoane, fără a fi depozitați pe amplasament.

Reparațiile utilajelor și mijloacelor de transport, schimburile de ulei hidraulic și ulei de motor se vor realiza doar în cadrul unui service autorizat (S.C. MARCOM S.R.L.) cu care titularul deține un contract de prestări servicii.

Perimetrul aferent organizării de șantier va fi prevăzut cu o toaletă ecologică.

În vederea colectării deșeurilor menajere sau industriale rezultate din activitatea angajaților și execuția lucrărilor propuse vor fi amplasate pubele și containere adecvate.

Colectarea acestor deşeuri se va face în mod selectiv, depozitarea temporară fiind realizată doar în cadrul suprafeţei prevăzută pentru organizarea de şantier. În acest scop vor fi containere care să asigure o capacitate de stocare adecvată, în vederea preluării acestora de către o societate autorizată sau transportării la o rampă de gunoi autorizată cu scopul eliminării/valorificării.

Potențiale surse de poluare accidentală a apei freatice se pot înregistra în perioada de execuție a lucrărilor prin efectuarea excavațiilor aferente realizării iazului piscicol. În condițiile de funcționare normală și de respectare a instrucțiunilor de proiectare, calitatea apei freatice nu va fi afectată.

În perioada de implementare a proiectului singura sursă potențial semnificativă de poluare a apei freatice este reprezentată de scurgeri de combustibili și uleiuri provenite de la utilaje, în cantități necuantificabile.

Dată fiind natură și caracteristicile proiectului se constată că la faza de funcționare a proiectului nu vor exista surse de poluare a solului.

# 5.4.2. Prognoza impactului implementării proiectului asupra apei

Prin acordarea unei atenții speciale cu privire la folosirea utilajelor se pot evita posibilele poluări accidentale care pot fi produse de scurgeri de combustibili și uleiuri de la acestea în apa freatică, în cantități necuantificabile. Un factor esențial este pregătirea personalului deservent privind modul de acționare în caz de apariție a unor poluări accidentale.

În acest sens, titularul va întocmi un plan de combatere a poluării accidentale pe tot timpul exploatării, în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Existența, exploatarea, funcționarea utilajelor tehnologice din dotare, cu toate activitățile aferente, nu constituie un factor de risc major dacă normele specifice de exploatare și întreținere sunt respectate cu strictețe. Fiecare loc de muncă, în perioada de execuție, va fi asigurat cu norme clare de exploatare și întreținere. Periodic se va face un instructaj al personalului. De altfel aceste măsuri sunt prevăzute în proiectul de execuție.

Riscul producerii unor accidente în timpul perioadei de execuție nu poate fi complet eliminat. Pentru evitarea oricăror situații de risc și accidente este necesar să se respecte toate prescripțiile tehnice, de exploatare și întreținere prevăzute în normativele tehnice de exploatare și întreținere a utilajelor folosite pe durata execuției. Personalul angajat trebuie să fie la curent și să respecte Normele de Tehnică a Securității Muncii pe șantierul creat.

Prin grija beneficiarului se va asigura un stoc suficient de absorbant biodegradabil (SPILSORB, CANSORB, etc.) cu care se va interveni în caz de poluare accidentală.

Lucrarile prevazute in proiect au in vedere decopertarea si depozitarea solului vegetal in perimetrul amenajarii. Materialul de pe aceste depozite poate fi antrenat de apa meteorica prin mobilizarea masei minerale in freatic, in timpul lucrarilor pentru treapta a 2-a de exploatare. Pentru ca materialul mineral de pe depozitele de sol sa nu ajunga in freatic prin antrenarea de apa pluviala, se vor prevedea santuri de garda in ampriza zonei de depozitare sol vegetal, santuri prin care se vor dirija apele pluviale in afara perimetrului excavatiei.

Activitatea angajatilor din santier poate genera poluanti pentru apele subterane in cazul gestiunii deficitare a deseurilor menajere care, depozitate in locuri necorespunzatoare, pot fi antrenate de ape. Pentru a se evita astfel de situatii s-au prevazut europubele in zona organizarii de santier.

Nu se produc evacuari de ape uzate de la punctul social, acesta fiind echipat o toaletă ecologică.

Date fiind informatiile prezentate, se poate concluziona ca lucrarile de amenajare iaz piscicol nu sunt surse semnificative de poluare a apelor de suprafata sau subterane in conditiile respectarii Documentatiei Tehnice, a Avizului de Gospodarirea Apelor si a masurilor de reducere propuse în prezentul raport.

Activitățile piscicole nu sunt generatoare de ape uzate. Degradarea calității apei utilizate în piscicultură poate conduce la pierderea în totalitate a producției piscicole. Apa are circulație libera prin subteran și constituie acviferul freatic. In conditiile unei exploatari corecte a iazului piscicol nu sunt prognozate fenomene de poluare a apelor subterane sau de suprafata.

În jurul amenajării piscicole se vor institui zone de protecție sanitară și hidrogeologică.

Date fiind informatiile prezentate, se poate concluziona ca lucrările de amenajare a heleșteului piscicol nu pot genera surse semnificative de poluare a apei freatice în condițiile respectării măsurilor de evitare, prevenire și reducere a potențialului impact propuse în prezentul raport.

# 6. Metode de prognoza utilizate pentru identificarea și evaluarea efectelor semnificative asupra mediului

Pentru analiza datelor spațiale privind distribuția speciilor de interes comunitar și a relației amplasamentului proiectului cu aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, precum și pentru identificarea amplasamentului în teritoriu în vederea realizării observațiilor în teren a fost utilizat programul Quantum GIS. Datele spațiale ce au stat la baza elaborării Planului de management al ROSPA0106 Valea Oltului Inferior au fost solicitate și obținute oficial de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

Observațiile ornitologice au fost efectuate conform metodologiilor prezentate în lucrarea Manley, P. N., Van Horne, B., Roth, J. K., Zielinski, W. J., McKenzie, M. M., Weller, T. J., Weckerly, F. W., Vojta, C., 2006 - Multiple species inventory and monitoring technical guide. Gen. Tech. Rep. WO-73. Washington, DC: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Washington Office. 204 p.

Informațiile privind starea factorilor de mediu au fost preluate din rapoartele anuale elaborate de către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea.

Pentru structurarea și elaborarea prezentului raport s-a ținut cont în mod adecvat de prevederile următoarelor acte normative:

- Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră şi a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte;

- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

- Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 262/2020 pentru modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 19/2010.

Pentru estimarea nivelului de zgomot la o anumită distanță s-au utilizat formulele indicate de Ghidul pentru realizarea, analizarea și evaluarea hărtilor strategice de zgomot;

Cuantificarea emisiilor atmosferice s-a realizat cu EF indicați de metodologia EMEP/EAA (2019, update 2020) sau denumită formal EMEP CORINAIR emission inventory guidebook și conform Ghidului IPCC.

# 7. Măsuri pentru evitarea, prevenirea, reducerea sau, dacă este posibil, compensarea oricăror efecte negative semnificative asupra mediului identificate

# 7.1. Măsuri pentru protecția biodiversității

Ținând cont că la finalizarea execuției lucrărilor de construcție taluzele heleșteului piscicol vor fi acoperite cu sol vegetal din depozitul de sol decopertat și însămânțate cu vegetație mezohigrofilă și palustră și având în vedere că amplasamentul analizat se află în perimetrul unei arii naturale protejate, se va interzice cu desăvârșire introducerea de plante alohtone, cu un potențial caracter invaziv.

Având în vedere contextul de implementare a proiectului, amplasament relativ redus ca dimensiune, la care se adaugă lipsa în zonă de suprafețe de teren corespunzătoare cerințelor de habitat de adăpost, hrănire și/sau cuibărire ale avifaunei de interes comunitar, se constată că din toate perspectivele implementarea proiectului nu va conduce la afectarea vreunei specii de păsări de interes comunitar vizate de managementul conservativ în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior. În acest sens, constatăm că nu sunt identificabile măsuri specifice de diminuare a impactului asupra avifaunei de interes comunitar, întrucât acest impact nu se va înregistra în realitate.

# 7.2. Măsuri pentru protecția solului/subsolului

# 7.2.1. Măsuri pentru protecția solului/subsolului aferente perioadei de implementare a proiectului

- Constructorul va întocmi Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale. În caz de poluare accidentală se vor lua măsuri corespunzătoare care să conducă la: prevenirea extinderii poluării; limitarea răspândirii; colectarea și neutralizarea poluanților; restabilirea situației normale.

- Utilajele folosite la realizarea lucrarilor și autobasculantele utilizate pentru transportul agregatelor minerale vor fi performante si vor respecta normele europene privind emisiile de poluanti, pentru a reduce generarea de particule poluante in atmosfera, care pot ajunge în sol și subsol prin infiltrare;

- Se vor folosi utilaje și mijloace de transport corespunzatoare din punct de vedere tehnic, cu verificarea tehnică efectuată la zi, pentru eliminarea oricărei posibilități de producere a unor scurgeri de combustibili, uleiuri si unsori;

- În fiecare zi, la inceperea lucrului, utilajele si mijloacele de transport auto vor fi verificate pentru a se identifica potențiale scurgeri de combustibili, uleiuri si unsori. Daca se constata defectiuni, acestea vor fi retrase din santier si vor fi trimise la ateliere specializate, în vederea remedierii deficientelor constatate;

- Lucrările de reparații și întreținere a utilajelor și a autobasculantelor se vor realiza doar în cadrul unităților autorizate;

- Aprovizionarea cu combustibil a mijloacelor de transport se va realiza la stațiile de distribuție carburanți din zonă;

- Aprovizionarea cu combustibil a utilajelor se va realiza pe amplasamentul proiectului, carburanții fiind transportati cu cisterna sau în bidoane, fără a fi depozitați pe amplasament. Alimentarea se va realiza strict în zona aferentă organizării de șantier;

- În cazul în care totuși constructorul optează pentru asigurarea unui stoc de combustibil pe amplasament, depozitarea se va realiza în mod strict doar pe o cuvă de retentie, într-un spațiu adecvat delimitat și amplasat în perimetrul organizării de șantier;

- La organizarea de santier este obligatorie existenta, pe toata perioada de realizare a lucrarilor, a unui stoc de materiale absorbante si de neutralizare a produselor petroliere (SPILSORB, CANSORB etc.) cu care se va interveni în caz de poluare accidentală. În cazul utilizarii acestora, stocul trebuie reinnoit imediat. Material absorbant utilizat se va preda unei societati autorizate conform codului de deșeu periculos.

- La inceperea executiei lucrarilor si pe parcursul realizarii acestora se va face instruirea personalului angajat asupra modului de exploatare a utilajelor si de actionare in cazuri de defectiuni accidentale, precum si asupra modului de interventie in cazul poluarii accidentale;

- În spațiul alocat organizării de șantier va fi amplasată cel puțin o toaletă ecologică, destinată necesităților personalului angajat, al cărui rezervor va fi golit periodic de către o societate autorizată;

- Deșeurile menajere rezultate de la personalul muncitor vor fi colectate în europubelele amplasate pe o platforma special amenajată în perimetrul aferent organizării de șantier și vor fi transportate în depozite de deșeuri conforme imediat după producerea acestora.

- Se va ține evidența strictă a cantităților și tipurilor de deșeuri produse și comercializate, circuitul acestora conform H.G. nr. 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

# 7.2.2. Măsuri pentru protecția solului/subsolului aferente perioadei de funcționare a proiectului

- Se va interzice sub orice formă utilizarea de substanţe din familia şi grupele de substanţe periculoase;

- Pe amplasamentul analizat va fi asigurată cel puțin o toaletă ecologică, destinată necesităților personalului angajat, al cărui rezervor va fi golit periodic de către o societate autorizată.

# 7.3. Măsuri pentru protecția aerului

# 7.3.1. Măsuri pentru protecția aerului aferente perioadei de implementare a proiectului

- Utilajele folosite la realizarea lucrarilor și autobasculantele utilizate pentru transportul agregatelor minerale vor fi performante si vor respecta normele europene privind emisiile de poluanti, pentru a reduce generarea de particule poluante in atmosfera;

- Se vor folosi utilaje și mijloace de transport corespunzatoare din punct de vedere tehnic, cu verificarea tehnică efectuată la zi, pentru obținerea unei emisii de eșapament reduse;

- Se va evita la maxim funcționarea în gol a utilajelor și a mijloacelor de transport;

- Constructorul va întocmi Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale. În caz de poluare accidentală se vor lua măsuri corespunzătoare care să conducă la: prevenirea extinderii poluării; limitarea răspândirii; colectarea și neutralizarea poluanților; restabilirea situației normale;

- Se va asigura minimizarea înălțimii de cădere a materialului mineral manipulat;

- În situații de condiți meteo neprielnice (vânt puternic) se va înceta activitatea de extragere și transport a agregatelor minerale și se vor lua măsurile necesare pentru prevenirea împrăștierii materialelor;

- Se vor practica viteze reduse ale mijloacelor de transport pe drumul de exploatare ce face legătura între amplasamentul analizat și stația de sortare – spălare – concasare din vecinătate.

# 7.3.2. Măsuri pentru protecția aerului aferente perioadei de funcționare a proiectului

Având în vedere natura și caracteristicile obiectivului de investiții analizate se constată că la faza de funcționare acestea nu va produce emisii în atmosferă.

# 7.4. Măsuri pentru protecția apei

# 7.4.1. Măsuri pentru protecția apei aferente perioadei de implementare a proiectului

- Constructorul va întocmi Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale. În caz de poluare accidentală se vor lua măsuri corespunzătoare care să conducă la: prevenirea extinderii poluării; limitarea răspândirii; colectarea și neutralizarea poluanților; restabilirea situației normale.

- Utilajele folosite la realizarea lucrarilor și autobasculantele utilizate pentru transportul agregatelor minerale vor fi performante si vor respecta normele europene privind emisiile de poluanti, pentru a evita generarea de particule poluante in atmosfera, care pot ajunge in apa subterana prin intermediul procesului de infiltrare in subsol a precipitatiilor;

- Se vor utiliza utilaje și mijloace de transport corespunzatoare din punct de vedere tehnic, cu verificarea tehnică efectuată la zi, pentru eliminarea oricărei posibilități de producere a unor scurgeri de combustibili, uleiuri si unsori;

- În fiecare zi, la inceperea lucrului, utilajele si mijloacele de transport auto vor fi verificate pentru a se identifica potențiale scurgeri de combustibili, uleiuri si unsori. Daca se constata defectiuni, acestea vor fi retrase din santier si vor fi trimise la atelierul specializat cu care titularul proiectului deține un contract de prestări servicii, în vederea remedierii deficientelor constatate;

- Lucrările de reparații și întreținere a utilajelor și a autobasculantelor se vor realiza doar în cadrul unităților autorizate;

- Aprovizionarea cu combustibil a mijloacelor de transport se va realiza la stațiile de distribuție carburanți din zonă;

- Aprovizionarea cu combustibil a utilajelor se va realiza pe amplasamentul proiectului, carburanții fiind transportati cu cisterna sau în bidoane, fără a fi depozitați pe amplasament. Alimentarea se va realiza strict în zona aferentă organizării de șantier;

- În cazul în care totuși constructorul optează pentru asigurarea unui stoc de combustibil pe amplasament, depozitarea se va realiza în mod strict doar pe o cuvă de retentie, într-un spațiu adecvat delimitat și amplasat în perimetrul organizării de șantier;

- La organizarea de santier este obligatorie existenta, pe toata perioada de realizare a lucrarilor, a unui stoc de materiale absorbante si de neutralizare a produselor petroliere (SPILSORB, CANSORB etc.) cu care se va interveni în caz de poluare accidentală. În cazul utilizarii acestora, stocul trebuie reinnoit imediat. Material absorbant utilizat se va preda unei societati autorizate conform codului de deșeu periculos;

- Se vor amenaja șanțuri de gardă la baza depozitului de sol vegetal, astfel încât sa nu apară riscul antrenării acestuia de către apele pluviale;

- La inceperea executiei lucrarilor si pe parcursul realizarii acestora se va face instruirea personalului angajat asupra modului de exploatare a utilajelor si de actionare in cazuri de defectiuni accidentale, precum si asupra modului de interventie in cazul poluarii accidentale;

- În spațiul alocat organizării de șantier va fi amplasată cel puțin o toaletă ecologică, destinată necesităților personalului angajat, al cărui rezervor va fi golit periodic de către o societate autorizată;

- Deșeurile menajere rezultate de la personalul muncitor vor fi colectate în eoropubelele amplasate pe o platforma special amenajată în perimetrul aferent organizării de șantier și vor fi transportate în depozite de deșeuri conforme imediat după producerea acestora.

- Se va ține evidența strictă a cantităților și tipurilor de deșeuri produse și comercializate, circuitul acestora conform H.G. nr. 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

# 7.4.2. Măsuri pentru protecția apei aferente perioadei de funcționare a proiectului

- Se va interzice sub orice formă utilizarea de substanţe din familia şi grupele de substanţe periculoase;

- Pentru a se urmări evoluția în timp a calității apelor subterane din subsolul zonei de amplasament a heleșteului piscicol, se vor executata foraje de monitorizare;

- Pe amplasamentul analizat va fi asigurată cel puțin o toaletă ecologică, destinată necesităților personalului angajat, al cărui rezervor va fi golit periodic de către o societate autorizată.

# 8. Măsuri de monitorizare propuse

Pentru a urmări evoluția în timp a calitații apelor subterane din subsolul zonei de amplasament a iazului piscicol propus, se vor executa 3 foraje de monitorizare amplasate dupa cum urmeaza:

- 1 foraj de monitorizare martor FM1, amplasat amonte, în extremitatea vestica a iazului piscicol, în zona punctului de contur A;

- 1 foraj de monitorizare FM2, amplasat aval, în extremitatea estica a iazului piscicol;

- 1 foraj de monitorizare FM3, amplasat aval, în extremitatea sudica a iazului piscicol;

Forajele vor fi amplasate pe direcția de curgere al fluxului subteran care, în zona respectiva, este orientata VNV–ESE, spre râul Olt.

Forajele vor avea următoarele caracteristici tehnice:

- Adâncime: H – 8,00 – 10,00 m;

- Coloana definitivă cu diametrul: Ø – 160 – 200 mm.

Probele de apă prevalate de la forajele de monitorizare FM2 și FM3 vor fi comparate cu probele de apa recoltate de la forajul martor FM1. Se va avea astfel o evidența clară asupra impactului pe care îl are iazul piscicol asupra calitații apelor subterane freatice.

Prelevarea probelor de apa din forajele respective și efectuarea analizelor fizico– chimice și microbiologice se vor face dupa un program bine stabilit, de catre un personal autorizat în acest sens. Analizele vor fi efectuate de un laborator acreditat. Se va urmari sa nu fie depașite concentrațiile maxime admise de legislația în vigoare.

Pentru protectia calitativa a apelor subterane se vor lua toate masurile, atat pe durata exploatarii agregatelor minerale cat si pe durata exploatarii bazinului piscicol pentru evitarea patrunderii in acvifer a unor substante potential poluante.

Se va avea in vedere preintampinarea situatiilor de risc precum accidente, alunecari de versanti, etc., in care proiectantul de specialitate va lua toate masurile necesare pentru evitarea acestora.

Viitorul heleșteu piscicol va fi imprejmuit cu gard si se va asigura paza.

Dată fiind natura și caracteristicile proiectului la faza de implementare și de funcționare, considerăm că pentru ceilalți factori de mediu nu se impun măsuri speciale de monitorizare.

Pentru evaluarea modului în care vor fi aplicate măsurile pentru evitarea, prevenirea și/sau reducerea oricăror efecte potențial negative semnificative asupra mediului la faza de implementare a proiectului, măsuri ce vor fi incluse în acordul de mediu, considerăm necesar și suficient controlul Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Vâlcea.

# 9. Efecte negative semnificative preconizate ale proiectului asupra mediului, determinate de vulnerabilitatea proiectului în fața riscurilor de accidente majore și/sau dezastre relevante

Existența, exploatarea, funcționarea utilajelor tehnologice din dotare, cu toate activitățile aferente, nu constituie un factor de risc major dacă normele specifice de exploatare și întreținere sunt respectate cu strictețe. Fiecare loc de muncă, în perioada de execuție, va fi asigurat cu norme clare de exploatare și întreținere. Periodic se va face un instructaj al personalului. De altfel aceste măsuri sunt prevăzute în proiectul de execuție.

În perioada de execuție pot apărea următoarele forme de risc:

- Riscuri și accidente datorate excavațiilor etc.;

- Riscuri și accidente datorate circulației vehiculelor.

Riscul producerii unor accidente în timpul perioadei de execuție nu poate fi complet eliminat. Cu toate acestea, având în vedere natura și caracteristicile proiectului la faza de implementare și la faza de funcționare, preconizăm că nu există un risc real de producere a unor accidente majore și/sau dezastre relevante care să conducă la înregistrarea unor efecte negative semnificative asupra mediului.

Pentru evitarea oricăror situații de risc și accidente este necesar să se respecte toate prescripțiile tehnice, de exploatare și întreținere prevăzute în normativele tehnice de exploatare și întreținere a utilajelor folosite pe durata execuției. Personalul angajat trebuie să fie la curent și să respecte Normele de Tehnică a Securității Muncii pe șantierul creat.

Pe parcursul execuției constructorul este obligat să asigure condițiile pentru respectarea normelor generale și normelor specifice de protecția muncii și PSI specifice tipului de lucrări executate. Constructorul va folosi mijloace vizuale și audio pentru popularizarea acestor norme de protecția muncii specifice lucrărilor efectuate, verificând prin sondaj însușirea și permanent modul de aplicare a lor.

# 10. Rezumat netehnic

Prezentul raport privind impactul asupra mediului, elaborat pentru proiectul ”Amenajare heleșteu piscicol și împrejmuire în localitatea Băbeni, jud. Vâlcea”, titular S.C. WISE-PAVAJE S.R.L., a fost solicitat de către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea prin Decizia etapei de încadrare.

Responsabilă cu implementarea proiectului este S.C. WISE-PAVAJE S.R.L.– cu sediul în Mun. Vâlcea, str. Căzănești, nr. 204, județul Vâlcea, reprezentată de dl. Stănciucu Marian în calitate de administrator.

Pentru proiectul analizat a fost elaborat și un studiu de evaluare adecvată, dată fiind amplasarea proiectului analizat în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior. Studiul de evaluare adecvată a fost elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 262/2020 pentru modificarea Ghidului metodologic metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010. Concluziile acestui studiu de evaluare adecvată sunt incluse în prezentul raport privind impactul asupra mediului.

Elaborarea prezentului raport privind impactul asupra mediului este în acord cu prevederile stipulate în Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră şi a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte, precum și cu ghidurile anexele anexe la acest act normativ.

În ideea de a dezvolta în zonă o mică afacere și a diversifica gama de servicii oferite la standarde europene, beneficiarul dorește realizarea lucrărilor propuse, respectiv amenajarea unui heleșteu piscicol.

Realizarea proiectului se justifică prin existența cererii pe piață, cât și nevoii personale.

Scopul realizării heleșteului piscicol este cel al practicării pisciculturii, asigurându–se o valorificare superioară a terenului aflat în proprietatea beneficiarului.

Amenajarea piscicolă este un ecosistem acvatic antropogen care creează condiții optime pentru reproducerea și creșterea peștilor. Prin creșterea peștilor se pot obține cantități importante de material biologic, aceștia fiind o valoroasă sursă alimentară. Amenajarea piscicolă va funcționa în cadrul unui ciclu de producție incomplet: puiet – pește pentru pescuit de agreement.

Conform datelor furnizate de Certificatul de urbanism nr. 84/27.07.2021 eliberat de către Primăria orașului Băbeni, terenul vizat de proiect, în suprafață de 6.840 mp, se află în extravilanul localității Băbeni, identifică prin CF nr. 38321 Băbeni, nr. cadastral 38321, tarla 25, parcela 6/58 și are categoria de folosință actuală teren arabil.

Accesul în zonă se realizează din drumul judetean DJ 678A Tătărani-Galicea de unde, în zona Tătărani, se ramifică spre sud un drum de tarla local, în lungime de cca. 260 m până la amplasamentul investiției propuse.

Suprafața propusă pentru realizarea investiției este amplasată în bazinul hidrografic Olt, bazin hidrografic de ordin 1, pe malul drept al râului Olt, la o distanță de cca. 390 m vest față de digul de contur al Acumulării Băbeni de pe râul Olt și la cca. 732 m nord față de pârâul Arsanca.

Din punct de vedere al învecinării amplasamentului analizat cu așezările umane, se constată că amplasamentul obiectivului de investiții se află la minim 250 m distanță pe direcția S în raport cu intravilanul construit al localității Munteni.

Din perspectiva relației amplasamentului proiectului cu rețeaua ecologică europeană de arii naturale protejate Natura 2000, acesta se află în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior.

Pe amplasament sau în imediata vecinătate nu sunt monumente istorice specificate în Lista monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare sau în Repertoriului arheologic național prevăzut de O.G. nr. 43/2000 modificările și completările ulterioare.

Cel mai apropiat monument istoric în raport cu amplasamentul analizat este Aşezarea Latene de la Băbeni (cod LMI 2004: VL-I-s-B-09512). Acest monument se află localizat în spatele Gării Băbeni şi a Fabricii de cherestea, pe terasa Dealului Rumânilor, la minim 3,5 km distanță pe direcția S-V în raport cu amplasamentul proiectului.

Iazul piscicol propus va avea o suprafață totală de 5.441 m2 și un volum de apă apreciat la circa 10.884 m3. Materialul excavat va fi valorificat astfel: acumulările de nisip si pietriș extrase vor fi transportate la stația de sortare – spălare – concasare proprie, situată la cc.a 5,1 km distanță față de ampalsamentul analizat, în comuna Mihăești. Prin sortare și/sau concasare se vor obtine agregate minerale sortate și/sau concasate care vor fi cuantificate ca material de constructii, în infrastructura de drumuri sau ca agregate pentru diferite materiale de constructii.

Utilajele și mijloacele de transport necesare desfășurării activității de amenajare a iazului piscicol (1 excavator cu o cupă de încărcare de 1,2 m3, 1 excavator cu o cupă de încărcare de 1 m3 și 3 autobasculante cu o capacitate de 20 m3 fiecare) sunt în dotarea societății S.C. WISE-PAVAJE S.R.L.

Se estimează ca program de lucru o medie de 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, pe o perioadă de 6 luni, din care rezultă că pentru realizarea iazului piscicol vor fi necesare circa 960 ore de lucru.

În vederea realizării iazului piscicol se estimează extragerea unui volum total de 22.427 m3 (2.651 m3 sol vegetal și 19.776 m3 nisip și pietriș). Procesul tehnologic de extracție a agregatelor minerale nu implică consum de apă.

Iazul piscicol propus va avea o suprafață totală de 5.441 m2 și un volum de apă apreciat la circa 10.884 m3. Materialul excavat va fi valorificat astfel: acumulările de nisip si pietriș extrase vor fi transportate la stația de sortare – spălare – concasare proprie, situată la cca. 5,1 km distanță față de ampalsamentul analizat, în comuna Mihăești. Prin sortare și/sau concasare se vor obtine agregate minerale sortate și/sau concasate care vor fi cuantificate ca material de constructii, în infrastructura de drumuri sau ca agregate pentru diferite materiale de constructii.

Având în vedere caracterul tehnologic și natura obiectivului de investiții propuse, se constată faptul că implementarea proiectului nu presupune folosirea de utilități și/sau realizarea de rețele de utilități.

Sursa de apă – alimentarea cu apă a iazului este făcută din pânza freatică, prin excavarea ce se va realiza pentru formarea acestuia. Alimentarea cu apă a bazinului se face natural, prin infiltrații, direct din pânza freatică și prin precipitații meteorice. Necesarul de apa pentru umplerea iazului piscicol a fost evaluat la 10.884m2.

Accesul în zonă se realizează din drumul judetean DJ678A Tătărani-Galicea de unde, în zona Tătărani, se ramifică spre sud un drum de tarla local, în lungime de cca. 260 m până la amplasamentul investiției propuse. Investiția nu necesită realizarea de noi căi de acces.

Avand in vedere natura activitatii de amenajare heleșteu piscicol, nu sunt necesare materii prime sau utilizarea de preparate chimice periculoase.

În prezent, pe amplasamentul analizat nu există edificate construcții. Implementarea proiectului nu presupune efectuarea de lucrări de demolare.

În faza de execuție a lucrărilor nu este necesară ocuparea de alte terenuri suplimentare din domeniul public sau privat.

Implementarea proiectului nu necesită dezafectarea sau reamplasarea de conducte sau linii de transport energie electrică.

În vederea organizării de șantier se va aloca o suprafață de circa 600,00 mp amplasată în interiorul incintei, unde se vor depozita solul fertil, rezultat din procesul de decopertare, acesta fiind necesar reconstrucției ecologice a terenului (taluzelor), după finalizarea heleșteului.

La faza de funcționare a iazului piscicol se are în vedere procurarea puietului din cadrul altor unități piscicole autorizate din punct de vedere sanitar veterinar. Se va achiziționa puiet de crap cu o greutate medie de 150 g, cantitate maximă necesară pentru întregul iaz piscicol fiind estimată la circa 32 kg.

Activitatea ce se va desfășura în cadrul obiectivului nu presupune un flux semnificativ de materii prime. În functie de gradul de ocupare a heleșteului (popularea cu puiet) este administrată hrana, în general solidă.

Speciile avute în vedere sunt reprezentate de crap, caras și șalău. Specia de bază va fi crapul.

Pentru amenajarea piscicolă propusă tehnologia de creștere are ca scop producerea peștelui de consum în cadrul unui cilcu de producție incomplet: puiet – pește pentru pescuit de agrement. Capacitatea proiectată este de 1.500 kg/ha. Capacitatea de producție anuală este de cca. 900 kg.

Sursa de apă – alimentarea cu apă a iazului este făcută din pânza freatică, prin excavarea ce se va realiza pentru formarea acestuia. Alimentarea cu apă a bazinului se face natural, prin infiltrații, direct din pânza freatică și prin precipitații meteorice. Pânza freatică a amplasamentului este alimentată prin infiltrație de mal din râul Olt, de apele subterane din terasă.

În jurul amenajării piscicole se vor institui zone de protecție sanitară și hidrogeologică.

Pentru a urmări evoluția în timp a calitații apelor subterane din subsolul zonei de amplasament a iazului piscicol propus, se vor executa 3 foraje de monitorizare amplasate dupa cum urmeaza:

- 1 foraj de monitorizare martor FM1, amplasat amonte, în extremitatea vestica a iazului piscicol, în zona punctului de contur A;

- 1 foraj de monitorizare FM2, amplasat aval, în extremitatea estica a iazului piscicol;

- 1 foraj de monitorizare FM3, amplasat aval, în extremitatea sudica a iazului piscicol.

Forajele vor fi amplasate pe direcția de curgere al fluxului subteran care, în zona respectiva, este orientata VNV–ESE, spre râul Olt.

Forajele vor avea următoarele caracteristici tehnice:

- Adâncime: H – 8,00 – 10,00 m;

- Coloana definitivă cu diametrul: Ø – 160 – 200 mm.

Probele de apă prevalate de la forajele de monitorizare FM2 și FM3 vor fi comparate cu probele de apa recoltate de la forajul martor FM1. Se va avea astfel o evidența clară asupra impactului pe care îl are iazul piscicol asupra calitații apelor subterane freatice.

Prelevarea probelor de apa din forajele respective și efectuarea analizelor fizico– chimice și microbiologice se vor face dupa un program bine stabilit, de catre un personal autorizat în acest sens. Analizele vor fi efectuate de un laborator acreditat. Se va urmari sa nu fie depașite concentrațiile maxime admise de legislația în vigoare.

Monitorizarea calitatii acviferului freatic se va face semestrial pe toata durata de realizare a iazului piscicol, prin laboratoare acreditate RENAR, a urmatorilor indicatori de calitate: PH, NO2, NO3, NH4, PO4, Cl, Fe, Mn, Na, K, CCO – Mn, duritate, alcalinitate și substante extractibile.

La faza de funcționare a obiectivului de investiții nu vor fi produse sau utilizate preparate chimice periculoase.

Durata funcționării obiectivului proiectului este nelimitată. Având în vedere natura și caracterul obiectivului de investiții, nu se pune problema dezafectării în viitor a acestuia.

În cadrul secțiunii 1.4.1. – Deșeuri sunt cuantificate categoriile de deșeuri ce vor fi produse la faza de implementare și la cea de funcționare, defalcat pe cantități acolo unde informațiile au permis cuantificări într-un mod rezonabil. Sunt tratate aspectele legate de colectare în vederea eliminării sau valorificării acestora, după caz.

Decoperta de sol vegetal provenită ca urmare a implementării obiectivului de investiții nu trebuie considerată ca un deșeu inclus la subcategoria 01 01 02 - deşeuri de la excavarea minereurilor nemetalifere, întrucât acest material va fi utilizat la taluzarea malurilor excavației în vederea realizării iazului piscicol.

În cadrul secțiunii 1.4.2. - Emisii de poluanți fizici și chimici sunt tratate aspectele legate de zgomot și vibrații. Receptori sensibili care pot fi afectati în timpul implementării proiectului sunt in primul rând angajatii, care trebuie să poarte echipamentul de protecție, pentru ca zona locuită a localitatii Munteni e la o distantă relativ mare in raport cu sursele de pe amplasament – aproximativ 250 m până la prima construcție de locuit. Astfel, putem considera că populatia din localitate nu va fi afectata de nivelul de zgomot inregistrat in timpul implementării proiectului. Chiar și în aceste condiții, se face o estimare teoretică a nivelului de zgomot înregistrat la nivelul receptorilor sensibili (populația localității Munteni) pentru situația defavorabilă când funcționează concomitent două utilaje: un încărcător și un excavator.

La nivelul receptorului – prima construcție de locuit, în situația cea mai defavorabilă se va înregistra un nivel de zgomot de 40 dB (96 – 10 * log (2502) – 8 = 96 – 47,95 – 8 = 40 dB).

Nivelul presiunii acustice, la cel mai apropiat receptor, în situația funcționării concomitente a celor două utilaje este de 40 dB. Acest nivel se cumulează cu nivelul de fond al zonei, însă se apreciază că acesta nu va depăși în oricare situație nivelul maxim admis de 55 dB la nivelul receptorului sensibil (pe timpul zilei, conform Ordinului ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei – care prevede la art. 16, lit. a) că ”in perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 55 dB și curba de zgomot Cz 50”). Având în vedere programul de lucru la faza de implementare a proiectului, acesta nu intră sub incidența reglementării art. 16, lit b) din Ordinul nr. 119/2014, care prevede un nivel de presiune acustică mai scăzut, de 45 db, între orele 23.00 și 07.00.

În timpul funcționării obiectivului de investiții, dată fiind natura și caracteristicile tehnice ale acestuia, se poate afirma fără rezerve că nivelul de zgomot și vibrații va fi cu mult diminuat față de etapa de șantier. Preconizăm că zgomotul de fond al zonei va fi nesemnificativ mai ridicat comparativ cu situația actuală, în care nu a început implementarea proiectului.

În baza concluziilor formulate în studiul de evaluare adecvată se constată că implementarea proiectului analizat nu va conduce nici la faza de implementare și nici la cea de funcționare la disturbarea avifaunei de interes conservativ (alt potențial receptor sensibil) din cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

Tot în cadrul secțiunii 1.4.2. - Emisii de poluanți fizici și chimici sunt tratate emisiile de pulberi în suspensie și sedimentabile și gaze de eșapament.

Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare nu reglementează sursele staţionare nedirijate. Astfel, valorile estimate pentru emisiile de poluanţi de către sursele staţionare şi nedirijate din acest caz nu pot fi comparate cu limite legale.

Metoda de limitare a emisiilor din sursele mobile din cazul de faţă (autovehicule) este una de tip preventiv, ce se execută de către autoritatea rutieră prin condiţiile tehnice impuse la omologare (şi apoi la inspecţiile tehnice periodice). În plus, există o serie de măsuri preventive pe linie de producere şi comercializare a carburanţilor auto.

Se poate concluziona că prin desfăşurarea lucrărilor de extracţie a agregatelor minerale, datorită caracterului poluanţilor generaţi şi a limitării în timp a emisiilor într-un spaţiu dat, pentru factorul de mediu aer atmosferic nu se prognozează o influenţă de natură a cauza efecte semnificative sau ireversibile.

În perioada de operare a obiectivului de investiții nu vor rezulta concentrații de poluanți care să depășească limitele maxime admisibile, nefiind necesare măsuri pentru protecția calității aerului.

În cadrul secțiunii 1.4.2. - Emisii de poluanți fizici și chimici sunt analizate și sursele potențiale de poluare a apelor.

Pentru realizarea heleșteului piscicol se vor executa lucrări de excavație. Prin acordarea unei atenții speciale cu privire la folosirea utilajelor se pot evita posibilele poluări accidentale care pot fi produse de scurgeri de combustibili și uleiuri de la acestea în apa freatică, în cantități necuantificabile. Un factor esențial este pregătirea personalului deservent privind modul de acționare în caz de apariție a unor poluări accidentale.

În acest sens, titularul va întocmi un plan de combatere a poluării accidentale pe tot timpul exploatării, în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Prin acordarea unei atenții speciale cu privire la folosirea utilajelor se pot evita posibilele poluări accidentale care pot fi produse de scurgeri de combustibili și uleiuri de la acestea în apa freatică, în cantități necuantificabile. Un factor esențial este pregătirea personalului deservent privind modul de acționare în caz de apariție a unor poluări accidentale.

În acest sens, titularul va întocmi un plan de combatere a poluării accidentale pe tot timpul exploatării, în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Existența, exploatarea, funcționarea utilajelor tehnologice din dotare, cu toate activitățile aferente, nu constituie un factor de risc major dacă normele specifice de exploatare și întreținere sunt respectate cu strictețe. Fiecare loc de muncă, în perioada de execuție, va fi asigurat cu norme clare de exploatare și întreținere. Periodic se va face un instructaj al personalului. De altfel aceste măsuri sunt prevăzute în proiectul de execuție.

Riscul producerii unor accidente în timpul perioadei de execuție nu poate fi complet eliminat. Pentru evitarea oricăror situații de risc și accidente este necesar să se respecte toate prescripțiile tehnice, de exploatare și întreținere prevăzute în normativele tehnice de exploatare și întreținere a utilajelor folosite pe durata execuției. Personalul angajat trebuie să fie la curent și să respecte Normele de Tehnică a Securității Muncii pe șantierul creat.

Prin grija beneficiarului se va asigura un stoc suficient de absorbant biodegradabil (SPILSORB, CANSORB, etc.) cu care se va interveni în caz de poluare accidentală.

Alimentarea cu combustibili a autobasculantelor se va face de la stațiile de distribuție carburanți autorizate din zonă. Alimentarea utilajelor se va realiza în perimetrul organizării de șantier.

Lucrarile prevazute in proiect au in vedere decopertarea si depozitarea solului vegetal in perimetrul amenajarii. Materialul de pe aceste depozite poate fi antrenat de apa meteorica prin mobilizarea masei minerale in freatic, in timpul lucrarilor pentru treapta a 2-a de exploatare. Pentru ca materialul mineral de pe depozitele de sol sa nu ajunga in freatic prin antrenarea de apa pluviala, se vor prevedea santuri de garda in ampriza zonei de depozitare sol vegetal, santuri prin care se vor dirija apele pluviale in afara perimetrului excavatiei.

Investițiile propuse nu sunt generatoare de ape uzate menajere sau industriale. Activitățile piscicole nu sunt generatoare de ape uzate. Degradarea calității apei utilizate în piscicultură poate conduce la pierderea în totalitate a producției piscicole. Apa are circulație libera prin subteran și constituie acviferul freatic. Prin activitatea de exploatare piscicolă, calitatea apei subterane nu va fi modificată.

În jurul amenajării piscicole se vor institui zone de protecție sanitară și hidrogeologică.

In conditiile unei exploatari corecte a heleșteului piscicol nu sunt prognozate fenomene de poluare a apelor subterane sau de suprafata.

Tot în cadrul secțiunii 1.4.2. - Emisii de poluanți fizici și chimici sunt tratate și sursele de poluarea a solului și subsolului. Potențiale surse de poluare accidentală a solului și subsolului se pot înregistra în perioada de execuție a lucrărilor prin efectuarea excavațiilor aferente realizării iazului piscicol. În condițiile de funcționare normală și de respectare a instrucțiunilor de proiectare, solul și subsolul nu va fi afectat.

În timpul execuției acestor lucrări se identifică drept surse de poluare a solului și subsolului eventualele pierderi accidentale de ulei și combustibili de la utilajele folosite de constructor, în cantități necuantificabile. Pentru evitarea acestor situații, înainte de a începe lucrul, în fiecare zi, utilajele vor fi verificate vizual pentru a evita riscul producerii poluărilor. În cazul în care va exista acest gen de poluare se va avea grijă să se intervină cu absorbant biodegradabil (SPILSORB, CANSORB, etc.), remedierea zonei afectate și eliminarea solului afectat cu operatori autorizați în domeniu și pe linie de mediu. Acest lucru se va efectua de către constructor.

În perioada de execuție se vor face verificări periodice ale utilajelor utilizate, ori de câte ori se consideră necesar.

Alimentarea cu combustibili a autobasculantelor se va face de la stațiile de distribuție carburanți autorizate din zonă. Alimentarea utilajelor se va realiza în perimetrul organizării de șantier.

Prin grija beneficiarului se va asigura un stoc suficient de absorbant biodegradabil (SPILSORB, CANSORB, etc.) cu care se va interveni în caz de poluare accidentală.

Prin acordarea unei atenții speciale cu privire la folosirea utilajelor se pot evita posibilele poluări accidentale care pot fi produse de scurgeri de combustibili și uleiuri de la acestea pe sol și în subsol. Un factor esențial este pregătirea personalului deservent privind modul de acționare în caz de apariție a unor poluări accidentale.

În acest sens, titularul va întocmi un plan de combatere a poluării accidentale pe tot timpul exploatării, în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

În cadrul secțiunii 2. - Descrierea alternativelor rezonabile a fost realizată o analiză asupra alternativelor posibile de implementare a proiectului. Având în vedere natura și caracteristicile proiectului și ținându-se cont de zonele locuite și de ariile naturale protejate, alternativele la proiect s-au referit la amplasamentul proiectului, momentul de execuție al lucrărilor, tehnologia de execuție aplicată și la măsuri aplicabile pentru reducerea impactului potențial asupra mediului.

Din punct de vedere al amplasamentului, în cazul unor astfel de investiții (realizare heleștee piscicole), acesta este destul de restrictiv ca opțiune din cauza ca executia heleșteelor piscicole cu alimentare directa din acviferul zonei se executa in zonele de lunca a cursurilor de apa unde nivelul freatic este relativ ridicat. Din această perspectivă, în vederea diminuării impactului asupra mediului, s-a optat pentru un amplasament situat pe terasa râului Olt apropiat de calea principală de transport a agregatelor minerale extrase (DJ 678 Tătărani - Galicea), situat la o distanță rezonabilă față de zona locuită (minim 250 m), astfel încât populația locală să nu fie afectată, precum și situat aproape de limita ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, pe o suprafață în care observațiile efectuate în teren relevă că zona analizată nu corespunde sub nicio formă ca habitat de hrănire, adăpost și/sau cuibărire pentru speciile Botaurus stellaris, Burhinus oedicnemus, Coracias garrulus, Cygnus cygnus, Egretta alba, Ixobrychus minutus, Larus minutus, Mergus albellus, Philomachus pugnax și Recurvirostra avosetta și se află mult sub optimul ecologic ca și habitat de hrănire pentru speciile Ciconia ciconia, Circus cyaneus și Lanius minor.

Relocarea amplasamentului pe terasa râului Olt este nerelevantă având în vedere concluziile studiului de evaluare adecvată. Pe de altă parte, relocarea amplasamentului proiectului mai aproape de cursul de apă Olt ar putea conduce la afectarea unor suprafețe de teren cu un grad mai mare de naturalețe, ceea ce ar putea conduce la o disturbare semnificativă a unor specii de păsări de interes conservativ din cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

Momentul demarării proiectului si perioada de executie a lucrarilor sunt dependente de managementul si prognoza financiara a societatii, precum și de obtinerea tuturor aprobarilor necesare. Acest aspect nu afecteaza marimea impactului pe care proiectul l-ar putea avea asupra mediului si populatiei. Având în vedere concluziile studiului de evaluare adecvată, care indică din mai multe perspective că amplasamentul nu corespunde cerințelor ecologice de habitat ale avifaunei de interes conservativ din perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, momentul demararii proiectului și perioada de execuție a lucrărilor nu prezintă o relevanță semnificativă.

Din punct de vedere al tehnologiei aplicate, în vederea implementării unui astfel de proiect ce vizează realizarea unui heleșteu piscicol, singura metodă de lucru presupune excavarea până sub cota medie a nivelui hidrostatic (în acest caz cu 3,5 m).

In ce priveste datele tehnice de executie a lucrarilor, având în vedere cele menționate anterior, s-au luat in considerare urmatoarele situații:

- Alternativa 0 (scenariului „do-nothing”), care presupune că proiectul nu va fi implementat;

- Alternativa I: realizarea heleșteului piscicol în urma extragerii de agregate minerale, conform proiectului propus;

- Alternativa II: extractia balastului deasupra nivelului freatic si refacerea mediului prin umplerea excavatiei rezultate cu aducerea nivelului terenului pana la cota terenurilor inconjuratoare.

Din punct de vedere economic se constată că alternativa II nu este eficienta întrucât presupune un consum mare de resurse pentru extractia a doar circa 39% din volumul estimat de agregate minerale in alternativa I si nu conduce la realizarea scopul principal al proiectului si al Certificatului de urbanism nr. 84/27.07.2021 2021 eliberat de către Primăria orașului Băbeni, care este de „Amenajare heleșteu piscicol și împrejmuire, în localitatea Băbeni, jud. Vâlcea”.

Ca urmare a analizei efectuate în cadrul raportului privind impactul asupra mediului, se constată fără rezerve că din punct de vedere economic și al protecției mediului net favorabilă este implementarea alternativei I, respectiv proiectul în forma propusă de către titular.

În cadrul capitolului 3 sunt tratate aspectele relevante ale stării actuale a mediului și evoluția probabilă în cazul neimplementării proiectului Evoluția foarte probabilă a terenului în caz de neimplementare a proiectului constă în menținerea folosinței actuale, de teren arabil cu exces de umiditate, indicator fiind prezența cu abundență medie a speciei Phragmites australis (trestie) și a câtorva specii segetale (buruienișuri caracteristice terenurilor arablie), habitat ce nu oferă condiții minime ca habitat de hrănire pentru speciile evidențiate de Planul de management al ROSPA0106 Valea Oltului Inferior ca potențial prezente în zonă (Lanius minor și Circus cyaneus).

În cadrul capitolului 4 au fost descriși factorii de mediu relevanți susceptibili de a fi afectați de proiect (populație și sănătate umană, biodiversitate, terenuri, sol și subsol, apa, aerul, clima, bunuri materiale, patrimoniul cultural și peisaj).

Date fiind caracteristicile și natura proiectului, nu au fost identificate potențiale riscuri de accidente majore și/sau dezastre care să conducă la afectarea populației și a sănătății umane ca urmare a unor creșteri semnificative de emisii în aer.

Biodiversitatea foartă scăzută în cadrul amplasamentului este datorată faptului că aria vizată este reprezentată de terenuri agricole, necultivate.pe suprafața cărora au apăruc comunități cu abundență medie de Phragmites australis, ceea ce denotă un exces de umiditate, în special primăvara și toamna.

Date fiind caracteristicile și natura proiectului, nu au fost identificate potențiale riscuri de accidente majore și/sau dezastre care să conducă la afectarea semnificativă a vreunei specii de păsări sălbatice de interes conservativ din cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

De asemenea, date fiind caracteristicile și natura proiectului, nu au fost identificate potențiale riscuri de accidente majore și/sau dezastre care să conducă la afectarea semnificativă a solului și subsolului terenurilor situate în vecinătatea amplasamentului analizat, sau a calității factorilor de mediu apă (apă freatică) și aer.

Pentru limitarea la maxim a emisiilor de gaze de eșapament, care conțin printre altele și gaze cu efect de seră (NO2, CO2 și CH4), în cadrul capitolului 7 (Măsuri pentru evitarea, prevenirea, reducerea sau, dacă este posibil, compensarea oricăror efecte negative semnificative asupra mediului identificate) sunt propuse o serie de măsuri care să conducă la reducerea acestor emisii.

Nu au fost identificate bunuri materiale susceptibile a fi afectate ca urmare a implementării proiectului analizat.

Din punct de vedere al învecinării amplasamentului analizat cu așezările umane, se constată că amplasamentul obiectivului de investiții se află la minim 250 m distanță pe direcția S în raport cu intravilanul construit al localității Munteni.

Pe amplasament sau în imediata vecinătate nu sunt monumente istorice specificate în Lista monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare sau în Repertoriului arheologic național prevăzut de O.G. nr. 43/2000 modificările și completările ulterioare.

Cel mai apropiat monument istoric în raport cu amplasamentul analizat este Aşezarea Latene de la Băbeni (cod LMI 2004: VL-I-s-B-09512). Acest monument se află localizat în spatele Gării Băbeni şi a Fabricii de cherestea, pe terasa Dealului Rumânilor, la minim 3,5 km distanță pe direcția S-V în raport cu amplasamentul proiectului.

Date fiind caracteristicile și natura proiectului, nu au fost identificate potențiale riscuri de accidente majore și/sau dezastre care să conducă la afectarea patrimoniului cultural și/sau istoric.

În cadrul capitolului 5 sunt descrise potențialele efecte semnificative ale proiectului asupra factorilor de mediu susceptibili a fi afectați (biodiversitate, sol și subsol, apă și aer).

Speciile de păsări de interes conservativ vizate de management conservativ în cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior sunt următoarele: Botaurus stellaris, Burhinus oedicnemus, Ciconia ciconia, Circus cyaneus, Coracias garrulus, Cygnus cygnus, Egretta alba, Ixobrychus minutus, Lanius minor, Larus minutus, Mergus albellus, Philomachus pugnax și Recurvirostra avosetta.

Pentru evaluarea prezenței / potențialei prezențe a avifaunei de interes comunitar în zona de interes a implementării proiectului au fost luate în calcul următoarele aspecte:

- Informațiile furnizate de Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.093/2016;

- Analiza în GIS a datelor spațiale privind distribuția speciilor de interes conservativ, informații ce au stat la baza elaborării Planului de management al ROSPA0106 Valea Oltului Inferior;

- Ecologia și etologia speciilor de păsări de interes comunitar;

- Situația ecologică a amplasamentului analizat și a zonei învecinate;

- Rezultatele observațiilor ornitologice realizate din puncte fixe în zona amplasamentului proiectului.

A fost realizată o analiză analiză a utilizării / potențialei utilizări a amplasamentului proiectului de către avifauna de interes comunitar, ținându-se cont de datele furnizate de Planul de management, de datele spațiale privind distribuția speciilor, de cerințele ecologice specific de habitat de adăpost, hrănire și/sau cuibărire, după caz, de starea ecologică a amplasamentului analizat și a vecinătății acestuia și de observațiile ornitologice efectuate.

În cazul speciilor de păsări de interes comunitar, strict dependente sau în foarte mare măsură dependente de ecosisteme acvatice și, după caz, de vegetația palustră (Botaurus stellaris, Cygnus cygnus, Egretta alba, Ixobrychus minutus, Larus minutus, Mergus albellus, Philomachus pugnax și Recurvirostra avosetta), în baza analizei datelor spațiale (imagini satelitare georeferențiate, de actualitate și încadrare în teritoriu amplasament proiect) se constată că distanța minimă între amplasamentul analizat și suprafețe potential corespunzătoare cerințelor ecologice de habitat ale acestor specii este de minim 1 km înspre sud.

Zona de interes a investiției nu corespunde cerințelor ecologice specifice de habitat pentru speciile Burhinus oedicnemus și Coracias garrulus. Acest aspect este confirmat de datele spețiale privind distribuția speciilor de interes comunitar, date ce au stat la baza elaborării Planului de management al ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

Din analiza în GIS a datelor spațiale privind distribuția speciilor de păsări de interes comunitar în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior se constată că terenul analizat se află inclus în suprafețele cartate ca habitate utilizate de speciile Lanius minor (sfrâncioc cu fruntea neagră) și Circus cyaneus (erete vânăt). La acestea, având în vedere caracteristicile ecologice ale zonei, poate fi adăugată și specia Ciconia ciconia (barză albă).

La o primă analiză, dacă ar fi să considerăm că terenul analizat ar fi utilizat de către speciile Lanius minor, Circus cyaneus și Ciconia ciconia, implementarea proiectului ar conduce la pierderea unei suprafețe de maxim 6.840 m2 (suprafața totală a amplasamentului analizat), ceea ce raportat la suprafețele adecvate ale habitatelor speciei în aria naturală protejată (conform date furnizate de plan de management) ar presupune 0,0062 % din suprafața utilizabilă de către specia Lanius minor și 0,0022 % din suprafața utilizabilă de către specia Circus cyaneus. Pentru specia Ciconia ciconia această pondere nu poate fi calculată datorită lipsei informației în Planul de management cu privire la suprafața adecvată a habitatului speciei în aria naturală protejată. Cu toate acestea, având în vedere cerințele de habitat din perspectiva procurării hranei, această pondere ar fi chiar mai redusă decât în cazul speciei Circus cyaneus.

O evaluare a impactului cumulat al planurilor și proiectelor din perspectiva pierderii de habitate corespunzătoare cerințelor ecologice ale acestor specii de interes conservativ este imposibil de realizat datorită faptului că nu există la ora actuală o baza de date la nivelul autorităților competente pentru protecția mediului (ANANP, APM Vâlcea, ANPM) cu privire la suprafețele ocupate de alte proiecte care au condus la reduceri de suprafețe de habitat defalcat pe fiecare specie de interes comunitar în parte.

De asemenea, această imposibilitate derivă și din faptul că prin Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior nu s-au stabilit niște praguri decizionale cu privire la procentul maxim ce poate fi ocupat de către planuri și proiecte din habitatele specifice fiecărei specii de interes comunitar în parte, fără ca starea de conservare actuală să fie afectată semnificativ.

La vizita în amplasament s-a constat la ora actuală că suprafața de teren vizată de proiect a fost decopertată.

Inițial etapei de decopertare, pe suprafața amplasamentului analizat nu au fost prezente ecosisteme acvatice, de arbori și/sau arbuști.

Cu toate că suprafața amplasamentului a fost decopertată la momentul observațiilor efectuate în teren, având în vedere vegetația din zona învecinată, se constată că ampalsamentul a fost format de un fragment de teren arabil cu exces de umiditate, indicator fiind prezența cu abundență medie a speciei Phragmites australis (trestie). În lipsa cultivării terenului din vecinătatea amplasamentului s-a observat prezența a câtorva specii segetale (buruienișuri caracteristice terenurilor arablie), fără interes conservativ.

În vederea colectării de date din teren a fost parcurs în totalitate tot amplasamentul vizat de implementarea proiectului, precum și zona învecinată a acestuia. Observațiile ornitologice efectuate au fost realizate din puncte fixe situate în vecinătatea amplasamentului analizat. Pe teren nu a fost detectată prezența speciilor Lanius minor și Ciconia ciconia. Observații privind specia Circus cyaneus pot fi realizate doar în perioada octombrie-martie.

In general, în perioada de execuţie de lucrări de construcţie in cadrul habitatelor naturale si seminaturale, este posibila aparitia unor factori perturbatori asupra florei si faunei. In cazul pasarilor și mamiferelor aceste efecte se pot concretiza in tendinta de retragere in zone limitrofe, motivul fiind ocuparea habitatului de catre constructii sau zgomotul generat de lucrarile efective de constructie.

Datorită suprafeței de teren cu exces de umiditate (în special în sezoanele ploioase) pe suprafața căruia este prezentă cu abundență medie specia Phragmites australis (trestie) și a câtorva specii segetale (buruienișuri caracteristice terenurilor arablie) face ca zona analizată să nu corespundă cerințelor ecologice și etologice ale speciilor Lanius minor, Circus cyaneus și Ciconia ciconia din perspectiva utilizării terenului ca habitat de hrănire.

Concluziile studiului de evaluare adecvată realizat pentru investițiile analizate relevă următoarele aspecte:

- Amplasamentul vizat de implementarea obiectivului de investiții și zona învecinată nu corespund cerințelor minime de habitat ale speciilor de interes comunitar din perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior. În acest sens se constată că implementarea proiectului nu va conduce, nici pe termen scurt și nici pe termen lung, la diminuarea de suprafețe corespunzătoare cerințelor ecologice ale avifaunei de interes comunitar ca habitate de adăpost, hrănire și/sau cuibărire, după caz..

- Având în vedere contextul de implementare a proiectului, amplasament relativ redus ca dimensiune și fără suprafețe de teren corespunzătoare cerințelor de habitat de adăpost, hrănire și/sau cuibărire ale avifaunei de interes comunitar, se constată că din toate perspectivele implementarea proiectului nu va conduce la afectarea vreunei specii de păsări de interes comunitar vizate de managementul conservativ în perimetrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior. În acest sens, constatăm că nu sunt identificabile măsuri specifice de diminuare a impactului asupra avifaunei de interes comunitar, întrucât acest impact nu se va înregistra în realitate.

- Din analiza indicatorilor cheie relevanți privind potențialul impact al proiectului analizat asupra avifaunei de interes conservativ se constată fără rezerve că integritatea ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior nu va fi afectată sub nicio formă.

În baza concluziilor formulate în studiul de evaluare adecvată se constată că implementarea proiectului analizat nu va conduce nici la faza de implementare și nici la cea de funcționare la afectarea avifaunei de interes conservativ din cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior.

Prognoza impactului implementării proiectului asupra solului/subsolului și asupra apei (freatice) indică faptul că prin acordarea unei atenții speciale cu privire la folosirea utilajelor se pot evita posibilele poluări accidentale care pot fi produse de scurgeri de combustibili și uleiuri. Un factor esențial este pregătirea personalului deservent privind modul de acționare în caz de apariție a unor poluări accidentale.

În acest sens, titularul va întocmi un plan de combatere a poluării accidentale pe tot timpul exploatării, în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Existența, exploatarea, funcționarea utilajelor tehnologice din dotare, cu toate activitățile aferente, nu constituie un factor de risc major dacă normele specifice de exploatare și întreținere sunt respectate cu strictețe. Fiecare loc de muncă, în perioada de execuție, va fi asigurat cu norme clare de exploatare și întreținere. Periodic se va face un instructaj al personalului. De altfel aceste măsuri sunt prevăzute în proiectul de execuție.

Riscul producerii unor accidente în timpul perioadei de execuție nu poate fi complet eliminat. Pentru evitarea oricăror situații de risc și accidente este necesar să se respecte toate prescripțiile tehnice, de exploatare și întreținere prevăzute în normativele tehnice de exploatare și întreținere a utilajelor folosite pe durata execuției. Personalul angajat trebuie să fie la curent și să respecte Normele de Tehnică a Securității Muncii pe șantierul creat.

Prin grija beneficiarului se va asigura un stoc suficient de absorbant biodegradabil (SPILSORB, CANSORB, etc.) cu care se va interveni în caz de poluare accidentală.

Alimentarea cu combustibili a autobasculantelor se va face de la stațiile de distribuție carburanți autorizate din zonă. Alimentarea utilajelor se va realiza perimetrul organizării de șantier.

În perioada de execuție lucrărilor se vor face verificări periodice ale utilajelor utilizate, ori de câte ori se consideră necesar.

Nu se produc evacuari de ape uzate de la punctul social, acesta fiind echipat o toaletă ecologică.

Date fiind informatiile prezentate, se poate concluziona ca lucrările de amenajare a iazului piscicol nu pot genera surse semnificative de poluare a solului/subsolului și a apei (freatice) în condițiile respectării măsurilor de evitare, prevenire și reducere a potențialului impact propuse în prezentul raport.

De asemenea se poate concluziona că prin desfăşurarea lucrărilor de extracţie a agregatelor minerale, datorită caracterului poluanţilor generaţi şi a limitării în timp a emisiilor într-un spaţiu dat, pentru factorul de mediu aer atmosferic nu se prognozează o influenţă de natură a cauza efecte semnificative sau ireversibile.

Pentru limitarea la maxim a emisiilor de gaze de eșapament, care conțin printre altele și gaze cu efect de seră (NO2, CO2 și CH4), în cadrul capitolului 7 (Măsuri pentru evitarea, prevenirea, reducerea sau, dacă este posibil, compensarea oricăror efecte negative semnificative asupra mediului identificate) sunt propuse o serie de măsuri care să conducă la reducerea acestor emisii.

În cadrul capitolului 6 sunt prezentate o serie de metode de prognoza utilizate pentru identificarea și evaluarea efectelor semnificative asupra mediului.

În cadru capitolului 7 sunt prezentate o serie de măsuri adecvate de evitare, prevenire și reducere a efectelor negative potențial semnificative asupra factorilor de mediu evaluați ca fiind susceptibili a fi afectați (biodiversitate, sol și subsol, apă și aer). Măsurile sunt defalcate pe faza de implementare și pe cea de funcționare a obiectivului proiectului analizat.

În cadrul capitolului 8 sunt prezentate măsurile de monitorizare propuse.

Pentru a urmări evoluția în timp a calitații apelor subterane din subsolul zonei de amplasament a iazului piscicol propus, se vor executa 3 foraje de monitorizare amplasate dupa cum urmeaza:

- 1 foraj de monitorizare martor FM1, amplasat amonte, în extremitatea vestica a iazului piscicol, în zona punctului de contur A;

- 1 foraj de monitorizare FM2, amplasat aval, în extremitatea estica a iazului piscicol;

- 1 foraj de monitorizare FM3, amplasat aval, în extremitatea sudica a iazului piscicol;

Forajele vor fi amplasate pe direcția de curgere al fluxului subteran care, în zona respectiva, este orientata VNV–ESE, spre râul Olt.

Forajele vor avea următoarele caracteristici tehnice:

- Adâncime: H – 8,00 – 10,00 m;

- Coloana definitivă cu diametrul: Ø – 160 – 200 mm.

Probele de apă prevalate de la forajele de monitorizare FM2 și FM3 vor fi comparate cu probele de apa recoltate de la forajul martor FM1. Se va avea astfel o evidența clară asupra impactului pe care îl are iazul piscicol asupra calitații apelor subterane freatice.

Prelevarea probelor de apa din forajele respective și efectuarea analizelor fizico– chimice și microbiologice se vor face dupa un program bine stabilit, de catre un personal autorizat în acest sens. Analizele vor fi efectuate de un laborator acreditat. Se va urmari sa nu fie depașite concentrațiile maxime admise de legislația în vigoare.

Dată fiind natura și caracteristicile proiectului la faza de implementare și de funcționare, considerăm că pentru ceilalți factori de mediu nu se impun măsuri speciale de monitorizare.

Pentru evaluarea modului în care vor fi aplicate măsurile pentru evitarea, prevenirea și/sau reducerea oricăror efecte potențial negative semnificative asupra mediului la faza de implementare a proiectului, măsuri ce vor fi incluse în acordul de mediu, considerăm necesar și suficient controlul Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Vâlcea.

În cadrul capitolului 9 sunt preconizate efectele negative potențial semnificative ale proiectului asupra mediului, determinate de vulnerabilitatea proiectului în fața riscurilor de accidente majore și/sau dezastre relevante. Riscul producerii unor accidente în timpul perioadei de execuție nu poate fi complet eliminat. Cu toate acestea, având în vedere natura și caracteristicile proiectului la faza de implementare și la faza de funcționare, preconizăm că nu există un risc real de producere a unor accidente majore și/sau dezastre relevante care să conducă la înregistrarea unor efecte negative semnificative asupra mediului.

Pentru evitarea oricăror situații de risc și accidente este necesar să se respecte toate prescripțiile tehnice, de exploatare și întreținere prevăzute în normativele tehnice de exploatare și întreținere a utilajelor folosite pe durata execuției. Personalul angajat trebuie să fie la curent și să respecte Normele de Tehnică a Securității Muncii pe șantierul creat.

Pe parcursul execuției constructorul este obligat să asigure condițiile pentru respectarea normelor generale și normelor specifice de protecția muncii și PSI specifice tipului de lucrări executate. Constructorul va folosi mijloace vizuale și audio pentru popularizarea acestor norme de protecția muncii specifice lucrărilor efectuate, verificând prin sondaj însușirea și permanent modul de aplicare a lor.

# 11. Referințe de mediu în evaluarea de mediu

# 11.1. Literatură de specialitate

- BirdLife International, 2004 – Birds in the European Union: a status assemsent. Wagwninen, The Netherlands: BirdLife International;

- BirdLife International, 2007 – BirdLife Species Factsheets - www.birdlife.org;

- Botnariuc, N., Tatole, Victoria, 2005 - Cartea roșie a vertebratelor din România, Editura Muzeul National de Istorie Naturala "Gr. Antipa", București, 260 p.;

- Bruun, B., Delin H., Svensson , L., Munteanu, D., 1999 - Păsările din România şi Europa. Determinator ilustrat. Editura Societatea Ornitologică Română, București;

- Ciocârlan, V., 2000 - Flora ilustrată a României. Pteridophyta et spermatophyta, ediția a II-a, Editura Ceres, București, 1138 p.;

- Ciocârlan, V., 2009 - Flora ilustrată a României. Pteridophyta et spermatophyta, Editura Ceres, București;

- Ciochia, V., 2009 - Păsări cuiburi ouă și puii din Romania, Editura Pelecanus;

- Ciochia, V., 1992 - Păsările clocitoare din România, Editura Științifică, București;

- Ciochia, V., 1984 – Dinamica și migrația păsărilor, Editura Științifică și enciclopedică, București, 342 p.;

- Daróczi J. Sz., Zeitz R., 2003 – Guide for protection of diurnal birds of prey in Romania. Methods, recommendation and suggestions, the complete checklist of the species and subspecies. – Published by Milvus Group  Association. Tîrgu Mureş;

- Forsman, D., 1999 – The Raptors of Europe and the Middle East - T.&A.D. Poyser, London;

- Manley, P. N., Van Horne, B., Roth, J. K., Zielinski, W. J., McKenzie, M. M., Weller, T. J., Weckerly, F. W., Vojta, C., 2006 - Multiple species inventory and monitoring technical guide. Gen. Tech. Rep. WO-73. Washington, DC: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Washington Office. 204 p.;

- Munteanu, D., 2009 - Păsări rare, vulnerabile şi periclitate în România, Ed. Alma Mater, Cluj-Napoca, 260 p.;

- Munteanu, D. (ed), (2002) – Atlasul păsărilor clocitoare din România – Publ.  Soc. Ornitologică Română Nr. 16, Cluj Napoca;

- Sanda, V., Vicol, I., Ștefănuț, S., 2010 - Biodiversitatea ceno-structurală a învelișului vegetal din România, Editura Ars Docendi, Universitatea din București;

- *** Planul de management al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.093/2016;

- IUCN website: http://www.iucnredlist.org/

- BirdLife website: http://www.birdlife.org/

- Societatea Ornitologică Română website: http://www.sor.ro/

- Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor website: http://mmediu.ro/

# 11.2. Legislație națională

- Lege nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

- Ordin nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră şi a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii şi categorii de proiecte;

- Ordin nr. 262/2020 pentru modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 19/2010;

- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;

- OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata de Legea nr. 19/2008;

- OUG nr. 58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor;

- Lege nr. 107/1996 Legea Apelor, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Lege nr. 298/2018 privind unele masuri in domeniul protectiei apelor;

- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate (NTPA001, NTPA002), cu completarile si modificarile ulterioare;

- Lege nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Lege nr. 278/2013 privind emisiile industrial, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea nr. 293/2018 privind reducere emisiilor nationale de anumiti poluanti atmosferici;

- Ordin nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

- Lege nr. 121/2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambient;

- Ordin nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;

- Lege nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate;

- HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- HG nr. 1.061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor

- HG nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Lege nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Ordin nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si la deseurile de ambalaje;

- Lege nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, republicată;

- HG nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Lege nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase;

- Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Lege nr. 270/2017 Legea prevenirii;

- Ordinul 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute;

- OG nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicată;

- Ordin nr. 1.293/2017 pentru aprobarea Normelor privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor.